| NATIONS UNIES | ST |
| --- | --- |

|  | Secrétariat | Distr. GÉNÉRALE ST/SG/AC.10/C.3/2000/18 18 avril 2000 FRANÇAIS Original : ANGLAIS |
| --- | --- | --- |

# COMITÉ D'EXPERTS EN MATIÈRE DE TRANSPORT

# DES MARCHANDISES DANGEREUSES

# Sous-Comité d'experts du transport

des marchandises dangereuses

(Dix-huitième session, 3-14 juillet 2000,

point 5 d) de l'ordre du jour)

PROJETS D'AMENDEMENTS DIVERS AU RÈGLEMENT TYPE SUR LE TRANSPORT DES MARCHANDISES DANGEREUSES

# Emballages

# Chapitre 4.1 – Instructions d'emballage P601, P401, P402

# Transmis par l'expert de la France

La présente proposition est une modification des documents ST/SG/AC.10/C.3/1999/78 et INF.8 fondée sur les observations qui ont été formulées aux paragraphes 102 et 103 du rapport de la dix-septième session du Sous-Comité.

Dans l'instruction d'emballage P601, l'épreuve et l'inspection visuelle périodiques en ce qui concerne la pression hydraulique ont été supprimées. Comme ces emballages serviront à contenir des matières très volatiles et toxiques, il est proposé d'éprouver périodiquement, tous les 2 ans et demi comme pour les GRV, l'étanchéité des emballages intérieur et extérieur.

Puisque, aucune autre observation n'a été faite concernant les instructions d'emballage P401 et P402, nous reproduisons ci-après la proposition qui figure dans le document INF28. Le tableau à l'annexe I résume les conditions de transport antérieures des matières auxquelles s'appliquent les instructions d'emballage P401 et P402 et les conséquences des nouvelles instructions d'emballage proposées.

# Proposition 1

# Dans l'instruction d'emballage P601, point 3) "Emballages composites"

Ajouter le texte suivant après l'alinéa e) :

"f)	Les emballages extérieur et intérieur doivent être périodiquement soumis à 
une épreuve d'étanchéité, au moins tous les cinq ans, selon l'alinéa b);

g)	Les emballages extérieur et intérieur doivent porter, en caractères lisibles et
durables, ce qui suit :

i)	la date (mois, année) de l'épreuve initiale et de la dernière épreuve périodique

ii)	le cachet de l'expert ayant procédé à l'épreuve et à l'inspection."

# Proposition 2

Dans l'instruction d'emballage P401, supprimer ce qui suit :

"3)	Fûts en acier (1A1) d'une contenance maximale de 250 litres".

# Proposition 3

Affecter la nouvelle instruction d'emballage P401 aux Nos ONU 1411, 1928, 3129 (GE I) et 3130 (GE I) de la liste des marchandises dangereuses du chapitre 3.2.

* * *

| No ONU | Nom et description (seul le GE I est pris en considération) | Risque subsidiaire | Instruction d'emballage actuelle (rev11) | Nouvelle instruction d'emballage | Point d'éclair ((C) | Point d'ébullition ((C) | Conditions actuelles d'utilisation des fûts dans le Code IMDG | Conditions actuelles d'utilisation des fûts dans le RID et dans l'ADR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1183 | Éthyl dichlorosilane | 3;8 | P401 | P401 (pas de fûts) | -1 | 75 | autorisée | non autorisée |
| 1242 | Méthyldichlorosilane | 3;8 | P401 | P401 (pas de fûts) | -26 | 41 | autorisée | non autorisée |
| 1295 | Trichlorosilane | 3;8 | P401 | P401 (pas de fûts) | -50 | 31,8 | autorisée | non autorisée |
| 1389 | Amalgames de métaux alcalins |  | P402 | P402 | - | - | autorisée | autorisée |
| 1391 | Dispersion de métaux alcalins ou dispersion de métaux alcalino-terreux |  | P402 | P402 | - | - | autorisée | autorisée |
| 1411 | Hydrure de lithium-aluminium dans l'éther | 3 | P402 | P401 (pas de fûts) | - | 34,6 (solvant) | non autorisée | autorisée |
| 1421 | Alliages liquides de métaux alcalins N.S.A. |  | P402 | P402 | - | - | autorisée | autorisée |
| 1928 | Bromure de méthylmagnésium dans l'éther éthylique | 3 | P402 | P401 (pas de fûts) | - | 34,6 (solvant) | non autorisée | non autorisée |
| 2965 | Éthérate diméthylique de trifluorure de bore | 3;8 | P401 | P402 | 20 (variable) | 127 | autorisée | autorisée |
| 2988 | Chlorosilanes hydroréactifs, inflammables, corrosifs, N.S.A. | 3;8 | P401 | P401 (pas de fûts) | - | - | autorisée | non autorisée |
| 3129 | Liquide hydroréactif, corrosif, N.S.A. | 8 | P402 | P401 (pas de fûts) | - | - | non autorisée (agrém. de l'aut. compét.) | non autorisée |
| 3130 | Liquide hydroréactif, toxique N.S.A. | 6,1 | P402 | P401 (pas de fûts) | - | - | non autorisée (agrém. de l'aut. compét.) | non autorisée |
| 3148 | Liquide hydroréactif N.S.A. |  | P402 | P402 | - | - | autorisée | non autorisée |
| 3207 | Composé organométallique hydroréactif inflammable N.S.A. | 3 | P402 | P402 | - | - | autorisée | non autorisée |

-----