| NATIONS UNIES | ST |
| --- | --- |

|  | Secrétariat | Distr. GÉNÉRALE ST/SG/AC.10/C.3/2000/23 14 avril 2000 FRANÇAIS Original : ANGLAIS |
| --- | --- | --- |

COMITÉ D'EXPERTS EN MATIÈRE DE TRANSPORT
DES MARCHANDISES DANGEREUSES

Sous-Comité d'experts du transport
des marchandises dangereuses
(Dix-huitième session, 3-14 juillet 2000,
point 5 h) de l'ordre du jour)

PROJETS D'AMENDEMENTS DIVERS AU RÈGLEMENT TYPE
SUR LE TRANSPORT DES MARCHANDISES DANGEREUSES

Peroxydes organiques/matières autoréactives

Proposition d'ajouter une matière à la liste des peroxydes organiques
du paragraphe 2.5.3.2.4

Communication de l'expert du Japon

Il existe une nouvelle formulation de peroxydes organiques, mentionnée ci-après, qui répond aux critères de la rubrique No ONU 3115, type D, comme le montre le rapport d'épreuve annexé. L'agrément pour le transport par mer de ce produit a déjà été octroyé par le Ministère des transports japonais.

Il est donc proposé d'ajouter ce produit à la liste des peroxydes organiques déjà classés du paragraphe 2.5.3.2.4 pour permettre de le transporter dans des conditions appropriées.

Proposition

Ajouter la préparation ci-après au tableau des peroxydes organiques déjà classés du paragraphe 2.5.3.2.4 :

PEROXYDE ORGANIQUE : PEROXYDICARBONATE DE DIISOPROPYLE

Concentration (%) :	≤ 28

Diluant type A (%) :	≥ 72

Diluant type B (%) :	-

Matières solides inertes (%) :	-

Eau (%) :	-

Méthode d'emballage :	OP7

Température de régulation :	- 15

Température critique	- 5

Numéro ONU (rubrique générique) :	3115

Risques subsidiaires et observations:	-

* * * * *

# Comments

l'annexe et la figure restent en anglais.