| NATIONS UNIES | ST |
| --- | --- |

|  | Secrétariat | Distr. GÉNÉRALE ST/SG/AC.10/C.3/2000/37 11 avril 2000 FRANÇAIS Original : ANGLAIS |
| --- | --- | --- |

COMITÉ D'EXPERTS EN MATIÈRE DE TRANSPORT
DES MARCHANDISES DANGEREUSES

Sous-Comité d'experts du transport des 
marchandises dangereuses
(Dix-huitième session, 3-14 juillet 2000,
point 3 a) de l'ordre du jour)

TRANSPORT EN VRAC EN CITERNES MOBILES ET CONTENEURS

###### Projets d'amendements divers aux chapitres 4.2 et 6.6

Gaz réfrigérants

Section 4.2.4 – Instructions de transport en citernes mobiles

Communication de l'expert de l'Italie

Introduction

Lors de la révision des tableaux du RID et de l'ADR en ce qui concerne les taux de remplissage et pressions d'épreuves, il a été découvert que certaines valeurs relatives aux gaz réfrigérants étaient incorrectes.

Une proposition tendant à amender les textes du RID et de l'ADR a alors été présentée à la Réunion commune RID/ADR (document TRANS/WP.15/AC.1/1999/32); il était également dit dans ce document que, si elles étaient acceptées, ces propositions seraient soumises au Sous-Comité d'experts de l'ONU.

Ces propositions ont été adoptées à la dernière réunion commune (13-24 mars 2000).

Proposition 1

Dans l'instruction de transport en citernes mobiles T50 (par. 4.2.4.2.6), modifier comme suit le taux de remplissage maximal :

gaz réfrigérant R 404 A	de  0,82 kg/l    à  0,84 kg/l

gaz réfrigérant R 407 A	de  0,94 kg/l    à  0,95 kg/l

gaz réfrigérant R 407 B		de  0,93 kg/l    à  0,95 kg/l.

#### Motif

Les valeurs indiquées dans l'instruction de transport en citernes mobiles T50 sont tirées des Recommandations de l'ONU, Rev.10, qui elles-mêmes se basent sur le document ST/SG/AC.10/C.3/R.774, daté du 25 avril 1996.

Les fiches de renseignements jointes à ce document indiquent les valeurs suivantes pour la masse volumique à 50 °C :

R 404 A		0,89 kg/l

R 407 A		1,00 kg/l

R 407 B		1,00 kg/l.

Compte tenu en outre de ce qui est dit au paragraphe 4.2.2.7.2 des dispositions générales relatives à l'utilisation des citernes mobiles (Rev.10), les taux de remplissage maximal devraient être :

R 404 A		0,95 x 0,89 = 0,84

R 407 A		0,95 x 1,00 = 0,95

R 407 B		0,95 x 1,00 = 0,95.

Proposition 2

Dans l'instruction de transport en citernes mobiles T50 (par. 4.2.4.2.6), modifier les valeurs de la pression de service maximale admissible comme suit :

| R 404 A | Petite citerne |  | néant |  | néant |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Citerne nue | de | 28,2 bar | à | 28,3 bar |
|  | Citerne avec pare-soleil | de | 25,2 bar | à | 25,3 bar |
|  | Citerne avec isolation thermique | de | 22,1 bar | à | 22,5 bar |
| R 407 A | Petite citerne | de | 32,3 bar | à | 31,3 bar |
|  | Citerne nue | de | 29,0 bar | à | 28,1 bar |
|  | Citerne avec pare-soleil | de | 25,7 bar | à | 25,1 bar |
|  | Citerne avec isolation thermique |  | néant |  | néant |
| R 407 B | Petite citerne | de | 34,0 bar | à | 33,0 bar |
|  | Citerne nue | de | 30,5 bar | à | 29,6 bar |
|  | Citerne avec pare-soleil | de | 27,0 bar | à | 26,5 bar |
|  | Citerne avec isolation thermique |  | néant |  | néant |
| R 407 C | Petite citerne | de | 30,2 bar | à | 29,9 bar |
|  | Citerne nue | de | 27,0 bar | à | 26,8 bar |
|  | Citerne avec pare-soleil | de | 24,1 bar | à | 23,9 bar |
|  | Citerne avec isolation thermique | de | 21,4 bar | à | 21,3 bar |

Motif

Conformément au paragraphe 6.6.3.1 des prescriptions relatives à la conception et à la construction des citernes mobiles destinées au transport des gaz liquéfiés non réfrigérés ainsi qu'aux visites et épreuves qu'elles doivent subir (Rev.10), la pression de service maximale autorisée est la pression de vapeur absolue (en bar) du gaz liquéfié non réfrigéré à la température de référence de calcul diminuée de 1 bar.

Les valeurs des pressions de vapeur absolue à 65 °C, 60 °C, 55 °C et 50 °C, données par le programme de calcul "NIST THERMODYNAMIC PROPERTIES OF REFRIGERANTS AND REFRIGERANT MIXTURES (Rev.5.10)" sont :

| R 404 A | 65 °C | 32,55 bar | arrondi à | 32,6 bar |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 60 °C | 29,29 bar | arrondi à | 29,3 bar |
|  | 55 °C | 26,28 bar | arrondi à | 26,3 bar |
|  | 50 °C | 23,50 bar | arrondi à | 23,5 bar |
| R 407 A | 65 °C | 32,29 bar | arrondi à | 32,3 bar |
|  | 60 °C | 29,07 bar | arrondi à | 29,1 bar |
|  | 55 °C | 26,08 bar | arrondi à | 26,1 bar |
|  | 50 °C | 23,32 bar | arrondi à | 23,4 bar |
| R 407 B | 65 °C | 33,92 bar | arrondi à | 34,0 bar |
|  | 60 °C | 30,55 bar | arrondi à | 30,6 bar |
|  | 55 °C | 27,42 bar | arrondi à | 27,5 bar |
|  | 50 °C | 24,53 bar | arrondi à | 24,6 bar |
| R 407 C | 65 °C | 30,82 bar | arrondi à | 30,9 bar |
|  | 60 °C | 27,73 bar | arrondi à | 27,8 bar |
|  | 55 °C | 24,86 bar | arrondi à | 24,9 bar |
|  | 50 °C | 22,22 bar | arrondi à | 22,3 bar |

Les valeurs de la pression d'épreuve devraient donc être de :

| R 404 A | Petite citerne | 31,6 bar |
| --- | --- | --- |
|  | Citerne nue | 28,3 bar |
|  | Citerne avec pare-soleil | 25,3 bar |
|  | Citerne avec isolation thermique | 22,5 bar |
| R 407 A | Petite citerne | 31,3 bar |
|  | Citerne nue | 28,1 bar |
|  | Citerne avec pare-soleil | 25,1 bar |
|  | Citerne avec isolation thermique | 22,4 bar |
| R 407 B | Petite citerne | 33,0 bar |
|  | Citerne nue | 29,6 bar |
|  | Citerne avec pare-soleil | 26,5 bar |
|  | Citerne avec isolation thermique | 23,6 bar |
| R 407 C | Petite citerne | 29,9 bar |
|  | Citerne nue | 26,8 bar |
|  | Citerne avec pare-soleil | 23,9 bar |
|  | Citerne avec isolation thermique | 21,3 bar |

-----