| ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ | E |
| --- | --- |

| 1 | ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И СОЦИАЛЬНЫЙ СОВЕТ | Distr. TRANS/SC.3/2000/1/Corr.2 18 July 2002 RUSSIAN ONLY |
| --- | --- | --- |

ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

КОМИТЕТ ПО ВНУТРЕННЕМУ ТРАНСПОРТУ

## Рабочая группа по внутреннему водному транспорту

(Сорок шестая сессия, 22-24 октября 2002 года,

пункт 7 а) повестки дня)

ПОПРАВКИ К РЕКОМЕНДАЦИЯМ, КАСАЮЩИМСЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ПРЕДПИСАНИЙ, ПРИМЕНИМЫХ К СУДАМ

ВНУТРЕННЕГО ПЛАВАНИЯ

(приложение к пересмотренной резолюции № 17)

Исправление 2

Записка секретариата

Текст документа TRANS/SC.3/2000/1 на русском языке, содержащий главы 2-6 приложения к пересмотренной резолюции № 17 с внесенными в него поправками, который был в предварительном порядке принят Рабочей группой по внутреннему водному транспорту на ее сорок четвертой сессии (TRANS/SC.3/153, пункт 17), следует исправить указанным ниже образом.

__________

1.	Изменить первое предложение п. 1.4.7 добавления к главе 4 "Критерии для проверки остойчивости судов" следующим образом:

"1.4.7	допустимый угол крена (perm – угол крена, который не должен быть превышен и который должен быть предписан компетентным органом для соответствующего типа судна.».

2.	Изменить п. 6-2.12.2 главы 6 «Электрические установки» следующим образом:

"6-2.12.2	Для силовых установок используются кабели, у которых сечение проводящих жил должно составлять не менее 1,5 мм2, а для освещения – не менее 
1,0 мм2.».

-----