Distr.

GÉNÉRALE

ST/SG/AC.10/C.3/2001/28

18 avril 2001

FRANÇAIS

Original : ANGLAIS

COMITÉ D'EXPERTS DU TRANSPORT

# DES MARCHANDISES DANGEREUSES

# ET DU SYSTÈME GÉNÉRAL HARMONISÉ

DE CLASSIFICATION ET D'ÉTIQUETAGE

DES PRODUITS CHIMIQUES

## Sous-Comité d'experts du transport

des marchandises dangereuses

(Dix-neuvième session, 2-6 juillet 2001,

point 5 b) de l'ordre du jour

### EMBALLAGES

#### Propositions diverses

#### Instructions d'emballage pour les GRV

## Communication de l'expert des États-Unis d'Amérique

# Généralités

1.	Après avoir examiné les instructions d'emballage assignées aux GRV dans la Liste des marchandises dangereuses, l'expert des États-Unis estime que le Sous-Comité doit se pencher sur certains amendements mineurs. L'instuction IBC07 s'applique à la division 4.3, groupe d'emballage II, à la division 6.1, groupe d'emballage I, et à plusieurs matières solides de la classe 8, groupe d'emballage I (voir dans l'annexe la liste des matières auxquelles cette instruction a été assignée). Actuellement, l'instruction IBC07 autorise tous les types de GRV rigides, à l'exception de ceux qui sont en carton. L'expert des États-Unis d'Amérique considère que les GRV en carton assurent le même niveau de sécurité que d'autres GRV rigides eu égard tout spécialement au fait qu'ils doivent être transportés dans des engins de transport fermés et

être munis d'une doublure étanche aux pulvérulents. Vu que l'instruction IBC07 autorise actuellement les GRV composites ayant une enveloppe extérieure en carton (11HG2 par exemple), il ne semble pas logique d'interdire les GRV en carton. Nombre des substances soumises à l'instruction IBC07 dans les Recommandations de l'ONU peuvent depuis de nombreuses années être transportées dans des GRV en carton aux États-Unis, conformément aux règles de ce pays concernant les matières dangereuses. L'expert des États-Unis d'Amérique a examiné les incidences sur la sécurité des transports et étudié la base de données concernant les incidents dans les transports aux États-Unis et n'a rien trouvé qui puisse servir de  justification pour exclure les GRV en carton du champ d'application de l'instruction IBC07. Le Sous-Comité est invité à examiner la présente proposition.

# Proposition

3.	Dans l'instruction IBC07, ajouter ce qui suit :

"5)	Carton (11G)"

Sous " Disposition supplémentaire", ajouter les mots "ou en carton" après "en bois".

# Comments

plus 3 pages d'annexe tableaux en anglais.

# Text boxes

NATIONS

UNIES

## Secrétariat

ST