Distr.
	GÉNÉRALE

ST/SG/AC.10/C.4/2002/16/Add.4

1er octobre 2002

FRANÇAIS

Original: ANGLAIS

COMITÉ D’EXPERTS DU TRANSPORT

DES MARCHANDISES DANGEREUSES

ET DU SYSTÈME GÉNÉRAL HARMONISÉ

DE CLASSIFICATION ET D’ÉTIQUETAGE

DES PRODUITS CHIMIQUES

Sous-Comité d’experts du système général

harmonisé de classification et d’étiquetage

des produits chimiques

(Quatrième session, 9-11 décembre 2002,

point 2 de l’ordre du jour)

SYSTÈME GÉNÉRAL HARMONISÉ DE CLASSIFICATION 
ET D’ÉTIQUETAGE DES PRODUITS CHIMIQUES (SGH)

Communiqué par le Groupe de rédaction du SGH

Annexe 1

ÉLÉMENTS DEVANT FIGURER SUR L’ÉTIQUETTE

[Page blanche]

ANNEXE 1

Éléments devant figurer sur l’étiquette

A.1.1	Pour le SGH, le pictogramme, la mention et la phrase de risque sont indiqués dans cet ordre pour chaque catégorie de la classe de risque. Lorsque la classe de risque ou la catégorie est prise en compte dans les Recommandations relatives au transport des marchandises dangereuses de l’ONU (Règlement type), le pictogramme correspondant est présenté pour chaque catégorie au-dessous des éléments prescrits pour le SGH.

| MATIÈRES ET OBJETS EXPLOSIFS |
| --- |
| Division 1.1 | Division 1.2 | Division 1.3 | Division 1.4 | Division 1.5 | Division 1.6 |
| Danger Explosif; risque d’explosion en masse | Danger Explosif; risque sérieux de projection | Danger Explosif; risque d’incendie, d’effet de souffle ou de projection | 1.4 * Mise en garde Risque d’incendie ou de projection | 1.5 * Mise en garde Risque d’explosion en cas d’incendie | 1.6 * |
|  |  |  | * S’applique seulement aux matières ou mélanges soumis aux dispositions des Recommandations relatives au transport des marchandises dangereuses de l’ONU (Règlement type)[voir aussi par. 1.4.10.5.1 d) ii)] |
| Notes concernant les couleurs prescrites dans les Recommandations relatives au transport des marchandises dangereuses de l’ONU (Règlement type) pour les éléments du pictogramme: 1) pour les divisions 1.1, 1.2 et 1.3: symbole de la bombe explosant: noir; fond: orange; numéro «1» dans le coin inférieur. 2) pour les divisions 1.4, 1.5 et 1.6: fond: orange; numéro: noir; numéro «1» dans le coin inférieur. |

| GAZ INFlammableS |
| --- |
| Catégorie 1 | Catégorie 2 | - | - | Note |
| Danger Gaz extrêmement inflammable | Néant Mise en garde Gaz inflammable |  |  | Selon les Recommandations relatives au transport des marchandises dangereuses de l’ONU (Règlement type), le symbole, le numéro et le liseré peuvent être en noir au lieu de blanc. Le fond doit être rouge dans les deux cas. |
|  | Non prescrit par le Règlement type de l’ONU |  |  |  |

| AÉROSOLS INFLAMMABLES |
| --- |
| Catégorie 1 | Catégorie 2 | - | - | Note |
| Danger Aérosol extrêmement inflammable | Mise en garde Aérosol inflammable |  |  | Selon les Recommandations relatives au transport des marchandises dangereuses de l’ONU (Règlement type), le symbole, le numéro et le liseré peuvent être en noir au lieu de blanc. Le fond doit être rouge dans les deux cas. |

| GAZ COMBURANTS |
| --- |
| Catégorie 1 | - | - | - | Note |
| Danger Peut causer ou aggraver un incendie; comburant |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Couleurs du pictogramme: symbole et numéro: noir. fond: jaune. |

| GAZ SOUS PRESSION |
| --- |
| Gaz comprimé | Gaz liquéfié | Gaz liquide réfrigéré | Gaz dissous | Note Selon les Recommandations relatives au transport des marchandises dangereuses de l’ONU (Règlement type): |
| Mise en garde Contient un gaz sous pression; risque d’explosion sous l’effet de la chaleur | Mise en garde Contient un gaz sous pression; risque d’explosion sous l’effet de la chaleur | Mise en garde Contient un gaz réfrigéré; peut causer des brûlures ou blessures cryogéniques | Mise en garde Contient un gaz sous pression; risque d’explosion sous l’effet de la chaleur | 1) Le pictogramme n’est pas prescrit pour les gaz toxiques ou inflammables. 2) Le symbole, le numéro et le liséré peuvent être en blanc au lieu de noir. Le fond doit être vert dans les deux cas. |
| LIQUIDES INFLAMMABLES |
| Catégorie 1 | Catégorie 2 | Catégorie 3 | Catégorie 4 | Note |
| Danger Liquide et vapeurs extrêmement inflammables | Danger Liquide et vapeurs très inflammables | Mise en garde Liquide et vapeurs inflammables | Néant Mise en garde Liquide combustible | Selon les Recommandations relatives au transport des marchandises dangereuses de l’ONU (Règlement type), le symbole, le numéro et le liseré peuvent être en noir au lieu de blanc. Le fond doit être rouge dans les deux cas. |
|  |  |  | Non prescrit par les Recommandations relatives au transport des marchandises dangereuses de l’ONU (Règlement type) |  |

| MATIÈRES SOLIDES INFLAMMABLES |
| --- |
| Catégorie 1 | Catégorie 2 | - | - | Note |
| Danger Matière solide inflammable | Mise en garde Matière solide inflammable |  |  | Selon les Recommandations relatives au transport des marchandises dangereuses de l’ONU (Règlement type), les couleurs et les éléments du pictogramme doivent être les suivants: symbole et figure: noir fond: blanc avec sept bandes verticales rouges. |

| MATIÈRES AUTORÉACTIVES |
| --- |
| Type A | Type B | Types C et D | Types E et F | Type G |
| Danger Risque d’explosion sous l’effet de la chaleur | Danger Risque d’incendie ou d’explosion sous l’effet de la chaleur | Danger Risque d’incendie sous l’effet de la chaleur | Mise en garde Risque d’incendie sous l’effet de la chaleur | Néant |
| Comme pour les matières et objets explosifs (appliquer la même procédure pour le choix du symbole) |  |  |  | Non prescrit par les Recommandations relatives au transport des marchandises dangereuses de l’ONU (Règlement type) |
| Notes: 1) Pour le type B, selon les Recommandations relatives au transport des marchandises dangereuses de l’ONU (Règlement type), la disposition spéciale 181 peut s’appliquer (Exemption du port de l’étiquette de matière explosive avec l’accord de l’autorité compétente. Voir chap. 3.3 du Règlement type pour les dispositions détaillées). 2) Couleurs du pictogramme selon le Règlement type, voir les instructions données pour les matières solides inflammables et les matières et objets explosifs. |

| LIQUIDES PYROPHORIQUES |
| --- |
| Catégorie 1 | - | - | - | Note |
| Danger S’enflamme spontanément au contact de l’air |  |  |  | Selon les Recommandations relatives au transport des marchandises dangereuses de l’ONU (Règlement type), les couleurs du pictogramme doivent être les suivantes: symbole et numéro: noir fond: moitié supérieure: blanc; moitié inférieure: rouge |

| SOLIDES PYROPHORIQUES |
| --- |
| Catégorie 1 | - | - | - | Note |
| Danger S’enflamme spontanément au contact de l’air |  |  |  | Selon les Recommandations relatives au transport des marchandises dangereuses de l’ONU (Règlement type), les couleurs du pictogramme doivent être les suivantes: symbole et numéro: noir fond: moitié supérieure: blanc; moitié inférieure: rouge |

| MATIÈRES AUTO-ÉCHAUFFANTES |
| --- |
| Catégorie 1 | Catégorie 2 | - | - | Note |
| Danger Matière auto-échauffante; peut s’enflammer | Mise en garde Matière auto-échauffante en grandes quantités; peut s’enflammer |  |  | Selon les Recommandations relatives au transport des marchandises dangereuses de l’ONU (Règlement type), les couleurs du pictogramme doivent être les suivantes: symbole et numéro: noir fond: moitié supérieure: blanc; moitié inférieure: rouge |

| MATIÈRES QUI, AU CONTACT DE L’EAU, DÉGAGENT DES GAZ INFLAMMABLES |
| --- |
| Catégorie 1 | Catégorie 2 | Catégorie 3 | - | Note |
| Danger Dégage au contact de l’eau des gaz inflammables qui peuvent s’enflammer spontanément | Danger Dégage au contact de l’eau des gaz inflammables | Mise en garde Dégage au contact de l’eau des gaz inflammables |  | Selon les Recommandations relatives au transport des marchandises dangereuses de l’ONU (Règlement type), le symbole, le numéro et le liseré doivent être en noir au lieu de blanc. Le fond doit être bleu dans les deux cas. |

| LIQUIDES COMBURANTS |
| --- |
| Catégorie 1 | Catégorie 2 | Catégorie 3 | - | Note |
| Danger Peut causer un incendie ou une explosion; comburant puissant | Danger Peut aggraver un incendie; comburant | Mise en garde Peut aggraver un incendie; comburant |  | Selon les Recommandations relatives au transport des marchandises dangereuses de l’ONU (Règlement type), les couleurs du pictogramme doivent être les suivantes: symbole et numéro: noir; fond: jaune. |

| MATIÈRES SOLIDES COMBURANTES |
| --- |
| Catégorie 1 | Catégorie 2 | Catégorie 3 | - | Note |
| Danger Peut causer un incendie ou une explosion; comburant puissant | Danger Peut aggraver un incendie; comburant | Mise en garde Peut aggraver un incendie; comburant |  | Selon les Recommandations relatives au transport des marchandises dangereuses de l’ONU (Règlement type), les couleurs du pictogramme doivent être les suivantes: symboles et numéro: noir; fond: jaune. |

| PEROXYDES ORGANIQUES |
| --- |
| Type A | Type B | Types C and D | Types E and F | Type G |
| Danger Risque d’explosion sous l’effet de la chaleur | Danger Risque d’incendie ou d’explosion sous l’effet de la chaleur | Danger Risque d’incendie sous l’effet de la chaleur | Mise en garde Risque d’incendie sous l’effet de la chaleur | Néant |
| Comme pour les matières et objets explosifs (appliquer la même procédure pour le choix du symbole) |  |  |  | Non prescrit par les Recommandations relatives au transport des marchandises dangereuses de l’ONU (Règlement type). |
| Notes: 1) Pour le type B, selon les Recommandations relatives au transport des marchandises dangereuses de l’ONU (Règlement type), la disposition spéciale 181 peut s’appliquer (Exemption du port de l’étiquette de matière explosive avec l’accord de l’autorité compétente. Voir chap. 3.3 du Règlement type pour les dispositions détaillées). 2) Couleurs du pictogramme selon le Règlement type: voir les tableaux s’appliquant aux liquides comburants et aux matières et objets explosifs. |

| CORROSIFS POUR LES MÉTAUX |
| --- |
| Catégorie 1 | - | - | - | Note |
| Mise en garde Peut être corrosif pour les métaux |  |  |  | Selon les Recommandations relatives au transport des marchandises dangereuses de l’ONU (Règlement type) les couleurs du pictogramme doivent être les suivantes: symbole: noir fond: moitié supérieure: blanc; moitié inférieure: noir avec bordure blanche; Numéro 8: blanc. |

| TOXIQUES AIGUS PAR VOIE ORALE |
| --- |
| Catégorie 1 | Catégorie 2 | Catégorie 3 | Catégorie 4 | Catégorie 5 |
| Danger Mortel en cas d’ingestion | Danger Mortel en cas d’ingestion | Danger Toxique en cas d’ingestion | Mise en garde Nocif en cas d’ingestion | Néant Mise en garde Peut être nocif en cas d’ingestion |
|  |  |  | Non prescrit par les Recommandations relatives au transport des marchandises dangereuses de l’ONU (Règlement type) Note: Pour les gaz et aérosols, selon le Règlement type de l’ONU, le numéro 6 figurant dans le coin inférieur du pictogramme doit être remplacé par un 2. Selon le Règlement type, les couleurs du pictogramme doivent être les suivantes: symbole et numéro: noir; fond: blanc. |

| TOXIQUES AIGUS PAR VOIE CUTANÉE |
| --- |
| Catégorie 1 | Catégorie 2 | Catégorie 3 | Catégorie 4 | Catégorie 5 |
| Danger Mortel par contact avec la peau | Danger Mortel par contact avec la peau | Danger Toxique par contact avec la peau | Mise en garde Nocif par contact avec la peau | Néant Mise en garde Peut être nocif par contact avec la peau |
|  |  |  | Non prescrit par les Recommandations relatives au transport des marchandises dangereuses de l’ONU (Règlement type) Note: Pour les gaz et aérosols, selon le Règlement type de l’ONU, le numéro 6 figurant dans le coin inférieur du pictogramme doit être remplacé par un 2. Selon le Règlement type, les couleurs du pictogramme doivent être les suivantes: symboles et numéro: noir; fond: blanc. |

| TOXIQUES AIGUS PAR INHALATION |
| --- |
| Catégorie 1 | Catégorie 2 | Catégorie 3 | Catégorie 4 | Catégorie 5 |
| Danger Mortel par inhalation | Danger Mortel par inhalation | Danger Toxique par inhalation | Mise en garde Peut être nocif par inhalation | Néant Mise en garde Peut être nocif par inhalation |
|  |  |  | Non prescrit par les Recommandations relatives au transport des marchandises dangereuses de l’ONU (Règlement type) Note: Pour les gaz et aérosols, selon le Règlement type de l’ONU, le numéro 6 figurant dans le coin inférieur du pictogramme doit être remplacé par un 2. Selon le Règlement type, les couleurs du pictogramme doivent être les suivantes: symbole et numéro: noir; fond: blanc. |

| CORROSIFS/IRRITANTS POUR LA PEAU |
| --- |
| Catégorie 1A | Catégorie 1B | Catégorie 1C | Catégorie 2 | Catégorie 3 |
| Danger Cause de graves brûlures de la peau et lésions aux yeux | Danger Cause de graves brûlures de la peau et lésions aux yeux | Danger Cause des brûlures de la peau et les lésions aux yeux | Mise en garde Cause l’irritation de la peau | Néant Mise en garde Cause une faible irritation de la peau |
|  |  |  | Non prescrit par les Recommandations relatives au transport des marchandises dangereuses de l’ONU (Règlement type) Note: Selon le Règlement type de l’ONU, les couleurs du pictogramme doivent être les suivantes: symbole: noir fond: moitié supérieure: blanc moitié inférieure: noir avec bordure blanche; numéro 8: blanc. |

| MATIÈRES CAUSANT DE GRAVES LÉSIONS AUX YEUX/ UNE IRRITATION DES YEUX |
| --- |
| Catégorie 1 | Catégorie 2A | Catégorie 2B | - | - |
| Danger Cause des lésions graves aux yeux | Mise en garde Cause une irritation sérieuse des yeux | Néant Mise en garde Cause une irritation des yeux |  |  |
| Non prescrit par les Recommandations relatives au transport des marchandises dangereuses de l’ONU (Règlement type). |

| SENSIBILISANTS RESPIRATOIRES* |
| --- |
| Catégorie 1 | - | - | - | - |
| Danger Peut causer des symptômes allergiques ou asthmatiques ou des difficultés respiratoires en cas d’inhalation |  |
| Non prescrit par les Recommandations relatives au transport des marchandises dangereuses de l’ONU (Règlement type). |

* D’autres travaux à ce sujet figurent dans le programme de travail du Sous-Comité d’experts du SGH.

| SENSIBILISANTS CUTANÉS* |
| --- |
| Catégorie 1 | - | - | - | - |
| Mise en garde Peut causer une réaction allergique cutanée |  |
| Non prescrit par les Recommandations relatives au transport des marchandises dangereuses de l’ONU (Règlement type). |

* D’autres travaux à ce sujet figurent dans le programme de travail du Sous-Comité d’experts du SGH.

| MUTAGÈNES POUR LES CELLULES GERMINALES |
| --- |
| Catégorie 1A | Catégorie 1B | Catégorie 2 | - | - |
| Danger Peut causer des défauts génétiques (indiquer la voie d’exposition s’il est prouvé de manière concluante qu’aucune autre voie n’en est la cause) | Danger Peut causer des défauts génétiques (indiquer la voie d’exposition s’il est prouvé de manière concluante qu’aucune autre voie n’en est la cause) | Mise en garde Matière soupçonnée de causer des défauts génétiques (indiquer la voie d’exposition s’il est prouvé de manière concluante qu’aucune autre voie n’en est la cause) |  |  |
| Non prescrit par les Recommandations relatives au transport des marchandises dangereuses de l’ONU (Règlement type). |

| CANCÉROGÈNES |
| --- |
| Catégorie 1A | Catégorie 1B | Catégorie 2 | - | - |
| Danger Peut causer le cancer (indiquer la voie d’exposition s’il est prouvé de manière concluante qu’aucune autre voie n’en est la cause) | Danger Peut causer le cancer (indiquer la voie d’exposition s’il est prouvé de manière concluante qu’aucune autre voie n’en est la cause) | Mise en garde Matière soupçonnée de causer le cancer (indiquer la voie d’exposition s’il est prouvé de manière concluante qu’aucune autre voie n’en est la cause) |  |  |
| Non prescrit par les Recommandations relatives au transport des marchandises dangereuses de l’ONU (Règlement type). |

| TOXIQUES POUR LA REPRODUCTION |
| --- |
| Catégorie 1A | Catégorie 1B | Catégorie 2 | Catégorie additionnelle | - |
| Danger Peut être nuisible pour l’appareil reproducteur ou pour le fœtus (indiquer l’effet s’il est connu) (indiquer la voie d’exposition s’il est prouvé de manière concluante qu’aucune autre voie n’en est la cause) | Danger Peut être nuisible pour l’appareil reproducteur ou pour le fœtus (indiquer l’effet s’il est connu) (indiquer la voie d’exposition s’il est prouvé de manière concluante qu’aucune autre voie n’en est la cause) | Mise en garde Soupçonné d’être nuisible pour l’appareil reproducteur ou pour le fœtus (indiquer l’effet s’il est connu) (indiquer la voie d’exposition s’il est prouvé de manière concluante qu’aucune autre voie n’en est la cause) | Toxiques via l’allaitement Peut être nuisible pour les enfants allaités naturellement |  |
| Non prescrit par les Recommandations relatives au transport des marchandises dangereuses de l’ONU (Règlement type). |

| TOXIQUES SYSTÉMIQUES OU POUR CERTAINS ORGANES CIBLES (PAR EXPOSITION UNIQUE) |
| --- |
| Catégorie 1 | Catégorie 2 | - | - | - |
| Danger Cause des effets toxiques pour (indiquer tous les organes affectés, ou utiliser une formule générale indiquant qu’il n’existe pas de preuve concluante que d’autres organes ne soient pas affectés) par exposition (indiquer la voie d’exposition s’il est prouvé de manière concluante qu’aucune autre voie n’est en cause) | Mise en garde Peuvent être toxiques pour (indiquer tous les organes affectés, ou utiliser une formule générale indiquant qu’il n’existe pas de preuve concluante que d’autres organes ne soient pas affectés) par exposition (indiquer la voie d’exposition s’il est prouvé de manière concluante qu’aucune autre voie n’est en cause) |  |  |  |
| Non prescrit par les Recommandations relatives au transport des marchandises dangereuses de l’ONU (Règlements types). |
| TOXIQUES SYSTÉMIQUES OU POUR CERTAINS ORGANES CIBLES (PAR EXPOSITION RÉPÉTÉE) |
| Catégorie 1 | Catégorie 2 | - | - | - |
| Danger Cause des effets toxiques pour (indiquer tous les organes affectés, ou utiliser une formule générale indiquant qu’il n’existe pas de preuve concluante que d’autres organes ne soient pas affectés) par exposition prolongée ou répétée (indiquer la voie d’exposition s’il est prouvé de manière concluante qu’aucune autre voie n’est en cause) | Mise en garde Peut causer (indiquer tous les organes affectés, ou utiliser une formule générale indiquant qu’il n’existe pas de preuve concluante que d’autres organes ne soient pas affectés) par exposition prolongée ou répétée (indiquer la voie d’exposition s’il est prouvé de manière concluante qu’aucune autre voie n’est en cause) |  |  |  |
| Non prescrit par les Recommandations relatives au transport des marchandises dangereuses de l’ONU (Règlements types). |
| TOXIQUES (AIGUS) POUR LA VIE AQUATIQUE |
| Catégorie 1 | Catégorie 2 | Catégorie 3 | - | Note |
| Mise en garde Très toxique pour la vie aquatique | Néant Néant Toxique pour la vie aquatique | Néant Néant Nuisible pour la vie aquatique |  | Ne font actuellement pas l’objet de prescriptions à cet égard dans les Recommandations relatives au transport des marchandises dangereuses de l’ONU (Règlement type). lorsqu’elles présentent un autre risque visé par le Règlement. Pour une matière qui ne présente pas d’autres risques, le Règlement type prescrit une étiquette de la classe 9. Les dispositions du Règlement type sont en cours de révision. |

| TOXIQUES (CHRONIQUES) POUR LA VIE AQUATIQUE |
| --- |
| Catégorie 1 | Catégorie 2 | Catégorie 3 | Catégorie 4 | Note |
| Mise en garde Très toxique pour la vie aquatique, effets de longue durée | Néant Toxique pour la vie aquatique, effets de longue durée | Néant Néant Nocif pour la vie aquatique, effets de longue durée | Néant Néant Peut causer des effets nuisibles de longue durée pour la vie aquatique | Ne font actuellement pas l’objet de prescriptions à cet égard dans les Recommandations relatives au transport des marchandises dangereuses de l’ONU (Règlement type). lorsqu’elles présentent un autre risque visé par le Règlement. Pour une matière qui ne présente pas d’autres risques, le Règlement type prescrit une étiquette de la classe 9. Les dispositions du Règlement type sont en cours de révision. |

-----

# Text boxes

NATIONS

UNIES

## Secrétariat

ST