| ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ | E |
| --- | --- |

| 1 | ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И СОЦИАЛЬНЫЙ СОВЕТ | Distr. TRANS/WP.1/2002/11/Add.2 28 March 2002 RUSSIAN Original: |
| --- | --- | --- |

# ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

КОМИТЕТ ПО ВНУТРЕННЕМУ ТРАНСПОРТУ

## Рабочая группа по безопасности дорожного движения

(Тридцать восьмая сессия, 19-22 марта 2002 года,

пункт 4 g) повестки дня)

ПОПРАВКИ К КОНВЕНЦИЯМ 1968 ГОДА О ДОРОЖНОМ ДВИЖЕНИИ И О ДОРОЖНЫХ ЗНАКАХ И СИГНАЛАХ И К ДОПОЛНЯЮЩИМ ИХ ЕВРОПЕЙСКИМ СОГЛАШЕНИЯМ 1971 ГОДА И

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЭТИХ ДОКУМЕНТОВ

ПРОЕКТ ПОПРАВКИ, КАСАЮЩЕЙСЯ УДОБОЧИТАЕМОСТИ И РАЗЛИЧИМОСТИ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ И СИГНАЛОВ

Передано Швейцарией

Швейцария полагает, что данное предложение МОПДТП (TRANS/WP.1/2001/41) является слишком подробным по своей сути, и считает, что принятые формулировки противоречат использованной в Конвенции терминологии и, следовательно, не отвечают требованиям, предъявляемым к документу такого рода.  Учитывая существование принципов удобочитаемости и различимости дорожных знаков, а также необходимость улучшения существующего текста, Швейцария предлагает следующий вариант статьи 7:

Статья 7 КДЗС

1.	Рекомендуется предусмотреть в национальном законодательстве следующее:  для того чтобы дорожные знаки, в частности предупреждающие знаки, знаки преимущественного права проезда, запрещающие или ограничивающие знаки, предписывающие знаки, знаки особых предписаний, информационные знаки и указатели направлений, за исключением знаков, регламентирующих остановку или стоянку, были хорошо видны и могли легко читаться ночью, их следует освещать или использовать светоотражающие материалы.

Освещение и светоотражающие материалы знаков не должны ослеплять пользователей дороги.  На одном и том же отрезке дороги или при наличии большого числа разных знаков не рекомендуется использовать освещенные или покрытые светоотражающими материалами знаки и знаки, которые не относятся к этой категории.  В качестве фона знаков, указывающих на конкретные опасности или содержащих особые предписания, могут использоваться светоотражающие материалы.  Разноцветные темные или светлые элементы изображения на знаках могут разграничиваться контрастирующими светлыми или темными узкими полосами, соответственно.

2.	Текст без изменений.

Пункт 6 приложения к Европейскому соглашению, дополняющему Конвенцию о дорожных знаках и сигналах

6.	Относительно статьи 7 Конвенции

исключить

_______

# Text boxes

GE.02-21147   (R)