| ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ | E |
| --- | --- |

| 1 | ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И СОЦИАЛЬНЫЙ СОВЕТ | Distr. TRANS/WP.15/AC.1/2002/4 18 December 2001 RUSSIAN Original: |
| --- | --- | --- |

# ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

КОМИТЕТ ПО ВНУТРЕННЕМУ ТРАНСПОРТУ

###### Рабочая группа по перевозкам опасных грузов

Совместное совещание Комиссии МПОГ

по вопросам безопасности и Рабочей группы

по перевозкам опасных грузов

(Берн, 18-22 марта 2002 года)

ГЛАВА 6.2:  ТРЕБОВАНИЯ К СОСУДАМ ДЛЯ КЛАССА 2

(СОГЛАСОВАНИЕ С ТИПОВЫМИ ПРАВИЛАМИ ООН)

Представлено правительством Швейцарии*

Секретариат получил от Центрального бюро международных железнодорожных перевозок (ЦБМЖП) приводимое ниже предложение.

Базовый документ TRANS/WP.15/AC.1/2001/33 был принят на Совместном совещании МПОГ/ДОПОГ в 2001 году и утвержден с некоторыми незначительными изменениями Рабочей группой WP.15 для ДОПОГ и Комиссией экспертов МПОГ - для МПОГ.

На тридцать восьмой сессии Комиссии экспертов МПОГ, состоявшейся в ноябре 2001 года в Праге, представитель Швейцарии внес на рассмотрение неофициальный документ, исходя из того, что некоторые аспекты этих решений не вполне ясны и могут привести к различным толкованиям требований.  В этой связи правительство Швейцарии просит Совместное совещание уточнить следующие вопросы:

__________________

*	Распространено Центральным бюро международных железнодорожных перевозок (ЦБМЖП) в качестве документа OCTI/RID/GT-III/2002/4.

GE.01-25055   (R)	140102    150102

# По разделу 6.2.5	Требования к сертифицированным "ООН" сосудам под давлением

(новый раздел)

1.	Во вступительном тексте говорится, что "в дополнение к общим требованиям, изложенным в разделе 6.2.1, сертифицированные "ООН" сосуды под давлением должны отвечать…".

Означает ли это, что сертифицированные "ООН" баллоны должны быть сконструированы в соответствии с требованиями подразделов 6.2.1.1-6.2.1.7, иными словами в соответствии с требованиями, касающимися "проектирования материалов, сервисного оборудования, утверждения, первоначальной и периодических проверок, а также маркировки"?

Если это так, то вступительный текст раздела 6.2.5 не имеет никакого смысла.  В контексте, в частности, процедуры утверждения между баллонами МПОГ/ДОПОГ и баллонами ООН существуют значительные различия, а иногда отчасти и противоречия.

2.	Как предусмотрено в подразделе 6.2.1.4, утверждение сосудов под давлением, согласно выбранному способу, должно осуществляться органом по испытаниям и сертификации (уполномоченным компетентным органом страны утверждения).

Сертифицированные ООН сосуды под давлением, напротив, должны утверждаться самим компетентным органом.  В этой связи возникают следующие вопросы:

О каком компетентном органе идет речь?  О компетентном органе страны изготовления или страны утверждения?  Должен ли этим органом быть компетентный орган государства - члена КОТИФ/договаривающейся стороны ДОПОГ?

3.	По пункту 6.2.5.6.2.7	Испытательная лаборатория

Идет ли речь о лаборатории изготовителя или лаборатории, которая назначается проверяющим (контролирующим) органом?  Определение лаборатории должно содержаться в разделе 1.2.1.

4.	По пункту 6.2.5.6.4.2

Что понимается под "свидетельством об утверждении типа конструкции"?

Идет ли речь о свидетельстве, удостоверяющем утвержденный тип конструкции?

5.	По пункту 6.2.5.6.4.3, подпункт е)

На практике такое требование трудно выполнить.  Напротив, сообщение о возможном отзыве уже выданного свидетельства об утверждении является абсолютно необходимым.

6.	По пункту 6.2.5.6.4.6

Слова "aux renseignements" в тексте на французском языке должны быть исключены без какой-либо замены.

______