| ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ | E |
| --- | --- |

| 1 | ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И СОЦИАЛЬНЫЙ СОВЕТ | Distr. TRANS/WP.15/AC.1/2002/15 2 January 2002 RUSSIAN Original: |
| --- | --- | --- |

# ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

КОМИТЕТ ПО ВНУТРЕННЕМУ ТРАНСПОРТУ

###### Рабочая группа по перевозкам опасных грузов

Совместное совещание Комиссии МПОГ по

вопросам безопасности и Рабочей группы по

перевозкам опасных грузов

(Берн, 18-22 марта 2002 года)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ТЕКСТА МПОГ/ДОПОГ

ЧАСТЬ 6 - ГЛАВА 6.2:  НАНЕСЕНИЕ МАРКИРОВКИ НА

СОСУДЫ ДЛЯ КЛАССА 2

Представлено Европейской ассоциацией по промышленным газам (ЕАПГ)(

РЕЗЮМЕ

| Существо предложения: | Цель настоящего предложения состоит в том, чтобы восстановить отступление, которое содержалось в предыдущих вариантах МПОГ/ ДОПОГ и предусматривало, что, если промежуток времени между проверками составляет 10 или более лет, достаточно указывать только год проведения периодической проверки. |
| --- | --- |
| Предлагаемое решение: | Включить примечание, соответствующее тексту требований пункта 6.2.1.7.6 о нанесении маркировки, касающейся периодической проверки. |
| Справочные документы: | TRANS/WP.15/AC.1/2001/49; TRANS/WP.15/AC.1/86, пункты 16-21, и TRANS/WP.15/AC.1/86/Add.3, стр. 12. |

Введение

На своей сессии в сентябре 2001 года Совместное совещание решило согласовать положения, касающиеся нанесения маркировки на сосуды для класса 2, с положениями двенадцатого пересмотренного издания Рекомендаций Организации Объединенных Наций по перевозке опасных грузов (Типовые правила) на основе предложения ЕАПГ, изложенного в документе TRANS/WP.15/AC.1/2001/49, и предложения ЕАСНГ, изложенного в документе INF.24.  Однако в принятом тексте, содержащемся в документе TRANS/WP.15/AC.1/86/Add.3, отсутствует примечание, которое в настоящее время приведено в пункте 6.2.1.7.1 f) издания МПОГ/ДОПОГ 2001 года.  Согласно этому примечанию на предусмотренных в ДОПОГ/МПОГ сосудах, для которых промежуток времени между периодическими проверками составляет 10 или более лет, можно указывать только год проведения проверки.  Исключение этого примечания было случайным упущением, и ЕАПГ считает, что Совместное совещание не намеревалось исключить данное отступление.

###### Предложение

Вышеуказанное упущение можно исправить путем включения существующего примечания без каких-либо изменений после нового текста пункта 6.2.1.7.6, а именно:

"6.2.1.7.6	Наряду с вышеупомянутыми маркировочными знаками на каждом сосуде под давлением многоразового использования проставляются знаки, указывающие дату (год (две цифры) и затем месяц (две цифры), разделенные косой чертой (т.е. "/")), и регистрационный знак проверяющего органа, уполномоченного компетентным органом страны использования.

ПРИМЕЧАНИЕ:  В случае газов, для которых промежуток времени между периодическими проверками составляет 10 или более лет, нет необходимости указывать месяц (см. подраздел 4.1.4.1, инструкции по упаковке Р200 (9) и Р203 (8)).

6.2.1.7.7	В случае баллонов для ацетилена…".

###### Обоснование

Настоящее предложение восстанавливает систему регистрации дат, которая успешно функционирует в Европе в течение многих лет.

_______

# Footnotes

(	Распространено Центральным бюро международных железнодорожных перевозок (ЦБМЖП) в качестве документа ОCTI/RID/GT/III/2002/15.

# Text boxes

GE.02-20088   (R)    310102    310102