| ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ | E |
| --- | --- |

| 1 | ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И СОЦИАЛЬНЫЙ СОВЕТ | Distr. TRANS/WP.29/2002/26 19 December 2001 RUSSIAN Original: |
| --- | --- | --- |

# ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

КОМИТЕТ ПО ВНУТРЕННЕМУ ТРАНСПОРТУ

Всемирный форум для согласования правил в области
транспортных средств (WP.29)

(Cто двадцать шестая сессия,

12-15 марта 2002 года, пункт В.2.1.3 повестки дня)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО РАЗРАБОТКЕ ГЛОБАЛЬНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ ПРАВИЛ:  БОРТОВАЯ ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ДЛЯ ТРАНСПОРТНЫХ

СРЕДСТВ И ДВИГАТЕЛЕЙ БОЛЬШОЙ МОЩНОСТИ

Передано представителем Соединенных Штатов Америки

Примечание:  Приведенный ниже текст подготовлен представителем Соединенных Штатов Америки и распространен без условного обозначения (неофициальный документ № 13) в ходе сто двадцать пятой сессии WP.29.  Он передается для рассмотрения Исполнительному комитету (АС.3) Глобального соглашения 1998 года (TRANS/WP.29/815, пункты 157-160).

__________

Настоящий документ является рабочим документом, который распространяется в целях обсуждения и представления замечаний.  Ответственность за его использование в других целях полностью ложится на пользователя.  Документы можно также получить через ИНТЕРНЕТ:  			http://www.unece.org/trans/main/welcwp.29.htm

Цель предложения

Появление регулируемых компьютером автомобильных приводов послужило стимулом для разработки и широкого использования сложных электронных систем, выявляющих связанные с выбросами неисправности и предупреждающих об этом водителя с помощью загорающегося сигнала на приборном щитке автомобиля, что способствует ограничению объема выбросов из находящихся в эксплуатации транспортных средств.  Эти системы, обычно называемые бортовыми диагностическими системами (БДС), также помогают техникам по ремонту и обслуживанию выявлять и устранять проблемы, что, таким образом, сокращает общую продолжительность ремонта.

В мире уже существуют различные БДС для транспортных средств малой грузоподъемности.  Сейчас США и Европейское сообщество занимаются изучением вопроса о возможном использовании БДС для транспортных средств и двигателей большой мощности.  По мнению Соединенных Штатов Америки, разработка согласованной системы бортовой диагностики для транспортных средств малой и большой грузоподъемности или транспортных средств обоих видов отвечает интересам всех сторон.  В настоящем предложении рассматриваются необходимые элементы для разработки глобальных технических правил (ГТП) для транспортных средств и двигателей большой мощности в соответствии со статьей 6.3 Глобального соглашения 1998 года.

# Описание предлагаемых правил

Для удовлетворения потребностей заказчиков заводы - изготовители двигателей большой мощности используют бортовую диагностику для электронного контроля параметров двигателя в целях обеспечения его нормальной работы, а также диагностирования и устранения неисправностей.  Для того чтобы двигатели большой мощности соответствовали будущим стандартам, по всей вероятности, заводы-изготовители будут применять электронные технологии контроля за выбросами, например системы рециркуляции выхлопных газов (РВГ) и регулирования скорости впрыскивания топлива.  Сегодня уже существует технология БДС для таких систем контроля за выбросами.

На некоторых транспортных средствах малой и большой грузоподъемности для снижения объема выбросов твердых частиц (ТЧ) используются дизельные окислительные нейтрализаторы.  Кроме того, для обеспечения соответствия все более жестким стандартам, которые принимаются по всему миру, разрабатываются уловители ТЧ и каталитические нейтрализаторы (NОx) для обедненных смесей.  Датчики противодавления (вскоре должны появиться на рынке) могут выявлять полный выход из строя уловителей ТЧ, и в целях контроля за работой каталитического нейтрализатора NОx для обедненных смесей могут применяться либо химические датчики, либо - в потенциале - температурные датчики.

Для предупреждения о неисправностях с помощью автоматически регулирующихся обратных сигналов в дизельном двигателе и для контроля за работой устройств дополнительной очистки может применяться технология прямого измерения объема выбросов.  Исследователи добились многообещающих результатов в разработке компактного датчика NОx, способного измерять NОx с достаточной точностью в самых разных условиях эксплуатации.  В числе других потенциальных технологий можно отметить внутрицилиндровые измерительные устройства, бортовые устройства измерения ТЧ и системы упреждающего контроля выбросов, например нейронные сети.

В соответствии с предлагаемыми ГТП заводы-изготовители должны будут обеспечить контроль за работой связанных с выбросами компонентов трансмиссии для выявления неисправностей, влекущих за собой превышение уровней и стандартов выбросов на определенную величину, и для предупреждения водителя о необходимости проведения технического обслуживания или ремонта.

# Существующие правила

Хотя сейчас Компендиум потенциальных правил не содержит никаких правил, в перечисленных ниже стандартах и правилах излагаются соответствующие требования к БДС транспортных средств малой и средней грузоподъемности, которые можно использовать в качестве технической базы при разработке новых ГТП:

U.S. Code of Federal Regulations (CFR) Title 40:  Protection of the Environment;  Part 86.005-17:  On-board diagnostics.

40 CFR Part 86.094-17:  Emission control diagnostic system for 1994 and later light-duty vehicles and light-duty trucks.

Правила № 83 ЕЭК ООН;  приложение 11:  Бортовая диагностика автотранспортных средств

California Code of Regulations (CCR) Title 13, Section 1968.1:  Malfunction and Diagnostic System Requirements - 1994 and Subsequent Model - Year passenger Cars, Light-duty Trucks, and Medium-duty Vehicles and Engines.:  (OBDII)

# Международные факультативные стандарты

| Society of Automotive Engineers (SAE) J1850 | "Class B Data Communication Network Interface" (August 1991) |
| --- | --- |
| SAE J1979 | "E/E Diagnostic Test Modes" (December 1991) |
| SAE J2012/ | "Recommended Format and Messages for Diagnostic Trouble Code ISO DIS 15031-6 Definitions" (March 1992) |
| SAE J1962 | "Diagnostic Connector" (June 1992) |
| ISO 2575-1982 | "Road vehicles: Symbols for control indicators and tell-tales" |
| ISO 9142-2 | "Road Vehicles' Diagnostic Systems' CARB Requirements for the Interchange of Digital Information" |
| ISO 11519-4 | "Road Vehicles' Low Speed Serial Data Communication, Part 4: Class B Data Communication Interface (SAE J1850) |
| ISO DIS 14230 Part 4: | "Road Vehicles' Diagnostic Systems Keyword protocol 2000" |

-----

# Text boxes

GE.01-24991   (R)    070302    070302