| ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ | E |
| --- | --- |

| 1 | ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И СОЦИАЛЬНЫЙ СОВЕТ | Distr. TRANS/WP.29/2002/73 23 August 2002 RUSSIAN Original: |
| --- | --- | --- |

# ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

КОМИТЕТ ПО ВНУТРЕННЕМУ ТРАНСПОРТУ

## Всемирный форум для согласования правил

в области транспортных средств (WP.29)

(Сто двадцать восьмая сессия,

12-15 ноября 2002 года, пункт 5.3.4 повестки дня)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ПРОЕКТУ ПОПРАВОК К ПРЕДЛОЖЕНИЮ

ПО ПРОЕКТУ НОВЫХ ПРАВИЛ:

ЕДИНООБРАЗНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРЕДПИСАНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ

ХАРАКТЕРИСТИК ГОРЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В

КОНСТРУКЦИИ ВНУТРЕННИХ ЭЛЕМЕНТОВ МЕХАНИЧЕСКИХ

ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ ОПРЕДЕЛЕННЫХ КАТЕГОРИЙ

Представлено экспертом от Беларуси

Примечание:  Приведенный ниже текст получен секретариатом по почте от эксперта из Беларуси (Комитет по стандартизации, метрологии и сертификации при Совете министров Республики Беларусь).  В нем предлагаются исправления и поправки (выделены жирным шрифтом) к предложенному проекту правил, содержащемуся в документе TRANS/WР.29/2002/23.

______

Настоящий документ является рабочим документом, который распространяется для целей обсуждения и представления замечаний.  Ответственность за его использование в других целях полностью ложится на пользователя.  Документы можно также получить через Интернет:  http://www.unece.org/trans/main/welcwp29.htm

Пункт 2.5 изменить следующим образом:

"2.5		"под группой сидений подразумевается либо многоместное нераздельное сиденье, либо раздельные сиденья, установленные друг около друга (т.е. с общими приспособлениями для крепления или приспособлениями для крепления, расположенными на минимальном расстоянии друг от друга, что обеспечивает их установку, эксплуатацию и текущее обслуживание), на которых могут уместиться один или несколько взрослых людей".

Пункт 6.1.2 (только на русском языке), заменить слово "произведение" на "отношение".

Пункт 6.2.2 изменить следующим образом:

"…

с)	материал(ы), используемый(е) для осветительных приборов, расположенных в багажнике, на крыше и/или внутри транспортного средства.

Результат испытания …".

Приложение 4 (только на русском языке), исправить слово и сноску к заголовку под знаком официального утверждения ("Е" в круге):  вместо слова "касающееся1:" читать "касающиеся2:".

## Приложение 6

Пункт 1.2 исправить следующим образом:

"…технической службы - с использованием материала первоначальной толщины, что указывается в протоколе испытания.

Составные материалы (см. пункт 6.1.3.) должны испытываться …".

Пункт 1.3, изменить слова "определенного несильного пламени" на "определенного пламени" и в тексте на русском языке исправить слова "в П-образном держателе" на "в U-образном держателе".

Пункт 2.2 (только на русском языке), исправить слова "из двух П-образных металлических пластин" на "из двух U-образных металлических пластин" и слова "нижнюю П-образную раму" на "нижнюю U-образную раму".

Пункт 4.5 (только на русском языке), исправить слова "первую точку изменения."  на "первую точку измерения.".

Пункт 4.7 (только на русском языке), согласовать начало этого пункта с текстом на английском языке следующим образом:

"4.7		Если образец не воспламеняется или его горение прекращается…".

Приложение 7, пункт 2.1 изменить следующим образом:

"2.1		Источник тепла обеспечивает плотность излучаемого теплового потока в 3 Вт/cм3, измеренную на поверхности, расположенной параллельно поверхности калорифера на расстоянии 30 мм.  Излучение концентрируется с помощью полусферического отражателя внутренним диаметром 100 ± 5 мм".

Приложение 8

Пункт 2.1 изменить следующим образом:

"2.1		Держатель образца представляет собой прямоугольную рамку высотой 560 мм (см. рис. 1) со штырями для крепления испытываемого образца.  Монтажные штыри должны быть не более 2 мм в диаметре и не менее 27 мм в длину.  Образец должен располагаться в плоскости, параллельной рамке, на расстоянии не менее 20 мм.  Для установки образца в параллельной плоскости на требуемом расстоянии от рамки вплотную к штырям могут помещаться распорные втулки диаметром 2 мм.  Держатель образца устанавливается на надежную опору, обеспечивающую вертикальное положение рамки в ходе испытания".

Пункт 4.1 (только на русском языке), исправить диапазон температуры "10ºС - 0ºС" на "10ºС - 30ºС".

Примечание секретариата:  Последнее предложение Беларуси носит только редакционный характер:  "изменить нумерацию (в приложении 8) "рис. 3" на "рис. 1" (ссылка на этот рисунок содержится в пункте 2.2) и "рис. 1" на "рис. 3" (ссылка содержится в пункте 2.4), а также изменить соответствующее расположение рисунков в конце приложения 8, для того чтобы расположить рисунки и относящиеся к ним сноски в порядке их воспроизведения в тексте.  В случае его принятия потребуется внести изменения в варианты предложения на всех трех языках.

________

# Text boxes

GE.02-23780   (R)    041002    041002