Distr.

GÉNÉRALE

TRANS/WP.29/GRE/2002/26

17 juillet 2002

FRANCAIS

Original: ANGLAIS

COMMISSION ÉCONOMIQUE POUR L’EUROPE

COMITÉ DES TRANSPORTS INTÉRIEURS

Forum mondial de l’harmonisation des Règlements

concernant les véhicules (WP.29)

Groupe de travail de l’éclairage et
de la signalisation lumineuse (GRE)

(Quarante-neuvième session, 30 septembre-4 octobre 2002,
point 2.3 de l’ordre du jour)

PROPOSITION DE PROJET D’AMENDEMENTS AU RÈGLEMENT No 53

(Installation des dispositifs d’éclairage et de signalisation lumineuse
sur les véhicules de la catégorie L3)

Communication de l’expert de l’Association internationale
des constructeurs de motocycles (IMMA)

Note: Le texte reproduit ci-après, établi par l’expert de l’IMMA, vise à harmoniser, dans le cas de deux nouvelles catégories de projecteurs, les dispositions du Règlement no 53 avec celles du Règlement no 113. Ce texte se fonde sur une section d’un document distribué sans cote (document informel no 9) à la quarante-huitième session du GRE (TRANS/WP.29/GRE/48, par. 31).

___________

Note: Le présent document est distribué uniquement aux experts de l’éclairage et de la signalisation lumineuse.

A.	PROPOSITION

Paragraphe 6.1.1, modifier comme suit:

«6.1.1	Nombre

6.1.1.1	Pour les motocycles d’une cylindrée ≤ à 125 cm3
		Un ou deux du type homologué selon:

−	La classe B, C ou D du Règlement no 113;

−	Le Règlement no 112;

−	Le Règlement no 1;

−	Le Règlement no 8;

−	Le Règlement no 20;

−	Le Règlement no 57;

−	Le Règlement no 72.

6.1.1.2	Pour les motocycles d’une cylindrée > à 125 cm3

Un ou deux du type homologué selon:

−	La classe B ou D du Règlement no 113;

−	Le Règlement no 112;

−	Le Règlement no 1;

−	Le Règlement no 8;

−	Le Règlement no 20;

−	Le Règlement no 72.

Deux du type homologué selon:

−	La classe C du Règlement no 113.».

Paragraphe 6.2.1, modifier comme suit:

«6.2.1	Nombre

6.2.1.1	Pour les motocycles d’une cylindrée ≤ à 125 cm3
		Un ou deux du type homologué selon:

−	La classe B, C ou D du Règlement no 113;

−	Le Règlement no 112;

−	Le Règlement no 1;

−	Le Règlement no 8;

−	Le Règlement no 20;

−	Le Règlement no 57;

−	Le Règlement no 72.

6.2.1.2	Pour les motocycles d’une cylindrée > à 125 cm3
		Un ou deux du type homologué selon:

−	La classe B ou D du Règlement no 113;

−	Le Règlement no 112;

−	Le Règlement no 1;

−	Le Règlement no 8;

−	Le Règlement no 20;

−	Le Règlement no 72.

Deux du type homologué selon:

−	La classe C du Règlement no 113.».

*    *    *

B.	JUSTIFICATION

Étant donné que deux nouvelles catégories de projecteurs figurent dans le Règlement no 113 de la CEE, les présents amendements visent à préciser quel feu peut être installé sur quel type de motocycle.

Les projecteurs de la classe B doivent être utilisés pour les motocycles d’une cylindrée < à 125 cm3 jusqu’à ce que la nouvelle classe C et les sources lumineuses pour la classe C soient disponibles en quantités suffisantes sur le marché. L’IMMA étudie actuellement le délai à prévoir avant le retrait progressif de ces projecteurs.

-----