| ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ | E |
| --- | --- |

| 1 | ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И СОЦИАЛЬНЫЙ СОВЕТ | Distr. TRANS/WP.15/AC.1/2003/8 18 November 2002 RUSSIAN Original: |
| --- | --- | --- |

# ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

КОМИТЕТ ПО ВНУТРЕННЕМУ ТРАНСПОРТУ

###### Рабочая группа по перевозкам опасных грузов

Совместное совещание Комиссии МПОГ

по вопросам безопасности и Рабочей группы

по перевозкам опасных грузов

(Берн, 24-28 марта 2003 года)

ИЗМЕНЕНИЕ ТЕКСТА ПУНКТА 5.3.2.2.1 РАЗДЕЛА 5.3 ГЛАВЫ 5

Представлено правительством Лихтенштейна*

Введение:

Мнения относительно оранжевых табличек, определение которых содержится в пункте 5.3.2.2.1, среди их изготовителей, контролирующих органов и транспортных компаний в Европе расходятся.  Ведутся бесконечные дискуссии.  Даже местные или национальные контролирующие органы по-разному толкуют, в частности, выражения "не менее" и "не более" в первом предложении и формулировку "если размеры и конструкция

___________________

*	Распространено Центральным бюро международных железнодорожных перевозок (ЦБМЖП) в качестве документа OCTI/RID/GT/III/2003/8.

транспортного средства таковы, что".  Лихтенштейн подумывает о более точном определении в пункте 5.3.2.2.1, с тем чтобы избежать возникновения в будущем любых дальнейших трудностей.

Предложение:

Существующий текст пункта 5.3.2.2.1:

"(МПОГ:)  Таблички оранжевого цвета/(ДОПОГ:) Светоотражающие таблички оранжевого цвета должны иметь 40 см в основании, а их высота должна составлять не менее 30 см;  они должны иметь черную окантовку шириной не более 15 мм.

(ДОПОГ:)  Если размеры и конструкция транспортного средства таковы, что имеющаяся площадь поверхности не позволяет прикрепить эти таблички оранжевого цвета, то длина их основания может быть уменьшена до 300 мм, высота – до 120 мм, а ширина черной окантовки – до 10 мм".

###### Новый текст пункта 5.3.2.2.1, предлагаемый Лихтенштейном:

"(МПОГ:) Таблички оранжевого цвета/(ДОПОГ:) Светоотражающие таблички оранжевого цвета должны иметь 40 см в основании, а их высота должна составлять 30 см;  они должны иметь черную окантовку шириной 15 мм.

(ДОПОГ:) Для транспортных средств с максимально допустимой массой не более 3,5 т длина основания оранжевых табличек может быть уменьшена до 30 см, высота – до 12 см, а ширина черной окантовки – до 10 мм".

###### Обоснование

Выражения "не менее" и "не более"

По мнению Лихтенштейна, выражение "не менее 30 см" не отличается точностью и неизменно оставляет место для дискуссий.  Для пользователя это выражение означает, что табличка должна иметь по крайней мере 30 см в высоту, но она могла бы быть и выше.  Каждый толкует данный текст, как ему заблагорассудится.  Выражение "не более" создает

еще одну проблему.  В этом конкретном случае контролирующие органы в различных

государствах - участниках ДОПОГ очень по-разному трактуют и толкуют это выражение.  К сожалению, в конечном счете от этого страдают или оказываются в проигрыше предприятия или водители.

Один из многих примеров:  "Контролирующие органы запретили одной транспортной единице продолжение маршрута.  Основанием для этого послужило то обстоятельство, что черная окантовка (пластмассовая пластинка) имела в ширину 6 мм вместо требуемых 15 мм.  Контролер настаивал на том, чтобы окантовка имела в ширину именно 15 мм.  После замены старых табличек на новые с шириной окантовки в точности 15 мм водителю было позволено продолжить маршрут".

И это не отдельно взятый случай, а лишь один из многих.  Чтобы прояснить ситуацию на этот счет, а также во избежание всякого рода будущих проблем и забот для изготовителей оранжевых табличек, предприятий и водителей, Лихтенштейн просит внести ясность в этот вопрос.

## Относительно оранжевых табличек с размерами, уменьшенными до 30 х 12 см

Лихтенштейн просит также безотлагательно уделить внимание и этому вопросу.  Прежде всего автотранспортные средства с максимально допустимой массой в 3,5 т относятся к категории транспортных средств малой грузоподъемности.  Большинство таких транспортных средств имеют капот округлой формы и пластмассовый бампер тоже округлой формы.  В случае установки стандартных табличек размером 40 х 30 см транспортное средство часто получает различные повреждения во время мойки.  Огромные механические щетки зацепляют бампер и срывают его с транспортного средства.  Из-за особой конструкции и формы этих транспортных средств на них не удается должным образом установить стандартные таблички.  И с учетом этих проблем, а также исходя из положений пункта 5.3.2.2.1 ДОПОГ, устанавливаются оранжевые таблички с размерами, уменьшенными до 30 х 12 см.  К сожалению, в этом случае каждый из различных контролирующих органов в Европе по-своему толкует это положение.  То, что ясно для одного служащего, является для другого очевидным нарушением правил, и поэтому производится наложение штрафов.  Кроме того, в таких случаях водитель не может продолжать маршрут, так как транспортное средство оснащено табличками уменьшенных размеров.

Чтобы избежать будущих проблем и разногласий между государствами - участниками ДОПОГ, Лихтенштейн по-прежнему убежден, что нужно в срочном порядке пересмотреть существующий текст в русле вышеизложенного.

________

# Text boxes

GE.02-24811   (R)    031202    031202