Distr:
	GÉNÉRALE

ST/SG/AC.10/C.3/2004/34
	19 avril 2004

FRANÇAIS
	Original: ANGLAIS

COMITÉ D’EXPERTS DU TRANSPORT DES
MARCHANDISES DANGEREUSES ET DU SYSTÈME
GÉNÉRAL HARMONISÉ DE CLASSIFICATION ET
D’ÉTIQUETAGE DES PRODUITS CHIMIQUES

Sous-Comité d’experts du transport des marchandises dangereuses

Vingt-cinquième session, 5-14 juillet 2004
Point 6 de l’ordre du jour provisoire

INSCRIPTION, CLASSEMENT ET EMBALLAGE

Formes solides et liquides des rubriques de la Liste des marchandises dangereuses
Divergences entre le Règlement type de l’ONU et les Instructions techniques de l’OACI

Communication de l’expert du Royaume-Uni

Introduction

1.	L’expert du Royaume-Uni rappelle qu’en novembre 2001 le Groupe d’experts des marchandises dangereuses de l’OACI avait décidé de réexaminer et d’aligner autant que possible les instructions d’emballage de l’OACI sur celles du Règlement type. Cet exercice a été achevé dans ses grandes lignes en septembre 2003 et la réunion du Groupe d’experts de 2002 a décidé que les modifications seraient introduites dans l’édition 2007/8 des instructions techniques.

2.	Au cours des travaux ayant pour objet d’affecter des instructions d’emballage pour le transport par air aux rubriques ONU, cependant, trois cas de divergences avec les dispositions ONU concernant les formes solides et liquides de certaines matières ont été détectés. Ils sont énumérés dans le tableau de l’annexe 2, qui contient aussi les observations communiquées au Groupe, exposant les raisons des propositions. Il a été constaté en effet que ces matières sont mentionnées sous leur forme liquide et solide dans les Instructions techniques, mais non dans le Règlement type.

3.	Après plus ample examen, il apparaît que dans les autres règlements modaux il n’y a pas d’approche uniforme à cet égard. L’expert du Royaume-Uni a donc été invité par le Groupe d’experts de l’OACI à attirer l’attention du Sous-Comité sur ce problème.

4.	À la réunion du Sous-Comité de décembre 2003, l’expert du Royaume-Uni a présenté le document UN/SCETDG/24/INF.57, en demandant aux personnes et organismes concernés de faire connaître leurs observations sur les changements proposés. L’expert du Royaume-Uni a été invité à établir une proposition d’amendement officielle, tenant compte des observations formulées par le secrétariat (voir le document ST/SG/AC.10/C.3/48, par. 93).

5.	Après plus ample réflexion et compte tenu des observations formulées, l’expert du Royaume-Uni propose les amendements à la Liste des marchandises dangereuses qui sont présentés dans l’annexe 1.

Exposé des modifications proposées

6.	Sur la base du point de fusion, qui est situé à 73 ºC environ, il est proposé de modifier la rubrique no ONU 1733 trichlorure d’antimoine de manière qu’elle s’applique à la forme solide (utilisation de l’instruction d’emballage P002, etc.).

7.	Il est proposé d’indiquer clairement que le numéro ONU 1740 hydrogénodifluorures correspond à la forme solide en ajoutant le mot «SOLIDES» à la désignation officielle de transport. Une nouvelle rubrique «XXXX» devrait alors être créée pour les solutions (aqueuses), et elle devrait être conforme aux autres rubriques pour solutions existant déjà (nos ONU 2817 et 3421), avec un risque subsidiaire 6.1.

8.	Compte tenu des deux formes isomériques sous lesquelles existe l’acide crotonique, il est proposé de confirmer que le numéro ONU 2823 s’applique à la forme solide en ajoutant «SOLIDE» à la désignation officielle de transport, et de créer une nouvelle rubrique «YYYY» pour la forme liquide. Il est suggéré de se référer à la forme solide ou à la forme liquide dans la désignation officielle de transport plutôt qu’au nom des isomères, pour permettre de prendre en compte les produits du commerce qui peuvent être des mélanges d’isomères. Ceci est conforme à l’approche générale appliquée précédemment lors du réexamen des rubriques solides et liquides au niveau des Recommandations de l’ONU.

Propositions	ANNEXE 1

| No ONU | Nom et description | Classe ou division | Risque subsidiaire | Groupe d’emballage | Dispositions spéciales | Quantités limitées | Emballages et GRV | Citernes mobiles et conteneurs pour vrac |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | Instructions d’emballage (8) | Dispositions spéciales (9) | Instructions de transport (10) | Dispositions spéciales (1)1 |

Convertir en une rubrique de matière solide

| 1733 | TRICHLORURE D’ANTIMOINE | 8 |  | II | 1 kg | P002 IBC08 | B2 B4 | T3 | TP33 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

RUBRIQUE EXISTANTE: ajouter «SOLIDES» dans la désignation officielle de transport

| 1740 | HYDROGÉNO-FLUORURES SOLIDES, N.S.A. | 8 |  | II |  | 1 kg | P002 IBC08 | B2 B4 | T3 | TP33 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 8 |  | III | 223 | 5 kg | P002 IBC08 LP02 | B3 | T1 | TP33 |

NOUVELLES RUBRIQUES

| XXXX | HYDROGÉNO-FLUORURES EN SOLUTION, N.S.A. | 8 | 6.1 | II |  | 1 l | P001 IBC02 |  | T7 | TP2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 8 | 6.1 | III | 223 | 5 l | P001 IBC03 |  | T4 | TP1 |

| 2823 | ACIDE CROTONIQUE SOLIDE | 8 |  | III |  | 5 kg | P002 IBC08 LP02 |  | T1 | TP33 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| YYYY | ACIDE CROTONIQUE LIQUIDE | 8 |  | III |  | 5 l | P001 IBC03 LP01 |  | T4 | TP1 |

ANNEXE 2

|  | Instructions d’emballage | Observations présentées à la réunion de l’OACI |
| --- | --- | --- |
|  | ONU | OACI-IT | Code IMDG | RID/ ADR |  |
| 1733 | Trichlorure d’antimoine | Solide |  | 814 | P002 | P002 | Le trichlorure d’antimoine se présente sous la forme d’une masse cristalline incolore transparente très hygroscopique. Son point de fusion est d’environ 73 °C. Il est soluble dans l’alcool, l’acétone et les acides; avec l’eau il forme l’oxychlorure d’antimoine. La rubrique relative au trichlorure d’antimoine liquide dans les Instructions techniques de l’OACI n’est pas claire. |
|  |  | Liquide | P001 | 808 | P001 |  |  |
| 1740 | Hydrogéno- difluorures | Solides | P002 | 815 | P002 | P002 | Il est raisonnable de prévoir des rubriques séparées pour la forme solide et la forme solution (aqueuse). Les numéros ONU 1811 et 3421 apportent une certaine justification à cet égard. Il convient de noter cependant qu’il n’existe pas de rubrique «en solution» pour le numéro ONU 2439 dans la 13e édition du Livre orange. |
|  |  | Liquides |  | 825 |  |  |  |
| 2823 | Acide crotonique | Solide | P002 (13e éd.) | 822 | P002 |  | L’acide crotonique existe sous deux formes isomériques (cis- et trans-). Le trans- isomère a un point de fusion d’environ 72 °C et est soluble dans l’eau. Le cis- isomère (aussi appelé acide isocrotonique) est liquide à température ambiante et a son point de fusion à 14 °C environ. Les deux isomères ont des propriétés corrosives. |
|  |  | Liquide | P001 (12e éd.) | 818 |  | P001 |  |

-----

# Text boxes

NATIONS UNIES

Secrétariat

ST