Distr.

GÉNÉRALE

ST/SG/AC.10/C.3/2004/88/Add.2

2 septembre 2004

FRANÇAIS

Original: ANGLAIS ET FRANÇAIS

COMITÉ D’EXPERTS DU TRANSPORT 
DES MARCHANDISES DANGEREUSES ET 
DU SYSTÈME GÉNÉRAL HARMONISÉ

DE CLASSIFICATION ET D’ÉTIQUETAGE

DES PRODUITS CHIMIQUES

Sous-Comité d’experts du transport

des marchandises dangereuses

Vingt-sixième session, 29 novembre-3 décembre 2004

Point 3 c) de l'ordre du jour provisoire

QUESTIONS EN COURS

Épreuve de vibration pour les modèles types d’emballages

destinés au transport de marchandises dangereuses

Proposition de l’expert de la France

Additif 2

Supplément au rapport d'étude (2003) au transport des marchandises dangereuses

Le présent document contient un rapport d'étude (21 novembre 2003) effectué par le Laboratoire national d'essais à la demande du Ministère de l'Équipement, des Transports, du Logement, du Tourisme et de la Mer.

Objet: 	Évaluation de la tenue d'emballage agréés à l'essai de vibration avec gerbage.

Référence pour la

méthode d'essai:	Norme ASTM D 4169 (vibrations aléatoires).

# 1.	OBJET

L'objet de cette étude est d'évaluer la tenue aux vibrations d'emballages agréés pour le transport de marchandises dangereuses, en prenant en compte le gerbage.

# 2.	SOLLICITATIONS

Les sollicitations retenues correspondent aux niveaux I et II pour le transport routier prévues dans la norme ASTM D4169-01, § 12.4, à l'exception de la durée de 180 minutes qui a été ramenée à 60 minutes.

Cette méthode d'essais est décrite dans le rapport ST/SG/AC.10/C.3/2004/88/Add.1.

L'essai en fréquence fixe suivant la norme ASTM D 999-01 méthode A1 n'a pas été réalisé étant donné que la fréquence de sollicitation est déterminée par le décollement de l'emballage et que celui-ci est très perturbé par le rebond de la charge sur l'échantillon.

# 3.	CHARGE DE GERBAGE

La charge de gerbage placée sur chaque emballage est calculée en prenant en compte la densité maximale d'agrément et une hauteur de gerbage de 3 m conformément aux réglementations de transport de marchandises dangereuses.

# 4.	ESSAIS

2 types d'emballages ont été testés, à savoir :

- un modèle type de fût métallique de 60 litres agréé 1A1 / X 1,2 / 250

- un modèle type de jerricane plastique de 20 litres agréé 3H1 / Y 1,9 / 150.

Pour chaque modèle, trois échantillons ont été testés.

La charge de gerbage placée sur l'emballage est guidée. Elle est laissée libre uniquement dans l'axe vertical.

L'annexe montre le dispositif d'essais.

Les résultats d'essais sont présentés dans le tableau suivant.

| Fréquences aléatoires – Sollicitations de type route |
| --- |
| charge de gerbage | Niveau I | Niveau II |
| Jerricane plastique 20 litres (référence LNE 516) |
| 307 kg | Rupture verticale du corps avec importante projection d'eau après 45 mn d'essais pour le premier échantillon. Arrêt de l'essai pour les autres échantillons après environ 20 mn, la rupture étant imminente. | Essai conduit jusqu'à son terme. Pas de fuite. Ecrasement important de l'emballage : 350 mm avant l'essai sous charge, entre 307 et 312 mm après l'essai. L'emballage ne retrouve pas forme initiale même 24 heures après l'essai. |
| Fût acier 60 litres (référence LNE 517) |
| 307 kg | Non réalisé étant donnée la faible tenue en niveau II moins sévère. | Flambage rapide du corps du fût (6 minutes au plus) avec fuites. |

| Fréquences aléatoires – Sollicitations de type route |
| --- |
| charge de gerbage | Niveau I | Niveau II |
| Fût acier 60 litres (référence LNE 517) |
| 203 kg | / | Le troisième échantillon a été testé avec une charge réduite équivalente à 2,2 m correspondant à un chargement réel dans un camion. Même constatation que pour les autres fûts mais après 14 minutes |

# 5.	CONCLUSION

Les fûts métalliques testés ne satisfont pas l'essai de vibration aléatoire avec gerbage, même sous charge de gerbage réduite équivalente à 2,2 m d'emballage.

Les jerricanes plastiques testés ne résistent pas à l'essai le plus sévère et pour le niveau de sollicitations intermédiaire défini par la norme, leur importante déformation, conduisant à une instabilité du gerbage, est susceptible de remettre en cause la sécurité lors du transport.

ANNEXE

Dispositif d'essais

_____________

# Text boxes

NATIONS

UNIES

## Secrétariat

ST

Charge de gerbage

Guidage vertical de la charge

Plateau de la table vibrante

Echantillon testé