| ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ | E |
| --- | --- |

| 1 | ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И СОЦИАЛЬНЫЙ СОВЕТ | Distr. ECE/TRANS/WP.29/2006/38 4 April 2006 RUSSIAN Original: |
| --- | --- | --- |

ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

КОМИТЕТ ПО ВНУТРЕННЕМУ ТРАНСПОРТУ

Всемирный форум для согласований правил в области

транспортных средств (WP.29)

Сто тридцать девятая сессия

Женева, 20-23 июня 2006 года

Пункт 4.2.22 предварительной повестки дня

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ДОПОЛНЕНИЮ 7 К ПОПРАВКАМ СЕРИИ 01 К ПРАВИЛАМ № 67

(Оборудование для использования сжиженного нефтяного газа)

Передано Рабочей группой по проблемам энергии и загрязнения окружающей среды (GRPE)

Примечание:  Приведенный ниже текст был принят GRPE на ее пятьдесят первой сессии (ECE/TRANS/WP.29/GRPE/51, пункт 49) и передается на рассмотрение WP.29 и АС.1.  В его основу положен текст документа ECE/TRANS/WP.29/GRPE/2006/5 без поправок.

Настоящий документ является рабочим документом, который распространяется для обсуждения и представления замечаний. Ответственность за его использование в других целях полностью ложится на пользователя. Документы можно получить также через Интернет: http://www.unece.org/trans/main/welcwp29.htm

Пункт 1 изменить следующим образом:

"1.		ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящие Правила применяются к:

1.1		Часть I.	Официальному утверждению специального оборудования транспортных средств категорий M и N 1/, двигатели которых работают на сжиженном нефтяном газе;

1.2		Часть II.	Официальному утверждению транспортных средств категорий M и N 1/, оснащенных специальным оборудованием для использования сжиженного нефтяного газа в качестве топлива, в отношении установки такого оборудования.

_______________

1/	В соответствии с определениями, приведенными в приложении 7 к Сводной резолюции о конструкции транспортных средств (СР.3) (документ TRANS/WP.29/78/Rev.1/Amend.2 с последними поправками на основании Amend.4)".

Пункт 5.4.1, ссылка на сноску 1/ и сноска 1/, изменить нумерацию сноски на 2/ и читать следующим образом:

"2/	1 - Германия, … 51 - Республика Корея, [52 - Малайзия и 53 - Таиланд].  Последующие порядковые номера присваиваются…".

Пункты 6.15.10.3 и 6.15.10.4, ссылка на сноску 2/ и сноска 2/, изменить нумерацию сноски на 1/.

Пункт 16.4.1, сноска 3/, изменить следующим образом:

"3/	См. сноску 2/".

-----

# Text boxes

GE.06-21543   (R)    210406    210406