| ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ | E |
| --- | --- |

| 1 | Экономический и Социальный Совет | Distr. ECE/TRANS/WP.15/AC.1/2007/26 5 June 2007 RUSSIAN Original: |
| --- | --- | --- |

ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

КОМИТЕТ ПО ВНУТРЕННЕМУ ТРАНСПОРТУ

Рабочая группа по перевозкам опасных грузов

Совместное совещание Комиссии экспертов МПОГ
и Рабочей группы по перевозкам опасных грузов

Женева, 11–21 сентября 2007 года
Пункт 5 предварительной повестки дня

СОГЛАСОВАНИЕ С РЕКОМЕНДАЦИЯМИ ООН
ПО ПЕРЕВОЗКЕ ОПАСНЫХ ГРУЗОВ*

4.1.6.10 – Перевозка газов

Передано Европейской ассоциацией по промышленным газам (ЕАПГ)

Справочная информация

1.	Согласно второму предложению пункта 4.1.6.10 ДОПОГ/МПОГ и пункта 4.1.6.1.10 Типовых правил ООН сосуды под давлением не должны наполняться после наступления срока их периодической проверки, но могут перевозиться после истечения предельного срока.  Помимо этого, в ДОПОГ/МПОГ предусмотрено дополнительное условие для их перевозки в виде слов "в целях проведения проверки или изъятия из эксплуатации, включая промежуточные перевозки".

2.	Это дополнительное условие может на практике приводить к различным толкованиям, например:  имеющиеся у потребителя уже наполненные сосуды под давлением должны перевозиться в целях проведения периодической проверки сразу же после истечения предельного срока, или же может возникать вопрос о том, что является промежуточной перевозкой.

Предложение

3.	Предлагается согласовать текст ДОПОГ/МПОГ с текстом Типовых правил ООН путем исключения второй части указанного предложения:

"4.1.6.10  … Сосуды под давлением не должны наполняться после наступления срока их периодической проверки, но могут перевозиться после истечения предельного срока в целях проведения проверки или изъятия из эксплуатации, включая промежуточные перевозки".

4.	Исключить пункт 5.4.1.2.2 b)

«b)	в случае перевозки баллонов, трубок, барабанов под давлением, криогенных сосудов и связок баллонов в соответствии с условиями пункта 4.1.6.10 в транспортном документе должны быть сделана следующая запись:  "Перевозка в соответствии с пунктом 4.1.6.10".»

Обоснование

5.	Это предложение уточняет и унифицирует требования, предусмотренные в данном пункте.

Безопасность

6.	Хранение само по себе не сопряжено с опасностью;  опасность возникает при наполнении.  В США это правило применяется в течение многих лет.  Никаких последствий.

Осуществимость

7.	Никаких последствий.

Обеспечение применения

8.	Никаких последствий.

-------

# Footnotes

* 	Распространено Межправительственной организацией по международным железнодорожным перевозкам (ОТИФ) в качестве документа OTIF/RID/RC/2007/26.

# Text boxes

GE.07-22918   (R)     250607    250607