| ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ | E |
| --- | --- |

| 1 | Экономический и Социальный Совет | Distr. ECE/TRANS/WP.15/AC.1/2007/49 20 June 2007 RUSSIAN Original: |
| --- | --- | --- |

ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

КОМИТЕТ ПО ВНУТРЕННЕМУ ТРАНСПОРТУ

Рабочая группа по перевозкам опасных грузов

Совместное совещание Комиссии экспертов МПОГ и

Рабочей группы по перевозкам опасных грузов

Женева, 11-21 сентября 2007 года

Пункт 6 b) повестки дня

ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ВНЕСЕНИИ ПОПРАВОК МПОГ/ДОПОГ/ВОПОГ*

Новые предложения

Перевозка отработавших зажигалок

Передано правительством Германии

Введение

1.	В ходе последней сессии Совместного совещания (Берн, 26-30 марта 2007 года) для МПОГ/ДОПОГ/ВОПОГ было принято новое специальное положение 654, касающееся перевозки отработавших зажигалок (см. документ ECE/TRANS/WP.15/AC.1/106, пункт 61).

2.	Первоначальное предложение, которое обсуждалось Рабочей группой по отходам, предусматривало необходимость придерживаться в максимально возможной степени требований, применяемых к отработавшим газовым баллончикам.  Отступления от этих требований касались только ограничения количества и мер, направленных на предотвращение воспламенения среды, возникшей вследствие утечки воспламеняющихся газов в результате срабатывания устройств зажигания зажигалок.

3.	Для этой цели следовало бы применять к отработавшим зажигалкам такое же требование, как и требование специального положения по упаковке RR5, предусмотренного МПОГ/ДОПОГ/ВОПОГ для зажигалок в целом (№ ООН 1057).

4.	Специальное положение по упаковке RR5, предусмотренное МПОГ/ДОПОГ/ВОПОГ, гласит следующее:

"RR5	  Независимо от требований специального положения на упаковке PP84, должны соблюдаться лишь общие положения пунктов 4.1.1.1, 4.1.1.2 и 4.1.1.5-4.1.1.7 при условии, что масса брутто упаковки не превышает 10 кг".

5.	В ходе обсуждения в рамках рабочей группы по отходам был сделан вывод о том, что вторая часть этого специального положения ("должны соблюдаться лишь общие положения пунктов 4.1.1.1, 4.1.1.2 и 4.1.1.5-4.1.1.7") является общим правилом, приведенным в инструкции по упаковке Р 003 ("Тара должна отвечать положениям пунктов 4.1.1.1, 4.1.1.2, 4.1.1.4 и 4.1.1.8 и раздела 4.1.3…").

6.	Однако в результате проведенного анализа выясняется, что это не соответствует действительности, в частности потому, что надлежащей мерой, позволяющей избежать воспламенение среды, возникающей при утечке воспламеняющихся газов или газо-воздушных смесей в результате срабатывания устройств зажигания зажигалок, было признано заполнение сборных баков водой.

7.	По этой причине следовало бы включить в специальное положение 654 в качестве нового подпункта ссылку на пункты 4.1.1.5-4.1.1.7.

Предложение

8.	Включить в специальное положение 654 (см. документ ECE/TRANS/WP.15/AC.1/106/Add.2) новый подпункт следующего содержания:

"-	тара должна соответствовать положениям пунктов 4.1.1.5-4.1.1.7;".

------

# Footnotes

* 	Распространено Межправительственной организацией по международным железнодорожным перевозкам (ОТИФ) в качестве документа OTIF/RID/RC/2007/49.

# Text boxes

GE.07-23263   (R)    300707    300707