| ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ | E |
| --- | --- |

| 1 | Экономический и Социальный Совет | Distr. ECE/TRANS/WP.15/AC.1/2007/55 26 June 2007 RUSSIAN Original: |
| --- | --- | --- |

ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

КОМИТЕТ ПО ВНУТРЕННЕМУ ТРАНСПОРТУ

Рабочая группа по перевозкам опасных грузов

Совместное совещание Комиссии экспертов МПОГ и

Рабочей группы по перевозкам опасных грузов

Женева, 11-21 сентября 2007 года

Пункт 2 предварительной повестки дня

ЦИСТЕРНЫ(

Переходные положения, касающиеся цистерн, изготовленных

с соблюдением стандартов/без соблюдения стандартов

Примечание секретариата

1.	На своей сессии в марте 2007 года Совместное совещание обсудило вопрос о датах обязательного применения указанных в главе 6.8 стандартов изготовления цистерн.  Было решено, что применение этих стандартов становится обязательным по истечении двух лет после вступления в силу поправки, предусматривающей их обязательное применение.  В течение этого двухгодичного переходного периода новые цистерны можно изготавливать либо с соблюдением этих стандартов, либо в соответствии с предыдущим вариантом стандартов, если он уже отражен в тексте МПОГ/ДОПОГ, либо на основании любого другого требования, действовавшего до вступления в силу упомянутой выше поправки (cм. ECE/TRANS/WP.15/AC.1/106, пункт 7).

2.	Совместное совещание сочло, что соответствующую переходную меру, разработанную Рабочей группой по цистернам, не следует указывать в таблице, приведенной после ПРИМЕЧАНИЯ к пункту 6.8.2.6, и что следует изменить ее формулировку.  Секретариату было поручено внести предложение по тексту соответствующего положения.

3.	В ходе обсуждения было отмечено, что ДОПОГ и МПОГ применяются не только к новому транспортному оборудованию, но и к транспортному оборудованию, которое было изготовлено много лет тому назад.  Было обращено внимание на трудности, с которыми уже столкнулись, в частности, новые Договаривающиеся стороны ДОПОГ при определении точных требований, применимых к транспортному оборудованию, которое было изготовлено много лет тому назад и которое до сих пор разрешается использовать.

4.	По существу эта же проблема рассматривалась также в ходе сессии Совместного совещания, состоявшейся в сентябре 2006 года (см. ECE/TRANS/WP.15/AC.1/104, пункты 25-27), и было решено, что в будущем в переходных мерах следует подробно указывать положения, применимые к перевозкам, на которые распространяются эти переходные меры.

5.	С примером того, как это делается в случае транспортных средств ДОПОГ, можно ознакомиться в колонке таблицы, озаглавленной "Замечания", и приведенной в разделе 9.2.1 ДОПОГ, где дата применения положений указывается в зависимости от типа транспортного средства и даты его регистрации.

6.	Поскольку стандарты изменяются или пересматриваются довольно часто, секретариат отмечает, что было бы удобнее четко указывать, применение каких стандартов является обязательным либо приемлемым с учетом даты изготовления.  Это позволило бы избежать проблем, связанных с толкованием.

7.	Таким образом, секретариат считает, что нет никакой необходимости вводить конкретные переходные положения по этому вопросу в рамках главы 1.6, если сроки применения стандартов четко указаны в пункте 6.8.2.6.  Что касается последующих пунктов, то, как предполагает секретариат с учетом текста пункта 6.8.2.7, планируемая дата начала обязательного применения стандартов, которые в настоящее время перечислены в пункте 6.8.2.6, - это 1 января 2009 года.  Другими словами, эти стандарты должны применяться в обязательном порядке по истечении двух лет после их включения в МПОГ и ДОПОГ.

Предложение

8.		Изменить пункты 1.6.3.31 и 1.6.4.9 следующим образом:

"Встроенные цистерны (автоцистерны)/вагоны-цистерны и съемные цистерны/контейнеры-цистерны и МЭГК, сконструированные и изготовленные в соответствии с техническими правилами, которые признавались во время их изготовления в соответствии с положениями пункта 6.8.2.7, которые в то время применялись, могут по-прежнему эксплуатироваться".

9.		Изменить вводное предложение пункта 6.8.2.6 следующим образом:

"В зависимости от даты изготовления цистерны перечисленные в приведенной ниже таблице стандарты должны применяться в соответствии с указаниями, содержащимися в колонке 4 таблицы, для выполнения требований главы 6.8, обозначенных в колонке 1, либо же могут применяться в соответствии с указаниями, содержащимися в колонке 5.

10.		Таблица в пункте 6.8.2.6 в таком случае должна быть приведена в следующем виде:

"6.8.2.6	Требования, предъявляемые к цистернам, которые рассчитываются, изготавливаются и испытываются в соответствии с действующими стандартами

ПРИМЕЧАНИЕ:  Лица или организации, несущие на основании действующих стандартов ответственность в рамках МПОГ/ДОПОГ, должны отвечать требованиям МПОГ/ДОПОГ.

В зависимости от даты изготовления цистерны перечисленные в приведенной ниже таблице стандарты должны применяться в соответствии с указаниями, содержащимися в колонке 4, для выполнения требований главы 6.8, обозначенных в колонке 1, либо же могут применяться в соответствии с указаниями, содержащимися в колонке 5.

| Применимые подразделы и пункты | Ссылка | Название документа | Обязательное применение в отношении изготовленных цистерн* | Применение разрешено в отношении изготовленных цистерн |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| Для всех цистерн |
| 6.8.2.1 | EN 14025:2003 | Цистерны для перевозки опасных грузов - Металлические цистерны под давлением - Конструкция и изготовление | Начиная с 1 января 2009 года | До 1 января 2009 года |
| 6.8.2.2.1 | EN 14432:2006 | Цистерны для перевозки опасных грузов - Оборудование цистерн для перевозки жидких химических веществ - Клапаны слива продукта и впуска воздуха | Начиная с 1 января 2011 года | До 1 января 2011 года |
| 6.8.2.2.1 | EN 14433:2006 | Цистерны для перевозки опасных грузов - Оборудование цистерн для перевозки жидких химических веществ - Нижние клапаны | Начиная с 1 января 2011 года | До 1 января 2011 года |
| Для испытаний и проверок |
| 6.8.2.4 6.8.3.4 | EN 12972:2001 (за исключением приложений D и E) | Цистерны для перевозки опасных грузов - Испытания, проверка и маркировка металлических цистерн | С 1 января 2009 года по 31 декабря 2010 года | С 1 января 2003 года по 31 декабря 2008 года |
| 6.8.2.4 6.8.3.4 | EN 12972:2007 ((за исключением приложений D и Е(** | Цистерны для перевозки опасных грузов - Испытания, проверка и маркировка металлических цистерн | Начиная с 1 января 2011 года | До 1 января 2011 года |
| Для цистерн, имеющих максимальное рабочее давление не более 50 кПa и предназначенных для перевозки веществ, для которых в колонке 12 таблицы А главы 3.2 указан код цистерны с буквой "G" |
| 6.8.2.1 | EN 13094:2004 | Цистерны для перевозки опасных грузов - Металлические цистерны с рабочим давлением не более 0,5 бара - Конструкция и изготовление | Начиная с 1 января 2009 года | До 1 января 2009 года |
| Для цистерн, предназначенных для перевозки газов класса 2 |
| 6.8.2.1 (за исключением пункта 6.8.2.1.17); 6.8.2.4.1 (за исключением испытания на герметичность); 6.8.2.5.1, 6.8.3.1 и 6.8.3.5.1 | EN 12493:2001 (за исключением приложения C) | Сварные стальные цистерны для сжиженного нефтяного газа (СНГ) - Автоцистерны - Конструкция и изготовление Примечание: "Автоцистерны" следует понимать как "встроенные цистерны" и "съемные цистерны" по смыслу ДОПОГ | Начиная с 1 января 2009 года | До 1 января 2009 года |
| 6.8.3.2 (за исключением пункта 6.8.3.2.3) | EN 12252:2000 | Оборудование автоцистерн для СНГ Примечание: "Автоцистерны" следует понимать как "встроенные цистерны" и "съемные цистерны" по смыслу ДОПОГ | Начиная с 1 января 2009 года | До 1 января 2009 года |
| * Если в колонке 5 не допускается применение другого стандарта в тех же целях в отношении цистерн, изготовленных в это же время. ** Примечание секретариата: Секретариат был проинформирован о том, что текст, заключенный в квадратные скобки, следует исключить, несмотря на то, что это решение не нашло отражения в принятых поправках (ECE/TRANS/WP.15/AC.1/102). Совместному совещанию следует проверить данный аспект. |
| 6.8.2.1 (за исключением пункта 6.8.2.1.17), 6.8.2.4, 6.8.3.1 и 6.8.3.4 | EN 13530-2:2002 | Криогенные сосуды - Крупные переносные сосуды с вакуумной изоляцией - Часть 2: Конструкция, изготовление, проверка и испытания |  | С 1 января 2005 года по 30 июня 2007 года |
| 6.8.2.1 (за исключением пункта 6.8.2.1.17), 6.8.2.4, 6.8.3.1 и 6.8.3.4 | EN 13530-2:2002 + A1:2004 | Криогенные сосуды - Крупные переносные сосуды с вакуумной изоляцией - Часть 2: Конструкция, изготовление, проверка и испытания | Начиная с 1 января 2009 года | До 1 января 2009 года |
| 6.8.2.1 (за исключением пунктов 6.8.2.1.17, 6.8.2.1.19 и 6.8.2.1.20), 6.8.2.4, 6.8.3.1 и 6.8.3.4 | EN 14398-2:2003 (за исключением таблицы 1) | Криогенные сосуды - Крупные переносные сосуды с вакуумной изоляцией - Часть 2: Конструкция, изготовление, проверка и испытания | Начиная с 1 января 2009 года | До 1 января 2009 года |
| Для цистерн, предназначенных для перевозки жидких нефтепродуктов и других опасных веществ класса 3, у которых давление паров не превышает 110 кПа при 50 °C, а также бензина и которые не характеризуются дополнительной опасностью токсического или коррозионного воздействия |
| 6.8.2.1 | EN 13094:2004 | Цистерны для перевозки опасных грузов - Металлические цистерны с рабочим давлением не более 0,5 бара - Конструкция и изготовление |  | С 1 января 2005 года по 30 июня 2007 года |
| 6.8.2.2 и 6.8.2.4.1 | EN 13082:2001 | Цистерны для перевозки опасных грузов - Сервисное оборудование для цистерн - Трубопровод пароотводной системы | Начиная с 1 января 2009 года | До 1 января 2009 года |
| 6.8.2.2 и 6.8.2.4.1 | EN 13308:2002 | Цистерны для перевозки опасных грузов - Сервисное оборудование для цистерн - Неразгруженный нижний клапан | Начиная с 1 января 2009 года | До 1 января 2009 года |
| 6.8.2.2 и 6.8.2.4.1 | EN 13314:2002 | Цистерны для перевозки опасных грузов - Сервисное оборудование для цистерн - Крышка отверстия для наполнения | Начиная с 1 января 2009 года | До 1 января 2009 года |
| 6.8.2.2 и 6.8.2.4.1 | EN 13316:2002 | Цистерны для перевозки опасных грузов - Сервисное оборудование для цистерн - Разгруженный нижний клапан | Начиная с 1 января 2009 года | До 1 января 2009 года |
| 6.8.2.2 и 6.8.2.4.1 | EN 13317:2002 | Цистерны для перевозки опасных грузов - Сервисное оборудование для цистерн - Крышка люка в сборе |  | С 1 января 2005 года по 30 июня 2007 года |
| 6.8.2.2 и 6.8.2.4.1 | EN 13317:2002 (за исключением рисунка и таблицы B.2 в приложении В) (Материал должен соответствовать стандарту EN 13094:2004, класс 5.2) | Цистерны для перевозки опасных грузов - Сервисное оборудование - Крышка люка в сборе | С 1 января 2009 года по 31 декабря 2010 года | С 1 января 2007 года по 31 декабря 2008 года |
| * Если в колонке 5 не допускается применение другого стандарта в тех же целях в отношении цистерн, изготовленных в это же время. |
| 6.8.2.2 и 6.8.2.4.1 | EN 13317:2002 + A1:2006 ((за исключением рисунка и таблицы B.2 в приложении B) (Материал должен соответствовать стандарту EN 13094:2004, Класс 5.2)(** | Цистерны для перевозки опасных грузов - Сервисное оборудование для цистерн - Крышка люка в сборе | Начиная с 1 января 2011 года | До 1 января 2011 года |
| 6.8.2.2 и 6.8.2.4.1 | EN 14595:2005 | Цистерны для перевозки опасных грузов - Сервисное оборудование для цистерн - Дыхательный клапан | Начиная с 1 января 2009 года | До 1 января 2009 года |

*	Если в колонке 5 не допускается применение другого стандарта в тех же целях в отношении цистерн, изготовленных в это же время.

**	Секретариат был проинформирован о том, что текст, заключенный в квадратные скобки, следует исключить, несмотря на то, что это решение не нашло отражения в принятых поправках (ECE/TRANS/WP.15/AC.1/104, приложение 1, и ECE/TRANS/WP.15/192/Add.1).  Совместному совещанию следует проверить данный аспект.

# Footnotes

( 	 Распространено Центральным бюро международных железнодорожных перевозок (ЦБМЖП) в качестве документа OCTI/RID/RC/2007/55.

# Text boxes

GE.07-23295   (R)    010807    010807