| ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ | E |
| --- | --- |
| 1 | ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И СОЦИАЛЬНЫЙ СОВЕТ | Distr. ECE/TRANS/WP.29/GRRF/62 21 November 2007 RUSSIAN Original: |

ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

КОМИТЕТ ПО ВНУТРЕННЕМУ ТРАНСПОРТУ

Всемирный форум для согласования правил

в области транспортных средств

Рабочая группа по вопросам торможения и ходовой части

ДОКЛАД РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО ВОПРОСАМ ТОРМОЖЕНИЯ И ХОДОВОЙ ЧАСТИ О РАБОТЕ ЕЕ ШЕСТЬДЕСЯТ ВТОРОЙ СЕССИИ

(25-28 сентября 2007 года)

СОДЕРЖАНИЕ

Пункты	Стр.

I.	УЧАСТНИКИ 		1	3

II.	УТВЕРЖДЕНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ (пункт 1

повестки дня) 		3	3

III.	СОВЕЩАНИЕ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ GRRF 
		ПО ЭЛЕКТРОННОМУ КОНТРОЛЮ 
		ЗА УСТОЙЧИВОСТЬЮ (ЭКУ)

(пункт 2 повестки дня) 		4 - 8	4

IV.	ПРАВИЛА № 13 И 13-H (торможение) (пункт 3

повестки дня) 		  9 - 22	5

СОДЕРЖАНИЕ (продолжение)

Пункты	Стр.

V.	ТОРМОЗНЫЕ СИСТЕМЫ МОТОЦИКЛОВ 
		(пункт 4 повестки дня) 		23 - 26	9

VI.	ПРАВИЛА № 55 (механические детали сцепных устройств) 
		(пункт 5 повестки дня) 		27 и 28	10

VII.	ПРАВИЛА № 89 (устройство ограничения скорости) 
		(пункт 6 повестки дня) 		29	11

VIII.	ПРАВИЛА № 90 (сменные тормозные накладки) 
		(пункт 7 повестки дня) 		30 - 34	11

IX.	ПРАВИЛА № 79 (механизм рулевого управления) 
		(пункт 8 повестки дня) 		35	12

X.	ШИНЫ (пункт 9 повестки дня) 		36 - 48	13

XI.	ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ (пункт 10 повестки дня) 		49 - 58	16

XII.	СОВЕЩАНИЕ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ GRRF ПО 
		РАЗРАБОТКЕ гтп, КАСАЮЩИХСЯ ШИН (пункт 11

повестки дня) 		59	19

XIII.	ПОВЕСТКА ДНЯ СЛЕДУЮЩЕЙ СЕССИИ 		60	19

Приложения

I.	Перечень неофициальных документов, распространенных

в ходе шестьдесят второй сессии без условного

обозначения (GRRF-62-…) 		20

II.	Исправление 1 к пересмотру 1 Правил № 78 (поправки

серии 03) 		24

III.	Исправление 1 к Правилам № 89 		25

IV.	Неофициальные группы GRRF 		26

I.	УЧАСТНИКИ

1.	Рабочая группа по вопросам торможения и ходовой части (GRRF) провела свою шестьдесят вторую сессию 25-28 сентября 2007 года под председательством г-на И. Ярнольда (Соединенное Королевство).  В соответствии с правилом 1 а) Правил процедуры WP.29 (TRANS/WP.29/690) в ее работе приняли участие эксперты от следующих стран:  Бельгии, Германии, Индии, Испании, Италии, Канады, Китая, Нидерландов, Норвегии, Республики Кореи, Российской Федерации, Словакии, Соединенного Королевства, Соединенных Штатов Америки, Финляндии, Франции, Швейцарии, Швеции, Чешской Республики, Южно-Африканской Республики и Японии.  В ее работе участвовали также представитель Европейской комиссии (ЕК) и эксперты от следующих неправительственных организаций:  Европейской ассоциации поставщиков автомобильных деталей (КСАОД), Международной ассоциации заводов-изготовителей мотоциклов (МАЗМ), Международной организации по стандартизации (ИСО) и Международной организации предприятий автомобильной промышленности (МОПАП).  По особому приглашению Председателя в работе сессии приняли участие эксперты от следующих неправительственных организаций:  Европейской федерации дистрибьюторских компаний и предприятий по восстановлению шин (БИПАВЕР), Европейской технической организации по вопросам пневматических шин и ободьев колес (ЕТОПОК), Федерации европейских предприятий по производству фрикционных материалов (ФЕПФМ) и Координационного комитета по производству автомобильных кузовов и прицепов (ККПКП).

2.	Неофициальные документы, распространенные в ходе сессии, перечислены в приложении I к настоящему докладу.

II.	УТВЕРЖДЕНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ (пункт 1 повестки дня)

Документация:  ECE/TRANS/WP.29/GRRF/2007/5 и Corr.1;  неофициальный документ № GRRF-62-01, указанный в приложении 1 к настоящему докладу

3.	GRRF включила новый пункт 9 h) (Правила № 108) повестки дня и утвердила повестку дня ECE/TRANS/WP.29/GRRF/2007/5, исправление к ней и порядок работы (GRRF-62-01).

III.	СОВЕЩАНИЕ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ GRRF ПО ЭЛЕКТРОННОМУ КОНТРОЛЮ ЗА УСТОЙЧИВОСТЬЮ (ЭКУ) (пункт 2 повестки дня)

A.	Разработка проекта гтп, касающихся ЭКУ (пункт 2 a) повестки дня)

Документация:  ECE/TRANS/WP.29/GRRF/2007/14, ECE/TRANS/WP.29/GRRF/2007/15, ECE/TRANS/WP.29/GRRF/2007/22, ECE/TRANS/WP.29/GRRF/2007/23, ECE/TRANS/WP.29/GRRF/2007/24, ECE/TRANS/WP.29/GRRF/2007/25, ECE/TRANS/WP.29/GRRF/2007/27;  неофициальные документы № GRRF-62-07, GRRF-62-14, GRRF-62-33 и GRRF-62-36, указанные в приложении I к настоящему докладу

4.	Эксперт от Соединенных Штатов Америки, возглавляющий рабочую группу по ЭКУ, проинформировал GRRF о прогрессе в работе по глобальным техническим правилам (гтп), касающимся электронных систем контроля за устойчивостью, который был достигнут в ходе неофициального совещания, состоявшего в Париже 5 и 6 июня 2007 года (ECE/TRANS/WP.29/GRRF/2007/14).  Со ссылкой на документ GRRF-62-07 он сообщил об итогах дискуссии на неофициальном совещании, состоявшемся в Женеве перед началом сессии самой GRRF, отметив, что последняя информация о статусе проекта гтп сейчас отражена в документе GRRF-62-36.  Он объявил о намерении неофициальной группы подготовить пересмотренное предложение для обсуждения на следующей сессии GRRF.  GRRF признала, что достигнут ощутимый прогресс.

5.	GRRF приняла к сведению документы ECE/TRANS/WP.29/GRRF/2007/15, ECE/TRANS/WP.29/GRRF/2007/23, ECE/TRANS/WP.29/GRRF/2007/24, ECE/TRANS/WP.29/GRRF/2007/25, GRRF-62-14, а также GRRF-62-33 и передала их для дальнейшего рассмотрения рабочей группе по ЭКУ.

6.	GRRF рассмотрела документ ECE/TRANS/WP.29/GRRF/2007/22, касающийся возможной оценки различных вариантов одного и того же типа транспортного средства на основе компьютерного моделирования.  GRRF в принципе согласилась с возможностью выявления наименее благоприятного варианта, хотя и отметила настоятельную необходимость получения исчерпывающих технических данных.  Эксперт от МОПАП вызвался подготовить предложение о внесении поправок в Правила № 13-H.  Эксперт от КСАОД представил документ ECE/TRANS/WP.29/GRRF/2007/27, касающийся конфиденциальности документации, передаваемой изготовителем.  GRRF отметила некоторые замечания и решила возобновить рассмотрение этого вопроса на своей следующей сессии на основе нового предложения КСАОД.

B.	Согласование правил № 13 и 13-H (пункт 2 b) повестки дня)

Документация:  ECE/TRANS/WP.29/GRRF/2007/28;  неофициальные документы 
№ GRRF-62-15 и GRRF-62-34, указанные в приложении I к настоящему докладу

7.	Эксперт от ЕК представил документ ECE/TRANS/WP.29/GRRF/2007/28 в качестве первого предложения о согласовании Правил № 13-H с новыми положениями, касающимися электронного контроля за устойчивостью.  По предложению эксперта от Соединенного Королевства GRRF приняла решение о том, что после включения положений о системах ЭКУ в Правила № 13 или  Правила № 13-H применение таких систем следует обусловить требованиями, изложенными в конкретных приложениях, посвященных комплексным электронным системам контроля за устойчивостью.  Эксперт от Японии отметил, что отдает предпочтение факультативной установке систем ЭКУ на механических транспортных средствах (GRRF-62-15).  Он указал, что Договаривающиеся стороны могли бы, тем не менее, ввести обязательное требование об установке, включив новые положения об ЭКУ в свое национальное или региональное законодательство.  GRRF приняла к сведению ряд замечаний и передала документы GRRF-62-15 и GRRF-62-34 рабочей группе по ЭКУ.  Что касается факультативной или обязательной установки систем ЭКУ на механических транспортных средствах, то GRRF решила просить Всемирный форум (WP.29) на его сессии в ноябре 2007 года дать общие рекомендации на этот счет.  Председатель призвал всех делегатов занять четкую позицию по этому вопросу и кратко проинформировать в этой связи своих старших должностных лиц в рамках WP.29.

8.	GRRF решила возобновить обсуждение этого вопроса на следующей сессии GRRF на основе пересмотренного предложения с учетом поступивших замечаний и рекомендаций, изложенных WP.29/AC.3.  GRRF напомнила рабочей группе по ЭКУ о необходимости рассмотрения на следующей сессии GRRF положения о круге ведения и правил процедуры.  Председатель отметил, что рабочей группе по ЭКУ следовало бы вновь собраться в Женеве во время проведения пятьдесят третьей сессии GRRF.

IV.	ПРАВИЛА № 13 И 13-Н (торможение) (пункт 3 повестки дня)

А.	Обмен мнениями относительно гтп, касающихся тормозных систем пассажирских транспортных средств (пункт 3 а) повестки дня)

9.	GRRF приняла к сведению решение АС.3 о рассмотрении этого вопроса в контексте обмена мнениями, а не в качестве приоритетного пункта (см. пункт 83 доклада WP.29 ECE/TRANS/WP.29/1058).  GRRF также отметила намерение совместных спонсоров представить с целью информирования доклад о ходе работы с указанием достигнутых результатов в области подготовки гтп.  Председатель GRRF, возглавляющий также неофициальную рабочую группу по разработке гтп, касающихся тормозных систем пассажирских транспортных средств (гтп ПТС), заявил, что эта группа приступит к работе в ближайшем будущем.

В.	Упрощение испытаний эксплуатируемых транспортных средств (пункт 3 b) повестки дня)

10.	GRRF отметила, что никакой новой информации по данному пункту представлено не было, и решила исключить его из повестки дня.

С.	Дополнительные системы замедления (пункт 3 с) повестки дня)

Документация:  ECE/TRANS/WP.29/GRRF/2007/6;  неофициальный документ № GRRF-62-26, указанный в приложении I к настоящему докладу

11.	Сославшись на дискуссию, состоявшуюся на предыдущих сессиях GRRF, эксперт от КСАОД представил документ ECE/TRANS/WP.29/GRRF/2007/6, касающийся включения в Правила № 13 особых требований об освещении стоп-сигналов на транспортных средствах, оборудованных дополнительными системами замедления.  GRRF решила снять квадратные скобки в пункте 12.2.5 и приняла этот документ.  Секретариату было поручено представить данное предложение WP.29 и AC.1 для рассмотрения на их сессиях в марте 2008 года в качестве дополнения 5 к поправкам серии 10 к Правилам № 13.

12.	По просьбе Рабочей группы по освещению и световой сигнализации (GRE) эксперт от Германии представил документ GRRF-62-26, касающийся подачи сигнала для включения стоп-сигналов на транспортных средствах, оборудованных дополнительной системой замедления (см. доклад GRE ECE/TRANS/WP.29/GRE/57, пункт 16).  GRRF отметила ряд опасений, выраженных Японией, КСАОД и МОПАП.  Поскольку предложение GRE является недостаточно четким, в частности в том, что касается включения стоп-сигналов в случае повышения либо понижения эксплуатационных характеристик дополнительной системы замедления, GRRF просила экспертов от Германии, Японии, КСАОД и МОПАП проинформировать соответствующим образом своих делегатов в GRE для прояснения данной ситуации.

D.	Требования к прицепу АБС на случай неисправности (пункт 3 d) повестки дня)

Документация:  ECE/TRANS/WP.29/GRRF/2007/7, ECE/TRANS/WP.29/GRSG/2007/26; неофициальный документ № GRRF-62-20, указанный в приложении I к настоящему докладу

13.	Сославшись на дискуссию, состоявшуюся на предыдущей сессии GRRF по вопросу об уточнении содержащихся в Правилах № 13 требований об остаточных тормозных характеристиках транспортных средств, оснащенных системой антиблокировочного торможения (АБС), эксперт от КСАОД представил документы GRRF-62-20 и ECE/TRANS/WP.29/GRRF/2007/7 в качестве альтернативы прежнему предложению ECE/TRANS/WP.29/GRRF/2007/3.  Ряд экспертов отдали предпочтение принятию поправок, предложенных в документе ECE/TRANS/WP.29/GRRF/2007/3.  После обсуждения этих аспектов эксперт от КСАОД снял с рассмотрения документ ECE/TRANS/WP.29/GRRF/2007/7.  GRRF решила вновь включить документ ECE/TRANS/WP.29/GRRF/2007/3 в свою повестку дня и окончательно рассмотреть его на следующей сессии.  С этой целью экспертам было предложено уточнить свои оговорки, касающиеся необходимости изучения этого предложения.

14.	По просьбе Рабочей группы по общим предписаниям, касающимся безопасности (GRSG), GRRF рассмотрела документ ECE/TRANS/WP.29/GRSG/2007/26, содержащий предложение о внесении в Правила № 121 поправки, касающейся несрабатывания контрольного сигнала антиблокировочной тормозной системы.  GRRF одобрила данное предложение.

Е.	Запасные колеса/шины для временного пользования (пункт 3 е) повестки дня)

Документация:  ECE/TRANS/WP.29/GRRF/2007/4

15.	Эксперт от Соединенного Королевства напомнил о состоявшейся на предыдущей сессии дискуссии по документу ECE/TRANS/WP.29/GRRF/2007/4.  GRRF отметила некоторые замечания и решила согласовать требования об испытании транспортных средств, оснащенных запасными колесами/шинами для временного пользования, содержащиеся в Правилах № 13-H, с аналогичными требованиями, изложенными в Правилах № 13.  Однако GRRF усомнилась в необходимости таких требований об испытаниях в случае транспортных средств категории N1.  Эксперт от Соединенного Королевства вызвался подготовить к следующей сессии GRRF новое предложение с учетом поступивших замечаний.

F.	Сбои в работе электрического элемента органа управления (пункт 3 f) повестки дня)

Документация:  ECE/TRANS/WP.29/GRRF/2007/8 и Amend.1

16.	Что касается электрического элемента органа управления системы стояночного тормоза, то эксперт от КСАОД представил документ ECE/TRANS/WP.29/GRRF/ 2007/8/Amend.1.  GRRF приняла этот документ с изложенными ниже поправками и поручила секретариату представить его WP.29 и AC.1 для рассмотрения на их сессиях в марте 2008 года в качестве составной части (см. пункт 11) дополнения 5 к поправкам серии 10 к Правилам № 13 и дополнения 6 к Правилам № 13-H.

Пункты 5.2.1.26.2.3 и 5.2.19.2.1, вместо "правильное включение" читать "правильный зажим";  фразу "вместо этого должен использоваться красный предупредительный сигнал" заменить на:  "красный сигнал должен использоваться для указания включения стояночного тормоза".

G.	Согласование Правил № 13-H с проектом гтп, касающихся ЭКУ (пункт 3 g) повестки дня)

Документация:  ECE/TRANS/WP.29/GRRF/2007/28;  неофициальные документы № GRRF-62-15 и GRRF-62-34, указанные в приложении I к настоящему докладу

17.	Сославшись на дискуссию в рамках пункта 2 b) повестки дня (см. пункты 7 и 8 выше), эксперт от ЕК просил всех остальных экспертов передать ему до следующего неофициального совещания рабочей группы по ЭКУ свои замечания по документу ECE/TRANS/WP.29/GRRF/2007/28.

H.	Согласование Правил № 13-H с Правилами № 13 (пункт 3 h) повестки дня)

Документация:  ECE/TRANS/WP.29/GRRF/2007/12

18.	Что касается информации, необходимой для применения официального утверждения в соответствии с Правилами № 90, то эксперт от КСАОД представил документ ECE/TRANS/WP.29/GRRF/2007/12, направленный на согласование положений Правил № 13-H с положениями Правил № 13.  GRRF приняла это предложение и поручила секретариату представить его WP.29 и AC.1 для рассмотрения на их сессиях в марте 2008 года в качестве составной части (пункт 16 выше) дополнения 6 к Правилам № 13-Н.

I.	Прочие вопросы (пункт 3 i) повестки дня)

Документация:  неофициальные документы № GRRF-62-09, Add.1, GRRF-62-11, GRRF-62-27 и GRRF-62-31, указанные в приложении I к настоящему докладу

19.	Эксперт от КСАОД предложил внести в Правила № 13 поправку, касающуюся электрического элемента органа управления, а также обеспечения совместимости транспортного средства-тягача и прицепа согласно стандарту ИСО 11992:2003 (GRRF-62-09 и Add.1).  GRRF отметила некоторые замечания и решила возобновить рассмотрение этого вопроса на следующей сессии GRRF на основе официального документа.  Эксперт от КСАОД вызвался своевременно передать в секретариат обновленное предложение.

20.	Эксперт от ЕК представил документ GRRF-62-31, содержащий предложение о включении в Правила № 13-Н новых спецификаций, касающихся систем вспомогательного торможения (СВТ).  GRRF приветствовала это предложение и решила возобновить его рассмотрение на своей следующей сессии.  С этой целью секретариату было поручено распространить документ GRRF-62-31 под официальным условным обозначением.

21.	Эксперт от Японии представил материалы (GRRF-62-11), касающиеся изучения вопроса о периоде активации СВТ.  Он отметил, что необходимы дальнейшие исследования, и вызвался соответствующим образом информировать GRRF.

22.	GRRF рассмотрела и согласовала ряд редакционных исправлений к Правилам № 13 (GRRF-62-27).  Что касается предлагаемых поправок к пунктам 5.2.1.23. и 5.2.1.25.7, то GRRF отметила, что предпочитает рассмотреть эти поправки на своей следующей сессии на основе официального документа, который будет подготовлен секретариатом.

V.	ТОРМОЗНЫЕ СИСТЕМЫ МОТОЦИКЛОВ (пункт 4 повестки дня)

A.	Согласование требований, касающихся тормозных систем мотоциклов (пункт 4 a) повестки дня)

Документация:  ECE/TRANS/WP.29/GRRF/2007/9, ECE/TRANS/WP.29/GRRF/2007/13;  неофициальные документы № GRRF-62-16 и GRRF-62-37, указанные в приложении I к настоящему докладу

23.	Эксперт от Канады представил документ GRRF-62-16, уточняющий некоторые требования, изложенные в Правилах № 78.  GRRF приняла это предложение, воспроизведенное в приложении II к настоящему докладу, и поручила секретариату представить его WP.29 и AC.1 для рассмотрения на их сессиях в марте 2008 года в качестве исправления 1 к поправкам серии 03 к Правилам № 78.

24.	Упомянув о дискуссии, состоявшейся на предыдущей сессии GRRF, эксперт от МАЗМ представил документ ECE/TRANS/WP.29/GRRF/2007/9, содержащий предложение об уточнении в Правилах № 78 ссылки на альтернативный метод измерения пикового коэффициента торможения (ПКТ).  Эксперт от Индии сослался на предлагаемые поправки, приведенные в документе GRRF-62-37, и отметил, что отдает предпочтение использованию в этой связи метода измерения АСТМ.  GRRF приняла к сведению предложение Германии (ECE/TRANS/WP.29/GRRF/2007/13) о внесении поправок в положения Правил № 78, касающиеся поверхности с более высоким коэффициентом сцепления и ПКТ.

25.	В результате состоявшейся дискуссии GRRF согласилась с необходимостью внесения поправок в гтп № 3 и в то же время соответствующего согласования Правил № 78.  Эксперту от Германии было предложено представить АС.3 официальное предложение о внесении поправок в гтп № 3.  Председатель сообщил о своем намерении информировать АС.3.  GRRF решила возобновить рассмотрение этих вопросов на своей следующей сессии.

В.	Согласование категорий транспортных средств (пункт 4 b) повестки дня)

Документация:  ECE/TRANS/WP.29/2007/96

26.	GRRF приняла к сведению, что WP.29 и AC.3 было представлено предложение Канады (ECE/TRANS/WP.29/2007/96) об исправлении в гтп № 3 ссылок на категории 3-4 и 3-5 транспортных средств для рассмотрения на их сессиях в ноябре 2007 года.  Было решено, что в этой связи нет необходимости вносить поправки в Правила № 78.

VI.	ПРАВИЛА № 55 (механические детали сцепных устройств) (пункт 5 повестки дня)

Документация:  неофициальный документ № GRRF-62-06, указанный в приложении I к настоящему докладу

27.	Эксперт от Германии, возглавляющий неофициальную группу по механическим деталям сцепных устройств, сообщил о прогрессе в работе этой группы (GRRF-62-06).  Он отметил, что еще не решены некоторые важные вопросы, касающиеся, в частности, проведения испытаний и критериев несрабатывания.  Он указал, что, возможно, придется изменить положение о круге ведения.  Эксперт от КСАОД заявил, что испытания следует проводить также на жестком испытательном стенде.

28.	Эксперт от Германии сообщил о намерении неофициальной группы вновь созвать совещание в Дармштадте (Германия) 12 октября 2007 года и представить на следующей сессии GRRF подробный доклад о сложившейся ситуации.

VII.	ПРАВИЛА № 89 (устройство ограничения скорости) (пункт 6 повестки дня)

Документация:  ECE/TRANS/WP.29/GRRF/2007/11;  неофициальный документ № GRRF-62-08, указанный в приложении I к настоящему докладу

29.	Что касается некоторых редакционных исправлений к нынешнему тексту Правил № 89, то эксперт от Франции представил документ GRRF-62-08, заменяющий собой документ ECE/TRANS/WP.29/GRRF/2007/11.  GRRF приняла данное предложение, воспроизведенное в приложении III к настоящему докладу, и поручила секретариату представить его WP.29 и AC.1 для рассмотрения на их сессиях в марте 2008 года в качестве исправления 1 к Правилам № 89.

VIII.  ПРАВИЛА № 90 (сменные тормозные накладки) (пункт 7 повестки дня)

Документация:  ECE/TRANS/WP.29/GRRF/2007/10, ECE/TRANS/WP.29/GRRF/2007/17, ECE/TRANS/WP.29/GRRF/2007/18;  неофициальный документ № GRRF-62-30, указанный в приложении I к настоящему докладу

30.	Упомянув о дискуссии, состоявшейся на предыдущей сессии, эксперт от ФЕПФМ представил документ ECE/TRANS/WP.29/GRRF/2007/10, содержащий предложение о включении в Правила № 90 новых требований относительно технических характеристик тормозных накладок.  GRRF приняла это предложение с указанной ниже поправкой и поручила секретариату представить его WP.29 и AC.1 для рассмотрения на их сессиях в марте 2008 года в качестве проекта дополнения 10 к поправкам серии 01 к Правилам № 90.

Пункт 5.2.2, вместо "соответственно" читать "либо а".

31.	Эксперт от Соединенного Королевства представил документ ECE/TRANS/WP.29/GRRF/2007/17 с целью разъяснения вопроса о применении испытательных скоростей для проверки чувствительности по скорости.  GRRF приняла это предложение и поручила секретариату представить его WP.29 и AC.1 для рассмотрения на их сессиях в марте 2008 года в качестве исправления 1 к пересмотру 1 Правил № 90.

32.	Эксперт от КСАОД представил документ ECE/TRANS/WP.29/GRRF/2007/18 с целью включения в Правила № 90 (когда это необходимо) ссылок на Правила № 13-Н и уточнения требований относительно маркировки и упаковки оригинальных деталей, предлагаемых на рынке запасных частей.  Эксперты от МАЗМ и МОПАП выразили обеспокоенность в связи с положениями новых пунктов 4.8-4.8.3.  GRRF просила КСАОД разграничить эти пункты с учетом поступивших замечаний и подготовить отдельные документы для рассмотрения на следующей сессии GRRF.

33.	Эксперт от КСАОД представил материалы (GRRF-62-30), касающиеся потребности в использовании требований о технических характеристиках сменных тормозных скоб.  GRRF отметила некоторые замечания и решила возобновить рассмотрение этого вопроса на следующей сессии GRRF.  С этой целью экспертам GRRF было предложено изучить вопрос о возможном включении таких требований в Правила № 90, если такое решение будет одобрено WP.29.

34.	Эксперт от Германии, возглавляющий неофициальную группу по сменным тормозным дискам и барабанам (СД-Б), сообщил о трудностях, с которыми столкнулась эта неофициальная группа при завершении рассмотрения приемлемых поправок к Правилам № 90.  Он отметил, что эта неофициальная группа вновь проведет совещание в декабре 2007 года.  GRRF решила возобновить рассмотрение этих вопросов на своей следующей сессии на основе действенного предложения неофициальной группы и настоятельно призвала ее найти компромиссное решение, приемлемое для всех участников.

IХ.	ПРАВИЛА № 79 (механизм рулевого управления) (пункт 8 повестки дня)

35.	Что касается оценки аспектов безопасности транспортных средств, оборудованных комплексными системами электронного управления транспортным средством, то Председатель GRRF напомнил о решении GRRF, принятом на предыдущей сессии (см. пункт 20 документа ECE/TRANS/WP.29/GRRF/61), и еще раз призвал экспертов GRRF представить данные анализа эффективности затрат, если они имеются.  GRRF решила провести подробное рассмотрение этого вопроса на своей следующей сессии.

Х.	ШИНЫ (пункт 9 повестки дня)

А.	Согласование правил, касающихся шин (пункт 9 а) повестки дня)

Документация:  неофициальные документы № GRRF-62-04 и GRRF-62-38, указанные в приложении I к настоящему докладу

36.	GRRF была проинформирована о том, что на сессии WP.29, состоявшейся в июне 2007 года, AC.3 рассмотрел неофициальный документ № WP.29-142-15 (воспроизведенный в документе GRRF-62-04) относительно вариантов дальнейшей разработки согласованного испытания на высокой скорости в рамках гтп, касающихся шин.  AC.3 уточнил, что рабочей группе GRRF по разработке глобальных технических правил, касающихся шин ("гтп-ШИНА"), следует изучить охарактеризованный ниже вариант 3.  GRRF просила неофициальную группу "гтп-ШИНА" представить подробный доклад AC.3 для рассмотрения на следующей сессии в ноябре 2007 года с целью принятия окончательного решения (см. пункт 90 доклада WP.29 ECE/TRANS/WP.29/1062).

37.	GRRF отметила ряд замечаний Индии (GRRF-62-38), касающихся области применения, маркировки и проверки эксплуатационных характеристик.  GRRF обратила внимание неофициальной группы "гтп-ШИНА", совещание которой состоится после проведения сессии самой GRRF, на документ GRRF-62-38.

38.	Председатель отметил, что неофициальной группе "гтп-ШИНА" следует также вновь провести совещание в Женеве совместно с шестьдесят третьей сессией GRRF.

В.	Правила № 30 (пневматические шины) (пункт 9 b) повестки дня)

Документация:  неофициальный документ № GRRF-62-39, указанный в приложении I к настоящему докладу

39.	Эксперт от Российской Федерации представил документ GRRF-62-39, касающийся необходимости информирования о коэффициенте сопротивления шины качению.  Он отметил, что такую информацию должен представлять изготовитель шины и что она должна учитываться в рамках процесса официального утверждения типа в контексте правил № 30 и 54.  Эксперт от ЕТОПОК выразил обеспокоенность в связи с возможностью сбора такой информации и сообщил, что отдает предпочтение проведению оценки воздействия на первом этапе.  Эксперт от Японии заявил, что действующий стандарт ИСО в настоящее время пересматривается для повышения точности метода измерения.

40.	В результате состоявшейся дискуссии GRRF решила возобновить рассмотрение этого вопроса на следующей сессии GRRF.  Председатель настоятельно призвал правительственных экспертов подумать о том, как можно добиться прогресса в данном направлении.

С.	Правила № 64 (запасные колеса/шины для временного пользования) (пункт 9 с) повестки дня)

Документация:  ECE/TRANS/WP.29/GRRF/2007/29

41.	GRRF отметила, что WP.29 и АС.1 на своих сессиях в июне 2007 года приняли поправки серии 01 к Правилам № 64, которые, как предполагается, вступят в силу 2 февраля 2008 года.  GRRF рассмотрела и приняла документ ECE/TRANS/WP.29/GRRF/2007/29, содержащий исправления к положениям о маркировке официального утверждения типа с учетом поправок новой серии.  GRRF согласилась с тем, что принятое предложение имеет неотложный характер, и поручила секретариату представить его в качестве исключения WP.29 и АС.1 для рассмотрения на их сессии в ноябре 2007 года в качестве исправления 1 к поправкам серии 01 к Правилам № 64 (см. документ ECE/TRANS/WP.29/2007/107).

D.	Правила № 106 (пневматические шины для сельскохозяйственных транспортных средств) (пункт 9 d) повестки дня)

Документация:  ECE/TRANS/WP.29/GRRF/2007/19 и Corr.1, ECE/TRANS/WP.29/GRRF/2007/20, ECE/TRANS/WP.29/GRRF/2007/21;  неофициальный документ № GRRF-62-03, указанный в приложении I к настоящему докладу

42.	GRRF решила отложить рассмотрение этого вопроса до следующей сессии GRRF.

Е.	Правила № 109 (шины с восстановленным протектором для транспортных средств неиндивидуального пользования и их прицепов) (пункт 9 е) повестки дня)

Документация:  ECE/TRANS/WP.29/GRRF/2007/16;  неофициальные документы № GRRF-62-02 и GRRF-62-10, указанные в приложении I к настоящему докладу

43.	Эксперт от БИПАВЕР представил материалы (GRRF-62-02), касающиеся шин с восстановленным протектором и с дополнительной защитой боковины.  Он передал документ ECE/TRANS/WP.29/GRRF/2007/16, содержащий предложение о включении в Правила № 109 новых требований, касающихся таких шин.  Эксперт от Нидерландов сообщил, что отдает предпочтение альтернативному решению, указанному в документе GRRF-62-10.  GRRF отметила ряд замечаний и оговорок о необходимости изучения данных аспектов, изложенных Францией, Соединенным Королевством и МОПАП.

44.	GRRF решила возобновить рассмотрение этого вопроса на своей следующей сессии на основе нового предложения, подготовленного совместно БИПАВЕР и Нидерландами, и с учетом поступивших замечаний.

F.	Система наблюдения за давлением в шинах (СНДШ) (пункт 9 f) повестки дня)

Документация:  неофициальный документ № GRRF-62-17, указанный в приложении I к настоящему докладу

45.	Эксперт от Германии, возглавляющий неофициальную группу по СНДШ, представил обзор СНДШ и сообщил о нынешней ситуации в связи с факторами воздействия в случае прямых и косвенных СНДШ (GRRF-62-17).  Значительное число экспертов одобрили намерение принять участие в деятельности по разработке новых технических предписаний, касающихся СНДШ.  Эксперт от ЕТОПОК сообщил, что в рамках соответствующей рабочей группы ИСО продолжаются усилия по усовершенствованию стандарта 21750 ИСО.  Эксперт от ЕК сообщил GRRF о проведении ЕК консультаций в Интернете по проблемам безопасности шин (зашумленность, сцепление шины с мокрым дорожным покрытием, сопротивление качению и СНДШ).  Он вызвался соответствующим образом проинформировать GRRF и рабочую группу по СНДШ.

46.	Эксперт от Германии сообщил, что первое неофициальное совещание рабочей группы по СНДШ состоится в Бонне (Германия) 28 и 29 ноября 2007 года.  GRRF напомнила неофициальной группе о необходимости подготовки положения о круге ведения и правил процедуры неофициальной группы для рассмотрения на ее следующей сессии в феврале 2008 года.

G.	Обмен информацией о национальных и международных требованиях относительно шин (пункт 9 g) повестки дня)

47.	GRRF отметила, что никакой новой информации по этому вопросу представлено не было.

Н.	Правила № 108 (пневматические шины с восстановленным протектором для автотранспортных средств и их прицепов) (пункт 9 h) повестки дня)

Документация:  неофициальный документ № GRRF-62-19, указанный в приложении I к настоящему докладу

48.	Эксперт от Словацкой Республики представил документ GRRF-62-19, содержащий предложение о включении в Правила № 108 пропущенного отступления от положений, касающихся испытания шин на нагрузочную/скоростную выносливость в рамках скоростной категории 300 км/ч (обозначение Y).  GRRF приняла это предложение, которое воспроизведенно ниже.  Секретариату было поручено представить его WP.29 и АС.1 для рассмотрения на их сессиях в марте 2008 года в качестве исправления 2 к Правилам № 108.

Приложение 7, включить новый пункт 2.5.7 следующего содержания:

"2.5.7	однако в случае шин, пригодных для эксплуатации на максимальной скорости 300 км/ч (обозначение скорости "Y"), продолжительность испытания составляет 20 мин. на первоначальном этапе движения с испытательной скоростью и 10 мин. на заключительном этапе движения с этой скоростью".

XI.	ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ (пункт 10 повестки дня)

A.	Электронные системы повышения устойчивости (пункт 10 a) повестки дня)

Документация:  ECE/TRANS/WP.29/2007/100, ECE/TRANS/WP.29/2007/106;  неофициальные документы № GRRF-62-12, GRRF-62-13, GRRF-62-22, GRRF-62-23, GRRF-62-24, GRRF-62-25, GRRF-62-29, GRRF-62-32, GRRF-62-41 и GRRF-62-41-Rev.1, указанные в приложении I к настоящему докладу

49.	GRRF напомнила о принятом ею на предыдущей сессии решении относительно представления WP.29 поправок серии 11 к Правилам № 13 (ECE/TRANS/WP.29/2007/100) (см. пункт 38 доклада ECE/TRANS/WP.29/GRRF/61) и отметила предложение ЕК ECE/TRANS/WP.29/2007/106 о внесении поправок в переходные положения с целью введения обязательного требования об установке электронных систем контроля за устойчивостью транспортного средства (ЭКУТС) на транспортных средствах различных категорий в зависимости от их тормозной системы.

50.	Эксперт от Японии отметил, что предпочитает не вводить обязательного требования об установке систем ЭКУТС на транспортных средствах, и представил в этой связи документы GRRF-62-12 и GRRF-62-13.  Сославшись на документ GRRF-62-23, эксперт от МОПАП поддержал данную позицию и предложил альтернативную поправку, воспроизведенную в документе GRRF-62-24.  В качестве обоснования он представил некоторую информацию (GRRF-62-25), касающуюся числа изготавливаемых транспортных средств с различными конфигурациями оси.  Кроме того, он представил документ GRRF-62-22, содержащий предложение о замене в документе ECE/TRANS/WP.29/2007/106 формулировки "транспортные средства с постоянным полным приводом" на "транспортные средства высокой проходимости".  Эксперт от Соединенного Королевства предложил также изменить сроки применения, указанные в пункте 12.4.1 (GRRF-62-32).

51.	В результате состоявшейся дискуссии GRRF достигла согласия по ряду поправок к базовому документу ECE/TRANS/WP.29/2007/100, воспроизведенных в документе GRRF-62-41-Rev.1, который заменяет собой документ ECE/TRANS/WP.29/2007/106.  Секретариату было поручено представить в качестве исключения принятое предложение WP.29 и AC.1 для рассмотрения на их сессиях в ноябре 2007 года (см. документ ECE/TRANS/WP.29/2007/100/Add.1).

B.	Уточнение области применения правил, относящихся в ведению GRRF 
(пункт 10 b) повестки дня)

Документация:  ECE/TRANS/WP.29/GRRF/2007/2;  неофициальные документы № GRRF-62-18, GRRF-62-28, GRRF-62-35 и GRRF-62-40, указанные в приложении I к настоящему докладу

52.	Эксперт от ЕК напомнил о цели документа ECE/TRANS/WP.29/GRRF/2007/2, заключающейся в уточнении области применения правил, касающихся шин.  Эксперт от МОПАП представил документ GRRF-62-18, содержащий предложение о дальнейших поправках к положениям об области применения правил № 30, 54, 108 и 109.  Ряд экспертов поддержали это предложение.  GRRF решила возобновить рассмотрение этого вопроса на своей следующей сессии, сохранив документы GRRF-62-28 и GRRF-62-35 в повестке дня.  Секретариату было поручено распространить документ GRRF-62-18 под официальным условным обозначением.

53.	Эксперт от ЕТОПОК представил документ GRRF-62-40, содержащий предложение об уточнении области применения и переходных положений Правил № 117 (шум, создаваемый шинами при качении, и сцепление шин на мокрых поверхностях).  Поскольку данные Правила относятся к компетенции Рабочей группы по вопросам шума (GRB), GRRF решила представить это предложение GRB.  В этой связи секретариату было поручено распространить документ GRRF-62-40 под официальным условным обозначением, включив его в повестку дня следующей сессии GRB, которая состоится в феврале 2008 года, а также (только для целей информирования) в повестку дня следующей сессии GRRF.

C.	Обмен информацией о первостепенных аспектах безопасности на национальном и международном уровне (пункт 10 c) повестки дня)

Документация:  ECE/TRANS/WP.29/GRRF/2007/26;  неофициальные документы № GRRF-62-05 и GRRF-62-21, указанные в приложении I к настоящему докладу

54.	Эксперт от Соединенного Королевства сообщил GRRF, что правительство его страны в настоящее время изучает вопрос о функционировании электрических систем стояночного тормоза, в частности тех из них, которые оснащены функцией автоматического разблокирования (ECE/TRANS/WP.29/GRRF/2007/26).  GRRF приняла к сведению некоторые замечания.  Председатель просил всех экспертов направлять любую соответствующую информацию по этому вопросу эксперту от Соединенного Королевства.

55.	Сославшись на неофициальный документ № GRRF-61-37, распространенный в ходе предыдущей сессии, GRRF одобрила приведенную в документе GRRF-62-05 информацию об итогах реализации Соединенным Королевством первого этапа исследований по вопросу об отделении колес на коммерческих транспортных средствах.

56.	GRRF с интересом заслушала сообщение Японии относительно стимулирования в этой стране мер по обеспечению активной безопасности, направленных на смягчение последствий столкновения транспортных средств путем задействования тормозных систем (GRRF-62-21).

D.	Выборы должностных лиц

57.	В соответствии с правилом 37 Правил процедуры (TRANS/WP.29/690) GRRF объявила о проведении выборов должностных лиц во вторник во второй половине дня.  Г-н И. Ярнольд (Соединенное Королевство) был единодушно переизбран Председателем сессий GRRF, запланированных на 2008 год.

E.	Почтение памяти г-на Кярки

58.	Узнав, что 7 сентября 2007 года внезапно скончался г-н Е. Кярки (Финляндия), члены GRRF почтили его память минутой молчания и признали важный вклад, внесенный им за годы участия в работе Группы.

XII.	СОВЕЩАНИЕ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ GRRF ПО РАЗРАБОТКЕ гтп, КАСАЮЩИХСЯ ШИН ("гтп-ШИНА") (пункт 11 повестки дня)

59.	GRRF отметила, что неофициальной группе "гтп-ШИНА", совещание которой проводится после сессии самой GRRF, передан ряд неофициальных документов (см. пункты 35 и 36).

XIII.  ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ СЛЕДУЮЩЕЙ СЕССИИ

60.	GRRF не рассматривала вопрос о повестке дня шестьдесят третьей сессии, которая должна состояться в Женеве 4 (14 час. 30 мин.) - 8 (12 час. 30 мин.) февраля 2008 года.  Было решено, что проект повестки дня будет предложен Председателем совместно с секретариатом.

Приложение I

ПЕРЕЧЕНЬ НЕОФИЦИАЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ, РАСПРОСТРАНЕННЫХ В ХОДЕ ШЕСТЬДЕСЯТ ВТОРОЙ СЕССИИ БЕЗ УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ (GRRF-62-…)

| № | Передан | Пункт повестки дня | Язык | Название | Стадия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01. | Председателем | - | А | Предварительная повестка дня, порядок работы | (a) |
| 02. | БИПАВЕР | 9 e) | А | ДЗБ: Дополнительная защита боковины | (a) |
| 03. | ЕТОПОК | 9 d) | А | Исправление к документу ECE/TRANS/ WP.29/GRRF/2007/21 | (c) |
| 04. | Секретариатом | 9 a) и 11 | А | Согласование условий проведения испытания на высокой скорости в рамках гтп, касающихся шин | (g) |
| 05. | Соединенным Королевством | 10 c) | А |  | (a) |
| 06. | Неофициальная группа по Правилам № 55 | 5 | А | Материалы, представленные рабочей группой GRRF по Правилам № 55 ЕЭК: положение по состоянию на сентябрь 2007 года | (a) |
| 07. | Соединенными Штатами Америки | 2 a) | А | Первое совещание неофициальной рабочей группы по гтп, касающимся ЭКУ: проект доклада | (a) |
| 08. | Францией | 6 | А | Предложение по исправлению к Правилам № 89 | (d) |
| 09. и Add.1 | КСАОД | 3 i) | А | Сообщения и сигналы ISO 11992 | (a) |
| 10. | Нидерландами | 9 e) | А | Предложение по проекту поправок к Правилам № 109 | (a) |
| 11. | Японией | 3 i) | А | Изучение вопроса о периоде активации систем вспомогательного торможения (СВТ) | (a) |
| 12. | Японией | 10 a) | А | Предложение по поправке к документу ECE/TRANS/WP.29/2007/106 | (a) |
| 13. | Японией | 10 a) | А | Предложение по поправкам серии 11 к Правилам № 13 | (a) |
| 14. | Японией | 2 a) | А | Предложение по поправкам к документу ECE/TRANS/WP.29/GRRF/2007/14 | (f) |
| 15. | Японией | 2 b) и 3 g) | А | Предложение по поправкам к документу ECE/ TRANS/WP.29/GRRF/2007/28 | (f) |
| 16. | Канадой | 4 a) | А | Предложение по исправлению 1 к поправкам серии 03 к Правилам № 78 | (d) |
| 17. | Германией | 9 f) | А | Обзор проблематики в области СНДШ | (a) |
| 18. | МОПАП | 10 b) | А | Предложение по исправлению к документу ECE/TRANS/WP.29/GRRF/2007/2 (уточнение области применения) | (a) |
| 19. | Словакией | 9 h) | А | Предложение по проекту исправления 1 к дополнению 1 к Правилам № 108 | (d) |
| 20. | КСАОД | 3 d) | А | Требования к прицепу АБС на случай неисправности (ECE/TRANS/WP.29/ GRRF/2007/7) | (a) |
| 21. | Японией | 10 c) | А | Стимулирование мер по обеспечению активной безопасности в Японии: смягчение последствий столкновения транспортных средств путем задействования тормозных систем | (a) |
| 22. | МОПАП | 10 a) | А | Опасения промышленных кругов в связи с положениями документа ECE/TRANS/ WP.29/2007/106 - транспортные средства с постоянным полным приводом | (a) |
| 23. | МОПАП | 10 a) | А | Опасения МОПАП в связи с положениями документа ECE/TRANS/WP.29/2007/106 - загрузка технических служб | (a) |
| 24. | МОПАП | 10 a) | А | Предложение по проекту поправок к предложению по поправкам серии 11 к Правилам № 13 (ECE/TRANS/WP.29/2007/106) | (a) |
| 25. | МОПАП | 10 a) | А | Данные промышленных кругов о конфигурации колес с учетом производительности (введение положений об ЭКУТС в Правила № 13 ЕЭК ООН) | (a) |
| 26. | Германией | 3 c) | А | Предложение по проекту дополнения 10 к поправкам серии 09 к Правилам № 13 | (a) |
| 27. | Германией | 3 i) | А | Предлагаемые изменения в контексте дополнения 4 к поправкам серии 10 к Правилам № 13 | (b) |
| 28. | Германией | 10 b) | А | Предложение по общим поправкам к Правилам № 30, 54, 108 и 109 | (a) |
| 29. | Соединенным Королевством | 10 a) | А | Разъяснение проекта поправок к предложению по поправкам серии 11 к Правилам № 13 (ECE/TRANS/WP.29/2007/106) | (a) |
| 30. | КСАОД | 7 | А | Сменные тормозные скобы (Правила № 90) | (a) |
| 31. | EК | 3 i) | А | Включение положений о системах вспомогательного торможения в Правила № 13-H | (b) |
| 32. | EК | 10 a) | А | Предлагаемые поправки к Правилам № 13 | (a) |
| 33. | МОПАП | 2 a) | А | Предложение по поправке к документу ECE/ TRANS/WP.29/GRRF/2007/25 | (f) |
| 34. | МОПАП | 2 b) и 3 g) | А | Проект исправления к неофициальному документу № GRRF-62-15 | (f) |
| 35. | Германией | 10 b) | А | Квадрициклы: область применения Правил | (a) |
| 36. | ЭКУ | 2 a) | А | Проект глобальных технических правил, касающихся электронных систем контроля за устойчивостью транспортных средств | (a) |
| 37. | Индией | 4 a) | А | Предложение Индии по документу ECE/ TRANS/WP.29/GRRF/2007/13 | (a) |
| 38. | Индией | 9 a) | А | Замечания Индии по гтп, касающимся шин пассажирских транспортных средств и разрабатываемым рабочей группой по шинам | (g) |
| 39. | Российской Федерацией | 9 b) | А | Предлагаемые поправки к правилам № 30 и 54, касающиеся представления изготовителем информации о коэффициенте сопротивления шин качению | (b) |
| 40. | ЕТОПОК | 10 b) | А | Проект поправок к поправкам серии 01 к Правилам № 117 | (e) |
| 41. | Соединенным Королевством | 10 a) | А | Разъяснения по проекту поправки к предложению по поправкам серии 11 к Правилам № 13 | (a) |
| 41-Rev.1 | EК, Соединенным Королевством, МОПАП | 10 a) | А | Предложение по проекту поправок к документу ECE/TRANS/WP.29/2007/106 | (d) |

Примечания:

(a)	Рассмотрение завершено или документ был заменен

(b)	Рассмотрение данного документа в качестве официального будет продолжено на следующей сессии

(с)	Рассмотрение данного документа в качестве неофициального будет продолжено на следующей сессии

(d)	Документ принят и представлен WP.29 под официальным условным обозначением

(е)	Документ представлен GRB под официальным условным обозначением

(f)	Передан на рассмотрение рабочей группы по ЭКУ

(g)	Передан на рассмотрение рабочей группы "гтп-ШИНА".

Приложение II

ИСПРАВЛЕНИЕ 1 К ПЕРЕСМОТРУ 1 ПРАВИЛ № 78
(ПОПРАВКИ СЕРИИ 03)

(ПРИНЯТО GRRF НА ЕЕ ШЕСТЬДЕСЯТ ВТОРОЙ СЕССИИ, СМ. ПУНКТ 23)

Пункт 5.1.6 изменить следующим образом (исключив ссылку на пункт 4):

"5.1.6	Трехколесные транспортные средства … требования, предписанные в приложении 3".

Пункт 5.1.10 a), подпункт a, изменить нумерацию на 5.1.10 b).

Пункт 5.3.3 исправить следующим образом:

"5.3.3	Непрерывная регистрация показателя замедления:

Для процедуры переработки … органы тормозного управления до полной остановки транспортного средства".

Приложение 3, пункт 10.4 исправить следующим образом:

"10.4		Требования к эффективности торможения:

При испытании тормозов в соответствии с процедурой испытания, изложенной в пункте 10.3:

a)	система должна соответствовать предписаниям в отношении предупреждающего сигнала в случае неисправности, указанном в пункте 5.1.11 настоящих Правил;  и

b)	тормозной путь (S) должен быть ≤ 0,1 V + 0,0117 V2 (где V - заданная испытательная скорость в км/ч, а S - предписанный тормозной путь в метрах) либо СЗПЗ должно быть ≥  3,3 м/с2".

Приложение III

ИСПРАВЛЕНИЕ 1 К ПРАВИЛАМ № 89

(ПРИНЯТО GRRF НА ЕЕ ШЕСТЬДЕСЯТ ВТОРОЙ СЕССИИ, СМ. ПУНКТ 29)

Пункт 2.1.3 исправить следующим образом:

"2.1.3	Под "стабилизированной скоростью Vstab" подразумевается средняя скорость транспортного средства, указанная в пункте 1.1.4.2.3.3 приложения 5 и в пункте 1.5.4.1.2.3 приложения 6 к настоящим Правилам;"

Приложение 5

Пункт 1.1.4.2.2.3 исправить следующим образом:

"1.1.4.2.2.3	условия стабилизированной скорости, указанные в пункте 1.1.4.2.3, должны быть получены в течение 10 с после того, как впервые была достигнута Vstab;"

Пункт 1.1.4.3.3.3 (прежний), изменить нумерацию на 1.1.4.2.3.3 (касается только текста на французском языке).

Приложение 6, пункт 1.5.4.1.1.3, исправить следующим образом:

"1.5.4.1.1.3		Стабилизированная скорость, указанная в пункте 1.5.4.1.2, должна достигаться в течение 10 с после первоначального достижения Vstab;"

Приложение 6, пункт 1.5.4.1.2.1, исправить следующим образом:

"1.5.4.1.2.1		скорость не должна отличаться от Vstab более чем на 3 км/ч;".

Приложение IV

НЕОФИЦИАЛЬНЫЕ ГРУППЫ GRRF

| Неофициальная группа по | Председатель | Секретарь |
| --- | --- | --- |
| гтп, касающимся тормозных систем пассажирских транспортных средств (гтпПТС) | г-н И. Ярнольд тел.: 44 207 944 2080 факс: 44 207 944 2169 электронная почта: ian.yarnold@dft.gsi.gov.uk | г-н М. Брирли (КСАОД) электронная почта: malcolm.brearley-contr@trw.com |
| гтп - ШИНА | г-н И. Ярнольд тел.: 44 207 944 2080 факс: 44 207 944 2169 электронная почта: ian.yarnold@dft.gsi.gov.uk | г-н Ж.-К. Нуаромм (ЕТОПОК) тел.: 32 2 344 4059 факс: 32 2 344 1234 электронная почта: infio@etrto.org |
| тормозным накладкам | г-н В. Ротманн тел.: 49 2171 501 577 факс: 49 2171 501 530 электронная почта: wrothmann@tmdfriction.com | 1/ |
| сменным тормозным дискам и барабанам (СД-Б) | г-н В. Гаупп тел.: 49 201 825 4139 факс: 49 201 825 4185 электронная почта: wgaupp@tuev-nord.de | 1/ |
| электронным системам контроля за устойчивостью транспортного средства (ЭКУТС) | г-н Л. Палкович (для передачи г-ну Дж. Бретту) тел.: 36 1 371 5950 факс: 36 1 203 1167 электронная почта: brett@tuvnord.hu | Г-н М. Пеле (КСАОД) тел.: +49 226-2781974 факс: +49 226-2786550 электронная почта: pehle@bpw.de |
| механическим сцепным устройствам | г-н А. Сигуарт тел.: 49 221 903 4700 факс: 49 221 903 2938 электронная почта: asigwart@ford.com | г-н Й. Вестофелинг тел.: 49 89 32950 722 факс: 49 89 32950 720 электронная почта: juergen.westphaeling@tuev-sued.de |
| Системам наблюдения за давлением в шинах (СНДШ) | г-н В. Рейтмайер тел.: 49 895 190 3453 факс: 49 895 190 3547 электронная почта: walter.reithmaier@tuev-sued.de | 1/ |

1/	Предстоит определить.

- - - - -

# Footnotes

Для оказания содействия делегатам в подготовке поездки и бронировании гостиницы Председатель информирует их о том, что вопросы, связанные с торможением, будут обсуждаться в конце сессии.