| ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ | E |
| --- | --- |
| 1 | ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И СОЦИАЛЬНЫЙ СОВЕТ | Distr. ECE/TRANS/WP.15/2008/7 12 February 2008 RUSSIAN Original: |

ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

КОМИТЕТ ПО ВНУТРЕННЕМУ ТРАНСПОРТУ

Рабочая группа по перевозкам опасных грузов

Восемьдесят четвертая сессия
Женева, 5-9 мая 2008 года
Пункт 5 предварительной повестки дня

ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ВНЕСЕНИИ ПОПРАВОК В ПРИЛОЖЕНИЯ А И В К ДОПОГ

Электрические соединения в соответствии с пунктом 9.2.2.6.3

Передано правительством Франции*

| РЕЗЮМЕ |
| --- |
| Существо предложения: | Настоящее предложение имеет целью уточнить, какие розетки допускаются на транспортных средствах EX/III и FL в соответствии с требованиями пункта 9.2.2.6.3. |
| Предлагаемое решение: | Изменить формулировку пункта 9.2.2.6.3. |
| Справочные документы: | ECE/TRANS/WP.15/194, пункты 58 и 59, и INF.15, представленный на последней сессии. |

Введение

1.	В пункте 9.2.2.6.3 ДОПОГ указано, что "электрические соединения между автотранспортными средствами и прицепами должны иметь степень защиты IP54 в соответствии со стандартом МЭК 529 и должны быть устроены таким образом, чтобы исключалась возможность случайного рассоединения.  Примеры надлежащих соединений приводятся в стандартах ISO 12098:1994 и ISO 7638:1985".

2.	В ходе последней сессии WP.15 в ноябре 2007 года состоялось краткое обсуждение вопроса о том, соответствуют ли электрические розетки, предусмотренные в стандартах ISO 3731 (24S) и ISO 1185 (24N), требованиям пункта 9.2.2.6.3 и могут ли они быть установлены на транспортных средствах, предназначенных для перевозки опасных грузов.

3.	Некоторые делегации считают, что такие розетки защищены от случайного рассоединения в меньшей степени, чем приведенные в качестве примеров розетки, соответствующие стандартам ISO 12098 и ISO 7638.

4.	Приведенное ниже предложение об изменении формулировки пункта 9.2.2.6.3 направлено на то, чтобы устранить возможность любого неоднозначного толкования, в том что касается предотвращения опасности случайного рассоединения, и больше не разрешать установку электрических розеток, соответствующих стандартам ISO 3731 и ISO 1185.

Предложение

5.	В пункте 9.2.2.6.3 "Электрические соединения" заменить последнее предложение следующим текстом:

"Соединения должны соответствовать стандартам ISO 12098:1994 или ISO 7638:1985".

Обоснование

Безопасность:  уровень безопасности повышается.

Осуществимость:  никаких проблем не возникает.

Обеспечение применения:  это уточнение позволяет избежать проблем при применении требований ДОПОГ, касающихся электрических соединений.

# Footnotes

* 	Настоящий документ представлен в соответствии с пунктом 1 с) положения о круге ведения Рабочей группы, содержащегося в документе ECE/TRANS/WP.15/190/Add.1;  в нем предусматривается, что Рабочая группа разрабатывает и совершенствует Европейское соглашение о международной дорожной перевозке опасных грузов (ДОПОГ).

# Text boxes

-------