| ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ | E |
| --- | --- |
| 1 | ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И СОЦИАЛЬНЫЙ СОВЕТ | Distr. ECE/TRANS/WP.15/2008/16 13 August 2008 RUSSIAN Original: FRENCH |

ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

КОМИТЕТ ПО ВНУТРЕННЕМУ ТРАНСПОРТУ

Рабочая группа по перевозкам опасных грузов

Восемьдесят пятая сессия
Женева, 27-31 октября 2008 года
Пункт 5 предварительной повестки дня

ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ВНЕСЕНИИ ПОПРАВОК В ПРИЛОЖЕНИЯ А И В К ДОПОГ

Сфера применения пункта 6.8.3.4.6 а)

Записка секретариата*

РЕЗЮМЕ Существо предложения: Пункт 6.8.3.4.6 а) не применяется в отношении № ООН 1067 диазота тетраоксида (азота диоксида), поскольку в соответствии со специальным положением TU 17, предусмотренным в разделе 4.3.5, этот газ не разрешается перевозить в цистернах. Предлагаемое решение: Исключить ссылку на этот газ в пункте 6.8.3.4.6 а). Справочные документы: ECE/TRANS/WP.15/195 и ECE/TRANS/WP.15/195/Corr.1 OTIF/RID/CE/2008-A (заключительный доклад о работе сорок пятой сессии Комиссии экспертов МПОГ).

Введение

1.	В ходе сорок пятой сессии Комиссии экспертов МПОГ представитель Швейцарии высказал мнение о том, что необходимо исключить № ООН 1076 фосген из перечня веществ, приведенного в пункте 6.8.3.4.6 а), поскольку в соответствии со специальным положением TU 17, содержащимся в разделе 4.3.5, этот газ не разрешается перевозить в цистернах.  Данное исправление было сразу же передано в секретариат, который с согласия Председателя Рабочей группы WP.15 включил его в исправление к проекту поправок к ДОПОГ (см. исправление 77 в документе ECE/TRANS/WP.15/195/Corr.1).

2.	Во время чтения проекта доклада о работе сорок пятой сессии Комиссии экспертов МПОГ представитель Швейцарии указал на то, что из сферы применения пункта 6.8.3.4.6 а) необходимо также исключить № ООН 1067 диазота тетраоксид (азота диоксид), поскольку в соответствии со специальным положением TU 17, содержащимся в разделе 4.3.5, этот газ не разрешается перевозить в цистернах.

3.	Это дополнительное изменение было учтено в перечне поправок к МПОГ.

4.	Предлагается соответствующим образом изменить формулировку пункта 6.8.3.4.6 ДОПОГ.

Предлагаемая поправка

5.	В пункте 6.8.3.4.6 а) исключить следующий текст:  ", № ООН 1067 диазота тетраоксида (азота диоксида)".

____

# Footnotes

*	Настоящий документ представлен в соответствии с пунктом 1 с) положения о круге ведения Рабочей группы, содержащегося в документе ECE/TRANS/WP.15/190/Add.1;  в нем предусматривается, что Рабочая группа  разрабатывает и совершенствует Европейское соглашение о международной дорожной перевозке опасных грузов (ДОПОГ).