| ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ | E |
| --- | --- |
| 1 | ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И СОЦИАЛЬНЫЙ СОВЕТ | Distr. ECE/TRANS/WP.15/AC.2/2008/15 18 March 2008 RUSSIAN Original: |

ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

КОМИТЕТ ПО ВНУТРЕННЕМУ ТРАНСПОРТУ

Рабочая группа по перевозкам опасных грузов

Совместное совещание экспертов по Правилам, прилагаемым

к Европейскому соглашению о международной перевозке

опасных грузов по внутренним водным путям (ВОПОГ)

(Комитет по вопросам безопасности ВОПОГ)

Тринадцатая сессия

Женева, 17 и 18 июня 2008 года

Пункт 4 предварительной повестки дня

ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ВНЕСЕНИИ ПОПРАВОК В ПРАВИЛА,

ПРИЛАГАЕМЫЕ К ВОПОГ

Различные предложения о внесении поправок

Главы 3.2 и 7.1

Новые позиции в таблице А и в подразделе 7.1.4.1

Передано правительством Бельгии

| РЕЗЮМЕ |
| --- |
| Существо предложения: | Регламентация перевозки навалом/насыпью твердых веществ, опасных для окружающей среды. |
| Предлагаемое решение: | Включить новые позиции в таблицу А и в подраздел 7.1.4.1. |

Введение

1.	В течение уже многих лет по внутренним водным путям Бельгии и северной части Франции навалом/насыпью перевозятся оксиды цинка и сульфаты цинка.  Эти вещества были классифицированы как опасные для окружающей среды под № ООН 3077.  Поскольку в соответствии с таблицей А главы 3.2 ВОПОГ/ППОГР их перевозка навалом/насыпью не разрешена, национальными компетентными органами выдавались специальные разрешения на их перевозку в соответствии с пунктом 1.5.1.2.2 ППОГР.  Цель настоящего предложения состоит в том, чтобы в целом регламентировать перевозку опасных для окружающей среды твердых веществ, т.е. для их перевозки в будущем уже не потребуются специальные разрешения.

2.	Предлагается включить в таблицу А новую позицию для № ООН 3077, в соответствии с которой будет разрешена перевозка навалом/насыпью согласно указанию, приведенному в колонке 8.  В соответствии с указанием в колонке 9 этой таблицы обязательным будет являться наличие дыхательного аппарата.  Эти вещества, являющиеся крайне опасными для водной среды (сравнимые с веществами группы N1 применительно к танкерам), должны будут перевозиться судами с двойным корпусом, как это указано в колонке 13 и в новой позиции в подразделе 7.1.4.1.

3.	Совместное совещание, возможно, пожелает обсудить соответствующие дополнительные поправки к части 2 варианта ВОПОГ/ППОГР 2009 года, так как в этом варианте, как представляется, не рассматривается вопрос о перевозке навалом/насыпью опасных для окружающей среды твердых веществ.

Предложение

4.	Предлагается включить в таблицу А новую позицию, приведенную в приложении к настоящему документу.

5.	Предлагается добавить в графу для класса 9 таблицы, приведенной в подразделе 7.1.4.1, следующую строку после слов "Все грузы группы упаковки II":

" № ООН 3077 - для грузов, перевозимых навалом/насыпью и классифицированных в качестве опасных для водной среды, отнесенных к категории острой токсичности 1 или хронической токсичности 1 в соответствии с разделом 2.4.3 : 0 кг".

Приложение

Предлагаемая новая позиция в таблице A главы 3.2 ВОПОГ

| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3077 | ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ, ОПАСНОЕ ДЛЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, Н.У.К. | 9 | M7 | III | 9 | 274 | LQ 27 | B | PP A |  |  | 0 | В отношении перевозки навалом/насыпью см. также подраздел 7.1.4.1. |

--------

# Footnotes

Это совещание организовано совместно Европейской экономической комиссией и Центральной комиссией судоходства по Рейну (ЦКСР).

Совместное совещание экспертов было учреждено совместно Европейской экономической комиссией и Центральной комиссией судоходства по Рейну (ЦКСР) в соответствии с предложением Дипломатической конференции по принятию европейского соглашения о международной перевозке опасных грузов по внутренним водным путям (ВОПОГ), содержащимся в резолюции, принятой 25 мая 2000 года.  В этой резолюции предусматривается, что после вступления Соглашения в силу Совместное совещание экспертов заменит собой Комитет по вопросам безопасности, упомянутый в статье 18 ВОПОГ.  Поскольку ВОПОГ вступило в силу 29 февраля 2008 года, Совместное совещание экспертов будет впредь выполнять функции Комитета по вопросам безопасности ВОПОГ.

Распространено ЦКСР на немецком языке в качестве документа CCNR/ZKR/ ADN/WP.15/AC.2/2008/14.

В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту на 2006-2010 годы (ECE/TRANS/166/Add.1, подпрограмма 02.7 b)).

# Text boxes

ECE/TRANS/WP.15/AC.2/2008/15

page 4