| ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ | E |
| --- | --- |
| 1 | ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И СОЦИАЛЬНЫЙ СОВЕТ | Distr. ECE/TRANS/WP.15/AC.2/26 10 April 2008 RUSSIAN Original: and FRENCH |

ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

КОМИТЕТ ПО ВНУТРЕННЕМУ ТРАНСПОРТУ

Рабочая группа по перевозкам опасных грузов

Совместное совещание экспертов по Правилам, прилагаемым

к Европейскому соглашению о международной перевозке

опасных грузов по внутренним водным путям (ВОПОГ)*

ЕВРОПЕЙСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ О МЕЖДУНАРОДНОЙ ПЕРЕВОЗКЕ

ОПАСНЫХ ГРУЗОВ ПО ВНУТРЕННИМ ВОДНЫМ ПУТЯМ (ВОПОГ)

Проект поправок к Правилам, прилагаемым к ВОПОГ**

Записка секретариата

Настоящий документ содержит сводный перечень поправок, принятых Совместным совещанием экспертов  для представления Административному комитету ВОПОГ, которые должны вступить в силу 28 февраля 2009 года (см. ECE/TRANS/WP.15/AC.2/25, пункт 39).

ЧАСТЬ 1

Глава 1.1

1.1.3.1 a)	Включить новое второе предложение следующего содержания:

"Когда такими грузами являются легковоспламеняющиеся жидкости, перевозимые в сосудах многоразового использования, наполненных частным лицом или для него, то общее количество не должно превышать 60 л на один сосуд и 240 л на одну транспортную единицу".

_____________________

*	Это совещание организовано совместно Европейской экономической комиссией и Центральной комиссией судоходства по Рейну (ЦКСР).

**	Распространена на немецком языке ЦКСР в качестве документа CCNR/ZKR/ADN/WP.15/AC.2/26.

GE.08-22994   (R)   290708   060808

В тексте примечания заменить "2.2.7.1.2" на "1.7.1.4".

1.1.3.2 c)		Первое предложение изменить следующим образом:  "газов, относящихся к группам А и О (согласно подразделу 2.2.2.1), если давление газов в сосуде или резервуаре при температуре 20°C не превышает 200 кПа (2 бара) и если газ не является сжиженным либо охлажденным сжиженным газом".

1.1.3.4		В заголовке заменить фразу "в ограниченных количествах" на "в ограниченных или освобожденных количествах".

В тексте примечания после заголовка заменить "2.2.7.1.2" на "1.7.1.4".

1.1.3.4.2		Исключить слова "упакованные в ограниченных количествах".

1.1.3.4.3		Включить новый пункт 1.1.3.4.3 следующего содержания:

"1.1.3.4.3		Некоторые опасные грузы, упакованные в освобожденных количествах, могут освобождаться от действия требований, если соблюдены условия, изложенные в главе 3.5".

Включить новый подраздел 1.1.3.7 следующего содержания:

"1.1.3.7		Изъятия, связанные с перевозкой литиевых батарей

Положения ВОПОГ не применяются:

a)	к литиевым батареям, установленным в перевозочном средстве, осуществляющем перевозку, и предназначенным для обеспечения движения этого средства или функционирования любого его оборудования;

b)	к литиевым батареям, содержащимся в оборудовании для обеспечения функционирования этого оборудования, которое используется или предназначено для использования в ходе перевозки (например, переносной компьютер)".

Глава 1.2

1.2.1 			В определении "аэрозоль или аэрозольный распылитель" заменить "6.2.4" на "6.2.6".

Изменить определение "Дыхательный аппарат (фильтрующий)" следующим образом:

"Дыхательный аппарат (фильтрующий) означает аппарат, защищающий человека, который пользуется им во время работы в опасной среде, благодаря соответствующему фильтру.  В отношении этих аппаратов см., например, европейский стандарт EN 136:1999.  В отношении используемых фильтров см., например, европейский стандарт EN 371:1992 или EN 372:1992;".

В определении "Переборка (водонепроницаемая)" поменять местами пункты, начинающиеся с тире, следующим образом:

"-	на сухогрузном судне:  переборка, сконструированная таким образом, что она может выдержать давление водяного столба 1,00 м над палубой, но не ниже высоты верхнего края комингса люка;

-	на танкере:  переборка, сконструированная таким образом, что может выдержать давление водяного столба высотой 1,00 м над палубой".

Поправка к определению ЕПСВВП касается только текста на французском языке.

В определении термина "Контейнер":

Добавить пятый подпункт втяжки следующего содержания:

"-	с внутренним объемом не менее 1 м3, кроме контейнеров, предназначенных для перевозки радиоактивных материалов".

Перед термином "Съемный кузов" исключить фразу "(см. также "Закрытый контейнер", "Большой контейнер", "Открытый контейнер", "Крытый брезентом контейнер" и "Малый контейнер")" и добавить новый пункт, начинающийся со слов "Кроме того:", за которыми следуют существующие определения "Малого контейнера", "Большого контейнера", "Закрытого контейнера" и "Крытого брезентом контейнера".

В тех местах, где в настоящее время приведены определения терминов "Открытый контейнер", "Закрытый контейнер", "Большой контейнер", "Крытый брезентом контейнер" и "Малый контейнер", добавить следующую ссылку на определение термина "Контейнер":

"Открытый контейнер"/"Закрытый контейнер"/"Большой контейнер"/ "Крытый брезентом контейнер"/"Малый контейнер", см. "Контейнер".

В примечании под определением добавить "Вместе с тем контейнер может использоваться в качестве тары для перевозки радиоактивных материалов".

В определении термина "Большой контейнер" исключить примечание и изменить пункт а) следующим образом:

"а)	контейнер, не соответствующий определению малого контейнера;".

Изменить определение термина "Малый контейнер" следующим образом:

"Малый контейнер означает контейнер, любой из наружных габаритов которого (длина, ширина или высота) не превышает 1,5 м или внутренний объем которого составляет не более 3 м3" и исключить примечание после определения.

Поправка к определению "Критическая температура" касается только текста на французском языке.

В примечании, относящемся к определению термина "Составной КГСМГ с пластмассовой внутренней емкостью" вместо слова "Пластмасса" читать "Пластмассовый материал" и исключить слова "и т.п.".

Исключить определение "План обеспечения безопасности на случай 	аварии".

В определении "Спасательное устройство (соответствующее)" добавить в конце следующий текст:  В отношении этих устройств см., например, европейский стандарт EN 400:1993, EN 401:1993, EN 402:1993, EN 403:1993 или EN 1146:1997.

В примечании после определения термина "Полная загрузка" исключить "см. 2.2.7.2".

В определении термина "СГС" заменить "первое" на "второе" и "ST/SG/AC.10/30/Rev.1" на "ST/SG/AC.10/30/Rev.2".

В определении термина "Руководство по испытаниям и критериям" заменить "в документе ST/SG/AC.10/11/Rev.4/Amend.1" на "в документах ST/SG/AC.10/11/Rev.4/Amend.1 и ST/SG/AC.10/11/Rev.4/ Amend.2".

В определении "Давление срабатывания" после слова "веществ" включить текст "в таблице C главы 3.2".

В определении термина "Упаковка" в начале последнего предложения заменить "Этот" на "За исключением перевозки радиоактивных материалов, этот".  В примечании после "2.2.7.2" добавить ", пункт 4.1.9.1.1 и главу 6.4 ДОПОГ".

В определении термина "Тара" исключить примечание и изменить текст перед скобками следующим образом:

"Тара" означает один или несколько сосудов (приемных емкостей) и любые другие компоненты или материалы, необходимые для выполнения сосудами (приемными емкостями) функции удержания продукта и других функций в области обеспечения сохранности".

В определении "Сосуд" исключить примечание.

В определении "Предохранительный клапан" перед словами "Клапан повышенного давления" включить текст "Быстродействующий выпускной клапан".

Поправка к определению "Отстои" касается только текста на французском языке.

Исключить первое определение "Транспортная единица" (внутренние водные пути).

В определении термина "Типовые правила ООН" заменить "четырнадцатому" на "пятнадцатому" и "(ST/SG/AC.10/1/Rev.14)" на "(ST/SG/AC.10/1/Rev.15)".

В определении термина "транспортное средство" исключить слова "или вагон в МПОГ".

Включить следующие новые определения в алфавитном порядке.

«"Взрывоопасная атмосфера" означает смесь воздуха и воспламеняющихся газов, паров или взвесей в атмосферных условиях, в которой после воспламенения процесс горения распространяется на всю еще не воспламенившуюся смесь (см. стандарт EN 1127-1:1997).»

«"Взрывоопасные зоны" означает зоны, в которых взрывоопасная атмосфера может достичь такого уровня, при котором необходимо принятие особых мер защиты для обеспечения безопасности и защиты здоровья соответствующих лиц (см. директиву 1999/92/СЕ).»

«"Возможность подогрева груза" означает систему подогрева груза в грузовых цистернах с помощью теплоизоляционного материала.  Подогрев теплоизоляционного материала может осуществляться с помощью котла, имеющегося на борту танкера (система подогрева груза в соответствии с подразделом 9.3.2.42 или 9.3.3.42), или с берега.»

«"Возможность присоединения устройства для взятия проб" означает возможность фиксированного присоединения устройства для взятия проб закрытого или полузакрытого типа.  Система присоединения должна быть снабжена фиксирующим приспособлением, способным выдержать внутреннее давление в грузовом танке.  Тип системы должен быть утвержден компетентным органом для предполагаемого назначения.»

«"Грузовая транспортная единица" означает транспортное средство по смыслу статьи 1 а) ДОПОГ, вагон, контейнер, контейнер-цистерну, переносную цистерну или МЭГК.»

«"Дыхательный аппарат (автономный)" означает аппарат, снабжающий человека, который пользуется им во время работы в опасной среде, воздухом для дыхания за счет автономного запаса сжатого воздуха или путем подачи воздуха через шланг.  В отношении этих аппаратов см., например, европейский стандарт EN 137:1993 или EN 138:1994.»

«"Защитная обувь (или защитные сапоги)" означает обувь или сапоги, защищающие ноги человека, который пользуется ими во время работы в опасной зоне.  Подходящая защитная обувь или защитные сапоги должны выбираться с учетом потенциальной опасности.  В отношении защитной обуви или защитных сапог см., например, европейский стандарт EN 346:1997.»

«"Защитная одежда" означает одежду, защищающую тело человека, который пользуется ею во время работы в опасной зоне.  Подходящая одежда должна выбираться с учетом потенциальной опасности.  В отношении защитной одежды см., например, европейский стандарт EN 340:1993.»

«"Защитные очки, защитные маски" означает очки или маски, защищающие глаза или лицо человека, который пользуется ими во время работы в опасной зоне.  Подходящие очки или маски должны выбираться с учетом потенциальной опасности.  В отношении защитных очков или масок см., например, европейский стандарт EN 166:2001.»

«"Защитные перчатки" означает перчатки, защищающие руки человека, который пользуется ими во время работы в опасной зоне.  Подходящие перчатки должны выбираться с учетом потенциальной опасности.  В отношении защитных перчаток см., например, европейский стандарт EN 374-1:1994, 374-2:1994 или 374-3:1994.»

«"Индекс безопасности по критичности (CSI() в случае перевозки материала класса 7 означает установленное для упаковки, транспортного пакета или грузового контейнера, содержащих делящийся материал, число, которое используется для контроля за общим количеством упаковок, транспортных пакетов или грузовых контейнеров, содержащих делящийся материал".»

«"Инспектирующий орган" означает независимый контролирующий и проверяющий орган, признанный компетентным органом.»

«"Исключительное использование в случае перевозки материала класса 7 означает использование только одним грузоотправителем перевозочного средства или большого контейнера, в отношении которых все начальные, промежуточные и окончательные погрузочные и разгрузочные операции осуществляются в соответствии с указаниями грузоотправителя или грузополучателя."»

«"Кодекс МКХ" означает Международный кодекс постройки и оборудования судов, перевозящих опасные химические грузы наливом, опубликованный Международной морской организацией (ИМО).»

«"Конструкция в случае перевозки материала класса означает описание радиоактивного материала особого вида, радиоактивного материала с низкой способностью к рассеянию, упаковки или упаковочного комплекта, которое позволяет полностью идентифицировать их.  Это описание может включать спецификации, инженерно-техническую документацию (чертежи), отчеты, подтверждающие соблюдение регламентирующих требований, а также другую соответствующую документацию;"»

«"Консультант по вопросам безопасности" означает лицо, работающее на предприятии, деятельность которого включает перевозку опасных грузов по внутренним водным путям или связанные с ней операции по упаковке, погрузке, наполнению или разгрузке, и выполняющее функции, заключающиеся в содействии предотвращению возникновения опасностей, связанных с перевозкой опасных грузов.»

«"Коэффициент наполнения" означает отношение массы газа к массе воды при температуре 15°C, которая полностью заполнила бы танк (цистерну) высокого давления, готовый к эксплуатации (вместимость).»

«"Максимальное нормальное рабочее давление в случае перевозки материала класса 7 означает максимальное давление, превышающее атмосферное давление на уровне моря, которое может возникнуть в системе защитной оболочки (герметизации) в течение одного года в условиях температурного режима и солнечной радиации, соответствующих окружающим условиям без вентилирования или сброса избыточного давления, без внешнего охлаждения посредством дополнительной системы или без мер эксплуатационного контроля во время перевозки."»

«"Материал животного происхождения" означает туши животных, части тела животных или корма животного происхождения.»

«"ОТИФ" означает Межправительственную организацию по международным железнодорожным перевозкам (OTIF Gryphenhübeliweg 30, CH-3006 Bern).»

«"Плотность" означает плотность, указываемую в кг/м3.  При повторах указывается только числовое значение.»

«"Радиоактивное содержимое в случае перевозки материала класса 7 означает радиоактивный материал вместе с любыми находящимися в упаковочном комплекте радиоактивно загрязненными или активированными твердыми веществами, жидкостями и газами;"»

«"Система защиты оболочки (герметизации) в случае перевозки материала класса 7 означает систему элементов упаковочного комплекта, определенную проектировщиком в качестве системы, предназначенной для удержания радиоактивного материала во время перевозки".»

«"Система локализации в случае перевозки материала класса 7 означает систему размещения делящегося материала и элементов упаковочного комплекта, определенную проектировщиком и одобренную компетентным органом в качестве системы, предназначенной обеспечивать безопасность по критичности".»

«"Транспортный индекс (ТI() в случае перевозки материала класса 7 означает присвоенное упаковке, транспортному пакету или контейнеру либо неупакованным LSA-I или SCO-I число, которое используется для обеспечения контроля за радиоактивным облучением;".»

«"Уровень излучения в случае перевозки материала класса 7 означает соответствующую мощность дозы, выраженную в миллизивертах в час;".»

«"Утверждение

Многостороннее утверждение в случае перевозки материала класса 7 означает утверждение соответствующим компетентным органом страны происхождения конструкции или перевозки в соответствующем случае, а также компетентным органом каждой страны, через территорию или на территории которой осуществляется перевозка.  В термины "через территорию или на территории" специально не включается понятие "над территорией", т.е. требования об утверждении и уведомлении не должны распространяться на страну, над территорией которой перевозится радиоактивный материал на борту воздушного судна, при условии, что в этой стране не предусматривается запланированная посадка.

Одностороннее утверждение в случае перевозки материала класса 7 означает утверждение конструкции, которое требуется от компетентного органа только страны происхождения данной конструкции.  Если страна происхождения не является договаривающейся страной ВОПОГ, то утверждение требует подтверждения компетентным органом первой договаривающейся стороны ВОПОГ по маршруту перевозки груза (см. 6.4.22.6 ДОПОГ);».

Глав 1.3

1.3.1			Добавить следующие новые примечания:

"ПРИМЕЧАНИЕ 3: В отношении подготовки работников по классу 7 см. также пункт 1.7.2.5".

"ПРИМЕЧАНИЕ 4:  Подготовка работников должна осуществляться до принятия ими на себя обязанностей, связанных с перевозкой опасных грузов".

1.3.2.4		Исключить.

1.4.3.3		Поправка касается только текста на французском языке.

1.5.2.1.3		Заменить "установленному Административным комитетом" на "приведенному в подразделе 3.2.4.1".

1.5.2.2.1		Читать первое предложение второго абзаца следующим образом:  "Заявка должна соответствовать образцу, приведенному в подразделе 3.2.4.1".

1.5.2.2.2		Заменить во втором предложении "установленных Административным комитетом" на "приведенных в подразделе 3.2.4.3".

Глава 1.6

1.6.1.1		Заменить "2007" на "2009" и "2006" на "2008".

Добавить следующие новые переходные меры:

"1.6.1.11-12 	(Зарезервированы.)

1.6.1.13		Таблички, соответствующие положениям пунктов 5.3.2.2.1 и 5.3.2.2.2, применяемым до 31 декабря 2008 года, могут по-прежнему использоваться до 31 декабря 2009 года.

1.6.1.14		КСГМГ, изготовленные до 1 января 2011 года согласно требованиям, действующим до 31 декабря 2010 года, и соответствующие типу конструкции, который не прошел испытание на виброустойчивость, предусмотренное в пункте 6.5.6.13, могут по-прежнему эксплуатироваться.

1.6.1.15		На КСГМГ, изготовленные, восстановленные или отремонтированные до 1 января 2011 года, необязательно наносить маркировку с указанием максимально допустимой нагрузки при штабелировании в соответствии с пунктом 6.5.2.2.2 ДОПОГ.  Такие КСГМГ, не маркированные в соответствии с пунктом 6.5.2.2.2 ДОПОГ, могут по-прежнему эксплуатироваться после 31 декабря 2010 года, однако если они восстановлены или отремонтированы после указанной даты, они должны быть маркированы в соответствии с пунктом 6.5.2.2.2 ДОПОГ.

1.6.1.16		Материалы животного происхождения, зараженные патогенными организмами, которые относятся к категории В, кроме тех, которые относились бы к категории А в виде культур (см. 2.2.62.1.12.2), могут перевозиться в соответствии с положениями, определенными компетентным органом до 31 декабря 2014 года.

1.6.1.17		В случае перевозки в упаковках, вещества классов 1-9, кроме веществ, отнесенных к № ООН 3077 или 3082, к которым не были применены критерии классификации, предусмотренные в пункте 2.2.9.1.10, и которые не маркированы в соответствии с подразделом 5.2.1.8 или разделом 5.3.6, могут по-прежнему перевозиться до 31 декабря 2010 года без применения положений, касающихся перевозки веществ, опасных для окружающей среды.

1.6.1.18		Положения пунктов 3.4.8-3.4.12 необходимо применять только с 1 января 2011 года".

1.6.2			Изменить заголовок следующим образом:  "Сосуды под давлением и сосуды для класса 2".

1.6.7.2.2.1 и 1.6.7.2.3.1  Таблица переходных положений

-	9.1.0.35:  в правой колонке заменить "к пункту 52°" на

"№ ООН 3175" и "к пункту 4°c)" на "№ ООН 2211";

-	9.3.1.31.4:  заменить "45°C" на "300°C";

-	9.3.2.31.4:  заменить "45°C" на "300°C";

-	9.3.3.31.4:  заменить "45°C" на "300°C".

1.6.7.2.3.1	(Таблица общих переходных положений - танкеры) Изменить приведенные ниже позиции пунктов 9.3.3.11.7 и 9.3.3.15 следующим образом:

| Таблица переходных положений |
| --- |
| Пункты | Вопросы | Сроки и замечания |
| 9.3.3.11.7 | Расстояние между грузовыми танками и внешней стенкой судна Ширина двойного борта Расстояние между приемным колодцем и донными конструкциями | Н.З.М. после 1 января 2001 года Возобновление свидетельства о допущении после 31 декабря 2038 года Н.З.М. после 1 января 2007 года Возобновление свидетельства о допущении после 31 декабря 2038 года Н.З.М. после 1 января 2003 года Возобновление свидетельства о допущении после 1 января 2038 года |
| 9.3.3.15 | Остойчивость (аварийная) | Н.З.М. после 1 января 2007 года Возобновление свидетельства о допущении после 1 января 2038 года |

1.6.7.3.2	Включить пункт  следующего содержания:

"1.6.7.3.2	Переходные положения:  суда

Танкеры с обычным корпусом грузоподъемностью менее 1 000 т на 1 января 2007 года, находящиеся в эксплуатации на 1 января 2009 года, могут по-прежнему перевозить вещества, которые им разрешалось перевозить на 31 декабря 2008 года, до 31 декабря 2018 года.

Суда снабжения и суда - сборщики маслосодержащих отходов грузоподъемностью менее 300 т на 1 января 2007 года, находящиеся в эксплуатации на 1 января 2009 года, могут по-прежнему перевозить вещества, которые им разрешалось перевозить на 31 декабря 2008 года, до 31 декабря 2038 года".

1.6.7.4	Включить подраздел  следующего содержания:

"1.6.7.4	Переходные положения, касающиеся перевозки веществ, опасных для окружающей среды или здоровья

Переходные сроки, применимые к веществам

В отступление от части 3, таблица С, перечисленные ниже вещества могут перевозиться в соответствии с требованиями, упомянутыми в нижеследующих таблицах, до указанной даты".

До 31.12.2012 года

| Номер ООН или идентификационный номер вещества | Наименование и описание | Класс | Классификационный код | Группа упаковки | Виды опасности | Тип танкера | Конструкция грузового танка | Тип грузового танка | Оборудование грузового танка | Давление срабатывания быстродействующего выпускного клапана в кПа | Максимальная степень наполнения в % | Относительная плотность при 20°C | Тип устройства при взятии проб | Подпалубное насосное отделение (допускается/ не допускается) | Температурный класс | Группа взрывоопасности | Защита против взрывов (требуется/не требуется) | Требуемое оборудование | Количество синих конусов/огней | Дополнительные требования/замечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 1145 | ЦИКЛОГЕКСАН | 3 | F1 | II | 3+N1 | N | 2 | 2 |  | 10 | 97 | 0,78 | 3 | да | T3 | II A | да | PP, EX, A | 1 | 6: +11ºC; 17 |
| 1146 | ЦИКЛОПЕНТАН | 3 | F1 | II | 3+N2 | N | 2 | 2 |  | 10 | 97 | 0,75 | 3 | да | T2 | II A | да | PP, EX, A | 1 |  |
| 1157 | ДИИЗОБУТИЛКЕТОН | 3 | F1 | III | 3+N3+F | N | 3 | 2 |  |  | 97 | 0,81 | 3 | да | T4 3) | II B4) | да | PP, EX, A | 0 |  |
| 1159 | ЭФИР ДИИЗОПРОПИЛОВЫЙ | 3 | F1 | II | 3+N2 | N | 2 | 2 |  | 10 | 97 | 0,72 | 3 | да | T2 | II A | да | PP, EX, A | 1 |  |
| 1171 | ЭФИР МОНОЭТИЛОВЫЙ ЭТИЛЕНГЛИКОЛЯ | 3 | F1 | III | 3+CMR | N | 3 | 2 |  |  | 97 | 0,93 | 3 | да | T3 | II B | да | PP, EX, A | 0 |  |
| 1172 | ЭФИР МОНОЭТИЛОВЫЙ ЭТИЛЕНГЛИКОЛЯ И КИСЛОТЫ УКСУСНОЙ | 3 | F1 | III | 3+N3+CMR | N | 3 | 2 |  |  | 97 | 0,98 | 3 | да | T2 | II A | да | PP, EX, A | 0 |  |
| 1188 | ЭФИР МОНОМЕТИЛОВЫЙ ЭТИЛЕНГЛИКОЛЯ | 3 | F1 | III | 3+CMR | N | 3 | 2 |  |  | 97 | 0,97 | 3 | да | T3 | II B | да | PP, EX, A | 0 |  |
| 1191 | АЛЬДЕГИДЫ ОКТИЛОВЫЕ (2-ЭТИЛКАПРОНАЛЬДЕГИД) | 3 | F1 | III | 3+N3+F | N | 3 | 2 |  |  | 97 | 0,82 | 3 | да | T3 | II B4) | да | PP, EX, A | 0 |  |
| 1206 | ГЕПТАНЫ (н-ГЕПТАН) | 3 | F1 | II | 3+N1 | N | 2 | 2 |  | 10 | 97 | 0,68 | 3 | да | T3 | II A | да | PP, EX, A | 1 |  |
| 1208 | ГЕКСАНЫ (н-ГЕКСАН) | 3 | F1 | II | 3+N1 | N | 2 | 2 |  | 10 | 97 | 0,66 | 3 | да | T3 | II A | да | PP, EX, A | 1 |  |
| 1216 | ИЗООКТЕНЫ | 3 | F1 | II | 3+N2 | N | 2 | 2 |  | 10 | 97 | 0,73 | 3 | да | T3 | II B4) | да | PP, EX, A | 1 |  |
| 1224 | КЕТОНЫ ЖИДКИЕ, Н.У.К. 110 кПа < дп50 ≤ 175 кПа | 3 | F1 | II | 3+(N1, N2, N3, CMR, F или S) | N | 2 | 2 |  | 50 | 97 |  | 3 | да | T4 3) | II B4) | да | PP, EX, A | 1 | 14; 27; 29 |
| 1224 | КЕТОНЫ ЖИДКИЕ, Н.У.К. 110 кПа < дп50 ≤ 110 кПа | 3 | F1 | II | 3+(N1, N2, N3, CMR, F или S) | N | 2 | 2 | 3 | 10 | 97 |  | 3 | да | T4 3) | II B4) | да | PP, EX, A | 1 | 14; 27; 29 |
| 1224 | КЕТОНЫ ЖИДКИЕ, Н.У.К. дп50 ≤ 110 кПа | 3 | F1 | II | 3+(N1, N2, N3, CMR, F или S) | N | 2 | 2 |  | 10 | 97 |  | 3 | да | T4 3) | II B4) | да | PP, EX, A | 1 | 14; 27; 29 |
| 1224 | КЕТОНЫ ЖИДКИЕ, Н.У.К. | 3 | F1 | III | 3+(N1, N2, N3, CMR, F или S) | N | 3 | 2 |  |  | 97 |  | 3 | да | T4 3) | II B4) | да | PP, EX, A | 0 | 14; 27 |
| 1262 | ОКТАНЫ (н-ОКТАН) | 3 | F1 | II | 3+N1 | N | 2 | 2 |  | 10 | 97 | 0,7 | 3 | да | T3 | II A | да | PP, EX, A | 1 |  |
| 1265 | ПЕНТАНЫ, жидкие (н-ПЕНТАН) | 3 | F1 | II | 3+N2 | N | 2 | 2 |  | 50 | 97 | 0,63 | 3 | да | T3 | II A | да | PP, EX, A | 1 |  |
| 1265 | ПЕНТАНЫ, жидкие (н-ПЕНТАН) | 3 | F1 | II | 3+N2 | N | 2 | 2 | 3 | 10 | 97 | 0,63 | 3 | да | T3 | II A | да | PP, EX, A | 1 |  |
| 1267 | НЕФТЬ СЫРАЯ дп50 > 175 кПа | 3 | F1 | I | 3+(N1, N2, N3, CMR, F или S) | N | 1 | 1 |  |  | 97 |  | 1 | да | T4 3) | II B4) | да | PP, EX, A | 1 | 14; 29 |
| 1267 | НЕФТЬ СЫРАЯ дп50 > 175 кПа | 3 | F1 | I | 3+(N1, N2, N3, CMR, F или S) | N | 2 | 2 | 1 | 50 | 97 |  | 2 | да | T4 3) | II B4) | да | PP, EX, A | 1 | 14; 29 |
| 1267 | НЕФТЬ СЫРАЯ 110 кПа < дп50 < 175 кПа | 3 | F1 | II | 3+(N1, N2, N3, CMR, F или S) | N | 2 | 2 |  | 50 | 97 |  | 3 | да | T4 3) | II B4) | да | PP, EX, A | 1 | 14; 29 |
| 1267 | НЕФТЬ СЫРАЯ 110 кПа < дп50 < 150 кПа | 3 | F1 | II | 3+(N1, N2, N3, CMR, F или S) | N | 2 | 2 | 3 | 10 | 97 |  | 3 | да | T4 3) | II B4) | да | PP, EX, A | 1 | 14; 29 |
| 1267 | НЕФТЬ СЫРАЯ дп50 ≤ 110 кПа | 3 | F1 | I | 3+(N1, N2, N3, CMR, F или S) | N | 2 | 2 |  | 10 | 97 |  | 3 | да | T4 3) | II B4) | да | PP, EX, A | 1 | 14; 29 |
| 1267 | НЕФТЬ СЫРАЯ дп50 ≤ 110 кПа | 3 | F1 | II | 3+(N1, N2, N3, CMR, F или S) | N | 2 | 2 |  | 10 | 97 |  | 3 | да | T4 3) | II B4) | да | PP, EX, A | 1 | 14; 29 |
| 1267 | НЕФТЬ СЫРАЯ | 3 | F1 | III | 3+(N1, N2, N3, CMR, F или S) | N | 3 | 2 |  |  | 97 |  | 3 | да | T4 3) | II B4) | да | PP, EX, A | 0 | 14 |
| 1307 | КСИЛОЛЫ (o-КСИЛОЛ) | 3 | F1 | III | 3+N2 | N | 3 | 2 |  |  | 97 | 0,88 | 3 | да | T1 | II A | да | PP, EX, A | 0 |  |
| 1307 | КСИЛОЛЫ (м-КСИЛОЛ) | 3 | F1 | III | 3+N2 | N | 3 | 2 |  |  | 97 | 0,86 | 3 | да | T1 | II A | да | PP, EX, A | 0 |  |
| 1307 | КСИЛОЛЫ (п-КСИЛОЛ) | 3 | F1 | III | 3+N2 | N | 3 | 2 | 2 |  | 97 | 0,86 | 3 | да | T1 | II A | да | PP, EX, A | 0 | 6: +17ºC; 17 |
| 1307 | КСИЛОЛЫ S (смесь с t кип. ≤ 0°C) | 3 | F1 | II | 3+N2 | N | 3 | 2 |  |  | 97 |  | 3 | да | T1 | II A | да | PP, EX, A | 1 |  |
| 1307 | КСИЛОЛЫ (смесь с t кип. ≤ 0°C) | 3 | F1 | III | 3+N2 | N | 3 | 2 |  |  | 97 |  | 3 | да | T1 | II A | да | PP, EX, A | 0 |  |
| 1307 | КСИЛОЛЫ (смесь 0 C < t кип. < 13°C) | 3 | F1 | I | 3+N2 | N | 3 | 2 | 2 |  | 97 |  | 3 | да | T1 | II A | да | PP, EX, A | 0 | 6: +17ºC; 17 |
| 1719 | ЩЕЛОЧНАЯ ЖИДКОСТЬ ЕДКАЯ, Н.У.К. | 8 | C5 | II | 8+(N1, N2, N3, CMR, F или S) | N | 4 | 2 |  |  | 97 |  | 3 | да |  |  | нет | PP, EP | 0 | 27; 30; 34 |
| 1719 | ЩЕЛОЧНАЯ ЖИДКОСТЬ ЕДКАЯ, Н.У.К. | 8 | C5 | III | 8+(N1, N2, N3, CMR, F или S) | N | 4 | 2 |  |  | 97 |  | 3 | да |  |  | нет | PP, EP | 0 | 27; 30; 34 |
| 1760 | КОРРОЗИОННАЯ ЖИДКОСТЬ, Н.У.К. | 8 | C9 | I | 8+(N1, N2, N3, CMR, F или S) | N | 2 | 3 |  | 10 | 97 |  | 3 | да |  |  | нет | PP, EP | 0 | 27; 34 |
| 1760 | КОРРОЗИОННАЯ ЖИДКОСТЬ, Н.У.К. | 8 | C9 | II | 8+(N1, N2, N3, CMR, F или S) | N | 2 | 3 |  | 10 | 97 |  | 3 | да |  |  | нет | PP, EP | 0 | 27; 34 |
| 1760 | КОРРОЗИОННАЯ ЖИДКОСТЬ, Н.У.К. | 8 | C9 | III | 8+(N1, N2, N3, CMR, F или S) | N | 4 | 3 |  |  | 97 |  | 3 | да |  |  | нет | PP, EP | 0 | 27; 34 |
| 1760 | КОРРОЗИОННАЯ ЖИДКОСТЬ, Н.У.К. (МЕРКАПТОБЕНЗОТИАЗОЛ НАТРИЯ, 50-ПРОЦЕНТНЫЙ ВОДНЫЙ РАСТВОР) | 8 | C9 | II | 8+N1+S | N | 4 | 2 |  |  | 97 | 1.25 | 3 | да |  |  | нет | PP, EP | 0 | 34 |
| 1760 | КОРРОЗИОННАЯ ЖИДКОСТЬ, Н.У.К. (ЖИРНЫЙ СПИРТ, C12-C14) | 8 | C9 | III | 8+F | N | 4 | 2 |  |  | 97 | 0.89 | 3 | да |  |  | нет | PP, EP | 0 | 34 |
| 1764 | КИСЛОТА ДИХЛОРУКСУСНАЯ | 8 | C3 | II | 8+N1 | N | 3 | 3 |  |  | 97 | 1.56 | 3 | да | T1 | II A | да | PP, EP, EX, A | 0 | 17; 34 |
| 1918 | ИЗОПРОПИЛБЕНЗОЛ (кумен) | 3 | F1 | III | 3+N2 | N | 3 | 2 |  |  | 97 | 0,86 | 3 | да | T2 | II A8) | да | PP, EX, A | 0 |  |
| 1920 | НОНАНЫ | 3 | F1 | III | 3+N2+F | N | 3 | 2 |  |  | 97 | 0,70 - 0,75 | 3 | да | T3 | II A | да | PP, EX, A | 0 |  |
| 1987 | СПИРТЫ, Н.У.К. 110 кПа < дп50 < 175 кПа | 3 | F1 | II | 3+(N1, N2, N3, CMR, F или S) | N | 2 | 2 |  | 50 | 97 |  | 3 | да | T4 3) | II B4) | да | PP, EX, A | 1 | 14; 27; 29 |
| 1987 | СПИРТЫ, Н.У.К. 110 кПа < дп50 < 150 кПа | 3 | F1 | II | 3+(N1, N2, N3, CMR, F или S) | N | 2 | 2 | 3 | 10 | 97 |  | 3 | да | T4 3) | II B4) | да | PP, EX, A | 1 | 14; 27; 29 |
| 1987 | СПИРТЫ, Н.У.К. дп50 < 110 кПа | 3 | F1 | II | 3+(N1, N2, N3, CMR, F или S) | N | 2 | 2 |  | 10 | 97 |  | 3 | да | T4 3) | II B4) | да | PP, EX, A | 1 | 14; 27; 29 |
| 1987 | СПИРТЫ, Н.У.К. | 3 | F1 | III | 3+(N1, N2, N3, CMR, F или S) | N | 3 | 2 |  |  | 97 |  | 3 | да | T4 3) | II B4) | да | PP, EX, A | 0 | 14; 27 |
| 1987 | СПИРТЫ, Н.У.К. (ЦИКЛОГЕКСАНОЛ) | 3 | F1 | III | 3+N3+F | N | 3 | 2 | 2 |  | 95 | 0,95 | 3 | да | T3 | II A | да | PP, EX, A | 0 | 7; 17 |
| 1989 | АЛЬДЕГИДЫ, Н.У.К. 110 кПа < дп50 ≤ 175 кПа | 3 | F1 | II | 3+(N1, N2, N3, CMR, F или S) | N | 2 | 2 |  | 50 | 97 |  | 3 | да | T4 3) | II B4) | да | PP, EX, A | 1 | 14; 27; 29 |
| 1989 | АЛЬДЕГИДЫ, Н.У.К. 110 кПа < дп50 ≤ 150 кПа | 3 | F1 | II | 3+(N1, N2, N3, CMR, F или S) | N | 2 | 2 | 3 | 10 | 97 |  | 3 | да | T4 3) | II B4) | да | PP, EX, A | 0 | 14; 27; 29 |
| 1989 | АЛЬДЕГИДЫ, Н.У.К. 110 кПа < дп50 | 3 | F1 | II | 3+(N1, N2, N3, CMR, F или S) | N | 2 | 2 |  | 10 | 97 |  | 3 | да | T4 3) | II B4) | да | PP, EX, A | 0 | 14; 27; 29 |
| 1989 | АЛЬДЕГИДЫ, Н.У.К. 110 кПа < дп50 ≤ 175 кПа | 3 | F1 | III | 3+(N1, N2, N3, CMR, F или S) | N | 3 | 2 |  |  | 97 |  | 3 | да | T4 3) | II B4) | да | PP, EX, A | 0 | 14; 27 |
| 1993 | ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯ-СЯ ЖИДКОСТЬ, Н.У.К. дп50 >175 кПа | 3 | F1 | I | 3+(N1, N2, N3, CMR, F или S) | N | 1 | 1 |  |  | 97 |  | 1 | да | T4 3) | II B4) | да | PP, EX, A | 1 | 14; 27; 29 |
| 1993 | ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯ-СЯ ЖИДКОСТЬ, Н.У.К. дп50 >175 кПа | 3 | F1 | I | 3+(N1, N2, N3, CMR, F или S) | N | 2 | 2 | 1 | 50 | 97 |  | 2 | да | T4 3) | II B4) | да | PP, EX, A | 1 | 14; 27; 29 |
| 1993 | ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯ-СЯ ЖИДКОСТЬ, Н.У.К. 110 кПа < дп50 < 175 кПа | 3 | F1 | I | 3+(N1, N2, N3, CMR, F или S) | N | 2 | 2 |  | 50 | 97 |  | 3 | да | T4 3) | II B4) | да | PP, EX, A | 1 | 14; 27; 29 |
| 1993 | ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯ-СЯ ЖИДКОСТЬ, Н.У.К. 110 кПа < дп50 < 175 кПа | 3 | F1 | II | 3+(N1, N2, N3, CMR, F или S) | N | 2 | 2 |  | 50 | 97 |  | 3 | да | T4 3) | II B4) | да | PP, EX, A | 1 | 14; 27; 29 |
| 1993 | ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯ-СЯ ЖИДКОСТЬ, Н.У.К. 110 кПа < дп50 < 150 кПа | 3 | F1 | I | 3+(N1, N2, N3, CMR, F или S) | N | 2 | 2 | 3 | 10 | 97 |  | 3 | да | T4 3) | II B4) | да | PP, EX, A | 1 | 14; 27; 29 |
| 1993 | ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯ-СЯ ЖИДКОСТЬ, Н.У.К. 110 кПа < дп50 < 150 кПа | 3 | F1 | II | 3+(N1, N2, N3, CMR, F или S) | N | 2 | 2 | 3 | 10 | 97 |  | 3 | да | T4 3) | II B4) | да | PP, EX, A | 1 | 14; 27; 29 |
| 1993 | ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯ-СЯ ЖИДКОСТЬ, Н.У.К. дп50 < 110 кПа | 3 | F1 | II | 3+(N1, N2, N3, CMR, F или S) | N | 2 | 2 |  | 10 | 97 |  | 3 | да | T4 3) | II B4) | да | PP, EX, A | 1 | 14; 27; 29 |
| 1993 | ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯ-СЯ ЖИДКОСТЬ, Н.У.К. | 3 | F1 | III | 3+(N1, N2, N3, CMR, F или S) | N | 3 | 2 |  |  | 97 |  | 3 | да | T4 3) | II B4) | да | PP, EX, A | 0 | 14; 27 |
| 1993 | ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯ-СЯ ЖИДКОСТЬ, Н.У.К. (ЦИКЛОГЕКСАНОНА/ ЦИКЛОГЕКСАНОЛА СМЕСЬ) | 3 | F1 | III | 3+F | N | 3 | 2 |  |  | 97 | 0.95 | 3 | да | T3 | II A | да | PP, EX, A | 0 |  |
| 1999 | ГУДРОНЫ ЖИДКИЕ, включая дорожный асфальт и масла, битум и разбавленные нефтепродукты | 3 | F1 | III | 3+S | N | 4 | 2 | 2 |  | 97 |  | 3 | да | T3 | II A7) | да | PP, EX, A | 0 |  |
| 2046 | ЦИМОНЫ | 3 | F1 | III | 3+N2+F | N | 3 | 2 |  |  | 97 | 0,88 | 3 | да | T2 | II A | да | PP, EX, A | 0 |  |
| 2048 | ДИЦИКЛОПЕНТАДИЕН | 3 | F1 | III | 3+N2+F | N | 3 | 2 | 2 |  | 95 | 0,94 | 3 | да | T1 | II B4) | да | PP, EX, A | 0 | 7; 17 |
| 2050 | ДИИЗОБУТИЛЕН, СМЕСИ ИЗОМЕРОВ | 3 | F1 | II | 3+N2+F | N | 2 | 2 |  | 10 | 97 | 0,72 | 3 | да | T32) | II A7) | да | PP, EX, A | 1 |  |
| 2241 | ЦИКЛОГЕПТАН | 3 | F1 | II | 3+N2 | N | 2 | 2 |  | 10 | 97 | 0,81 | 3 | да | T4 3) | II A | да | PP, EX, A | 1 |  |
| 2247 | н-ДЕКАН | 3 | F1 | III | 3+F | N | 3 | 2 |  |  | 97 | 0,73 | 3 | да | T4 | II A | да | PP, EX, A | 0 |  |
| 2259 | ТРИЭТИЛЕНТЕТРАМИН | 8 | C7 | II | 8+N2 | N | 3 | 2 |  |  | 97 | 0,98 | 3 | да | T2 | II B4) | да | PP, EP, EX, A | 1 | 34 |
| 2264 | N,N-ДИМЕТИЛЦИКЛО-ГЕКСИЛАМИН | 8 | CF1 | II | 8+3+N2 | N | 3 | 2 |  |  | 97 | 0,85 | 3 | да | T3 | II B4) | да | PP, EP, EX, A | 1 | 34 |
| 2265 | N,N-ДИМЕТИЛФОРМАМИД | 3 | F1 | III | 3+CMR | N | 3 | 2 |  |  | 97 | 0,95 | 3 | да | T2 | II A | да | PP, EX, A | 0 |  |
| 2286 | ПЕНТАМЕТИЛГЕПТАН | 3 | F1 | III | 3+F | N | 3 | 2 |  |  | 97 | 0,75 | 3 | да | T2 | II A7) | да | PP, EX, A | 0 |  |
| 2289 | ИЗОФОРОНДИАМИН | 8 | C7 | III | 8+N2 | N | 3 | 2 |  |  | 97 | 0,92 | 3 | да | T2 | II A | да | PP, EP, EX, A | 0 | 17; 34 |
| 2303 | ИЗОПРОПЕНИЛБЕНЗОЛ | 3 | F1 | III | 3+N2+F | N | 3 | 2 |  |  | 97 | 0,91 | 3 | да | T2 | II B | да | PP, EX, A | 0 |  |
| 2309 | ОКТАДИЕНЫ (1,7-ОКТАДИЕН) | 3 | F1 | II | 3+N2 | N | 2 | 2 |  | 10 | 97 | 0,75 | 3 | да | T3 | II B4) | да | PP, EX, A | 1 |  |
| 2320 | ТЕТРАЭТИЛЕНПЕНТАМИН | 8 | C7 | III | 8+N2 | N | 4 | 2 |  |  | 97 | 1 | 3 | да |  |  | нет | PP, EP | 0 | 34 |
| 2324 | ТРИИЗОБУТИЛЕН | 3 | F1 | III | 3+N1+F | N | 3 | 2 |  |  | 97 | 0,76 | 3 | да | T2 | II B4) | да | PP, EX, A | 0 |  |
| 2325 | 1,3,5-ТРИМЕТИЛБЕНЗОЛ | 3 | F1 | III | 3+N1 | N | 3 | 2 |  |  | 97 | 0,87 | 3 | да | T1 | II A | да | PP, EX, A | 0 |  |
| 2414 | ТИОФЕН | 3 | F1 | II | 3+N3+S | N | 2 | 2 |  | 10 | 97 | 1,06 | 3 | да | T2 | II A | да | PP, EX, A | 1 |  |
| 2430 | АЛКИЛФЕНОЛЫ ТВЕРДЫЕ, Н.У.К. (нонилфенол, смесь изомеров расплавленная) | 8 | C4 | II | 8+N1+F | N | 3 | 3 | 2 |  | 95 | 0,95 | 3 | да | T2 | II A7) | да | PP, EP, EX, A | 0 | 7; 17; 34 |
| 2564 | КИСЛОТЫ ТРИХЛОРУКСУСНОЙ РАСТВОР | 8 | C3 | II | 8+N1 | N | 3 | 3 | 2 |  | 95 | 1,6211) | 3 | да | T1 | II A7) | да | PP, EP, EX, A | 0 | 7; 17; 22; 34 |
| 2564 | КИСЛОТЫ ТРИХЛОРУКСУСНОЙ РАСТВОР | 8 | C3 | III | 8+N1 | N | 4 | 3 |  |  | 97 | 1,6211) | 3 | да | T1 | II A7) | да | PP, EP, EX, A | 0 | 22; 34 |
| 2672 | АММИАКА РАСТВОР в воде с относительной плотностью от 0,880 до 0,957 при температуре 15°C, содержащий более 10%, но не более 35% аммиака | 8 | C5 | III | 8+N1 | N | 2 | 2 |  | 10 | 97 | 0,8810) - 0,9610) | 3 | да |  |  | нет | PP, EP | 0 | 34 |
| 2709 | БУТИЛБЕНЗОЛЫ | 3 | F1 | III | 3+N1+F | N | 3 | 2 |  |  | 97 | 0,87 | 3 | да | T2 | II A | да | PP, EX, A | 0 |  |
| 2735 | АМИНЫ ЖИДКИЕ КОРРОЗИОННЫЕ, Н.У.К., или ПОЛИАМИНЫ ЖИДКИЕ КОРРОЗИОННЫЕ, Н.У.К. | 8 | C7 | I | 8+(N1, N2, N3, CMR, F или S) | N | 4 | 2 |  |  | 97 |  | 3 | да |  |  | нет | PP, EP | 0 | 27; 34 |
| 2735 | АМИНЫ ЖИДКИЕ КОРРОЗИОННЫЕ, Н.У.К., или ПОЛИАМИНЫ ЖИДКИЕ КОРРОЗИОННЫЕ, Н.У.К. | 8 | C7 | II | 8+(N1, N2, N3, CMR, F или S) | N | 4 | 2 |  |  | 97 |  | 3 | да |  |  | нет | PP, EP | 0 | 27; 34 |
| 2735 | AMINES, LIQUID, АМИНЫ ЖИДКИЕ КОРРОЗИОННЫЕ, Н.У.К., или ПОЛИАМИНЫ ЖИДКИЕ КОРРОЗИОННЫЕ, Н.У.К. | 8 | C7 | III | 8+(N1, N2, N3, CMR, F или S) | N | 4 | 2 |  |  | 97 |  | 3 | да |  |  | нет | PP, EP | 0 | 27; 34 |
| 2815 | N-АМИНОЭТИЛПИПЕРАЗИН | 8 | C7 | III | 8+N2 | N | 4 | 2 |  |  | 97 | 0,98 | 3 | да |  |  | нет | PP, EP | 0 | 34 |
| 2850 | ПРОПИЛЕНА ТЕТРАМЕР | 3 | F1 | III | 3+N1+F | N | 4 | 2 |  |  | 97 | 0,76 | 3 | да |  |  | нет | PP | 0 |  |
| 2924 | ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯ-СЯ ЖИДКОСТЬ КОРРОЗИОННАЯ, Н.У.К. | 3 | FC | III | 3+8+(N1, N2, N3, CMR, F или S) | N | 3 | 2 |  |  | 97 |  | 3 | да | T4 3) | II B4) | да | PP, EP, EX, A | 0 | 27; 34 |
| 3256 | ЖИДКОСТЬ ПРИ ПОВЫШЕННОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯ- СЯ, Н.У.К., с температурой вспышки более 60°C, перевозимая при температуре не ниже ее температуры вспышки | 3 | F2 | III | 3+8+(N1, N2, N3, CMR, F или S) | N | 3 | 2 | 2 |  | 95 |  | 3 | да | T4 3) | II B4) | да | PP, EX, A | 0 | 7; 27 |
| 3256 | ЖИДКОСТЬ ПРИ ПОВЫШЕННОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯ- СЯ, Н.У.К., с температурой вспышки более 60°C, перевозимая при температуре не ниже ее температуры вспышки (САЖЕВАЯ СМЕСЬ - "РИДСТОК") (ПИРОЛИЗОВОЕ МАСЛО) | 3 | F2 | III | 3+F | N | 3 | 2 | 2 |  | 95 |  | 3 | да | T 1 | II B | да | PP, EX, A | 0 | 7 |
| 3256 | ЖИДКОСТЬ ПРИ ПОВЫШЕННОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯ- СЯ, Н.У.К., с температурой вспышки более 60°C, перевозимая при температуре не ниже ее температуры вспышки (МАСЛО - ПРОДУКТЫ ПИРОЛИЗА A) | 3 | F2 | III | 3+F | N | 3 | 2 | 2 |  | 95 |  | 3 | да | T 1 | II B | да | PP, EX, A | 0 | 7 |
| 3256 | ЖИДКОСТЬ ПРИ ПОВЫШЕННОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯ- СЯ, Н.У.К., с температурой вспышки более 60°C, перевозимая при температуре не ниже ее температуры вспышки (ОСТАТОЧНОЕ МАСЛО) | 3 | F2 | III | 3+F | N | 3 | 2 | 2 |  | 95 |  | 3 | да | T 1 | II B | да | PP, EX, A | 0 | 7 |
| 3256 | ЖИДКОСТЬ ПРИ ПОВЫШЕННОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯ- СЯ, Н.У.К., с температурой вспышки более 60°C, перевозимая при температуре не ниже ее температуры вспышки (НЕЧИЩЕННОГО НАФТАЛИНА СМЕСЬ) | 3 | F2 | III | 3+F | N | 3 | 2 | 2 |  | 95 |  | 3 | да | T 1 | II B | да | PP, EX, A | 0 | 7 |
| 3256 | ЖИДКОСТЬ ПРИ ПОВЫШЕННОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯ- СЯ, Н.У.К., с температурой вспышки более 60°C, перевозимая при температуре не ниже ее температуры вспышки (КРЕОЗОТОВОЕ МАСЛО) | 3 | F2 | III | 3+N2+ CMR+5 | N | 3 | 2 | 2 |  | 95 |  | 3 | да | T 2 | II B | да | PP, EX, A | 0 | 7 |
| 3264 | КОРРОЗИОННАЯ ЖИДКОСТЬ КИСЛАЯ НЕОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. | 8 | C1 | I | 8+(N1, N2, N3, CMR, F или S) | N | 2 | 3 |  | 10 | 97 |  | 3 | да |  |  | нет | PP, EP | 0 | 27; 34 |
| 3264 | КОРРОЗИОННАЯ ЖИДКОСТЬ КИСЛАЯ НЕОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. | 8 | C1 | II | 8+(N1, N2, N3, CMR, F или S) | N | 2 | 3 |  | 10 | 97 |  | 3 | да |  |  | нет | PP, EP | 0 | 27; 34 |
| 3264 | КОРРОЗИОННАЯ ЖИДКОСТЬ КИСЛАЯ НЕОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К.. | 8 | C1 | III | 8+(N1, N2, N3, CMR, F или S) | N | 4 | 3 |  |  | 97 |  | 3 | да |  |  | нет | PP, EP | 0 | 27; 34 |
| 3265 | КОРРОЗИОННАЯ ЖИДКОСТЬ КИСЛАЯ ОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. | 8 | C3 | I | 8+(N1, N2, N3, CMR, F или S) | N | 2 | 3 |  | 10 | 97 |  | 3 | да |  |  | нет | PP, EP | 0 | 27; 34 |
| 3265 | КОРРОЗИОННАЯ ЖИДКОСТЬ КИСЛАЯ ОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. | 8 | C3 | II | 8+(N1, N2, N3, CMR, F или S) | N | 2 | 3 |  | 10 | 97 |  | 3 | да |  |  | нет | PP, EP | 0 | 27; 34 |
| 3265 | КОРРОЗИОННАЯ ЖИДКОСТЬ КИСЛАЯ ОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. | 8 | C3 | III | 8+(N1, N2, N3, CMR, F или S) | N | 4 | 3 |  |  | 97 |  | 3 | да |  |  | нет | PP, EP | 0 | 27; 34 |
| 3266 | КОРРОЗИОННАЯ ЖИДКОСТЬ ЩЕЛОЧНАЯ НЕОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. | 8 | C5 | I | 8+(N1, N2, N3, CMR, F или S) | N | 4 | 2 |  |  | 97 |  | 3 | да |  |  | нет | PP, EP | 0 | 27; 34 |
| 3266 | КОРРОЗИОННАЯ ЖИДКОСТЬ ЩЕЛОЧНАЯ НЕОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. | 8 | C5 | II | 8+(N1, N2, N3, CMR, F или S) | N | 4 | 2 |  |  | 97 |  | 3 | да |  |  | нет | PP, EP | 0 | 27; 34 |
| 3266 | КОРРОЗИОННАЯ ЖИДКОСТЬ ЩЕЛОЧНАЯ НЕОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. | 8 | C5 | III | 8+(N1, N2, N3, CMR, F или S) | N | 4 | 2 |  |  | 97 |  | 3 | да |  |  | нет | PP, EP | 0 | 27; 34 |
| 3267 | КОРРОЗИОННАЯ ЖИДКОСТЬ ЩЕЛОЧНАЯ ОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. | 8 | C7 | I | 8+(N1, N2, N3, CMR, F или S) | N | 4 | 2 |  |  | 97 |  | 3 | да |  |  | нет | PP, EP | 0 | 27; 34 |
| 3267 | КОРРОЗИОННАЯ ЖИДКОСТЬ ЩЕЛОЧНАЯ ОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. | 8 | C7 | II | 8+(N1, N2, N3, CMR, F или S) | N | 4 | 2 |  |  | 97 |  | 3 | да |  |  | нет | PP, EP | 0 | 27; 34 |
| 3267 | КОРРОЗИОННАЯ ЖИДКОСТЬ ЩЕЛОЧНАЯ ОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. | 8 | C7 | III | 8+(N1, N2, N3, CMR, F или S) | N | 4 | 2 |  |  | 97 |  | 3 | да |  |  | нет | PP, EP | 0 | 27; 34 |
| 3271 | ЭФИРЫ, Н.У.К. дп50 < 110 кПа | 3 | F1 | II | 3+(N1, N2, N3, CMR, F или S) | N | 2 | 2 |  | 10 | 97 |  | 3 | да | T4 3) | II B4) | да | PP, EX, A | 1 | 14, 27; 29 |
| 3271 | ЭФИРЫ, Н.У.К. (ЭФИР трет-АМИЛМЕТИЛОВЫЙ) | 3 | F1 | II | 3+N1 | N | 2 | 2 |  | 10 | 97 | 0.77 | 3 | да | T2 | II B4) | да | PP, EX, A | 1 |  |
| 3271 | ЭФИРЫ, Н.У.К. | 3 | F1 | III | 3+(N1, N2, N3, CMR, F или S) | N | 3 | 2 |  |  | 97 |  | 3 | да | T4 3) | II B4) | да | PP, EX, A | 0 | 14, 27 |
| 3272 | ЭФИРЫ СЛОЖНЫЕ, Н.У.К. дп50 < 110 кПа | 3 | F1 | II | 3+(N1, N2, N3, CMR, F или S) | N | 2 | 2 |  | 10 | 97 | 0.77 | 3 | да | T2 | II B4) | да | PP, EX, A | 1 | 14, 27; 29 |
| 3272 | ЭФИРЫ СЛОЖНЫЕ, Н.У.К. | 3 | F1 | III | 3+(N1, N2, N3, CMR, F или S) | N | 3 | 2 |  |  | 97 |  | 3 | да | T4 3) | II B4) | да | PP, EX, A | 0 | 14, 27 |
| 9001 | ВЕЩЕСТВА С ТЕМПЕРАТУРОЙ ВСПЫШКИ БОЛЕЕ 60ºC, предъявляемые к перевозке или перевозимые при ТЕМПЕРАТУРЕ В ДИАПАЗОНЕ 15 К НИЖЕ ИХ ТЕМПЕРАТУРЫ ВСПЫШКИ, или ВЕЩЕСТВА С ТЕМПЕРАТУРОЙ ВСПЫШКИ БОЛЕЕ > 60ºC, РАЗОГРЕТЫЕ ДО ТЕМПЕРАТУРЫ НИЖЕ ИХ ТЕМПЕРАТУРЫ ВСПЫШКИ НА МЕНЕЕ ЧЕМ 15 К | 3 | F3 |  | 3+ (N1, N2, N3, CMR, F или S) | N | 3 | 2 |  |  | 97 |  | 3 | да | T4 3) | II B4) | да | PP, EX, A | 0 | 27 |
| 9003 | ВЕЩЕСТВА С ТЕМПЕРАТУРОЙ ВСПЫШКИ БОЛЕЕ 60ºC, НО НЕ БОЛЕЕ 100°C, или ВЕЩЕСТВА С ТЕМПЕРАТУРОЙ ВСПЫШКИ 61°C < tвсп. ≤ 100°C, которые не отнесены к какому-либо другому классу | 9 |  |  | 9+(N3+F) | N | 4 | 2 |  |  | 97 |  | 3 | да |  |  | нет | PP | 0 | 27 |
| 9003 | ВЕЩЕСТВА С ТЕМПЕРАТУРОЙ ВСПЫШКИ БОЛЕЕ 60ºC, НО НЕ БОЛЕЕ 100°C, или ВЕЩЕСТВА С ТЕМПЕРАТУРОЙ ВСПЫШКИ 61°C < tвсп. ≤ 100°C, которые не отнесены к какому-либо другому классу (ЭФИР МОНОБУТИЛОВЫЙ ЭТИЛЕНГЛИКОЛЯ) | 9 |  |  | 9+(N3+F) | N | 4 | 2 |  |  | 97 | 0.9 | 3 | да |  |  | нет | PP | 0 |  |
| 9003 | ВЕЩЕСТВА С ТЕМПЕРАТУРОЙ ВСПЫШКИ БОЛЕЕ 60ºC, НО НЕ БОЛЕЕ 100°C, или ВЕЩЕСТВА С ТЕМПЕРАТУРОЙ ВСПЫШКИ 61°C < tвсп. ≤ 100°C, которые не отнесены к какому-либо другому классу (2-ЭТИЛГЕКСИЛАКРИЛАТ) | 9 |  |  | 9+(N3+F) | N | 4 | 2 |  |  | 97 | 0.89 | 3 | да |  |  | нет | PP | 0 | 3; 5; 16 |
| 9005 | ВЕЩЕСТВО, ОПАСНОЕ ДЛЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ТВЕРДОЕ, Н.У.К., РАСПЛАВЛЕННОЕ | 9 |  |  | 9+(N1, N2, N3, CMR, F или S) | предписаний нет |
| 9006 | ВЕЩЕСТВО, ОПАСНОЕ ДЛЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ЖИДКОЕ, Н.У.К. | 9 |  |  | 9+(N1, N2, N3, CMR, F или S) | предписаний нет |

2. До 31.12.2015 года

| Номер ООН или идентификационный номер вещества | Наименование и описание | Класс | Классификационный код | Группа упаковки | Виды опасности | Тип танкера | Конструкция грузового танка | Тип грузового танка | Оборудование грузового танка | Давление срабатывания быстродействующего выпускного клапана в кПа | Максимальная степень наполнения в % | Относительная плотность при 20°C | Тип устройства при взятии проб | Подпалубное насосное отделение (допускается/ не допускается) | Температурный класс | Группа взрывоопасности | Защита против взрывов (требуется/не требуется) | Требуемое оборудование | Количество синих конусов/огней | Дополнительные требования/замечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 1203 | БЕНЗИН МОТОРНЫЙ или ГАЗОЛИН или ПЕТРОЛ | 3 | F1 | II | 3+N2+ CMR+F | N | 2 | 2 |  | 10 | 97 | 0,68 - 0,72 10) | 3 | да | T3 | II A | да | PP, EX, A | 1 | 14 |
| 1268 | НЕФТИ ДИСТИЛЛЯТЫ, Н.У.К., или НЕФТЕПРОДУКТЫ, Н.У.К., дп50 > 175 кПа | 3 | F1 | I | 3+(N1, N2, N3, CMR, F или S) | N | 1 | 1 |  |  | 97 |  | 1 | да | T4 3) | II B4) | да | PP, EX, A | 1 | 14; 27; 29 |
| 1268 | НЕФТИ ДИСТИЛЛЯТЫ, Н.У.К., или НЕФТЕПРОДУКТЫ, Н.У.К., дп50 > 175 кПа | 3 | F1 | I | 3+(N1, N2, N3, CMR, F или S) | N | 2 | 2 | 1 | 50 | 97 |  | 2 | да | T4 3) | II B4) | да | PP, EX, A | 1 | 14; 27; 29 |
| 1268 | НЕФТИ ДИСТИЛЛЯТЫ, Н.У.К., или НЕФТЕПРОДУКТЫ, Н.У.К. 110 кПа < дп50 ≤ 175 кПа | 3 | F1 | I | 3+(N1, N2, N3, CMR, F или S) | N | 2 | 2 |  | 50 | 97 |  | 3 | да | T4 3) | II B4) | да | PP, EX, A | 1 | 14; 27; 29 |
| 1268 | НЕФТИ ДИСТИЛЛЯТЫ, Н.У.К., или НЕФТЕПРОДУКТЫ, Н.У.К. 110 кПа < дп50 ≤ 175 кПа | 3 | F1 | I | 3+(N1, N2, N3, CMR, F или S) | N | 2 | 2 | 3 | 10 | 97 |  | 3 | да | T4 3) | II B4) | да | PP, EX, A | 1 | 14; 27; 29 |
| 1268 | НЕФТИ ДИСТИЛЛЯТЫ, Н.У.К., или НЕФТЕПРОДУКТЫ, Н.У.К. 110 кПа < дп50 ≤ 175 кПа | 3 | F1 | II | 3+(N1, N2, N3, CMR, F или S) | N | 2 | 2 |  | 50 | 97 |  | 3 | да | T4 3) | II B4) | да | PP, EX, A | 1 | 14; 27; 29 |
| 1268 | НЕФТИ ДИСТИЛЛЯТЫ, Н.У.К., или НЕФТЕПРОДУКТЫ, Н.У.К. 110 кПа < дп50 ≤ 150 кПа | 3 | F1 | II | 3+(N1, N2, N3, CMR, F или S) | N | 2 | 2 | 3 | 10 | 97 |  | 3 | да | T4 3) | II B4) | да | PP, EX, A | 1 | 14; 27; 29 |
| 1268 | НЕФТИ ДИСТИЛЛЯТЫ, Н.У.К., или НЕФТЕПРОДУКТЫ, Н.У.К. дп50 ≤ 110 кПа | 3 | F1 | I | 3+(N1, N2, N3, CMR, F или S) | N | 2 | 2 |  | 10 | 97 |  | 3 | да | T4 3) | II B4) | да | PP, EX, A | 1 | 14; 27; 29 |
| 1268 | НЕФТИ ДИСТИЛЛЯТЫ, Н.У.К., или НЕФТЕПРОДУКТЫ, Н.У.К. дп50 ≤ 110 кПа | 3 | F1 | II | 3+(N1, N2, N3, CMR, F или S) | N | 2 | 2 |  | 10 | 97 |  | 3 | да | T4 3) | II B4) | да | PP, EX, A | 1 | 14; 27; 29 |
| 1268 | НЕФТИ ДИСТИЛЛЯТЫ, Н.У.К., или НЕФТЕПРОДУКТЫ, Н.У.К. | 3 | F1 | III | 3+(N1, N2, N3, CMR, F или S) | N | 3 | 2 |  |  | 97 |  | 3 | да | T4 3) | II B4) | да | PP, EX, A | 0 | 14; 27 |
| 1268 | НЕФТИ ДИСТИЛЛЯТЫ, Н.У.К., или НЕФТЕПРОДУКТЫ, Н.У.К. (нафта) 110 кПа < дп50 < 150 кПа | 3 | F1 | II | 3+N2+ CMR+F | N | 2 | 2 |  | 50 | 97 | 0.735 | 3 | да | T3 | II A | да | PP, EX, A | 1 | 14; 27; 29 |
| 1268 | НЕФТИ ДИСТИЛЛЯТЫ, Н.У.К., или НЕФТЕПРОДУКТЫ, Н.У.К. (нафта) 110 кПа < дп50 < 150 кПа | 3 | F1 | II | 3+N2+ CMR+F | N | 2 | 2 | 3 | 10 | 97 | 0.735 | 3 | да | T3 | II A | да | PP, EX, A | 1 | 14; 29 |
| 1268 | НЕФТИ ДИСТИЛЛЯТЫ, Н.У.К., или НЕФТЕПРОДУКТЫ, Н.У.К. (нафта) дп50 < 110 кПа | 3 | F1 | II | 3+N2+ CMR+F | N | 2 | 2 |  | 10 | 97 | 0.735 | 3 | да | T3 | II A | да | PP, EX, A | 1 | 14; 29 |
| 1268 | НЕФТИ ДИСТИЛЛЯТЫ, Н.У.К., или НЕФТЕПРОДУКТЫ, Н.У.К. (основная фракция бензола) дп50 < 110 кПа | 3 | F1 | II | 3+N2+ CMR+F | N | 2 | 2 |  | 10 | 97 | 0.765 | 3 | да | T3 | II A | да | PP, EX, A | 1 | 14; 29 |
| 1987 | СПИРТЫ, Н.У.К. (ЦИКЛОГЕКСАНОЛ) | 3 | F1 | III | 3+N3+F | N | 3 | 2 | 4 |  | 95 | 0.95 | 3 | да |  |  | нет | PP | 0 | 7; 17; 20: +46ºC |
| 2430 | АЛКИЛФЕНОЛЫ ТВЕРДЫЕ, Н.У.К. (нонилфенол, смесь изомеров расплавленная) | 8 | C4 | II | 8+N1+F | N | 3 | 1 | 4 |  | 95 | 0.95 | 3 | да |  |  | нет | PP, EP | 0 | 7; 17; 20: +125ºC; 34 |
| 3256 | ЖИДКОСТЬ ПРИ ПОВЫШЕННОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯ-ЮЩАЯСЯ, Н.У.К., с температурой вспышки более 60°C, перевозимая при температуре не ниже ее температуры вспышки (Low QI Pitch) | 3 | F2 | III | 3+ (N2 или N3) +F | N | 3 | 1 | 4 |  | 95 | 1,1-1,3 | 3 | да | T2 | II B | нет | PP, EX, A | 0 | 7 |
| 3257 | ЖИДКОСТЬ ПРИ ПОВЫШЕННОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯ-ЮЩАЯСЯ, Н.У.К., перевозимая при температуре не ниже 100°C, но ниже температуры вспышки (включая расплавленные металлы, расплавленные соли и т.д.) | 9 | M9 | III | 9+(N1, N2, N3, CMR, F или S) | N | 4 | 1 | 4 |  | 95 |  | 3 | да |  |  | нет | PP | 0 | 7; 20: +115ºC; 22; 24; 25; 27 |
| 3257 | ЖИДКОСТЬ ПРИ ПОВЫШЕННОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯ-ЮЩАЯСЯ, Н.У.К., перевозимая при температуре не ниже 100°C, но ниже температуры вспышки (включая расплавленные металлы, расплавленные соли и т.д.) | 9 | M9 | III | 9+(N1, N2, N3, CMR, F или S) | N | 4 | 1 | 4 |  | 95 |  | 3 | да |  |  | нет | PP | 0 | 7; 20: +225ºC; 22; 24; 27 |
| 3295 | УГЛЕВОДОРОДЫ ЖИДКИЕ, Н.У.К. дп50 > 175 кПа | 3 | F1 | I | 3+(N1, N2, N3, CMR, F или S) | N | 1 | 1 |  |  | 97 |  | 1 | да | T4 3) | II B4) | да | PP, EX, A | 1 | 14; 27; 29 |
| 3295 | УГЛЕВОДОРОДЫ ЖИДКИЕ, Н.У.К. дп50> 175 кПа | 3 | F1 | I | 3+(N1, N2, N3, CMR, F или S) | N | 2 | 2 | 1 | 50 | 97 |  | 1 | да | T4 3) | II B4) | да | PP, EX, A | 1 | 14; 27; 29 |
| 3295 | УГЛЕВОДОРОДЫ ЖИДКИЕ, Н.У.К. 110 кПа < дп50< 175 кПа | 3 | F1 | I | 3+(N1, N2, N3, CMR, F или S) | N | 2 | 2 |  | 50 | 97 |  | 3 | да | T4 3) | II B4) | да | PP, EX, A | 1 | 14; 27; 29 |
| 3295 | УГЛЕВОДОРОДЫ ЖИДКИЕ, Н.У.К. 110 кПа < дп50< 150 кПа | 3 | F1 | I | 3+(N1, N2, N3, CMR, F или S) | N | 2 | 2 | 3 | 10 | 97 |  | 3 | да | T4 3) | II B4) | да | PP, EX, A | 1 | 14; 27; 29 |
| 3295 | УГЛЕВОДОРОДЫ ЖИДКИЕ, Н.У.К. 110 кПа < дп50< 175 кПа | 3 | F1 | II | 3+(N1, N2, N3, CMR, F или S) | N | 2 | 2 |  | 50 | 97 |  | 3 | да | T4 3) | II B4) | да | PP, EX, A | 1 | 14; 27; 29 |
| 3295 | УГЛЕВОДОРОДЫ ЖИДКИЕ, Н.У.К. 110 кПа < дп50< 150 кПа | 3 | F1 | II | 3+(N1, N2, N3, CMR, F или S) | N | 2 | 2 | 3 | 10 | 97 |  | 3 | да | T4 3) | II B4) | да | PP, EX, A | 1 | 14; 27; 29 |
| 3295 | УГЛЕВОДОРОДЫ ЖИДКИЕ, Н.У.К. дп50≤ 110 кПа | 3 | F1 | I | 3+(N1, N2, N3, CMR, F или S) | N | 2 | 2 |  | 10 | 97 |  | 3 | да | T4 3) | II B4) | да | PP, EX, A | 1 | 14; 27; 29 |
| 3295 | УГЛЕВОДОРОДЫ ЖИДКИЕ, Н.У.К. дп50≤ 110 кПа | 3 | F1 | II | 3+(N1, N2, N3, CMR, F или S) | N | 2 | 2 |  | 10 | 97 |  | 3 | да | T4 3) | II B4) | да | PP, EX, A | 1 | 14; 27; 29 |
| 3295 | УГЛЕВОДОРОДЫ ЖИДКИЕ, Н.У.К. | 3 | F1 | III | 3+(N1, N2, N3, CMR, F или S) | N | 3 | 2 |  |  | 97 |  | 3 | да | T4 3) | II B4) | да | PP, EX, A | 0 | 14; 27 |
| 3295 | УГЛЕВОДОРОДЫ ЖИДКИЕ, Н.У.К. (1-octen) | 3 | F1 | II | 3+N2+F | N | 2 | 2 |  | 10 | 97 | 0.71 | 3 | да | T3 | II B4) | да | PP, EX, A | 1 | 14 |
| 3295 | УГЛЕВОДОРОДЫ ЖИДКИЕ, Н.У.К. (смесь полициклических ароматических углеводородов) | 3 | F1 | III | 3+CMR+F | N | 3 | 2 |  |  | 97 | 1.08 | 3 | да | T1 | II A | да | PP, EX, A | 0 | 14 |

3. До 31.12.2018 года

| Номер ООН или идентификационный номер вещества | Наименование и описание | Класс | Классификационный код | Группа упаковки | Вилы опасности | Тип танкера | Конструкция грузового танка | Тип грузового танка | Оборудование грузового танка | Давление срабатывания быстродействующего выпускного клапана в кПа | Максимальная степень наполнения в % | Относительная плотность при 20°C | Тип устройства при взятии проб | Подпалубное насосное отделение (допускается/ не допускается) | Температурный класс | Группа взрывоопасности | Защита против взрывов (требуется/не требуется) | Требуемое оборудование | Количество синих конусов/огней | Дополнительные требования/замечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 1202 | ГАЗОЙЛЬ или ТОПЛИВО ДИЗЕЛЬНОЕ или ТОПЛИВО ПЕЧНОЕ ЛЕГКОЕ (температура вспышки не более 60°C) | 3 | F1 | III | 3+(N1, N2, N3, CMR, F) | N | 4 | 2 |  |  | 97 | < 0,85 | 3 | да |  |  | нет | PP | 0 |  |
| 1202 | ГАЗОЙЛЬ, соответствующий стандарту EN 590: 2004 или ТОПЛИВО ДИЗЕЛЬНОЕ или ТОПЛИВО ПЕЧНОЕ ЛЕГКОЕ с температурой вспышки, указанной в стандарте EN 590:2004 | 3 | F1 | III | 3+N2+F | N | 4 | 2 |  |  | 97 | 0,82 - 0,85 | 3 | да |  |  | нет | PP | 0 |  |
| 1202 | ГАЗОЙЛЬ или ТОПЛИВО ДИЗЕЛЬНОЕ или ТОПЛИВО ПЕЧНОЕ ЛЕГКОЕ (температура вспышки более 60°C, но не более 100°C) | 3 | F1 | III | 3+(N1, N2, N3, CMR, F or S) | N | 4 | 2 |  |  | 97 | < 1,1 | 3 | да |  |  | нет | PP | 0 |  |
| 1223 | КЕРОСИН | 3 | F1 | III | 3+N2+F | N | 3 | 2 |  |  | 97 | ≤ 0,83 | 3 | да | T3 | II A | да | PP, EX, A | 0 | 14 |
| 1300 | СКИПИДАР ЗАМЕНИТЕЛЬ | 3 | F1 | III | 3+N2+F | N | 3 | 2 |  |  | 97 | 0.78 | 3 | да | T3 | II B4) | да | PP, EX, A | 0 |  |
| 1863 | ТОПЛИВО АВИАЦИОННОЕ ДЛЯ ТУРБИННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ дп50 > 175 кПа | 3 | F1 | I | 3+(N1, N2, N3, CMR, F) | N | 1 | 1 |  |  | 97 |  | 1 | да | T4 3) | II B4) | да | PP, EX, A | 1 | 14; 29 |
| 1863 | ТОПЛИВО АВИАЦИОННОЕ ДЛЯ ТУРБИННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ дп50> 175 кПа | 3 | F1 | I | 3+(N1, N2, N3, CMR, F) | N | 2 | 2 | 1 | 50 | 97 |  | 2 | да | T4 3) | II B4) | да | PP, EX, A | 1 | 14; 29 |
| 1863 | ТОПЛИВО АВИАЦИОННОЕ ДЛЯ ТУРБИННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ 110 кПа < дп50< 175 кПа | 3 | F1 | II | 3+(N1, N2, N3, CMR, F) | N | 2 | 2 |  | 50 | 97 |  | 3 | да | T4 3) | II B4) | да | PP, EX, A | 1 | 14; 29 |
| 1863 | ТОПЛИВО АВИАЦИОННОЕ ДЛЯ ТУРБИННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ 110 кПа < дп50< 150 кПа | 3 | F1 | II | 3+(N1, N2, N3, CMR, F) | N | 2 | 2 | 3 | 10 | 97 |  | 3 | да | T4 3) | II B4) | да | PP, EX, A | 1 | 14; 29 |
| 1863 | ТОПЛИВО АВИАЦИОННОЕ ДЛЯ ТУРБИННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ vp50 < 110 кПа | 3 | F1 | II | 3+(N1, N2, N3, CMR, F) | N | 2 | 2 |  | 10 | 97 |  | 3 | да | T4 3) | II B4) | да | PP, EX, A | 1 | 14; 29 |
| 1863 | ТОПЛИВО АВИАЦИОННОЕ ДЛЯ ТУРБИННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ | 3 | F1 | III | 3+(N1, N2, N3, CMR, F) | N | 3 | 2 |  |  | 97 |  | 3 | да | T4 3) | II B4) | да | PP, EX, A | 0 | 14 |

### Глава 1.7

В заголовке данной главы слово "ТРЕБОВАНИЯ" заменить на "ПОЛОЖЕНИЯ".

Изменить наименование пункта 1.7.1 следующим образом:  "1.7.1  Сфера охвата и применение" и добавить в конце после заголовка новые примечания следующего содержания:

"Примечание 1:	В случае аварий или инцидентов во время перевозки радиоактивных материалов должны соблюдаться установленные на случай аварий положения соответствующих национальных и/или международных организаций с целью обеспечения защиты людей, имущества и окружающей среды.  Соответствующие указания относительно таких положений содержатся в публикации "Планирование и готовность к аварийному реагированию при транспортных авариях, связанных с радиоактивными материалами", Серия норм МАГАТЭ по безопасности TS-G-1.2 (ST-3), МАГАТЭ, Вена (2002 год).

Примечание 2:	Аварийные процедуры должны учитывать возможность образования других опасных веществ, которые могут явиться результатом взаимодействия содержимого груза с окружающей средой в случае аварии".

1.7.1.4		Включить новый подраздел 1.7.1.4 следующего содержания:

"1.7.1.4		Положения ВОПОГ не распространяются на перевозку:

а)	радиоактивных материалов, являющихся неотъемлемой частью транспортных средств;

b)	радиоактивных материалов, перемещаемых в пределах какого-либо учреждения, к которым применяются соответствующие правила безопасности, действующие в данном учреждении, когда перемещение не предполагает использования автомобильных или железных дорог общего пользования;

с)	радиоактивных материалов, имплантированных или введенных в организм человека или животного с целью диагностики или лечения;

d)	радиоактивных материалов, находящихся в потребительских товарах, допущенных регулирующим органом к использованию, после их продажи конечному пользователю;

е)	природных материалов и руды, содержащих природные радионуклиды, которые либо находятся в их естественном состоянии, либо только были обработаны для других целей, помимо экстракции радионуклидов, и которые не предполагается перерабатывать с целью использования этих радионуклидов, при условии, что удельная активность такого вещества не превышает более чем в 10 раз значения, указанные в пункте 2.2.7.2.2.1 b) или рассчитанные в соответствии с пунктами 2.2.7.2.2.2-2.2.7.2.2.6;

f)	нерадиоактивных твердых предметов с радиоактивными веществами, присутствующими на любых поверхностях в количествах, не превышающих предел, указанный в определении термина "радиоактивное загрязнение" в подразделе 2.2.7.1.2".

Включить новый подраздел 1.7.1.5 следующего содержания:

1.7.1.5		Особые положения, касающиеся перевозки освобожденных упаковок

Освобожденные упаковки, указанные в пункте 2.2.7.2.4.1, подпадают под действие только следующих положений частей 5-7:

а)	применимых требований, предусмотренных в пунктах 5.1.2, 5.1.3.2, 5.1.4, 5.2.1.2, 5.2.1.7.1-5.2.1.7.3, 5.2.1.9, 5.4.1.1.1 а), g) и h) и 7.1.4.14.7.5.2.;

b)	требований к освобожденным упаковкам, указанным в разделе 6.4.4 ДОПОГ;  и

с)	если освобожденная упаковка содержит делящийся материал, то должно применяться одно из предусмотренных в пункте 2.2.7.2.3.5 освобождений для делящихся материалов и должны выполняться требования пункта 6.4.7.2 ДОПОГ.

Освобожденные упаковки подпадают под действие соответствующих положений всех других частей ВОПОГ".

1.7.2.2		Изменить следующим образом:

"1.7.2.2		Дозы индивидуального облучения должны быть ниже соответствующих предельных доз.  Защита и безопасность должны быть оптимизированы таким образом, чтобы величина индивидуальных доз, число лиц, подвергающихся облучению, и вероятность облучения удерживались на разумно достижимом низком уровне с учетом экономических и социальных факторов и ограничения, предусматривающего, что дозы индивидуального облучения должны находиться в установленных пределах доз.  Должен применяться структурированный и систематический подход, в котором учитывается взаимосвязь перевозки с другими видами деятельности".

1.7.2.3		Изменить следующим образом:

"1.7.2.3		Характер и масштабы мер, предусматриваемых в программе, должны зависеть от величины и вероятности облучения.  Программа должна учитывать требования, изложенные в пунктах 1.7.2.2, 1.7.2.4-1.7.2.7.  Документы программы должны предоставляться по запросу для инспекции, проводимой соответствующим компетентным органом".

1.7.2.4		В конце добавить новое примечание следующего содержания (Остальная часть текста остается без изменений):

“ПРИМЕЧАНИЕ:  В случае профессионального облучения в результате выполнения работ, связанных с перевозкой, когда, согласно оценке, получение эффективной дозы в размере свыше 1 мЗв в год является маловероятным, применение специальных режимов работы, проведение детального дозиметрического контроля, осуществление программ оценки доз или документальное оформление индивидуального дозиметрического контроля не требуется".

1.7.2.5		Включить новые подразделы следующего содержания:

"1.7.2.5		Работники (см. пункт 7.1.4.14.7, примечание 3) должны иметь соответствующую подготовку по радиационной опасности и мерам предосторожности, которые необходимо соблюдать, с тем чтобы обеспечить ограничение уровня облучения, которому они подвергаются, и уровня облучения других лиц, которые могли бы пострадать в результате их действий".

1.7.4.1		Исключить слова "радиоактивного материала" после слова "грузы" и заменить слова "применимым требованиям ВОПОГ" на "требованиям ВОПОГ, применимым к радиоактивным материалам".

Глава 1.8

"1.8.3.2 a)		Изменить следующим образом:

a)	предприятия, соответствующая деятельность которых включает:

i)	перевозку опасных грузов, полностью или частично освобожденных от действия правил в соответствии с положениями пункта 1.7.1.4 или глав 3.3, 3.4 или 3.5;

ii)	перевозку опасных грузов в меньших количествах на транспортную единицу, вагон или контейнер, чем количества, указанные в подразделе 1.1.3.6 ДОПОГ;

iii)	когда пункт ii) выше не применяется, перевозку опасных грузов в меньших количествах на судно, чем количества, указанные в подразделе 1.1.3.6 настоящих Правил".

1.8.3.3		Изменить последний подпункт, начинающийся с тире, следующим образом:

"- наличие плана обеспечения безопасности, указанного в подразделе 1.10.3.2.2."

1.8.5.3		Изменить примечание следующим образом:

"ПРИМЕЧАНИЕ:  В отношении недоставленных грузов см. положения пункта 7.1.4.14.7.7".

Глава 1.10

Таблица 1.10.5	"В таблице в позиции для класса 3 "Десенсибилизированные взрывчатые вещества" заменить "а" на "0" в четвертой колонке (Цистерна или грузовой танк (литры)).

В графе с названиями колонок добавить ссылку на сноску "с" после "Цистерна или грузовой танк (литры)".  Сноску "с" читать следующим образом:  "Значение, указанное в этой колонке, применяется только в том случае, если перевозка в цистернах разрешена в соответствии с указаниями в колонках 10 или 12 таблицы А главы 3.2 ДОПОГ или МПОГ или если в колонке 8 таблицы А главы 3.2 ВОПОГ указана буква "T".  Для веществ, которые не допускаются к перевозке в цистернах, указание в этой колонке не имеет значения".

В графе с названиями колонок добавить ссылку на сноску "d" после "Навалом/насыпью (кг)".  Сноску "d" читать следующим образом:  "Значение, указанное в этой колонке, применяется только в том случае, если перевозка навалом/насыпью разрешена в соответствии с указаниями в колонках 10 или 17 таблицы А главы 3.2 ДОПОГ или МПОГ или если в колонке 8 таблицы А главы 3.2 ВОПОГ указана буква "B".  Для веществ, которые не допускаются к перевозке навалом/насыпью, указание в этой колонке не имеет значения".

Таблица 1.10.5	Включить новую четвертую графу для подкласса 1.4 класса 1 следующего содержания:

| Класс | Подкласс | Вещества или изделия | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Цистерна или грузовой танк (литры) c/ | Навалом/ насыпью* (кг) d/ | Грузы в упаковках (кг) |
| 1 | 1.4 | Взрывчатые вещества под № ООН 0104, 0237, 0255, 0267, 0289, 0361, 0365, 0366, 0440, 0441, 0455, 0456 и 0500 | a | a | 0 |

Класс 5.1, изменить вторую позицию в третьей колонке следующим образом:

"Перхлораты, нитрат аммония, аммиачно-нитратные удобрения и аммония нитрата эмульсии, суспензии или гели".

ЧАСТЬ 2

Глава 2.1

2.1.3.5.5		Включить новый пункт 2.1.3.5.5 следующего содержания:

"2.1.3.5.5		Если вещество, подлежащее перевозке, представляет собой отходы, состав которых точно не известен, его отнесение к номеру ООН и группе упаковки в соответствии с пунктом 2.1.3.5.2 может основываться на знаниях грузоотправителя об этих отходах, включая все имеющиеся технические данные и данные по безопасности, требующиеся в соответствии с действующим законодательством по вопросам безопасности и окружающей среды(.

При наличии сомнений выбор должен быть сделан в пользу наибольшего уровня опасности.

Однако, если на основе знаний о составе отходов и физико-химических свойств идентифицированных компонентов можно доказать, что свойства отходов не соответствуют свойствам для уровня группы упаковки I, отходы могут быть отнесены по умолчанию к наиболее подходящей позиции "н.у.к." группы упаковки II.

Эта процедура не должна использоваться в случае отходов, содержащих вещества, упомянутые в пункте 2.1.3.5.3, вещества класса 4.3, вещества, относящиеся к случаю, упомянутому в пункте 2.1.3.7, или вещества, которые не допускаются к перевозке в соответствии с подразделом 2.2.х.2."

2.1.3.8		Изменить следующим образом:

"Вещества классов 1-9, кроме № ООН 3077 и 3082, отвечающие критериям, предусмотренным в пункте 2.2.9.1.10, в дополнение к присущим им видам опасности классов 1-9 считаются веществами, опасными для окружающей среды.  Прочие вещества, отвечающие критериям, предусмотренным в пункте 2.2.9.1.10.1 или 2.2.9.1.10.2, должны быть отнесены к № ООН 3077 или 3082 либо к идентификационным номерам 9005 или 9006 в зависимости от конкретного случая".

Глава 2.2

2.2.1.1.7.5		В таблице в графе "Высотный шар, сферической или цилиндрической формы/Сборка из пусковой мортиры и высотного шара, заряженная пусковая мортира" включить новую третью позицию следующего содержания:

| Технические характеристики | Классификация |
| --- | --- |
| Цветной шар: с >25% вспышечного пороха и/или шлаговым эффектом | 1.1G |

Изменить примечание 2 следующим образом:

"ПРИМЕЧАНИЕ 2:  "Вспышечный состав" в нижеследующей таблице относится к пиротехническим составам в виде пороха или пиротехнических компонентов, содержащихся в фейерверочных изделиях, которые используются для создания шлагового эффекта или в качестве разрывного заряда либо подъемного заряда, если только в ходе испытания 2 c) i) «Испытание "время-давление"», предусмотренного в Руководстве по испытаниям и критериям, не доказано, что время повышения давления превышает 8 мсек. для образца пиротехнического состава весом 0,5 г".

2.2.1.1.8	"СИГНАЛЫ ДЫМОВЫЕ":  в конце добавить ", 0507".
"СИГНАЛЫ БЕДСТВИЯ судовые":  в конце добавить ", 0505, 0506".

2.2.2.3	В таблицу "Другие изделия, содержащие газ под давлением" добавить в графу для классификационного кода 6F следующие новые позиции:

"3478	КАССЕТЫ ТОПЛИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ, содержащие сжиженный воспламеняющийся газ, или

3478	КАССЕТЫ ТОПЛИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ, СОДЕРЖАЩИЕСЯ В ОБОРУДОВАНИИ, содержащие сжиженный воспламеняющийся газ, или

3478	КАССЕТЫ ТОПЛИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ, УПАКОВАННЫЕ С ОБОРУДОВАНИЕМ, содержащие сжиженный воспламеняющийся газ,

3479	КАССЕТЫ ТОПЛИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ, содержащие водород в металлгидриде, или

3479	КАССЕТЫ ТОПЛИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ, СОДЕРЖАЩИЕСЯ В ОБОРУДОВАНИИ, содержащие водород в металлгидриде, или

3479	КАССЕТЫ ТОПЛИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ, УПАКОВАННЫЕ С ОБОРУДОВАНИЕМ, содержащие водород в металлгидриде".

2.2.3.1.5	В начале заменить "и некоррозионные" на "некоррозионные и не опасные для окружающей среды".

2.2.41.1.15 	Слова "транспортную единицу" заменить словами "грузовую транспортную единицу и на транспортную единицу".

2.2.41.1.18	Заменить "и 3380" на ", 3380 и 3474".

2.2.41.3	В позицию "Твердые десенсибилизир. взрывчатые вещества" под классификационным кодом D включить для № ООН 3344 "(ПЕНТАЭРИТРИТОЛТЕТРАНИТРАТА, ПЭТН)" после "ПЕНТАЭРИТРИТТЕТРАНИТРАТА".

2.2.42.1.5		В примечании 3 заменить "2.3.6" на "2.3.5".

2.2.43.1.5		В примечании заменить "2.3.6" на "2.3.5".

2.2.43.2		Исключить слова "Реагирующие с водой легковоспламеняющиеся твердые вещества, отнесенные к позиции с № ООН 3132" и слова "и реагирующие с водой самонагревающиеся твердые вещества, отнесенные к позиции с № ООН 3135".

2.2.43.3		WF2 ООН 3132    Исключить слова "(не допускается, см. подраздел 2.2.43.2)".

WS   ООН 3135    Исключить слова "(не допускается, см. подраздел 2.2.43.2)".

2.2.52.1.9		Слова "транспортную единицу" заменить словами "грузовую 	транспортную единицу".

2.2.52.4		В таблице изменить перечисленные ниже позиции следующим образом:

| Органический пероксид | Колонка | Поправка |
| --- | --- | --- |
| трет-АМИЛПЕРОКСИ-3,5,5-ТРИМЕТИЛГЕКСАНОАТ |  | Метод упаковки | Заменить "OP5" на "OP7" |
|  |  | Номер | Заменить "3101" на "3105" |
| ДИКУМИЛА ПЕРОКСИД (Концентрация > 52-100) | (1-я строка) | Инертное твердое вещество | Исключить "≤ 57" |
| ДИ-(2-ЭТИЛГЕКСИЛ) ПЕРОКСИДИКАРБОНАТ (Концентрация ≤ 62 - устойчивая дисперсия в воде) | (3-я строка) | Номер | Заменить "3117" на "3119" |
| ДИ-(2-ЭТИЛГЕКСИЛ) ПЕРОКСИДИКАРБОНАТ (Концентрация ≤ 52 - устойчивая дисперсия в воде) | (4-я строка) | Исключить |

Включить следующие новые позиции:

| Органический пероксид | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| трет-АМИЛПЕРОКСИНЕОДЕКАНОАТ | ≤ 47 | ≥ 53 |  |  |  | OP8 | 0 | +10 | 3119 |  |
| трет-БУТИЛПЕРОКСИ-3,5,5-ТРИМЕТИЛГЕКСАНОАТ | ≤ 42 |  |  | ≥ 58 |  | OP7 |  |  | 3106 |  |
| КУМИЛПЕРОКСИНЕОДЕКАНОАТ | ≤ 87 | ≥ 13 |  |  |  | OP7 | -10 | 0 | 3115 |  |
| 2,2-ДИ-(трет-АМИЛПЕРОКСИ)-БУТАН | ≤ 57 | ≥ 43 |  |  |  | OP7 |  |  | 3105 |  |
| 1,1-ДИ-(трет-БУТИЛПЕРОКСИ)-ЦИКЛОГЕКСАН | ≤ 72 |  | ≥ 28 |  |  | OP5 |  |  | 3103 | 30) |
| 1,1-ДИ-(трет-БУТИЛПЕРОКСИ)-ЦИКЛОГЕКСАН + трет-БУТИЛПЕРОКСИ-2-ЭТИЛГЕКСАНОАТ | ≤ 43 + ≤ 16 | ≥ 41 |  |  |  | OP7 |  |  | 3105 |  |
| 1,1-ДИ-(трет-БУТИЛПЕРОКСИ)-3,3,5-ТРИМЕТИЛЦИКЛОГЕКСАН | ≤ 90 |  | ≥ 10 |  |  | OP5 |  |  | 3103 | 30) |
| ДИ-2,4-ДИХЛОРБЕНЗОИЛА ПЕРОКСИД | ≤ 52 - паста |  |  |  |  | (ДОПОГ) OP8 | +20 | +25 | 3118 |  |
| 3-ГИДРОКСИ-1,1-ДИМЕТИЛБУТИЛА ПЕРОКСИНЕОДЕКАНОАТ | ≤ 77 | ≥ 23 |  |  |  | (ДОПОГ) OP7 | -5 | +5 | 3115 |  |
| 3-ГИДРОКСИ-1,1-ДИМЕТИЛБУТИЛА ПЕРОКСИНЕОДЕКАНОАТ | ≤ 52 -устойчивая дисперсия в воде |  |  |  |  | (ДОПОГ) OP8 | -5 | +5 | 3119 |  |
| 3-ГИДРОКСИ-1,1-ДИМЕТИЛБУТИЛА ПЕРОКСИНЕОДЕКАНОАТ | ≤ 52 | ≥ 48 |  |  |  | (ДОПОГ) OP8 | -5 | +5 | 3117 |  |
| МЕТИЛИЗОПРОПИЛКЕТОНА ПЕРОКСИД(Ы) | См. замечание 31) | ≥ 70 |  |  |  | OP8 |  |  | 3109 | 31) |
| 3,3,5,7,7-ПЕНТАМЕТИЛ-1,2,4-ТРИОКСЕПАН | ≤ 100 |  |  |  |  | OP8 |  |  | 3107 |  |

После таблицы добавить новые примечания следующего содержания:

"30)	Разбавитель типа В с температурой кипения > 130°C.

31)	Активный кислород ≤ 6,7%".

2.2.61.3		В сноске i слова ", контейнера или транспортной единицы" заменить словами "или грузовой транспортной единицы".

2.2.62.1.5.6	Обозначить существующее примечание как примечание 1.

В примечании 1 (существующее примечание) после слов "антител в человеке или животных" добавить "при отсутствии любых опасений в отношении инфицирования (например, когда речь идет об оценке вакцинального иммунитета, диагностики аутоиммунного заболевания и т.д.)".

Включить новое примечание 2 следующего содержания:

"ПРИМЕЧАНИЕ 2:  В случае воздушной перевозки тара для образцов, освобожденных от действия предписаний в соответствии с настоящим пунктом, должна удовлетворять требованиям, изложенным в подпунктах а)-с)".

2.2.62.1.11.2	В конце перед примечаниями добавить следующий текст:  "Для целей назначения номера могут учитываться международные, региональные или национальные каталоги отходов".

2.2.62.1.12.2	Изменить первое предложение следующим образом:

"Материалам животного происхождения, зараженным патогенными организмами, которые относятся к категории А или которые относились бы к категории А только в виде культур, назначаются № ООН 2814 или 2900 в зависимости от конкретного случая.  Материалам животного происхождения, зараженным патогенными организмами, которые относятся к категории В, кроме тех, которые относились бы к категории А в виде культур, назначается № ООН 3373".

Исключить второе предложение.

Изменить раздел 2.2.7 следующим образом, изменив также все ссылки на перенумерованные пункты раздела 2.2.7 в соответствующих случаях:

"2.2.7		Класс 7 	Радиоактивные материалы

2.2.7.1		Определения

2.2.7.1.1		Радиоактивный материал - это любой материал, содержащий радионуклиды, в котором концентрация активности, а также полная активность груза превышают значения, указанные в пунктах 2.2.7.2.2.1-2.2.7.2.2.6.

2.2.7.1.2		Радиоактивное загрязнение

Радиоактивное загрязнение - это наличие радиоактивности на поверхности в количествах, превышающих 0,4 Бк/см2 для бета- или гамма-излучателей и для альфа-излучателей низкой токсичности, или 0,04 Бк/см2 для всех других альфа-излучателей.

Нефиксированное радиоактивное загрязнение - это радиоактивное загрязнение, которое может быть удалено с поверхности при обычных условиях перевозки.

Фиксированное радиоактивное загрязнение - это радиоактивное загрязнение, не являющееся нефиксированным радиоактивным загрязнением.

2.2.7.1.3		Определения конкретных терминов

А1 и А2

А1 - это значение активности радиоактивного материала особого вида, которое указано в таблице в пункте 2.2.7.2.2.1 или определяется согласно положениям пункта 2.2.7.2.2.2 и используется для определения пределов активности для требований ВОПОГ.

А2 - это значение активности радиоактивного материала, иного, чем радиоактивный материал особого вида, которое указано в таблице в пункте 2.2.7.2.2.1 или определяется согласно положениям пункта 2.2.7.2.2.2 и используется для определения пределов активности для требований ВОПОГ.

Делящийся материал - это уран-233, уран-235, плутоний-239, плутоний-241 или любая комбинация этих радионуклидов.  Под это определение не подпадают:

а)	необлученный природный уран или обедненный уран;  и

b)	природный уран или объединенный уран, облученный только в реакторах на тепловых нейтронах.

Радиоактивный материал с низкой способностью к рассеянию - это твердый радиоактивный материал или твердый радиоактивный материал в герметичной капсуле, имеющий ограниченную способность к рассеянию и не находящийся в порошкообразной форме.

Материал с низкой удельной активностью (LSA() - это радиоактивный материал, который по своей природе имеет ограниченную удельную активность, или радиоактивный материал, к которому применяются пределы установленной средней удельной активности.  Материалы внешней защиты, окружающей материал LSA, при определении установленной средней удельной активности не должны учитываться.

Альфа-излучатели низкой токсичности - это природный уран;  обедненный уран;  природный торий;  уран-235 или уран-238;  торий-232, торий-228 и торий-230, содержащиеся в рудах или в форме физических и химических концентратов;  или альфа-излучатели с периодом полураспада менее 10 суток.

Удельная активность радионуклида - это активность на единицу массы данного нуклида.  Удельная активность материала - активность на единицу массы материала, в котором радионуклиды в основном распределены равномерно.

Радиоактивный материал особого вида означает:

а)	либо нерассеивающийся твердый радиоактивный материал;

b)	либо закрытую капсулу, содержащую радиоактивный материал.

Объект с поверхностным радиоактивным загрязнением (SCO**) - это твердый объект, который, не являясь сам по себе радиоактивным, содержит радиоактивный материал, распределенный на его поверхности.

Необлученный торий - это торий, содержащий не более 10-7 г урана-233 на грамм тория-232.

Необлученный уран - это уран, содержащий не более 2 х 103 Бк плутония на грамм урана-235, не более 9 х 106 Бк продуктов деления на грамм урана-235 и не более 5 х 10-3 г урана-236 на грамм урана-235.

Уран природный, обедненный, обогащенный означает:

Природный уран - это уран (который может быть химически выделен), содержащий природную смесь изотопов урана (приблизительно 99,28% урана-238 и 0,72% урана-235 по массе).

Обедненный уран - это уран, содержащий меньшее в процентном выражении количество урана-235 по массе по сравнению с природным ураном.

Обогащенный уран - это уран, содержащий количество урана-235 в процентном выражении по массе больше 0,72%.

Во всех случаях присутствует в очень небольшом процентном выражении по массе количество урана-234.

2.2.7.2		Классификация

2.2.7.2.1		Общие положения

2.2.7.2.1.1		Радиоактивный материал должен быть отнесен к одному из номеров ООН, указанных в таблице 2.2.7.2.1.1 в зависимости от уровня активности радионуклидов, содержащихся в упаковке, наличия или отсутствия у этих радионуклидов способности к делению, типа упаковки, предъявляемой к перевозке, а также характера или формы содержимого упаковки или специальных условий, регулирующих перевозку, в соответствии с положениями, изложенными в подразделах 2.2.7.2.2-2.2.7.2.5.

| Таблица 2.2.7.2.1.1: Отнесение к номерам ООН |
| --- |
| Освобожденные упаковки (1.7.1.5) |
|  | ООН 2908 | РАДИОАКТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ, ОСВОБОЖДЕННАЯ УПАКОВКА - ПОРОЖНИЙ УПАКОВОЧНЫЙ КОМПЛЕКТ |
|  | ООН 2909 | РАДИОАКТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ, ОСВОБОЖДЕННАЯ УПАКОВКА - ИЗДЕЛИЯ, ИЗГОТОВЛЕННЫЕ ИЗ ПРИРОДНОГО УРАНА или ОБЕДНЕННОГО УРАНА или ПРИРОДНОГО ТОРИЯ |
|  | ООН 2910 | РАДИОАКТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ, ОСВОБОЖДЕННАЯ УПАКОВКА - ОГРАНИЧЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО МАТЕРИАЛА |
|  | ООН 2911 | РАДИОАКТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ, ОСВОБОЖДЕННАЯ УПАКОВКА - ПРИБОРЫ или ИЗДЕЛИЯ |
| Радиоактивный материал с низкой удельной активностью (2.2.7.2.3.1) |
|  | ООН 2912 | РАДИОАКТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ, НИЗКАЯ УДЕЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ (LSA-I), неделящийся или делящийся - освобожденный |
|  | ООН 3321 | РАДИОАКТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ, НИЗКАЯ УДЕЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ (LSA-II), неделящийся или делящийся - освобожденный |
|  | ООН 3322 | РАДИОАКТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ, НИЗКАЯ УДЕЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ (LSA-III), неделящийся или делящийся - освобожденный |
|  | ООН 3324 | РАДИОАКТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ, НИЗКАЯ УДЕЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ (LSA-II), ДЕЛЯЩИЙСЯ |
|  | ООН 3325 | РАДИОАКТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ, НИЗКАЯ УДЕЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ (LSA-III), ДЕЛЯЩИЙСЯ |

| Объекты с поверхностным радиоактивным загрязнением (2.2.7.2.3.2) |
| --- |
|  | ООН 2913 | РАДИОАКТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ, ОБЪЕКТЫ С ПОВЕРХНОСТНЫМ РАДИОАКТИВНЫМ ЗАГРЯЗНЕНИЕМ (SCO-I или SCO-II), неделящийся или делящийся - освобожденный |
|  | ООН 3326 | РАДИОАКТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ, ОБЪЕКТЫ С ПОВЕРХНОСТНЫМ РАДИОАКТИВНЫМ ЗАГРЯЗНЕНИЕМ (SCO-I или SCO-II), ДЕЛЯЩИЙСЯ |
| Упаковки типа А (2.2.7.2.4.4) |
|  | ООН 2915 | РАДИОАКТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ, УПАКОВКА ТИПА А, не особого вида, неделящийся или делящийся - освобожденный |
|  | ООН 3327 | РАДИОАКТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ, УПАКОВКА ТИПА А, ДЕЛЯЩИЙСЯ, не особого вида |
|  | ООН 3332 | РАДИОАКТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ, УПАКОВКА ТИПА А, ОСОБОГО ВИДА, неделящийся или делящийся - освобожденный |
|  | ООН 3333 | РАДИОАКТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ, УПАКОВКА ТИПА А, ОСОБОГО ВИДА, ДЕЛЯЩИЙСЯ |
| Упаковки типа В(U) (2.2.7.2.4.6) |
|  | ООН 2916 | РАДИОАКТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ, УПАКОВКА ТИПА В(U), неделящийся или делящийся - освобожденный |
|  | ООН 3328 | РАДИОАКТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ, УПАКОВКА ТИПА В(U), ДЕЛЯЩИЙСЯ |
| Упаковки типа B(M) (2.2.7.2.4.6) |
|  | ООН 2917 | РАДИОАКТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ, УПАКОВКА ТИПА В(М), неделящийся или делящийся - освобожденный |
|  | ООН 3329 | РАДИОАКТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ, УПАКОВКА ТИПА В(М), ДЕЛЯЩИЙСЯ |
| Упаковки типа C (2.2.7.2.4.6) |
|  | ООН 3323 | РАДИОАКТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ, УПАКОВКА ТИПА С, неделящийся или делящийся - освобожденный |
|  | ООН 3330 | РАДИОАКТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ, УПАКОВКА ТИПА С, ДЕЛЯЩИЙСЯ |
| Специальные условия (2.2.7.2.5) |
|  | ООН 2919 | РАДИОАКТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ, ПЕРЕВОЗИМЫЙ В СПЕЦИАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ, неделящийся или делящийся - освобожденный |
|  | ООН 3331 | РАДИОАКТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ, ПЕРЕВОЗИМЫЙ В СПЕЦИАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ, ДЕЛЯЩИЙСЯ |
| Гексафторид урана (2.2.7.2.4.5) |
|  | ООН 2977 | РАДИОАКТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ, ГЕКСАФТОРИД УРАНА, ДЕЛЯЩИЙСЯ |
|  | ООН 2978 | РАДИОАКТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ, ГЕКСАФТОРИД УРАНА, неделящийся или делящийся - освобожденный |

2.2.7.2.2		Определение уровня активности

2.2.7.2.2.1	В таблице 2.2.7.2.2.1 приведены следующие основные значения для отдельных радионуклидов:

a)	A1 и A2 в ТБк;

b)	концентрации активности для материалов, на которые распространяется изъятие, в Бк/г;  и

c)	пределы активности для грузов, на которые распространяется изъятие, в Бк.

Taблица 2.2.7.2.2.1:  Основные значения для отдельных радионуклидов

Здесь следует включить существующую таблицу 2.2.7.7.2.1 вместе со сносками a)–g).

2.2.7.2.2.2	В отношении отдельных радионуклидов, не перечисленных в таблице 2.2.7.2.2.1, определение основных значений, о которых говорится в пункте 2.2.7.2.2.1, предполагает необходимость многостороннего утверждения.  Разрешается использовать значение A2, рассчитанное при помощи коэффициента дозы для соответствующего типа легочной абсорбции согласно рекомендациям Международной комиссии по радиологической защите, при условии, что во внимание принимаются химические формы каждого радионуклида как при нормальных, так и при аварийных условиях перевозки.  В качестве варианта могут использоваться, без утверждения со стороны компетентного органа, значения для радионуклидов, приведенные в таблице 2.2.7.2.2.2.

Таблица 2.2.7.2.2.2:  Основные значения для неизвестных радионуклидов или смесей

| Радиоактивное содержимое | A1 | A2 | Концентрация активности для материала, на который распространяется изъятие | Предел активности для груза, на который распространяется изъятие |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (ТБк) | (ТБк) | (Бк/г) | (Бк) |
| Известно, что присутствуют только бета- или гамма-излучающие нуклиды | 0,1 | 0,02 | 1 ( 101 | 1 ( 104 |
| Известно, что присутствуют альфа-излучающие нуклиды, но не излучатели нейтронов | 0,2 | 9 ( 10-5 | 1 ( 10-1 | 1 ( 103 |
| Известно, что присутствуют излучающие нейтроны нуклиды, или нет соответствующих данных | 0,001 | 9 ( 10-5 | 1 ( 10-1 | 1 ( 103 |

2.2.7.2.2.3 		При расчете величин A1 и A2 для радионуклида, не указанного в таблице 2.2.7.2.2.1, одна цепочка радиоактивного распада, в которой радионуклиды присутствуют в естественных пропорциях и в которой отсутствует дочерний нуклид с периодом полураспада, превышающим либо 10 суток, либо период полураспада материнского нуклида, рассматривается как один радионуклид;  принимаемая во внимание активность и применяемое значение A1 или A2 должны соответствовать активности и значению материнского нуклида данной цепочки. В случае цепочек радиоактивного распада, в которых какой-нибудь дочерний нуклид имеет период полураспада, превышающий 10 суток или период полураспада материнского нуклида, материнский нуклид и такие дочерние нуклиды рассматриваются как смеси различных нуклидов.

2.2.7.2.2.4		В случае смесей радионуклидов основные значения, о которых говорится в пункте 2.2.7.2.2.1, могут определяться следующим образом:

Xm = ,

где:

f(i)	доля активности или концентрация активности i-го радионуклида смеси;

X(i)	соответствующее значение A1 или A2 или соответственно концентрация активности для материала, на который распространяется изъятие, или предел активности для груза, на который распространяется изъятие, применительно к значению i-го радионуклида;  и

Xm	производное значение A1 или A2 или концентрация активности для материала, на который распространяется изъятие, или предел активности для груза, на который распространяется изъятие, применительно к смеси.

2.2.7.2.2.5 		Когда каждый радионуклид известен, но не известны индивидуальные активности некоторых из них, эти радионуклиды можно объединять в группы, и в формулах, приведенных в пунктах 2.2.7.2.2.4 и 2.2.7.2.4.4, могут использоваться соответственно наименьшие значения для радионуклидов в каждой группе. Группы могут составляться на основе полной альфа-активности и полной бета/гамма-активности, если они известны, с использованием наименьших значений соответственно для альфа-излучателей или бета/гамма-излучателей.

2.2.7.2.2.6		В случае отдельных радионуклидов или смесей радионуклидов, по которым отсутствуют соответствующие данные, используются значения, приведенные в таблице 2.2.7.2.2.2.

2.2.7.2.3		Определение других характеристик материалов

2.2.7.2.3.1		Материал с низкой удельной активностью (LSA)

2.2.7.2.3.1.1	(Зарезервирован)

2.2.7.2.3.1.2	Материалы LSA входят в одну из трех групп:

a)	LSA-I

i)	урановые и ториевые руды и концентраты таких руд, а также другие руды, которые содержат радионуклиды природного происхождения и предназначаются для переработки с целью использования этих радионуклидов;

ii)	природный уран, обедненный уран, природный торий или их составы или смеси, если только они не облучены и находятся в твердом или жидком состоянии;

iii)	радиоактивные материалы, для которых величина A2 не ограничивается, за исключением делящихся материалов в количествах, не подпадающих под освобождение по пункту 2.2.7.2.3.5;  или

iv)	другие радиоактивные материалы, в которых активность распределена по всему объему и установленная средняя удельная активность не превышает более чем в 30 раз значения концентрации активности, указанные в пунктах 2.2.7.2.2.1–2.2.7.2.2.6, за исключением делящихся материалов в количествах, не подпадающих под освобождение по пункту 2.2.7.2.3.5.

b)	LSA-II

i)	вода с концентрацией трития до 0,8 ТБк/л;  или

ii)	другие материалы, в которых активность распределена по всему объему, а установленная средняя удельная активность не превышает 10-4 A2/г для твердых и газообразных веществ и 10-5 A2/г для жидкостей.

c)	LSA-III – твердые материалы (например, связанные отходы, активированные вещества), исключая порошки, в которых:

i)	радиоактивный материал распределен по всему объему твердого материала или группы твердых объектов либо в основном равномерно распределен в твердом сплошном связывающем материале (например, бетоне, битуме, керамике и т.д.);

ii)	радиоактивный материал является относительно нерастворимым или структурно содержится в относительно нерастворимой матрице, в силу чего даже при разрушении упаковочного комплекта утечка радиоактивного материала в расчете на упаковку в результате выщелачивания при нахождении в воде в течение семи суток не будет превышать 0,1 A2;  и

iii)	установленная средняя удельная активность твердого материала без учета любого защитного материала не превышает 2 ( 10-3 A2/г.

2.2.7.2.3.1.3	Материал LSA-III должен быть твердым и обладать такими свойствами, чтобы при проведении указанных в пункте 2.2.7.2.3.1.4 испытаний в отношении всего внутреннего содержимого упаковки активность воды не превышала 0,1 A2.

2.2.7.2.3.1.4	Материал LSA-III должен испытываться следующим образом:

Образец материала в твердом состоянии, представляющий полное содержимое упаковки, должен погружаться на 7 суток в воду при температуре внешней среды.  Объем воды для испытаний должен быть достаточным для того, чтобы в конце 7-суточного испытания оставшийся свободный объем непоглощенной и непрореагировавшей воды составлял по меньшей мере 10% объема собственно испытываемого твердого образца. Начальное значение pH воды должно составлять 6–8, а максимальная проводимость – 1 мСм/м при 20(C.  После погружения испытываемого образца на 7 суток измеряется полная активность свободного объема воды.

2.2.7.2.3.1.5	Подтверждение соответствия рабочих характеристик требованиям, изложенным в пункте 2.2.7.2.3.1.4, должно осуществляться в соответствии с пунктами 6.4.12.1 и 6.4.12.2 ДОПОГ.

2.2.7.2.3.2		Объект с поверхностным радиоактивным загрязнением (SCO)

SCO относится к одной из двух групп:

а)	SCO-I:  твердый объект, на котором:

i)	нефиксированное радиоактивное загрязнение на доступной поверхности, усредненное по площади 300 см2 (или по всей поверхности, если ее площадь меньше 300 см2), не превышает 4 Бк/см2 для бета- и гамма-излучателей и альфа-излучателей низкой токсичности или 0,4 Бк/см2 для всех других альфа-излучателей;  и

ii)	фиксированное радиоактивное загрязнение на доступной поверхности, усредненное по площади 300 см2 (или по всей поверхности, если ее площадь меньше 300 см2), не превышает 4 ( 104 Бк/см2 для бета- и гамма-излучателей и для альфа-излучателей низкой токсичности или 4 ( 103 Бк/см2 для всех других альфа-излучателей;  и

iii)	нефиксированное радиоактивное загрязнение плюс фиксированное радиоактивное загрязнение на недоступной поверхности, усредненное по площади 300 см2 (или по всей поверхности, если ее площадь меньше 300 см2), не превышает 4 ( 104 Бк/см2 для бета- и гамма-излучателей и для альфа-излучателей низкой токсичности или 4 ( 103 Бк/см2 для всех других альфа-излучателей.

b)	SCO-II:  твердый объект, на котором:  фиксированное или нефиксированное радиоактивное загрязнение поверхности превышает соответствующие пределы, указанные для SCO-I в подпункте а) выше, и на котором:

i)	нефиксированное радиоактивное загрязнение на доступной поверхности, усредненное по площади 300 см2 (или по всей поверхности, если ее площадь меньше 300 см2), не превышает 400 Бк/см2 для бета- и гамма-излучателей и альфа-излучателей низкой токсичности или 40 Бк/см2 для всех других альфа излучателей;  и

ii)	фиксированное радиоактивное загрязнение на доступной поверхности, усредненное по площади 300 см2 (или по всей поверхности, если ее площадь меньше 300 см2), не превышает 8 ( 105 Бк/см2 для бета- и гамма-излучателей и для альфа-излучателей низкой токсичности или 8 ( 104 Бк/см2 для всех других альфа-излучателей;

iii)	нефиксированное радиоактивное загрязнение плюс фиксированное радиоактивное загрязнение на недоступной поверхности, усредненное по площади 300 см2 (или по всей поверхности, если ее площадь менее 300 см2), не превышает 8 ( 105 Бк/см2 для бета- и гамма-излучателей и для альфа-излучателей низкой токсичности или 8 ( 104 Бк/см2 для всех других альфа-излучателей.

2.2.7.2.3.3	Радиоактивный материал особого вида

2.2.7.2.3.3.1	Радиоактивный материал особого вида должен иметь как минимум один размер не менее 5 мм.  Если составной частью радиоактивного материала особого вида является герметичная капсула, эта капсула должна быть изготовлена таким образом, чтобы ее можно было открыть только путем разрушения.  Конструкция радиоактивного материала особого вида требует одностороннего утверждения.

2.2.7.2.3.3.2	Радиоактивный материал особого вида должен обладать такими свойствами или должен быть таким, чтобы при испытаниях, указанных в пунктах 2.2.7.2.3.3.4-2.2.7.2.3.3.8, были выполнены следующие требования:

а)	он не должен ломаться или разрушаться при испытаниях на столкновение, удар и изгиб, указанных соответственно в пунктах 2.2.7.2.3.3.5 a), b), c) и 2.2.7.2.3.3.6 a);

b)	он не должен плавиться или рассеиваться при соответствующих тепловых испытаниях, указанных соответственно в пунктах 2.2.7.2.3.3.5 d) или 2.2.7.2.3.3.6 b);  и

с)	активность воды при испытаниях на выщелачивание согласно пунктам 2.2.7.2.3.3.7 и 2.2.7.2.3.3.8 не должна превышать 2 кБк;  или же для закрытых источников степень утечки после соответствующих испытаний методом оценки объемной утечки, указанных в ISO 9978:1992 "Радиационная защита - Закрытые источники - Методы испытания на утечку", не должна превышать соответствующего допустимого порога, приемлемого для компетентного органа.

2.2.7.2.3.3.3	Подтверждение соответствия рабочих характеристик требованиям, изложенным в пункте 2.2.7.2.3.3.2, должно осуществляться в соответствии с пунктами 6.4.12.1 и 6.4.12.2 ДОПОГ.

2.2.7.2.3.3.4	Образцы, представляющие собой или имитирующие радиоактивный материал особого вида, должны подвергаться испытанию на столкновение, испытанию на удар, испытанию на изгиб и тепловому испытанию, которое предусматривается в пункте 2.2.7.2.3.3.5, или альтернативным испытаниям, разрешенным в пункте 2.2.7.2.3.3.6.  Для каждого из этих испытаний может использоваться отдельный образец.  После каждого испытания должна проводиться оценка образца методом выщелачивания или определения объема утечки, который должен быть не менее чувствительным, чем методы, указанные в пункте 2.2.7.2.3.3.7 для нерассеивающегося твердого материала или в пункте 2.2.7.2.3.3.8 для материала в капсуле.

2.2.7.2.3.3.5	Соответствующие методы испытаний:

a)	испытание на столкновение: образец сбрасывается на мишень с высоты 9 м.  Мишень должна соответствовать предписаниям пункта 6.4.14 ДОПОГ;

b)	испытание на удар:  образец помещается на свинцовую пластину, лежащую на гладкой твердой поверхности, и по нему производится удар плоской стороной болванки из мягкой стали с силой, равной удару груза массой 1,4 кг при свободном падении с высоты 1 м.  Нижняя часть болванки должна иметь диаметр 25 мм с краями, имеющими радиус закругления (3,0 ± 0,3) мм.  Пластина из свинца твердостью 3,5–4,5 по шкале Виккерса и толщиной не более 25 мм должна иметь несколько большую поверхность, чем площадь опоры образца.  Для каждого испытания на удар должна использоваться новая поверхность свинца.  Удар болванкой по образцу должен производиться таким образом, чтобы нанести максимальное повреждение;

c)	испытание на изгиб:  это испытание должно применяться только к удлиненным и тонким источникам, имеющим длину не менее 10 см и отношение длины к минимальной ширине не менее 10.  Образец должен жестко закрепляться в горизонтальном положении, так чтобы половина его длины выступала за пределы места зажима.  Положение образца должно быть таким, чтобы он получил максимальное повреждение при ударе плоской поверхностью стальной болванки по свободному концу образца.  Сила удара болванки по образцу должна равняться силе удара груза массой 1,4 кг, свободно падающего с высоты 1 м.  Нижняя часть болванки должна иметь диаметр 25 мм с краями, имеющими радиус закругления (3,0 ± 0,3) м;

d)	тепловое испытание:  образец должен нагреваться на воздухе до температуры 800°C, выдерживаться при этой температуре в течение 10 минут, а затем естественно охлаждаться.

2.2.7.2.3.3.6	Образцы, представляющие собой или имитирующие радиоактивный материал, заключенный в герметичную капсулу, могут освобождаться от испытаний:

a)	предписываемых в пунктах 2.2.7.2.3.3.5 a) и b), при условии, что масса радиоактивного материала особого вида:

i)	менее 200 г и что вместо этого они подвергаются испытанию на столкновение 4-го класса, предписываемому в стандарте ISO 2919:1999 "Радиационная защита – Закрытые радиоактивные источники – Общие требования и классификация";  или

ii)	менее 500 г и что вместо этого они подвергаются испытанию на столкновение 5-го класса, предписываемому в стандарте ISO 2919:1999 "Радиационная защита – Закрытые радиоактивные источники – Общие требования и классификация";  и

b)	предписываемых в пункте 2.2.7.2.3.3.5 d), при условии, что вместо этого они подвергаются тепловому испытанию 6-го класса, которое предусмотрено в ISO 2919:1999 "Радиационная защита – Закрытые радиоактивные источники – Общие требования и классификация".

2.2.7.2.3.3.7	Для образцов, представляющих собой или имитирующих нерассеивающийся твердый материал, оценка методом выщелачивания должна проводиться в следующем порядке:

a)	образец погружается на 7 суток в воду при температуре внешней среды.  Объем используемой при испытании воды должен быть достаточным для того, чтобы в конце 7-суточного испытания оставшийся свободный объем непоглощенной и непрореагировавшей воды составлял по меньшей мере 10% от объема собственно твердого испытываемого образца.  Начальное значение pH воды должно быть 6-8, а максимальная проводимость – 1 мСм/м при 20°C;

b)	вода с образцом нагревается до температуры (50 ± 5)°C, а образец – выдерживается при этой температуре в течение 4 часов;

c)	затем замеряется активность воды;

d)	образец далее выдерживается не менее 7 суток без обдува на воздухе при температуре не менее 30°C с относительной влажностью не менее 90%;

e)	образец затем погружается в воду с параметрами, указанными в подпункте a) выше;  вода с образцом нагревается до температуры (50 ± 5)°C, и образец выдерживается при этой температуре в течение 4 часов;

f)	после этого измеряется активность воды.

2.2.7.2.3.3.8	Для образцов, представляющих собой или имитирующих радиоактивный материал, заключенный в герметичную капсулу, проводится либо оценка методом выщелачивания, либо оценка объемной утечки в следующем порядке:

a)	Оценка методом выщелачивания должна предусматривать следующие этапы:

i)	образец погружается в воду при температуре внешней среды.  Начальное значение pH воды должно быть 6–8, а максимальная проводимость – 1 мСм/м при температуре 20°C;

ii)	вода и образец нагреваются до температуры (50 ± 5)°C, и образец выдерживается при этой температуре в течение 4 часов;

iii)	затем измеряется активность воды;

iv)	образец далее выдерживается в течение не менее 7 суток без обдува на воздухе при температуре не менее 30°C с относительной влажностью не менее 90%;

v)	после этого процесс, указанный в подпунктах i), ii) и iii), повторяется.

b)	Проводимая вместо этого оценка объемной утечки должна включать любое приемлемое для компетентного органа испытание из числа предписанных в ISO 9978:1992 "Радиационная защита – Закрытые радиоактивные источники – Методы испытания на утечку".

2.2.7.2.3.4	Материал с низкой способностью к рассеянию

2.2.7.2.3.4.1	Конструкция радиоактивного материала с низкой способностью к рассеянию требует многостороннего утверждения.  Радиоактивный материал с низкой способностью к рассеянию должен представлять собой такой радиоактивный материал, общее количество которого в упаковке удовлетворяет следующим требованиям:

а)	уровень излучения на удалении 3 м от незащищенного радиоактивного материала не превышает 10 мЗв/ч;

b)	при проведении испытаний, указанных в пунктах 6.4.20.3 и 6.4.20.4 ДОПОГ, выброс в атмосферу в газообразной и аэрозольной формах части с аэродинамическим эквивалентным диаметром до 100 мкм не превышает 100 A2.  Для каждого испытания может использоваться отдельный образец;  и

с)	при испытании, указанном в пункте 2.2.7.2.3.1.4, активность воды не превышает 100 A2.  При проведении этого испытания должно приниматься во внимание разрушающее воздействие испытаний, указанных в подпункте b), выше.

2.2.7.2.3.4.2	Материал с низкой способностью к рассеянию подвергается следующим испытаниям:

Образцы, представляющие собой или имитирующие радиоактивный материал с низкой способностью к рассеянию, подвергаются усиленному тепловому испытанию, указанному в пункте 6.4.20.3 ДОПОГ, и испытанию на столкновение, указанному в пункте 6.4.20.4 ДОПОГ.  Для каждого из этих испытаний может использоваться отдельный образец.  После каждого испытания образец должен подвергаться испытанию на выщелачивание, указанному в пункте 2.2.7.2.3.1.4.  После каждого испытания необходимо установить, были ли выполнены соответствующие требования, изложенные в пункте 2.2.7.2.3.4.1.

2.2.7.2.3.4.3	Подтверждение соответствия рабочих характеристик требованиям, изложенным в пунктах 2.2.7.2.3.4.1 и 2.2.7.2.3.4.2, осуществляется в соответствии с положениями пунктов 6.4.12.1 и 6.4.12.2 ДОПОГ.

2.2.7.2.3.5	Поправка касается только текста на французском языке

Делящийся материал

Упаковки, содержащие делящиеся радионуклиды, должны быть отнесены к соответствующей позиции в таблице 2.2.7.2.1.1 для делящегося материала, кроме случаев, когда соблюдено одно из условий а)-d) настоящего пункта.  Для каждого груза допускается только один вид освобождения.

a)	Предел массы для груза, определяемый по формуле:

где X и Y – пределы массы, определенные в таблице 2.2.7.2.3.5, при условии, что наименьший внешний размер каждой упаковки составляет не менее 10 см и что либо:

i)	каждая отдельная упаковка содержит не более 15 г делящегося материала; в случае неупакованного материала это количественное ограничение должно применяться к грузу, перевозимому внутри транспортного средства или на нем;  либо

ii)	делящийся материал представляет собой гомогенный водородосодержащий раствор или смесь, где отношение делящихся нуклидов к водороду составляет менее 5% массы;  либо

iii)	в любом 10-литровом объеме вещества содержится не более 5 г делящегося материала.

Ни бериллий, ни дейтерий не должны присутствовать в количествах, превышающих 1% от применимых предельных значений массы груза, которые указаны в таблице 2.2.7.2.3.5, за исключением естественной концентрации дейтерия в водороде.

b)	Уран, обогащенный по урану-235 максимально до 1% массы, с общим содержанием плутония и урана-233, не превышающим 1% от массы урана-235, при условии, что делящийся материал распределен практически равномерно по всему материалу. Кроме того, если уран-235 присутствует в виде металла, окиси или карбида, он не должен иметь упорядоченную решетку.

c)	Жидкие растворы уранилнитрата, обогащенного по урану-235 максимально до 2% массы, с общим содержанием плутония и урана-233 в количестве, не превышающем 0,002% от массы урана, и с минимальным атомным отношением азота к урану (N/U), равным 2.

d)	Упаковки, содержащие каждая в отдельности общую массу плутония не более 1 кг, в которой не более 20% массы, могут состоять из плутония-239, плутония-241 или любого сочетания этих радионуклидов.

Таблица 2.2.7.2.3.5:	Пределы массы груза для освобождения от требований, предъявляемых к упаковкам, содержащим делящийся материал

| Делящийся материал | Масса (г) делящегося материала, смешанного с веществами, у которых средняя плотность водорода ниже или равна плотности воды | Масса (г) делящегося материала, смешанного с веществами, у которых средняя плотность водорода выше плотности воды |
| --- | --- | --- |
| Уран-235 (Х) | 400 | 290 |
| Другой делящийся материал (Y) | 250 | 180 |

2.2.7.2.4	Классификация упаковок или неупакованных материалов

Количество радиоактивного материала в упаковке не должно превышать соответствующих пределов для упаковки данного типа, как указывается ниже.

2.2.7.2.4.1	Классификация в качестве освобожденной упаковки

2.2.7.2.4.1.1	Упаковки могут классифицироваться в качестве освобожденных упаковок, если:

а)	они являются порожними упаковочными комплектами, содержавшими радиоактивный материал;

b)	они содержат приборы или изделия в ограниченных количествах;

с)	они содержат изделия, изготовленные из природного урана, обедненного урана или природного тория;  или

d)	они содержат радиоактивный материал в ограниченных количествах.

2.2.7.2.4.1.2	Упаковка, содержащая радиоактивный материал, может быть классифицирована в качестве освобожденной упаковки при условии, что уровень излучения в любой точке ее внешней поверхности не превышает 5 мкЗв/ч.

Таблица 2.2.7.2.4.1.2:  Пределы активности для освобожденных упаковок

| Физическое состояние содержимого | Прибор или изделие | Материалы Пределы для упаковокa |
| --- | --- | --- |
|  | Пределы для предметовa | Пределы для упаковокa |  |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| Твердые материалы |  |  |  |
| особого вида | 10-2 A1 | A1 | 10-3 A1 |
| других видов | 10-2 A2 | A2 | 10-3 A2 |
| Жидкости | 10-3 A2 | 10-1 A2 | 10-4 A2 |
| Газы |  |  |  |
| тритий | 2 ( 10-2 A2 | 2 ( 10-1 A2 | 2 ( 10-2 A2 |
| особого вида | 10-3 A1 | 10-2 A1 | 10-3 A1 |
| других видов | 10-3 A2 | 10-2 A2 | 10-3 A2 |

а	В отношении смесей радионуклидов см. пункты 2.2.7.2.2.4-2.2.7.2.2.6.

2.2.7.2.4.1.3	Радиоактивный материал, содержащийся в приборе или другом промышленном изделии или являющийся их частью, может быть отнесен к № ООН 2911 РАДИОАКТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ, ОСВОБОЖДЕННАЯ УПАКОВКА - ПРИБОРЫ или ИЗДЕЛИЯ, при условии, что:

а)	уровень излучения на расстоянии 10 см от любой точки внешней поверхности любого неупакованного прибора или изделия не превышает 0,1 мЗв/ч;  и

b)	каждый прибор или каждое промышленное изделие имеет маркировку "РАДИОАКТИВНО", за исключением:

i)	часов или устройств с радиолюминесцентным покрытием;

ii)	потребительских товаров, которые были утверждены компетентным органом в соответствии с пунктом 1.7.1.4 d) или каждый из которых не превышает указанного в таблице 2.2.7.2.2.1 (колонка 5) предела активности для груза, на который распространяется изъятие, при условии, что такие товары перевозятся в упаковке, на внутренней поверхности которой проставлена маркировка "РАДИОАКТИВНО" таким образом, чтобы при вскрытии упаковки было видно предупреждение о присутствии в ней радиоактивного материала;  и

с)	активный материал полностью закрыт неактивными элементами (устройство, единственной функцией которого является размещение внутри него радиоактивного материала, не должно рассматриваться в качестве прибора или промышленного изделия);  и

d)	пределы, указанные в колонках 2 и 3 таблицы 2.2.7.2.4.1.2, не превышаются для каждого отдельного предмета и каждой упаковки, соответственно.

2.2.7.2.4.1.4	Радиоактивный материал с активностью, не превышающей предела, указанного в колонке 4 таблицы 2.2.7.2.4.1.2, может быть отнесен к № ООН 2910 РАДИОАКТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ, ОСВОБОЖДЕННАЯ УПАКОВКА - ОГРАНИЧЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО МАТЕРИАЛА, при условии, что:

а)	упаковка сохраняет радиоактивное содержимое в обычных условиях перевозки;  и

b)	упаковка имеет маркировку "РАДИОАКТИВНО", нанесенную на внутренней поверхности таким образом, чтобы при вскрытии упаковки было видно предупреждение о присутствии в ней радиоактивного материала.

2.2.7.2.4.1.5	Порожний упаковочный комплект, ранее содержавший радиоактивный материал с активностью, не превышающей предела, указанного в колонке 4 таблицы 2.2.7.2.4.1.2, может быть отнесен к № ООН 2908 РАДИОАКТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ, ОСВОБОЖДЕННАЯ УПАКОВКА - ПОРОЖНИЙ УПАКОВОЧНЫЙ КОМПЛЕКТ, при условии, что:

а)	он в хорошем состоянии и надежно закрыт;

b)	внешняя поверхность любой детали с ураном или торием в его конструкции закрыта неактивной оболочкой, изготовленной из металла или какого-либо другого прочного материала;

c)	уровень нефиксированного радиоактивного загрязнения внутренних поверхностей при усреднении по любому участку в 300 см2 не превышает:

i)	400 Бк/см2 для бета- и гамма-излучателей и для альфа-излучателей низкой токсичности;  и

ii)	40 Бк/см2 для всех других альфа-излучателей;  и

d)	любые знаки опасности, которые могли быть нанесены на него в соответствии с пунктом 5.2.2.1.11.1, больше не будут видны.

2.2.7.2.4.1.6	Изделия, изготовленные из природного урана, обедненного урана или природного тория, и изделия, в которых единственным радиоактивным материалом является необлученный природный уран, необлученный обедненный уран или необлученный природный торий, могут быть отнесены к № ООН 2909 РАДИОАКТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ, ОСВОБОЖДЕННАЯ УПАКОВКА - ИЗДЕЛИЯ, ИЗГОТОВЛЕННЫЕ ИЗ ПРИРОДНОГО УРАНА или ОБЕДНЕННОГО УРАНА или ПРИРОДНОГО ТОРИЯ, при условии, что внешняя поверхность урана или тория закрыта неактивной оболочкой, изготовленной из металла или какого-либо другого прочного материала.

2.2.7.2.4.2	Классификация в качестве материала с низкой удельной активностью (LSA)

Радиоактивный материал может быть классифицирован в качестве материала LSA только в том случае, если выполнены условия пунктов 2.2.7.2.3.1 и 4.1.9.2 ДОПОГ.

2.2.7.2.4.3	Классификация в качестве объекта с поверхностным радиоактивным загрязнением (SCO)

Радиоактивный материал может быть классифицирован в качестве SCO только в том случае, если выполнены условия пунктов 2.2.7.2.3.2.1 и 4.1.9.2 ДОПОГ.

2.2.7.2.4.4	Классификация в качестве упаковки типа А

Упаковки, содержащие радиоактивный материал, могут быть классифицированы как упаковки типа А при соблюдении следующих условий:

Упаковки типа A не должны содержать активность, превышающую следующие значения:

a)	для радиоактивного материала особого вида – A1;  или

b)	для всех других радиоактивных материалов – A2.

В отношении смесей радионуклидов, состав и соответствующая активность которых известны, к радиоактивному содержимому упаковки типа A применяется следующее условие:

,

где:	B(i)	активность i-го радионуклида в качестве радиоактивного материала особого вида;

A1(i)	значение A1 для i-го радионуклида;

C(j)	активность j-го радионуклида в качестве материала, иного, чем радиоактивный материал особого вида;

A2(j)	значение A2 для j-го радионуклида.

2.2.7.2.4.5	Классификация гексафторида урана

Гексафторид урана должен относиться только к № ООН 2977 РАДИОАКТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ, УРАНА ГЕКСАФТОРИД, ДЕЛЯЩИЙСЯ или № ООН 2978 РАДИОАКТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ, УРАНА ГЕКСАФТОРИД, неделящийся или делящийся-освобожденный.

2.2.7.2.4.5.1	Упаковки с гексафторидом урана не должны содержать:

а)	массы гексафторида урана, отличающейся от массы, разрешенной для данной конструкции упаковки;

b)	массы гексафторида урана, превышающей значение, которое привело бы к образованию незаполненного объема менее 5% при максимальной температуре упаковки, которая указывается для производственных систем, где будет использоваться данная упаковка; или

с)	гексафторида урана в нетвердом состоянии или при внутреннем давлении в упаковке выше атмосферного во время ее предъявления к перевозке.

2.2.7.2.4.6	Классификация в качестве упаковки типа В(U), типа B(М) или типа С

2.2.7.2.4.6.1	Упаковки, не классифицированные иным образом в подразделе 2.2.7.2.4 (2.2.7.2.4.1-2.2.7.2.4.5), должны классифицироваться в соответствии с сертификатом об утверждении упаковки, выданным компетентным органом страны происхождения конструкции.

2.2.7.2.4.6.2	Упаковка может быть классифицирована в качестве упаковки типа B(U) только в том случае, если она не содержит:

a)	активности, превышающей значения, разрешенные для данной конструкции упаковки;

b)	радионуклидов, отличающихся от тех, которые разрешены для данной конструкции упаковки; или

c)	содержимого, форма либо физическое или химическое состояние которого отличается от тех, которые разрешены для данной конструкции упаковки,

что указывается в сертификате об утверждении.

2.2.7.2.4.6.3	Упаковка может быть классифицирована в качестве упаковки типа B(M) только в том случае, если она не содержит:

a)	активности, превышающей значения, разрешенные для данной конструкции упаковки;

b)	радионуклидов, отличающихся от тех, которые разрешены для данной конструкции упаковки; или

c)	содержимого, форма либо физическое или химическое состояние которого отличается от тех, которые разрешены для данной конструкции упаковки,

что указывается в сертификате об утверждении.

2.2.7.2.4.6.4	Упаковка может быть классифицирована в качестве упаковки типа С только в том случае, если она не содержит:

a)	активности, превышающей значения, разрешенные для данной конструкции упаковки;

b)	радионуклидов, отличающихся от тех, которые разрешены для данной конструкции упаковки; или

c)	содержимого, форма либо физическое или химическое состояние которого отличается от тех, которые разрешены для данной конструкции упаковки,

что указывается в сертификате об утверждении.

2.2.7.2.5	Специальные условия

Радиоактивный материал должен классифицироваться как транспортируемый в специальных условиях, когда он предназначен для перевозки в соответствии с разделом 1.7.4".

2.2.8.1.6 c)	Первая поправка, касающаяся второго подпункта первого предложения, не относится к тексту на русском языке;  в конце первого предложения включить фразу "при испытаниях на обоих материалах".

В конце добавить новое примечание следующего содержания:

"ПРИМЕЧАНИЕ:  Если результаты первоначального испытания либо стали, либо алюминия указывают на то, что испытуемое вещество является коррозионным, то проведения дополнительного испытания на другом из этих металлов не требуется".

2.2.8.3	В сноске а заменить слова ", контейнера или транспортной единицы" словами "или грузовой транспортной единицы".

2.2.9.1.7 	Включить следующее новое первое предложение:  "Термин "литиевая батарея" охватывает все элементы и батареи, содержащие литий в любом виде".

В начале нового первого предложения заменить "Литиевые элементы и батареи" на "Они".

2.2.9.1.9	Изменить следующим образом:

"2.2.9.1.9	(Зарезервирован)".

2.2.9.1.10	Изменить следующим образом:

"2.2.9.1.10.1	В случае перевозки в упаковках опасными для окружающей среды (водной среды) считаются вещества, растворы и смеси, отвечающие критериям острой токсичности 1, хронической токсичности 1 или хронической токсичности 2, предусмотренным в главе 2.4 (см. также пункт 2.1.3.8).  Вещества, которые не могут быть отнесены к другим классам ВОПОГ или к другим позициям класса 9 и которые отвечают этим критериям, должны быть отнесены к № ООН 3077 ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ, ОПАСНОЕ ДЛЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, Н.У.К., или № ООН 3082 ВЕЩЕСТВО ЖИДКОЕ, ОПАСНОЕ ДЛЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, Н.У.К., и им должна быть назначена группа упаковки III.

2.2.9.1.10.2	В случае перевозки танкерами опасными для окружающей среды считаются вещества, растворы и смеси, указанные в пункте 2.2.9.1.10.1, а также вещества, их растворы и смеси, отвечающие критериям острой токсичности 2 или острой токсичности 3 или хронической токсичности 3 главы 2.4.

К группе "N1" относится вещество, классифицированное как опасное для окружающей среды и отвечающее критериям класса 1 по острой токсичности или класса 1 по хронической токсичности.

К группе "N2" относится вещество, классифицированное как опасное для окружающей среды и отвечающее критериям класса 2 или 3 по хронической токсичности.

К группе "N3" относится вещество, классифицированное как опасное для окружающей среды и отвечающее критериям класса 2 или 3 по острой токсичности.

Вещества, отвечающие критериям, предусмотренным в пункте 2.2.9.1.10 должны быть отнесены к № ООН 3082 ВЕЩЕСТВО ЖИДКОЕ, ОПАСНОЕ ДЛЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, Н.У.К., или № ООН 3077 ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ, ОПАСНОЕ ДЛЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, Н.У.К., РАСПЛАВЛЕННОЕ.  Вещества, отвечающие дополнительным критериям, предусмотренным в настоящем пункте, должны быть отнесены к идентификационному номеру 9005 ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ, ОПАСНОЕ ДЛЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, Н.У.К., РАСПЛАВЛЕННОЕ, или 9006 ВЕЩЕСТВО ЖИДКОЕ, ОПАСНОЕ ДЛЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, Н.У.К.

2.2.9.1.10.3	Независимо от положений пункта 2.2.9.1.10.1,

a)	вещества, которые не могут быть отнесены к другим позициям, кроме № ООН 3077 и 3082 класса 9, или к другим позициям классов 1-8, но которые в директиве 67/548/EEC Совета от 27 июня 1967 года о сближении законов, правил и административных положений, касающихся классификации, упаковки и маркировки опасных веществ(, с поправками, идентифицируются как вещества, для обозначения которых предписана буква N "Опасные для окружающей среды" (R50;  R50/53;  R51/53);  и

b)	растворы и смеси веществ (такие, как препараты и отходы), для обозначения которых предписана буква N "Опасные для окружающей среды" (R50;  R50/53;  R51/53) в директиве 67/548/EEC, с поправками, и для обозначения которых в соответствии с директивой 1999/45/EC Европейского парламента и Совета от 31 мая 1999 года о сближении законов, правил и административных положений государств-членов, касающихся классификации, упаковки и маркировки опасных препаратов(, с поправками, также предписана буква N "Опасные для окружающей среды" (R50;  R50/53;  R51/53) и которые не могут быть отнесены к другим позициям класса 9, кроме № ООН 3077 и 3082, или к другим позициям классов 1-8,

должны быть отнесены к № ООН 3077 или 3082 класса 9 в зависимости от конкретного случая".

2.2.9.1.10.4 	Включить следующую схему:

Схема принятия решения о классификации веществ, опасных для окружающей среды

2.2.9.1.14 		Добавить в конце следующие две позиции:

"-	идентификационный номер 9005, ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ, ОПАСНОЕ ДЛЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, Н.У.К., РАСПЛАВЛЕННОЕ, которое не может быть отнесено к № ООН 3077;

-	идентификационный номер 9006, ВЕЩЕСТВО ЖИДКОЕ, ОПАСНОЕ ДЛЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, Н.У.К., которое не может быть отнесено к № ООН 3082".

2.2.2.9.1.15	Изменить следующим образом:

"2.2.9.1.15		Если это указано в колонке 4 таблицы А главы 3.2, веществам и изделиям класса 9 назначается одна из следующих групп упаковки в зависимости от степени опасности, которой они характеризуются:

группа упаковки II:  вещества со средней степенью опасности;

группа упаковки III:  вещества с низкой степенью опасности".

2.2.9.3	В разделе "Литиевые батареи", классификационный код М4:

После трех существующих позиций добавить фразу "(включая батареи из литиевого сплава)" и добавить следующие новые позиции:

"3480	БАТАРЕИ ИОННО-ЛИТИЕВЫЕ (включая батареи ионно-литиевые полимерные)

3481		БАТАРЕИ ИОННО-ЛИТИЕВЫЕ, СОДЕРЖАЩИЕСЯ В ОБОРУДОВАНИИ (включая батареи ионно-литиевые полимерные), или

3481		БАТАРЕИ ИОННО-ЛИТИЕВЫЕ, УПАКОВАННЫЕ С ОБОРУДОВАНИЕМ (включая батареи ионно-литиевые полимерные)".

Глава 2.3

2.3.5		Исключить.

2.3.6		Изменить нумерацию 2.3.6 на 2.3.5 и заменить рисунок 2.3.6 рисунком 2.3.5 (два раза).

Глава 2.4

2.4		Добавить новую главу 2.4 следующего содержания:

«2.4			КРИТЕРИИ, КАСАЮЩИЕСЯ ВЕЩЕСТВ, ОПАСНЫХ ДЛЯ 	ВОДНОЙ СРЕДЫ

2.4.1			Общие определения

2.4.1.1	Вещества, опасные для окружающей среды, включают, в частности, жидкие или твердые вещества - загрязнители водной среды, а также растворы и смеси этих веществ (такие, как препараты и отходы).  Для целей этой главы "вещество" означает химические элементы и их соединения в естественном состоянии или полученные в результате любого технологического процесса, включая любые добавки, необходимые для обеспечения устойчивости продукта, и любые примеси, образовавшиеся в результате технологического процесса, но исключая любой растворитель, который может быть отделен без уменьшения устойчивости вещества или изменения его состава.

2.4.1.2	Под водной средой можно понимать водные организмы, живущие в воде, и водную экосистему, частью которой они являются(.  Таким образом, опасность определяется на основе токсичности данного вещества или смеси в водной среде, хотя эта оценка может меняться с учетом дополнительной информации о разложении и биоаккумуляции.

      - Хотя описанная ниже процедура классификации предназначена для применения ко всем веществам и смесям, следует признать, что в некоторых случаях, например в случае металлов или малорастворимых неорганических соединений, понадобятся специальные указания((.

2.4.1.4		Сокращения или термины, используемые в настоящем разделе, означают следующее:

-	ФБК:  фактор биоконцентрации;

-	БПК:  биохимическая потребность в кислороде;

-	ХПК:  химическая потребность в кислороде;

-	НЛП:  надлежащая лабораторная практика;

-	ЭК50:  эффективная концентрация вещества, воздействие которой соответствует 50% максимальной реакции;

-	ЭсК50:  ЭК50 с учетом снижения скорости роста;

-	Ков:  коэффициент распределения октанол/вода;

-	ЛК50 (50-процентная летальная концентрация):  концентрация вещества в воде, вызывающая гибель 50% (половины) группы подопытных животных;

-	Л(Э)К50:  ЛК50 или ЭК50;

-	NOEC:  концентрация, не вызывающая видимого эффекта;

-	Руководящие принципы испытаний ОЭСР:  Руководящие принципы испытаний, опубликованные Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

2.4.2		Определения и требования в отношении данных

2.4.2.1		Основными элементами классификации веществ, опасных для окружающей среды (водной среды), являются:

-	острая токсичность в водной среде;

-	способность к биологической аккумуляции или фактическая биологическая аккумуляция;

-	разложение (биологическое или небиологическое) применительно к органическим химическим веществам;  и

-	хроническая токсичность в водной среде.

2.4.2.2		Несмотря на то, что предпочтение отдается данным, полученным с помощью методов испытаний, согласованных на международном уровне, на практике можно также использовать данные, полученные с помощью национальных методов, если такие методы считаются равноценными.  Как правило, данные о токсичности для пресноводных и морских видов могут считаться равноценными, и такие данные предпочтительно получать на основе использования Руководящих принципов испытаний ОЭСР или равноценных методов в соответствии с принципами надлежащей лабораторной практики (НЛП).  Если таких данных не имеется, то классификация должна основываться на наилучших имеющихся данных.

2.4.2.3		Острая токсичность в водной среде обычно определяется с использованием значений ЛК50 для рыб при 96-часовом воздействии (руководящий принцип испытаний ОЭСР 203 или равноценный метод), значений ЭК50 для ракообразных при 48-часовом воздействии (руководящий принцип испытаний ОЭСР 202 или равноценный метод) и/или значений ЭК50 для водорослей при 72- или 96-часовом воздействии (руководящий принцип испытаний ОЭСР 201 или равноценный метод).  Эти виды рассматриваются в качестве заменителей всех водных организмов.  Могут также учитываться данные о других видах, таких, как Lemna, если имеется подходящая методология испытаний.

2.4.2.4		Биоаккумуляция означает чистый результат поглощения, трансформации и элиминации вещества в организме всеми способами воздействия (т.е. через воздух, воду, отложения/почву и пищу).

Способность к биологической аккумуляции определяется, как правило, с использованием коэффициента распределения октанол/вода, который обычно выражается как log Kов и определяется в соответствии с руководящим принципом испытаний ОЭСР 107 или 117.  Хотя этот коэффициент отражает способность к биоаккумуляции, фактор биоконцентрации (ФБК), полученный экспериментальным путем, является более точным показателем и, если он имеется, ему должно отдаваться предпочтение.  ФБК определяется в соответствии с руководящим принципом испытаний ОЭСР 305.

2.4.2.5		Разложение в окружающей среде может быть биологическим или небиологическим (например, гидролиз), и используемые критерии отражают этот факт.  Быстрое биологическое разложение легче всего определяется с помощью испытаний ОЭСР на способность к биоразложению (руководящий принцип испытаний ОЭСР 301 (А-F)).  Принятые для этих испытаний показатели быстрого разложения могут считаться действительными для большинства типов водной среды.  Поскольку эти испытания проводятся в пресной воде, учитываются также результаты, полученные в соответствии с руководящим принципом испытаний ОЭСР 306, который в большей степени подходит для морской среды.  Если таких данных не имеется, то свидетельством быстрого разложения считается коэффициент БПК (5 дней)/ХПК, составляющий не менее 0,5.  Небиологическое разложение, например гидролиз, биологическое и небиологическое первичное разложение, разложение в неводной среде и доказанное быстрое разложение в окружающей среде могут комплексно учитываться при определении способности к быстрому разложению*.

Вещества считаются способными к быстрому разложению в окружающей среде, если удовлетворены следующие критерии:

а)	если в течение 28-дневного периода исследований способности к быстрому биологическому разложению достигнуты следующие уровни разложения:

i)	при испытаниях, основанных на растворенном органическом углероде:  70%;

ii)	при испытаниях, основанных на потере кислорода или выделении диоксида углерода:  60% от расчетного максимального уровня.

Эти уровни биологического разложения должны быть достигнуты в течение 10 дней с момента начала разложения, за который принимается момент, когда разложение достигло 10%;  или

b)	если, когда имеются данные только о БПК и ХПК, коэффициент БПК5/ХПК (0,5;  или

с)	если имеются иные убедительные научные данные, свидетельствующие о том, что вещество или смесь подвержены деградации (биотической и/или абиотической) в водной среде до уровня свыше 70% в течение 28-дневного периода.

2.4.2.6		Данные о хронической токсичности имеются в меньшем объеме по сравнению с данными об острой токсичности, и процедуры соответствующих испытаний в меньшей степени стандартизированы.  Допускается использование данных, полученных в соответствии с руководящими принципами испытаний ОЭСР 210 (ранняя стадия жизни рыб) или 211 (размножение дафний) и 201 (торможение роста водорослей).  Могут использоваться и другие проверенные и международно признанные испытания.  Должны использоваться данные о "концентрациях, не вызывающих видимого эффекта" (NOEC), или другие равноценные данные о Л(Э)Кх.

2.4.3		Категории и критерии классификации опасности веществ

ПРИМЕЧАНИЕ:  Категория 4 по хронической токсичности, предусмотренная в главе 4.1 СГС, приводится в настоящем разделе для информации, хотя в рамках ВОПОГ она не применяется.

2.4.3.1		Опасными для окружающей среды (водной среды) считаются:

а)	в случае перевозки в упаковках - вещества, отвечающие критериям острой токсичности 1, хронической токсичности 1 или хронической токсичности 2 в соответствии с приведенными ниже таблицами;  и

b)	в случае перевозки танкерами - вещества, отвечающие критериям острой токсичности 1, 2 или 3 либо хронической токсичности 1, 2 или 3 в соответствии с приведенными ниже таблицами.

Острая токсичность

Категория: Острая токсичность 1 ЛК50 при 96-часовом воздействии (для рыб) < 1 мг/л и/или ЭК50 при 48-часовом воздействии (для ракообразных) < 1 мг/л и/или ЭсК50 при 72- или 96-часовом воздействии < 1 мг/л (для водорослей и других водных растений)

Категория: Острая токсичность 2 ЛК50 при 96-часовом воздействии (для рыб) > 1 – < 10 мг/л и/или ЭК50 при 48-часовом воздействии (для ракообразных) > 1 – < 10 мг/л и/или ЭсК50 при 72- или 96-часовом воздействии > 1 – < 10 мг/л (для водорослей и других водных растений)

Категория: Острая токсичность 3 ЛК50 при 96-часовом воздействии (для рыб) > 10 – < 100 мг/л и/или ЭК50 при 48-часовом воздействии (для ракообразных) > 10 – < 100 мг/л и/или ЭсК50 при 72- или 96-часовом воздействии > 10 – < 100 мг/л (для водорослей и других водных растений)

Хроническая токсичность

Категория: Хроническая токсичность 1 ЛК50 при 96-часовом воздействии (для рыб) < 1 мг/л и/или ЭК50 при 48-часовом воздействии (для ракообразных) < 1 мг/л и/или ЭсК50 при 72- или 96-часовом воздействии < 1 мг/л (для водорослей и других водных растений) и вещества, не подвергающиеся быстрой деградации и/или log Kов > 4 (кроме случаев, когда установленный экспериментальным путем ФБК <500).

Категория: Хроническая токсичность 2 ЛК50 при 96-часовом воздействии (для рыб) > 1 – < 10 мг/л и/или ЭК50 при 48-часовом воздействии (для ракообразных) > 1 – < 10 мг/л и/или ЭсК50 при 72- или 96-часовом воздействии > 1 – < 10 мг/л (для водорослей и других водных растений) и вещества, не подвергающиеся быстрой деградации и/или log Kов > 4 (кроме случаев, когда установленный экспериментальным путем ФБК <500), за исключением случаев, когда NOEC для хронической токсичности >1 мг/л.

Категория: Хроническая токсичность 3 ЛК50 при 96-часовом воздействии (для рыб) > 10 – < 100 мг/л и/или ЭК50 при 48-часовом воздействии (для ракообразных) > 10 – < 100 мг/л и/или ЭсК50 при 72- или 96-часовом воздействии > 10 – < 100 мг/л (для водорослей и других водных растений) и вещества, не подвергающиеся быстрой деградации и/или log Kов > 4 (кроме случаев, когда установленный экспериментальным путем ФБК <500), за исключением случаев, когда NOEC для хронической токсичности >1 мг/л.

Категория: Хроническая токсичность 4 Плохо растворимые вещества, для которых не установлено наличия острой токсичности при уровнях концентрации вплоть до растворимости в воде и которые не являются быстроразлагающимися и имеют log Kов > 4, что указывает на потенциал биоаккумуляции, относятся к этому классу, если не существует других научных фактов, свидетельствующих о ненужности классификации опасности. Такое подтверждение могло бы включать определенный экспериментальным путем ФБК < 500 или хроническую токсичность NOEC > 1 мг/л, или доказательство быстрой деградации в окружающей среде. Вещества, относящиеся только к категории хронической токсичности 4, не считаются опасными для окружающей среды по смыслу ВОПОГ.

2.4.4			Классы и критерии классификации опасности смесей

ПРИМЕЧАНИЕ:  Категория  хронической токсичности 4, предусмотренная в главе 4.1 СГС, приводится в настоящем разделе для информации, хотя в рамках ВОПОГ она не применяется.

2.4.4.1		В системе классификации смесей применяются все категории классификации, используемые для веществ:  категории острой токсичности 1 - 3 и категории хронической токсичности 1 - 4.  Чтобы использовать все имеющиеся данные для целей классификации свойств смеси, опасных для окружающей водной среды, необходимо исходить из следующего предположения и в надлежащих случаях применять его.

"Соответствующими компонентами" смеси являются компоненты, которые присутствуют в концентрации, равной по меньшей мере 1% (по массе), если нет оснований полагать (например, в случае высокотоксичных компонентов), что компонент, присутствующий в концентрации менее 1%, может, тем не менее, оправдывать классификацию смеси ввиду опасности, которую она представляет для водной среды.

2.4.4.2			Классификация опасностей для водной среды осуществляется по принципу ярусов и зависит от типа имеющейся информации о самой смеси и о ее компонентах.  Элементы этого ярусного подхода включают:

а)	классификацию, основанную на испытанных смесях;

b)	классификацию, основанную на принципах экстраполирования;

с)	использование "суммирования классифицированных компонентов" и/или "формулы аддитивности".

На нижеприведенном рис. 2.4.4.2 показана процедура, которой надлежит следовать.

Рисунок 2.4.4.2:  Ярусный подход к классификации смесей в зависимости от их острой и хронической токсичности в водной среде

| Имеющиеся экспериментальные данные о токсичности смеси в водной среде в целом |
| --- |
|  | Нет |  | Да | КЛАССИФИЦИРОВАТЬ в зависимости от опасности острой/ хронической токсичности (2.4.4.3) |
| Имеются достаточные данные о схожих смесях для оценки опасностей | Да | Применять принципы интерполирования (2.4.4.4) |  | КЛАССИФИЦИРОВАТЬ в зависимости от опасности острой/ хронической токсичности |
| Нет |  |  |  |  |
| Для всех соответствующих компонентов имеются данные о токсичности в водной среде или данные о классификации | Да | Применять метод суммирования классифицированных инструментов (2.4.4.6.1-2.4.4.6.4), используя: a) Процентное содержание всех компонентов, классифицированных как "хронически токсичные"; b) Процентное содержание компонентов, классифицированных как "остро токсичные"; c) Процентное содержание компонентов, для которых существуют данные об их острой токсичности: применять формулу аддитивности (2.4.4.5.2) и перевести полученное значение Л(Э)К50 в соответствующую категорию острой токсичности. |  | КЛАССИФИЦИРОВАТЬ в зависимости от опасности острой/ хронической токсичности |
| Нет |  |  |  |  |
| Использовать имеющиеся данные об опасности известных компонентов | Да | Применять метод суммирования и формулу аддитивности (2.4.4.6.1-2.4.4.6.4) и применять пункт 2.4.4.6.5 |  | КЛАССИФИЦИРОВАТЬ в зависимости от опасности острой/ хронической токсичности |

2.4.4.3		Классификация опасности смесей, когда имеются данные о смеси в целом

2.4.4.3.1		Если смесь в целом была испытана для определения ее токсичности для водной среды, то ее можно классифицировать в соответствии с критериями, принятыми для веществ, но только в том, что касается острой токсичности.  Эта классификация основывается на данных, касающихся рыб, ракообразных и водорослей и растений.  Классифицировать смеси как хронически токсичные, используя данные ЛК50 или ЭК50 для смеси в целом нельзя, так как для этого требуются одновременно данные о токсичности смеси и данные о ее преобразованиях в окружающей среде, тогда как данных о способности смесей в целом к разложению и о их биоаккумуляции не имеется.  Применять критерии отнесения к категориям "хроническая токсичность" нельзя, поскольку данные испытаний смесей на способность к разложению и на биоаккумуляцию не поддаются интерпретации;  они имеют смысл лишь для отдельных веществ.

2.4.4.3.2			Если имеются экспериментальные данные об острой токсичности (ЛК50 или ЭК50) смеси в целом, то надлежит использовать эти данные и сведения о классификации компонентов как хронически токсичных для окончательной классификации испытанных смесей в соответствии с нижеследующей процедурой.  Если имеются также данные о хронической (долгосрочной) токсичности (NOEC), то их надлежит использовать в дополнение к упомянутым данным.

a)	Л(Э)К50 (ЛК50 или ЭК50) испытанной смеси (100 мг/л, а значение NOEC испытанной смеси (1,0 мг/л или неизвестно:

i)	отнести смесь к категории "острая токсичность 1";

ii)	применять принцип суммирования классифицированных компонентов (см. пункт 2.4.4.6) для отнесения смеси к категории "хроническая токсичность" (хроническая токсичность 1 - 4 или не классифицировать смесь как хронически токсичную, если в этом нет необходимости).

b)	Л(Э)К50 испытанной смеси (100 мг/л, а значение NOEC испытанной смеси (1,0 мг/л:

i)	отнести смесь к категории "острая токсичность 1, 2 или 3";

ii)	применять принцип суммирования классифицированных компонентов (см. пункт 2.4.4.6) для отнесения смеси к категории "хроническая токсичность 1".  Если смесь не входит в эту категорию, то в этом случае нет необходимости классифицировать ее как хронически токсичную.

c)	Л(Э)К50 испытанной смеси ( 100 мг/л или превышает показатель растворимости в воде, а значение NOEC испытанной смеси ( 1,0 мг/л или неизвестно:

i)	нет необходимости относить смесь к категории опасности "острая токсичность";

ii)	применять принцип суммирования классифицированных компонентов (см. пункт 2.4.4.6) для отнесения смеси к категории "хроническая токсичность" (хроническая токсичность 4 или не классифицировать смесь как хронически токсичную, если в этом нет необходимости.

d)	Л(Э)К50 испытанной смеси ( 100 мг/л или превышает показатель растворимости в воде, а значение NOEC испытанной смеси ( 1,0 мг/л:

-	нет необходимости относить смесь к какой-либо категории опасности острой или хронической токсичности.

2.4.4.4		Классификация опасности смесей, когда отсутствуют данные о смеси в целом:  принципы экстраполирования

2.4.4.4.1		Если сама смесь не была испытана для определения ее опасности в водной среде, но имеются достаточные данные об отдельных компонентах и о схожих испытанных смесях для правильной оценки опасных свойств этой смеси, то эти данные надлежит использовать в соответствии со следующими принятыми правилами экстраполирования.  Это позволяет обеспечить максимальное использование в процессе классификации имеющихся данных для оценки опасных свойств смеси без проведения дополнительных испытаний на животных.

2.4.4.4.2		Разбавление

2.4.4.4.2.1		Если смесь образована путем разбавления другой классифицированной смеси или вещества с помощью разбавителя, который отнесен к равноценной или более низкой категории опасности для водной среды по сравнению с наименее токсичным исходным компонентом и который, как предполагается, не влияет на опасность других компонентов в водной среде, то эта смесь классифицируется как смесь, равноценная исходной смеси или исходному веществу.

2.4.4.4.2.2		Если смесь образована путем разбавления другой классифицированной смеси или вещества с помощью воды или другого совершенно нетоксичного материала, то токсичность этой смеси рассчитывается исходя из токсичности исходной смеси или исходного вещества.

2.4.4.4.3		Различия между партиями продукции

Можно исходить из того, что токсичность для водной среды одной партии сложной смеси в основном равноценна токсичности другой партии того же коммерческого продукта, произведенной тем же предприятием-изготовителем или под его контролем, за исключением случаев, когда имеются основания полагать, что существует значительное различие, изменяющее токсичность данной партии для водной среды.  В таких случаях требуется проводить новую классификацию.

2.4.4.4.4		Концентрация смесей, отнесенных к наиболее токсичным категориям (хроническая токсичность 1 и острая токсичность 1).

Если смесь отнесена к категориям "хроническая токсичность 1" и/или "острая токсичность 1", а концентрация компонентов смеси, отнесенных к этим же категориям токсичности, повышается, то более концентрированная смесь остается в той же классификационной категории, что и исходная смесь, без проведения дополнительных испытаний.

2.4.4.4.5		Интерполирование внутри одной категории токсичности

Если смеси А и В относятся к одной и той же классификационной категории, а смесь С состоит из токсически активных компонентов в концентрации, промежуточной между концентрацией компонентов смеси А и концентрацией компонентов смеси В, то смесь С следует относить к той же категории, что и смеси А и В.  При этом следует отметить, что компоненты всех трех смесей идентичны.

2.4.4.4.6		Существенно схожие смеси

В том случае, если:

а)	имеются две смеси:

i)	А + В;

ii)	С + В;

b)	концентрация компонента В является одинаковой в обеих смесях;

с)	концентрация компонента А в смеси i) равна концентрации 	компонента С в смеси ii);

d)	данные, касающиеся классификации опасности компонентов А и С, имеются в наличии и равноценны, т.е. эти два компонента относятся к одному и тому же классу опасности и, как предполагается, не влияют на токсичность смеси В для водной среды,

то нет необходимости испытывать смесь ii), если свойства смеси i) уже определены путем испытаний, и обе смеси должны быть отнесены к одной и той же категории.

2.4.4.5		Классификация смесей, когда имеются данные по всем компонентам или лишь по некоторым компонентам смеси

2.4.4.5.1		Классификация смеси осуществляется на основе суммарной классификации ее компонентов.  Процентная доля компонентов, классифицированных как остро токсичные или хронически токсичные, непосредственно вводится в метод суммирования.  Подробное описание метода суммирования приводится в пунктах 2.4.4.6.1(2.4.4.6.4.

2.4.4.5.2		Смеси часто состоят как из классифицированных компонентов (категории "острая токсичность 1 - 3" и/или "хроническая токсичность 1 - 4"), так и из компонентов, по которым имеются достаточные экспериментальные данные.  Если имеются достаточные данные о токсичности более одного компонента смеси, то совокупная токсичность этих компонентов рассчитывается с использованием нижеследующей формулы аддитивности, и рассчитанная таким образом токсичность используется для отнесения этой части смеси к категории "острая токсичность", которая затем используется в методе суммирования:

,

где:

Ci		= концентрация компонента i (процент по весу);

L(E)C50i	= К50 или ЭК50 (в мг/л) компонента i;

n		= число компонентов;  i составляет от 1 до n;

L(E)C50m	= Л(Э)К50 части смеси, состоящей из компонентов,

по которым имеются экспериментальные данные.

2.4.4.5.3		Если формула аддитивности применяется к какой-либо части смеси, то предпочтительно рассчитывать токсичность этой части смеси, используя для каждого вещества значения токсичности, относящиеся к одному и тому же виду (например, рыбы, дафнии или водоросли), а затем использовать наивысшую (самое низкое значение) из полученных токсичностей (т.е. использовать наиболее чувствительный из этих трех видов).  Однако в том случае, если данные о токсичности каждого компонента относятся не к одному и тому же виду, значения токсичности каждого компонента должны выбираться таким же образом, как и значения токсичности для классификации веществ, т.е. надлежит использовать наивысшую токсичность (для наиболее чувствительного подопытного организма).  Рассчитанная таким образом острая токсичность используется затем для отнесения этой части смеси к категории "острая токсичность 1, 2 или 3" в соответствии с теми же критериями, что и критерии, принятые для веществ.

2.4.4.5.4	Если смесь можно классифицировать несколькими методами, то используется метод, позволяющий дать наиболее осторожную оценку.

2.4.4.6	Метод суммирования

2.4.4.6.1	Процедура классификации

Как правило, более строгая классификация смеси отменяет менее строгую классификацию, например отнесение к категории "хроническая токсичность 1" отменяет отнесение к категории "хроническая токсичность 2".  Как следствие, процедура классификации завершается, если она приводит к категории "хроническая токсичность 1".  Поскольку более строгой классификации, чем категория "хроническая токсичность 1", не существует, продолжать процедуру классификации нет смысла.

2.4.4.6.2	Отнесение к категории "острая токсичность 1"

2.4.4.6.2.1		Во-первых, учитываются все компоненты, отнесенные к категории "острая токсичность 1".  Если сумма этих компонентов ≥ 25%, то вся смесь относится к категории "острая токсичность 1".  Если в результате расчетов смесь относится к категории "острая токсичность 1", то процедура классификации считается завершенной.

2.4.4.6.2.2		Если смесь не относится к категории "острая токсичность 1", то рассматривается возможность ее отнесения к категории "острая токсичность 2".  Смесь относится к категории "острая токсичность 2", если 10-кратная сумма всех компонентов, отнесенных к категории "острая токсичность 1", вместе с суммой всех компонентов, отнесенных к категории "острая токсичность 2",  составляет ≥ 25%.  Если в результате расчетов смесь относится к категории "острая токсичность 2", то процедура классификации считается завершенной.

2.4.4.6.2.3		Если смесь не относится ни к категории "острая токсичность 1", ни к категории "острая токсичность 2", то рассматривается возможность ее отнесения к категории "острая токсичность 3".  Смесь относится к категории "острая токсичность 3", если 100-кратная сумма всех компонентов, отнесенных к категории "острая токсичность 1", вместе с 10-кратной суммой всех компонентов, отнесенных к категории "острая токсичность 2", и вместе с суммой всех компонентов, отнесенных к категории "острая токсичность 3", составляет ≥ 25%.

2.4.4.6.2.4		Классификация смесей в зависимости от их острой токсичности путем суммирования классифицированных компонентов кратко изложена в нижеследующей таблице 2.4.4.6.2.4.

Таблица 2.4.4.6.2.4:	Классификация смесей в зависимости от их острой токсичности путем суммирования классифицированных компонентов

| Сумма компонентов, отнесенных к категории: | Смесь относится к категории: |
| --- | --- |
| "острая токсичность 1" ( M* ≥ 25% | "острая токсичность 1" |
| (М ( 10 ( "острая токсичность 1") + "острая токсичность 2" ≥ 25% | "острая токсичность 2" |
| (М ( 100 ( "острая токсичность 1") + (10 ( "острая токсичность 2") + "острая токсичность 3" ≥ 25% | "острая токсичность 3" |

*	Объяснение множителя М см. в пункте 2.4.4.6.4.

2.4.4.6.3		Отнесение к категории хронической токсичности 1, 2, 3 и 4

2.4.4.6.3.1		Во-первых, учитываются все компоненты, отнесенные к категории "хроническая токсичность 1".  Если сумма этих компонентов ≥ 25%, то смесь относится к категории "хроническая токсичность 1".  Если в результате расчетов смесь относится к категории "хроническая токсичность 1", то процедура классификации считается завершенной.

2.4.4.6.3.2		Если смесь не относится к категории "хроническая токсичность 1", то рассматривается возможность ее отнесения к категории "хроническая токсичность 2".  Смесь относится к категории "хроническая токсичность 2", если 10-кратная сумма всех компонентов, отнесенных к категории "хроническая токсичность 1", вместе с суммой всех компонентов, отнесенных к категории "хроническая токсичность 2",  составляет ≥ 25%.  Если в результате расчетов смесь относится к категории "хроническая токсичность 2", то процедура классификации считается завершенной.

2.4.4.6.3.3		Если смесь не относится ни к категории "хроническая токсичность 1", ни к категории " хроническая токсичность 2", то рассматривается возможность ее отнесения к категории " хроническая токсичность 3".  Смесь относится к категории " хроническая токсичность 3", если 100-кратная сумма всех компонентов, отнесенных к категории "хроническая токсичность 1", вместе с 10-кратной суммой всех компонентов, отнесенных к категории "хроническая токсичность 2", и вместе с суммой всех компонентов, отнесенных к категории "хроническая токсичность 3", составляет ≥ 25%.

2.4.4.6.3.4		Если смесь все еще не может быть отнесена к категории "хроническая токсичность 1, 2 или 3", то для целей ВОПОГ нет необходимости рассматривать возможность отнесения данной смеси к категории  "хроническая токсичность 4".  Смесь относится к категории  "хроническая токсичность 4", если сумма процентных долей компонентов, отнесенных к категории "хроническая токсичность 1, 2, 3 или 4", составляет ≥ 25%.

2.4.4.6.3.5		Классификация опасности смесей в зависимости от их хронической токсичности путем суммирования классифицированных компонентов кратко изложена в таблице 2.4.4.6.3.4.

Таблица 2.4.4.6.3.4: 	Классификация смеси в зависимости от ее хронической токсичности путем суммирования классифицированных компонентов

| Сумма компонентов, отнесенных к категории: | Смесь относится к категории: |
| --- | --- |
| "хроническая токсичность 1" ( M* ≥ 25% | "хроническая токсичность 1" |
| (М ( 10 ( "хроническая токсичность 1") + "хроническая токсичность 2" ≥ 25% | "хроническая токсичность 2" |
| (М ( 100 ( "хроническая токсичность 1") + (10 ( "хроническая токсичность 2") + "хроническая токсичность 3" ≥ 25% | "хроническая токсичность 3" |
| "хроническая токсичность 1" + "хроническая токсичность 2" + "хроническая токсичность 3" + "хроническая токсичность 4" ≥ 25% | "хроническая токсичность 4" |

*	Объяснение множителя М см. в пункте 2.4.4.6.4.

2.4.4.6.4		Смеси высокотоксичных компонентов

Компоненты, отнесенные к категории "острая токсичность 1" и оказывающие токсичное воздействие при концентрациях, которые значительно ниже 1 мг/л, могут повлиять на токсичность смеси, и поэтому им придается большее значение при проведении суммирования.  Если смесь содержит компоненты, отнесенные к категории "острая токсичность 1" или "хроническая токсичность 1", то применяется ярусный подход, описанный в пунктах 2.4.4.6.2 и 2.4.4.6.3, путем умножения концентраций компонентов, отнесенных к категории "острая токсичность 1", на соответствующий множитель для получения взвешенной суммы, вместо простого сложения процентов.  Другими словами, концентрация компонента, отнесенного к категории "острая токсичность 1" в левой колонке таблицы 2.4.4.6.2.4, и концентрация компонента, отнесенного к категории "хроническая токсичность 1" в левой колонке таблицы 2.4.4.6.3.4, умножаются на соответствующий множитель.  Множители, применяемые к этим компонентам, определяются с учетом значения токсичности, как это кратко изложено в нижеследующей таблице 2.4.4.6.4.  Поэтому для классификации смеси, содержащей компоненты, отнесенные к категориям "острая токсичность 1"/"хроническая токсичность 1", классификатор должен знать значение множителя М, чтобы применить метод суммирования.  В качестве альтернативы может быть использована формула аддитивности (см. пункт 2.4.4.5.2), когда имеются данные о токсичности всех высокотоксичных компонентов смеси и существуют убедительные доказательства того, что все остальные компоненты - включая те из них, по которым не имеется данных об острой токсичности, - малотоксичны или совсем не токсичны и не повышают в значительной мере опасность этой смеси для окружающей среды.

Таблица 2.4.4.6.4:  Множители для высокотоксичных ингредиентов смесей

| Значение Л(Э)К50 | Множитель (М) |
| --- | --- |
| 0,1 < Л(Э)К50 < 1 | 1 |
| 0,01 < Л(Э)К50 < 0,1 | 10 |
| 0,001 < Л(Э)К50 < 0,01 | 100 |
| 0,0001 < Л(Э)К50 < 0,001 | 1 000 |
| 0,00001 < Л(Э)К50 < 0,0001 | 10 000 |
| (продолжать с 10-кратными интервалами) |  |

2.4.4.6.5		Классификация опасности смесей, содержащих ингредиенты, по которым не имеется полезной информации

В случае, если по одному или нескольким соответствующим компонентам смеси не имеется полезной информации об их острой и/или хронической токсичности, делается вывод о том, что эта смесь не может быть отнесена к определенной(ым) категории(ям) опасности.  В такой ситуации классификация смеси должна осуществляться на основе лишь известных компонентов, и в соответствующем документе делается дополнительная запись следующего содержания:  "Данная смесь состоит на х% из компонента(ов), опасность которого(ых) для водной среды неизвестна".».

ЧАСТЬ 3

Изменить заголовок следующим образом:

"ЧАСТЬ 3  Перечень опасных грузов, специальные положения и изъятия, связанные с ограниченными и освобожденными количествами".

Глава 3.2

3.2.1		В пояснительном примечании к колонке 5 заменить "2.2.7.8.4" на "5.1.5.3.4".

Пояснительное примечание к колонке 7 изменить следующим образом:

"Колонка 7 а)	"Ограниченные количества"

В этой колонке указан буквенно-цифровой код, имеющий следующее значение:

-	"LQ0" означает, что для данного опасного груза, упакованного в ограниченных количествах, не существует какого-либо освобождения от действия положений ВОПОГ;

-	все остальные буквенно-цифровые коды, начинающиеся с букв "LQ", означают, что положения ВОПОГ не применяются, если выполнены условия, указанные в главе 3.4.

Колонка 7 b)	"Освобожденные количества"

В этой колонке указан буквенно-цифровой код, имеющий следующее значение:

-	"Е0" означает, что для данного опасного груза, упакованного в освобожденных количествах, не существует какого-либо освобождения от действия положений ВОПОГ;

-	все остальные буквенно-цифровые коды, начинающиеся с буквы "Е", означают, что положения ВОПОГ не применяются, если выполнены условия, указанные в главе 3.5".

Таблица А

Обозначить колонку 7) в качестве 7 а) и включить новую колонку 7 b).  Включить следующий общий заголовок для обеих колонок 7 а) и 7 b):

| Ограниченные и освобожденные количества 3.4.6/ 3.5.1.2 |
| --- |
| 7 а) | 7 b) |

Указать в колонке 7 b) коды Е0-Е5, как это изложено ниже, за исключением грузов, не подпадающих под положения ВОПОГ, и грузов, перевозка которых запрещается ВОПОГ.

Добавить Е0 в колонку 7 b) для:

-	всех грузов классов 1, 5.2, 6.2 и 7;

-	всех грузов класса 2, в отношении которых в колонке 5 указан только знак 2.1;

-	всех грузов класса 2, в отношении которых в колонке 5 указан знак 2.3 (с другим знаком или без другого знака);

-	всех грузов класса 2, в отношении которых в колонке 5 указаны знаки 2.2+5.1, и № ООН 1044, 1950, 2037, 2857 и 3164;

-	№ ООН 1204, 2059, 3064, 3256, 3269, 3343, 3357, 3379 и 3473 класса 3;

-	всех грузов класса 3, группа упаковки I, в отношении которых в колонке 5 указаны знаки 3+6.1, 3+8 или 3+6.1+8;

-	всех грузов класса 4.1, группа упаковки I, и № ООН 2304, 2448, 2555, 2556, 2557, 2907, 3176 (группы упаковки II и III), 3221-3240, 3319 и 3344;

-	всех грузов класса 4.2, группа упаковки I;

-	всех грузов класса 4.3, группа упаковки I, № ООН 3292;

-	всех грузов класса 5.1, группа упаковки I, и № ООН 2426 и 3356;

-	№ ООН 1600, 1700, 2016, 2017, 2312 и 3250 класса 6.1;

-	всех грузов класса 8, группа упаковки I, и № ООН 1774, 2028, 2215 (РАСПЛАВЛЕННЫЙ), 2576, 2794, 2795, 2800, 2803, 2809 и 3028;

-	№ ООН 2990, 3072, 3090, 3091, 3245, 3257, 3258, 3268 и 3316 класса 9.

Добавить Е1 в колонку 7 b) для:

-	всех грузов подкласса 2.2, в отношении которых в колонке 5 указан знак 2.2, за исключением № ООН 1043, 1044, 1950, 2037, 2857 и 3164;

-	всех грузов класса 3, группа упаковки III, в отношении которых в колонке 5 указан только знак 3, за исключением № ООН 2059, 3256 и 3269;

-	всех грузов класса 3, группа упаковки III, в отношении которых в колонке 5 указаны знаки 3+6.1 или 3+8;

-	всех грузов класса 4.1, группа упаковки III, за исключением № ООН 2304, 2448 и 3176;

-	всех грузов класса 4.2, группа упаковки III;

-	всех грузов класса 4.3, группа упаковки III;

-	всех грузов класса 5.1, группа упаковки III;

-	всех грузов класса 6.1, группа упаковки III;

-	всех грузов класса 8, группа упаковки III, за исключением № ООН 2215 (РАСПЛАВЛЕННЫЙ), 2803 и 2809;

-	всех грузов класса 9, группа упаковки III, за исключением № ООН 3257, 3258, 3268 и 3316.

Добавить Е2 в колонку 7 b) для:

-	всех грузов класса 3, группа упаковки II, в отношении которых в колонке 5 указан только знак 3, за исключением № ООН 1204, 2059, 3064, 3269 и 3357;

-	всех грузов класса 3, группа упаковки II, в отношении которых в колонке 5 указаны знаки 3+6.1, 3+6.1+8 или 3+8;

-	всех грузов класса 4.1, группа упаковки II, за исключением № ООН 2555, 2556, 2557, 2907, 3176, 3319 и 3344;

-	всех грузов класса 4.2, группа упаковки II;

-	всех грузов класса 4.3, группа упаковки II, за исключением № ООН 3292;

-	всех грузов класса 5.1, группа упаковки II, за исключением № ООН 3356;

-	всех грузов класса 8, группа упаковки II, за исключением № ООН 1774, 2028 и 2576;

-	всех грузов класса 9, группа упаковки II, за исключением № ООН 3090, 3091 и 3316.

Добавить Е3 в колонку 7 b) для всех грузов класса 3, группа упаковки I, в отношении которых в колонке 5 был указан только знак 3, за исключением № ООН 2059 и 3379.

Добавить Е4 в колонку 7 b) для всех грузов класса 6.1, группа упаковки II, за исключением № ООН 1600, 1700, 2016, 2017, 2312 и 3250.

Добавить Е5 в колонку 7 b) для всех грузов класса 6.1, группа упаковки I.

Добавить специальное положение "274" для всех веществ, для которых в колонке 6 указано специальное положение 61, за исключением № ООН 3048.

Это изменение касается веществ всех групп упаковки под следующими номерами ООН:  2588, 2757-2764, 2771, 2772, 2775-2784, 2786, 2787, 2902, 2903, 2991-2998, 3005, 3006, 3009-3021, 3024-3027, 3345-3352.

Для № ООН 1057 добавить "654" в колонку 6.

# Для № ООН 1170, 1987 и 1993, все группы упаковки:  исключить "330" в колонке 6.

Для № ООН 1250 и 1305:  заменить "I" на "II" в колонке 4 и "LQ3" на "LQ4" в колонке 7 а).

Для № ООН 2913, 3321, 3322, 3324, 3325 и 3326:  включить "336" в колонке 6.

Для № ООН 2916, 2917, 3328 и 3329:  включить "337" в колонке 6.

Для № ООН 3077 и 3082:  добавить "335" в колонку 6.

Для № ООН 3269 (дважды) и 3316 (дважды):  добавить "340" в колонку 6.

Для № ООН 3357:  заменить "LQ4" на "LQ0" в колонке 7 а).

№ ООН 0411	В тексте на французском языке включить ", PENTHRITE" перед ", PETN" в колонке 2.

№ ООН 1017	В колонку 5 добавить "+5.1".  В колонке 3 b) заменить "2ТС" на "2ТОС".

№ ООН 1170	В тексте на французском языке исключить в колонке 2 для группы 				упаковки III:  “ÉTHANOL (ALCOOL ÉTHYLIQUE) ou”

№ ООН 1204	Включить "601" в колонку 6.

№ ООН 1344	В колонке 2 добавить "(КИСЛОТА ПИКРИНОВАЯ)" после "ТРИНИТРОФЕНОЛ".

№ ООН 1474	В колонке 6 добавить "332".

№ ООН 1818	Заменить "LQ22" на "LQ0" в колонке 7 a).

№ ООН 2031	Для группы упаковки II:  в колонку 2 добавить "не менее 65%, но" после "кислоты" и в колонке 5 добавить "+5.1".

№ ООН 2814	В третьей позиции заменить "(только туши животных)" на "(только материалы животного происхождения)" в колонке 2.

№ ООН 2900	В третьей позиции заменить "(только туши животных и отходы)" на "(только материалы животного происхождения)" в колонке 2.

№ ООН 3048	Исключить "61" в колонке 6.

№ ООН 3090 	В колонке 2 изменить наименование и описание следующим образом: "БАТАРЕИ ЛИТИЙ-МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ (включая батареи из литиевого сплава)".

№ ООН 3091	В колонке 2 заменить "ЛИТИЕВЫЕ" на "ЛИТИЙ-МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ" (два раза) и добавить "(включая батареи из литиевого сплава)" после фразы "С ОБОРУДОВАНИЕМ".

№ ООН 3344	В колонке 2 добавить "(ПЕНТАЭРИТРИТОЛТЕТРАНИТРАТА;  ПЭТН)" перед словом "СМЕСЬ".

№ ООН 3468	В колонке 2 добавить в конце следующий текст:  "или ВОДОРОД В СИСТЕМЕ ХРАНЕНИЯ НА ОСНОВЕ МЕТАЛЛГИДРИДОВ, СОДЕРЖАЩЕЙСЯ В ОБОРУДОВАНИИ, или ВОДОРОД В СИСТЕМЕ ХРАНЕНИЯ НА ОСНОВЕ МЕТАЛЛГИДРИДОВ, УПАКОВАННОЙ С ОБОРУДОВАНИЕМ".

№ ООН 3473	В колонке 2 заменить "КАССЕТЫ ТОПЛИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ" на "КАССЕТЫ ТОПЛИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ или КАССЕТЫ ТОПЛИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ, СОДЕРЖАЩИЕСЯ В ОБОРУДОВАНИИ, или КАССЕТЫ ТОПЛИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ, УПАКОВАННЫЕ С ОБОРУДОВАНИЕМ".

Исключить существующие позиции для № ООН 3132 и 3135.

Добавить следующие новые позиции:

| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0505 | СИГНАЛЫ БЕДСТВИЯ, судовые | 1 | 1.4G |  | 1.4 |  | LQ0 | E0 |  | PP |  | LO01 HA01 HA03 HA04 HA05 HA06 | 1 |  |
| 0506 | СИГНАЛЫ БЕДСТВИЯ, судовые | 1 | 1.4S |  | 1.4 |  | LQ0 | E0 |  | PP |  | LO01 HA01 HA03 HA04 HA05 HA06 | 0 |  |
| 0507 | СИГНАЛЫ ДЫМОВЫЕ | 1 | 1.4S |  | 1.4 |  | LQ0 | E0 |  | PP |  | LO01 HA01 HA03 HA04 HA05 HA06 | 0 |  |
| 0508 | 1-ГИДРОКСИБЕНЗОТРИАЗОЛ БЕЗВОДНЫЙ, сухой или увлажненный, с массовой долей воды менее 20% | 1 | 1.3C |  | 1 |  | LQ0 | E0 |  | PP |  | LO01 HA01 HA03 HA04 HA05 HA06 | 3 |  |
| 2031 | КИСЛОТА АЗОТНАЯ, кроме красной дымящей, с содержанием азотной кислоты менее 65% | 8 | C1 | II | 8 |  | LQ22 | E2 | T | PP,EP |  |  | 0 |  |
| 3132 | РЕАГИРУЮЩЕЕ С ВОДОЙ ТВЕРДОЕ ВЕЩЕСТВО ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЕСЯ, Н.У.К. | 4.3 | WF2 | I | 4.3 + 4.1 | 274 | LQ0 | E0 |  | PP,EX,A | VE01 |  | 1 |  |
| 3132 | РЕАГИРУЮЩЕЕ С ВОДОЙ ТВЕРДОЕ ВЕЩЕСТВО ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЕСЯ, Н.У.К. | 4.3 | WF2 | II | 4.3 + 4.1 | 274 | LQ11 | E2 |  | PP,EX,A | VE01 |  | 1 |  |
| 3132 | РЕАГИРУЮЩЕЕ С ВОДОЙ ТВЕРДОЕ ВЕЩЕСТВО ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЕСЯ, Н.У.К. | 4.3 | WF2 | III | 4.3 + 4.1 | 274 | LQ12 | E1 |  | PP,EX,A | VE01 |  | 0 |  |
| 3135 | РЕАГИРУЮЩЕЕ С ВОДОЙ ТВЕРДОЕ ВЕЩЕСТВО САМОНАГРЕВАЮЩЕЕСЯ, Н.У.К. | 4.3 | WS | I | 4.3 + 4.2 | 274 | LQ0 | E0 |  | PP,EX,A | VE01 | HA08 | 0 |  |
| 3135 | РЕАГИРУЮЩЕЕ С ВОДОЙ ТВЕРДОЕ ВЕЩЕСТВО САМОНАГРЕВАЮЩЕЕСЯ, Н.У.К. | 4.3 | WS | II | 4.3 + 4.2 | 274 | LQ11 | E2 |  | PP,EX,A | VE01 | HA08 | 0 |  |
| 3135 | РЕАГИРУЮЩЕЕ С ВОДОЙ ТВЕРДОЕ ВЕЩЕСТВО САМОНАГРЕВАЮЩЕЕСЯ, Н.У.К. | 4.3 | WS | III | 4.3 + 4.2 | 274 | LQ12 | E1 |  | PP,EX,A | VE01 | HA08 | 0 |  |
| 3373 | БИОЛОГИЧЕСКОЕ ВЕЩЕСТВО, КАТЕГОРИЯ В (только материал животного происхождения) | 6.2 | I4 |  | 6.2 | 319 | LQ0 | E0 |  | PP |  |  | 0 |  |
| 3474 | 1-ГИДРОКСИБЕНЗОТРИАЗОЛ БЕЗВОДНЫЙ, УВЛАЖНЕННЫЙ, с массовой долей воды не менее 20% | 4.1 | D | I | 4.1 |  | LQ0 | E0 |  | PP |  |  | 1 |  |
| 3475 | ЭТАНОЛА И ГАЗОЛИНА СМЕСЬ или ЭТАНОЛА И БЕНЗИНА МОТОРНОГО СМЕСЬ или ЭТАНОЛА И ПЕТРОЛА СМЕСЬ с содержанием этанола более 10% | 3 | F1 | II | 3 | 333 | LQ4 | E2 | T | PP,EX, A | VE01 |  | 1 |  |
| 3476 | КАССЕТЫ ТОПЛИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ или КАССЕТЫ ТОПЛИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ, СОДЕРЖАЩИЕСЯ В ОБОРУДОВАНИИ, или КАССЕТЫ ТОПЛИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ, УПАКОВАННЫЕ С ОБОРУДОВАНИЕМ, содержащие вещества, реагирующие с водой | 4.3 | W3 |  | 4.3 | 328 334 | LQ10 LQ11 | E0 |  | PP,EX, A | VE01 | HA08 | 0 |  |
| 3477 | КАССЕТЫ ТОПЛИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ или КАССЕТЫ ТОПЛИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ, СОДЕРЖАЩИЕСЯ В ОБОРУДОВАНИИ, или КАССЕТЫ ТОПЛИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ, УПАКОВАННЫЕ С ОБОРУДОВАНИЕМ, содержащие коррозионные вещества | 8 | C11 |  | 8 | 328 334 | LQ12 LQ13 | E0 |  | PP,EX, |  |  | 0 |  |
| 3478 | КАССЕТЫ ТОПЛИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ или КАССЕТЫ ТОПЛИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ, СОДЕРЖАЩИЕСЯ В ОБОРУДОВАНИИ, или КАССЕТЫ ТОПЛИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ, УПАКОВАННЫЕ С ОБОРУДОВАНИЕМ, содержащие сжиженный воспламеняющий газ | 2 | 6F |  | 2.1 | 328 338 | LQ1 | E0 |  | PP,EX, A | VE01 |  | 1 |  |
| 3479 | КАССЕТЫ ТОПЛИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ или КАССЕТЫ ТОПЛИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ, СОДЕРЖАЩИЕСЯ В ОБОРУДОВАНИИ, или КАССЕТЫ ТОПЛИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ, УПАКОВАННЫЕ С ОБОРУДОВАНИЕМ, содержащие водород в металлгидриде | 2 | 6F |  | 2.1 | 328 339 | LQ1 | E0 |  | PP,EX, A | VE01 |  | 1 |  |
| 3480 | БАТАРЕИ ИОННО-ЛИТИЕВЫЕ (включая батареи ионно-литиевые полимерные) | 9 | M4 | II | 9 | 188 230 310 636 | LQ0 | E0 |  | PP |  |  | 0 |  |
| 3481 | БАТАРЕИ ИОННО-ЛИТИЕВЫЕ, СОДЕРЖАЩИЕСЯ В ОБОРУДОВАНИИ, или БАТАРЕИ ИОННО-ЛИТИЕВЫЕ, УПАКОВАННЫЕ С ОБОРУДОВАНИЕМ (включая батареи ионно-литиевые полимерные) | 9 | M4 | II | 9 | 188 230 636 | LQ0 | E0 |  | PP |  |  | 0 |  |
| 9005 | ВЕЩЕСТВО, ОПАСНОЕ ДЛЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ТВЕРДОЕ, Н.У.К., РАСПЛАВЛЕННОЕ | 9 |  |  | нет |  |  |  | T | PP |  |  | 0 | Опасно только при перевозке танкерами |
| 9006 | ВЕЩЕСТВО, ОПАСНОЕ ДЛЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ЖИДКОЕ, Н.У.К. | 9 |  |  | нет |  |  |  | T | PP |  |  | 0 | Опасно только при перевозке танкерами |

3.2.3			Изменить пояснительное примечание к колонке 5 следующим образом:

Колонка 5    "Виды опасности"

«В этой колонке приведена информация, касающаяся видов опасности, присущих данному опасному веществу.  Эта информация, как правило, основана на знаках опасности, указанных в колонке 5 таблицы А.

Если речь идет о химически неустойчивом веществе, то к этой информации добавляется слово "неуст.".

Если речь идет о веществе или смеси, опасных для водной среды, то к этой информации добавляется код "N1", "N2" или "N3".

Если речь идет о веществе или смеси со свойствами КМР, то к этой информации добавляется код "CMR".

Если речь идет о веществе или смеси, которые остаются на поверхности воды, не испаряются и являются труднорастворимыми в воде или которые опускаются на дно и являются труднорастворимыми, то к этой информации добавляется соответственно код "F" (соответствующий английскому термину "Floater") или "S" (соответствующий английскому термину "Sinker")».

Таблица С 	Заменить следующей таблицей.

| Номер ООН или идентификационный номер вещества | Наименование и описание | Класс | Классификационный код | Группа упаковки | Виды опасности | Тип танкера | Конструкция грузового танка | Тип грузового танка | Оборудование грузового танка | Давление срабатывания быстродействующего выпускного клапана в кПа | Максимальная степень наполнения в % | Относительная плотность при 20°C | Тип устройства при взятии проб | Подпалубное насосное отделение (допускается/ не допускается) | Температурный класс | Группа взрывоопасности | Защита против взрывов (требуется/не требуется) | Требуемое оборудование | Количество синих конусов/огней | Дополнительные требования/замечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 1005 | АММИАК БЕЗВОДНЫЙ | 2 | 2TC |  | 2.3+8+2.1 | G | 1 | 1 | 3 |  | 91 |  | 1 | да | T1 | II A | да | PP, EP, EX, TOX, A | 2 | 1; 31 |
| 1010 | 1,2-БУТАДИЕН СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ | 2 | 2F |  | 2.1+неуст. | G | 1 | 1 |  |  | 91 |  | 1 | да | T2 | II B4) | да | PP, EX, A | 1 | 2; 3; 31 |
| 1010 | 1,3-БУТАДИЕН СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ | 2 | 2F |  | 2.1+неуст.+ CMR | G | 1 | 1 |  |  | 91 |  | 1 | да | T2 | II B | да | PP, EX, A | 1 | 2; 3; 31 |
| 1010 | БУТАДИЕНЫ СТАБИЛИЗИ-РОВАННЫЕ или БУТАДИЕНОВ И УГЛЕВОДОРОДОВ СМЕСЬСТАБИЛИЗИРОВАННАЯ,имеющая при 70°C давление паров, не превышающее 1,1 MПа (11 бар), и имеющая при 50°C плотность не менее 0,525 кг/л | 2 | 2F |  | 2.1+неуст. | G | 1 | 1 |  |  | 91 |  | 1 | да | T2 | II B | да | PP, EX, A | 1 | 2; 3; 31 |
| 1011 | БУТАН | 2 | 2F |  | 2.1+CMR | G | 1 | 1 |  |  | 91 |  | 1 | да | T2 | II A | да | PP, EX, A | 1 | 31; 99 |
| 1012 | 1-БУТИЛЕН | 2 | 2F |  | 2.1 | G | 1 | 1 |  |  | 91 |  | 1 | да | T2 | II A | да | PP, EX, A | 1 | 31 |
| 1020 | ХЛОРПЕНТАФТОРЭТАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 115) | 2 | 2A |  | 2.2 | G | 1 | 1 |  |  | 91 |  | 1 | да |  |  | нет | PP | 0 | 31 |
| 1030 | 1,1-ДИХЛОРЭТАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 152a) | 2 | 2F |  | 2.1 | G | 1 | 1 |  |  | 91 |  | 1 | да | T1 | II A | да | PP, EX, A | 1 | 31 |
| 1033 | ЭФИР ДЕМИТИЛОВЫЙ | 2 | 2F |  | 2.1 | G | 1 | 1 |  |  | 91 |  | 1 | да | T3 | II B | да | PP, EX, A | 1 | 31 |
| 1038 | ЭТИЛЕН ОХЛАЖДЕННЫЙ ЖИДКИЙ | 2 | 3F |  | 2.1 | G | 1 | 1 | 1 |  | 95 |  | 1 | нет | T1 | II B | да | PP, EX, A | 1 | 31 |
| 1040 | ЭТИЛЕНА ОКСИД С АЗОТОМ при общем давлении до 1 МПа (10 бар) при температуре 50°C | 2 | 2TF |  | 2.3+2.1 | G | 1 | 1 |  |  | 91 |  | 1 | да | T2 | II B | да | PP, EP, EX, TOX, A | 2 | 2: 3; 11; 31 |
| 1055 | ИЗОБУТИЛЕН | 2 | 2F |  | 2.1 | G | 1 | 1 |  |  | 91 |  | 1 | да | T2 1) | II A | да | PP, EX, A | 1 | 31 |
| 1063 | МЕТИЛХЛОРИД (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 40) | 2 | 2F |  | 2.1 | G | 1 | 1 |  |  | 91 |  | 1 | да | T1 | II A | да | PP, EX, A | 1 | 31 |
| 1077 | ПРОПИЛЕН | 2 | 2F |  | 2.1 | G | 1 | 1 |  |  | 91 |  | 1 | да | T1 | II A | да | PP, EX, A | 1 | 31 |
| 1083 | ТРИМЕТИЛАМИН БЕЗВОДНЫЙ | 2 | 2F |  | 2.1 | G | 1 | 1 |  |  | 91 |  | 1 | да | T4 | II A | да | PP, EX, A | 1 | 31 |
| 1086 | ВИНИЛХЛОРИД СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ | 2 | 2F |  | 2.1+неуст. | G | 1 | 1 |  |  | 91 |  | 1 | да | T2 | II A | да | PP, EX, A | 1 | 2; 3; 13; 31 |
| 1088 | АЦЕТАЛЬ | 3 | F1 | II | 3 | N | 2 | 2 |  | 10 | 97 | 0,83 | 3 | да | T3 | II B4) | да | PP, EX, A | 1 |  |
| 1089 | АЦЕТАЛЬДЕГИД (этаналь) | 3 | F1 | I | 3+N3 | C | 1 | 1 |  |  | 95 | 0,78 | 1 | да | T4 | II A | да | PP, EX, A | 1 |  |
| 1090 | АЦЕТОН | 3 | F1 | II | 3 | N | 2 | 2 |  | 10 | 97 | 0,79 | 3 | да | T1 | II A | да | PP, EX, A | 1 |  |
| 1092 | АКРОЛЕИН СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ | 6.1 | TF1 | I | 6.1+3+неуст.+ N1 | C | 2 | 2 | 3 | 50 | 95 | 0,84 | 1 | нет | T3 2) | II B | да | PP, EP, EX, TOX, A | 2 | 2; 3; 5; 23 |
| 1093 | АКРИЛОНИТРИЛ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ | 3 | FT1 | I | 3+6.1+неуст.+ N2+CMR | C | 2 | 2 | 3 | 50 | 95 | 0,8 | 1 | нет | T1 | II B | да | PP, EP, EX, TOX, A | 2 | 3; 5; 23 |
| 1098 | СПИРТ АЛЛИЛОВЫЙ | 6.1 | TF1 | I | 6.1+3+N1 | C | 2 | 2 |  | 40 | 95 | 0,85 | 1 | нет | T2 | II B | да | PP, EP, EX, TOX, A | 2 |  |
| 1100 | АЛЛИЛХЛОРИД | 3 | FT1 | I | 3+6.1+N1 | C | 2 | 2 | 3 | 50 | 95 | 0,94 | 1 | нет | T2 | II A | да | PP, EP, EX, TOX, A | 2 | 23 |
| 1105 | ПЕНТАНОЛЫ (н-ПЕНТАНОЛ) | 3 | F1 | III | 3 | N | 3 | 2 |  |  | 97 | 0,81 | 3 | да | T2 | II A | да | PP, EX, A | 0 |  |
| 1106 | АМИЛАМИН (н-АМИЛАМИН) | 3 | FC | II | 3+8 | C | 2 | 2 |  | 40 | 95 | 0,76 | 2 | да | T4 3) | II A 7) | да | PP, EP, EX, A | 1 |  |
| 1107 | АМИЛХЛОРИДЫ (l-ХЛОРПЕНТАН) | 3 | F1 | II | 3 | C | 2 | 2 |  | 40 | 95 | 0,88 | 2 | да | T3 | II A | да | PP, EX, A | 1 |  |
| 1107 | АМИЛХЛОРИДЫ (1-ХЛОР-3-МЕТИЛБУТАН) | 3 | F1 | II | 3 | C | 2 | 2 |  | 45 | 95 | 0.89 | 2 | да | T3 | II A | да | PP, EX, A | 1 |  |
| 1107 | АМИЛХЛОРИДЫ (2-ХЛОР-2-МЕТИЛБУТАН) | 3 | F1 | II | 3 | C | 2 | 2 |  | 50 | 95 | 0,87 | 2 | да | T2 | II A | да | PP, EX, A | 1 |  |
| 1107 | АМИЛХЛОРИДЫ (1-ХЛОР-2,2-ДИМЕТИЛПРОПАН) | 3 | F1 | II | 3 | C | 2 | 2 |  | 50 | 95 | 0,87 | 2 | да | T3 2) | II A | да | PP, EX, A | 1 |  |
| 1107 | АМИЛХЛОРИДЫ | 3 | F1 | II | 3 | C | 1 | 1 |  |  | 95 | 0,9 | 1 | да | T3 2) | II A | да | PP, EX, A | 1 | 27 |
| 1108 | 1-ПЕНТЕН (н-АМИЛЕН) | 3 | F1 | I | 3+N3 | N | 1 | 1 |  |  | 97 | 0,64 | 1 | да | T3 | II B4) | да | PP, EX, A | 1 |  |
| 1114 | БЕНЗОЛ | 3 | F1 | II | 3+N3+CMR | C | 2 | 2 | 3 | 50 | 95 | 0,88 | 2 | да | T1 | II A | да | PP, EP, EX, TOX, A | 1 | 6: +10ºC; 17; 23 |
| 1120 | БУТАНОЛЫ (трет-БУТИЛОВЫЙ СПИРТ) | 3 | F1 | II | 3 | N | 2 | 2 | 2 | 10 | 97 | 0.79 | 3 | да | T1 | II A 7) | да | PP, EX, A | 1 | 7; 17 |
| 1120 | БУТАНОЛЫ (втор-БУТИЛОВЫЙ СПИРТ) | 3 | F1 | III | 3 | N | 3 | 2 |  |  | 97 | 0,81 | 3 | да | T2 | II B 7) | да | PP, EX, A | 0 |  |
| 1120 | БУТАНОЛЫ (н-БУТИЛОВЫЙ СПИРТ) | 3 | F1 | III | 3 | N | 3 | 2 |  |  | 97 | 0,81 | 3 | да | T2 | II B | да | PP, EX, A | 0 |  |
| 1123 | БУТИЛАЦЕТАТЫ (втор-БУТИЛАЦЕТАТ) | 3 | F1 | II | 3 | N | 2 | 2 |  | 10 | 97 | 0,86 | 3 | да | T2 | II A 7) | да | PP, EX, A | 1 |  |
| 1123 | БУТИЛАЦЕТАТЫ (н-БУТИЛАЦЕТАТ) | 3 | F1 | III | 3+N3 | N | 3 | 2 |  |  | 97 | 0,86 | 3 | да | T2 | II A | да | PP, EX, A | 0 |  |
| 1125 | н-БУТИЛАМИН | 3 | FC | II | 3+8+N3 | C | 2 | 2 | 3 | 50 | 95 | 0,75 | 2 | да | T2 | II A | да | PP, EP, EX, A | 1 | 23 |
| 1127 | ХЛОРБУТАНЫ (1-ХЛОРБУТАН) | 3 | F1 | II | 3 | C | 2 | 2 | 3 | 50 | 95 | 0,89 | 2 | да | T3 | II A | да | PP, EX, A | 1 | 23 |
| 1127 | ХЛОРБУТАНЫ (2-ХЛОРБУТАН) | 3 | F1 | II | 3 | C | 2 | 2 | 3 | 50 | 95 | 0,87 | 2 | да | T4 3) | II A | да | PP, EX, A | 1 | 23 |
| 1127 | ХЛОРБУТАНЫ (1-ХЛОР-2-МЕТИЛПРОПАН) | 3 | F1 | II | 3 | C | 2 | 2 | 3 | 50 | 95 | 0,88 | 2 | да | T4 3) | II A | да | PP, EX, A | 1 | 23 |
| 1127 | ХЛОРБУТАНЫ (2-ХЛОР-2-МЕТИЛПРОПАН) | 3 | F1 | II | 3 | C | 2 | 2 | 3 | 50 | 95 | 0,84 | 2 | да | T1 | II A | да | PP, EX, A | 1 | 23 |
| 1127 | ХЛОРБУТАНЫ | 3 | F1 | II | 3 | C | 1 | 1 |  |  | 95 | 0,89 | 1 | да | T4 3) | II A | да | PP, EX, A | 1 | 27 |
| 1129 | БУТИРАЛЬДЕГИД (н-БУТИРАЛЬДЕГИД) | 3 | F1 | II | 3+N3 | C | 2 | 2 | 3 | 50 | 95 | 0,8 | 2 | да | T4 | II A | да | PP, EX, A | 1 | 15; 23 |
| 1131 | СЕРОУГЛЕРОД | 3 | FT1 | I | 3+6.1+N2 | C | 2 | 2 | 3 | 50 | 95 | 1,26 | 1 | нет | T6 | II C | да | PP, EP, EX, TOX, A | 2 | 2; 9; 23 |
| 1134 | ХЛОРБЕНЗОЛ (фенилхлорид) | 3 | F1 | III | 3+N2+S | C | 2 | 2 |  | 30 | 95 | 1,11 | 2 | да | T1 | II A 8) | да | PP, EX, A | 0 |  |
| 1135 | ЭТИЛЕНХЛОРГИДРИН (2-ХЛОРЭТАНОЛ) | 6.1 | TF1 | I | 6.1+3 | C | 2 | 2 |  | 30 | 95 | 1,21 | 1 | нет | T2 | II A 8) | да | PP, EP, EX, TOX, A | 2 |  |
| 1143 | КРОТОНАЛЬДЕГИД СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ | 6.1 | TF1 | I | 6.1+3+неуст.+ N1 | C | 2 | 2 |  | 40 | 95 | 0,85 | 1 | нет | T3 | II B | да | PP, EP, EX, TOX, A | 2 | 3; 5; 15 |
| 1145 | ЦИКЛОГЕКСАН | 3 | F1 | II | 3+N1 | C | 2 | 2 | 3 | 50 | 95 | 0,78 | 2 | да | T3 | II A | да | PP, EX, A | 1 | 6: +11 ºC; 17 |
| 1146 | ЦИКЛОПЕНТАН | 3 | F1 | II | 3+N2 | N | 2 | 3 |  | 10 | 97 | 0,75 | 3 | да | T2 | II A | да | PP, EX, A | 1 |  |
| 1150 | 1,2-ДИХЛОРЭТИЛЕН (цис-1,2-ДИХЛОРЭТИЛЕН) | 3 | F1 | II | 3+N2 | C | 2 | 2 | 3 | 50 | 95 | 1,28 | 2 | да | T2 1) | II A | да | PP, EX, A | 1 | 23 |
| 1150 | 1,2-ДИХЛОРЭТИЛЕН (транс-1,2-ДИХЛОРЭТИЛЕН) | 3 | F1 | II | 3+N2 | C | 2 | 2 | 3 | 50 | 95 | 1,26 | 2 | да | T2 | II A | да | PP, EX, A | 1 | 23 |
| 1153 | ЭФИР ДИЭТИЛОВЫЙ ЭТИЛЕНГЛИКОЛЯ | 3 | F1 | III | 3 | N | 3 | 2 |  |  | 97 | 0,84 | 3 | да | T4 3) | II B4) | да | PP, EX, A | 0 |  |
| 1154 | ДИЭТИЛАМИН | 3 | FC | II | 3+8+N3 | C | 2 | 2 | 3 | 50 | 95 | 0,7 | 2 | да | T2 | II A | да | PP, EP, EX, A | 1 | 23 |
| 1155 | ЭФИР ДИЭТИЛОВЫЙ | 3 | F1 | I | 3 | C | 1 | 1 |  |  | 95 | 0,71 | 1 | да | T4 | II B | да | PP, EX, A | 1 |  |
| 1157 | ДИИЗОБУТИЛКЕТОН | 3 | F1 | III | 3+N3+F | N | 3 | 3 |  |  | 97 | 0,81 | 3 | да | T4 3) | II B4) | да | PP, EX, A | 0 |  |
| 1159 | ЭФИР ДИИЗОПРОПИЛОВЫЙ | 3 | F1 | II | 3+N2 | C | 2 | 2 | 3 | 50 | 95 | 0,72 | 2 | да | T2 | II A | да | PP, EX, A | 1 |  |
| 1160 | ДИМЕТИЛАМИНА ВОДНЫЙ РАСТВОР | 3 | FC | II | 3+8 | C | 2 | 2 | 3 | 50 | 95 | 0,82 | 2 | да | T2 | II B4) | да | PP, EP, EX, A | 1 | 23 |
| 1163 | ДИМЕТИЛГИДРАЗИН НЕСИММЕТРИЧНЫЙ | 6.1 | TFC | I | 6.1+3+8+ N2+CMR | C | 2 | 2 | 3 | 50 | 95 | 0,78 | 1 | нет | T3 | II B4) | да | PP, EP, EX, TOX, A | 2 | 23 |
| 1165 | ДИОКСАН | 3 | F1 | II | 3 | N | 2 | 2 |  | 10 | 97 | 1,03 | 3 | да | T2 | II B | да | PP, EX, A | 1 | 6: +14ºC; 17 |
| 1167 | ЭФИР ДИВИНИЛОВЫЙ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ | 3 | F1 | I | 3+неуст. | C | 1 | 1 |  |  | 95 | 0,77 | 1 | да | T2 | II B7) | да | PP, EX, A | 1 | 2; 3 |
| 1170 | ЭТАНОЛ (СПИРТ ЭТИЛОВЫЙ) или ЭТАНОЛА РАСТВОР (СПИРТА ЭТИЛОВОГО РАСТВОР), водный раствор с содержанием спирта более 24%, но не более 70% по объему | 3 | F1 | II | 3 | N | 2 | 2 |  | 10 | 97 | 0,79 - 0,87 | 3 | да | T2 | II B | да | PP, EX, A | 1 |  |
| 1170 | ЭТАНОЛА РАСТВОР (СПИРТА ЭТИЛОВОГО РАСТВОР), водный раствор с содержанием спирта более 70% по объему | 3 | F1 | III | 3 | N | 3 | 2 |  |  | 97 | 0,87 - 0,96 | 3 | да | T2 | II B | да | PP, EX, A | 0 |  |
| 1171 | ЭФИР МОНОЭТИЛОВЫЙ ЭТИЛЕНГЛИКОЛЯ | 3 | F1 | III | 3+CMR | N | 2 | 3 | 3 | 10 | 97 | 0,93 | 3 | да | T3 | II B | да | PP, EX, A | 0 |  |
| 1172 | ЭФИР МОНОЭТИЛОВЫЙ ЭТИЛЕНГЛИКОЛЯ И КИСЛОТЫ УКСУСНОЙ | 3 | F1 | III | 3+N3+ CMR | N | 2 | 3 | 3 | 10 | 97 | 0,98 | 3 | да | T2 | II A | да | PP, EX, A | 0 |  |
| 1173 | ЭТИЛАЦЕТАТ | 3 | F1 | II | 3 | N | 2 | 2 |  | 10 | 97 | 0,9 | 3 | да | T1 | II A | да | PP, EX, A | 1 |  |
| 1175 | ЭТИЛБЕНЗОЛ | 3 | F1 | II | 3+N3 | N | 2 | 2 |  | 10 | 97 | 0,87 | 3 | да | T2 | II B | да | PP, EX, A | 1 |  |
| 1177 | 2-ЭТИЛБУТИЛАЦЕТАТ | 3 | F1 | III | 3 | N | 3 | 2 |  |  | 97 | 0,88 | 3 | да | T3 | II A | да | PP, EX, A | 0 |  |
| 1179 | ЭФИР ЭТИЛБУТИЛОВЫЙ (ЭФИР ЭТИЛ-терт-БУТИЛОВЫЙ) | 3 | F1 | II | 3+N3 | N | 2 | 2 |  | 10 | 97 | 0,74 | 3 | да | T2 | II B | да | PP, EX, A | 1 |  |
| 1184 | ЭТИЛЕНДИХЛОРИД (1,2-дихлорэтан) | 3 | FT1 | II | 3+6.1+ CMR | C | 2 | 2 |  | 50 | 95 | 1,25 | 2 | нет | T2 | II A | да | PP, EP, EX, TOX, A | 2 |  |
| 1188 | ЭФИР МОНОМЕТИЛОВЫЙ ЭТИЛЕНГЛИКОЛЯ | 3 | F1 | III | 3+CMR | N | 2 | 3 | 3 | 10 | 97 | 0,97 | 3 | да | T3 | II B | да | PP, EX, A | 0 |  |
| 1191 | АЛЬДЕГИДЫ ОКТИЛОВЫЕ (2-ЭТИЛКАПРОНАЛЬДЕГИД) | 3 | F1 | III | 3+F | C | 2 | 2 |  | 30 | 95 | 0,82 | 2 | да | T4 | II A | да | PP, EX, A | 0 |  |
| 1191 | АЛЬДЕГИДЫ ОКТИЛОВЫЕ (н-ОКТАЛЬДЕГИД) | 3 | F1 | III | 3+N3+F | N | 3 | 3 |  |  | 97 | 0,82 | 3 | да | T3 | II B4) | да | PP, EX, A | 0 |  |
| 1193 | ЭТИЛМЕТИЛКЕТОН (МЕТИЛЭТИЛКЕТОН) | 3 | F1 | II | 3 | N | 2 | 2 |  | 10 | 97 | 0,8 | 3 | да | T1 | II A | да | PP, EX, A | 1 |  |
| 1198 | ФОРМАЛЬДЕГИДА РАСТВОР ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮ- ЩИЙСЯ | 3 | FC | III | 3+8+N3 | N | 3 | 2 |  |  | 97 | 1,09 | 3 | да | T2 | II B | да | PP, EP, EX, A | 0 | 34 |
| 1199 | ФУРАЛЬДЕГИДЫ (a-ФУРАЛЬДЕГИД) или ФУРФУРАЛЬДЕГИДЫ (a-ФУРФУРАЛЬДЕГИДЫ) | 6.1 | TF1 | II | 6.1+3 | C | 2 | 2 |  | 25 | 95 | 1,16 | 2 | нет | T3 2) | II B | да | PP, EP, EX, TOX, A | 2 | 15 |
| 1202 | 1202 ГАЗОЙЛЬ или ТОПЛИВО ДИЗЕЛЬНОЕ или ТОПЛИВО ПЕЧНОЕ ЛЕГКОЕ (температура вспышки не более 60°C) | 3 | F1 | III | 3+(N1, N2, N3, CMR, F или S) | * | * | * | * | * | * | < 0,85 | * | да |  |  | нет | PP | 0 | *см. схему |
| 1202 | ТОПЛИВО ДИЗЕЛЬНОЕ, соответствующее стандарту EN 590:2004, или ТОПЛИВО ПЕЧНОЕ ЛЕГКОЕ с температу- рой вспышки, указанной в стандарте EN 590:2004 | 3 | F1 | III | 3+N2+F | N | 4 | 3 |  |  | 97 | 0,82 - 0,85 | 3 | да |  |  | нет | PP | 0 |  |
| 1202 | ГАЗОЙЛЬ или ТОПЛИВО ДИЗЕЛЬНОЕ или ТОПЛИВО ПЕЧНОЕ ЛЕГКОЕ (температура вспышки более 60°C, но не более 100°C) | 3 | F1 | III | 3+(N1, N2, N3, CMR, F или S) | * | * | * | * | * | * | < 1,1 | * | да |  |  | нет | PP | 0 | *см. схему |
| 1203 | БЕНЗИН МОТОРНЫЙ или ГАЗОЛИН или ПЕТРОЛ | 3 | F1 | II | 3+N2+CMR+F | N | 2 | 3 | 3 | 10 | 97 | 0,68 - 0,72 10) | 3 | да | T3 | II A | да | PP, EX, A | 1 |  |
| 1203 | БЕНЗИН МОТОРНЫЙ или ГАЗОЛИН или ПЕТРОЛ с содержанием бензола более 10%, tкип. ≤ 60°C | 3 | F1 | II | 3+CMR+F | C | 1 | 1 |  |  | 95 |  | 1 | да | T3 | II A | да | PP, EX, A | 1 | 29 |
| 1203 | БЕНЗИН МОТОРНЫЙ или ГАЗОЛИН или ПЕТРОЛ с содержанием бензола более 10%, 60°C < tкип. ≤ 85°C | 3 | F1 | II | 3+CMR+F | C | 2 | 2 | 3 | 50 | 95 |  | 2 | да | T3 | II A | да | PP, EX, A | 1 | 23; 29 |
| 1203 | БЕНЗИН МОТОРНЫЙ или ГАЗОЛИН или ПЕТРОЛ с содержанием бензола более 10%, 85°C < tкип. ≤ 115°C | 3 | F1 | II | 3+CMR+F | C | 2 | 2 |  | 50 | 95 |  | 2 | да | T3 | II A | да | PP, EX, A | 1 | 29 |
| 1203 | БЕНЗИН МОТОРНЫЙ или ГАЗОЛИН или ПЕТРОЛ с содержанием бензола более 10%, tкип. > 115°C | 3 | F1 | II | 3+CMR+F | C | 2 | 2 |  | 35 | 95 |  | 2 | да | T3 | II A | да | PP, EX, A | 1 | 29 |
| 1206 | ГЕПТАНЫ (н-ГЕПТАН) | 3 | F1 | II | 3+N1 | C | 2 | 2 | 3 | 50 | 95 | 0,68 | 2 | да | T3 | II A | да | PP, EX, A | 1 |  |
| 1208 | ГЕКСАНЫ (н-ГЕКСАН) | 3 | F1 | II | 3+N1 | C | 2 | 2 | 3 | 50 | 95 | 0,66 | 2 | да | T3 | II A | да | PP, EX, A | 1 |  |
| 1212 | ИЗОБУТАНОЛ (СПИРТ ИЗОБУТИЛОВЫЙ) | 3 | F1 | III | 3 | N | 3 | 2 |  |  | 97 | 0,8 | 3 | да | T2 | II A | да | PP, EX, A | 0 |  |
| 1213 | ИЗОБУТИЛАЦЕТАТ | 3 | F1 | II | 3+N3 | N | 2 | 2 |  | 10 | 97 | 0,87 | 3 | да | T2 | II A7) | да | PP, EX, A | 1 |  |
| 1214 | ИЗОБУТИЛАМИН | 3 | FC | II | 3+8 | C | 2 | 2 | 3 | 50 | 95 | 0,73 | 2 | да | T2 | II A | да | PP, EP, EX, A | 1 | 23 |
| 1216 | ИЗООКТЕНЫ | 3 | F1 | II | 3+N2 | N | 2 | 3 |  | 10 | 97 | 0,73 | 3 | да | T3 | II B4) | да | PP, EX, A | 1 |  |
| 1218 | ИЗОПРЕН СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ | 3 | F1 | I | 3+неуст.+N2+ CMR | N | 1 | 1 |  |  | 95 | 0,68 | 1 | да | T3 | II B | да | PP, EX, A | 1 | 2; 3; 5;16 |
| 1219 | ИЗОПРОПАНОЛ (СПИРТ ИЗОПРОПИЛОВЫЙ) | 3 | F1 | II | 3 | N | 2 | 2 |  | 10 | 97 | 0,78 | 3 | да | T2 | II A | да | PP, EX, A | 1 |  |
| 1220 | ИЗОПРОПИЛАЦЕТАТ | 3 | F1 | II | 3 | N | 2 | 2 |  | 10 | 97 | 0,88 | 3 | да | T2 | II A | да | PP, EX, A | 1 |  |
| 1221 | ИЗОПРОПИЛАМИН | 3 | FC | I | 3+8+N3 | C | 1 | 1 |  |  | 95 | 0,69 | 1 | да | T2 | II A7) | да | PP, EP, EX, A | 1 |  |
| 1223 | КЕРОСИН | 3 | F1 | III | 3+N2+F | N | 3 | 3 |  |  | 97 | ≤ 0,83 | 3 | да | T3 | II A | да | PP, EX, A | 0 | 14 |
| 1224 | КЕТОНЫ ЖИДКИЕ, Н.У.К. | 3 | F1 | II | 3+(N1, N2, N3, CMR, F или S) | * | * | * | * | * | * |  | * | да | T4 3) | II B4) | да | PP, EX, A | 1 | 14; 27; 29 *см. схему |
| 1224 | КЕТОНЫ ЖИДКИЕ, Н.У.К. | 3 | F1 | III | 3+(N1, N2, N3, CMR, F или S) | * | * | * | * | * | * |  | * | да | T4 3) | II B4) | да | PP, EX, A | 0 | 14; 27 *см. схему |
| 1229 | МЕЗИТИЛОКСИД | 3 | F1 | III | 3 | N | 3 | 2 |  |  | 97 | 0,85 | 3 | да | T2 | II B4) | да | PP, EX, A | 0 |  |
| 1230 | МЕТАНОЛ | 3 | FT1 | II | 3+6.1 | N | 2 | 2 | 3 | 50 | 95 | 0,79 | 2 | да | T2 | II A | да | PP, EP, EX, TOX, A | 1 | 23 |
| 1231 | МЕТИЛАЦЕТАТ | 3 | F1 | II | 3 | N | 2 | 2 |  | 10 | 97 | 0,93 | 3 | да | T1 | II A | да | PP, EX, A | 1 |  |
| 1235 | МЕТИЛАМИНА ВОДНЫЙ РАСТВОР | 3 | FC | II | 3+8 | C | 2 | 2 |  | 50 | 95 |  | 2 | да | T2 | II A | да | PP, EP, EX, A | 1 |  |
| 1243 | МЕТИЛФОРМИАТ | 3 | F1 | I | 3 | C | 1 | 1 |  |  | 95 | 0,97 | 1 | да | T2 | II A | да | PP, EX, A | 1 |  |
| 1244 | МЕТИЛГИДРАЗИН | 6.1 | TFC | I | 6.1+3+8 | C | 2 | 2 |  | 45 | 95 | 0,88 | 1 | нет | T4 | II C5) | да | PP, EP, EX, TOX, A | 2 |  |
| 1245 | МЕТИЛИЗОБУТИЛКЕТОН | 3 | F1 | II | 3 | N | 2 | 2 |  | 10 | 97 | 0,8 | 3 | да | T1 | II A | да | PP, EX, A | 1 |  |
| 1247 | МЕТИЛМЕТАКРИЛАТ, МОНОМЕР СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ | 3 | F1 | II | 3+неуст. | C | 2 | 2 |  | 40 | 95 | 0,94 | 1 | да | T2 | II A | да | PP, EX, A | 1 | 3; 5; 16 |
| 1262 | ОКТАНЫ (н-ОКТАН) | 3 | F1 | II | 3+N1 | C | 2 | 2 |  | 45 | 95 | 0,7 | 2 | да | T3 | II A | да | PP, EX, A | 1 |  |
| 1264 | ПАРАЛЬДЕГИД | 3 | F1 | III | 3 | N | 3 | 2 |  |  | 97 | 0,99 | 3 | да | T3 | II A7) | да | PP, EX, A | 0 | 6: +16ºC; 17 |
| 1265 | ПЕНТАНЫ, жидкие (2-МЕТИЛБУТАН) | 3 | F1 | I | 3+N2 | N | 1 | 1 |  |  | 97 | 0,62 | 1 | да | T2 | II A | да | PP, EX, A | 1 |  |
| 1265 | ПЕНТАНЫ, жидкие (н-ПЕНТАН) | 3 | F1 | II | 3+N2 | N | 2 | 3 |  | 50 | 97 | 0,63 | 3 | да | T3 | II A | да | PP, EX, A | 1 |  |
| 1265 | ПЕНТАНЫ, жидкие (н-ПЕНТАН) | 3 | F1 | II | 3+N2 | N | 2 | 3 | 3 | 10 | 97 | 0,63 | 3 | да | T3 | II A | да | PP, EX, A | 1 |  |
| 1267 | НЕФТЬ СЫРАЯ С СОДЕРЖАНИЕМ БЕНЗОЛА БОЛЕЕ 10%, дп50 > 175 кПа | 3 | F1 | I | 3+CMR+F | C | 1 | 1 |  |  | 95 |  | 1 | да | T4 3) | II B4) | да | PP, EX, A | 1 | 29 |
| 1267 | НЕФТЬ СЫРАЯ С СОДЕРЖАНИЕМ БЕНЗОЛА БОЛЕЕ 10%, 110 кПа < дп50 ≤ 175 кПа | 3 | F1 | II | 3+CMR+F | C | 1 | 1 |  |  | 95 |  | 1 | да | T4 3) | II B4) | да | PP, EX, A | 1 | 29 |
| 1267 | НЕФТЬ СЫРАЯ С СОДЕРЖАНИЕМ БЕНЗОЛА БОЛЕЕ 10%, дп50 ≤ 110 кПа, tкип. ≤ 60°C | 3 | F1 | I | 3+CMR+F | C | 1 | 1 |  |  | 95 |  | 1 | да | T4 3) | II B4) | да | PP, EX, A | 1 | 29 |
| 1267 | НЕФТЬ СЫРАЯ С СОДЕРЖАНИЕМ БЕНЗОЛА БОЛЕЕ 10%, дп50 ≤ 110 кПа, tкип. ≤ 60°C | 3 | F1 | I | 3+CMR+F | C | 2 | 2 | 3 | 50 | 95 |  | 2 | да | T4 3) | II B4) | да | PP, EX, A | 1 | 23; 29 |
| 1267 | НЕФТЬ СЫРАЯ С СОДЕРЖАНИЕМ БЕНЗОЛА БОЛЕЕ 10%, дп50 ≤ 110 кПа, tкип. ≤ 60°C | 3 | F1 | II | 3+CMR+F | C | 1 | 1 |  |  | 95 |  | 1 | да | T4 3) | II B4) | да | PP, EX, A | 1 | 29 |
| 1267 | НЕФТЬ СЫРАЯ С СОДЕРЖАНИЕМ БЕНЗОЛА БОЛЕЕ 10%, дп50 ≤ 110 кПа, tкип. ≤ 60°C | 3 | F1 | II | 3+CMR+F | C | 2 | 2 | 3 | 50 | 95 |  | 2 | да | T4 3) | II B4) | да | PP, EX, A | 1 | 23; 29; 38 |
| 1267 | НЕФТЬ СЫРАЯ С СОДЕРЖАНИЕМ БЕНЗОЛА БОЛЕЕ 10%, дп50 ≤ 110 кПа, 60°C < tкип. ≤ 85°C | 3 | F1 | II | 3+CMR+F | C | 2 | 2 | 3 | 50 | 95 |  | 2 | да | T4 3) | II B4) | да | PP, EX, A | 1 | 23; 29 |
| 1267 | НЕФТЬ СЫРАЯ С СОДЕРЖАНИЕМ БЕНЗОЛА БОЛЕЕ 10%, дп50 ≤ 110 кПа, 85°C < tкип. ≤ 115°C | 3 | F1 | II | 3+CMR+F | C | 2 | 2 |  | 50 | 95 |  | 2 | да | T4 3) | II B4) | да | PP, EX, A | 1 | 29 |
| 1267 | НЕФТЬ СЫРАЯ С СОДЕРЖАНИЕМ БЕНЗОЛА БОЛЕЕ 10%, дп50 ≤ 110 кПа, tкип. > 115°C | 3 | F1 | II | 3+CMR+F | C | 2 | 2 |  | 35 | 95 |  | 2 | да | T4 3) | II B4) | да | PP, EX, A | 1 | 29 |
| 1267 | НЕФТЬ СЫРАЯ | 3 | F1 | I | 3+(N1, N2, N3, CMR, F) | * | * | * | * | * | * |  | * | да | T4 3) | II B4) | да | PP, EX, A | 1 | 14; 29; *см. схему |
| 1267 | НЕФТЬ СЫРАЯ | 3 | F1 | II | 3+(N1, N2, N3, CMR, F) | * | * | * | * | * | * |  | * | да | T4 3) | II B4) | да | PP, EX, A | 1 | 14; 29; *см. схему |
| 1267 | НЕФТЬ СЫРАЯ | 3 | F1 | III | 3+(N1, N2, N3, CMR, F) | * | * | * | * | * | * |  | * | да | T4 3) | II B4) | да | PP, EX, A | 0 | 14; *см. схему |
| 1268 | НЕФТИ ДИСТИЛЛЯТЫ, Н.У.К., С СОДЕРЖАНИЕМ БЕНЗОЛА БОЛЕЕ 10% или НЕФТЕПРОДУКТЫ, Н.У.К., С ОДЕРЖАНИЕМ БЕНЗОЛА БОЛЕЕ 10%, дп50 > 175 кПа | 3 | F1 | I | 3+CMR+F | C | 1 | 1 |  |  | 95 |  | 1 | да | T4 3) | II B4) | да | PP, EX, A | 1 | 27; 29 |
| 1268 | НЕФТИ ДИСТИЛЛЯТЫ, Н.У.К., С СОДЕРЖАНИЕМ БЕНЗОЛА БОЛЕЕ 10% или НЕФТЕПРОДУКТЫ, Н.У.К., С СОДЕРЖАНИЕМ БЕНЗОЛА БОЛЕЕ 10%, 110 кПа < дп50 ≤ 175 кПа | 3 | F1 | II | 3+CMR+F | C | 1 | 1 |  |  | 95 |  | 1 | да | T4 3) | II B4) | да | PP, EX, A | 1 | 27; 29 |
| 1268 | НЕФТИ ДИСТИЛЛЯТЫ, Н.У.К., С СОДЕРЖАНИЕМ БЕНЗОЛА БОЛЕЕ 10% или НЕФТЕПРОДУКТЫ, Н.У.К., С СОДЕРЖАНИЕМ БЕНЗОЛА БОЛЕЕ 10%, дп50 ≤ 110 кПа, tкип. ≤ 60°C | 3 | F1 | I | 3+CMR+F | C | 1 | 1 |  |  | 95 |  | 1 | да | T4 3) | II B4) | да | PP, EX, A | 1 | 27; 29 |
| 1268 | НЕФТИ ДИСТИЛЛЯТЫ, Н.У.К., С СОДЕРЖАНИЕМ БЕНЗОЛА БОЛЕЕ 10% или НЕФТЕПРОДУКТЫ, Н.У.К., С СОДЕРЖАНИЕМ БЕНЗОЛА БОЛЕЕ 10%, дп50 ≤ 110 кПа, tкип. ≤ 60°C | 3 | F1 | I | 3+CMR+F | C | 2 | 2 | 3 | 50 | 95 |  | 2 | да | T4 3) | II B4) | да | PP, EX, A | 1 | 23; 27; 29 |
| 1268 | НЕФТИ ДИСТИЛЛЯТЫ, Н.У.К., С СОДЕРЖАНИЕМ БЕНЗОЛА БОЛЕЕ 10% или НЕФТЕПРОДУКТЫ, Н.У.К., С СОДЕРЖАНИЕМ БЕНЗОЛА БОЛЕЕ 10%, дп50 ≤ 110 кПа, tкип. ≤ 60°C | 3 | F1 | II | 3+CMR+F | C | 1 | 1 |  |  | 95 |  | 1 | да | T4 3) | II B4) | да | PP, EX, A | 1 | 27; 29 |
| 1268 | НЕФТИ ДИСТИЛЛЯТЫ, Н.У.К., С СОДЕРЖАНИЕМ БЕНЗОЛА БОЛЕЕ 10% или НЕФТЕПРОДУКТЫ, Н.У.К., С СОДЕРЖАНИЕМ БЕНЗОЛА БОЛЕЕ 10%, дп50 ≤ 110 кПа, tкип. ≤ 60°C | 3 | F1 | II | 3+CMR+F | C | 2 | 2 | 3 | 50 | 95 |  | 2 | да | T4 3) | II B4) | да | PP, EX, A | 1 | 23; 27; 29; 38 |
| 1268 | НЕФТИ ДИСТИЛЛЯТЫ, Н.У.К., С СОДЕРЖАНИЕМ БЕНЗОЛА БОЛЕЕ 10% или НЕФТЕПРОДУКТЫ, Н.У.К., С СОДЕРЖАНИЕМ БЕНЗОЛА БОЛЕЕ 10%, дп50 ≤ 110 кПа, tкип. ≤ 60°C | 3 | F1 | II | 3+CMR+F | C | 2 | 2 | 3 | 50 | 95 | 0,765 | 2 | да | T4 3) | II B4) | да | PP, EX, A | 1 | 23; 27; 29 |
| 1268 | НЕФТИ ДИСТИЛЛЯТЫ, Н.У.К., С СОДЕРЖАНИЕМ БЕНЗОЛА БОЛЕЕ 10% или НЕФТЕПРОДУКТЫ, Н.У.К., С СОДЕРЖАНИЕМ БЕНЗОЛА БОЛЕЕ 10%, дп50 ≤ 110 кПа, 60°C < tкип. ≤ 85°C | 3 | F1 | II | 3+CMR+F | C | 2 | 2 | 3 | 50 | 95 |  | 2 | да | T 3 | II A | да | PP, EX, A | 1 | 23; 27; 29 |
| 1268 | НЕФТИ ДИСТИЛЛЯТЫ, Н.У.К., С СОДЕРЖАНИЕМ БЕНЗОЛА БОЛЕЕ 10% или НЕФТЕПРОДУКТЫ, Н.У.К., С СОДЕРЖАНИЕМ БЕНЗОЛА БОЛЕЕ 10%, дп50 ≤ 110 кПа, 85°C < tкип. ≤ 115°C | 3 | F1 | II | 3+CMR+F | C | 2 | 2 |  | 50 | 95 |  | 2 | да | T4 3) | II B4) | да | PP, EX, A | 1 | 27; 29 |
| 1268 | НЕФТИ ДИСТИЛЛЯТЫ, Н.У.К., С СОДЕРЖАНИЕМ БЕНЗОЛА БОЛЕЕ 10% или НЕФТЕПРОДУКТЫ, Н.У.К., С СОДЕРЖАНИЕМ БЕНЗОЛА БОЛЕЕ 10%, дп50 ≤ 110 кПа, tкип. > 11°C | 3 | F1 | II | 3+CMR+F | C | 2 | 2 |  | 35 | 95 |  | 2 | да | T4 3) | II B4) | да | PP, EX, A | 1 | 27; 29 |
| 1268 | НЕФТИ ДИСТИЛЛЯТЫ, Н.У.К. или НЕФТЕПРОДУКТЫ, Н.У.К. (НАФТА), 110 кПа < дп50 ≤ 175 кПа | 3 | F1 | II | 3+N2+CMR+F | N | 2 | 3 | 3 | 10 | 97 | 0,735 | 3 | да | T3 | II A | да | PP, EX, A | 1 | 14; 27; 29 |
| 1268 | НЕФТИ ДИСТИЛЛЯТЫ, Н.У.К. или НЕФТЕПРОДУКТЫ, Н.У.К. (НАФТА), 110 кПа < дп50 ≤ 150 кПа | 3 | F1 | II | 3+N2+CMR+F | N | 2 | 3 | 3 | 10 | 97 | 0,735 | 3 | да | T3 | II A | да | PP, EX, A | 1 | 14; 29 |
| 1268 | НЕФТИ ДИСТИЛЛЯТЫ, Н.У.К. или НЕФТЕПРОДУКТЫ, Н.У.К. (НАФТА), дп50 ≤ 110 кПа | 3 | F1 | II | 3+N2+CMR+F | N | 2 | 3 |  | 10 | 97 | 0,735 | 3 | да | T3 | II A | да | PP, EX, A | 1 | 14; 29 |
| 1268 | НЕФТИ ДИСТИЛЛЯТЫ, Н.У.К. или НЕФТЕПРОДУКТЫ, Н.У.К. (ОСНОВНАЯ ФРАКЦИЯ БЕНЗОЛА), дп50 ≤ 110 кПа | 3 | F1 | II | 3+N2+ CMR+F | N | 2 | 3 |  | 10 | 97 | 0,765 | 3 | да | T3 | II A | да | PP, EX, A | 1 | 14; 29 |
| 1268 | НЕФТИ ДИСТИЛЛЯТЫ, Н.У.К. или НЕФТЕПРОДУКТЫ, Н.У.К. | 3 | F1 | I | 3+(N1, N2, N3, CMR, F) | * | * | * | * | * | * |  | * | да | T4 3) | II B4) | да | PP, EX, A | 1 | 14; 27; 29 *см. схему |
| 1268 | НЕФТИ ДИСТИЛЛЯТЫ, Н.У.К. или НЕФТЕПРОДУКТЫ, Н.У.К. | 3 | F1 | II | 3+(N1, N2, N3, CMR, F) | * | * | * | * | * | * |  | * | да | T4 3) | II B4) | да | PP, EX, A | 1 | 14; 27; 29 *см. схему |
| 1268 | НЕФТИ ДИСТИЛЛЯТЫ, Н.У.К. или НЕФТЕПРОДУКТЫ, Н.У.К. | 3 | F1 | III | 3+(N1, N2, N3, CMR, F) | * | * | * | * | * | * |  | * | да | T4 3) | II B4) | да | PP, EX, A | 0 | 14; 27 *см. схему |
| 1274 | н-ПРОПАНОЛ или СПИРТ ПРОПИЛОВЫЙ НОРМАЛЬНЫЙ | 3 | F1 | II | 3 | N | 2 | 2 |  | 10 | 97 | 0,8 | 3 | да | T2 | II B | да | PP, EX, A | 1 |  |
| 1274 | н-ПРОПАНОЛ или СПИРТ ПРОПИЛОВЫЙ НОРМАЛЬНЫЙ | 3 | F1 | III | 3 | N | 3 | 2 |  |  | 97 | 0,8 | 3 | да | T2 | II B | да | PP, EX, A | 0 |  |
| 1275 | ПРОПИОНАЛЬДЕГИД | 3 | F1 | II | 3+N3 | C | 2 | 2 | 3 | 50 | 95 | 0,81 | 2 | да | T4 | II B | да | PP, EX, A | 1 | 15; 23 |
| 1276 | н-ПРОПИЛАЦЕТАТ | 3 | F1 | II | 3+N3 | N | 2 | 2 |  | 10 | 97 | 0,88 | 3 | да | T1 | II A | да | PP, EX, A | 1 |  |
| 1277 | ПРОПИЛАМИН (1-аминопропан) | 3 | FC | II | 3+8 | C | 2 | 2 | 3 | 50 | 95 | 0,72 | 2 | да | T3 2) | II A | да | PP, EP, EX, A | 1 | 23 |
| 1278 | 1-ХЛОРПРОПАН (пропилхлорид) | 3 | F1 | II | 3 | C | 2 | 2 | 3 | 50 | 95 | 0,89 | 2 | да | T1 | II A | да | PP, EX, A | 1 | 23 |
| 1279 | 1,2-ДИХЛОРПРОПАН или ПРОПИЛДИХЛОРИД | 3 | F1 | II | 3+N2 | C | 2 | 2 |  | 45 | 95 | 1,16 | 2 | да | T1 | II A 8) | да | PP, EX, A | 1 |  |
| 1280 | ПРОПИЛЕНОКСИД | 3 | F1 | I | 3+неуст.+N3+ CMR | C | 1 | 1 |  |  | 95 | 0,83 | 1 | да | T2 | II B | да | PP, EX, A | 1 | 2; 12; 31 |
| 1282 | ПИРИДИН | 3 | F1 | II | 3+N3 | N | 2 | 2 |  | 10 | 97 | 0,98 | 3 | да | T1 | II A 8) | да | PP, EX, A | 1 |  |
| 1289 | НАТРИЯ МЕТИЛАТА РАСТВОР в спирте | 3 | FC | III | 3+8 | N | 3 | 2 |  |  | 97 | 0,969 | 3 | да | T2 | II A | да | PP, EP, EX, A | 0 | 34 |
| 1294 | ТОЛУОЛ | 3 | F1 | II | 3+N3 | N | 2 | 2 |  | 10 | 97 | 0,87 | 3 | да | T1 | II A 8) | да | PP, EX, A | 1 |  |
| 1296 | ТРИЭТИЛАМИН | 3 | FC | II | 3+8+N3 | C | 2 | 2 |  | 50 | 95 | 0,73 | 2 | да | T3 | II A 8) | да | PP, EP, EX, A | 1 |  |
| 1300 | СКИПИДАРА ЗАМЕНИТЕЛЬ | 3 | F1 | III | 3+N2+F | N | 3 | 3 |  |  | 97 | 0,78 | 3 | да | T3 | II B4) | да | PP, EX, A | 0 |  |
| 1301 | ВИНИЛАЦЕТАТ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ | 3 | F1 | II | 3+неуст.+N3 | N | 2 | 2 |  | 10 | 97 | 0,93 | 2 | да | T2 | II A | да | PP, EX, A | 1 | 3; 5; 16 |
| 1307 | КСИЛОЛЫ (o-КСИЛОЛ) | 3 | F1 | III | 3+N2 | N | 3 | 3 |  |  | 97 | 0,88 | 3 | да | T1 | II A | да | PP, EX, A | 0 |  |
| 1307 | КСИЛОЛЫ (м-КСИЛОЛ) | 3 | F1 | III | 3+N2 | N | 3 | 3 |  |  | 97 | 0,86 | 3 | да | T1 | II A | да | PP, EX, A | 0 |  |
| 1307 | КСИЛОЛЫ (п-КСИЛОЛ) | 3 | F1 | III | 3+N2 | N | 3 | 3 | 2 |  | 97 | 0,86 | 3 | да | T1 | II A | да | PP, EX, A | 0 | 6: +17ºC; 17 |
| 1307 | КСИЛОЛЫ (смесь с tплав. ≤ 0°C) | 3 | F1 | II | 3+N2 | N | 3 | 3 |  |  | 97 |  | 3 | да | T1 | II A | да | PP, EX, A | 1 |  |
| 1307 | КСИЛОЛЫ (смесь с tплав. ≤ 0°C) | 3 | F1 | III | 3+N2 | N | 3 | 3 |  |  | 97 |  | 3 | да | T1 | II A | да | PP, EX, A | 0 |  |
| 1307 | КСИЛОЛЫ (смесь, 0°C < tплав. < 13°C) | 3 | F1 | III | 3+N2 | N | 3 | 3 | 2 |  | 97 |  | 3 | да | T1 | II A | да | PP, EX, A | 0 | 6: +17ºC; 17 |
| 1541 | АЦЕТОНЦИАНГИДРИД СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ | 6.1 | T1 | I | 6.1+неуст. +N1 | C | 2 | 2 |  | 50 | 95 | 0,932 | 1 | нет |  |  | нет | PP, EP, TOX, A | 2 | 3 |
| 1545 | АЛЛИЛИЗОТИОЦИАНАТ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ | 6.1 | TF1 | II | 6.1+3+неуст. | C | 2 | 2 |  | 30 | 95 | 1,02 | 1 | нет | T4 3) | II B4) | да | PP, EP, EX, TOX, A | 2 | 2; 3 |
| 1547 | АНИЛИН | 6.1 | T1 | II | 6.1+N1 | C | 2 | 2 |  | 25 | 95 | 1,02 | 2 | нет |  |  | нет | PP, EP, TOX, A | 2 |  |
| 1578 | ХЛОРНИТРОБЕНЗОЛЫ ТВЕРДЫЕ РАСПЛАВЛЕННЫЕ (п-ХЛОРНИТРОБЕНЗОЛ) | 6.1 | T2 | II | 6.1+N2+S | C | 2 | 1 | 2 | 25 | 95 | 1,37 | 2 | нет | T4 3) | II B4) | да | PP, EP, EX, TOX, A | 2 | 7; 17; 26 |
| 1578 | ХЛОРНИТРОБЕНЗОЛЫ ТВЕРДЫЕ РАСПЛАВЛЕННЫЕ (п-ХЛОРНИТРОБЕНЗОЛ) | 6.1 | T2 | II | 6.1+N2+S | C | 2 | 1 | 4 | 25 | 95 | 1,37 | 2 | нет |  |  | нет | PP, EP, TOX, A | 2 | 7; 17; 20: +112ºC; 26 |
| 1591 | o-ДИХЛОРБЕНЗОЛ | 6.1 | T1 | III | 6.1+N1+S | C | 2 | 2 |  | 25 | 95 | 1,32 | 2 | нет |  |  | нет | PP, EP, TOX, A | 0 |  |
| 1593 | ДИХЛОРМЕТАН (метилхлорид) | 6.1 | T1 | III | 6.1 | C | 2 | 2 | 3 | 50 | 95 | 1,33 | 2 | нет |  |  | нет | PP, EP, TOX, A | 0 | 23 |
| 1594 | ДИЭТИЛСУЛЬФАТ | 6.1 | T1 | II | 6.1+N2 +CMR | C | 2 | 2 |  | 25 | 95 | 1,18 | 2 | нет |  |  | нет | PP, EP, TOX, A | 2 |  |
| 1595 | ДИМЕТИЛСУЛЬФАТ | 6.1 | TC1 | I | 6.1+8+N3+ CMR | C | 2 | 2 |  | 25 | 95 | 1,33 | 2 | нет |  |  | нет | PP, EP, TOX, A | 2 |  |
| 1604 | ЭТИЛЕНДИАМИН | 8 | CF1 | II | 8+3+N3 | N | 3 | 2 |  |  | 97 | 0,9 | 3 | да | T2 | II A | да | PP, EP, EX, A | 1 | 6: +12ºC; 17; 34 |
| 1605 | ЭТИЛЕНДИБРОМИД | 6.1 | T1 | I | 6.1+N2 +CMR | C | 2 | 2 |  | 30 | 95 | 2,18 | 1 | нет |  |  | нет | PP, EP, TOX, A | 2 | 6: +14ºC; 17 |
| 1648 | АЦЕТОНИТРИЛ (метилцианид) | 3 | F1 | II | 3 | N | 2 | 2 |  | 10 | 97 | 0,78 | 3 | да | T1 | II A | да | PP, EX, A | 1 |  |
| 1662 | НИТРОБЕНЗОЛ | 6.1 | T1 | II | 6.1+N2 | C | 2 | 2 | 2 | 25 | 95 | 1,21 | 2 | нет | T1 | II B | да | PP, EP, EX, TOX, A | 2 | 6: +10ºC; 17 |
| 1663 | НИТРОФЕНОЛЫ | 6.1 | T2 | III | 6.1+N3+S | C | 2 | 2 | 2 | 25 | 95 |  | 2 | нет | T1 | II B4) | да | PP, EP, EX, TOX, A | 0 | 7; 17 |
| 1663 | НИТРОФЕНОЛЫ | 6.1 | T2 | III | 6.1+N3+S | C | 2 | 2 | 4 | 25 | 95 |  | 2 | нет |  |  | нет | PP, EP, TOX, A | 0 | 7; 17; 20: +65ºC |
| 1664 | НИТРОТОЛУОЛЫ ЖИДКИЕ (o-НИТРОТОЛУОЛ) | 6.1 | T1 | II | 6.1+N2 +CMR+S | C | 2 | 2 |  | 25 | 95 | 1,16 | 2 | нет |  |  | нет | PP, EP, TOX, A | 2 | 17 |
| 1708 | ТОЛУИДИНЫ ЖИДКИЕ (o-ТОЛУИДИН) | 6.1 | T1 | II | 6.1+N1 | C | 2 | 2 |  | 25 | 95 | 1 | 2 | нет |  |  | нет | PP, EP, TOX, A | 2 |  |
| 1708 | ТОЛУИДИНЫ ЖИДКИЕ (м-ТОЛУИДИН) | 6.1 | T1 | II | 6.1+N1 +CMR | C | 2 | 2 |  | 25 | 95 | 1,03 | 2 | нет |  |  | нет | PP, EP, TOX, A | 2 |  |
| 1710 | ТРИХЛОРЭТИЛЕН | 6.1 | T1 | III | 6.1+N2 +CMR | C | 2 | 2 |  | 50 | 95 | 1,46 | 2 | нет |  |  | нет | PP, EP, TOX, A | 0 | 15 |
| 1715 | АНГИДРИД УКСУСНЫЙ | 8 | CF1 | II | 8+3 | N | 2 | 3 |  | 10 | 97 | 1,08 | 3 | да | T2 | II A | да | PP, EP, EX, A | 1 | 34 |
| 1717 | АЦЕТИЛХЛОРИД | 3 | FC | II | 3+8 | C | 2 | 2 | 3 | 50 | 95 | 1,1 | 2 | да | T2 | II A 8) | да | PP, EP, EX, A | 1 | 23 |
| 1718 | КИСЛОТА БУТИЛФОСФОРНАЯ | 8 | C3 | III | 8+N3 | N | 4 | 3 |  |  | 97 | 0,98 | 3 | да |  |  | нет | PP, EP | 0 | 34 |
| 1719 | ЩЕЛОЧНАЯ ЖИДКОСТЬ ЕДКАЯ, Н.У.К. | 8 | C5 | II | 8+(N1, N2, N3, CMR, F или S) | * | * | * | * | * | * |  | * | да |  |  | нет | PP, EP | 0 | 27; 30; 34 *см. схему |
| 1719 | ЩЕЛОЧНАЯ ЖИДКОСТЬ ЕДКАЯ, Н.У.К. | 8 | C5 | III | 8+(N1, N2, N3, CMR, F или S) | * | * | * | * | * | * |  | * | да |  |  | нет | PP, EP | 0 | 27; 30; 34 *см. схему |
| 1738 | БЕНЗИЛХЛОРИД | 6.1 | TC1 | II | 6.1+8+3+N3+CMR+S | C | 2 | 2 |  | 25 | 95 | 1,1 | 2 | нет | T1 | II A 8) | да | PP, EP, EX, TOX, A | 2 |  |
| 1742 | БОРА ТРИФТОРИД и КИСЛОТА УКСУСНАЯ – КОМПЛЕКС ЖИДКИЙ | 8 | C3 | II | 8 | N | 4 | 2 |  |  | 97 | 1,35 | 3 | да |  |  | нет | PP, EP | 0 | 34 |
| 1750 | КИСЛОТЫ ХЛОРУКСУСНОЙ РАСТВОР | 6.1 | TC1 | II | 6.1+8+N1 | C | 2 | 2 | 2 | 25 | 95 | 1,58 | 2 | нет | T1 | II A | да | PP, EP, EX, TOX, A | 2 | 7; 17 |
| 1750 | КИСЛОТЫ ХЛОРУКСУСНОЙ РАСТВОР | 6.1 | TC1 | II | 6.1+8+N1 | C | 2 | 1 | 4 | 25 | 95 | 1,58 | 2 | нет |  |  | нет | PP, EP, TOX, A | 2 | 7; 17; 20: +111 ºC; 26 |
| 1760 | КОРРОЗИОННАЯ ЖИДКОСТЬ, Н.У.К. | 8 | C9 | I | 8+(N1, N2, N3, CMR, F или S) | * | * | * | * | * | * |  | * | да |  |  | нет | PP, EP | 0 | 27; 34 *см. схему |
| 1760 | КОРРОЗИОННАЯ ЖИДКОСТЬ, Н.У.К. | 8 | C9 | II | 8+(N1, N2, N3, CMR, F или S) | * | * | * | * | * | * |  | * | да |  |  | нет | PP, EP | 0 | 27; 34 *см. схему |
| 1760 | КОРРОЗИОННАЯ ЖИДКОСТЬ, Н.У.К. | 8 | C9 | III | 8+(N1, N2, N3, CMR, F или S) | * | * | * | * | * | * |  | * | да |  |  | нет | PP, EP | 0 | 27; 34 *см. схему |
| 1760 | КОРРОЗИОННАЯ ЖИДКОСТЬ, Н.У.К. (МЕРКАПТОБЕНЗОТИАЗОЛ НАТРИЯ, 50-ПРОЦЕНТНЫЙ ВОДНЫЙ РАСТВОР) | 8 | C9 | II | 8+N1+F | C | 2 | 2 |  | 40 | 95 | 1,25 | 2 | да |  |  | нет | PP, EP | 0 |  |
| 1760 | КОРРОЗИОННАЯ ЖИДКОСТЬ, Н.У.К. (ЖИРНЫЙ СПИРТ, C12-C14) | 8 | C9 | III | 8+F | N | 4 | 3 |  |  | 97 | 0,89 | 3 | да |  |  | нет | PP, EP | 0 | 34 |
| 1760 | КОРРОЗИОННАЯ ЖИДКОСТЬ, Н.У.К. (ЭТИЛЕНДИАМИН ТЕТРАУКСУСНОЙ КИСЛОТЫ ТЕТРАНАТРИЕВАЯ СОЛЬ, 40-ПРОЦЕНТНЫЙ ВОДНЫЙ РАСТВОР) | 8 | C9 | III | 8+N2 | N | 4 | 3 |  |  | 97 | 1,28 | 3 | да |  |  | нет | PP, EP | 0 | 34 |
| 1764 | КИСЛОТА ДИХЛОРУКСУСНАЯ | 8 | C3 | II | 8+N1 | C | 2 | 2 |  | 35 | 95 | 1,56 | 2 | да | T1 | II A | да | PP, EP, EX, A | 0 | 17 |
| 1778 | КИСЛОТА КРЕМНЕФТОРИСТОВОДО-РОДНАЯ | 8 | C1 | II | 8+N3 | N | 2 | 3 |  | 10 | 97 |  | 3 | да |  |  | нет | PP, EP | 0 | 34 |
| 1779 | КИСЛОТА МУРАВЬИНАЯ с массовой долей кислоты более 85% | 8 | CF1 | II | 8+3+N3 | N | 2 | 3 |  | 10 | 97 | 1,22 | 3 | да | T1 | II A | да | PP, EP, EX, A | 1 | 6: +12ºC; 17; 34 |
| 1780 | ФУМАРИЛХЛОРИД | 8 | C3 | II | 8+N3 | N | 2 | 3 |  | 10 | 97 | 1,41 | 3 | да |  |  | нет | PP, EP | 0 | 8; 34 |
| 1783 | ГЕКСАМЕТИЛЕНДИАМИНА РАСТВОР | 8 | C7 | II | 8+N3 | N | 3 | 2 | 2 |  | 97 |  | 3 | да | T4 3) | II B4) | да | PP, EP, EX, A | 0 | 7; 17; 34 |
| 1783 | ГЕКСАМЕТИЛЕНДИАМИНА РАСТВОР | 8 | C7 | III | 8+N3 | N | 3 | 2 | 2 |  | 97 |  | 3 | да | T3 | II B4) | да | PP, EP, EX, A | 0 | 7; 17; 34 |
| 1789 | КИСЛОТА ХЛОРИСТОВОДОРОДНАЯ | 8 | C1 | II | 8 | N | 2 | 3 |  | 10 | 97 |  | 3 | да |  |  | нет | PP, EP | 0 | 34 |
| 1789 | КИСЛОТА ХЛОРИСТОВОДОРОДНАЯ | 8 | C1 | III | 8 | N | 4 | 3 |  |  | 97 |  | 3 | да |  |  | нет | PP, EP | 0 | 34 |
| 1805 | КИСЛОТЫ ФОСФОРНОЙ РАСТВОР С СОДЕРЖАНИЕМ КИСЛОТЫ БОЛЕЕ 80% ПО ОБЪЕМУ | 8 | C1 | III | 8 | N | 4 | 3 | 2 |  | 95 | > 1,6 | 3 | да |  |  | нет | PP, EP | 0 | 7; 17; 22; 34 |
| 1805 | КИСЛОТЫ ФОСФОРНОЙ РАСТВОР С СОДЕРЖАНИЕМ КИСЛОТЫ БОЛЕЕ 80% ПО ОБЪЕМУ ИЛИ МЕНЕЕ | 8 | C1 | III | 8 | N | 4 | 3 |  |  | 97 | 1,00 - 1,6 | 3 | да |  |  | нет | PP, EP | 0 | 22; 34 |
| 1814 | КАЛИЯ ГИДРОКСИДА РАСТВОР | 8 | C5 | II | 8+N3 | N | 4 | 2 |  |  | 97 |  | 3 | да |  |  | нет | PP, EP | 0 | 30; 34 |
| 1814 | КАЛИЯ ГИДРОКСИДА РАСТВОР | 8 | C5 | III | 8+N3 | N | 4 | 2 |  |  | 97 |  | 3 | да |  |  | нет | PP, EP | 0 | 30; 34 |
| 1823 | НАТРИЯ ГИДРОКСИД ТВЕРДЫЙ РАСПЛАВЛЕННЫЙ | 8 | C6 | II | 8+N3 | N | 4 | 1 | 4 |  | 95 | 2,13 | 3 | да |  |  | нет | PP, EP | 0 | 7; 17; 34 |
| 1824 | НАТРИЯ ГИДРОКСИДА РАСТВОР | 8 | C5 | II | 8+N3 | N | 4 | 2 |  |  | 97 |  | 3 | да |  |  | нет | PP, EP | 0 | 30; 34 |
| 1824 | НАТРИЯ ГИДРОКСИДА РАСТВОР | 8 | C5 | III | 8+N3 | N | 4 | 2 |  |  | 97 |  | 3 | да |  |  | нет | PP, EP | 0 | 30; 34 |
| 1830 | КИСЛОТА СЕРНАЯ, содержащая более 51% кислоты | 8 | C1 | II | 8+N3 | N | 4 | 3 |  |  | 97 | 1,4 - 1,84 | 3 | да |  |  | нет | PP, EP | 0 | 8; 22; 30; 34 |
| 1831 | КИСЛОТА СЕРНАЯ ДЫМЯЩАЯ | 8 | CT1 | I | 8+6.1 | C | 2 | 2 |  | 50 | 95 | 1,94 | 1 | нет |  |  | нет | PP, EP, TOX, A | 2 | 8 |
| 1832 | КИСЛОТА СЕРНАЯ ОТРАБОТАННАЯ | 8 | C1 | II | 8 | N | 4 | 3 |  |  | 97 |  | 3 | да |  |  | нет | PP, EP | 0 | 8; 30; 34 |
| 1846 | УГЛЕРОДА ТЕТРАХЛОРИД | 6.1 | T1 | II | 6.1+N2+S | C | 2 | 2 | 3 | 50 | 95 | 1,59 | 2 | нет |  |  | нет | PP, EP, TOX, A | 2 | 23 |
| 1848 | КИСЛОТА ПРОПИОНОВАЯ с массовой долей кислоты не менее 10% и менее 90% | 8 | C3 | III | 8+N3 | N | 3 | 3 |  |  | 97 | 0,99 | 3 | да | T1 | II A7) | да | PP, EP, EX, A | 0 | 34 |
| 1863 | ТОПЛИВО АВИАЦИОННОЕ ДЛЯ ТУРБИННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ С СОДЕРЖАНИЕМ БЕНЗОЛА БОЛЕЕ 10, дп50 > 175 кПа | 3 | F1 | I | 3+CMR+F | C | 1 | 1 |  |  | 95 |  | 1 | да | T4 3) | II B4) | да | PP, EX, A | 1 | 29 |
| 1863 | ТОПЛИВО АВИАЦИОННОЕ ДЛЯ ТУРБИННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ С СОДЕРЖАНИЕМ БЕНЗОЛА БОЛЕЕ 10%, 110 кПа < дп50 ≤ 175 кПа | 3 | F1 | II | 3+CMR+F | C | 1 | 1 |  |  | 95 |  | 1 | да | T4 3) | II B4) | да | PP, EX, A | 1 | 29 |
| 1863 | ТОПЛИВО АВИАЦИОННОЕ ДЛЯ ТУРБИННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ С СОДЕРЖАНИЕМ БЕНЗОЛА БОЛЕЕ 10%, дп50 ≤ 110 кПа, tкип. ≤ 60°C | 3 | F1 | II | 3+CMR+F | C | 1 | 1 |  |  | 95 |  | 1 | да | T4 3) | II B4) | да | PP, EX, A | 1 | 29 |
| 1863 | ТОПЛИВО АВИАЦИОННОЕ ДЛЯ ТУРБИННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ С СОДЕРЖАНИЕМ БЕНЗОЛА БОЛЕЕ 10%, дп50 < 110 кПа, 60°C < tкип. ≤ 85°C | 3 | F1 | II | 3+CMR+F | C | 2 | 2 | 3 | 50 | 95 |  | 2 | да | T4 3) | II B4) | да | PP, EX, A | 1 | 23; 29 |
| 1863 | ТОПЛИВО АВИАЦИОННОЕ ДЛЯ ТУРБИННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ С СОДЕРЖАНИЕМ БЕНЗОЛА БОЛЕЕ 10%, дп50 ≤ 110 кПа, 85°C < tкип. ≤ 115°C | 3 | F1 | II | 3+CMR+F | C | 2 | 2 |  | 50 | 95 |  | 2 | да | T4 3) | II B4) | да | PP, EX, A | 1 | 29 |
| 1863 | ТОПЛИВО АВИАЦИОННОЕ ДЛЯ ТУРБИННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ С СОДЕРЖАНИЕМ БЕНЗОЛА БОЛЕЕ 10%, дп50 ≤ 110 кПа, tкип. > 115°C | 3 | F1 | II | 3+CMR+F | C | 2 | 2 |  | 35 | 95 |  | 2 | да | T4 3) | II B4) | да | PP, EX, A | 1 | 29 |
| 1863 | ТОПЛИВО АВИАЦИОННОЕ ДЛЯ ТУРБИННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ | 3 | F1 | I | 3+(N1, N2, N3, CMR, F) | * | * | * | * | * | * |  | * | да | T4 3) | II B4) | да | PP, EX, A | 1 | 14; 29 *см. схему |
| 1863 | ТОПЛИВО АВИАЦИОННОЕ ДЛЯ ТУРБИННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ | 3 | F1 | II | 3+(N1, N2, N3, CMR, F) | * | * | * | * | * | * |  | * | да | T4 3) | II B4) | да | PP, EX, A | 1 | 14; 29 *см. схему |
| 1863 | ТОПЛИВО АВИАЦИОННОЕ ДЛЯ ТУРБИННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ | 3 | F1 | III | 3+(N1, N2, N3, CMR, F) | * | * | * | * | * | * |  | * | да | T4 3) | II B4) | да | PP, EX, A | 0 | 14 *см. схему |
| 1888 | ХЛОРОФОРМ | 6.1 | T1 | III | 6.1+N2+CMR | C | 2 | 2 | 3 | 50 | 95 | 1,48 | 2 | нет |  |  | нет | PP, EP, TOX, A | 0 | 23 |
| 1897 | ТЕТРАХЛОРЭТИЛЕН | 6.1 | T1 | III | 6.1+N2+S | C | 2 | 2 |  | 50 | 95 | 1,62 | 2 | нет |  |  | нет | PP, EP, TOX, A | 0 |  |
| 1912 | МЕТИЛХЛОРИДА И МЕТИЛЕНХЛОРИДА СМЕСЬ | 2 | 2F |  | 2.1 | G | 1 | 1 |  |  | 91 |  | 1 | да | T1 | II A8) | да | PP, EX, A | 1 | 31 |
| 1915 | ЦИКЛОГЕКСАНОН | 3 | F1 | III | 3 | N | 3 | 2 |  |  | 97 | 0,95 | 3 | да | T2 | II A | да | PP, EX, A | 0 |  |
| 1917 | ЭТИЛАКРИЛАТ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ | 3 | F1 | II | 3+неуст.+N3 | C | 2 | 2 |  | 40 | 95 | 0,92 | 1 | да | T2 | II B | да | PP, EX, A | 1 | 3; 5 |
| 1918 | ИЗОПРОПИЛБЕНЗОЛ (кумен) | 3 | F1 | III | 3+N2 | N | 3 | 3 |  |  | 97 | 0,86 | 3 | да | T2 | II A8) | да | PP, EX, A | 0 |  |
| 1919 | МЕТИЛАКРИЛАТ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ | 3 | F1 | II | 3+неуст.+N3 | C | 2 | 2 | 3 | 50 | 95 | 0,95 | 1 | да | T2 | II B | да | PP, EX, A | 1 | 3; 5; 23 |
| 1920 | НОНАНЫ | 3 | F1 | III | 3+N2+F | N | 3 | 3 |  |  | 97 | 0,70 - 0,75 | 3 | да | T3 | II A | да | PP, EX, A | 0 |  |
| 1922 | ПИРРРОЛИДИН | 3 | FC | II | 3+8 | C | 2 | 2 |  | 50 | 95 | 0,86 | 2 | да | T2 | II A | да | PP, EP, EX, A | 1 |  |
| 1965 | ГАЗОВ УГЛЕВОДОРОДНЫХ СМЕСЬ СЖИЖЕННАЯ, Н.У.К. (СМЕСЬ A) | 2 | 2F |  | 2.1 | G | 1 | 1 |  |  | 91 |  | 1 | да | T4 3) | II B4) | да | PP, EX, A | 1 | 31 |
| 1965 | ГАЗОВ УГЛЕВОДОРОДНЫХ СМЕСЬ СЖИЖЕННАЯ, Н.У.К. (СМЕСЬ A0) | 2 | 2F |  | 2.1 | G | 1 | 1 |  |  | 91 |  | 1 | да | T4 3) | II B4) | да | PP, EX, A | 1 | 31 |
| 1965 | ГАЗОВ УГЛЕВОДОРОДНЫХ СМЕСЬ СЖИЖЕННАЯ, Н.У.К. (СМЕСЬ A01) | 2 | 2F |  | 2.1 | G | 1 | 1 |  |  | 91 |  | 1 | да | T4 3) | II B4) | да | PP, EX, A | 1 | 31 |
| 1965 | ГАЗОВ УГЛЕВОДОРОДНЫХ СМЕСЬ СЖИЖЕННАЯ, Н.У.К. (СМЕСЬ A02) | 2 | 2F |  | 2.1 | G | 1 | 1 |  |  | 91 |  | 1 | да | T4 3) | II B4) | да | PP, EX, A | 1 | 31 |
| 1965 | ГАЗОВ УГЛЕВОДОРОДНЫХ СМЕСЬ СЖИЖЕННАЯ, Н.У.К. (СМЕСЬ A1) | 2 | 2F |  | 2.1 | G | 1 | 1 |  |  | 91 |  | 1 | да | T4 3) | II B4) | да | PP, EX, A | 1 | 31 |
| 1965 | ГАЗОВ УГЛЕВОДОРОДНЫХ СМЕСЬ СЖИЖЕННАЯ, Н.У.К. (СМЕСЬ B) | 2 | 2F |  | 2.1 | G | 1 | 1 |  |  | 91 |  | 1 | да | T4 3) | II B4) | да | PP, EX, A | 1 | 31 |
| 1965 | ГАЗОВ УГЛЕВОДОРОДНЫХ СМЕСЬ СЖИЖЕННАЯ, Н.У.К. (СМЕСЬ B1) | 2 | 2F |  | 2.1 | G | 1 | 1 |  |  | 91 |  | 1 | да | T4 3) | II B4) | да | PP, EX, A | 1 | 31 |
| 1965 | ГАЗОВ УГЛЕВОДОРОДНЫХ СМЕСЬ СЖИЖЕННАЯ, Н.У.К. (СМЕСЬ B2) | 2 | 2F |  | 2.1 | G | 1 | 1 |  |  | 91 |  | 1 | да | T4 3) | II B4) | да | PP, EX, A | 1 | 31 |
| 1965 | ГАЗОВ УГЛЕВОДОРОДНЫХ СМЕСЬ СЖИЖЕННАЯ, Н.У.К. (СМЕСЬ C) | 2 | 2F |  | 2.1 | G | 1 | 1 |  |  | 91 |  | 1 | да | T4 3) | II B4) | да | PP, EX, A | 1 | 31 |
| 1969 | ИЗОБУТАН | 2 | 2F |  | 2.1 | G | 1 | 1 |  |  | 91 |  | 1 | да | T2 1) | II A | да | PP, EX, A | 1 | 31; 99 |
| 1978 | ПРОПАН | 2 | 2F |  | 2.1 | G | 1 | 1 |  |  | 91 |  | 1 | да | T1 | II A | да | PP, EX, A | 1 | 31 |
| 1986 | СПИРТЫ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ ТОКСИЧНЫЕ, Н.У.К. | 3 | FT1 | I | 3+6.1+ (N1, N2, N3, CMR, F или S) | C | 2 | 2 | * | * | 95 |  | 1 | нет | T4 3) | II B4) | да | PP, EP, EX, TOX, A | 2 | 27; 29; *см. схему |
| 1986 | СПИРТЫ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ ТОКСИЧНЫЕ, Н.У.К. | 3 | FT1 | II | 3+6.1+ (N1, N2, N3, CMR, F или S) | C | 2 | 2 | * | * | 95 |  | 2 | нет | T4 3) | II B4) | да | PP, EP, EX, TOX, A | 2 | 27; 29; *см. схему |
| 1986 | СПИРТЫ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ ТОКСИЧНЫЕ, Н.У.К. | 3 | FT1 | III | 3+6.1+ (N1, N2, N3, CMR, F или S) | C | 2 | 2 | * | * | 95 |  | 2 | нет | T4 3) | II B4) | да | PP, EP, EX, TOX, A | 0 | 27; 29; *см. схему |
| 1987 | СПИРТЫ, Н.У.К. (СМЕСЬ ТРЕТБУТАНОЛА 90% (ПО МАССЕ)/МЕТАНОЛА 10% (ПО МАССЕ) | 3 | F1 | II | 3 | N | 2 | 2 |  | 10 | 97 |  | 3 | да | T1 | II A | да | PP, EX, A | 1 |  |
| 1987 | СПИРТЫ, Н.У.К. | 3 | F1 | II | 3+(N1, N2, N3, CMR, F или S) | * | * | * | * | * | * |  | * | да | T4 3) | II B4) | да | PP, EX, A | 1 | 14; 27; 29 *см. схему |
| 1987 | СПИРТЫ, Н.У.К. | 3 | F1 | III | 3+(N1, N2, N3, CMR, F или S) | * | * | * | * | * | * |  | * | да | T4 3) | II B4) | да | PP, EX, A | 0 | 14; 27 *см. схему |
| 1987 | СПИРТЫ, Н.У.К. (ЦИКЛОГЕКСАНОЛ) | 3 | F1 | III | 3+N3+F | N | 3 | 3 | 2 |  | 95 | 0,95 | 3 | да | T3 | II A | да | PP, EX, A | 0 | 7; 17 |
| 1987 | СПИРТЫ, Н.У.К. (ЦИКЛОГЕКСАНОЛ) | 3 | F1 | III | 3+N3+F | N | 3 | 3 | 4 |  | 95 | 0,95 | 3 | да |  |  | нет | PP | 0 | 7; 17; 20: +46ºC |
| 1989 | АЛЬДЕГИДЫ, Н.У.К. | 3 | F1 | II | 3+(N1, N2, N3, CMR, F или S) | * | * | * | * | * | * |  | * | да | T4 3) | II B4) | да | PP, EX, A | 1 | 14; 27; 29 *см. схему |
| 1989 | АЛЬДЕГИДЫ, Н.У.К. | 3 | F1 | III | 3+(N1, N2, N3, CMR, F или S) | * | * | * | * | * | * |  | * | да | T4 3) | II B4) | да | PP, EX, A | 0 | 14; 27 *см. схему |
| 1991 | ХЛОРОПРЕН СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ | 3 | FT1 | I | 3+6.1+неуст.+CMR | C | 2 | 2 | 3 | 50 | 95 | 0,96 | 1 | нет | T2 | II B4) | да | PP, EP, EX, TOX, A | 2 | 3; 5; 23 |
| 1992 | ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯ-СЯ ЖИДКОСТЬ ТОКСИЧНАЯ, Н.У.К. | 3 | FT1 | I | 3+6.1+ (N1, N2, N3, CMR, F или S) | C | 2 | 2 | * | * | 95 |  | 1 | нет | T4 3) | II B4) | да | PP, EP, EX, TOX, A | 2 | 27; 29 *см. схему |
| 1992 | ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯ-СЯ ЖИДКОСТЬ ТОКСИЧНАЯ, Н.У.К. | 3 | FT1 | II | 3+6.1+ (N1, N2, N3, CMR, F или S) | C | 2 | 2 | * | * | 95 |  | 2 | нет | T4 3) | II B4) | да | PP, EP, EX, TOX, A | 2 | 27; 29 *см. схему |
| 1992 | ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯ-СЯ ЖИДКОСТЬ ТОКСИЧНАЯ, Н.У.К. | 3 | FT1 | III | 3+6.1+ (N1, N2, N3, CMR, F или S) | C | 2 | 2 | * | * | 95 |  | 2 | нет | T4 3) | II B4) | да | PP, EP, EX, TOX, A | 0 | 27; 29 *см. схему |
| 1993 | ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯ-СЯ ЖИДКОСТЬ, Н.У.К., С СОДЕРЖАНИЕМ БЕНЗОЛА БОЛЕЕ 10%, дп50 >175 кПа | 3 | F1 | I | 3+CMR | C | 1 | 1 |  |  | 95 |  | 1 | да | T4 3) | II B4) | да | PP, EX, A | 1 | 27; 29 |
| 1993 | ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯ-СЯ ЖИДКОСТЬ, Н.У.К., С СОДЕРЖАНИЕМ БЕНЗОЛА БОЛЕЕ 10%, 110 кПа < дп50 ≤ 175 кПа | 3 | F1 | I | 3+CMR | C | 1 | 1 |  |  | 95 |  | 1 | да | T4 3) | II B4) | да | PP, EX, A | 1 | 27; 29 |
| 1993 | ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯ-СЯ ЖИДКОСТЬ, Н.У.К., С СОДЕРЖАНИЕМ БЕНЗОЛА БОЛЕЕ 10%, дп50 ≤ 110 кПа, tкип. ≤ 60°C | 3 | F1 | II | 3+CMR | C | 1 | 1 |  |  | 95 |  | 1 | да | T4 3) | II B4) | да | PP, EX, A | 1 | 27; 29 |
| 1993 | ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯ-СЯ ЖИДКОСТЬ, Н.У.К., С СОДЕРЖАНИЕМ БЕНЗОЛА БОЛЕЕ 10%, дп50 ≤ 110 кПа, 60°C < tкип. ≤ 85°C | 3 | F1 | II | 3+CMR | C | 2 | 2 | 3 | 50 | 95 |  | 2 | да | T4 3) | II B4) | да | PP, EX, A | 1 | 23; 27; 29 |
| 1993 | ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯ-СЯ ЖИДКОСТЬ, Н.У.К., С СОДЕРЖАНИЕМ БЕНЗОЛА БОЛЕЕ 10%, дп50 ≤ 110 кПа, 85°C < tкип. ≤ 115°C | 3 | F1 | II | 3+CMR | C | 2 | 2 |  | 50 | 95 |  | 2 | да | T4 3) | II B4) | да | PP, EX, A | 1 | 27; 29 |
| 1993 | ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯ-СЯ ЖИДКОСТЬ, Н.У.К., С СОДЕРЖАНИЕМ БЕНЗОЛА БОЛЕЕ 10%, дп50 ≤ 110 кПа, tкип. > 115°C | 3 | F1 | II | 3+CMR | C | 2 | 2 |  | 35 | 95 |  | 2 | да | T4 3) | II B4) | да | PP, EX, A | 1 | 27; 29 |
| 1993 | ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯ-СЯ ЖИДКОСТЬ, Н.У.К. | 3 | F1 | I | 3+(N1, N2, N3, CMR, F или S) | * | * | * | * | * | * |  | * | да | T4 3) | II B4) | да | PP, EX, A | 1 | 14; 27; 29 *см. схему |
| 1993 | ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯ-СЯ ЖИДКОСТЬ, Н.У.К. | 3 | F1 | II | 3+(N1, N2, N3, CMR, F или S) | * | * | * | * | * | * |  | * | да | T4 3) | II B4) | да | PP, EX, A | 1 | 14; 27; 29 *см. схему |
| 1993 | ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯ-СЯ ЖИДКОСТЬ, Н.У.К. | 3 | F1 | III | 3+(N1, N2, N3, CMR, F или S) | * | * | * | * | * | * |  | * | да | T4 3) | II B4) | да | PP, EX, A | 0 | 14; 27 *см. схему |
| 1993 | ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯ-СЯ ЖИДКОСТЬ, Н.У.К., С СОДЕРЖАНИЕМ БЕНЗОЛА БОЛЕЕ 10%, 60°C < tкип. ≤ 85°C | 3 | F1 | III | 3+CMR | C | 2 | 2 | 3 | 50 | 95 |  | 2 | да | T4 3) | II B4) | да | PP, EX, A | 0 | 23; 27; 29 |
| 1993 | ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯ-СЯ ЖИДКОСТЬ, Н.У.К., С СОДЕРЖАНИЕМ БЕНЗОЛА БОЛЕЕ 10%, 85°C < tкип. ≤ 115°C | 3 | F1 | III | 3+CMR | C | 2 | 2 |  | 50 | 95 |  | 2 | да | T4 3) | II B4) | да | PP, EX, A | 0 | 27; 29 |
| 1993 | ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯ-СЯ ЖИДКОСТЬ, Н.У.К., С СОДЕРЖАНИЕМ БЕНЗОЛА БОЛЕЕ 10%, tкип. > 115°C | 3 | F1 | III | 3+CMR | C | 2 | 2 |  | 35 | 95 |  | 2 | да | T4 3) | II B4) | да | PP, EX, A | 0 | 27; 29 |
| 1993 | ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯ-СЯ ЖИДКОСТЬ, Н.У.К. (ЦИКЛОГЕКСАНОНА/ ЦИКЛОГЕКСАНОЛА СМЕСЬ) | 3 | F1 | III | 3+F | N | 3 | 3 |  |  | 97 | 0,95 | 3 | да | T3 | II A | да | PP, EX, A | 0 |  |
| 1999 | ГУДРОНЫ ЖИДКИЕ, включая дорожный асфальт и масла, битум и разбавленные нефтепродукты | 3 | F1 | III | 3+S | N | 4 | 3 | 2 |  | 97 |  | 3 | да | T3 | II A7) | да | PP, EX, A | 0 |  |
| 2014 | ВОДОРОДА ПЕРОКСИДА ВОДНЫЙ РАСТВОР, содержащий не менее 20%, но не более 60% пероксида водорода (стабилизированный, если необходимо) | 5.1 | OC1 | II | 5.1+8+неуст. | C | 2 | 2 |  | 35 | 95 | 1,2 | 2 | да |  |  | нет | PP, EP | 0 | 3; 33 |
| 2021 | ХЛОРФЕНОЛЫ ЖИДКИЕ (2-ХЛОРФЕНОЛ) | 6.1 | T1 | III | 6.1+N2 | C | 2 | 2 |  | 25 | 95 | 1,23 | 2 | нет | T1 | II A7) | да | PP, EP, EX, TOX, A | 0 | 6: +10ºC; 17 |
| 2022 | КИСЛОТА КРЕЗИЛОВАЯ | 6.1 | TC1 | II | 6.1+8+3+S | C | 2 | 2 |  | 25 | 95 | 1,03 | 2 | нет | T1 | II A | да | PP, EP, EX, TOX, A | 2 | 6: +16ºC; 17 |
| 2023 | ЭПИХЛОРГИДРИН | 6.1 | TF1 | II | 6.1+3+N3 | C | 2 | 2 |  | 35 | 95 | 1,18 | 2 | нет | T2 | II B | да | PP, EP, EX, TOX, A | 2 | 5 |
| 2031 | КИСЛОТА АЗОТНАЯ, кроме красной дымящей, с содержани- ем азотной кислоты более 70% | 8 | CO1 | I | 8+5.1+N3 | N | 2 | 3 |  | 10 | 97 | 1,41-1,48 | 3 | да |  |  | нет | PP, EP | 0 | 34 |
| 2031 | КИСЛОТА АЗОТНАЯ, кроме красной дымящей, с содержани- ем азотной кислоты не менее 65%, но более 70% | 8 | CO1 | II | 8+5.1+N3 | N | 2 | 3 |  | 10 | 97 | 1,39-1,41 | 3 | да |  |  | нет | PP, EP | 0 | 34 |
| 2031 | КИСЛОТА АЗОТНАЯ, кроме красной дымящей, с содержани- ем азотной кислоты менее 65% | 8 | CO1 | II | 8+N3 | N | 2 | 3 |  | 10 | 97 | 1,02-1,39 | 3 | да |  |  | нет | PP, EP | 0 | 34 |
| 2032 | КИСЛОТА АЗОТНАЯ КРАСНАЯ ДЫМЯЩАЯ | 8 | COT | I | 8+5.1+6.1+N3 | C | 2 | 2 |  | 50 | 95 | 1,48-1,51 | 1 | нет |  |  | нет | PP, EP, TOX, A | 2 |  |
| 2045 | ИЗОБУТИРАЛЬДЕГИД (АЛЬДЕГИД ИЗОМАСЛЯНЫЙ) | 3 | F1 | II | 3+N3 | C | 2 | 2 | 3 | 50 | 95 | 0,79 | 2 | да | T4 | II A7) | да | PP, EX, A | 1 | 15; 23 |
| 2046 | ЦИМОЛЫ | 3 | F1 | III | 3+N2+F | N | 3 | 3 |  |  | 97 | 0,88 | 3 | да | T2 | II A | да | PP, EX, A | 0 |  |
| 2047 | ДИХЛОРПРОПЕНЫ (2,3-ДИХЛОР-1-ПРОПЕН) | 3 | F1 | II | 3+N2+CMR | C | 2 | 2 |  | 45 | 95 | 1,2 | 2 | да | T1 | II A | да | PP, EX, A | 1 |  |
| 2047 | ДИХЛОРПРОПЕНЫ (СМЕСИ 2,3-ДИХЛОР-1-ПРОПЕНА и 1,3-ДИХЛОРПРОПЕНА) | 3 | F1 | II | 3+N2+CMR | C | 2 | 2 |  | 45 | 95 | 1,23 | 2 | да | T21) | II A | да | PP, EX, A | 1 |  |
| 2047 | ДИХЛОРПРОПЕНЫ (СМЕСИ 2,3-ДИХЛОР-1-ПРОПЕНА и 1,3-ДИХЛОРПРОПЕНА) | 3 | F1 | III | 3+N2+CMR | C | 2 | 2 |  | 45 | 95 | 1,23 | 2 | да | T21) | II A | да | PP, EX, A | 0 |  |
| 2047 | ДИХЛОРПРОПЕНЫ (1,3-ДИХЛОРПРОПЕН) | 3 | F1 | III | 3+N2+CMR | C | 2 | 2 |  | 40 | 95 | 1,23 | 2 | да | T21) | II A7) | да | PP, EX, A | 0 |  |
| 2048 | ДИЦИКЛОПЕНТАДИЕН | 3 | F1 | III | 3+N2+F | N | 3 | 3 | 2 |  | 95 | 0,94 | 3 | да | T1 | II B4) | да | PP, EX, A | 0 | 7; 17 |
| 2050 | ДИИЗОБУТИЛЕН – СМЕСИ ИЗОМЕРОВ | 3 | F1 | II | 3+N2+F | N | 2 | 3 |  | 10 | 97 | 0,72 | 3 | да | T32) | II A7) | да | PP, EX, A | 1 |  |
| 2051 | 2-ДИМЕТИЛАМИНОЭТАНОЛ | 8 | CF1 | II | 8+3+N3 | N | 3 | 2 |  |  | 97 | 0,89 | 3 | да | T3 | II A | да | PP, EP, EX, A | 1 | 34 |
| 2053 | МЕТИЛИЗОБУТИЛКАРБИНОЛ | 3 | F1 | III | 3 | N | 3 | 2 |  |  | 97 | 0,81 | 3 | да | T2 | II B4) | да | PP, EX, A | 0 |  |
| 2054 | МОРФОЛИН | 8 | CF1 | I | 8+3+N3 | N | 3 | 2 |  |  | 97 | 1 | 3 | да | T3 | II A | да | PP, EP, EX, A | 1 | 34 |
| 2055 | СТИРОЛ – МОНОМЕР СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ | 3 | F1 | III | 3+неуст.+N3 | N | 3 | 2 |  |  | 97 | 0,91 | 3 | да | T1 | II A | да | PP, EX, A | 0 | 3; 5; 16 |
| 2056 | ТЕТРАГИДРОФУРАН | 3 | F1 | II | 3 | N | 2 | 2 |  | 10 | 97 | 0,89 | 3 | да | T3 | II B | да | PP, EX, A | 1 |  |
| 2057 | ТРИПРОПИЛЕН | 3 | F1 | II | 3 | N | 2 | 2 |  | 10 | 97 | 0,744 | 3 | да | T3 | II B4) | да | PP, EX, A | 1 |  |
| 2057 | ТРИПРОПИЛЕН | 3 | F1 | III | 3 | N | 3 | 2 |  |  | 97 | 0,73 | 3 | да | T3 | II B4) | да | PP, EX, A | 0 |  |
| 2078 | ТОЛУОЛДИИЗОЦИАНАТ (и смеси изомеров) (2,4-ТОЛУОЛДИИЗОЦИАНАТ) | 6.1 | T1 | II | 6.1+N2+S | C | 2 | 2 | 2 | 25 | 95 | 1,22 | 2 | нет | T1 | II B4) | да | PP, EP, EX, TOX, A | 2 | 2; 7; 8; 17 |
| 2078 | ТОЛУОЛДИИЗОЦИАНАТ (и смеси изомеров) (2,4-ТОЛУОЛДИИЗОЦИАНАТ) | 6.1 | T1 | II | 6.1+N2+S | C | 2 | 1 | 4 | 25 | 95 | 1,22 | 2 | нет |  |  | нет | PP, EP, TOX, A | 2 | 2; 7; 8; 17; 20: +112ºC; 26 |
| 2079 | ДИЭТИЛЕНТРИАМИН | 8 | C7 | II | 8+N3 | N | 4 | 2 |  |  | 97 | 0,96 | 3 | да |  |  | нет | PP, EP | 0 | 34 |
| 2205 | АДИПОНИТРИЛ | 6.1 | T1 | III | 6.1 | C | 2 | 2 |  | 25 | 95 | 0,96 | 2 | нет | T4 3) | II B4) | да | PP, EP, EX, TOX, A | 0 | 17 |
| 2206 | ИЗОЦИАНАТЫ ТОКСИЧНЫЕ, Н.У.К., (4‑ХЛОРФЕНИЛИЗОЦИАНАТ) | 6.1 | T1 | II | 6.1+S | C | 2 | 2 | 4 | 25 | 95 | 1,25 | 2 | нет |  |  | нет | PP, EP, TOX, A | 2 | 7; 17 |
| 2209 | ФОРМАЛЬДЕГИДА РАСТВОР, содержащий не менее 25% формальдегида | 8 | C9 | III | 8+N3 | N | 4 | 2 |  |  | 97 | 1,09 | 3 | да |  |  | нет | PP, EP | 0 | 15; 34 |
| 2215 | АНГИДРИД МАЛЕИНОВЫЙ РАСПЛАВЛЕННЫЙ | 8 | C3 | III | 8+N3 | N | 3 | 3 | 2 |  | 95 | 0,93 | 3 | да | T2 | II B4) | да | PP, EP, EX, A | 0 | 7; 17; 25; 34 |
| 2215 | АНГИДРИД МАЛЕИНОВЫЙ РАСПЛАВЛЕННЫЙ | 8 | C3 | III | 8+N3 | N | 3 | 1 | 4 |  | 95 | 0,93 | 3 | да |  |  | нет | PP, EP | 0 | 7; 17; 20: +88ºC; 25; 34 |
| 2218 | КИСЛОТА АКРИЛОВАЯ СТАБИЛИЗИРОВАННАЯ | 8 | CF1 | II | 8+3+неуст.+ N1 | C | 2 | 2 | 4 | 30 | 95 | 1,05 | 1 | да | T2 | II A7) | да | PP, EP, EX, A | 1 | 3; 4; 5; 17 |
| 2227 | н-БУТИЛМЕТАКРИЛАТ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ | 3 | F1 | III | 3+неуст. | C | 2 | 2 |  | 25 | 95 | 0,9 | 1 | да | T3 | II A | да | PP, EX, A | 0 | 3; 5 |
| 2238 | ХЛОРТОЛУОЛЫ (м-ХЛОРТОЛУОЛ) | 3 | F1 | III | 3+N2+S | C | 2 | 2 |  | 30 | 95 | 1,08 | 2 | да | T1 | II A7) | да | PP, EX, A | 0 |  |
| 2238 | ХЛОРТОЛУОЛЫ (o-ХЛОРТОЛУОЛ) | 3 | F1 | III | 3+S | C | 2 | 2 |  | 30 | 95 | 1,08 | 2 | да | T1 | II A7) | да | PP, EX, A | 0 |  |
| 2238 | ХЛОРТОЛУОЛЫ (п-ХЛОРТОЛУОЛ) | 3 | F1 | III | 3+S | C | 2 | 2 |  | 30 | 95 | 1,07 | 2 | да | T1 | II A7) | да | PP, EX, A | 0 | 6: +11ºC; 17 |
| 2241 | ЦИКЛОГЕПТАН | 3 | F1 | II | 3+N2 | N | 2 | 3 |  | 10 | 97 | 0,81 | 3 | да | T4 3) | II A | да | PP, EX, A | 1 |  |
| 2247 | н-декан | 3 | F1 | III | 3+F | C | 2 | 2 |  | 30 | 95 | 0,73 | 2 | да | T4 | II A | да | PP, EX, A | 0 |  |
| 2248 | ДИ-н-БУТИЛАМИН | 8 | CF1 | II | 8+3+N3 | N | 3 | 2 |  |  |  | 0,76 | 3 | да | T3 | II A7) | да | PP, EP, EX, A | 1 | 34 |
| 2259 | ТРИЭТИЛЕНТЕТРАМИН | 8 | C7 | II | 8+N2 | N | 3 | 3 |  |  | 97 | 0,98 | 3 | да | T2 | II B4) | да | PP, EP, EX, A | 0 | 34 |
| 2263 | ДИМЕТИЛЦИКЛОГЕКСАНЫ (цис-1,4-ДИМЕТИЛЦИКЛО-ГЕКСАН) | 3 | F1 | II | 3 | C | 2 | 2 |  | 35 | 95 | 0,78 | 2 | да | T4 3) | II A7) | да | PP, EX, A | 1 |  |
| 2263 | ДИМЕТИЛЦИКЛОГЕКСАНЫ (транс-1,4-ДИМЕТИЛЦИКЛО-ГЕКСАН) | 3 | F1 | II | 3 | C | 2 | 2 |  | 35 | 95 | 0,76 | 2 | да | T4 3) | II A7) | да | PP, EX, A | 1 |  |
| 2264 | N,N-ДИМЕТИЛЦИКЛО-ГЕКСИЛАМИН | 8 | CF1 | II | 8+3+N2 | N | 3 | 3 |  |  | 97 | 0,85 | 3 | да | T3 | II B4) | да | PP, EP, EX, A | 1 | 34 |
| 2265 | N,N-ДИМЕТИЛФОРМАМИД | 3 | F1 | III | 3+CMR | N | 2 | 3 | 3 | 10 | 97 | 0,95 | 3 | да | T2 | II A | да | PP, EX, A | 0 |  |
| 2266 | ДИМЕТИЛ-N-ПРОПИЛАМИН | 3 | FC | II | 3+8 | C | 2 | 2 | 3 | 50 | 95 | 0,72 | 2 | да | T4 | II A | да | PP, EP, EX, A | 1 | 23 |
| 2276 | 2-ЭТИЛГЕКСИЛАМИН | 3 | FC | III | 3+8+N3 | N | 3 | 2 |  |  | 97 | 0,79 | 3 | да | T3 | II A7) | да | PP, EP, EX, A | 0 | 34 |
| 2278 | н-ГЕПТЕН | 3 | F1 | II | 3+N3 | N | 2 | 2 |  | 10 | 97 | 0,7 | 3 | да | T3 | II B4) | да | PP, EX, A | 1 |  |
| 2280 | ГЕКСАМЕТИЛЕНДИАМИН ТВЕРДЫЙ РАСПЛАВЛЕННЫЙ | 8 | C8 | III | 8+N3 | N | 3 | 3 | 2 |  | 95 | 0,83 | 3 | да | T3 | II B4) | да | PP, EP, EX, A | 0 | 7; 17; 34 |
| 2280 | ГЕКСАМЕТИЛЕНДИАМИН ТВЕРДЫЙ РАСПЛАВЛЕННЫЙ | 8 | C8 | III | 8+N3 | N | 3 | 3 | 4 |  | 95 | 0,83 | 3 | да |  |  | нет | PP, EP | 0 | 7; 17; 20: +66ºC; 34 |
| 2282 | ГЕКСАНОЛЫ | 3 | F1 | III | 3+N3 | N | 3 | 2 |  |  | 97 | 0,83 | 3 | да | T3 | II A | да | PP, EX, A | 0 |  |
| 2286 | ПЕНТАМЕТИЛГЕПТАН | 3 | F1 | III | 3+F | N | 3 | 3 |  |  | 97 | 0,75 | 3 | да | T2 | II A7) | да | PP, EX, A | 0 |  |
| 2288 | ИЗОГЕКСЕНЫ | 3 | F1 | II | 3+неуст. | C | 2 | 2 | 3 | 50 | 95 | 0,735 | 2 | да | T2 | II B4) | да | PP, EX, A | 1 | 3; 23 |
| 2289 | ИЗОФОРОНДИАМИН | 8 | C7 | III | 8+N2 | N | 3 | 3 |  |  | 97 | 0,92 | 3 | да | T2 | II A | да | PP, EP, EX, A | 0 | 17; 34 |
| 2302 | 5-МЕТИЛГЕКСАНОН-2 | 3 | F1 | III | 3 | N | 3 | 2 |  |  | 97 | 0,81 | 3 | да | T1 | II A | да | PP, EX, A | 0 |  |
| 2303 | ИЗОПРОПЕНИЛБЕНЗОЛ | 3 | F1 | III | 3+N2+F | N | 3 | 3 |  |  | 97 | 0,91 | 3 | да | T2 | II B | да | PP, EX, A | 0 |  |
| 2309 | ОКТАДИЕН (1,7-ОКТАДИЕН) | 3 | F1 | II | 3+N2 | N | 2 | 3 |  | 10 | 97 | 0,75 | 3 | да | T3 | II B4) | да | PP, EX, A | 1 |  |
| 2311 | ФЕНЕТИДИНЫ | 6.1 | T1 | III | 6.1 | C | 2 | 2 |  | 25 | 95 | 1,07 | 2 | нет |  |  | нет | PP, EP, TOX, A | 0 | 6: +7ºC; 17 |
| 2312 | ФЕНОЛ РАСПЛАВЛЕННЫЙ | 6.1 | T1 | II | 6.1+N3+S | C | 2 | 2 | 4 | 25 | 95 | 1,07 | 2 | нет | T1 | II A8) | да | PP, EP, EX, TOX, A | 2 | 7; 17 |
| 2312 | ФЕНОЛ РАСПЛАВЛЕННЫЙ | 6.1 | T1 | II | 6.1+N3+S | C | 2 | 2 | 4 | 25 | 95 | 1,07 | 2 | нет |  |  | нет | PP, EP, TOX, A | 2 | 7; 17; 20: +67ºC |
| 2320 | ТЕТРАЭТИЛЕНПЕНТАМИН | 8 | C7 | III | 8+N2 | N | 4 | 3 |  |  | 97 | 1 | 3 | да |  |  | нет | PP, EP | 0 | 34 |
| 2321 | ТРИХЛОРБЕНЗОЛЫ ЖИДКИЕ (1,2,4-ТРИХЛОРБЕНЗОЛ) | 6.1 | T1 | III | 6.1+N1+S | C | 2 | 2 | 2 | 25 | 95 | 1,45 | 2 | нет | T1 | II A | да | PP, EP, EX, TOX, A | 0 | 7; 17 |
| 2321 | ТРИХЛОРБЕНЗОЛЫ ЖИДКИЕ (1,2,4-ТРИХЛОРБЕНЗОЛ) | 6.1 | T1 | III | 6.1+N1+S | C | 2 | 1 | 4 | 25 | 95 | 1,45 | 2 | нет |  |  | нет | PP, EP, TOX, A | 0 | 7; 17; 20: +95ºC; 26 |
| 2323 | ТРИЭТИЛФОСФИТ | 3 | F1 | III | 3 | N | 3 | 2 |  |  | 97 | 0,8 | 3 | да | T3 | II B4) | да | PP, EX, A | 0 |  |
| 2324 | ТРИИЗОБУТИЛЕН | 3 | F1 | III | 3+N1+F | C | 2 | 2 |  | 35 | 95 | 0,76 | 2 | да | T2 | II B4) | да | PP, EX, A | 0 |  |
| 2325 | 1,3,5-ТРИМЕТИЛБЕНЗОЛ | 3 | F1 | III | 3+N1 | C | 2 | 2 |  | 35 | 95 | 0,87 | 2 | да | T1 | II A | да | PP, EX, A | 0 |  |
| 2333 | АЛЛИЛАЦЕТАТ | 3 | FT1 | II | 3+6.1 | C | 2 | 2 |  | 40 | 95 | 0,93 | 2 | нет | T2 | II A7) | да | PP, EP, EX, TOX, A | 2 |  |
| 2348 | БУТИЛАКРИЛАТЫ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЕ (н-БУТИЛАКРИЛАТ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ) | 3 | F1 | III | 3+неуст.+N3 | C | 2 | 2 |  | 30 | 95 | 0,9 | 1 | да | T3 | II B | да | PP, EX, A | 0 | 3; 5 |
| 2350 | ЭФИР БУТИЛМЕТИЛОВЫЙ | 3 | F1 | II | 3 | N | 2 | 2 |  | 10 | 97 | 0,74 | 3 | да | T4 3) | II B4) | да | PP, EX, A | 1 |  |
| 2356 | 2-ХЛОРПРОПАН | 3 | F1 | I | 3 | C | 2 | 2 | 3 | 50 | 95 | 0,86 | 2 | да | T1 | II A | да | PP, EX, A | 1 | 23 |
| 2357 | ЦИКЛОГЕКСИЛАМИН | 8 | CF1 | II | 8+3+N3 | N | 3 | 2 |  |  | 97 | 0,86 | 3 | да | T3 | II A8) | да | PP, EP, EX, A | 1 | 34 |
| 2362 | 1,1-ДИХЛОРЭТАН | 3 | F1 | II | 3+N2 | C | 2 | 2 | 3 | 50 | 95 | 1,17 | 2 | да | T2 | II A | да | PP, EX, A | 1 | 23 |
| 2370 | 1-ГЕКСЕН | 3 | F1 | II | 3+N3 | N | 2 | 2 |  | 10 | 97 | 0,67 | 3 | да | T3 | II B4) | да | PP, EX, A | 1 |  |
| 2381 | ДИМЕТИЛДИСУЛЬФИД | 3 | F1 | II | 3 | C | 2 | 2 |  | 40 | 95 | 1,063 | 2 | да | T2 | IIB | да | PP, EX, A | 1 |  |
| 2382 | ДИМЕТИЛГИДРАЗИН СИММЕТРИЧНЫЙ | 6.1 | TF1 | I | 6.1+3+CMR | C | 2 | 2 |  | 50 | 95 | 0,83 | 1 | да | T4 3) | II C | да | PP, EP, EX, TOX, A | 2 |  |
| 2383 | ДИПРОПИЛАМИН | 3 | FC | II | 3+8 | C | 2 | 2 |  | 35 | 95 | 0,74 | 2 | нет | T3 | II A | да | PP, EP, EX, A | 1 |  |
| 2397 | 3-МЕТИЛБУТАНОН-2 | 3 | F1 | II | 3 | N | 2 | 2 |  | 10 | 97 | 0,81 | 3 | да | T1 | II A | да | PP, EX, A | 1 |  |
| 2398 | ЭФИР МЕТИЛ-трет-БУТИЛОВЫЙ | 3 | F1 | II | 3 | N | 2 | 2 |  | 10 | 97 | 0,74 | 3 | да | T1 | II A | да | PP, EX, A | 1 |  |
| 2404 | ПРОПИОНИТРИЛ | 3 | FT1 | II | 3+6.1 | C | 2 | 2 |  | 45 | 95 | 0,78 | 2 | нет | T19) | II A | да | PP, EP, EX, TOX, A | 2 |  |
| 2414 | ТИОФЕН | 3 | F1 | II | 3+N3+S | N | 2 | 3 |  | 10 | 97 | 1,06 | 3 | да | T2 | II A | да | PP, EX, A | 1 |  |
| 2430 | АЛКИФЕНОЛЫ ТВЕРДЫЕ, Н.У.К. (НОНИФЕНОЛ, СМЕСЬ ИЗОМЕРОВ РАСПЛАВЛЕННАЯ) | 8 | C4 | II | 8+N1+F | C | 2 | 1 | 2 | 25 | 95 | 0,95 | 2 | да | T2 | II A7) | да | PP, EP, EX, A | 0 | 7; 17 |
| 2430 | АЛКИФЕНОЛЫ ТВЕРДЫЕ, Н.У.К. (НОНИФЕНОЛ, СМЕСЬ ИЗОМЕРОВ РАСПЛАВЛЕННАЯ) | 8 | C4 | II | 8+N1+F | C | 2 | 2 | 4 | 25 | 95 | 0,95 | 2 | да |  |  | нет | PP, EP | 0 | 7; 17; 20: +125ºC |
| 2432 | N,N-ДИЭТИЛАНИЛИН | 6.1 | T1 | III | 6.1+N2 | C | 2 | 2 |  | 25 | 95 | 0,93 | 2 | нет |  |  | нет | PP, EP, TOX, A | 0 |  |
| 2448 | СЕРА РАСПЛАВЛЕННАЯ | 4.1 | F3 | III | 4.1+S | N | 4 | 1 | 4 |  | 95 | 2,07 | 3 | да |  |  | нет | PP, EP, TOX*, A | 0 | * Токси-метр для H2S; 7; 20: +150ºC; 28; 32 |
| 2458 | ГЕКСАДИЕНЫ | 3 | F1 | II | 3+N3 | N | 2 | 2 |  | 10 | 97 | 0,72 | 3 | да | T4 3) | II B4) | да | PP, EX, A | 1 |  |
| 2477 | МЕТИЛИЗОТИОЦИАНАТ | 6.1 | TF1 | I | 6.1+3+N1 | C | 2 | 2 | 2 | 35 | 95 | 1,0711) | 2 | нет | T4 3) | II B4) | да | PP, EP, EX, TOX, A | 2 | 7; 17 |
| 2485 | н-БУТИЛИЗОЦИАНАТ | 6.1 | TF1 | I | 6.1+3 | C | 2 | 2 |  | 35 | 95 | 0,89 | 1 | нет | T2 | II B4) | да | PP, EP, EX, TOX, A | 2 |  |
| 2486 | ИЗОБУТИЛИЗОЦИАНАТ | 3 | FT1 | II | 3+6.1 | C | 2 | 2 |  | 40 | 95 |  | 2 | нет | T4 3) | II B4) | да | PP, EP, EX, TOX, A | 2 |  |
| 2487 | ФЕНИЛИЗОЦИАНАТ | 6.1 | TF1 | I | 6.1+3 | C | 2 | 2 |  | 25 | 95 | 1,1 | 1 | нет | T1 | II A | да | PP, EP, EX, TOX, A | 2 |  |
| 2490 | ЭФИР ДИХЛОРДИИЗОПРОПИ-ЛОВЫЙ | 6.1 | T1 | II | 6.1 | C | 2 | 2 |  | 25 | 95 | 1,11 | 2 | нет |  |  | нет | PP, EP, TOX, A | 2 |  |
| 2491 | ЭТАНОЛАМИН или ЭТАНОЛАМИНА РАСТВОР | 8 | C7 | III | 8+N3 | N | 3 | 2 |  |  | 97 | 1,02 | 3 | да | T2 | II B4) | да | PP, EP, EX, A | 0 | 17; 34 |
| 2493 | ГЕКСАМЕТИЛЕНИМИН | 3 | FC | II | 3+8+N3 | N | 3 | 2 |  |  | 97 | 0,88 | 3 | да | T3 2) | II A | да | PP, EP, EX, A | 1 | 34 |
| 2496 | АНГИДРИД ПРОПИОНОВЫЙ | 8 | C3 | III | 8+N3 | N | 4 | 3 |  |  | 97 | 1,02 | 3 | да |  |  | нет | PP, EP | 0 | 34 |
| 2518 | 1,5,9-ЦИКЛОДОДЕКАТРИЕН | 6.1 | T1 | III | 6.1+F | C | 2 | 2 |  | 25 | 95 | 0,9 | 2 | нет |  |  | нет | PP, EP, TOX, A | 0 |  |
| 2527 | ИЗОБУТИЛАКРИЛАТ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ | 3 | F1 | III | 3+неуст. | C | 2 | 2 |  | 30 | 95 | 0,89 | 1 | да | T2 | II B9) | да | PP, EX, A | 0 | 3; 5 |
| 2528 | ИЗОБУТИЛИЗОБУТИРАТ | 3 | F1 | III | 3+N3 | N | 3 | 2 |  |  | 97 | 0,86 | 3 | да | T2 | II A | да | PP, EX, A | 0 |  |
| 2531 | КИСЛОТА МЕТАКРИЛОВАЯ СТАБИЛИЗИРОВАННАЯ | 8 | C3 | II | 8+неуст.+N3 | C | 2 | 2 | 4 | 25 | 95 | 1,02 | 1 | да | T2 | II B4) | да | PP, EP, EX, A | 0 | 3; 4; 5; 17 |
| 2564 | КИСЛОТЫ ТРИХЛОРУКСУСНОЙ РАСТВОР | 8 | C3 | II | 8+N1 | C | 2 | 2 | 2 | 25 | 95 | 1,6211) | 2 | да | T1 | II A7) | да | PP, EP, EX, A | 0 | 7; 17; 22 |
| 2564 | КИСЛОТЫ ТРИХЛОРУКСУСНОЙ РАСТВОР | 8 | C3 | III | 8+N1 | C | 2 | 2 |  | 25 | 95 | 1,6211) | 2 | да | T1 | II A7) | да | PP, EP, EX, A | 0 | 22 |
| 2574 | ТРИКРЕЗИЛФОСФАТ, содержа- щий более 3% ортоизомера | 6.1 | T1 | II | 6.1+S | C | 2 | 2 |  | 25 | 95 | 1,18 | 2 | нет |  |  | нет | PP, EP, TOX, A | 2 |  |
| 2579 | ПИПЕРАЗИН РАСПЛАВЛЕННЫЙ | 8 | C8 | III | 8+N2 | N | 3 | 3 | 2 |  | 95 | 0,9 | 3 | да |  |  | нет | PP, EP | 0 | 7; 17; 34 |
| 2582 | ЖЕЛЕЗА (III) ХЛОРИДА РАСТВОР | 8 | C1 | III | 8 | N | 4 | 3 |  |  | 97 | 1,45 | 3 | да |  |  | нет | PP, EP | 0 | 22; 30; 34 |
| 2586 | АЛКИЛСУЛЬФОКИСЛОТЫ ЖИДКИЕ или АРИЛСУЛЬФО- КИСЛОТЫ ЖИДКИЕ, содержащие не более 5% свободной серной кислоты | 8 | C3 | III | 8 | N | 4 | 3 |  |  | 97 |  | 3 | да |  |  | нет | PP, EP | 0 | 34 |
| 2608 | НИТРОПРОПАНЫ | 3 | F1 | III | 3 | N | 3 | 2 |  |  | 97 | 1 | 3 | да | T2 | II B7) | да | PP, EX, A | 0 |  |
| 2615 | ЭФИР ЭТИЛПРОПИЛОВЫЙ | 3 | F1 | II | 3 | N | 2 | 2 |  | 10 | 97 | 0,73 | 3 | да | T4 3) | II A7) | да | PP, EX, A | 1 |  |
| 2618 | ВИНИЛТОЛУОЛЫ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЕ | 3 | F1 | III | 3+неуст.+F | C | 2 | 2 |  | 25 | 95 | 0,92 | 1 | да | T1 | II B4) | да | PP, EX, A | 0 | 3; 5 |
| 2651 | 4,4’-ДИАМИНОДИФЕНИЛ-МЕТАН | 6.1 | T2 | III | 6.1+N2+ CMR+S | C | 2 | 2 | 2 | 25 | 95 | 1 | 2 | нет |  |  | нет | PP, EP, TOX, A | 0 | 7; 17 |
| 2672 | АММИАКА РАСТВОР в воде с относительной плотностью от 0,880 до 0,957 при температуре 15°C, содержащий более 10%, но не более 35% аммиака | 8 | C5 | III | 8+N1 | C | 2 | 2 |  | 50 | 95 | 0,8810) - 0,9610) | 2 | да |  |  | нет | PP, EP | 0 |  |
| 2683 | АММОНИЯ СУЛЬФИДА РАСТВОР | 8 | CFT | II | 8+3+6.1 | C | 2 | 2 |  | 50 | 95 |  | 2 | нет | T4 3) | II B4) | да | PP, EP, EX, TOX, A | 2 | 15; 16 |
| 2693 | БИСУЛЬФИТОВ ВОДНЫЙ РАСТВОР, Н.У.К. | 8 | C1 | III | 8 | N | 4 | 3 |  |  | 97 |  | 3 | да |  |  | нет | PP, EP | 0 | 27; 34 |
| 2709 | БУТИЛБЕНЗОЛЫ | 3 | F1 | III | 3+N1+F | C | 2 | 2 |  | 35 | 95 | 0.87 | 2 | да | T2 | II A | да | PP, EX, A | 0 |  |
| 2733 | АМИНЫ ЛЕГКО-ВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ КОРРОЗИОННЫЕ, Н.У.К., или ПОЛИАМИНЫ ЛЕГКО-ВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ КОРРОЗИОННЫЕ, Н.У.К. (2-АМИНОБУТАН) | 3 | FC | II | 3+8 | C | 2 | 2 | 3 | 50 | 95 | 0.72 | 2 | да | T4 3) | II A | да | PP, EP, EX, A | 1 | 23 |
| 2735 | АМИНЫ ЖИДКИЕ КОРРОЗИОННЫЕ, Н.У.К. или ПОЛИАМИНЫ ЖИДКИЕ КОРРОЗИОННЫЕ, Н.У.К. | 8 | C7 | I | 8+(N1, N2, N3, CMR, F или S) | * | * | * | * | * | * |  | * | да |  |  | нет | PP, EP | 0 | 27; 34 *см. схему |
| 2735 | АМИНЫ ЖИДКИЕ КОРРОЗИОННЫЕ, Н.У.К. или ПОЛИАМИНЫ ЖИДКИЕ КОРРОЗИОННЫЕ, Н.У.К. | 8 | C7 | II | 8+(N1, N2, N3, CMR, F или S) | * | * | * | * | * | * |  | * | да |  |  | нет | PP, EP | 0 | 27; 34 *см. схему |
| 2735 | АМИНЫ ЖИДКИЕ КОРРОЗИОННЫЕ, Н.У.К. или ПОЛИАМИНЫ ЖИДКИЕ КОРРОЗИОННЫЕ, Н.У.К. | 8 | C7 | III | 8+(N1, N2, N3, CMR, F или S) | * | * | * | * | * | * |  | * | да |  |  | нет | PP, EP | 0 | 27; 34 *см. схему |
| 2754 | N-ЭТИЛТОЛУИДИНЫ (N-ЭТИЛ-o-ТОЛУИДИН) | 6.1 | T1 | II | 6.1+F | C | 2 | 2 |  | 25 | 95 | 0.94 | 2 | нет |  |  | нет | PP, EP, TOX, A | 2 |  |
| 2754 | N-ЭТИЛТОЛУИДИНЫ (N-ЭТИЛ-м-ТОЛУИДИН) | 6.1 | T1 | II | 6.1+F | C | 2 | 2 |  | 25 | 95 | 0.94 | 2 | нет |  |  | нет | PP, EP, TOX, A | 2 |  |
| 2754 | N-ЭТИЛТОЛУИДИНЫ (N-ЭТИЛ-o-ТОЛУИДИНА и N-ЭТИЛ-м-ТОЛУИДИНА СМЕСИ) | 6.1 | T1 | II | 6.1+F | C | 2 | 2 |  | 25 | 95 | 0,94 | 2 | нет |  |  | нет | PP, EP, TOX, A | 2 |  |
| 2754 | N-ЭТИЛТОЛУИДИНЫ (N-ЭТИЛ-п-ТОЛУИДИН) | 6.1 | T1 | II | 6.1+F | C | 2 | 2 | 2 | 25 | 95 | 0,94 | 2 | нет |  |  | нет | PP, EP, TOX, A | 2 | 7; 17 |
| 2785 | 4-ТИАПЕНТАНАЛЬ (3-МЕТИЛМЕРКАПТО-ПРОПИОНАЛЬДЕГИД) | 6.1 | T1 | III | 6.1 | C | 2 | 2 |  | 25 | 95 | 1,04 | 2 | нет |  |  | нет | PP, EP, TOX, A | 0 |  |
| 2789 | КИСЛОТА УКСУСНАЯ ЛЕДЯНАЯ или КИСЛОТЫ УКСУСНОЙ РАСТВОР с массо- вой долей кислоты более 80% | 8 | CF1 | II | 8+3 | N | 2 | 3 | 2 | 10 | 95 | 1,05 при 100% кислоты | 3 | да | T1 | II A | да | PP, EP, EX, A | 1 | 7; 17; 34 |
| 2790 | КИСЛОТЫ УКСУСНОЙ РАСТВОР с массовой долей кислоты не менее 50%, но не более 80% | 8 | C3 | II | 8 | N | 2 | 3 |  | 10 | 95 |  | 3 | да |  |  | нет | PP, EP | 0 | 34 |
| 2790 | КИСЛОТЫ УКСУСНОЙ РАСТВОР с массовой долей кислоты более 10 %, но менее 50 % | 8 | C3 | III | 8 | N | 2 | 3 |  | 10 | 95 |  | 3 | да |  |  | нет | PP, EP | 0 | 34 |
| 2796 | ЖИДКОСТЬ АККУМУЛЯТОРНАЯ КИСЛОТНАЯ | 8 | C1 | II | 8+N3 | N | 4 | 3 |  |  | 97 | 1,00 - 1,84 | 3 | да |  |  | нет | PP, EP | 0 | 8; 22; 30; 34 |
| 2796 | КИСЛОТА СЕРНАЯ, содержащая не более 51% кислоты | 8 | C1 | II | 8+N3 | N | 4 | 3 |  |  | 97 | 1,00 - 1,41 | 3 | да |  |  | нет | PP, EP | 0 | 8; 22; 30; 34 |
| 2797 | ЖИДКОСТЬ АККУМУЛЯТОРНАЯ ЩЕЛОЧНАЯ | 8 | C5 | II | 8+N3 | N | 4 | 3 |  |  | 97 | 1,00 - 2,13 | 3 | да |  |  | нет | PP, EP | 0 | 22; 30; 34 |
| 2810 | ТОКСИЧНАЯ ЖИДКОСТЬ ОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. | 6.1 | T1 | I | 6.1+(N1, N2, N3, CMR, F или S) | C | 2 | 2 | * | * | 95 |  | 1 | нет |  |  | нет | PP, EP, TOX, A | 2 | 27; 29 *см. схему |
| 2810 | ТОКСИЧНАЯ ЖИДКОСТЬ ОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. | 6.1 | T1 | II | 6.1+(N1, N2, N3, CMR, F или S) | C | 2 | 2 | * | * | 95 |  | 2 | нет |  |  | нет | PP, EP, TOX, A | 2 | 27; 29 *см. схему |
| 2810 | ТОКСИЧНАЯ ЖИДКОСТЬ ОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. | 6.1 | T1 | III | 6.1+(N1, N2, N3, CMR, F или S) | C | 2 | 2 | * | * | 95 |  | 2 | нет |  |  | нет | PP, EP, TOX, A | 0 | 27; 29 *см. схему |
| 2811 | ТОКСИЧНОЕ ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К. (1,2,3-ТРИХЛОРБЕНЗОЛ РАСПЛАВЛЕННЫЙ) | 6.1 | T2 | III | 6.1+S | C | 2 | 2 | 2 | 25 | 95 |  | 2 | нет | T4 3) | II B4) | да | PP, EP, EX, TOX, A | 0 | 7; 17; 22 |
| 2811 | ТОКСИЧНОЕ ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К. (1,2,3-ТРИХЛОРБЕНЗОЛ РАСПЛАВЛЕННЫЙ) | 6.1 | T2 | III | 6.1+S | C | 2 | 1 | 4 | 25 | 95 |  | 2 | нет |  |  | нет | PP, EP, TOX, A | 0 | 7; 17; 20: +92ºC; 22; 26 |
| 2811 | ТОКСИЧНОЕ ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К. (1,3,5-ТРИХЛОРБЕНЗОЛ РАСПЛАВЛЕННЫЙ) | 6.1 | T2 | III | 6.1+S | C | 2 | 2 | 2 | 25 | 95 |  | 2 | нет | T4 3) | II B4) | да | PP, EP, EX, TOX, A | 0 | 7; 17; 22 |
| 2811 | ТОКСИЧНОЕ ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К. (1,3,5-ТРИХЛОРБЕНЗОЛ РАСПЛАВЛЕННЫЙ) | 6.1 | T2 | III | 6.1+S | C | 2 | 1 | 4 | 25 | 95 |  | 2 | нет |  |  | нет | PP, EP, TOX, A | 0 | 7; 17; 20: +92ºC; 22; 26 |
| 2815 | N-АМИНОЭТИЛПИПЕРАЗИН | 8 | C7 | III | 8+N2 | N | 4 | 3 |  |  | 97 | 0,98 | 3 | да |  |  | нет | PP, EP | 0 | 34 |
| 2820 | КИСЛОТА МАСЛЯНАЯ | 8 | C3 | III | 8+N3 | N | 2 | 3 |  | 10 | 97 | 0,96 | 3 | да |  |  | нет | PP, EP | 0 | 34 |
| 2829 | КИСЛОТА КАПРОНОВАЯ | 8 | C3 | III | 8+N3 | N | 4 | 3 |  |  | 97 | 0,92 | 3 | да |  |  | нет | PP, EP | 0 | 34 |
| 2831 | 1,1,1-ТРИХЛОРЭТАН | 6.1 | T1 | III | 6.1+N2 | C | 2 | 2 | 3 | 50 | 95 | 1,34 | 2 | нет |  |  | нет | PP, EP, TOX, A | 0 | 23 |
| 2850 | ПРОПИЛЕНА ТЕТРАМЕР | 3 | F1 | III | 3+N1+F | C | 2 | 2 |  | 35 | 95 | 0,76 | 2 | да |  |  | нет | PP | 0 |  |
| 2874 | СПИРТ ФУРФУРИЛОВЫЙ | 6.1 | T1 | III | 6.1+N3 | C | 2 | 2 |  | 25 | 95 | 1,13 | 2 | нет |  |  | нет | PP, EP, TOX, A | 0 |  |
| 2904 | ФЕНОЛЯТЫ ЖИДКИЕ | 8 | C9 | III | 8 | N | 4 | 2 |  |  | 97 | 1,13-1,18 | 3 | да |  |  | нет | PP, EP | 0 | 34 |
| 2920 | КОРРОЗИОННАЯ ЖИДКОСТЬ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯ-СЯ, Н.У.К. (2-ПРОПАНОЛА И ДИДЕЦИЛДИМЕТИЛАММОНИЯ ХЛОРИДА ВОДНЫЙ РАСТВОР) | 8 | CF1 | II | 8+3+F | N | 3 | 3 |  |  | 95 | 0,95 | 3 | да | T3 | II A | да | PP, EP, EX, A | 1 | 34; |
| 2920 | КОРРОЗИОННАЯ ЖИДКОСТЬ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯ-СЯ, Н.У.К. (ГЕКСАДЕЦИЛТРИМЕТИЛАМ-МОНИЯ ХЛОРИДА (50 %) И ЭТАНОЛА (35 %) ВОДНЫЙ РАСТВОР) | 8 | CF1 | II | 8+3+F | N | 2 | 3 |  | 10 | 95 | 0,9 | 3 | да | T2 | II B | да | PP, EP, EX, A | 1 | 6: +7ºC; 17; 34; |
| 2922 | КОРРОЗИОННАЯ ЖИДКОСТЬ ТОКСИЧНАЯ, Н.У.К. | 8 | CT1 | I | 8+6.1+ (N1, N2, N3, CMR, F или S) | C | 2 | 2 | * | * | 95 |  | 1 | нет |  |  | нет | PP, EP, TOX, A | 2 | 27; 29 *см. схему |
| 2922 | КОРРОЗИОННАЯ ЖИДКОСТЬ ТОКСИЧНАЯ, Н.У.К. | 8 | CT1 | II | 8+6.1+ (N1, N2, N3, CMR, F или S) | C | 2 | 2 | * | * | 95 |  | 2 | нет |  |  | нет | PP, EP, TOX, A | 2 | 27; 29 *см. схему |
| 2922 | КОРРОЗИОННАЯ ЖИДКОСТЬ ТОКСИЧНАЯ, Н.У.К. | 8 | CT1 | III | 8+6.1+ (N1, N2, N3, CMR, F или S) | C | 2 | 2 | * | * | 95 |  | 2 | нет |  |  | нет | PP, EP, TOX, A | 0 | 27; 29 *см. схему |
| 2924 | ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯ-СЯ ЖИДКОСТЬ КОРРОЗИОННАЯ, Н.У.К. | 3 | FC | I | 3+8+(N1, N2, N3, CMR, F или S) | C | 2 | 2 | * | * | 95 |  | 1 | да | T4 3) | II B4) | да | PP, EP, EX, A | 1 | 27; 29 *см. схему |
| 2924 | ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯ-СЯ ЖИДКОСТЬ КОРРОЗИОННАЯ, Н.У.К. | 3 | FC | II | 3+8+(N1, N2, N3, CMR, F или S) | C | 2 | 2 | * | * | 95 |  | 2 | да | T4 3) | II B4) | да | PP, EP, EX, A | 1 | 27; 29 *см. схему |
| 2924 | ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯ-СЯ ЖИДКОСТЬ КОРРОЗИОННАЯ, Н.У.К. | 3 | FC | III | 3+8+(N1, N2, N3, CMR, F или S) | * | * | * | * | * | * |  | * | да | T4 3) | II B4) | да | PP, EP, EX, A | 0 | 27; 34 *см. схему |
| 2924 | ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯ-СЯ ЖИДКОСТЬ КОРРОЗИОННАЯ, Н.У.К. (ВОДНЫЙ РАСТВОР ДИАЛКИЛДИМЕТИЛАММОНИЯ ХЛОРИДА-(C8-C18) И 2-ПРОПАНОЛА) | 3 | FC | II | 3+8+F | C | 2 | 2 |  | 50 | 95 | 0,88 | 2 | да | T2 | II A | да | PP, EP, EX, A | 1 |  |
| 2927 | ТОКСИЧНАЯ ЖИДКОСТЬ КОРРОЗИОННАЯ ОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. | 6.1 | TC1 | I | 6.1+8+ (N1, N2, N3, CMR, F или S) | C | 2 | 2 | * | * | 95 |  | 1 | нет |  |  | нет | PP, EP, TOX, A | 2 | 27; 29 *см. схему |
| 2927 | ТОКСИЧНАЯ ЖИДКОСТЬ КОРРОЗИОННАЯ ОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. | 6.1 | TC1 | II | 6.1+8+ (N1, N2, N3, CMR, F или S) | C | 2 | 2 | * | * | 95 |  | 2 | нет |  |  | нет | PP, EP, TOX, A | 2 | 27; 29 *см. схему |
| 2929 | ТОКСИЧНАЯ ЖИДКОСТЬ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯ-СЯ ОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. | 6.1 | TF1 | I | 6.1+3+ (N1, N2, N3, CMR, F или S) | C | 2 | 2 | * | * | 95 |  | 1 | нет | T4 3) | II B4) | да | PP, EP, EX, TOX, A | 2 | 27; 29 *см. схему |
| 2929 | ТОКСИЧНАЯ ЖИДКОСТЬ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯ-СЯ ОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. | 6.1 | TF1 | II | 6.1+3+ (N1, N2, N3, CMR, F или S) | C | 2 | 2 | * | * | 95 |  | 2 | нет | T4 3) | II B4) | да | PP, EP, EX, TOX, A | 2 | 27; 29 *см. схему |
| 2935 | ЭТИЛ 2-ХЛОРПРОПИОНАТ | 3 | F1 | III | 3 | C | 2 | 2 |  | 30 | 95 | 1,08 | 2 | да | T4 3) | II A | да | PP, EX, A | 0 |  |
| 2947 | ИЗОПРОПИЛХЛОРАЦЕТАТ | 3 | F1 | III | 3 | C | 2 | 2 |  | 30 | 95 | 1,09 | 2 | да | T4 3) | II A | да | PP, EX, A | 0 |  |
| 2966 | ТИОГЛИКОЛЬ | 6.1 | T1 | II | 6.1 | C | 2 | 2 |  | 25 | 95 | 1,12 | 2 | нет |  |  | нет | PP, EP, TOX, A | 2 |  |
| 2983 | ЭТИЛЕНА ОКСИДА И ПРОПИЛЕНА ОКСИДА СМЕСЬ, содержащая не более 30% этилена оксида | 3 | FT1 | I | 3+6.1+неуст. | C | 1 | 1 | 3 |  | 95 | 0,85 | 1 | нет | T2 | II B | да | PP, EP, EX, TOX, A | 2 | 2; 3; 12; 31 |
| 2984 | ВОДОРОДА ПЕРОКСИДА ВОДНЫЙ РАСТВОР, содержащий не менее 8%, но менее 20% пероксида водорода (стабилизированный, если необходимо) | 5.1 | O1 | III | 5.1+неуст. | C | 2 | 2 |  | 35 | 95 | 1,06 | 2 | да |  |  | нет | PP | 0 | 3; 33 |
| 3077 | ВЕЩЕСТВО, ОПАСНОЕ ДЛЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ТВЕРДОЕ, Н.У.К., РАСПЛАВЛЕННОЕ (АЛКИЛАМИН (C12 - C18)) | 9 | M7 | III | 9+F | N | 4 | 3 | 2 |  | 95 | 0,79 | 3 | да |  |  | нет | PP | 0 | 7; 17 |
| 3079 | МЕТАКРИЛОНИТРИЛ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ | 3 | FT1 | I | 3+6.1+неуст.+ N3 | C | 2 | 2 |  | 45 | 95 | 0,8 | 1 | нет | T1 | II B4) | да | PP, EP, EX, TOX, A | 2 | 3; 5 |
| 3082 | ВЕЩЕСТВО, ОПАСНОЕ ДЛЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ЖИДКОЕ, Н.У.К. | 9 | M6 | III | 9+(N1, N2, CMR, F или S) | * | * | * | * | * | * |  | * | да |  |  | нет | PP | 0 | 22; 27 * см. схему |
| 3082 | ВЕЩЕСТВО, ОПАСНОЕ ДЛЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ЖИДКОЕ, Н.У.К. (ТРЮМНЫЕ ВОДЫ) | 9 | M6 | III | 9+N2+F | N | 4 | 3 |  |  | 97 |  | 3 | да |  |  | нет | PP | 0 |  |
| 3092 | 1-МЕТОКСИ-2-ПРОПАНОЛ | 3 | F1 | III | 3 | N | 3 | 2 |  |  | 97 | 0.92 | 3 | да | T3 | II B | да | PP, EX, A | 0 |  |
| 3145 | АЛКИЛФЕНОЛЫ ЖИДКИЕ, Н.У.К. (включая гомологи C2–C12) | 8 | C3 | II | 8+N3 | N | 4 | 3 |  |  | 97 | 0.95 | 3 | да |  |  | нет | PP, EP | 0 | 34 |
| 3145 | АЛКИЛФЕНОЛЫ ЖИДКИЕ, Н.У.К. (включая гомологи C2–C12) | 8 | C3 | III | 8+N3 | N | 4 | 3 |  |  | 97 | 0.95 | 3 | да |  |  | нет | PP, EP | 0 | 34 |
| 3175 | ВЕЩЕСТВА ТВЕРДЫЕ, СОДЕРЖАЩИЕ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮ-ЩУЮСЯ ЖИДКОСТЬ, Н.У.К., РАСПЛАВЛЕННЫЕ, с температурой вспышки не более 60˚С (2-ПРОПАНОЛ и ДИАЛКИЛДИМЕТИЛ-АММОНИЯ ХЛОРИД (C12-C18)) | 4.1 | F1 | II | 4.1 | N | 3 | 3 | 4 |  | 95 | 0.86 | 3 | да | T2 | II A | да | PP, EX, A | 1 | 7; 17 |
| 3256 | ЖИДКОСТЬ ПРИ ПОВЫШЕН- НОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯ-СЯ, Н.У.К., с tвсп. более 60°C, перевозимая при температуре не ниже ее температуры вспышки | 3 | F2 | III | 3+(N1, N2, N3, CMR, F или S) | * | * | * | * | * | 95 |  | * | да | T4 3) | II B4) | да | PP, EX, A | 0 | 7; 27 *см. схему |
| 3256 | ЖИДКОСТЬ ПРИ ПОВЫШЕН- НОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯ-СЯ, Н.У.К., с tвсп. более 60°C, перевозимая при температуре не ниже ее температуры вспышки (САЖЕВАЯ СМЕСЬ - "РИДСТОК") (ПИРОЛИЗОВОЕ МАСЛО) | 3 | F2 | III | 3+F | N | 3 | 3 | 2 |  | 95 |  | 3 | да | T 1 | II B | да | PP, EX, A | 0 | 7 |
| 3256 | ЖИДКОСТЬ ПРИ ПОВЫШЕН- НОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯ-СЯ, Н.У.К., с tвсп. более 60°C, перевозимая при температуре не ниже ее температуры вспышки (МАСЛО - ПРОДУКТЫ ПИРОЛИЗА A) | 3 | F2 | III | 3+F | N | 3 | 3 | 2 |  | 95 |  | 3 | да | T 1 | II B | да | PP, EX, A | 0 | 7 |
| 3256 | ЖИДКОСТЬ ПРИ ПОВЫШЕН- НОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯ-СЯ, Н.У.К., с tвсп. более 60°C, перевозимая при температуре не ниже ее температуры вспышки (ОСТАТОЧНОЕ МАСЛО) | 3 | F2 | III | 3+F | N | 3 | 3 | 2 |  | 95 |  | 3 | да | T 1 | II B | да | PP, EX, A | 0 | 7 |
| 3256 | ЖИДКОСТЬ ПРИ ПОВЫШЕН- НОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯ-СЯ, Н.У.К., с tвсп. более 60°C, перевозимая при температуре не ниже ее температуры вспышки (НЕЧИЩЕННОГО НАФТАЛИНА СМЕСЬ) | 3 | F2 | III | 3+F | N | 3 | 3 | 2 |  | 95 |  | 3 | да | T 1 | II B | да | PP, EX, A | 0 | 7 |
| 3256 | ЖИДКОСТЬ ПРИ ПОВЫШЕН- НОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯ-СЯ, Н.У.К., с tвсп. более 60°C, перевозимая при температуре не ниже ее температуры вспышки (КРЕОЗОТОВОЕ МАСЛО) | 3 | F2 | III | 3+N1+F | C | 2 | 2 | 2 | 10 | 95 |  | 2 | да | T 2 | II B | да | PP, EX, A | 0 | 7 |
| 3256 | ЖИДКОСТЬ ПРИ ПОВЫШЕН- НОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯ-СЯ, Н.У.К., с tвсп. более 60°C, перевозимая при температуре не ниже ее температуры вспышки (Low QI Pitch) | 3 | F2 | III | 3(???+F) | N | 3 | 1 | 4 |  | 95 | 1,1-1,3 | 3 | да | T2 | II B | да | PP, EX, A | 0 | 7 |
| 3257 | ЖИДКОСТЬ ПРИ ПОВЫШЕННОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ, Н.У.К., перевозимая при tвсп. не ниже 100°C, но ниже ее температуры вспышки (включая расплавленные металлы, расплавленные соли и т. д.) | 9 | M9 | III | 9+(N1, N2, N3, CMR, F или S) | * | * | * | * | * | 95 |  | * | да |  |  | нет | PP | 0 | 7; 20:+115ºC; 22; 24; 25; 27 *см. схему |
| 3257 | ЖИДКОСТЬ ПРИ ПОВЫШЕННОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ, Н.У.К., перевозимая при tвсп. не ниже 100°C, но ниже ее температуры вспышки (включая расплавленные металлы, расплавленные соли и т. д.) | 9 | M9 | III | 9+(N1, N2, N3, CMR, F или S) | * | * | * | * | * | 95 |  | * | да |  |  | нет | PP | 0 | 7; 20:+225 ºC; 22; 24; 27 *см. схему |
| 3259 | АМИНЫ ТВЕРДЫЕ КОРРОЗИОННЫЕ, Н.У.К. (АЦЕТАТ МОНОАЛКИЛАМИНА-(C12 - C18) РАСПЛАВЛЕННЫЙ) | 8 | C8 | III | 8 | N | 4 | 3 | 2 |  | 95 | 0,87 | 3 | да |  |  | нет | PP, EP | 0 | 7; 17; 34 |
| 3264 | КОРРОЗИОННАЯ ЖИДКОСТЬ КИСЛАЯ НЕОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. | 8 | C1 | I | 8+(N1, N2, N3, CMR, F или S) | * | * | * | * | * | * |  | * | да |  |  | нет | PP, EP | 0 | 27; 34 *см. схему |
| 3264 | КОРРОЗИОННАЯ ЖИДКОСТЬ КИСЛАЯ НЕОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. | 8 | C1 | II | 8+(N1, N2, N3, CMR, F или S) | * | * | * | * | * | * |  | * | да |  |  | нет | PP, EP | 0 | 27; 34 *см. схему |
| 3264 | КОРРОЗИОННАЯ ЖИДКОСТЬ КИСЛАЯ НЕОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. | 8 | C1 | III | 8+(N1, N2, N3, CMR, F или S) | * | * | * | * | * | * |  | * | да |  |  | нет | PP, EP | 0 | 27; 34 *см. схему |
| 3264 | КОРРОЗИОННАЯ ЖИДКОСТЬ КИСЛАЯ НЕОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. (ВОДНЫЙ РАСТВОР ФОСФОРНОЙ И АЗОТНОЙ КИСЛОТ) | 8 | C1 | I | 8 | N | 2 | 3 |  | 10 | 97 |  | 3 | да |  |  | нет | PP, EP | 0 | 34 |
| 3264 | КОРРОЗИОННАЯ ЖИДКОСТЬ КИСЛАЯ НЕОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. (ВОДНЫЙ РАСТВОР ФОСФОРНОЙ И АЗОТНОЙ КИСЛОТ) | 8 | C1 | II | 8 | N | 4 | 3 |  |  | 97 |  | 3 | да |  |  | нет | PP, EP | 0 | 34 |
| 3264 | КОРРОЗИОННАЯ ЖИДКОСТЬ КИСЛАЯ НЕОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. (ВОДНЫЙ РАСТВОР ФОСФОРНОЙ И АЗОТНОЙ КИСЛОТ) | 8 | C1 | III | 8 | N | 4 | 3 |  |  | 97 |  | 3 | да |  |  | нет | PP, EP | 0 | 34 |
| 3265 | КОРРОЗИОННАЯ ЖИДКОСТЬ КИСЛАЯ ОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. | 8 | C3 | I | 8+(N1, N2, N3, CMR, F или S) | * | * | * | * | * | * |  | * | да |  |  | нет | PP, EP | 0 | 27; 34 *см. схему |
| 3265 | КОРРОЗИОННАЯ ЖИДКОСТЬ КИСЛАЯ ОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. | 8 | C3 | II | 8+(N1, N2, N3, CMR, F или S) | * | * | * | * | * | * |  | * | да |  |  | нет | PP, EP | 0 | 27; 34 *см. схему |
| 3265 | КОРРОЗИОННАЯ ЖИДКОСТЬ КИСЛАЯ ОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. | 8 | C3 | III | 8+(N1, N2, N3, CMR, F или S) | * | * | * | * | * | * |  | * | да |  |  | нет | PP, EP | 0 | 27; 34 *см. схему |
| 3266 | КОРРОЗИОННАЯ ЖИДКОСТЬ ЩЕЛОЧНАЯ НЕОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. | 8 | C5 | I | 8+(N1, N2, N3, CMR, F или S) | * | * | * | * | * | * |  | * | да |  |  | нет | PP, EP | 0 | 27; 34 *см. схему |
| 3266 | КОРРОЗИОННАЯ ЖИДКОСТЬ ЩЕЛОЧНАЯ НЕОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. | 8 | C5 | II | 8+(N1, N2, N3, CMR, F или S) | * | * | * | * | * | * |  | * | да |  |  | нет | PP, EP | 0 | 27; 34 *см. схему |
| 3266 | КОРРОЗИОННАЯ ЖИДКОСТЬ ЩЕЛОЧНАЯ НЕОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. | 8 | C5 | III | 8+(N1, N2, N3, CMR, F или S) | * | * | * | * | * | * |  | * | да |  |  | нет | PP, EP | 0 | 27; 34 *см. схему |
| 3267 | КОРРОЗИОННАЯ ЖИДКОСТЬ ЩЕЛОЧНАЯ ОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. | 8 | C7 | I | 8+(N1, N2, N3, CMR, F или S) | * | * | * | * | * | * |  | * | да |  |  | нет | PP, EP | 0 | 27; 34 *см. схему |
| 3267 | КОРРОЗИОННАЯ ЖИДКОСТЬ ЩЕЛОЧНАЯ ОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. | 8 | C7 | II | 8+(N1, N2, N3, CMR, F или S) | * | * | * | * | * | * |  | * | да |  |  | нет | PP, EP | 0 | 27; 34 *см. схему |
| 3267 | КОРРОЗИОННАЯ ЖИДКОСТЬ ЩЕЛОЧНАЯ ОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. | 8 | C7 | III | 8+(N1, N2, N3, CMR, F или S) | * | * | * | * | * | * |  | * | да |  |  | нет | PP, EP | 0 | 27; 34 *см. схему |
| 3271 | ЭФИРЫ, Н.У.К., дп50 ≤ 110 кПа | 3 | F1 | II | 3+(N1, N2, N3, CMR, F или S) | * | * | * | * | * | * |  | * | да | T4 3) | II B4) | да | PP, EX, A | 1 | 14, 27; 29 *см. схему |
| 3271 | ЭФИРЫ, Н.У.К., (ЭФИР трет-АМИЛМЕТИЛОВЫЙ) | 3 | F1 | II | 3+N1 | C | 2 | 2 | 3 | 50 | 95 | 0.77 | 2 | да | T2 | II B4) | да | PP, EX, A | 1 |  |
| 3271 | ЭФИРЫ, Н.У.К. | 3 | F1 | III | 3+(N1, N2, N3, CMR, F или S) | * | * | * | * | * | * |  | * | да | T4 3) | II B4) | да | PP, EX, A | 0 | 14, 27 *см. схему |
| 3272 | ЭФИРЫ СЛОЖНЫЕ, Н.У.К., дп50 ≤ 110 кПа | 3 | F1 | II | 3+(N1, N2, N3, CMR, F или S) | * | * | * | * | * | * |  | * | да | T2 | II B4) | да | PP, EX, A | 1 | 14, 27; 29 *см. схему |
| 3272 | ЭФИРЫ СЛОЖНЫЕ, Н.У.К. | 3 | F1 | III | 3+(N1, N2, N3, CMR, F или S) | * | * | * | * | * | * |  | * | да | T4 3) | II B4) | да | PP, EX, A | 0 | 14, 27 *см. схему |
| 3276 | НИТРИЛЫ ТОКСИЧНЫЕ ЖИДКИЕ, Н.У.К. (2-МЕТИЛГЛУТАРОНИТРИЛ) | 6.1 | T1 | II | 6.1 | C | 2 | 2 |  | 10 | 95 | 0.95 | 2 | нет |  |  | нет | PP, EP, TOX, A | 2 |  |
| 3286 | ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯ-СЯ ЖИДКОСТЬ ТОКСИЧНАЯ КОРРОЗИОННАЯ, Н.У.К. | 3 | FTC | I | 3+6.1+8+ (N1, N2, N3, CMR, F или S) | C | 2 | 2 | * | * | 95 |  | 1 | нет | T4 3) | II B4) | да | PP, EP, EX, TOX, A | 2 | 27; 29 *см. схему |
| 3286 | ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯ-СЯ ЖИДКОСТЬ ТОКСИЧНАЯ КОРРОЗИОННАЯ, Н.У.К. | 3 | FTC | II | 3+6.1+8+ (N1, N2, N3, CMR, F или S) | C | 2 | 2 | * | * | 95 |  | 2 | нет | T4 3) | II B4) | да | PP, EP, EX, TOX, A | 2 | 27; 29 *см. схему |
| 3287 | ТОКСИЧНАЯ ЖИДКОСТЬ НЕОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. | 6.1 | T4 | I | 6.1+(N1, N2, N3, CMR, F или S) | C | 2 | 2 | * | * | 95 |  | 1 | нет |  |  | нет | PP, EP, TOX, A | 2 | 27; 29 *см. схему |
| 3287 | ТОКСИЧНАЯ ЖИДКОСТЬ НЕОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. | 6.1 | T4 | II | 6.1+(N1, N2, N3, CMR, F или S) | C | 2 | 2 | * | * | 95 |  | 2 | нет |  |  | нет | PP, EP, TOX, A | 2 | 27; 29 *см. схему |
| 3287 | ТОКСИЧНАЯ ЖИДКОСТЬ НЕОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. | 6.1 | T4 | III | 6.1+(N1, N2, N3, CMR, F или S) | C | 2 | 2 | * | * | 95 |  | 2 | нет |  |  | нет | PP, EP, TOX, A | 0 | 27; 29 *см. схему |
| 3287 | ТОКСИЧНАЯ ЖИДКОСТЬ НЕОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. (ДИХРОМАТА НАТРИЯ РАСТВОР) | 6.1 | T4 | III | 6.1+CMR | C | 2 | 2 |  | 30 | 95 | 1.68 | 2 | нет |  |  | нет | PP, EP, TOX, A | 0 |  |
| 3289 | ТОКСИЧНАЯ ЖИДКОСТЬ КОРРОЗИОННАЯ НЕОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К., tкип. > 115°C | 6.1 | TC3 | I | 6.1+8+ (N1, N2, N3, CMR, F или S) | C | 2 | 2 | * | * | 95 |  | 2 | нет |  |  | нет | PP, EP, TOX, A | 2 | 27; 29 *см. схему |
| 3289 | ТОКСИЧНАЯ ЖИДКОСТЬ КОРРОЗИОННАЯ НЕОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К., tкип. > 115°C | 6.1 | TC3 | II | 6.1+8+ (N1, N2, N3, CMR, F или S) | C | 2 | 2 | * | * | 95 |  | 2 | нет |  |  | нет | PP, EP, TOX, A | 2 | 27; 29 *см. схему |
| 3295 | УГЛЕВОДОРОДЫ ЖИДКИЕ, Н.У.К. | 3 | F1 | I | 3+(N1, N2, N3, CMR, F или S) | * | * | * | * | * | * |  | * | да | T4 3) | II B4) | да | PP, EX, A | 1 | 14, 27; 29 *см. схему |
| 3295 | УГЛЕВОДОРОДЫ ЖИДКИЕ, Н.У.К. | 3 | F1 | II | 3+(N1, N2, N3, CMR, F или S) | * | * | * | * | * | * |  | * | да | T4 3) | II B4) | да | PP, EX, A | 1 | 14, 27; 29 *см. схему |
| 3295 | УГЛЕВОДОРОДЫ ЖИДКИЕ, Н.У.К. | 3 | F1 | III | 3+(N1, N2, N3, CMR, F или S) | * | * | * | * | * | * |  | * | да | T4 3) | II B4) | да | PP, EX, A | 0 | 14, 27 *см. схему |
| 3295 | УГЛЕВОДОРОДЫ ЖИДКИЕ, Н.У.К. (1-ОКТЕН) | 3 | F1 | II | 3+N2+F | N | 2 | 3 |  | 10 | 97 | 0.71 | 3 | да | T3 | II B4) | да | PP, EX, A | 1 | 14 |
| 3295 | УГЛЕВОДОРОДЫ ЖИДКИЕ, Н.У.К. (СМЕСЬ ПОЛИЦИКЛИЧЕСКИХ АРОМАТИЧЕСКИХ УГЛЕВОДОРОДОВ) | 3 | F1 | III | 3+CMR+F | N | 2 | 3 | 3 | 10 | 97 | 1.08 | 3 | да | T1 | II A | да | PP, EX, A | 0 | 14 |
| 3295 | УГЛЕВОДОРОДЫ ЖИДКИЕ, Н.У.К., С СОДЕРЖАНИЕМ БЕНЗОЛА БОЛЕЕ 10%, дп50 > 175 кПа | 3 | F1 | I | 3+CMR | C | 1 | 1 |  |  | 95 |  | 1 | да | T4 3) | II B4) | да | PP, EX, A | 1 | 27; 29 |
| 3295 | УГЛЕВОДОРОДЫ ЖИДКИЕ, Н.У.К., С СОДЕРЖАНИЕМ БЕНЗОЛА БОЛЕЕ 10%, 110 кПа < дп50 ≤ 175 кПа | 3 | F1 | I | 3+CMR | C | 1 | 1 |  |  | 95 |  | 1 | да | T4 3) | II B4) | да | PP, EX, A | 1 | 27; 29 |
| 3295 | УГЛЕВОДОРОДЫ ЖИДКИЕ, Н.У.К., С СОДЕРЖАНИЕМ БЕНЗОЛА БОЛЕЕ 10%, дп50 ≤ 110 кПа, tкип. ≤ 60°C | 3 | F1 | I | 3+CMR | C | 1 | 1 |  |  | 95 |  | 1 | да | T4 3) | II B4) | да | PP, EX, A | 1 | 27; 29 |
| 3295 | УГЛЕВОДОРОДЫ ЖИДКИЕ, Н.У.К., С СОДЕРЖАНИЕМ БЕНЗОЛА БОЛЕЕ 10%, дп50 ≤ 110 кПа, tкип. ≤ 60°C | 3 | F1 | I | 3+CMR | C | 2 | 2 | 3 | 50 | 95 |  | 2 | да | T4 3) | II B4) | да | PP, EX, A | 1 | 23; 27; 29 |
| 3295 | УГЛЕВОДОРОДЫ ЖИДКИЕ, Н.У.К., С СОДЕРЖАНИЕМ БЕНЗОЛА БОЛЕЕ 10%, 110 кПа < дп50 ≤ 175 кПа | 3 | F1 | II | 3+CMR | C | 1 | 1 |  |  | 95 |  | 1 | да | T4 3) | II B4) | да | PP, EX, A | 1 | 27; 29 |
| 3295 | УГЛЕВОДОРОДЫ ЖИДКИЕ, Н.У.К., С СОДЕРЖАНИЕМ БЕНЗОЛА БОЛЕЕ 10%, дп50 ≤ 110 кПа, tкип. ≤ 60°C | 3 | F1 | II | 3+CMR | C | 1 | 1 |  |  | 95 |  | 1 | да | T4 3) | II B4) | да | PP, EX, A | 1 | 27; 29 |
| 3295 | УГЛЕВОДОРОДЫ ЖИДКИЕ, Н.У.К., С СОДЕРЖАНИЕМ БЕНЗОЛА БОЛЕЕ 10%, дп50 ≤ 110 кПа, tкип. ≤ 60°C | 3 | F1 | II | 3+CMR | C | 2 | 2 | 3 | 50 | 95 |  | 2 | да | T4 3) | II B4) | да | PP, EX, A | 1 | 23: 27; 29: 38 |
| 3295 | УГЛЕВОДОРОДЫ ЖИДКИЕ, Н.У.К., С СОДЕРЖАНИЕМ БЕНЗОЛА БОЛЕЕ 10%, дп50 ≤ 110 кПа, 60°C < tкип. ≤ 85°C | 3 | F1 | II | 3+CMR | C | 2 | 2 | 3 | 50 | 95 |  | 2 | да | T4 3) | II B4) | да | PP, EX, A | 1 | 23; 27; 29 |
| 3295 | УГЛЕВОДОРОДЫ ЖИДКИЕ, Н.У.К., С СОДЕРЖАНИЕМ БЕНЗОЛА БОЛЕЕ 10 %, дп50 ≤ 110, кПа 85°C < tкип. ≤ 115°C | 3 | F1 | II | 3+CMR | C | 2 | 2 |  | 50 | 95 |  | 2 | да | T4 3) | II B4) | да | PP, EX, A | 1 | 27; 29 |
| 3295 | УГЛЕВОДОРОДЫ ЖИДКИЕ, Н.У.К., С СОДЕРЖАНИЕМ БЕНЗОЛА БОЛЕЕ 10%, дп50 ≤ 110 кПа, tкип. > 115°C | 3 | F1 | II | 3+CMR | C | 2 | 2 |  | 35 | 95 |  | 2 | да | T4 3) | II B4) | да | PP, EX, A | 1 | 27; 29 |
| 3295 | УГЛЕВОДОРОДЫ ЖИДКИЕ, Н.У.К., С СОДЕРЖАНИЕМ БЕНЗОЛА БОЛЕЕ 10%, дп50 ≤ 110 кПа, 60°C < tкип. ≤ 85°C | 3 | F1 | III | 3+CMR | C | 2 | 2 | 3 | 50 | 95 |  | 2 | да | T4 3) | II B4) | да | PP, EX, A | 0 | 23; 27; 29 |
| 3295 | УГЛЕВОДОРОДЫ ЖИДКИЕ, Н.У.К., С СОДЕРЖАНИЕМ БЕНЗОЛА БОЛЕЕ 10%, дп50 ≤ 110 кПа, 85°C < tкип. ≤ 115°C | 3 | F1 | III | 3+CMR | C | 2 | 2 |  | 50 | 95 |  | 2 | да | T4 3) | II B4) | да | PP, EX, A | 0 | 27; 29 |
| 3295 | УГЛЕВОДОРОДЫ ЖИДКИЕ, Н.У.К., С СОДЕРЖАНИЕМ БЕНЗОЛА БОЛЕЕ 10%, дп50 ≤ 110 кПа, tкип. > 115°C | 3 | F1 | III | 3+CMR | C | 2 | 2 |  | 35 | 95 |  | 2 | да | T4 3) | II B4) | да | PP, EX, A | 0 | 27; 29 |
| 3412 | КИСЛОТА МУРАВЬИНАЯ с массовой долей кислоты не менее 10%, но не более 85% | 8 | C3 | II | 8+N3 | N | 2 | 3 |  | 10 | 97 | 1.22 | 3 | да | T1 | II A | да | PP, EP, EX, A | 0 | 6: +12°C; 17; 34 |
| 3412 | КИСЛОТА МУРАВЬИНАЯ с массовой долей кислоты не менее 5%, но менее 10% | 8 | C3 | III | 8 | N | 2 | 3 |  | 10 | 97 | 1,22 | 3 | да | T1 | II A | да | PP, EP, EX, A | 0 | 6: +12°C; 17; 34 |
| 3426 | АКРИЛАМИДА РАСТВОР | 6.1 | T1 | III | 6.1 | C | 2 | 2 |  | 30 | 95 | 1,03 | 2 | нет |  |  | нет | PP, EP, TOX, A | 0 | 3; 5; 16 |
| 3429 | ХЛОРТОЛУИДИНЫ ЖИДКИЕ | 6.1 | T1 | III | 6.1+S | C | 2 | 2 |  | 25 | 95 | 1,15 | 2 | нет | T1 | II A7) | да | PP, EP, EX, TOX, A | 0 | 6: +6ºC; 17; |
| 3446 | НИТРОТОЛУОЛЫ ТВЕРДЫЕ РАСПЛАВЛЕННЫЕ (п-НИТРОТОЛУОЛ) | 6.1 | T2 | II | 6.1+S | C | 2 | 2 | 2 | 25 | 95 | 1,16 | 2 | нет | T2 | II B4) | да | PP, EP, EX, TOX, A | 2 | 7; 17 |
| 3446 | НИТРОТОЛУОЛЫ ТВЕРДЫЕ РАСПЛАВЛЕННЫЕ (п-НИТРОТОЛУОЛ) | 6.1 | T2 | II | 6.1+S | C | 2 | 1 | 4 | 25 | 95 | 1,16 | 2 | нет |  |  | нет | PP, EP, TOX, A | 2 | 7; 17; 20: +88ºС; 26 |
| 3451 | ТОЛУИДИНЫ ТВЕРДЫЕ РАСПЛАВЛЕННЫЕ (п-ТОЛУИДИН) | 6.1 | T2 | II | 6.1 | C | 2 | 2 | 2 | 25 | 95 | 1,05 | 2 | нет | T1 | II A8) | да | PP, EP, EX, TOX, A | 2 | 7; 17 |
| 3451 | ТОЛУИДИНЫ ТВЕРДЫЕ РАСПЛАВЛЕННЫЕ (п-ТОЛУИДИН) | 6.1 | T2 | II | 6.1 | C | 2 | 2 | 4 | 25 | 95 | 1,05 | 2 | нет |  |  | нет | PP, EP, TOX, A | 2 | 7; 17; 20: +60ºC |
| 3455 | КРЕЗОЛЫ ТВЕРДЫЕ РАСПЛАВЛЕННЫЕ | 6.1 | TC2 | II | 6.1+8 | C | 2 | 2 | 2 | 25 | 95 | 1,03 - 1,05 | 2 | нет | T1 | II A8) | да | PP, EP, EX, TOX, A | 2 | 7; 17 |
| 3455 | КРЕЗОЛЫ ТВЕРДЫЕ РАСПЛАВЛЕННЫЕ | 6.1 | TC2 | II | 6.1+8 | C | 2 | 2 | 4 | 25 | 95 | 1,03 - 1,05 | 2 | нет |  |  | нет | PP, EP, TOX, A | 2 | 7; 17; 20: +66ºC |
| 3463 | КИСЛОТА ПРОПИОНОВАЯ с массовой долей кислоты не менее 90% | 8 | CF1 | II | 8+3+N3 | N | 3 | 3 |  |  | 97 | 0,99 | 3 | да | T1 | II A7) | да | PP, EP, EX, A | 1 | 34 |
| 9000 | АММИАК БЕЗВОДНЫЙ СИЛЬНО ОХЛАЖДЕННЫЙ | 2 | 3TC |  | 2.1+2.3+8+N1 | G | 1 | 1 | 1; 3 |  | 95 |  | 1 | да | T1 | II A | да | PP, EP, EX, TOX, A | 2 | 1; 31 |
| 9001 | ВЕЩЕСТВА С ТЕМПЕРАТУРОЙ ВСПЫШКИ БОЛЕЕ 60ºC, предъявляемые к перевозке или перевозимые при ТЕМПЕРАТУРЕ В ДИАПАЗОНЕ 15К НИЖЕ ИХ ТЕМПЕРАТУРЫ ВСПЫШКИ, или ВЕЩЕСТВА С ТЕМПЕРАТУРОЙ ВСПЫШКИ БОЛЕЕ > 60ºC, РАЗОГРЕТЫЕ ДО ТЕМПЕРАТУРЫ НИЖЕ ИХ ТЕМПЕРАТУРЫ ВСПЫШКИ НА МЕНЕЕ ЧЕМ 15К | 3 | F 3 |  | 3+(N1, N2, N3, CMR, F или S) | * | * | * | * | * | * |  | * | да | T4 3) | II B4) | да | PP, EX, A | 0 | 27 *см. схему |
| 9002 | ВЕЩЕСТВА С ТЕМПЕРАТУРОЙ САМОВОСПЛАМЕНЕНИЯ ≤ 200°C, не упомянутые под другим наименованием | 3 | F4 |  | 3+(N1, N2, N3, CMR, F или S) | C | 1 | 1 | * | * | 95 |  | 1 | да | T4 | II B4) | да | PP, EX, A | 0 | *см. схему |
| 9003 | ВЕЩЕСТВА С ТЕМПЕРАТУРОЙ ВСПЫШКИ БОЛЕЕ 60ºC, НО НЕ БОЛЕЕ 100°C, или ВЕЩЕСТВА С ТЕМПЕРАТУРОЙ ВСПЫШКИ 61°C < tвсп. ≤ 100°C, которые не отнесены к какому-либо другому классу | 9 |  |  | 9+(N1, N2, N3, CMR, F или S) | * | * | * | * | * | * |  | * | да |  |  | нет | PP | 0 | 27 *см. схему |
| 9003 | ВЕЩЕСТВА С ТЕМПЕРАТУРОЙ ВСПЫШКИ БОЛЕЕ 60ºC, НО НЕ БОЛЕЕ 100°C, или ВЕЩЕСТВА С ТЕМПЕРАТУРОЙ ВСПЫШКИ 61°C < tвсп. ≤ 100°C, которые не отнесены к какому-либо другому классу (ЭФИР МОНОБУТИЛОВЫЙ ЭТИЛЕНГЛИКОЛЯ) | 9 |  |  | 9+N3+F | N | 4 | 3 |  |  | 97 | 0,9 | 3 | да |  |  | нет | PP | 0 |  |
| 9003 | ВЕЩЕСТВА С ТЕМПЕРАТУРОЙ ВСПЫШКИ БОЛЕЕ 60ºC, НО НЕ БОЛЕЕ 100°C, или ВЕЩЕСТВА С ТЕМПЕРАТУРОЙ ВСПЫШКИ 61°C < tвсп. ≤ 100°C, которые не отнесены к какому-либо другому классу (2-ЭТИЛГЕКСИЛАКРИЛАТ) | 9 |  |  | 9+N3+F | N | 4 | 3 |  |  | 97 | 0,89 | 3 | да |  |  | нет | PP | 0 | 3; 5; 16; |
| 9004 | 4,4'-ДИФЕНИЛМЕТАН-ДИИЗОЦИАНАТ | 9 |  |  | S | N | 2 | 3 | 4 | 10 | 95 | 1,2111) | 3 | да |  |  | нет | PP | 0 | 7; 8; 17; 19 |
| 9005 | ВЕЩЕСТВО, ОПАСНОЕ ДЛЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ТВЕРДОЕ, Н.У.К., РАСПЛАВЛЕННОЕ | 9 |  |  | 9+(N3, CMR, F нет S | * | * | * | * | * | 97 |  | * | да |  |  | нет | PP | 0 | *см. схему |
| 9006 | ВЕЩЕСТВО, ОПАСНОЕ ДЛЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ЖИДКОЕ, Н.У.К.. | 9 |  |  | 9+(N3, CMR, F нет S | * | * | * | * | * | 97 |  | * | да |  |  | нет | PP | 0 | *см. схему |

После таблицы С включить следующую схему:

Схема принятия решения о классификации жидкостей классов 3, 6.1, 8 и 9
при перевозке танкерами по внутренним водным путям

| • Температура вспышки ( 100°C • Температура вспышки > 60°C и с подогревом до T ( 15 K ниже температуры вспышки • Токсичные вещества (см. 2.2.61) • Коррозионные вещества (см. 2.2.8) • Жидкости перевозимые при повышенной температуре, равной или превышающей 100°C (№ ООН 3257), или • Вещества, характеризующиеся острой токсичностью в водной среде ЛК/ЭК50 ( 100 мг/л (по критериям в соответствии с пунктом 2.2.9.1.10.2) |
| --- |
|  | Да |  | Нет |  |
|  | Опасный груз |  | Неопасный груз |  |
| • Температура вспышки < 23°C и диапазон взрываемости > 15% • Температура вспышки < 23°C и коррозионная активность (см. 2.2.8) • Температура самовоспламенения ( 200°C • Токсичные вещества (см. 2.2.61) • Галогенированные углеводороды • Бензол и смеси, содержащие более 10% бензола • Вещества, которые могут перевозиться только в стабилизированном состоянии, или • Вещества, характеризующиеся острой или хронической токсичностью 1 в водной среде (N1: по критериям в соответствии с пунктом 2.2.9.1.10.2) |
|  |  |  | Да |  |
|  | Нет |  |  |  |
|  |  |  | Судно типа C (далее см. A) |  |
| • Температура вспышки < 23°C и хроническая и острая токсичность 2 или 3 в водной среде (N2: по критериям в соответствии с пунктом 2.2.9.1.10.2) • Температура вспышки < 23°C; вещества, остающиеся на поверхности воды (floater) или опускающиеся на дно (sinker) (по критериям GESAMP)* • Коррозионные вещества (группа упаковки I или II) с давлением паров при 50°C > 12,5 кПа • Коррозионные вещества, опасно реагирующие с водой, или • Вещества, оказывающие долговременное воздействие на здоровье, - вещества КМР (по критериям для категорий 1А или 1В глав 3.5, 3.6 и 3.7 СГС) |
|  |  |  | Да |  |
|  | Нет |  | Судно закрытого типа N: стенки грузовых танков не могут являться частью корпуса судна (далее см. В) |  |

| • Легковоспламеняющиеся жидкие вещества, температура вспышки < 23 °C, без других опасных свойств |
| --- |
|  |  |  | Да |  |
|  | Нет |  | Cудно закрытого типа N: стенки грузовых танков могут являться частью корпуса судна (далее см. В) |  |

| • Вещества со свойствами кислот, характеризующиеся коррозионной активностью (группа упаковки I или II), с давлением паров при 50°C ( 12,5 кПа • Вещества со свойствами кислот, характеризующиеся коррозионной активностью (группа упаковки III), с давлением паров при 50°C > 6,0 кПа или со скоростью коррозии стали или алюминия ( 6,25 мм/год • Вещества со свойствами кислот, характеризующиеся коррозионной активностью, имеющие температуру вспышки > 0°C и перевозимые при повышенной температуре • Вещества, характеризующиеся хронической токсичностью 2 или 3 в водной среде (N2: по критериям в соответствии с пунктом 2.2.9.1.10.2), или • Вещества, остающиеся на поверхности воды (floater) или опускающиеся на дно (sinker) (по критериям GESAMP)* |
| --- |
|  | Нет |  | Да |  |
|  | Cудно открытого типа N: стенки грузовых танков могут являться частью корпуса судна (далее см. С) |  | Cудно открытого типа N: стенки грузовых танков не могут являться частью корпуса судна (далее см. С) |  |

Вещества, перевозимые при повышенной температуре

Независимо от вышеуказанной классификации, для веществ, которые должны перевозиться при повышенной температуре, тип грузового танка определяется в зависимости от температуры перевозки в соответствии с нижеследующей таблицей:

| Максимальная температура перевозки Т в °C | Тип N | Тип С |
| --- | --- | --- |
| T ≤ 80 | встроенный грузовой танк | встроенный грузовой танк |
| 80 < T ≤ 115 | вкладной грузовой танк, замечание 25 | вкладной грузовой танк, замечание 26 |
| T > 115 | вкладной грузовой танк | вкладной грузовой танк |

Схема А:  Критерии, применяемые к оборудованию грузовых танков судов типа С

| Оборудование грузового танка | Давление паров при температуре жидкости 30°C и температуре газовой фазы 37,8°C > 50 кПа | Давление паров при температуре жидкости 30 °C и температуре газовой фазы 37,8°C > 50 кПа | Давление паров неизвестно ввиду отсутствия некоторых данных |
| --- | --- | --- | --- |
| С охлаждением (цифра 1 в колонке 9) | В охлажденном состоянии |  |  |
| Танк высокого давления (400 кПа) | Не в охлажденном состоянии | Давление паров при 50°C > 50 кПа, без водораспыления | Температура кипения ( 60°C |
| Давление срабатывания быстродействующего выпускного клапана: 50 кПа, с водораспылительной системой (цифра 3 в колонке 9) |  | Давление паров при 50°C > 50 кПа, с водораспылением | 60°C < температура кипения ( 85°C |
| Давление срабатывания быстродействующего выпускного клапана согласно расчетам, но не менее 10 кПа |  | Давление паров при 50°C ( 50 кПа |  |
| Давление срабатывания быстродействующего выпускного клапана: 50 кПа |  |  | 85°C < температура кипения ( 115°C |
| Давление срабатывания быстродействующего выпускного клапана: 35 кПа |  |  | Температура кипения > 115°C |

Схема B:  Критерии, применяемые к оборудованию судов типа N с закрытыми грузовыми танками

| Оборудование грузового танка | Класс 3, температура вспышки < 23°C | Коррозионные вещества | Вещества КМР |
| --- | --- | --- | --- |
| Танк высокого давления (400 кПа) | 175 кПа ( дп 50 < 300 кПа, без охлаждения |  |  |  |  |  |
| Давление срабатывания быстродействующего выпускного клапана: 50 кПа | 175 кПа ( дп 50 < 300 кПа, с охлаждением (цифра 1 в колонке 9) | 110 кПа ( дп 50 < 175 кПа, без водораспыления |  |  |  |  |
| Давление срабатывания быстродействующего выпускного клапана: 10 кПа |  |  | 110 кПа ( дп 50 < 150 кПа, с водораспылением (цифра 3 в колонке 9) | дп 50 < 110 кПа | Группа упаковки I или II, дп 50 > 12,5 кПа или опасная реакция с водой | Давление срабатывания быстродействующего выпускного клапана: 10 кПа; с водораспылением при давлении паров > 10 кПа (расчет давления паров - по формуле для колонки 10, за следующим исключением: Va = 0,03) |

Схема C:  Критерии, применяемые к оборудованию судов типа N с открытыми грузовыми танками

| Оборудование грузового танка | Класс 3 | Легковоспламеняющиеся вещества | Коррозионные вещества |
| --- | --- | --- | --- |
| С пламегасителями | 60°C < температура вспышки ( 100°C или вещества при повышенной температуре класса 9 | Температура вспышки > 60°C: перевозимые при повышенной температуре ( 15 K не ниже их температуры вспышки | Легковоспламеняющиеся или обладающие свойствами кислот, перевозимые при повышенной температуре |
| Без пламегасителей |  |  | Невоспламеняющиеся |

Колонка 9:  Оборудование грузового танка для веществ, перевозимых при повышенной температуре

-	Возможность подогрева груза (цифра 2 в колонке 9)

Наличие на борту возможности подогрева груза требуется:

-	когда температура плавления вещества, подлежащего перевозке, составляет не менее + 15°C;  или

-	когда температура плавления вещества, подлежащего перевозке, выше 0ºC и ниже + 15°C и когда внешняя температура превышает температуру плавления не более чем на 4 K.  В колонке 20 указано замечание 6 с соответствующей температурой:  температура плавления + 4 K.

-		Судовая установка для подогрева груза (цифра 4 в колонке 9)

Наличие судовой установки для подогрева груза требуется:

-	для веществ, которые не должны затвердевать, поскольку при разогреве не исключается возможность опасных реакций;  и

-	для веществ, температура которых должна гарантированно поддерживаться на уровне не менее 15 K ниже их температуры вспышки.

Колонка 10:  Определение давления срабатывания быстродействующих выпускных клапанов в кПа

В случае судов типа С давление срабатывания быстродействующего выпускного клапана определяется на основе значения внутреннего давления в танках, округленного до 5 кПа в сторону увеличения.

Для расчета значения внутреннего давления используется следующая формула:

k · va (P0 - PDa)

Pmax = PObmax +	___________________________	- P0

va - ( · (t + ( · (t · va

TDmax

k =

Ta

В этой формуле:

Pmax		:	Максимальное внутреннее избыточное давление в кПа

PObmax	:	Максимальное абсолютное давление паров при температуре поверхности жидкости в кПа

PDa		:	Абсолютное давление паров при температуре наполнения в кПа

P0		:	Атмосферное давление в кПа

va		:	Относительный свободный объем при температуре наполнения по отношению к объему грузового танка

(		:	Коэффициент объемного расширения в K-1

(t		:	Среднее увеличение температуры жидкости в результате разогрева в K

TDmax		:	Максимальная температура газовой фазы в K

Ta		:	Температура наполнения в K

k		:	Поправочный температурный коэффициент

tOb		:	Максимальная температура поверхности жидкости в °C

В этой формуле используются следующие исходные данные:

PObmax	:	при 50°C и 30°C

PDa		:	при 15°C

P0		:	101,3 кПа

va		:	5% = 0,05

(t		:	5 K

TDmax		:	323 K и 310,8 K

Ta		:	288 K

tOb		:	50°C и 30°C

Колонка 11:  Определение максимальной степени наполнения грузовых танков

Если согласно положениям раздела А выше:

-	требуется тип G:  91%;  однако в случае сильно охлажденных веществ:  95%

-	требуется тип C:  95%

-	требуется тип N:  97%;  однако в случае веществ в расплавленном состоянии или в случае легковоспламеняющихся жидкостей с 175 кПа < дп50 < 300 кПа:  95%.

Колонка 12:  Плотность вещества при 20°C

Эти данные приводятся только для информации.

Колонка 13:  Определение типа устройства для взятия проб

1  =  закрытое		-	Вещества, которые должны перевозиться в грузовых танках высокого давления

-	Вещества, имеющие букву T в классификационном коде, указанном в колонке 3 b), и отнесенные к группе упаковки I

-	Стабилизированные вещества, которые должны перевозиться под инертным газом

2  =  полузакрытое:	-	Все прочие вещества, для которых требуется тип С

3  =  отверстие:	-	Все прочие вещества.

Колонка 14:  Определение того, допускается ли подпалубное насосное отделение

Нет				-	Все вещества, имеющие букву Т в классификационном коде, указанном в колонке 3 b), за исключением веществ класса 2

Да				-	Все прочие вещества.

Колонка 15:  Определение температурного класса

Легковоспламеняющиеся вещества относятся к тому или иному температурному классу на основе их температуры самовоспламенения:

| Температурный класс | Температура самовоспламенения Т легковоспламеняющихся жидкостей и газов в °C |
| --- | --- |
| T 1 | T ( 450 |
| T 2 | 300 ( T ( 450 |
| T 3 | 200 ( T ( 300 |
| T 4 | 135 ( T ( 200 |
| T 5 | 100 ( T ( 135 |
| T 6 | 85 ( T ( 100 |

Если требуется защита против взрывов и температура самовоспламенения не известна, должен указываться температурный класс Т4, считающийся безопасным.

Колонка 16:  Определение группы взрывоопасности

Легковоспламеняющиеся вещества относятся к группе взрывоопасности на основе их максимального экспериментального зазора.  Максимальный экспериментальный зазор определяется в соответствии со стандартом, содержащимся в издании МЭК 79-1A.

Существуют следующие группы взрывоопасности:

| Группа взрывоопасности | Максимальный экспериментальный зазор в мм |
| --- | --- |
| II A | > 0,9 |
| II B | ( 0,5 - ( 0,9 |
| II C | < 0,5 |

Если требуется защита против взрывов и соответствующие сведения не предоставлены, должна указываться группа взрывоопасности II В, считающаяся безопасной.

Колонка 17:  Определение того, требуется ли защита против взрывов для электрических машин и оборудования

Да		-	Вещества с температурой вспышки < 60°C

-	Вещества, для которых в ходе перевозки требуется подогрев до температуры в пределах 15 К ниже их температуры вспышки

-	Легковоспламеняющиеся газы

Нет		-	Все прочие вещества.

Колонка 18:  Определение того, требуются ли индивидуальное защитное снаряжение, спасательное устройство, портативный индикатор легковоспламеняющихся газов, портативный токсикометр или фильтрующий дыхательный аппарат

.	PP:	Для всех веществ классов 1-9

.	EP:	Для всех веществ

-	класса 2, имеющих букву T или букву C в классификационном коде, указанном в колонке 3 b)

-	класса 3, имеющих букву T или букву C в классификационном коде, указанном в колонке 3 b)

-	класса 4.1

-	класса 6.1 и

-	класса 8

-	КМР классов 1A или 1B согласно СГС

.	EX:		Для всех веществ, для которых требуется защита против взрывов

.	TOX:		Для всех веществ класса 6.1

Для всех веществ других классов, имеющих букву T в классификационном коде, указанном в колонке 3 b

Для веществ КМР классов 1A или 1B согласно СГС

.	A:			Для всех веществ, для которых требуется ЕХ или ТОХ.

Колонка 19:  Определение количества синих конусов или огней

| Для всех веществ класса 2, имеющих букву F в классификационном коде, указанном в колонке 3 b): | 1 конус/огонь |
| --- | --- |
| Для всех веществ классов 3-9, имеющих букву F в классификационном коде, указанном в колонке 3 b), и отнесенных к группе упаковки I или II: | 1 конус/огонь |
| Для всех веществ класса 2, имеющих букву T в классификационном коде, указанном в колонке 3 b): | 2 конуса/огня |
| Для всех веществ классов 3-9, имеющих букву Т в классификационном коде, указанном в колонке 3 b), и отнесенных к группе упаковки I или II: | 2 конуса/огня |

Колонка 20:  Определение дополнительных требований и замечаний

Замечание 1:	Замечание 1 должно указываться в колонке 20 в случае перевозки № ООН 1005 АММИАКА БЕЗВОДНОГО.

Замечание 2:	Замечание 2 должно указываться в колонке 20 для стабилизированных веществ, реагирующих с кислородом.

Замечание 3:	Замечание 3 должно указываться в колонке 20 для веществ, которые должны быть стабилизированы.

Замечание 4:	Замечание 4 должно указываться в колонке 20 для веществ, которые не должны затвердевать, поскольку разогрев может вызвать опасные реакции.

Замечание 5:	Замечание 5 должно указываться в колонке 20 для веществ, подверженных полимеризации.

Замечание 6:	Замечание 6 должно указываться в колонке 20 для веществ, подверженных кристаллизации, и веществ, для которых требуется система подогрева или возможность подогрева и давление паров которых при температуре 20°C превышает 0,1 кПа.

Замечание 7:	Замечание 7 должно указываться в колонке 20 для веществ, температура плавления которых составляет не менее + 15°C.

Замечание 8:	Замечание 8 должно указываться в колонке 20 для веществ, которые опасно реагируют с водой.

Замечание 9:	Замечание 9 должно указываться в колонке 20 в случае перевозки № ООН 1131 СЕРОУГЛЕРОДА.

Замечание 10:	Более не использовать.

Замечание 11:	Замечание 11 должно указываться в колонке 20 в случае перевозки № ООН 1040 ЭТИЛЕНА ОКСИДА С АЗОТОМ.

Замечание 12:	Замечание 12 должно указываться в колонке 20 в случае перевозки № ООН 1280 ПРОПИЛЕНОКСИДА и № ООН 2983 ЭТИЛЕНА ОКСИДА И ПРОПИЛЕНА ОКСИДА СМЕСИ.

Замечание 13:	Замечание 13 должно указываться в колонке 20 в случае перевозки № ООН 1086 ВИНИЛХЛОРИДА СТАБИЛИЗИРОВАННОГО.

Замечание 14:	Замечание 14 должно указываться в колонке 20 для смесей или позиций Н.У.К., которые четко не определены и для которых в соответствии с критериями классификации предусмотрен тип N.

Замечание 15:	Замечание 15 должно указываться в колонке 20 для веществ, опасно реагирующих с веществами, обладающими свойствами оснований или кислот, например с каустической содой или серной кислотой.

Замечание 16:	Замечание 16 должно указываться в колонке 20 для веществ, при локальном перегреве которых может произойти опасная реакция.

Замечание 17:	Замечание 17 должно указываться в колонке 20 в тех случаях, когда должны быть указаны замечания 6 или 7.

Замечание 18:	Более не использовать.

Замечание 19:	Замечание 19 должно указываться в колонке 20 для веществ, которые ни в коем случае не должны вступать в соприкосновение с водой.

Замечание 20:	Замечание 20 должно указываться в колонке 20 для веществ, температура перевозки которых не должна превышать максимальную температуру с учетом материалов, из которых изготовлены грузовые танки.  Эта максимально допустимая температура должна указываться сразу же после цифры 20.

Замечание 21:	Более не использовать.

Замечание 22:	Замечание 22 должно указываться в колонке 20 для веществ, для которых в колонке 11 не указан какой-либо диапазон или какое-либо значение.

Замечание 23:	Замечание 23 должно указываться в колонке 20 для веществ, имеющих внутреннее давление при температуре 30°C менее 50 кПа и перевозимых с применением водораспыления.

Замечание 24:	Замечание 24 должно указываться в колонке 20 в случае перевозки № ООН 3257 ЖИДКОСТИ ПРИ ПОВЫШЕННОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ, Н.У.К.

Замечание 25:	Замечание 25 должно указываться в колонке 20 для веществ, которые должны перевозиться при повышенной температуре в грузовом танке типа 3.

Замечание 26:	Замечание 26 должно указываться в колонке 20 для веществ, которые должны перевозиться при повышенной температуре в грузовом танке типа 2.

Замечание 27:	Замечание 27 должно указываться в колонке 20 для веществ, для которых в колонке 2 указано "Н.У.К." или общее наименование.

Замечание 28:	Замечание 28 должно указываться в колонке 20 в случае перевозки № ООН 2448 СЕРЫ РАСПЛАВЛЕННОЙ.

Замечание 29:	Замечание 29 должно указываться в колонке 20 для веществ, для которых в колонке 2 приведены сведения о давлении паров или температуре кипения.

Замечание 30:	Замечание 30 должно указываться в колонке 20 в случае перевозки веществ под № ООН 1719, 1794, 1814, 1819, 1824, 1829, 1830, 1832, 1833, 1906, 2240, 2308, 2583, 2584, 2677, 2679, 2681, 2796, 2797, 2837 и 3320, отнесенных к позициям, для которых требуется тип N.

Замечание 31:	Замечание 31 должно указываться в колонке 20 в случае перевозки веществ класса 2 и № ООН 1280 ПРОПИЛЕНОКСИДА и № ООН 2983 ЭТИЛЕНА ОКСИДА И ПРОПИЛЕНА ОКСИДА СМЕСИ класса 3.

Замечание 32:	Замечание 32 должно указываться в колонке 20 в случае перевозки № ООН 2448 СЕРЫ РАСПЛАВЛЕННОЙ класса 4.1.

Замечание 33:	Замечание 33 должно указываться в колонке 20 в случае перевозки № ООН 2014 и № ООН 2984 ВОДОРОДА ПЕРОКСИДА ВОДНОГО РАСТВОРА класса 5.1.

Замечание 34:	Замечание 34 должно указываться в колонке 20 в случае перевозки веществ, для которых в колонке 5 указана опасность 8, а в колонке 6 - тип N.

Замечание 35:	Замечание 35 должно указываться в колонке 20 для веществ, для которых не допускается установка прямой системы охлаждения.

Замечание 36:	Замечание 36 должно указываться в колонке 20 для веществ, для которых требуется установка непрямой системы охлаждения.

Замечание 37:	Замечание 37 должно указываться в колонке 20 для веществ, для которых система хранения груза должна быть способна выдерживать полное давление паров груза при верхних пределах расчетных температур окружающей среды, независимо от системы, выбранной для обработки испаряющегося газа.

Замечание 38:	Замечание 38 должно указываться в колонке 20 для смесей, у которых температура начала плавления в соответствии со стандартом ASTMD 86-01 превышает 60°C".

3.2.4				Включить раздел 3.2.4 следующего содержания:

"3.2.4		Условия применения раздела 1.5.2, посвященного специальным разрешениям, касающимся перевозки танкерами

3.2.4.1		Образец специального разрешения в соответствии с разделом 1.5.2

Специальное разрешение

в соответствии с разделом 1.5.2 ВОПОГ

В соответствии с разделом 1.5.2 ВОПОГ перевозка танкерами вещества, указанного в приложении к настоящему специальному разрешению, разрешается при соблюдении упомянутых в нем условий.

Перед перевозкой вещества перевозчик обязан обеспечить, чтобы это вещество было включено признанным классификационным обществом в перечень, упомянутый в пункте 1.16.1.2.5 ВОПОГ.

Настоящее специальное разрешение действительно ………………………………………….		………………………………………….…………..………………………………………………

(места и/или маршруты, на которые распространяется действие)

Оно действительно в течение двух лет с даты его подписания, если только оно не будет отменено до истечения этого срока.

Государство, выдавшее разрешение:

Компетентный орган:

Дата:

Подпись:

3.2.4.2	Образец заявок на специальные разрешения в соответствии с разделом 1.5.2

В заявках на специальные разрешения необходимо ответить на следующие вопросы или следующие пункты*.  Сообщенные сведения используются только для административных целей и конфиденциальным образом.

Заявитель

(фамилия)			(название фирмы)

(                                             )

(адрес)

Краткое описание заявки

Допущение к перевозке танкерами …………………………………………………. как вещества класса ………………….

Приложения

(с кратким описанием)

Заявка составлена:

В:

Дата:

Подпись:

(лицо, ответственное за сведения)

1.	Общие сведения, касающиеся опасного вещества

1.1	Идет ли речь о чистом веществе (, смеси (, растворе (?

1.2	Техническое наименование (если возможно, согласно ВОПОГ или, возможно, Кодексу МКХ).

1.3	Синоним.

1.4	Коммерческое название.

1.5	Структурная формула и - в случае смесей - состав и/или концентрация.

1.6	Класс опасности и, при необходимости, классификационный код, группа упаковки.

1.7	Номер ООН или идентификационный номер вещества (если известен).

2.	Физико-химические характеристики

2.1	Состояние во время перевозки (например, газообразное, жидкое, расплавленное…).

2.2	Плотность жидкости при температуре 20 °С или при температуре перевозки, если вещество должно перевозиться в разогретом или охлажденном состоянии.

2.3	Температура перевозки (для веществ, перевозимых в разогретом или охлажденном состоянии).

2.4	Температура или диапазон температур плавления …°С.

2.5	Температура или диапазон температур кипения …°С.

2.6	Давление паров при температурах 15°С……., 20°С……., 30°С……., 37,8°С……., 50°С……. (для сжиженных газов - давление паров при температуре 70°С……) (для постоянных газов - давление наполнения при температуре 15°С).

2.7	Коэффициент объемного расширения ……К-1.

2.8	Растворимость в воде при температуре 20°С
Концентрация насыщения в мг/л

или

смешиваемость с водой при температуре 15°С

□	полная	□	частичная	□	отсутствует

(Если возможно, в случае растворов и смесей указать концентрацию)

2.9	Цвет.

2.10	Запах.

2.11	Вязкость…….. мм2/с.

2.12	Время истечения (ISO 2431-1996) …….. с.

2.13	Испытание на отделение растворителей ……. .

2.14	Значение pH вещества или водного раствора (указать концентрацию).

2.15	Прочие сведения.

3.	Технические характеристики безопасности

3.1	Температура самовоспламенения согласно МЭК 60079-4 (соответствует DIN 51 794) ...(C;  при необходимости, указать температурный класс согласно EN 50 014:1994.

3.2	Температура вспышки

Температура вспышки до 175°C

Методы испытания в закрытом тигле - в неравновесных условиях:

Метод АБЕЛЯ:  EN ISO 13736:1997

Метод АБЕЛЯ-ПЕНСКОГО:  DIN 51755-1:1974 и DIN 51755-2:1978 или AFNOR M 07-019

Метод ПЕНСКОГО-МАРТЕНСА:  EN ISO 2719:2004

Прибор ЛЮШЕРА:  французский стандарт AFNOR T 60-103:1968

Метод ТАГА:  ASTM D56-02

Методы испытания в закрытом тигле - в равновесных условиях:

Ускоренный метод определения в равновесных условиях:  EN ISO 3679:2004;  ASTM D3278-96:2004

Метод определения в закрытом тигле в равновесных условиях:  EN ISO 1523:2002;  ASTM D3941-90:2001

Температура вспышки более 175°C

Помимо вышеупомянутых методов, применяется следующий метод испытания в открытом тигле:

Метод КЛИВЛЕНДА:  EN ISO 2592:2002;  ASTM D92-02b

3.3	Пределы взрываемости:

Определение нижнего и верхнего пределов взрываемости согласно EN 1839: 2004.

3.4	Безопасный максимальный зазор согласно МЭК 60079-1-1:2003 …

3.5	Перевозится ли вещество в стабилизированном состоянии?  При необходимости, приведите сведения о стабилизаторе:

…………………………………………

3.6	Продукты разложения в случае горения при поступлении воздуха или под воздействием внешнего огня:

3.7	Способствует ли вещество распространению огня?

3.8	Абразивное (коррозионное) воздействие …….…. мм/год.

3.9	Реагирует ли вещество с водой или влажным воздухом с выделением воспламеняющихся или токсичных газов?  да/нет.  Выделяемые газы: ………………

3.10	Вступает ли вещество в опасную реакцию с каким-либо другим веществом?

3.11	Вступает ли вещество в опасные реакции при разогреве?

да/нет

4.	Физиологические опасности

4.1	Значение ЛД50 и/или ЛК50.  Величина некроза (при необходимости, другие критерии токсичности согласно подразделу 2.2.61.1 ВОПОГ).

Характеристики КМР согласно классам 1А и 1В глав 3.5, 3.6  и 3.7 СГС:

4.2	В случае разложения или реакции образуются ли вещества, представляющие физиологические опасности?  (Указать, если таковые известны)

4.3	Экологические характеристики:  (см. подраздел 2.4.2.1 ВОПОГ)

Острая токсичность:

ЛК50 при 96-часовом воздействии для рыб:  	мг/л

ЭК50 при 48-часовом воздействии для ракообразных:  	мг/л

ЭсК50 при 72-часовом воздействии для водорослей:  	мг/л

Хроническая токсичность:

NOEC 	мг/л

ФБК 	мг/л, или log Kов ……………………….

Легкая биоразлагаемость 	да/нет

5.	Сведения, касающиеся потенциальной опасности

5.1	Какой конкретный ущерб следует ожидать в случае проявления опасных свойств?

(	Ожоги

(	Телесные повреждения

(	Разъедающее воздействие

(	Отравление в случае проникновения через кожу

(	Отравление при вдыхании

(	Механические повреждения

(	Разрушение

(	Пожар

(	Абразивный износ (коррозионное воздействие на металлы)

(	Вред для окружающей среды

6.	Сведения, касающиеся транспортного оборудования

6.1	Предусмотрены ли/необходимы ли (и какие) особые предписания в отношении загрузки?

7.	Перевозка опасных веществ в цистернах

7.1	С каким материалом совместимо вещество, подлежащее загрузке?

8.	Меры безопасности

8.1	С учетом современного уровня развития науки и техники какие меры безопасности необходимы в связи с опасностями, которые представляет вещество или которые могут возникнуть в ходе всего процесса перевозки?

8.2	Дополнительные меры безопасности

-	Использование стационарных или переносных контрольно-измерительных приборов для определения присутствия воспламеняющихся газов и паров легковоспламеняющихся жидкостей.

-	Использование стационарных или переносных контрольно-измерительных приборов (токсикометров) для измерения концентрации токсичных веществ.

3.2.4.3	Критерии классификации веществ

A.	Колонки 6, 7 и 8: Определение типа танкера

1.	Газы (критерии согласно разделу 2.2.2 ВОПОГ)

-	Без охлаждения:	тип G	под давлением

-	С охлаждением:	тип G	в охлажденном состоянии

2.	Галогенированные углеводороды

Вещества, которые могут перевозиться только в стабилизированном состоянии

Токсичные вещества (см. подраздел 2.2.61.1 ВОПОГ)

Легковоспламеняющиеся (температура вспышки < 23(C) и коррозионные вещества (см. раздел 2.2.8 ВОПОГ)

Вещества, имеющие температуру самовоспламенения ( 200(C

Вещества, имеющие температуру вспышки ( 23°C и диапазон взрываемости ( 15% при температуре 20°C

Бензол и смеси нетоксичных и некоррозионных веществ, содержащие более 10% бензола

Вещества, опасные для окружающей среды, острая токсичность 1 или хроническая токсичность 1 (группа N1 согласно пункту 2.2.9.1.10.2)

-	Внутреннее давление в грузовых танках > 50 кПа при следующих температурах:  жидкая фаза - 30°C, газовая фаза - 37,8°C:

∙	Без охлаждения:	тип C	под давлением (400 кПа)

∙	С охлаждением:	тип C	в охлажденном состоянии.

-	Внутреннее давление в грузовых танках ( 50 кПа при следующих температурах:  жидкая фаза - 30°C, газовая фаза - 37,8°C, но при внутреннем давлении в грузовых танках > 50 кПа при 50(C:

∙	Без водораспыления:	тип C	под давлением (400 кПа)

∙	С водораспылением:	тип C	при давлении срабатывания быстродействующих выпускных клапанов 50 кПа.

-	Внутреннее давление в грузовых танках ( 50 кПа при следующих температурах:  жидкая фаза - 30°C, газовая фаза - 37,8°C, при внутреннем давлении в грузовых танках	( 50 кПа при 50(C:

тип C	при давлении срабатывания 					быстродействующих 							выпускных клапанов 							согласно расчетам, но не 						менее 10 кПа.

2.1	Смеси, для перевозки которых требуется танкер типа C в соответствии с критериями, предусмотренными в пункте 2 выше, но по которым отсутствуют некоторые данные:

В том случае, если внутреннее избыточное давление в грузовом танке невозможно рассчитать из-за отсутствия данных, могут применяться следующие критерии:

-	Температура начала кипения ( 60°C	тип C	(400 кПа).

-	60°C ( температура начала кипения ( 85°C	тип C 	при давлении срабатывания быстродействующих выпускных клапанов 50 кПа и с водораспылением.

-	85°C ( температура начала 	тип C	при давлении

кипения ( 115°C			срабатывания быстродействующих выпускных клапанов 50 кПа.

-	115°C ( температура начала кипения	тип C	при давлении срабатывания быстродействующих выпускных клапанов 35 кПа.

3.	Вещества, характеризующиеся только легковоспламеняемостью

(см. раздел 2.2.3 ВОПОГ)

| - Температура вспышки < 23(C при 175 кПа ( дп 50 < 300 кПа |  |  |
| --- | --- | --- |
| ∙ без охлаждения: ∙ с охлаждением: | закрытый тип N закрытый тип N | под давлением(400 кПа) в охлажденном состоянии при давлении срабатывания быстродействующих выпускных клапанов 50 кПа. |
| Температура вспышки ( 23(C при 150 кПа ( дп 50 ( 175 кПа: | закрытый тип N | при давлении срабатывания быстродействующих выпускных клапанов 50 кПа. |
| Температура вспышки < 23(C при 110 кПа ( дп 50 ( 150 кПа |  |  |
| ∙ без водораспыления: | закрытый тип N | при давлении срабатывания быстродействующих выпускных клапанов 50 кПа. |
| ∙ с водораспылением: | закрытый тип N | при давлении срабатывания быстродействующих выпускных клапанов 10 кПа. |
| Температура вспышки ( 23(C при дп 50 ( 110 кПа: | закрытый тип N | при давлении срабатывания быстродействующих выпускных клапанов 10 кПа. |

| Температура вспышки ( 23(C, но ( 60(C: | открытый тип N | с пламегасителями |
| --- | --- | --- |
| - Вещества с температурой вспышки ( 60°C, разогретые до температуры, которая ниже их температуры вспышки не более чем на 15 K, Н.У.К. (...): | открытый тип N | с пламегасителями |
| - Вещества с температурой вспышки ( 60°C, разогретые до температуры, которая ниже их температуры вспышки, Н.У.К. (...): | открытый тип N | с пламегасителями |

4.	Коррозионные вещества (см. подраздел 2.2.8.1 ВОПОГ)

| Коррозионные вещества, способные выделять коррозионные пары |  |  |
| --- | --- | --- |
| ∙ Вещества, отнесенные к группе упаковки I или II в перечне веществ и имеющие давление паров1 более 12,5 кПа (125 мбар) при температуре 50°C, или | закрытый тип N | стенки грузовых танков не могут являться частью корпуса судна; давление срабатывания быстродействующих выпускных клапанов/ предохранительных клапанов: 10 кПа. |
| ∙ Вещества, способные опасно реагировать с водой (например, хлорангидриды кислот), или |  |  |
| ∙ Вещества, содержащие газы в растворе |  |  |
| Вещества со свойствами кислот, характеризующиеся коррозионной активностью: |  |  |
| ∙ Вещества, отнесенные к группе упаковки I или II в перечне веществ и имеющие давление паров* не более 12,5 кПа (125 мбар) при температуре 50°C, или | открытый тип N | стенки грузовых танков не могут являться частью корпуса судна. |
| ∙ Вещества, отнесенные к группе упаковки III в перечне веществ и имеющие давление паров* более 6,0 кПа (60 мбар) при температуре 50°C, или | открытый тип N | стенки грузовых танков не могут являться частью корпуса судна. |
| ∙ Вещества, отнесенные к группе упаковке III в перечне веществ в силу степени их коррозионного воздействия на сталь или алюминий, или | открытый тип N | стенки грузовых танков не могут являться частью корпуса судна. |
| ∙ Вещества, имеющие температуру плавления выше 0°C и перевозимые в условиях подогрева | открытый тип N | стенки грузовых танков не могут являться частью корпуса судна. |
| ∙ Легковоспламеняющиеся вещества | открытый тип N | с пламегасителями. |
| ∙ Вещества, перевозимые при повышенной температуре | открытый тип N | с пламегасителями. |
| ∙ Невоспламеняющиеся вещества | открытый тип N | без пламегасителей. |
| - Все прочие коррозионные вещества |  |  |
| ∙ Легковоспламеняющиеся вещества | открытый тип N | с пламегасителями. |
| ∙ Невоспламеняющиеся вещества | открытый тип N | без пламегасителей. |

5.	Вещества, опасные для окружающей среды (см. подраздел 2.2.9.1 ВОПОГ)

| ∙ Хроническая токсичность 2 и 3 (группа N2 согласно пункту 2.2.9.1.10.2) | открытый тип N | стенки грузовых танков не могут являться частью корпуса судна. |
| --- | --- | --- |
| ∙ Острая токсичность 2 и 3 (группа N3 согласно пункту 2.2.9.1.10.2) | открытый тип N | ____ |

6.	Вещества класса 9, № ООН 3257	открытый тип N 	вкладные грузовые танки

7.	Вещества класса 9, № ООН 9003

Температура вспышки > 60(C

и ( 100(C:  		открытый тип N	____

8.	Вещества, которые должны перевозиться при повышенной температуре

Для веществ, которые должны перевозиться при повышенной температуре, тип грузового танка определяется в зависимости от температуры перевозки в соответствии с нижеследующей таблицей:

| Максимальная температура перевозки Т в °C | Тип N | Тип C |
| --- | --- | --- |
| T ( 80 | 2 | 2 |
| 80 ( T ( 115 | 1 + замечание 25 | 1 + замечание 26 |
| T ( 115 | 1 | 1 |

1 = тип грузового танка:  вкладной танк.

2 = тип грузового танка:  встроенный танк.

Замечание 25 = замечание 25 в колонке 20 перечня веществ, приведенного в таблице С главы 3.2.

Замечание 26 = замечание 26 в колонке 20 перечня веществ, приведенного в таблице С главы 3.2.

9.	Вещества, оказывающие долговременное воздействие на здоровье - вещества КМР (классы 1A и 1B согласно критериям, приведенным в главах 3.5, 3.6 и 3.7 СГС1), если только они уже отнесены к классам 2-9 на основе других критериев

К	канцерогены

M	мутагены

Р	репродуктивные токсиканты

закрытый тип N	стенки грузовых танков не могут являться частью корпуса судна;  давление срабатывания быстродействующих выпускных клапанов не менее 10 кПа и наличие водораспылительной системы, если внутреннее избыточное давление в танках превышает 10 кПа.  (расчет давления паров - по формуле для колонки 10, за следующим исключением: Va = 0,03)

10.	Вещества, остающиеся на поверхности воды ("floater"), или вещества, погружающиеся под воду ("sinker") (критерии согласно GESAMP)1, если только они уже отнесены к классам 3-9 и на основе предыдущей классификации для них требуется тип N:

тип N открытый	стенки грузовых танков не могут являться частью корпуса судна.

B.	Колонка 9:  Определение конструкции грузового танка

1)	Система охлаждения груза

Определяется в соответствии с разделом A.

2)	Возможность подогрева груза

Наличие на борту возможности подогрева груза требуется в том случае:

-	когда температура плавления вещества, подлежащего перевозке, составляет не менее + 15°C;  или

-	когда температура плавления вещества, подлежащего перевозке, выше 0ºC и ниже + 15°C и когда внешняя температура превышает температуру плавления не более чем на 4 K.  В колонке 20 указано замечание 6 с соответствующей температурой:  температура плавления + 4 K.

3)	Водораспылительная система

Определяется в соответствии с разделом A.

4)	Судовая установка для подогрева груза

Наличие судовой установки для подогрева груза требуется:

-	для веществ, которые не должны затвердевать, поскольку при разогреве не исключается возможность опасных реакций;  и

-	для веществ, температура которых должна гарантированно поддерживаться на уровне не менее 15 K ниже температуры вспышки.

C.	Колонка 10:  Определение давления срабатывания быстродействующих выпускных клапанов в кПа

В случае судов типа С давление срабатывания быстродействующего выпускного клапана определяется на основе значения внутреннего давления в танках, округленного до 5 кПа в сторону увеличения.

Для расчета значения внутреннего давления используется следующая формула:

k · va (P0 - PDa)

Pmax = PObmax +	___________________________	- P0

va - ( ·(t + ( · (t · va

TDmax

k =

Ta

В этой формуле:

Pmax		:	Максимальное внутреннее избыточное давление в кПа

PObmax	:	Максимальное абсолютное давление паров при температуре поверхности жидкости в кПа

PDa		:	Абсолютное давление паров при температуре наполнения в кПа

P0		:	Атмосферное давление в кПа

va		:	Относительный свободный объем при температуре наполнения по отношению к объему грузового танка

(			:	Коэффициент объемного расширения в K-1

(t			:	Среднее увеличение температуры жидкости в результате разогрева в K

TDmax			:	Максимальная температура газовой фазы в K

Ta			:	Температура наполнения в K

k			:	Поправочный температурный коэффициент

tOb			:	Максимальная температура поверхности жидкости в °C

В этой формуле используются следующие исходные данные:

PObmax		:	при 50°C и 30°C

PDa			:	при 15°C

P0			:	101,3 кПа

va			:	5% = 0,05

(t			:	5 K

TDmax			:	323 K и 310,8 K

Ta			:	288 K

tOb			:	50°C и 30°C

D.	Колонка 11:  Определение максимальной степени наполнения грузовых танков

Если согласно положениям раздела А выше:

-	требуется тип G:	91%	однако в случае сильно охлажденных веществ:  95%

-	требуется тип C:	95%

-	требуется тип N:	97%	однако в случае веществ в расплавленном состоянии или в случае легковоспламеняющихся жидкостей с 175 кПа < дп50 < 300 кПа:  95%.

E.	Колонка 13:  Определение типа устройства для взятия проб

1  =	закрытое		-	Вещества, которые должны перевозиться в грузовых танках высокого давления

-	Вещества, имеющие букву T в классификационном коде, указанном в колонке 3 b), и отнесенные к группе упаковки I

-	Стабилизированные вещества, которые должны перевозиться под инертным газом

2  =	полузакрытое:	-	Все прочие вещества, для которых требуется тип С

3  =	отверстие:	-	Все прочие вещества.

F.	Колонка 14:  Определение того, допускается ли подпалубное насосное отделение

Нет				-	Все вещества, имеющие букву Т в классификационном коде, указанном в колонке 3 b), за исключением веществ класса 2

Да				-	Все прочие вещества.

G.	Колонка 15:  Определение температурного класса

Легковоспламеняющиеся вещества относятся к температурному классу на основе их температуры самовоспламенения:

| Температурный класс | Температура самовоспламенения Т легковоспламеняющихся жидкостей и газов в °C |
| --- | --- |
| T1 | T ( 450 |
| T2 | 300 ( T ( 450 |
| T3 | 200 ( T ( 300 |
| T4 | 135 ( T ( 200 |
| T5 | 100 ( T ( 135 |
| T6 | 85 ( T ( 100 |

Если требуется защита против взрывов и температура самовоспламенения не известна, должен указываться температурный класс Т4, считающийся безопасным.

H.	Колонка 16:  Определение группы взрывоопасности

Легковоспламеняющиеся вещества относятся к группе взрывоопасности на основе их максимального экспериментального зазора.  Максимальный экспериментальный зазор определяется в соответствии со стандартом, содержащимся в издании МЭК 79-1A.

Существуют следующие группы взрывоопасности:

| Группа взрывоопасности | Максимальный экспериментальный зазор в мм |
| --- | --- |
| II A | > 0,9 |
| II B | ( 0,5 - ( 0,9 |
| II C | < 0,5 |

Если требуется защита против взрывов и соответствующие сведения не предоставлены, должна указываться группа взрывоопасности II В, считающаяся безопасной.

I.	Колонка 17:  Определение того, требуется ли защита против взрывов для электрических машин и оборудования

Да	-	Вещества с температурой вспышки < 60°C

-	Вещества, для которых требуется подогрев в ходе перевозки при температуре в пределах 15 К ниже их температуры вспышки

-	Легковоспламеняющиеся газы

Нет	-	Все прочие вещества.

J.	Колонка 18:  Определение того, требуются ли индивидуальное защитное снаряжение, портативный индикатор легковоспламеняющихся газов, портативный токсикометр или фильтрующий дыхательный аппарат

.	PP:	Для всех веществ классов 1-9

.	EP:	Для всех веществ

-	класса 2, имеющих буку T или букву C в классификационном коде, указанном в колонке 3 b)

-	класса 3, имеющих буку T или букву C в классификационном коде, указанном в колонке 3 b)

-	класса 4.1

-	класса 6.1 и

- класса 8

- веществ КМР классов 1A или 1B согласно главам 3.5, 3.6 и 3.7 	СГС

.	EX:	Для всех веществ, для которых требуется защита против взрывов

.	TOX:	Для всех веществ класса 6.1

Для всех веществ других классов, имеющих буку T в классификационном коде, указанном в колонке 3 b)

Для веществ КМР классов 1A или 1B согласно главам 3.5, 3.6 и 3.7 СГС

.	A:		Для всех веществ, для которых требуется ЕХ или ТОХ.

K.	Колонка 19:  Определение количества синих конусов или огней

| Для всех веществ класса 2, имеющих букву F в классификационном коде, указанном в колонке 3 b): | 1 конус/огонь |
| --- | --- |
| Для всех веществ классов 3-9, имеющих букву F в классификационном коде, указанном в колонке 3 b), и отнесенных к группе упаковки I или II: | 1 конус/огонь |
| Для всех веществ класса 2, имеющих букву T в классификационном коде, указанном в колонке 3 b): | 2 конуса/огня |
| Для всех веществ классов 3-9, имеющих букву Т в классификационном коде, указанном в колонке 3 b), и отнесенных к группе упаковки I или II: | 2 конуса/огня |

L.	Колонка 20:  Определение дополнительных требований и замечаний

Замечание 1:	Замечание 1 должно указываться в колонке 20 в случае перевозки № ООН 1005 АММИАКА БЕЗВОДНОГО.

Замечание 2:	Замечание 2 должно указываться в колонке 20 для стабилизированных веществ, реагирующих с кислородом.

Замечание 3:	Замечание 3 должно указываться в колонке 20 для веществ, которые должны быть стабилизированы.

Замечание 4:	Замечание 4 должно указываться в колонке 20 для веществ, которые не должны затвердевать, поскольку разогрев может вызвать опасные реакции.

Замечание 5:	Замечание 5 должно указываться в колонке 20 для веществ, подверженных полимеризации.

Замечание 6:	Замечание 6 должно указываться в колонке 20 для веществ, подверженных кристаллизации, и веществ, для которых требуется система подогрева или возможность подогрева и давление паров которых при температуре 20°C превышает 0,1 кПа.

Замечание 7:	Замечание 7 должно указываться в колонке 20 для веществ, температура плавления которых составляет не менее + 15°C.

Замечание 8:	Замечание 8 должно указываться в колонке 20 для веществ, которые опасно реагируют с водой.

Замечание 9:	Замечание 9 должно указываться в колонке 20 в случае перевозки № ООН 1131 СЕРОУГЛЕРОДА.

Замечание 10:	Более не использовать.

Замечание 11:	Замечание 11 должно указываться в колонке 20 в случае перевозки № ООН 1040 ЭТИЛЕНА ОКСИДА С АЗОТОМ.

Замечание 12:	Замечание 12 должно указываться в колонке 20 в случае перевозки № ООН 1280 ПРОПИЛЕНОКСИДА и № ООН 2983 ЭТИЛЕНА ОКСИДА И ПРОПИЛЕНА ОКСИДА СМЕСИ.

Замечание 13:	Замечание 13 должно указываться в колонке 20 в случае перевозки № ООН 1086 ВИНИЛХЛОРИДА СТАБИЛИЗИРОВАННОГО.

Замечание 14:	Замечание 14 должно указываться в колонке 20 для смесей или позиций Н.У.К., которые четко не определены и для которых в соответствии с критериями классификации предусмотрен тип N.

Замечание 15:	Замечание 15 должно указываться в колонке 20 для веществ, опасно реагирующих с веществами, обладающими свойствами оснований или кислот, например с каустической содой или серной кислотой.

Замечание 16:	Замечание 16 должно указываться в колонке 20 для веществ, при локальном перегреве которых может произойти опасная реакция.

Замечание 17:	Замечание 17 должно указываться в колонке 20 в тех случаях, когда должны быть указаны замечания 6 или 7.

Замечание 18:	Более не использовать.

Замечание 19:	Замечание 19 должно указываться в колонке 20 для веществ, которые ни в коем случае не должны вступать в соприкосновение с водой.

Замечание 20:	Замечание 20 должно указываться в колонке 20 для веществ, температура перевозки которых не должна превышать максимальную температуру с учетом материалов, из которых изготовлены грузовые танки.  Эта максимально допустимая температура должна указываться сразу же после цифры 20.

Замечание 21:	Более не использовать.

Замечание 22:	Замечание 22 должно указываться в колонке 20 для веществ, для которых в колонке 11 не указан какой-либо диапазон или какое-либо значение.

Замечание 23:	Замечание 23 должно указываться в колонке 20 для веществ, имеющих внутреннее давление при температуре 30°C менее 50 кПа и перевозимых с применением водораспыления.

Замечание 24:	Замечание 24 должно указываться в колонке 20 в случае перевозки № ООН 3257 ЖИДКОСТИ ПРИ ПОВЫШЕННОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ, Н.У.К.

Замечание 25:	Замечание 25 должно указываться в колонке 20 для веществ, которые должны перевозиться при повышенной температуре в грузовом танке типа 3.

Замечание 26:	Замечание 26 должно указываться в колонке 20 для веществ, которые должны перевозиться при повышенной температуре в грузовом танке типа 2.

Замечание 27:	Замечание 27 должно указываться в колонке 20 для веществ, для которых в колонке 2 указано "Н.У.К." или общее наименование.

Замечание 28:	Замечание 28 должно указываться в колонке 20 в случае перевозки № ООН 2448 СЕРЫ РАСПЛАВЛЕННОЙ.

Замечание 29:	Замечание 29 должно указываться в колонке 20 для веществ, для которых в колонке 2 приведены сведения о давлении паров или температуре кипения.

Замечание 30:	Замечание 30 должно указываться в колонке 20 в случае перевозки веществ под № ООН 1719, 1794, 1814, 1819, 1824, 1829, 1830, 1832, 1833, 1906, 2240, 2308, 2583, 2584, 2677, 2679, 2681, 2796, 2797, 2837 и 3320, отнесенных к позициям, для которых требуется тип N.

Замечание 31:	Замечание 31 должно указываться в колонке 20 в случае перевозки веществ класса 2 и № ООН 1280 ПРОПИЛЕНОКСИДА и № ООН 2983 ЭТИЛЕНА ОКСИДА И ПРОПИЛЕНА ОКСИДА СМЕСИ класса 3.

Замечание 32:	Замечание 32 должно указываться в колонке 20 в случае перевозки № ООН 2448 СЕРЫ РАСПЛАВЛЕННОЙ класса 4.1.

Замечание 33:	Замечание 33 должно указываться в колонке 20 в случае перевозки № ООН 2014 и № ООН 2984 ВОДОРОДА ПЕРОКСИДА ВОДНОГО РАСТВОРА класса 5.1.

Замечание 34:	Замечание 34 должно указываться в колонке 20 в случае перевозки веществ, для которых в колонке 5 указана опасность 8, а в колонке 6 - тип N.

Замечание 35:	Замечание 35 должно указываться в колонке 20 для веществ, для которых не допускается установка прямой системы охлаждения.

Замечание 36:	Замечание 36 должно указываться в колонке 20 для веществ, для которых требуется установка непрямой системы охлаждения.

Замечание 37:	Замечание 37 должно указываться в колонке 20 для веществ, для которых система хранения груза должна быть способна выдерживать полное давление паров груза при верхних пределах расчетных температур окружающей среды, независимо от системы, выбранной для обработки испаряющегося газа.

Замечание 38:	Замечание 38 должно указываться в колонке 20 для смесей, у которых температура начала плавления в соответствии со стандартом ASTMD 86-01 превышает 60°C".

Глава 3.3

3.3.1  СП188	В начале заменить "Литиевые элементы" на "Элементы".

В подпункте a) заменить "эквивалентное содержание лития не превышает 1,5 г" на "мощность в ватт-часах не превышает 20 Втч".

В подпункте b) заменить "общее эквивалентное содержание лития не превышает 8 г;" на "мощность в ватт-часах не превышает 100 Втч. Ионно-литиевые батареи, подпадающие под действие этого положения, должны иметь на наружной поверхности корпуса маркировку с указанием мощности в ватт-часах;".

Заменить подпункты d) и e) новыми подпунктами d)-i) следующего содержания:

"d)	элементы и батареи, за исключением случаев, когда они установлены в оборудовании, должны помещаться во внутреннюю тару, которая полностью защищает элемент или батарею.  Элементы и батареи должны быть защищены таким образом, чтобы исключалась возможность короткого замыкания.  Это включает защиту от контактов с электропроводными материалами внутри той же тары, которые могли бы привести к короткому замыканию.  Внутренняя тара должна помещаться в прочную наружную тару, соответствующую положениям подразделов 4.1.1.1, 4.1.1.2 и 4.1.1.5 ДОПОГ;

e)	элементы и батареи, установленные в оборудовании, должны быть защищены от повреждения и короткого замыкания, и оборудование должно быть снабжено эффективным средством предотвращения случайного срабатывания.  В тех случаях, когда батареи установлены в оборудовании, это оборудование должно помещаться в прочную наружную тару, изготовленную из подходящего материала надлежащей прочности и конструкции в зависимости от вместимости тары и ее предполагаемого предназначения, кроме случаев, когда оборудование, в котором содержится батарея, обеспечивает ее эквивалентную защиту;

f)	за исключением упаковок, содержащих не более четырех элементов, установленных в оборудовании, или не более двух батарей, установленных в оборудовании, на каждой упаковке должна иметься маркировка со следующими указаниями:

i)	указанием о том, что упаковка содержит "литий-металлические" или "ионно-литиевые" элементы или батареи в зависимости от конкретного случая;

ii)	указанием о том, что упаковка требует осторожного обращения и что в случае повреждения упаковки существует опасность воспламенения;

iii)	указанием о том, что в случае повреждения упаковки надлежит применять специальные меры, включая осмотр и, при необходимости, замену тары;  и

iv)	номер телефона, по которому можно получить дополнительную информацию;

g)	при каждой партии груза, включающей одну или несколько упаковок, маркированных в соответствии с подпунктом f), должен иметься документ со следующими указаниями:

i)	указанием о том, что упаковка содержит "литий-металлические" или "ионно-литиевые" элементы или батареи в зависимости от конкретного случая;

ii)	указанием о том, что упаковка требует осторожного обращения и что в случае повреждения упаковки существует опасность воспламенения;

iii)	указанием о том, что в случае повреждения упаковки надлежит применять специальные меры, включая осмотр и, при необходимости, замену тары;  и

iv)	номером телефона, по которому можно получить дополнительную информацию;

h)	за исключением случаев, когда батареи установлены в оборудовании, каждая упаковка должна быть способна выдержать испытание на падение с высоты 1,2 м, независимо от ее ориентации в пространстве, без повреждения содержащихся в ней элементов или батарей, без перемещения содержимого, приводящего к соприкосновению батарей (или элементов), и без выпадения содержимого;  и

i)	за исключением случаев, когда батареи установлены в оборудовании или упакованы с оборудованием, масса брутто упаковок не должна превышать 30 кг".

В последнем предложении исключить ", за исключением ионно-литиевого элемента, когда "эквивалентное содержание лития" в граммах рассчитывается как 0,3 номинальной емкости в ампер-часах".

Включить новый последний абзац следующего содержания:

"Для литий-металлических батарей и ионно-литиевых батарей предусмотрены отдельные позиции в целях облегчения перевозки этих батарей конкретными видами транспорта и обеспечения возможности применения различных мер реагирования в чрезвычайных ситуациях".

СП198	Заменить "и 3066" на ", 3066, 3469 и 3470".

СП199	Заменить «считаются нерастворимыми.  См. ISO 3711:1990 "Lead chromate pigments and lead chromate - molybdate pigments - Specifications and methods of test".» на "(см. ISO 3711:1990 "Lead chromate pigments and lead chromate-molybdate pigments – Specifications and methods of test") считаются нерастворимыми и не подпадают под действие требования ВОПОГ, кроме случаев, когда они удовлетворяют критериям включения в какой-либо другой класс или подкласс опасности".

СП201	Добавить следующее примечание:

"ПРИМЕЧАНИЕ:  В отношении отработавших зажигалок, собранных отдельно, см. главу 3.3, специальное положение 654".

СП236	В последнем предложении заменить "в колонке 7 Перечня опасных грузов" на "в колонке 7а Перечня опасных грузов, содержащегося в главе 3.2".

СП251	В первом абзаце заменить "в колонке 7" на "в колонке 7a".

В последнем абзаце включить "ограниченных количеств" после "предельные значения" и заменить "7" на "7a".

СП289	Заменить "надувные подушки или ремни безопасности" на "газонаполнительные устройства надувных подушек, модули надувных подушек и устройства предварительного натяжения ремней безопасности".

СП290	Заменить "в пункте 2.2.7.9.1" на "в подразделе 1.7.1.5".

СП307	В подпункте b) включить "и/или минеральным сульфатом кальция" после "доломитом".

СП310	В начале заменить "100 литиевых элементов" на "100 элементов".

СП328	Изменить следующим образом:

"328	Эта позиция предназначена для кассет топливных элементов, когда они содержатся в оборудовании или упакованы с оборудованием.  Кассеты топливных элементов, установленные в системе топливных элементов или являющиеся ее частью, рассматриваются в качестве кассет, содержащихся в оборудовании.  Кассета топливных элементов означает изделие, в котором хранится топливо, подаваемое в топливный элемент через клапан(ы), регулирующий(ие) подачу топлива в топливный элемент.  Кассеты топливных элементов, в том числе содержащиеся в оборудовании, должны быть сконструированы и изготовлены таким образом, чтобы в нормальных условиях перевозки не происходило утечки топлива.

Типы конструкции кассет топливных элементов, в которых в качестве топлива используются жидкости, должны выдерживать испытание внутренним давлением при давлении в 100 кПа (манометрическом) без утечки содержимого.

За исключением кассет топливных элементов, содержащих водород в металлгидриде, которые должны соответствовать специальному положению 339, каждый тип конструкции кассет топливных элементов должен выдерживать испытание на падение с высоты 1,2 м на неупругую поверхность в том положении, которое с наибольшей вероятностью может привести к повреждению системы удержания, без потери содержимого".

СП330	Изменить следующим образом:

"330	(Исключен)".

СП636	Изменить следующим образом:

«636	а)	Элементы, содержащиеся в оборудовании, не должны разряжаться во время перевозки до уровня, при котором напряжение в разомкнутой цепи составляет менее 2 вольт или двух третей напряжения неразряженного элемента, в зависимости от того, какая из этих величин является наименьшей.

b)	Отработавшие литиевые элементы и батареи массой брутто не более 500 г каждый/каждая, собранные и предъявленные для перевозки с целью их удаления, перевозимые со сборного пункта торгового предприятия к месту промежуточной переработки вместе с другими нелитиевыми элементами и батареями, не подпадают под действие других положений ВОПОГ, если они отвечают следующим условиям:

i)	соблюдаются положения инструкции по упаковке Р903b ДОПОГ;

ii)	применяется система обеспечения качества, с тем чтобы общее количество литиевых элементов или батарей в каждой транспортной единице не превышало 333 кг;

iii)	на упаковках должна иметься надпись:  "ОТРАБОТАВШИЕ ЛИТИЕВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ"».

Добавить следующие новые специальные положения:

"332	Гексагидрат нитрата магния не подпадает под действие требований ВОПОГ.

333	Смеси этанола с газолином, моторным бензином или петролом для использования в двигателях с принудительным зажиганием (например, в автомобилях, стационарных двигателях и других двигателях) должны быть отнесены к этой позиции независимо от значений летучести.

334	Кассета топливных элементов может содержать активатор при условии, что она снабжена двумя независимыми средствами предотвращения случайного смешивания с топливом во время перевозки.

335	Смеси твердых веществ, которые не подпадают под действие требований ВОПОГ, с жидкостями или твердыми веществами, опасными для окружающей среды, должны быть отнесены к № ООН 3077 и могут перевозиться в соответствии с этой позицией при условии, что во время загрузки вещества или при закрытии тары, транспортного средства или контейнера отсутствуют видимые признаки утечки.  При перевозке массовых грузов каждое транспортное средство или каждый контейнер должны герметично закрываться.  Если во время загрузки смеси или при закрытии тары, транспортного средства или контейнера присутствуют видимые признаки утечки, данная смесь должна быть отнесена к № ООН 3082.  Герметизированные пакеты и изделия, содержащие менее 10 мл жидкости, опасной для окружающей среды, абсорбированной в твердом материале, но без наличия свободной жидкости в пакете или изделии, или содержащие менее 10 г твердого вещества, опасного для окружающей среды, не подпадают под действие требований ВОПОГ.

336	Отдельная упаковка с негорючими твердыми материалами LSA-II или LSA-III в случае ее перевозки воздушным транспортом не должна содержать активность, превышающую 3 000 А2.

337	Упаковки типа В(U) и типа В(М) в случае их перевозки воздушным транспортом не должны содержать активность, превышающую следующие значения:

а)	для радиоактивного материала с низкой способностью к рассеянию - значение, разрешенное для данной конструкции упаковки, которое указывается в сертификате об утверждении;

b)	для радиоактивного материала особого вида - 3 000 А1 или 100 000 А2, в зависимости от того, какое из этих значений является меньшим;  или

с)	для всех других радиоактивных материалов - 3 000 А2

338	Каждая кассета топливных элементов, перевозимая в соответствии с этой позицией и предназначенная для удержания сжиженного воспламеняющегося газа, должна:

а)	выдерживать без утечки или разрыва давление, превышающее по крайней мере в два раза равновесное давление содержимого при температуре 55°С;

b)	содержать не более 200 мл сжиженного воспламеняющегося газа, имеющего давление паров не более 1 000 кПа при температуре 55°С;  и

с)	пройти испытание в ванне с горячей водой, предписанное в подразделе 6.2.6.3.1 ДОПОГ.

339	Кассеты топливных элементов, содержащие водород в металлгидриде, перевозимые в соответствии с этой позицией, должны иметь вместимость по воде не более 120 мл.

Давление в кассете топливных элементов не должно превышать 5 МПа при температуре 55°С.  Тип конструкции должен выдерживать без утечки содержимого или разрыва давление, превышающее в два раза расчетное давление кассеты при температуре 55°С или превышающее на 200 кПа расчетное давление кассеты при температуре 55°С, в зависимости от того, какое из этих значений больше.  Давление, которое применяется в ходе этого испытания, называется "минимальным давлением разрыва корпуса" при испытании на падение и циклическом испытании давлением с использованием водорода.

Кассеты топливных элементов должны наполняться в соответствии с процедурами, предусмотренными изготовителем.  Изготовитель должен предоставлять по каждой кассете топливных элементов следующую информацию:

а)	процедуры проверки, которые должны применяться перед первоначальным наполнением и перед повторным наполнением кассеты топливных элементов;

b)	меры предосторожности и потенциальные виды опасности, о которых надлежит помнить;

с)	метод определения того, когда достигается номинальная вместимость;

d)	диапазон значений минимального и максимального давления;

e)	диапазон значений минимальной и максимальной температуры;  и

f)	любые другие требования, которые должны выполняться при первоначальном наполнении и повторном наполнении, включая тип оборудования, которое должно использоваться при первоначальном наполнении и повторном наполнении.

Кассеты топливных элементов должны быть сконструированы и изготовлены таким образом, чтобы исключалась возможность утечки топлива в нормальных условиях перевозки.  Каждый тип конструкции кассеты, включая кассеты, являющиеся частью топливного элемента, должны выдерживать следующие испытания:

Испытание на падение

Испытание на падение с высоты 1,8 метра на неупругую поверхность в четырех разных направлениях:

a)	в вертикальном направлении - на торец, на котором смонтирован узел запорного клапана;

b)	в вертикальном направлении - на противоположный торец;

c)	в горизонтальном направлении - на стальной стержень диаметром 38 мм, который должен находиться в вертикальном положении;  и

d)	под углом в 45° - на торец, на котором смонтирован узел запорного клапана.

Не должно происходить утечки, что определяется путем использования мыльного раствора или другого равноценного средства во всех местах возможной утечки, когда кассета наполнена до ее номинального давления наполнения.  Затем кассета топливных элементов должна быть подвергнута воздействию гидростатического давления до ее разрушения.  Зарегистрированное значение давления разрыва должно превышать 85% минимального давления разрыва корпуса.

Испытание на огнестойкость

Кассета топливных элементов, заполненная водородом до ее номинальной вместимости, должна быть подвергнута испытанию на огнестойкость.  Конструкция кассеты, которая может включать вентиляционное устройство, являющееся частью кассеты, считается успешно прошедшей испытание на огнестойкость, если:

a)	внутреннее давление снижается до нулевого манометрического давления без разрыва кассеты;  или

b)	кассета выдерживает воздействие огня без ее разрыва в течение как минимум 20 минут.

Циклическое испытание давлением с использованием водорода

Цель этого испытания заключается в том, чтобы убедиться в том, что во время эксплуатации не превышаются предельные значения напряжения, установленные для данной конструкции кассеты топливных элементов.

Кассета топливных элементов должна быть подвергнута циклу испытаний, в ходе которых она должна наполняться от не более 5% номинальной вместимости по водороду до не менее 95% номинальной вместимости по водороду и в обратном направлении до не более 5% номинальной вместимости по водороду.  При наполнении должно применяться номинальное давление наполнения, а температура должна удерживаться в пределах эксплуатационного температурного диапазона.  Испытания должны включать по меньшей мере 100 циклов.

После циклического испытания кассета топливных элементов наполняется и измеряется объем воды, вытесненной кассетой.  Считается, что конструкция кассеты выдержала циклическое испытание давлением с использованием водорода, если объем воды, вытесненной кассетой, подвергнутой циклическому испытанию, не превышает объем воды, вытесненной кассетой, не прошедшей циклическое испытание, которая была наполнена до 95% номинальной вместимости и подвергнута давлению, равному 75% минимального давления разрыва корпуса.

Производственное испытание на герметичность

Каждая кассета топливных элементов должна пройти испытание на герметичность при температуре 15°C ± 5°C под давлением, равным ее номинальному давлению наполнения.  Не должно происходить утечки, что определяется путем использования мыльного раствора или другого равноценного средства во всех местах возможной утечки.

На каждую кассету топливных элементов должна быть нанесена долговечная маркировка, содержащая следующую информацию:

a)	номинальное давление наполнения в MПa;

b)	присвоенный изготовителем серийный номер кассет топливных элементов или индивидуальный идентификационный номер;  и

c)	дата истечения максимального срока эксплуатации

(год – четыре цифры;  месяц – две цифры).

340	Комплекты химических веществ, комплекты первой помощи и комплекты полиэфирных смол, содержащие во внутренней таре опасные грузы в количестве, не превышающем применимые к отдельным веществам предельные значения освобожденного количества, указанные в колонке 7 b) таблицы А главы 3.2, могут перевозиться в соответствии с положениями главы 3.5.  Вещества подкласса 5.2, для которых в колонке 7 b) таблицы А главы 3.2 не предусмотрено индивидуально разрешенных освобожденных количеств, могут тем не менее присутствовать в составе таких комплектов, с назначением им кода E2 (см. подраздел 3.5.1.2).

341-499     (Зарезервированы.)

654	Отработавшие зажигалки, собранные отдельно и отправленные в соответствии с пунктом 5.4.1.1.3, могут перевозиться под этой позицией для целей удаления.  Они необязательно должны быть защищены от случайного разряжения при условии принятия мер для предотвращения опасного повышения давления и создания опасной среды.

Отработавшие зажигалки, кроме протекающих или сильно деформированных, должны упаковываться в соответствии с инструкцией по упаковке Р003 ДОПОГ.  Кроме того, должны применяться следующие положения:

-	должна использоваться только жесткая тара максимальной вместимостью 60 л;

-	тара должна заполняться водой или любым другим соответствующим защитным материалом во избежание зажигания;

-	в обычных условиях перевозки все устройства зажигания зажигалок должны быть полностью покрыты защитным материалом;

-	тара должна адекватно проветриваться во избежание создания воспламеняющейся среды или повышения давления;

-	упаковки должны перевозиться только в вентилируемых или открытых транспортных средствах или контейнерах.

Протекающие или сильно деформированные зажигалки должны перевозиться в аварийной таре при условии, что приняты соответствующие меры для предотвращения опасного повышения давления.

ПРИМЕЧАНИЕ:  Специальное положение 201 и специальные положения по упаковке РР84 и RR5 инструкции по упаковке Р002, изложенной в подразделе 4.1.4.1 ДОПОГ, к отработавшим зажигалкам не применяются".

Глава 3.4

Изменить название главы 3.4 следующим образом:

"ГЛАВА 3.4  ОПАСНЫЕ ГРУЗЫ, УПАКОВАННЫЕ В ОГРАНИЧЕННЫХ КОЛИЧЕСТВАХ".

3.4.2, 3.4.3, 3.4.4, 3.4.5	Заменить "в колонке 7" на "в колонке 7a".

3.4.3 b)		Заменить "6.2.1.2 и 6.2.4.1–6.2.4.3" на "6.2.5.1 и 6.2.6.1–6.2.6.3".

3.4.8–3.4.13	Включить новые разделы следующего содержания:

"3.4.8		Требования

а)	подраздела 5.2.1.9, касающиеся размещения стрелок, указывающих положение, на упаковках;

b)	подраздела 5.1.2.1 b), касающиеся размещения стрелок, указывающих положение, на транспортных пакетах;  и

с)	подраздела 7.5.1.5 ДОПОГ, касающиеся положения упаковок,

применяются также к упаковкам и транспортным пакетам, перевозимым в соответствии с положениями настоящей главы.

3.4.9			Отправители опасных грузов, упакованных в ограниченных количествах, должны сообщать перевозчику общую массу брутто таких грузов, подлежащих отправке, заблаговременно до перевозки, не включающей морскую перевозку.

3.4.10		a)	Транспортные единицы максимальной массой свыше 12 тонн, в которых перевозятся упаковки с опасными грузами в ограниченных количествах, должны иметь спереди и сзади маркировку в соответствии с пунктом 3.4.12, за исключением тех случаев, когда на них размещены таблички оранжевого цвета в соответствии с разделом 5.3.2.

b)	Вагоны, в которых перевозятся упаковки с опасными грузами в ограниченных количествах, должны иметь на обеих боковых сторонах маркировку в соответствии с пунктом 3.4.12, за исключением тех случаев, когда в соответствии с главой 5.3 на них уже размещены информационные табло.

c)	Контейнеры, в которых перевозятся упаковки с опасными грузами в ограниченных количествах, должны иметь на всех четырех боковых сторонах маркировку в соответствии с пунктом 3.4.12, за исключением следующих случаев:

-	когда в соответствии с главой 5.3 на них уже размещены информационные табло;

-	в случае малых контейнеров, погруженных в вагон;

-	в случае контейнеров, погруженных на транспортную единицу максимальной массой не более 12 тонн.

Если контейнеры погружены на транспортную единицу или в вагон, то перевозящие их транспортная единица или вагон необязательно должны иметь маркировку, за исключением тех случаев, когда маркировка, размещенная на контейнерах, не видна снаружи перевозящих их транспортной единицы или вагона.  В последнем случае такая же маркировка должна быть размещена также спереди и сзади перевозящей транспортной единицы или на обеих боковых сторонах перевозящего вагона".

3.4.11	Маркировка, указанная в пункте 3.4.10, может не наноситься, если общая масса брутто перевозимых упаковок, содержащих опасные грузы в ограниченных количествах, не превышает 8 тонн на транспортную единицу, вагон или контейнер.

3.4.12	Маркировка должна состоять из надписи "LTD QTY"2, выполненной черными буквами высотой не менее 65 мм на белом фоне.

3.4.13	Маркировочные надписи, соответствующие требованиям главы 3.4 МКМПОГ, также являются приемлемыми в случае перевозки по транспортной цепи, включающей морскую перевозку".

Глава 3.5

Добавить новую главу 3.5 следующего содержания:

"ГЛАВА 3.5

ОПАСНЫЕ ГРУЗЫ, УПАКОВАННЫЕ

В ОСВОБОЖДЕННЫХ КОЛИЧЕСТВАХ

3.5.1		Освобожденные количества

3.5.1.1	Освобожденные количества опасных грузов некоторых классов, кроме изделий, отвечающие положениям настоящей главы, не подпадают под действие каких-либо других положений ВОПОГ, за исключением:

а)	требований главы 1.3, касающихся подготовки работников;

b)	процедур классификации и критериев назначения группы упаковки, содержащихся в части 2;

с)	требований к упаковке, содержащихся в пунктах 4.1.1.1, 4.1.1.2, 4.1.1.4 и 4.1.1.6 ДОПОГ.

ПРИМЕЧАНИЕ:  В случае радиоактивных материалов применяются требования, касающиеся радиоактивных материалов в освобожденных упаковках, предусмотренные в подразделе 1.7.1.5.

3.5.1.2	Опасные грузы, которые могут перевозиться в качестве освобожденных количеств в соответствии с положениями настоящей главы, обозначены в колонке 7b таблицы А, содержащейся в главе 3.2, буквенно-цифровым кодом следующим образом:

| Код | Максимальное количество нетто на внутреннюю тару (в граммах для твердых веществ и в мл для жидкостей и газов) | Максимальное количество нетто на наружную тару (в граммах для твердых веществ и в мл для жидкостей и газов либо сумма граммов и мл в случае смешанной упаковки) |
| --- | --- | --- |
| E0 | Не допускаются в качестве освобожденного количества |
| E1 | 30 | 1 000 |
| E2 | 30 | 500 |
| E3 | 30 | 300 |
| E4 | 1 | 500 |
| E5 | 1 | 300 |

В случае газов объем, указанный для внутренней тары, означает вместимость внутренней емкости по воде, а объем, указанный для наружной тары, означает совокупную вместимость по воде всех единиц внутренней тары, помещенных в одиночную наружную тару.

3.5.1.3	В тех случаях, когда опасные грузы в освобожденных количествах, которым присвоены различные коды, упаковываются совместно, общее количество на наружную тару не должно превышать количества, соответствующего наиболее ограничительному коду.

3.5.2			Тара

Тара, используемая для перевозки опасных грузов в освобожденных количествах, должна отвечать следующим требованиям:

а)	должна иметься внутренняя тара, и каждая единица внутренней тары должна быть изготовлена из пластмассы (если эта тара используется для удержания жидких опасных грузов, толщина ее стенок должна быть не менее 0,2 мм) либо из стекла, фарфора, керамики, глины или металла (см. также пункт 4.1.1.2 ДОПОГ), и запорное устройство каждой единицы внутренней тары должно надежно фиксироваться проволокой, лентой или другим эффективным средством;  любой сосуд, имеющий горловину с прессованной резьбой, должен быть снабжен герметичным навинчивающимся колпаком.  Запорное устройство должно быть устойчивым к воздействию содержимого;

b)	каждая единица внутренней тары должна надежно укладываться в промежуточную тару с прокладочным материалом таким образом, чтобы в нормальных условиях перевозки не происходило ее разрыва, прокола или утечки ее содержимого.  Промежуточная тара должна быть способна вместить все содержимое в случае разрыва или утечки, независимо от положения упаковки.  В случае жидкостей промежуточная тара должна содержать достаточное количество абсорбирующего материала для поглощения всего содержимого внутренней тары.  В таких случаях абсорбирующим материалом может быть прокладочный материал.  Опасные грузы не должны вступать в опасную реакцию с прокладочным абсорбирующим материалом и материалом тары, нарушать их целостность или препятствовать выполнению ими своей функции;

с)	промежуточная тара должна надежно укладываться в прочную жесткую наружную тару (из древесины, фибрового картона или другого столь же прочного материала);

d)	тип каждой упаковки должен соответствовать положениям раздела 3.5.3;

e)	размеры каждой упаковки должны быть такими, чтобы имелась достаточная поверхность для нанесения всех необходимых маркировочных надписей;  и

f)	разрешается использовать транспортные пакеты, в которые могут также помещаться упаковки с опасными грузами или грузами, не подпадающими под действие требований ВОПОГ.

3.5.3	Испытания упаковок

3.5.3.1	Готовая упаковка, подготовленная к перевозке, с внутренней тарой, наполненной не менее чем на 95% ее вместимости в случае твердых веществ и не менее чем на 98% ее вместимости в случае жидкостей, должна быть способна выдержать, без разрушения любой единицы внутренней тары или утечки из нее и без значительного уменьшения прочности, нижеследующие испытания, результаты которых должны быть отражены в надлежащих образом оформленных документах:

а)	сбрасывания с высоты 1,8 м на жесткую, неупругую, плоскую и горизонтальную поверхность:

i)	если образец имеет форму ящика, он должен сбрасываться в каждом из следующих направлений:

-	плашмя на основание;

-	плашмя на верхнюю часть;

-	плашмя на наиболее длинную сторону;

-	плашмя на наиболее короткую сторону;

-	плашмя на угол;

ii)	если образец имеет форму барабана, он должен сбрасываться в каждом из следующих направлений:

-	в диагональном направлении - на верхний утор, при этом центр тяжести должен быть расположен непосредственно над точкой удара;

-	в диагональном направлении - на утор основания;

-	плашмя на боковую сторону.

ПРИМЕЧАНИЕ:  Каждое из вышеуказанных сбрасываний может осуществляться на разных, но идентичных упаковках.

b)	нагрузку, прилагаемую к верхней поверхности в течение 24 часов, эквивалентную общему весу идентичных упаковок, уложенных в штабель высотой 3 м (включая образец).

3.5.3.2	Для целей испытаний вещества, которые будут перевозиться в данной таре, могут быть заменены другими веществами, за исключением случаев, когда эта замена может привести к тому, что результаты испытаний будут считаться недействительными.  Что касается твердых веществ, то, если используется другое вещество, оно должно иметь те же физические характеристики (массу, размер частиц и т.д.), что и вещество, которое будет перевозиться.  При испытаниях на падение тары, предназначенной для жидкостей, если используется другое вещество, оно должно иметь такую же относительную плотность (удельный вес) и такую же вязкость, что и вещество, которое будет перевозиться.

3.5.4	Маркировка упаковок

3.5.4.1	Упаковки, содержащие освобожденные количества опасных грузов, подготовленные в соответствии с положениями настоящей главы, должны иметь несмываемый и разборчивый маркировочный знак, показанный в пункте 3.5.4.2.  Маркировочный знак должен содержать первый или единственный номер знака, указанный в колонке 5 таблицы А главы 3.2, для каждого опасного груза, содержащегося в упаковке.  В тех случаях, когда название грузоотправителя или грузополучателя не указано в других местах на упаковке, эти сведения должны быть указаны на маркировочном знаке.

3.5.4.2	Размеры маркировочного знака должны быть не менее 100 мм ( 100 мм.

Маркировочный знак освобожденного количества

Штриховка и символ одного цвета:  черного или красного;

фон:  белый или другой контрастный

*	Место для указания первого или единственного номера знака, приведенного в колонке 5 таблицы А главы 3.2.

**	Место для указания названия грузоотправителя или грузополучателя, если оно не указано в каком-либо другом месте на упаковке.

3.5.4.3	На транспортном пакете, содержащем опасные грузы в освобожденных количествах, должны иметься маркировочные надписи, требуемые в соответствии с пунктом 3.5.4.1, за исключение случаев, когда такие маркировочные надписи четко видны на упаковках, содержащихся в транспортном пакете.

3.5.5	Максимальное число упаковок в любом  транспортном средстве, вагоне или контейнере

Число упаковок в любом транспортном средстве или контейнере не должно превышать 1 000.

3.5.6	Документация

Если на опасные грузы, перевозимые в освобожденных количествах, имеются(ются) документ (или документы) (например, коносамент, авиагрузовая накладная или накладная КДПГ/МГК), в нем (в них) должна быть сделана следующая запись: "Опасные грузы в освобожденных количествах" и должно быть указано число упаковок".

ЧАСТЬ 4

В названии  слова "транспортных единиц" заменить словами "грузовых 			транспортных единиц".

ЧАСТЬ 5

Глава 5.1

5.1.2.1 а)		Изменить текст после подпункта ii) следующим образом:  "если не видны номера ООН и знаки, характеризующие все опасные грузы, содержащиеся в данном транспортном пакете, за исключением случаев, когда применяются требования пункта 5.2.2.1.11.  Если для разных упаковок требуется один и тот же номер ООН или один и тот же знак…" (далее без изменений).

5.1.3.2		Заменить "Цистерны и КСГМ" на "Упаковочные комплекты, включая КСГМ, и цистерны".

5.1.5.1		Исключить.  Соответствующим образом изменить нумерацию последующих пунктов 5.1.5.2-5.1.5.3.3, и в разделе 5.1.5 соответствующим образом изменить ссылки на перенумерованные пункты.

5.1.5.2.2 		(существующий пункт 5.1.5.3.2)   Исключить второе предложение.

5.1.5.3		Включить новый подраздел следующего содержания:

"5.1.5.3		Определение транспортного индекса (TI) и индекса безопасности по критичности (CSI)

5.1.5.3.1		Значение транспортного индекса (TI) для упаковки, транспортного пакета или контейнера либо для неупакованных материалов LSA-I или SCO-I определяется следующим образом:

а)	Определяется максимальный уровень излучения в единицах "миллизиверт в час" (мЗв/ч) на расстоянии 1 м от внешних поверхностей упаковки, транспортного пакета, контейнера либо неупакованных материалов LSA-I или SCO-I.  Измеренное значение умножается на 100.  Полученное число будет представлять собой транспортный индекс. В случае урановых и ториевых руд и их концентратов в качестве максимального уровня излучения в любой точке на расстоянии 1 м от внешней поверхности груза может быть принят следующий:

0,4 мЗв/ч		для руд и физических концентратов урана и тория;

0,3 мЗв/ч		для химических концентратов тория;

0,02 мЗв/ч		для химических концентратов урана, за исключением гексафторида урана.

b)	Для цистерн, контейнеров и неупакованных LSA-I и SCO-I значение, определенное согласно вышеизложенному подпункту а), умножается на соответствующий коэффициент пересчета, указанный в таблице 5.1.5.3.1.

с)	Значение, полученное в соответствии с вышеизложенными подпунктами а) и b), округляется в бóльшую сторону до первого десятичного знака (например 1,13 округляется до 1,2), при этом значение 0,05 или менее принимается равным нулю.

Таблица 5.1.5.3.1:  Коэффициенты пересчета для цистерн, контейнеров и неупакованных материалов LSA-I и SCO-I

| Размер грузаа | Коэффициент пересчета |
| --- | --- |
| размер груза ( 1 м2 | 1 |
| 1 м2 < размер груза ( 5 м2 | 2 |
| 5 м2 < размер груза ( 20 м2 | 3 |
| 20 м2 < размер груза | 10 |

а	Измеренная наибольшая площадь поперечного сечения груза.

5.1.5.3.2		Транспортный индекс для каждого транспортного пакета, грузового контейнера или транспортного средства определяется либо как сумма транспортных индексов (TI) всех содержащихся упаковок, либо прямым измерением уровня излучения, за исключением случая нежестких транспортных пакетов, для которых транспортный индекс должен определяться только как сумма транспортных индексов (TI) всех упаковок.

5.1.5.3.3		Индекс безопасности по критичности для каждого транспортного пакета или контейнера определяется как сумма CSI всех содержащихся в нем упаковок.  Эта же процедура применяется для определения общей суммы CSI в грузе или на транспортном средстве.

5.1.5.3.4		Упаковки и транспортные пакеты должны быть отнесены к одной из следующих категорий:  I-БЕЛАЯ (I-WHITE), II-ЖЕЛТАЯ (II-YELLOW) или III-ЖЕЛТАЯ (III-YELLOW) – в соответствии с условиями, указанными в таблице 5.1.5.3.4 и следующими требованиями:

а)	Применительно к упаковке или транспортному пакету при определении соответствующей категории должны приниматься во внимание как транспортный индекс, так и уровень излучения на поверхности.  Если транспортный индекс удовлетворяет условию одной категории, а уровень излучения на поверхности удовлетворяет условию другой категории, то упаковка или транспортный пакет должны быть отнесены к более высокой категории.  Для этой цели категория I-БЕЛАЯ должна рассматриваться как самая низкая категория.

b)	Транспортный индекс должен определяться согласно процедурам, указанным в пунктах 5.1.5.3.1 и 5.1.5.3.2.

с)	Если уровень излучения на поверхности превышает 2 мЗв/ч, упаковка или транспортный пакет должны перевозиться в условиях исключительного использования и с соблюдением, в зависимости от случая, положений пунктов 7.1.4.14.7.1.3 и 7.1.4.14.7.3.5 а).

d)	Упаковка, перевозимая в специальных условиях, должна быть отнесена к категории III-ЖЕЛТАЯ, за исключением случаев, когда в сертификате об утверждении, выданном компетентным органом страны происхождения конструкции, указано иное (см. пункт 2.2.7.2.4.6).

е)	Транспортный пакет, который содержит упаковки, перевозимые в специальных условиях, должен быть отнесен к категории III-ЖЕЛТАЯ, за исключением случаев, когда в сертификате об утверждении, выданном компетентным органом страны происхождения конструкции, указано иное (см. пункт 2.2.7.2.4.6).

Таблица 5.1.5.3.4:  Категории упаковок и транспортных пакетов

| Условия |
| --- |
| Транспортный индекс | Максимальный уровень излучения в любой точке внешней поверхности | Категория |
| 0a | Не больше 0,005 мЗв/ч | I-БЕЛАЯ |
| Больше 0, но не больше 1a | Больше 0,005 мЗв/ч, но не больше 0,5 мЗв/ч | II-ЖЕЛТАЯ |
| Больше 1, но не больше 10 | Больше 0,5 мЗв/ч, но не больше 2 мЗв/ч | III-ЖЕЛТАЯ |
| Больше 10 | Больше 2 мЗв/ч, но не больше 10 мЗв/ч | III-ЖЕЛТАЯb |

a	Если измеренный TI не превышает 0,05, то приведенное значение может приниматься равным нулю согласно пункту 5.1.5.3.1 с).

b	Должны также перевозиться в условиях исключительного использования.".

5.1.5.4		В ПРИМЕЧАНИИ 1 заменить "(см. пункт 5.1.5.2.4 a))" на "(см. пункт 5.1.5.1.4 a))".

В ПРИМЕЧАНИИ 2 заменить "(см. пункт 5.1.5.2.4 b))" на "(см. пункт 5.1.5.1.4 b))".

В ПРИМЕЧАНИИ 3 заменить "(см. подраздел 5.1.5.2)" на "(см. подраздел 5.1.5.1)".

В последней колонке таблицы:  заменить "5.1.5.2.4 b)" на "5.1.5.1.4 b)" (пять раз), "5.1.5.3.1 a)" на "5.1.5.2.1 a)" (девять раз) и "5.1.5.2.2" на "5.1.5.1.2" (три раза).

Глава 5.2

5.2.1.6		В примечании 1 заменить "6.2.1.7" на "6.2.2.7".

В примечании 2 заменить "6.2.1.8" на "6.2.2.8".

5.2.1.8		Включить новый подраздел следующего содержания:

"5.2.1.8		Специальные положения, касающиеся маркировки веществ, опасных для окружающей среды

5.2.1.8.1		На упаковки, содержащие опасные для окружающей среды вещества, отвечающие критериям, предусмотренным в пункте 2.2.9.1.10.1, должен наноситься долговечный маркировочный знак опасных для окружающей среды веществ, который изображен в пункте 5.2.1.8.3, за исключением одиночной тары и комбинированной тары с внутренней тарой, в которой содержится:

-	пять или менее литров жидкостей;  или

-	пять или менее килограммов твердых веществ".

5.3.1.8.2		Маркировочный знак опасного для окружающей среды вещества должен быть расположен рядом с маркировочными надписями, требуемыми согласно пункту 5.2.1.1.  Должны выполняться требования пунктов 5.2.1.2 и 5.2.1.4.

5.2.1.8.3		Маркировочный знак опасного для окружающей среды вещества должен быть таким, как показано ниже.  Размеры знака должны быть 100 мм × 100 мм, за исключением упаковок, размеры которых позволяют наносить только знаки меньших размеров.

Символ (рыба и дерево):  черного цвета на белом или подходящем контрастном фоне".

5.2.1.9.2 а)	Исключить слово "закрытых".

5.2.2.1.11.1	В первом предложении заменить "Кроме случаев, предусмотренных для больших контейнеров и резервуаров в соответствии с пунктом 5.3.1.1.3" на "Кроме случаев, когда используются увеличенные знаки в соответствии с пунктом 5.3.1.1.3" и заменить "(см. пункт 2.2.7.8.4)" на "(см. пункт 5.1.5.3.4)".

5.2.2.1.11.2 а) i)	Заменить "2.2.7.7.2.1" на "2.2.7.2.2.1".

5.2.2.1.11.2 d)	Заменить "см. пункты 2.2.7.6.1.1 и 2.2.7.6.1.2" на "число определяется в соответствии с пунктами 5.1.5.3.1 и 5.1.5.3.2".

5.2.2.2.1		Включить новое второе предложение следующего содержания:

"Соответствующие образцы знаков, требуемые для других видов транспорта, с незначительными изменениями, которые не искажают очевидное значение знака, также являются приемлемыми".

5.2.2.2.1.1	Заменить "Они должны быть обведены по всему периметру линией того же цвета, что и символ, проведенной параллельно кромке на расстоянии 5 мм от нее" на "Знаки должны иметь линию, проведенную параллельно кромке на расстоянии 5 мм от нее.  В верхней половине знака линия должна быть такого же цвета, как и символ, а в нижней половине знака она должна быть такого же цвета, как и цифра, указанная в нижнем углу".

5.2.2.2.1.2	Заменить "ISO 7225:1994" на "ISO 7225:2005" и "ISO 7225" на "ISO 7225:2005".

5.2.2.2.1.3		Изменить следующим образом:

"5.2.2.2.1.3		За исключением знаков для подклассов 1.4, 1.5 и 1.6 класса 1, в верхней половине знака должен содержаться символ, а в нижней половине:

a)	в случае классов 1, 2, 3, 5.1, 5.2, 7, 8 и 9 - номер класса;

b)	в случае классов 4.1, 4.2 и 4.3 - цифра "4";

c)	в случае классов 6.1 и 6.2 - цифра "6".

На знаке может быть приведен текст, например номер ООН или слова, описывающие вид опасности (например, "легковоспламеняющееся вещество") в соответствии с пунктом 5.2.2.2.1.5, при условии, что текст не закрывает другие требуемые элементы знака и не отвлекает от них внимание".

5.2.2.2.1.4		Изменить следующим образом:

"5.2.2.2.1.4		Кроме того, за исключением подклассов 1.4, 1.5 и 1.6, в нижней половине знаков для класса 1 над номером класса указываются номер подкласса и буква группы совместимости вещества или изделия.  Для подклассов 1.4, 1.5 и 1.6 в верхней половине знака указывается номер подкласса, а в нижней - номер класса и буква группы совместимости".

5.2.2.2.1.6	Включить новый подпункт с) следующего содержания:

"с)	знаков опасности для класса 5.2, на которых символ может быть белого цвета;  и".

5.2.2.2.1.6 b)	Исключить "и".

5.2.2.2.1.6 с)	Обозначить как d).

5.2.2.2.2	Под знаками № 2.1 заменить "5.2.2.2.1.6 c)" на "5.2.2.2.1.6 d)".

Глава 5.3

После заголовка исключить примечание 2 и заменить "ПРИМЕЧАНИЕ 1" на "ПРИМЕЧАНИЕ".

5.3.1.1.6	Включить новый пункт 5.3.1.1.6 следующего содержания:

"5.3.1.1.6	Когда информационные табло размещаются на устройствах с откидными щитками, последние должны быть сконструированы и закреплены таким образом, чтобы исключалась любая возможность их откидывания или отрыва от крепления во время перевозки (в частности, в результате ударов или непреднамеренных действий).".

5.3.1.7.1 a)	Изменить следующим образом:

"а)	иметь размеры не менее 250 мм х 250 мм с линией, проходящей с внутренней стороны параллельно кромке на расстоянии 12,5 мм от нее.  В верхней половине знака линия должна быть такого же цвета, как и символ, а в нижней половины знака она должна быть такого же цвета, как и цифра, указанная в нижнем углу;".

5.3.2.1.4		В первом предложении заменить "навалом/насыпью опасные твердые вещества" на "неупакованные твердые вещества или изделия".

5.3.2.1.5		Включить новое примечание следующего содержания:

"ПРИМЕЧАНИЕ:  Настоящий пункт необязательно применять к маркировке в виде табличек оранжевого цвета, прикрепляемых к закрытым и крытым брезентом вагонам или  транспортным средствам, в которых перевозятся цистерны максимальной вместимостью 3 000 л".

5.3.2.1.6		В начале пункта заменить "одно вещество" на "одно опасное вещество и не перевозящих неопасные вещества".  В конце включить "для этого вещества" после "главы 3.2 ДОПОГ".

5.3.2.2.1	В первом абзаце после слов "пребывания в огне в течение 15 минут" добавить новое четвертое предложение следующего содержания:

"Таблички должны оставаться прикрепленными независимо от положения вагона или транспортного средства".

5.3.2.2.1		Последнее предложение первого абзаца ("Если размеры … до 10 мм".) становятся новым вторым абзацем.  В конце этого нового абзаца включить новое предложение следующего содержания:  "В этом случае для упакованного радиоактивного материала, перевозимого в условиях исключительного использования, необходимо указать только номер ООН, при этом высота цифр, предписанная в пункте 5.3.2.2.2, может быть уменьшена до 65 мм, а толщина - до 10 мм".

5.3.2.2.2	В конце включить текст следующего содержания:

"Размещенные на табличках заменяемые цифры и буквы, составляющие идентификационный номер опасности или номер ООН, должны оставаться на своем месте во время перевозки независимо от положения вагона или транспортного средства".

5.3.2.2.5	Включить новый пункт 5.3.2.2.5 следующего содержания:

"5.3.2.2.5	Когда таблички оранжевого цвета размещаются на устройствах с откидными щитками, последние должны быть сконструированы и закреплены таким образом, чтобы исключалась любая возможность их откидывания или отрыва от крепления во время перевозки (в частности, в результате ударов или непреднамеренных действий).".

5.3.2.3.2		Для идентификационного номера 423 в конце описания значения добавить "или легковоспламеняющееся твердое вещество, реагирующее с водой с выделением легковоспламеняющихся газов, или самонагревающееся твердое вещество, реагирующее с водой с выделением легковоспламеняющихся газов".

Для идентификационного номера Х423 изменить описание значения следующим образом:  "твердое вещество, опасно реагирующее с водой с выделением легковоспламеняющихся газов, или легковоспламеняющееся твердое вещество, опасно реагирующее с водой с выделением легковоспламеняющихся газов, или самонагревающееся вещество, опасно реагирующее с водой с выделением легковоспламеняющихся газов1".

5.3.2.3.2		После позиции "43" включить следующее:

"Х432	твердое вещество, способное к самовозгоранию (пирофорное), реагирующее с водой с выделением легковоспламеняющихся газов1".

5.3.4.1 b)		В первом подпункте втяжки заменить "транспортной единице" на "грузовой транспортной единице".

5.3.4.3		Заменить "транспортные единицы" на "грузовые транспортные единицы".

5.3.5-5.3.6		Включить новые разделы следующего содержания:

"5.3.5		(Зарезервирован)

5.3.6			Маркировочный знак вещества, опасного для окружающей среды

Если в соответствии с положениями раздела 5.3.1 требуется размещение информационного табло, на контейнеры, МЭГК, контейнеры-цистерны, переносные цистерны, транспортные средства и вагоны, содержащие опасные для окружающей среды вещества, отвечающие критериям, предусмотренным в пункте 2.2.9.1.10, должен быть нанесен маркировочный знак "вещества, опасного для окружающей среды", изображенный в пункте 5.2.1.8.3.  Положения раздела 5.3.1, касающиеся информационных табло, должны применяться к этому знаку с соответствующими изменениями".

Глава 5.4

5.4.1.1.1 f) 		Существующее примечание становится примечанием 1.  Включить новое примечание 2 следующего содержания:

"ПРИМЕЧАНИЕ 2:  В случае опасных грузов в механизмах или оборудовании, упоминаемых в настоящем приложении, должно указываться общее количество содержащихся в них опасных грузов в килограммах или литрах в зависимости от конкретного случая".

5.4.1.1.3		В конце добавить предложение следующего содержания:

"Если применяется положение, касающееся отходов, изложенное в пункте 2.1.3.5.5, то к надлежащему отгрузочному наименованию должны быть добавлены следующие слова:

"ОТХОДЫ В СООТВЕТСТВИИ С ПУНКТОМ 2.1.3.5.5" (например, "ООН 3264, КОРРОЗИОННАЯ ЖИДКОСТЬ КИСЛАЯ НЕОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К., 8, II, Е, ОТХОДЫ В СООТВЕТСТВИИ С ПУНКТОМ 2.1.3.5.5").

Техническое название, предписанное в главе 3.3, специальное положение 274, можно не добавлять".

5.4.1.1.6.4		Включить новый пункт следующего содержания:

"5.4.1.1.6.4  В случае перевозки вагонов-цистерн, встроенных цистерн (автоцистерн), вагонов со съемными цистернами, транспортных средств со съемными цистернами, вагонов-батарей, транспортных средств-батарей, контейнеров-цистерн и МЭГК в соответствии с условиями, предусмотренными в пункте 4.3.2.4.4 ДОПОГ или МПОГ, в транспортном документе должна быть сделана следующая запись:  "Перевозка в соответствии с пунктом 4.3.2.4.4 ДОПОГ" или "Перевозка в соответствии с пунктом 4.3.2.4.4 МПОГ соответственно".

Изменить пункт 5.4.1.1.6.4 на 5.4.1.1.6.5.

5.4.1.1.10-5.4.1.1.10.2   Изменить следующим образом:  "5.4.1.1.10  (Исключен)".

5.4.1.1.11	Изменить следующим образом:

"5.4.1.1.11	Специальные положения, касающиеся перевозки КСГМГ или переносных цистерн после даты истечения действительности последнего периодического испытания или проверки

В случае перевозки в соответствии с пунктами 4.1.2.2 b), 6.7.2.19.6 b), 6.7.3.15.6 b) или 6.7.4.14.6 b) ДОПОГ или МПОГ в транспортном документе должна быть сделана следующая запись:  "Перевозка в соответствии с пунктом 4.1.2.2 b) ДОПОГ или МПОГ", "Перевозка в соответствии с пунктом 6.7.2.19.6 b) ДОПОГ или МПОГ", "Перевозка в соответствии с пунктом 6.7.3.15.6 b) ДОПОГ или МПОГ" или "Перевозка в соответствии с пунктом 6.7.4.14.6 b) ДОПОГ или МПОГ", соответственно".

5.4.1.1.19		Включить новый пункт следующего содержания:

"5.4.1.1.19	В случае перевозки переносных цистерн в соответствии с условиями, предусмотренными в пунктах 6.7.2.19.6 b), 6.7.3.15.6 b) или 6.7.4.14.6. b) ДОПОГ или МПОГ, в транспортном документе должна быть сделана ссылка на это изъятие".

5.4.1.4.2	Изменить сноску 2 следующим образом:

"2 	В случае использования соответствующих рекомендаций Центра ЕЭК ООН по упрощению процедур торговли и электронным деловым операциям (СЕФАКТ ООН), можно прибегнуть к ним, в частности к Рекомендации № 1 (Формуляр-образец Организации Объединенных Наций для внешнеторговых документов) (ECE/TRADE/137, издание 81.3), к Формуляру-образцу Организации Объединенных Наций для внешнеторговых документов - Руководящие принципы для применения (ECE/TRADE/270, издание 2002 года), к Рекомендации № 11 (Вопросы документации при международной перевозке опасных грузов) (ECE/TRADE/204, издание 96.1 – в настоящее время пересматривается) и к Рекомендации № 22 (Формуляр-образец для стандартных транспортных инструкций) (ECE/TRADE/168, издание 1989 года).  См. также Краткие сведения о рекомендациях по упрощению процедур торговли СЕФАКТ ООН (ECE/TRADE/346, издание 2006 года) и Справочник элементов внешнеторговых данных Организации Объединенных Наций (СЭВДООН) (ECE/TRADE/362, издание 2005 года)".

5.4.2			В сноске 4 добавить в конце новое предложение следующего содержания:  "Факсимильные подписи допускаются в тех случаях, когда соответствующими законами и правилами признается юридическая сила факсимильных подписей".  Кроме того необходимо включить следующий текст:

"5.4.2.3	Если документация на опасные грузы передается перевозчику с помощью методов электронной обработки информации (ЭОИ) или электронного обмена данными (ЭОД), подпись (подписи) может (могут) быть заменена(ы) фамилией (фамилиями) (прописными буквами) лица (лиц), имеющего(их) полномочия ставить подпись".

Глава 5.5

5.5.2.2	Добавить следующее:  "Предупреждающий знак, требуемый в соответствии с настоящим подразделом, должен сохраняться на вагоне, транспортном средстве, контейнере или цистерне до тех пор, пока не будут выполнены следующие условия:

а)	фумигированные вагон, транспортное средство, контейнер или цистерна были проветрены с целью удаления вредных концентраций фумигирующего газа;  и

b)	фумигированные грузы или материалы были выгружены".

5.5.2.3	На знаке, предупреждающем о фумигации, включить "ПРОВЕТРЕНО (дата*)" перед "НЕ ВХОДИТЬ".

ЧАСТЬ 6			В заголовке заменить "транспортных единиц" на "грузовых транспортных 		единиц".

ЧАСТЬ 7

7.1.1.16		Заменить слова "перед погрузкой" словами "во время погрузки, перевозки, выгрузки и обработки груза".

7.1.1.18		Данная поправка касается только текста на французском языке.

7.1.4.1.1		Класс 1, примечание 3:  в начале добавить следующие слова:  "Не более 100 000 кг на один трюм".

Класс 7:  добавить "2916" после "2915".

Класс 8:  добавить "A" после "таблицы".

7.1.4.14.7.3.3 a)  	Данная поправка касается только текста на французском языке.

7.1.4.15.3		Заменить слова "транспортная единица" словами "грузовая транспортная единица" в нужном падеже (дважды).

7.1.4.41		После "1.6" добавить "класса 1".

7.1.4.51		После "1.6" добавить "класса 1".

7.1.5.0.1		После слова "предписаниям" добавить слова "указанным в колонке 12".

7.1.6.12		В дополнительном предписании "VE04" включить "части 3" после "327".

7.2.3.7.1		Изменить следующим образом:

"7.2.3.7.1		Дегазация порожних или разгруженных грузовых танков, ранее содержавших опасные вещества класса 2 или класса 3 с классификационным кодом с буквой "Т", указанным в колонке 3 b) таблицы С главы 3.2, класса 6.1 или класса 8, группа упаковки I, может осуществляться только компетентными лицами в соответствии с подразделом 8.2.1.2 или компаниями, утвержденными для этой цели компетентным органом.  Дегазация может осуществляться только в местах, утвержденных компетентным органом".

7.2.4		Данная поправка касается только текста на французском языке.

7.2.4.1.1		В первом подпункте втяжки изменить второе предложение следующим образом:

Эти КСГМГ, контейнеры-цистерны или переносные цистерны должны удовлетворять требованиям международных правил, применимых к соответствующему веществу. Они должны быть размещены в газовом пространстве безопасным образом и удовлетворять требованиям подраздела 9.3.2.26.4 или 9.3.3.26.4 в отношении приема остатков груза, остаточного груза или отстоев".

7.2.4.1.1		Во втором подпункте втяжки добавить "ДОПОГ" после "части 4".

7.2.4.15.3 		Изменить следующим образом:

"7.2.4.15.3		После дополнительной зачистки грузовые танки и грузовые трубопроводы должны быть, при необходимости, например перед проведением ремонта или технического обслуживания, очищены и дегазированы лицами или компаниями, утвержденными компетентным органом.  Дегазация может осуществляться только в местах, утвержденных компетентным органом".

7.2.4.18.1		Первый подпункт втяжки:  после "предписано" добавить "в колонке 20 таблицы С главы 3.2".

7.2.4.28.1		Изменить следующим образом:

"Если в колонке 9 таблицы С главы 3.2 предписано наличие на борту водораспылительной системы для газов или паров, эта система должна находиться оперативной готовности во время погрузки, разгрузки и перевозки.  Если требуется наличие водораспылительной системы для охлаждения палубы танков, эта система должна находиться в оперативной готовности на всем протяжении рейса".

ЧАСТЬ 8

8.1.2.3		а)	Снять квадратные скобки и исключить сноску 1.

с)	Текст в круглых скобках изменить следующим образом:  "(см. пункты 9.3.1.15, 9.3.2.15 или 9.3.3.15)".

8.1.5.2		Заменить "грузоотправителем" на "погрузчиком" и заменить "грузоотправителем или ответственным за наполнение грузовых танков или трюмов" на "погрузчиком".

8.2.1.4-8.2.1.7

Пункт 8.2.1.4 становится пунктом 8.2.1.5.

Пункт 8.2.1.5 становится пунктом 8.2.1.7.

Пункт 8.2.1.6 становится пунктом 8.2.1.4.

Пункт 8.2.1.7 становится пунктом 8.2.1.6.

8.2.2.7.1.1		Исключить слова "включая практические занятия".

Заменить "курсов подготовки" на "подготовки".

В конце заменить "после их окончания" на "после ее завершения".

8.2.2.7.2.1		Исключить сноску 1.

8.2.2.7.2.5		Данная поправка не касается текста на русском языке.

8.3.1.2		Заменить "8.3.1 b)" на "8.3.1.1 b)".

8.6.1.3 и		В таблицах на стр. 3 образца свидетельства о допущении в клетке

8.6.1.4		"давление срабатывания быстродействующего выпускного клапана" добавить в конце "в кПа".

8.6.1.4		В образце свидетельства об утверждении в пункте 10 на стр. 1 справа после "м3/ч" добавить "или см. инструкции по загрузке".

8.6.2			В заголовке заменить "согласно пунктам 8.2.1.2, 8.2.1.4 или 8.2.1.5" на "согласно пунктам 8.2.1.3, 8.2.1.5 или 8.2.1.7".

Заменить 		"8.2.1.2 (сухогрузные суда )*

8.2.1.2 (танкеры)*

8.2.1.4*

8.2.1.5*"

на			"8.2.1.3 (сухогрузные суда)*

8.2.1.3 (танкеры)*

8.2.1.5*

8.2.1.7*".

8.6.4.3		В образце свидетельства в пункте 11 добавить "м" после "…" (два раза).

-----

# Footnotes

( 	Сокращение "CSI" соответствует английскому термину "Сriticality safety index".

(	Сокращение "TI" соответствует английскому термину "Transport index".

Правила, касающиеся трупов зараженных животных, содержатся, например, в Правилах (EC) № 1774/2002 Европейского парламента и Совета от 3 октября 2002 года, в которых изложены санитарные нормы, касающиеся побочных продуктов животного происхождения, не предназначенных для потребления человеком (Official Journal of the European Communities, No. L 273 of 10.10.2002, p. 1).

( 	Таким законодательством являются, например, решение 2000/ 532/ЕС Комиссии от 3 мая 2000 года, заменяющее решение 94/3/ЕС, в котором определяется перечень отходов в соответствии со статьей 1а) директивы 75/442/ЕЕС Совета, касающейся отходов (заменена директивой 2006/12/ЕС Европейского парламента и Совета (Official Journal of the European Communities No. L 114 of 27 April 2006, page 9)) и решение 94/904/ЕС Совета, в котором определяется перечень опасных отходов в соответствии со статьей 1(4) директивы 91/ 689/ЕЕС Совета по опасным отходам (Official Journal of the European Communities No. L 226 of 6 September 2000, page 3)".

( 	Сокращение "LSA" соответствует английскому термину "Low Specific Activity".

**	Сокращение "SCO" соответствует английскому термину "Surface Contaminated Object".

- Official Journal of the European Communities No.196, of 16 August 1967, pp. 1-5.

- Official Journal of the European Communities No. L 200, of 30 July 1999, pp. 1-68.

( 	Этим определением не охватываются загрязнители водной среды, в отношении которых может возникнуть необходимость учета их воздействия, выходящего за пределы водной среды, например воздействия на здоровье человека.

(( 	См. приложение 10 СГС.

*	Специальные указания в отношении интерпретации данных содержатся в главе 4.1 и приложении 9 СГС.

*	Публикация ИМО:  "The Revised GESAMP Hazard Evaluation Procedure for Chemical Substances carried by ships", GESAMP Reports and Studies No. 64, IMO, London, 2002.

* 	В случае вопросов, не касающихся предмета заявки, указать "неприменимо".

1 	Если данных не имеется, то вместо давления паров можно использовать сумму значений парциального давления опасных веществ.

1 	С учетом того, что официального международного перечня веществ КМР классов 1A и 1B пока еще не существует, до появления такого перечня применяется перечень веществ КМР классов 1 и 2 в соответствии с директивами 67/548/EEС или 88/379/EEС Совета Европейского союза, с поправками.

1 	Публикация ИМО: "The Revised GESAMP Hazard Evaluation Procedure for сhemical Substances carried by ships", GESAMP Reports and Studies No. 64, IMO, London, 2002.

2 	Буквы "LTD QTY" являются аббревиатурой английского термина "Limited Quantity" (ограниченное количество).

1 	Вода используется исключительно с одобрения экспертов.

# Text boxes

*

**

ВООС

Хроническая токсичность 1

Нет

ВООС

(только в танкерах) 
Острая токсичность 2

ВООС

Хроническая токсичность 2

Нет

Вещество,

неопасное для окружающей среды, для целей ВОПОГ

Вещество, неопасное для окружающей среды

ВООС

(только в танкерах)
Острая токсичность 3

Нет

ВООС

Острая токсичность 1

ВООС

(только в танкерах) Хроническая токсичность 3

(Вещества, не регулируемые ВОПОГ при их перевозках в упаковках)

ВООС = вещество, опасное для окружающей среды

Да

Нет

Да

Биоаккумуляция

Биоаккумуляция

Биоаккумуляция

Да

Да

Да

Нет

Нет

Быстро

разлагается

Нет

Быстро

разлагается

Быстро

разлагается

Да

Да

Л(Э)К50* ≤ 10 мг/л

Нет

10 < Л(Э)К 50* ≤ 100 мг/л

Нет

Нет или неизвестно

КНЭ > 1 мг/л

Да

Нет

Да

Л(Э)К50*≤ 1 мг/л