WP.15/AC.2/12/INF.5

##### COMMISSION ÉCONOMIQUE POUR L'EUROPE

##### COMITÉ DES TRANSPORTS INTÉRIEURS

Groupe de travail des transports

des marchandises dangereuses

Réunion commune d’experts sur le Règlement annexé

à l’Accord européen relatif au transport international

des marchandises dangereuses par voies

de navigation intérieure (ADN)

Douzième session, Genève, 21-25 janvier 2008

Point 4 c) de l’ordre du jour

PROPOSITIONS DE CORRECTIONS À L’ADN 2007

VOLUME I

1.	1.2.1		Définition de "Conteneur",  quatrième tiret

Insérer un retour à la ligne avant le texte entre parenthèses et aligner ce texte à gauche.

2.	1.2.1		Définition de "Composant inflammable"

Substituer au texte actuel

"Composants inflammables" (pour les aérosols), des liquides inflammables, solides inflammables ou gaz ou mélanges de gaz inflammables tels que définis dans le Manuel d'épreuves et de critères, Partie III, sous-section 31.1.3, Notas 1 à 3. Cette désignation ne comprend pas les matières pyrophoriques, les matières auto-échauffantes et les matières qui réagissent au contact de l'eau. La chaleur chimique de combustion doit être déterminée avec une des méthodes suivantes ASTM D 240, ISO/FDIS 13943:1999 (E/F) 86.1 à 86.3 ou NFPA 30B;

3.	1.2.1		Définition de "Grand récipient pour vrac", alinéa c)

Sans objet en français

4.	1.2.1		Définition de "Grand conteneur", NOTA

Sans objet en français

5.	1.8.3.11 b)	Treizième tiret

Sans objet en français

6.	5.1.2.1 b)

Au lieu de illustrée au 5.2.1.9 doivent être apposée lire illustrées au 5.2.1.9 doivent être apposées

7.	5.4.1.2.2 a)	Dernière phrase

Au lieu de (voir aussi 3.1.2.8.1.2); lire (voir aussi 3.1.2.8.1.2). Il n'est pas nécessaire d'indiquer la composition du mélange lorsque les noms techniques autorisés par les dispositions spéciales 581, 582 ou 583 sont utilisés en complément de la désignation officielle de transport;

8.	Page 276 	7.2.2.0.1			Remplacer la première phrase du texte actuel par:

Les matières dangereuses peuvent être transportées en bateaux-citernes des types G, C ou N conformes aux prescriptions des sections 9.3.1, 9.3.2 ou 9.3.3 respectivement.

9.	Pages 314 et 316

8.2.2.3.3 and 8.2.2.3.4

Habilitation 	Remplacer :

un type de citerne à cargaison 1

par

un état de citerne à cargaison 1 .

VOLUME II

11.	2.1.3.4.1	Classe 6.1, No ONU 1614

Au lieu de poreux inerte lire inerte poreux

12.	2.2.1.1.7.5	Tableau, colonne "Définition", en regard de "Baguette Bengale"

Au lieu de de bois lire non métalliques

13.	2.2.41.3	Liste des rubriques collectives, code de classification DT

Sans objet en français

14.	2.2.61.1.14

Au lieu de 88/379/CEE 4 lire 1999/45/CE 4

15.	2.2.61.1.14	Note de bas de page 4

Substituer au texte actuel

Directive 1999/45/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 1999 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des préparations dangereuses (Journal officiel des Communautés européennes No L 200 du 30 juillet 1999, p. 1 à 68).

16.	2.2.62.1.5.6 b)

Sans objet en français

17.	2.2.62.1.11.1 Note de bas de page 5

Insérer (remplacée par la directive 2006/12/CE du Parlement européen et du Conseil (Journal officiel des Communautés européennes No. L 114 du 27 avril 2006, p. 9)) après directive 75/442/CEE du Conseil relative aux déchets

18.	2.2.8.1.9 Premier tiret

Au lieu de 88/379/CEE 4 lire 1999/45/CE 4

19.	2.2.8.1.9 Note de bas de page 4

Substituer au texte actuel

Directive 1999/45/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 1999 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des préparations dangereuses (Journal officiel des Communautés européennes No L 200 du 30 juillet 1999, p. 1 à 68).

20.	2.2.9.1.11 NOTA 1

Substituer au texte actuel

NOTA 1: Les MOGM et les OGM qui sont des matières infectieuses sont des matières de la classe 6.2 (Nos ONU 2814, 2900 ou 3373).

21.	2.2.9.1.12

Substituer au texte actuel

(Supprimé).

22.	3.2.2	Tableau B du chapitre 3.2

Sans objet en français

23.	3.3.1 DS 637	Première et deuxième phrases

Substituer au texte actuel

Les micro-organismes génétiquement modifiés et les organismes génétiquement modifiés sont ceux qui ne sont pas dangereux pour l'homme ni pour les animaux, mais qui pourraient modifier les animaux, les végétaux, les matières microbiologiques et les écosystèmes d'une manière qui ne pourrait pas se produire dans la nature.

Les micro-organismes génétiquement modifiés et les organismes génétiquement modifiés ne sont pas soumis aux prescriptions de l'ADR lorsque les autorités compétentes des pays d'origine, de transit et de destination en autorisent l'utilisation 1.

24.	Page 151

      - Dans la rubrique Inflammables liquides CF1, ajouter :

ou

3470	MATIÈRES APPARENTÉES AUX PEINTURES, CORROSIVES, INFLAMMABLES (y compris solvants et diluants pour peintures)

2734	AMINES LIQUIDES CORROSIVES, INFLAMMABLES, N.S.A. ou

2734  	POLYAMINES LIQUIDES CORROSIVES, INFLAMMABLES, N.S.A.

-------------------------------------------