| ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ | E |
| --- | --- |
| 1 | ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И СОЦИАЛЬНЫЙ СОВЕТ | Distr. ECE/TRANS/WP.29/2008/106/Amend.1 7 August 2008 RUSSIAN Original: |

ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

# КОМИТЕТ ПО ВНУТРЕННЕМУ ТРАНСПОРТУ

# Всемирный форум для согласования правил 
в области транспортных средств

Сто сорок шестая сессия

Женева, 11-14 ноября 2008 года

Пункт 4.2.8 предварительной повестки дня

СОГЛАШЕНИЕ 1958 ГОДА

Рассмотрение проектов поправок к действующим правилам

Предложение по поправкам к проекту поправок серии 06 к Правилам № 16

(Ремни безопасности)

Представлено представителем Международной организации предприятий автомобильной промышленности (МОПАП)*

Приведенный ниже текст был подготовлен представителем Международной организации предприятий автомобильной промышленности (МОПАП) с целью предложить исправление к административным требованиям, содержащимся в проекте поправок серии 06.  В его основу положен документ ECE/TRANS/WP.29/2008/106.  Изменения, внесенные в текст документа ECE/TRANS/WP.29/2008/106, выделены полужирным шрифтом. Настоящий текст передается на рассмотрение Всемирного форума для согласования правил в области транспортных средств (WP.29) и Административного комитета (AC.1).

Пункт 8.1.1 изменить следующим образом:

"8.1.1	За исключением мест для сидения, предназначенных для использования

исключительно в неподвижном транспортном средстве, сиденья транспортных

средств категорий M1, M2 (класса III или В*/), М3 (класса III или В*/) и N

должны быть оснащены ремнями безопасности или удерживающими

системами, удовлетворяющими предписаниям настоящих Правил.

Договаривающиеся стороны, применяющие настоящие Правила, могут

требовать установки ремней безопасности на транспортных средствах

категорий M2 и M3, которые принадлежат к классу II.  Любая Договаривающаяся сторона, делающая это, уведомляет Генерального секретаря Организации Объединенных Наций о своем намерении.  Такое уведомление или такая модификация вступает в силу в соответствии с временной шкалой, предусмотренной в пунктах 6 и 7 статьи 1 Соглашения 1958 года (E/ECE/324 ( E/ECE/TRANS/505/Rev.2).

Ремни безопасности и/или удерживающие системы, установленные на

транспортных средствах класса I, II или А, которые принадлежат к категории

M2 или M3, должны соответствовать предписаниям настоящих Правил.

Договаривающиеся стороны могут в соответствии с национальным

законодательством разрешать установку ремней безопасности или

удерживающих систем, не охватываемых настоящими Правилами, при том

условии, что они предназначены для инвалидов.

Удерживающие системы, соответствующие положениям приложения 8 к

Правилам № 107 с внесенными в них поправками серии 01, не подпадают под

действие положений настоящих Правил.

Транспортные средства класса I или А, которые принадлежат к категории M2

или M3, могут быть оснащены ремнями безопасности и/или удерживающими

системами, соответствующими предписаниям настоящих Правил".

-----

# Footnotes

*	В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту на 2006-2010 годы (ECE/TRANS/166/Add.1, подпрограмма 02.4) Всемирный форум будет разрабатывать, согласовывать и обновлять правила в целях улучшения характеристик транспортных средств.  Настоящий документ представлен в соответствии с этим мандатом.