|  | الأمم المتحدة | ST/SG/AC.10/36/Add.1/Corr.1 |
| --- | --- | --- |
|  | الأمانة العامة | Distr.: General 7 October 2009 Arabic, Chinese, English And Russian Only |

لجنة الخبراء المعنية بنقل البضائع الخطرة وبالنظام

المنسق عالمياً لتصنيف المواد الكيميائية ووسمها

تقرير لجنة الخبراء المعنية بنقل البضائع الخطرة وبالنظام المنسق عالمياً لتصنيف المواد الكيميائية ووسمها عن دورتها الرابعة

(جنيف، 12 كانون الأول/ديسمبر 2008)

إضافة

المرفق الأول

تعديلات على الطبعة المنقحة الخامسة عشرة للتوصيات المتعلقة بنقل البضائع الخطرة، لائحة تنظيمية نموذجية (ST/SG/AC.10/1/Rev.15)

تصويب

1-	الصفحة 6، 2-0-2-5، بعد الفقرة الفرعية (د)

تدرج فقرة جديدة هذا نصها:

وفي الحالات الأخرى تلك، باستثناء الحالة المبينة في (أ)، يعامل المخلوط أو المحلول كمادة خطرة غير مذكورة بالاسم تحديداً في قائمة البضائع الخطرة.

2-	الصفحة 7، 2-1-3-5-5، قبل إدخال تعديل على الملاحظة 2

يدرج تعديل جديد هذا نصه:

في الملاحظة 1، يستعاض عن "مكون ناري" ﺑ "جميع المواد النارية".

3-	الصفحة 8، 2-3-3، تحت المعايير الوطنية:

تكون المعايير الأربعة للجمعية الأمريكية هي التالية:

ASTM D3828-07a, Standard Test Methods for Flash Point by Small Scale Closed Cup Tester

ASTM D56-05, Standard Test Method for Flash Point by Tag Closed Cup Tester

ASTM D3278-96(2004)e1, Standard Test Methods for Flash Point of Liquids by Small Scale Closed-Cup Apparatus

ASTM D93-08, Standard Test Methods for Flash Point by Pensky-Martens Closed Cup
Tester

4-	الصفحة 9، الحاشية (1)

(لا ينطبق التصويب على النص العربي).

5-	الصفحة 10، الفصل 2-6، قبل إدخال تعديل على 2-6-3-1-5

يدرج تعديل جديد هذا نصه:

في الملاحظة 1، بعد عنوان الفصل، يستعاض عن "مادة مُعدية" ﺑ "مادة سامة أو مُعدية".

6-	الصفحة 31، التعديل السابع

يستعاض عن رقمي الأمم المتحدة 1810 و1838 (بأرقام الأمم المتحدة 1810 و1834 و1838.

7-	الصفحة 35، 240

(لا ينطبق على النص العربي).

8-	الصفحة 35، 240

(لا ينطبق على النص العربي).

9-	الصفحة 42، 4-1-4-1، قبل إدخال تعديل على P114

يدرج تعديل جديد هذا نصه:

P002 في حكم التعبئة الخاص PP85، يستعاض عن "أرقام الأمم المتحدة 1748 و2208 و2880" ﺑ "أرقام الأمم المتحدة 1748 و2208 و2880 و3485 و3486 و3487،".

10-	الصفحة 46، P205، الفقرة (4)

يستعاض عن 6-2-2-9(ي) ﺑ 6-2-2-9-2(ي).

11-	الصفحة 46، P205، الفقرة (7)

تحذف عبارة "الحد الأقصى".

12-	الصفحة 62، الفصل 6-4

(لا ينطبق التصويب على النص العربي).

13-	الصفحة 75، الفقرة 6-7-5-13-1، الفقرة الفرعية (ح)

يعاد ترقيمها لتصبح (ز).