| NATIONS UNIES |  | ST |
| --- | --- | --- |
|  | Secrétariat | Distr. GÉNÉRALE ST/SG/AC.10/C.3/2009/24 Mars 2009 FRANÇAIS Original: ANGLAIS |

COMITÉ D’EXPERTS DU TRANSPORT
DES MARCHANDISES DANGEREUSES
ET DU SYSTÈME GÉNÉRAL HARMONISÉ
DE CLASSIFICATION ET D’ÉTIQUETAGE
DES PRODUITS CHIMIQUES

Sous-Comité d’experts du transport
des marchandises dangereuses

Trente-cinquième session
Genève, 22-26 juin 2009
Point 3 de l’ordre du jour provisoire

INSCRIPTION, CLASSEMENT ET EMBALLAGE

Classement de la nitroglycérine en solution alcoolique

Communication de l’Association du transport aérien international (IATA)

Historique

1.	La Liste des marchandises dangereuses contient actuellement deux rubriques pour la NITROGLYCÉRINE EN SOLUTION ALCOOLIQUE, à savoir le No ONU 0144 précisé par le texte «avec plus de 1 % mais au maximum 10 % de nitroglycérine» qui est classé dans la division 1.1D et le No ONU 3064 précisé par le texte «avec plus de 1 % mais pas plus de 5 % de nitroglycérine» qui est classé dans la classe 3.

2.	Récemment, un expéditeur a posé la question de savoir comment il convenait de classer une solution alcoolique de nitroglycérine contenant entre 1 et 5 % de nitroglycérine, qui semblerait pouvoir être classée soit dans la division 1.1D soit dans la classe 3.

3.	En cherchant la réponse à cette question, on a constaté que l’Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR) avait affecté la disposition spéciale 500 au No ONU 0144. La disposition spéciale 500 est la suivante:

«La nitroglycérine en solution alcoolique contenant plus de 1 % et pas plus de 5 % de nitroglycérine (No ONU 3064), emballée selon l’instruction d’emballage P300 du 4.1.4.1 est une matière de la classe 3.».

4.	L’instruction d’emballage P300 s’applique au No ONU 3064 et limite la contenance à un litre pour l’emballage intérieur, et à 5 litres par colis. En outre, les emballages intérieurs et extérieurs qu’elle autorise sont réduits par rapport à ceux qui sont autorisés par l’instruction d’emballage P115 affectée au No ONU 0144. L’ADR paraît donc fournir au moins une identification claire pour les solutions alcooliques de nitroglycérine qui contiennent entre 1 et 5 % de nitroglycérine.

Proposition

5.	Le Sous-Comité ou le Groupe de travail des explosifs est invité à examiner si une nouvelle disposition spéciale devrait être affectée au No ONU 0144 pour tenir compte du libellé de la disposition spéciale 500 de l’ADR.

-----

# Footnotes

Conformément au programme de travail du Sous-Comité pour 2009-2010, adopté par le Comité à sa quatrième session (voir ST/SG/AC.10/C.3/68, par. 188 b) et ST/SG/AC.10/36, par. 14).