| ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ | E |
| --- | --- |
| 1 | ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И СОЦИАЛЬНЫЙ СОВЕТ | Distr. ECE/TRANS/WP.29/2009/109 27 July 2009 RUSSIAN Original: |

ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

# КОМИТЕТ ПО ВНУТРЕННЕМУ ТРАНСПОРТУ

# Всемирный форум для согласования правил 
в области транспортных средств

Сто сорок девятая сессия

Женева, 10-13 ноября 2009 года

Пункт 4.2.4 предварительной повестки дня

СОГЛАШЕНИЕ 1958 ГОДА

Рассмотрение проектов поправок к действующим правилам

Предложение по дополнению 1 к поправкам серии 07 к Правилам № 14

(крепления ремней безопасности)

Представлено Рабочей группой по пассивной безопасности (GRSP)*

Приведенный ниже текст был принят Рабочей группой по пассивной безопасности (GRSP) на ее сорок пятой сессии.  В его основу положен документ ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2009/5 с поправками, содержащимися в пункте 16 доклада.  Он передается на рассмотрение Всемирного форума для согласования правил в области транспортных средств (WP.29) и Административного комитета (AC.1) (ECE/TRANS/WP.29/GRSP/45, пункт 16).

Пункт 5.3 изменить следующим образом:

"5.3		Минимальное число устанавливаемых креплений ремней безопасности и ISOFIX"

Пункт 5.3.1 изменить следующим образом:

"5.3.1	Любое транспортное средство категорий M и N (кроме тех транспортных средств категорий M2 или M3, которые относятся к классам I, или A 1/) должно быть оборудовано креплениями ремней безопасности, отвечающими предписаниям настоящих Правил".

Пункт 5.3.8.1 изменить следующим образом:

"5.3.8.1	На любом транспортном средстве категории М1 должно быть предусмотрено по крайней мере два положения ISOFIX, отвечающие предписаниям настоящих Правил.

По меньшей мере в двух положениях…"

-----

# Footnotes

*	В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту на 2006-2010 годы (ECE/TRANS/166/Add.1, подпрограмма 02.4) Всемирный форум будет разрабатывать, согласовывать и обновлять правила в целях улучшения характеристик транспортных средств.  Настоящий документ представлен в соответствии с этим мандатом.