| NATIONS UNIES |  | E |
| --- | --- | --- |
|  | Conseil économique et social | Distr. GENERALE ECE/TRANS/WP.29/2009/112 27 juillet 2009 FRANçAIS Original: ANGLAIS ET FRANçAIS |

COMMISSION ÉCONOMIQUE POUR L’EUROPE

COMITÉ DES TRANSPORTS INTÉRIEURS

Forum mondial de l’harmonisation des Règlements
concernant les véhicules

Cent-quarantième-neuvième	 session
Genève, 10-13 novembre 2009
Point 14.2 de l’ordre du jour provisoire

EXAMEN ET MISE AUX VOTE DE PROJETS DE RÈGLEMENTS TECHNIQUES MONDIAUX ET/OU DE PROJETS D’AMENDEMENTS À DES RÈGLEMENTS TECHNIQUES MONDIAUX ÉTABLIS

Proposition de rectificatif 1 au règlement technique mondial No 9

(Protection des piétons)

Communication du Groupe de travail de la sécurité passive */

Le texte reproduit ci-après a été adopté par le groupe de travail de la sécurité passive (GRSP) à sa quarante-cinquième session.  Il a été établi sur la base du document ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2009/3, non modifié. Il est transmis pour examen au Forum mondial de l’harmonisation des Règlements concernant les véhicules (WP.29) et au Comité Administratif (AC.1) (ECE/TRANS/WP.29/GRSP/45, par. 8).

TEXTE DU RÈGLEMENT

Paragraphe 3.28, lire:

"3.28	… Le ruban doit rester tendu pendant toute l’opération, une de ses extrémités étant maintenue au même niveau que le plan de référence du sol, à la verticale de la face avant du pare-choc…".

Paragraphe 4.1, lire:

4.1	(correction sans objet en français)

Paragraphe 6.3.1.1, lire:

"6.3.1.1	… masse d’essai de 13,4 ( 0,2 kg (voir fig. 12). Les dimensions exactes des diverses parties sont indiquées à la figure 12.

Les crochets, poulies, etc., fixés à…".

Paragraphe 6.3.1.1.5, lire:

"6.3.1.1.5	… à 20 ( 4 °C, avant retrait de l’élément pour l’essai. Même une fois sorti du local de conditionnement, l’élément de frappe ne doit pas être soumis à des conditions différant de celles régnant dans le local d’essai.".

Paragraphe 6.3.1.1.7.2, figure 12, remplacer par la figure suivante:

"

Figure 12…."

Paragraphe 6.3.1.2.8, lire:

"6.3.1.2.8	… à 20 ( 4 °C, avant retrait de l’élément pour l’essai. Même une fois sorti du local de conditionnement, l’élément de frappe ne doit pas être soumis à des conditions différant de celles régnant dans le local d’essai.".

Paragraphe 8.1.1.4, lire:

8.1.1.4	(correction sans objet en français)

Paragraphe 8.1.1.5, lire:

"8.1.1.5	… La force est augmentée à une vitesse de 0,1 à 20 mm/s jusqu’à ce que…".

Paragraphe 8.1.2.2.1, première phrase, lire:

8.1.2.2.1	(correction sans objet en français)

Paragraphe 8.1.2.2.4, lire:

8.1.2.2.4	(correction sans objet en français)

Paragraphe 8.2.2.1, lire:

8.2.2.1	(correction sans objet en français)

Paragraphe 8.2.2.4, lire:

8.2.2.4	(correction sans objet en français)

- - - - -

# Footnotes

*/ Conformément au programme de travail pour 2006-2010 du Comité des Transports Intérieurs (ECE/TRANS/166/Add.1, programme d'activité 02.4), la mission du Forum mondial est de développer, harmoniser et mettre à jour les Règlements dans le but d'améliorer la performance des véhicules. Le présent document est soumis en vertu de ce mandat.