|  | Nations Unies | ST/SG/AC.10/C.3/2010/59 |
| --- | --- | --- |
|  | Secrétariat | Distr. générale 8 septembre 2010 Français Original: anglais |

Comité d’experts du transport des marchandises dangereuses
et du Système général harmonisé de classification
et d’étiquetage des produits chimiques

Sous-Comité d’experts du transport des marchandises dangereuses

Trente-huitième session

Genève, 29 novembre-7 décembre 2010

Point 6 de l’ordre du jour provisoire
Propositions diverses d’amendements au Règlement type

pour le transport des marchandises dangereuses

Pictogramme de gerbage

Communication de l’expert de la Suède

Historique

1.	À sa dernière session, le Sous-Comité a décidé que la charge de gerbage devrait figurer sur les grands emballages, dans le pictogramme de gerbage, comme pour les GRV (ST/SG/AC.10/C.3/74, par. 65 à 68).

2.	Certains représentants à la réunion se sont toutefois demandés comment les dimensions minimales du pictogramme de gerbage pour les GRV et les grands emballages seraient interprétées.

3.	Dans le document INF.76, le secrétariat a informé le Sous-Comité de l’existence de la norme ISO 780:1997, Emballages – Marquages graphiques relatifs à la manutention des marchandises. Les pictogrammes nos 13 et 15 de la norme sont ceux qui sont employés dans le Règlement type. En outre, la norme stipule que pour une utilisation normale la hauteur totale du pictogramme doit être de 100, 150 ou 200 mm.

4.	Afin de clarifier la situation, la Suède propose d’inclure les dimensions du pictogramme de gerbage dans le Règlement type, au 6.5.2.2.2 pour les GRV et au 6.6.3.3 pour les grands emballages. Ceci est conforme à la manière dont sont indiquées les dimensions dans la figure 5.3.1, au 5.3.1.2.2.

Proposition

5.	Modifier comme suit le pictogramme (aucun texte n’est modifié, seules sont introduites les dimensions minimales):

«6.5.2.2.2	La charge de gerbage maximale autorisée lorsque le GRV est en cours d’utilisation doit être indiquée sur le pictogramme de gerbage, comme suit:

| GRV qu’il est possible d’empiler | GRV qu’il n’est PAS possible d’empiler |
| --- | --- |

Le pictogramme doit mesurer au moins 100 mm ( 100 mm et être durable et bien visible. Les lettres et les chiffres indiquant la masse admissible doivent faire au moins 12 mm de haut.

La masse indiquée au-dessus du pictogramme ne doit pas dépasser la charge appliquée lors de l’épreuve sur modèle type (voir 6.5.6.6.4) divisée par 1,8.

NOTA: Les dispositions du 6.5.2.2.2 s’appliqueront à tous les GRV fabriqués, réparés ou reconstruits à partir du 1er janvier 2011.».

«6.6.3.3	La charge de gerbage maximale autorisée lorsque le grand emballage est en cours d’utilisation doit être indiquée sur le pictogramme de gerbage comme suit:

| Grand emballage qu’il est possible d’empiler | Grand emballage qu’il n’est PAS possible d’empiler |
| --- | --- |

Le pictogramme doit mesurer au moins 100 mm ( 100 mm et être durable et bien visible. Les lettres et les chiffres indiquant la masse admissible doivent faire au moins 12 mm de haut.

La masse indiquée au-dessus du pictogramme ne doit pas dépasser la charge appliquée lors de l’épreuve sur modèle type (voir 6.6.5.3.3.4) divisée par 1,8.

NOTA: Les dispositions du 6.6.3.3 s’appliqueront à tous les grands emballages fabriqués, réparés ou reconstruits à partir du 1er janvier 2015.».

# Footnotes

Conformément au programme de travail du Sous-Comité pour 2009-2010, adopté par le Comité à sa quatrième session (voir ST/SG/AC.10/C.3/68, par. 118 d) et ST/SG/AC.10/36, par. 14).