| Организация Объединенных Наций |  | ECE/TRANS/WP.15/AC.2/2011/25 |
| --- | --- | --- |
|  | Экономический и Социальный Совет | Distr.: 31 May 2011 Russian Original: |

Европейская экономическая комиссия

Комитет по внутреннему транспорту

Рабочая группа по перевозкам опасных грузов

Совместное совещание экспертов по Правилам,
прилагаемым к Европейскому соглашению
о международной перевозке опасных грузов
по внутренним водным путям (ВОПОГ)
(Комитет по вопросам безопасности ВОПОГ)

Девятнадцатая сессия

Женева, 22−25 августа 2011 года

Пункт 4 предварительной повестки дня

Предложения о внесении поправок в Правила,
прилагаемые к ВОПОГ

Раздел 8.6.3,

Передано правительством Бельгии

Введение

1.	В разделе 8.6.3 приведен образец Перечня обязательных проверок ВОПОГ. Подраздел 7.2.4.10 гласит, что должен быть заполнен Перечень обязательных проверок на конкретный груз. Однако в образце не упоминается, что означает выражение "Наименование вещества". В нем не указано, где следует искать номер ООН, идентификационный номер вещества или класс.

2.	В этой связи предлагается добавить в образец Перечня обязательных проверок ВОПОГ ссылки на транспортный документ и таблицу С. Выражение "Наименование вещества" заменяется терминологией, используемой в пункте 5.4.1.1.2.

3.	Во время обсуждения возник вопрос о том, следует ли добавить в Перечень обязательных проверок ВОПОГ указание группы упаковки. По крайней мере в случае некоторых веществ группа упаковки считается важным элементом информации (например, в случае № ООН 1170 ЭТАНОЛА РАСТВОР от группы упаковки зависит конструкция цистерны).

Предложение

Новый текст выделен курсивом.

| 1 Перечень обязательных проверок ВОПОГ, касающийся соблюдения предписаний по технике безопасности и принятия необходимых мер при погрузке/разгрузке - Сведения о судне № (название судна) (регистровый номер) (тип судна) - Сведения о погрузочно-разгрузочных операциях (береговая погрузочно-разгрузочная (место) установка) (дата) (время) - Сведения о грузе, указанные в транспортном документе |
| --- |
| Количество, м3 | Надлежащее отгрузочное наименование, дополненное, при необходимости, техническим названием | Номер ООН или идентификационный номер вещества | Опасность, указанная в колонке 5 таблицы С | Группа упаковки |
| - Сведения о предыдущем грузе* |
| Надлежащее отгрузочное наименование, дополненное, при необходимости, техническим названием | Номер ООН или идентификационный номер вещества | Опасность, указанная в колонке 5 таблицы С | Группа упаковки |

# Footnotes

Распространено на немецком языке Центральной комиссией судоходства по Рейну в качестве документа CCNR/ZKR/ADN/WP.15/AC.2/2011/25.

В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту 
на 2010–2014 годы (ECE/TRANS/208, пункт 106; ECE/TRANS/2010/8, подпрограмма 02.7 b)).