ZENTRALKOMMISSION FÜR DIE RHEINSCHIFFFAHRT		WP.15/AC.2/18/INF.03

30. September 2010

Or. DEUTSCH

GEMEINSAME EXPERTENTAGUNG FÜR DIE DEM

ÜBEREINKOMMEN ÜBER DIE INTERNATIONALE BEFÖRDERUNG

VON GEFÄHRLICHEN GÜTERN AUF BINNENWASSERSTRASSEN

BEIGEFÜGTE VERORDNUNG (ADN)

(SICHERHEITSAUSSCHUSS)

(18. Tagung, Genf, 24. bis 26. Januar 2011)

Punkt 4 zur vorläufigen Tagesordnung

VORSCHLAG FÜR ÄNDERUNGEN DER DEM ADN BEIGEFÜGTEN VERORDNUNG

##### Weitere Änderungsvorschläge

3.2.3 Tabelle C

Eingereicht durch die Regierung von Deutschland

Einleitung

1.	In der 17. Sitzung des Sicherheitsausschusses vom 23. bis 26. August 2010 wurde das Dokument CCNR-ZKR/ADN/WP.15/AC.2/17/INF.6 vorgelegt. Darin wurden die Ergebnisse der Überprüfung Tabelle C aus der 2. Sitzung der Informellen Arbeitsgruppe „Stoffe“ dargestellt. Nach der Diskussion über diese Vorlage bat der Sicherheitsausschuss darum, für seine 18. Sitzung einen formellen Änderungsantrag vorzulegen (siehe Bericht der 17. Sitzung des Sicherheitsausschusses ECE/TRANS/WP.15/AC.2/36 Par. 51-56).

Vorschlag

2.	Aufgrund der Arbeitsergebnisse der Informellen Arbeitsgruppe Stoffe wird vorgeschlagen, die unter 5. aufgelisteten Änderungen in der Tabelle C vorzunehmen. Die Änderungen erfolgten auf Grundlage des ADN 2009 einschließlich Korrigendum (ECE/TRANS/203, Vol. I and II und ECE/TRANS/203c1) sowie der Änderungsentwürfe zu der dem ADN beigefügten Verordnung einschließlich der beiden Korrigenda (ECE/ADN/9, ECE/ADN/9/Corr.1 und ECE/ADN/9/Corr.2). Die bis zum gegenwärtigen Zeitpunkt zugegegangenen Bemerkungen und Kommentare wurden ebenfalls berücksichtigt.

3.	Des Weiteren wird vorgeschlagen, wie von der Arbeitsgruppe Stoffe erarbeitet, in 3.2.3 in den Erläuterungen zur Tabelle C, Spalte 20 eine neue Bemerkung 40 aufzunehmen.

Die neue Bemerkung 40 lautet:

„Dieser Stoff kann mehr als 0,1 % krebserzeugende Anteile enthalten. In diesem Fall ist in Spalte 5 „+CMR“ zu ergänzen.“. Sie soll den Eintragungen UN 1011 BUTAN und UN 1969 ISOBUTAN zugeordnet werden.

Die Begründung erfolgt mündlich durch die Informelle Arbeitsgruppe Stoffe.

.

5. Änderungen in Tabelle C

| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UN-Nummer oder Stoffnummer | Benennung und Beschreibung | Klasse | Klassifizierungscode | Verpackungsgruppe | Gefahren | Tankschiffstyp | Ladetankzustand | Ladetanktyp | Ladetankausrüstung | Öffnungsdruck des H.-J.-Ventils in kPa | max. zul. Tankfüllungsgrad in % | Dichte bei 20 ºC | Art der Probeentnahmeeinrichtung | Pumpenraum unter Deck erlaubt | Temperaturklasse | Explosionsgruppe | Explosionsschutz erforderlich | Ausrüstung erforderlich | Anzahl der Kegel/Lichter | zusätzliche Anforderungen oder Bemerkungen |
| 1010 | BUTADIENE, STABILISIERT oder BUTADIENE UND KOHLENWASSERSTOFF, GEMISCH, STABILISIERT, das bei 70 °C einen Dampfdruck von nicht mehr als 1,1 MPa (11 bar) hat und dessen Dichte bei 50 °C den Wert von 0,525 kg/l nicht unterschreitet | 2 | 2F |  | 2.1+inst. | G | 1 | 1 |  |  | 91 |  | 1 | nein | T2 | II B II B4) | ja | PP, EX, A | 1 | 2; 3; 31 |
| 1010 | BUTA-1,3-DIEN, STABILISIERT | 2 | 2F |  | 2.1+inst.+CMR | G | 1 | 1 |  |  | 91 |  | 1 | nein | T2 | II B | ja | PP, EX, A PP, EP, EX, TOX,A | 1 | 2; 3; 31 |
| 1011 | BUTAN | 2 | 2F |  | 2.1+CMR 2.1+(CMR) | G | 1 | 1 |  |  | 91 |  | 1 | nein | T2 | II A | ja | PP, EX, A | 1 | 31; 99 31; 40 |
| 1040 | ETHYLENOXID MIT STICKSTOFF bis zu einem Gesamtdruck von 1 MPa (10 bar) bei 50°C | 2 | 2TF |  | 2.3+2.1 | G | 1 | 1 |  |  | 91 |  | 1 | ja nein | T2 | II B | ja | PP, EP, EX, TOX, A | 2 | 2: 3; 11; 31 |
| 1127 | CHLORBUTANE (2-CHLORBUTAN) | 3 | F1 | II | 3 | C | 2 | 2 | 3 | 50 | 95 | 0,87 | 2 | ja | T4 3) T3 | II A | ja | PP, EX, A | 1 | 23 |
| 1127 | CHLORBUTANE (1-CHLOR-2-METHYLPROPAN) | 3 | F1 | II | 3 | C | 2 | 2 | 3 | 50 | 95 | 0,88 | 2 | ja | T4 3) T3 | II A | ja | PP, EX, A | 1 | 23 |
| 1135 | ETHYLENCHLORHYDRIN (2-CHLORETHANOL) | 6.1 | TF1 | I | 6.1+3 6.1+3+N3 | C | 2 | 2 |  | 30 | 95 | 1,21 | 1 | nein | T2 | II A 8) | ja | PP, EP, EX, TOX, A | 2 |  |
| 1153 | ETHYLENGLYCOLDIETHYLETHER | 3 | F1 | III | 3 | N | 3 | 2 |  |  | 97 | 0,84 | 3 | ja | T4 3) T4 | II B4) II A 7) | ja | PP, EX, A | 0 |  |
| 1157 | DIISOBUTYLKETON | 3 | F1 | III | 3+N3+F | N | 3 | 3 |  |  | 97 | 0,81 | 3 | ja | T4 3) T2 | II B4) | ja | PP, EX, A | 0 |  |
| 1160 | DIMETHYLAMIN, WÄSSERIGE LÖSUNG | 3 | FC | II | 3+8 3+8+N3 | C | 2 | 2 | 3 | 50 | 95 | 0,82 | 2 | ja | T2 | II B4) II A | ja | PP, EP, EX, A | 1 | 23 |
| 1163 | DIMETHYLHYDRAZIN, ASYMMETRISCH | 6.1 | TFC | I | 6.1+3+8+N2+CMR | C | 2 | 2 | 3 | 50 | 95 | 0,78 | 1 | nein | T3 | II B4) II C | ja | PP, EP, EX, TOX, A | 2 | 23 |
| 1167 | DIVINYLETHER, STABILISIERT | 3 | F1 | I | 3+inst. | C | 1 | 1 |  |  | 95 | 0,77 | 1 | ja | T2 | II B7) II B | ja | PP, EX, A | 1 | 2; 3 |
| 1171 | ETHYLENGLYCOLMONOETHYL-ETHER | 3 | F1 | III | 3+CMR | N | 2 | 3 | 3 | 10 | 97 | 0,93 | 3 | ja | T3 | II B | ja | PP, EX, A PP, EP, EX, TOX,A | 0 |  |
| 1172 | ETHYLENGLYCOLMONOETHYL-ETHERACETAT | 3 | F1 | III | 3+N3+CMR | N | 2 | 3 | 3 | 10 | 97 | 0,98 | 3 | ja | T2 | II A | ja | PP, EX, A PP, EP, EX, TOX,A | 0 |  |
| 1175 | ETHYLBENZEN | 3 | F1 | II | 3+N3 | N | 2 | 2 |  | 10 | 97 | 0,87 | 3 | ja | T2 | II B II A | ja | PP, EX, A | 1 |  |
| 1177 | 2-ETHYLBUTYLACETAT | 3 | F1 | III | 3 | N | 3 | 2 |  |  | 97 | 0,88 | 3 | ja | T3 | II A II A7) | ja | PP, EX, A | 0 |  |
| 1179 | ETHYLBUTYLETHER (ETHYL-tert-BUTYLETHER) | 3 | F1 | II | 3+N3 | N | 2 | 2 |  | 10 | 97 | 0,74 | 3 | ja | T2 | II B II B4) | ja | PP, EX, A | 1 |  |
| 1188 | ETHYLENGLYCOLMONO-METHYLETHER | 3 | F1 | III | 3+CMR | N | 2 | 3 | 3 | 10 | 97 | 0,97 | 3 | ja | T3 | II B | ja | PP, EX, A PP, EP, EX, TOX,A | 0 |  |
| 1191 | OCTYLALDEHYDE (2-ETHYLCAPRONALDEHYD) | 3 | F1 | III | 3+F 3+N3+F | C | 2 | 2 |  | 30 | 95 | 0,82 | 2 | ja | T4 | II A II A7) | ja | PP, EX, A | 0 |  |
| 1202 | DIESELKRAFTSTOFF oder GASÖL oder HEIZÖL, LEICHT (Flammpunkt höchstens 60 °C) | 3 | F1 | III | 3+(N1, N2, N3, CMR, F oder S) | * | * | * | * | * | * | < 0,85 | * | ja |  |  | ja | PP * | 0 | *siehe Entscheidungs- diagramm |
| 1202 | DIESELKRAFTSTOFF oder GASÖL oder HEIZÖL, LEICHT (Flammpunkt über 60 °C bis einschließlich 100 °C) | 3 | F1 | III | 3+(N1, N2, N3, CMR, F oder S) | * | * | * | * | * | * | < 1,1 | * | ja |  |  | nein | PP * | 0 | *siehe Entscheidungs- diagramm |
| 1203 | BENZIN oder OTTOKRAFTSTOFF | 3 | F1 | II | 3+N2+CMR+F | N | 2 | 3 | 3 | 10 | 97 | 0,68 - 0,72 10) | 3 | ja | T3 | II A | ja | PP, EX, A PP, EP, EX, TOX,A | 1 |  |
| 1203 | BENZIN oder OTTOKRAFTSTOFF, MIT MEHR ALS 10% BENZEN SIEDEPUNKT ≤ 60 °C | 3 | F1 | II | 3+CMR+F 3+N2+CMR+F | C | 1 | 1 |  |  | 95 |  | 1 | ja | T3 | II A | ja | PP, EX, A PP, EP, EX, TOX,A | 1 | 29 |
| 1203 | BENZIN oder OTTOKRAFTSTOFF, MIT MEHR ALS 10% BENZEN 60 °C < SIEDEPUNKT ≤ 85 °C | 3 | F1 | II | 3+CMR+F 3+N2+CMR+F | C | 2 | 2 | 3 | 50 | 95 |  | 2 | ja | T3 | II A | ja | PP, EX, A PP, EP, EX, TOX,A | 1 | 23; 29 |
| 1203 | BENZIN oder OTTOKRAFTSTOFF, MIT MEHR ALS 10% BENZEN 85 °C < SIEDEPUNKT ≤ 115 °C | 3 | F1 | II | 3+CMR+F 3+N2+CMR+F | C | 2 | 2 |  | 50 | 95 |  | 2 | ja | T3 | II A | ja | PP, EX, A PP, EP, EX, TOX,A | 1 | 29 |
| 1203 | BENZIN oder OTTOKRAFTSTOFF, MIT MEHR ALS 10% BENZEN SIEDEPUNKT >115 °C | 3 | F1 | II | 3+CMR+F 3+N2+CMR+F | C | 2 | 2 |  | 35 | 95 |  | 2 | ja | T3 | II A | ja | PP, EX, A PP, EP, EX, TOX,A | 1 | 29 |
| 1208 | HEXANE (n-HEXAN) | 3 | F1 | II | 3+N1 3+N2 | C N | 2 | 2 3 | 3 | 50 | 95 97 | 0,66 | 2 | ja | T3 | II A | ja | PP, EX, A | 1 |  |
| 1214 | ISOBUTYLAMIN | 3 | FC | II | 3+8 3+8+N3 | C | 2 | 2 | 3 | 50 | 95 | 0,73 | 2 | ja | T2 | II A II A7) | ja | PP, EP, EX, A | 1 | 23 |
| 1218 | ISOPREN, STABILISIERT | 3 | F1 | I | 3+inst.+N2+CMR | N | 1 | 1 |  |  | 95 | 0,68 | 1 | ja | T3 | II B | ja | PP, EX, A PP, EP, EX, TOX,A | 1 | 2; 3; 5;16 |
| 1220 | ISOPROPYLACETAT | 3 | F1 | II | 3 | N | 2 | 2 |  | 10 | 97 | 0,88 | 3 | ja | T2 | II A II A7) | ja | PP, EX, A | 1 |  |
| 1223 | KEROSIN | 3 | F1 | III | 3+N2+F | N | 3 | 3 |  |  | 97 | ≤ 0,83 | 3 | ja | T3 | II A II A7) | ja | PP, EX, A | 0 | 14 |
| 1224 | KETONE, FLÜSSIG, N.A.G. | 3 | F1 | II | 3+(N1, N2, N3, CMR, F oder S) | * | * | * | * | * | * |  | * | ja | T4 3) | II B4) | ja | PP, EX, A * | 1 | 14; 27; 29 *siehe Entscheidungs- diagramm |
| 1224 | KETONE, FLÜSSIG, N.A.G. | 3 | F1 | III | 3+(N1, N2, N3, CMR, F oder S) | * | * | * | * | * | * |  | * | ja | T4 3) | II B4) | ja | PP, EX, A * | 0 | 14; 27 *siehe Entscheidungs- diagramm |
| 1235 | METHYLAMIN, WÄSSERIGE LÖSUNG | 3 | FC | II | 3+8 3+8+N3 | C | 2 | 2 |  | 50 | 95 |  | 2 | ja | T2 | II A | ja | PP, EP, EX, A | 1 |  |
| 1247 | METHYLMETHACRYLAT, MONOMER, STABILISIERT | 3 | F1 | II | 3+inst. 3+inst.+N3 | C | 2 | 2 |  | 40 | 95 | 0,94 | 1 | ja | T2 | II A | ja | PP, EX, A | 1 | 3; 5; 16 |
| 1267 | ROHERDÖL MIT MEHR ALS 10% BENZEN pD50 > 175 kPa | 3 | F1 | I | 3+CMR+F | C | 1 | 1 |  |  | 95 |  | 1 | ja | T4 3) | II B4) | ja | PP, EX, A PP, EP, EX, TOX,A | 1 | 29 |
| 1267 | ROHERDÖL MIT MEHR ALS 10% BENZEN 110 kPa < pD50 ≤ 175 kPa | 3 | F1 | II | 3+CMR+F | C | 1 | 1 |  |  | 95 |  | 1 | ja | T4 3) | II B4) | ja | PP, EX, A PP, EP, EX, TOX,A | 1 | 29 |
| 1267 | ROHERDÖL MIT MEHR ALS 10% BENZEN pD50 ≤ 110 kPa SIEDEPUNKT ≤ 60 °C | 3 | F1 | I | 3+CMR+F | C | 1 | 1 |  |  | 95 |  | 1 | ja | T4 3) | II B4) | ja | PP, EX, A PP, EP, EX, TOX,A | 1 | 29 |
| 1267 | ROHERDÖL MIT MEHR ALS 10% BENZEN pD50 ≤ 110 kPa SIEDEPUNKT ≤ 60 °C | 3 | F1 | I | 3+CMR+F | C | 2 | 2 | 3 | 50 | 95 |  | 2 | ja | T4 3) | II B4) | ja | PP, EX, A PP, EP, EX, TOX,A | 1 | 23; 29 |
| 1267 | ROHERDÖL MIT MEHR ALS 10% BENZEN pD50 ≤ 110 kPa SIEDEPUNKT ≤ 60 °C | 3 | F1 | II | 3+CMR+F | C | 1 | 1 |  |  | 95 |  | 1 | ja | T4 3) | II B4) | ja | PP, EX, A PP, EP, EX, TOX,A | 1 | 29 |
| 1267 | ROHERDÖL MIT MEHR ALS 10% BENZEN pD50 ≤ 110 kPa SIEDEPUNKT ≤ 60 °C | 3 | F1 | II | 3+CMR+F | C | 2 | 2 | 3 | 50 | 95 |  | 2 | ja | T4 3) | II B4) | ja | PP, EX, A PP, EP, EX, TOX,A | 1 | 23; 29; 38 |
| 1267 | ROHERDÖL MIT MEHR ALS 10% BENZEN pD50 ≤ 110 kPa 60 °C < SIEDEPUNKT ≤ 85 °C | 3 | F1 | II | 3+CMR+F | C | 2 | 2 | 3 | 50 | 95 |  | 2 | ja | T4 3) | II B4) | ja | PP, EX, A PP, EP, EX, TOX,A | 1 | 23; 29 |
| 1267 | ROHERDÖL MIT MEHR ALS 10% BENZEN pD50 ≤ 110 kPa 85 °C < SIEDEPUNKT ≤ 115 °C | 3 | F1 | II | 3+CMR+F | C | 2 | 2 |  | 50 | 95 |  | 2 | ja | T4 3) | II B4) | ja | PP, EX, A PP, EP, EX, TOX,A | 1 | 29 |
| 1267 | ROHERDÖL MIT MEHR ALS 10% BENZEN pD50 ≤ 110 kPa SIEDEPUNKT > 115 °C | 3 | F1 | II | 3+CMR+F | C | 2 | 2 |  | 35 | 95 |  | 2 | ja | T4 3) | II B4) | ja | PP, EX, A PP, EP, EX, TOX,A | 1 | 29 |
| 1267 | ROHERDÖL | 3 | F1 | I | 3+(N1, N2, N3, CMR, F) | * | * | * | * | * | * |  | * | ja | T4 3) | II B4) | ja | PP, EX, A * | 1 | 14; 29; *siehe Entscheidungs- diagramm |
| 1267 | ROHERDÖL | 3 | F1 | II | 3+(N1, N2, N3, CMR, F) | * | * | * | * | * | * |  | * | ja | T4 3) | II B4) | ja | PP, EX, A * | 1 | 14; 29; *siehe Entscheidungs- diagramm |
| 1267 | ROHERDÖL | 3 | F1 | III | 3+(N1, N2, N3, CMR, F) | * | * | * | * | * | * |  | * | ja | T4 3) | II B4) | ja | PP, EX, A * | 0 | 14; *siehe Entscheidungs- diagramm |
| 1268 | ERDÖLDESTILLATE, N.A.G. oder ERDÖLPRODUKTE, N.A.G (NAPHTA) 110 kPa < pD50 ≤ 175 kPa | 3 | F1 | II | 3+N2+CMR+F | N | 2 | 3 | 3 | 10 50 | 97 | 0,735 | 3 | ja | T3 | II A | ja | PP, EX, A PP, EP, EX, TOX,A | 1 | 14; 27; 29 |
| 1268 | ERDÖLDESTILLATE, N.A.G. MIT MEHR ALS 10% BENZEN oder ERDÖLPRODUKTE, N.A.G. MIT MEHR ALS 10% BENZEN pD50 > 175 kPa | 3 | F1 | I | 3+CMR+F | C | 1 | 1 |  |  | 95 |  | 1 | ja | T4 3) | II B4) | ja | PP, EX, A PP, EP, EX, TOX,A | 1 | 27; 29 |
| 1268 | ERDÖLDESTILLATE, N.A.G. MIT MEHR ALS 10% BENZEN oder ERDÖLPRODUKTE, N.A.G. MIT MEHR ALS 10% BENZEN 110 kPa < pD50 ≤ 175 kPa | 3 | F1 | II | 3+CMR+F | C | 1 | 1 |  |  | 95 |  | 1 | ja | T4 3) | II B4) | ja | PP, EX, A PP, EP, EX, TOX,A | 1 | 27; 29 |
| 1268 | ERDÖLDESTILLATE, N.A.G. MIT MEHR ALS 10% BENZEN oder ERDÖLPRODUKTE, N.A.G. MIT MEHR ALS 10% BENZEN pD50 ≤ 110 kPa SIEDEPUNKT ≤ 60 °C | 3 | F1 | I | 3+CMR+F | C | 1 | 1 |  |  | 95 |  | 1 | ja | T4 3) | II B4) | ja | PP, EX, A PP, EP, EX, TOX,A | 1 | 27; 29 |
| 1268 | ERDÖLDESTILLATE, N.A.G. MIT MEHR ALS 10% BENZEN oder ERDÖLPRODUKTE, N.A.G. MIT MEHR ALS 10% BENZEN pD50 ≤ 110 kPa SIEDEPUNKT ≤ 60 °C | 3 | F1 | I | 3+CMR+F | C | 2 | 2 | 3 | 50 | 95 |  | 2 | ja | T4 3) | II B4) | ja | PP, EX, A PP, EP, EX, TOX,A | 1 | 23; 27; 29 |
| 1268 | ERDÖLDESTILLATE, N.A.G. MIT MEHR ALS 10% BENZEN oder ERDÖLPRODUKTE, N.A.G. MIT MEHR ALS 10% BENZEN pD50 ≤ 110 kPa SIEDEPUNKT ≤ 60 °C | 3 | F1 | II | 3+CMR+F | C | 1 | 1 |  |  | 95 |  | 1 | ja | T4 3) | II B4) | ja | PP, EX, A PP, EP, EX, TOX,A | 1 | 27; 29 |
| 1268 | ERDÖLDESTILLATE, N.A.G. MIT MEHR ALS 10% BENZEN oder ERDÖLPRODUKTE, N.A.G. MIT MEHR ALS 10% BENZEN pD50 ≤ 110 kPa SIEDEPUNKT ≤ 60 °C | 3 | F1 | II | 3+CMR+F | C | 2 | 2 | 3 | 50 | 95 |  | 2 | ja | T4 3) | II B4) | ja | PP, EX, A PP, EP, EX, TOX,A | 1 | 23; 27; 29; 38 |
| 1268 | ERDÖLDESTILLATE, N.A.G. MIT MEHR ALS 10% BENZEN oder ERDÖLPRODUKTE, N.A.G. MIT MEHR ALS 10% BENZEN pD50 ≤ 110 kPa 60 ºC < SIEDEPUNKT ≤ 85 °C | 3 | F1 | II | 3+CMR+F | C | 2 | 2 | 3 | 50 | 95 | 0,765 | 2 | ja | T4 3) | II B4) | ja | PP, EX, A PP, EP, EX, TOX,A | 1 | 23; 27; 29 |
| 1268 | ERDÖLDESTILLATE, N.A.G. MIT MEHR ALS 10% BENZEN oder ERDÖLPRODUKTE, N.A.G. BENZENE HEART CUT MIT MEHR ALS 10% BENZEN pD50 ≤ 110 kPa 60 ºC < SIEDEPUNKT ≤ 85 °C | 3 | F1 | II | 3+CMR+F | C | 2 | 2 | 3 | 50 | 95 |  | 2 | ja | T 3 | II A | ja | PP, EX, A PP, EP, EX, TOX,A | 1 | 23; 27; 29 |
| 1268 | ERDÖLDESTILLATE, N.A.G. MIT MEHR ALS 10% BENZEN oder ERDÖLPRODUKTE, N.A.G. MIT MEHR ALS 10% BENZEN pD50 ≤ 110 kPa 85 ºC < SIEDEPUNKT ≤ 115 °C | 3 | F1 | II | 3+CMR+F | C | 2 | 2 |  | 50 | 95 |  | 2 | ja | T4 3) | II B4) | ja | PP, EX, A PP, EP, EX, TOX,A | 1 | 27; 29 |
| 1268 | ERDÖLDESTILLATE, N.A.G. MIT MEHR ALS 10% BENZEN oder ERDÖLPRODUKTE, N.A.G. MIT MEHR ALS 10% BENZEN pD50 ≤ 110 kPa SIEDEPUNKT > 115 °C | 3 | F1 | II | 3+CMR+F | C | 2 | 2 |  | 35 | 95 |  | 2 | ja | T4 3) | II B4) | ja | PP, EX, A PP, EP, EX, TOX,A | 1 | 27; 29 |
| 1268 | ERDÖLDESTILLATE, N.A.G. oder ERDÖLPRODUKTE, N.A.G (NAPHTA) 110 kPa < pD50 ≤ 150 kPa | 3 | F1 | II | 3+N2+CMR+F | N | 2 | 3 | 3 | 10 | 97 | 0,735 | 3 | ja | T3 | II A | ja | PP, EX, A PP, EP, EX, TOX,A | 1 | 14; 29 |
| 1268 | ERDÖLDESTILLATE, N.A.G. oder ERDÖLPRODUKTE, N.A.G (NAPHTA) pD50 ≤ 110 kPa | 3 | F1 | II | 3+N2+CMR+F | N | 2 | 3 |  | 10 | 97 | 0,735 | 3 | ja | T3 | II A | ja | PP, EX, A PP, EP, EX, TOX,A | 1 | 14; 29 |
| 1268 | ERDÖLDESTILLATE, N.A.G. oder ERDÖL-PRODUKTE, N.A.G (BENZENE HEART CUT) pD50 ≤ 110 kPa | 3 | F1 | II | 3+N2+CMR+F | N | 2 | 3 |  | 10 | 97 | 0,765 | 3 | ja | T3 | II A | ja | PP, EX, A PP, EP, EX, TOX,A | 1 | 14; 29 |
| 1268 | ERDÖLDESTILLATE, N.A.G. oder ERDÖLPRODUKTE, N.A.G. | 3 | F1 | I | 3+(N1, N2, N3, CMR, F) | * | * | * | * | * | * |  | * | ja | T4 3) | II B4) | ja | PP, EX, A * | 1 | 14; 27; 29 *siehe Entscheidungs- diagramm |
| 1268 | ERDÖLDESTILLATE, N.A.G. oder ERDÖLPRODUKTE, N.A.G | 3 | F1 | II | 3+(N1, N2, N3, CMR, F) | * | * | * | * | * | * |  | * | ja | T4 3) | II B4) | ja | PP, EX, A * | 1 | 14; 27; 29 *siehe Entscheidungs- diagramm |
| 1268 | ERDÖLDESTILLATE, N.A.G. oder ERDÖLPRODUKTE, N.A.G | 3 | F1 | III | 3+(N1, N2, N3, CMR, F) | * | * | * | * | * | * |  | * | ja | T4 3) | II B4) | ja | PP, EX, A * | 0 | 14; 27 *siehe Entscheidungs- diagramm |
| 1277 | PROPYLAMIN (1-Aminopropan) | 3 | FC | II | 3+8 | C | 2 | 2 | 3 | 50 | 95 | 0,72 | 2 | ja | T32) T2 | II A | ja | PP, EP, EX, A | 1 | 23 |
| 1280 | PROPYLENOXID | 3 | F1 | I | 3+inst.+N3+CMR | C | 1 | 1 |  |  | 95 | 0,83 | 1 | ja | T2 | II B | ja | PP, EX, A PP, EP, EX, TOX,A | 1 | 2; 12; 31 |
| 1294 | TOLUEN | 3 | F1 | II | 3+N3 | N | 2 | 2 |  | 10 | 97 | 0,87 | 3 | ja | T1 | II A8) II A | ja | PP, EX, A | 1 |  |
| 1578 | CHLORNITROBENZENE, FEST, GESCHMOLZEN (p-CHLORNITROBENZEN) | 6.1 | T2 | II | 6.1+N2+S | C | 2 | 1 | 2 | 25 | 95 | 1,37 | 2 | nein | T43) T1 | II B4) | ja | PP, EP, EX, TOX, A | 2 | 7; 17; 26 |
| 1595 | DIMETHYLSULFAT | 6.1 | TC1 | I | 6.1+8+N3+CMR | C | 2 | 2 |  | 25 | 95 | 1,33 | 2 3 | nein |  |  | nein | PP, EP, TOX, A | 2 |  |
| 1719 | ÄTZENDER ALKALISCHER FLÜSSIGER STOFF, N.A.G. | 8 | C5 | II | 8+(N1, N2, N3, CMR, F oder S) | * | * | * | * | * | * |  | * | ja |  |  | nein | PP, EP * | 0 | 27; 30; 34 *siehe Entscheidungs- diagramm |
| 1719 | ÄTZENDER ALKALISCHER FLÜSSIGER STOFF, N.A.G. | 8 | C5 | III | 8+(N1, N2, N3, CMR, F oder S) | * | * | * | * | * | * |  | * | ja |  |  | nein | PP, EP * | 0 | 27; 30; 34 *siehe Entscheidungs- diagramm |
| 1760 | ÄTZENDER FLÜSSIGER STOFF, N.A.G. | 8 | C9 | I | 8+(N1, N2, N3, CMR, F oder S) | * | * | * | * | * | * |  | * | ja |  |  | nein | PP, EP * | 0 | 27; 34 *siehe Entscheidungs- diagramm |
| 1760 | ÄTZENDER FLÜSSIGER STOFF, N.A.G. | 8 | C9 | II | 8+(N1, N2, N3, CMR, F oder S) | * | * | * | * | * | * |  | * | ja |  |  | nein | PP, EP * | 0 | 27; 34 *siehe Entscheidungs- diagramm |
| 1760 | ÄTZENDER FLÜSSIGER STOFF, N.A.G. | 8 | C9 | III | 8+(N1, N2, N3, CMR, F oder S) | * | * | * | * | * | * |  | * | ja |  |  | nein | PP, EP * | 0 | 27; 34 *siehe Entscheidungs- diagramm |
| 1764 | DICHLORESSIGSÄURE | 8 | C3 | II | 8+N1 | C | 2 | 2 |  | 35 | 95 | 1,56 | 2 | ja | T1 | II A II A7) | ja | PP, EP, EX, A | 0 | 17 6: 17°C; 17 |
| 1848 | PROPIONSÄURE mit mindestens 10 Masse-% und weniger als 90 Masse-% Säure | 8 | C3 | III | 8+N3 | N | 3 | 3 |  |  | 97 | 0,99 | 3 | ja | T1 | II A7) | ja nein | PP, EP, EX, A PP, EP | 0 | 34 |
| 1863 | DÜSENKRAFTSTOFF MIT MEHR ALS 10% BENZEN pD50 > 175 kPa | 3 | F1 | I | 3+CMR+F | C | 1 | 1 |  |  | 95 |  | 1 | ja | T4 3) | II B4) | ja | PP, EX, A PP, EP, EX, TOX,A | 1 | 29 |
| 1863 | DÜSENKRAFTSTOFF MIT MEHR ALS 10% BENZEN 110 kPa < pD50 ≤ 175 kPa | 3 | F1 | II | 3+CMR+F | C | 1 | 1 |  |  | 95 |  | 1 | ja | T4 3) | II B4) | ja | PP, EX, A PP, EP, EX, TOX,A | 1 | 29 |
| 1863 | DÜSENKRAFTSTOFF MIT MEHR ALS 10% BENZEN pD50 ≤ 110 kPa SIEDEPUNKT ≤ 60 °C | 3 | F1 | II | 3+CMR+F | C | 1 | 1 |  |  | 95 |  | 1 | ja | T4 3) | II B4) | ja | PP, EX, A PP, EP, EX, TOX,A | 1 | 29 |
| 1863 | DÜSENKRAFTSTOFF MIT MEHR ALS 10% BENZEN pD50 ≤ 110 kPa 60 ºC < SIEDEPUNKT ≤ 85 °C | 3 | F1 | II | 3+CMR+F | C | 2 | 2 | 3 | 50 | 95 |  | 2 | ja | T4 3) | II B4) | ja | PP, EX, A PP, EP, EX, TOX,A | 1 | 23; 29 |
| 1863 | DÜSENKRAFTSTOFF MIT MEHR ALS 10% BENZEN pD50 ≤ 110 kPa 85 ºC < SIEDEPUNKT ≤ 115 °C | 3 | F1 | II | 3+CMR+F | C | 2 | 2 |  | 50 | 95 |  | 2 | ja | T4 3) | II B4) | ja | PP, EX, A PP, EP, EX, TOX,A | 1 | 29 |
| 1863 | DÜSENKRAFTSTOFF MIT MEHR ALS 10% BENZEN pD50 ≤ 110 kPa SIEDEPUNKT > 115 °C | 3 | F1 | II | 3+CMR+F | C | 2 | 2 |  | 35 | 95 |  | 2 | ja | T4 3) | II B4) | ja | PP, EX, A PP, EP, EX, TOX,A | 1 | 29 |
| 1863 | DÜSENKRAFTSTOFF | 3 | F1 | I | 3+(N1, N2, N3, CMR, F) | * | * | * | * | * | * |  | * | ja | T4 3) | II B4) | ja | PP, EX, A * | 1 | 14; 29 *siehe Entscheidungs- diagramm |
| 1863 | DÜSENKRAFTSTOFF | 3 | F1 | II | 3+(N1, N2, N3, CMR, F) | * | * | * | * | * | * |  | * | ja | T4 3) | II B4) | ja | PP, EX, A * | 1 | 14; 29 *siehe Entscheidungs- diagramm |
| 1863 | DÜSENKRAFTSTOFF | 3 | F1 | III | 3+(N1, N2, N3, CMR, F) | * | * | * | * | * | * |  | * | ja | T4 3) | II B4) | ja | PP, EX, A * | 0 | 14 *siehe Entscheidungs- diagramm |
| 1922 | PYRROLIDIN | 3 | FC | II | 3+8 | C | 2 | 2 |  | 50 | 95 | 0,86 | 2 | ja | T2 | II A II A7) | ja | PP, EP, EX, A | 1 |  |
| 1969 | ISOBUTAN | 2 | 2F |  | 2.1 2.1(+CMR) | G | 1 | 1 |  |  | 91 |  | 1 | nein | T2 1) | II A II A7) | ja | PP, EX, A | 1 | 31; 99 31; 40 |
| 1987 | ALKOHOLE, N.A.G. | 3 | F1 | II | 3+(N1, N2, N3, CMR, F oder S) | * | * | * | * | * | * |  | * | ja | T4 3) | II B4) | ja | PP, EX, A * | 1 | 14; 27; 29 *siehe Entscheidungs- diagramm |
| 1987 | ALKOHOLE, N.A.G. | 3 | F1 | III | 3+(N1, N2, N3, CMR, F oder S) | * | * | * | * | * | * |  | * | ja | T4 3) | II B4) | ja | PP, EX, A * | 0 | 14; 27 *siehe Entscheidungs- diagramm |
| 1989 | ALDEHYDE, N.A.G. | 3 | F1 | II | 3+(N1, N2, N3, CMR, F oder S) | * | * | * | * | * | * |  | * | ja | T4 3) | II B4) | ja | PP, EX, A * | 1 | 14; 27; 29 *siehe Entscheidungs- diagramm |
| 1989 | ALDEHYDE, N.A.G. | 3 | F1 | III | 3+(N1, N2, N3, CMR, F oder S) | * | * | * | * | * | * |  | * | ja | T4 3) | II B4) | ja | PP, EX, A * | 0 | 14; 27 *siehe Entscheidungs- diagramm |
| 1993 | ENTZÜNDBARER FLÜSSIGER STOFF, N.A.G. MIT MEHR ALS 10% BENZEN pD50 > 175 kPa | 3 | F1 | I | 3+CMR | C | 1 | 1 |  |  | 95 |  | 1 | ja | T4 3) | II B4) | ja | PP, EX, A PP, EP, EX, TOX,A | 1 | 27; 29 |
| 1993 | ENTZÜNDBARER FLÜSSIGER STOFF, N.A.G. MIT MEHR ALS 10% BENZEN 110 kPa < pD50 ≤ 175 kPa | 3 | F1 | I | 3+CMR | C | 1 | 1 |  |  | 95 |  | 1 | ja | T4 3) | II B4) | ja | PP, EX, A PP, EP, EX, TOX,A | 1 | 27; 29 |
| 1993 | ENTZÜNDBARER FLÜSSIGER STOFF, N.A.G. MIT MEHR ALS 10% BENZEN pD50 ≤ 110 kPa SIEDEPUNKT ≤ 60 °C | 3 | F1 | II | 3+CMR | C | 1 | 1 |  |  | 95 |  | 1 | ja | T4 3) | II B4) | ja | PP, EX, A PP, EP, EX, TOX,A | 1 | 27; 29 |
| 1993 | ENTZÜNDBARER FLÜSSIGER STOFF, N.A.G. MIT MEHR ALS 10% BENZEN pD50 ≤ 110 kPa 60 °C < SIEDEPUNKT ≤ 85 °C | 3 | F1 | II | 3+CMR | C | 2 | 2 | 3 | 50 | 95 |  | 2 | ja | T4 3) | II B4) | ja | PP, EX, A PP, EP, EX, TOX,A | 1 | 23; 27; 29 |
| 1993 | ENTZÜNDBARER FLÜSSIGER STOFF, N.A.G. MIT MEHR ALS 10% BENZEN pD50 ≤ 110 kPa 85 °C < SIEDEPUNKT ≤ 115 °C | 3 | F1 | II | 3+CMR | C | 2 | 2 |  | 50 | 95 |  | 2 | ja | T4 3) | II B4) | ja | PP, EX, A PP, EP, EX, TOX,A | 1 | 27; 29 |
| 1993 | ENTZÜNDBARER FLÜSSIGER STOFF, N.A.G. MIT MEHR ALS 10% BENZEN pD50 ≤ 110 kPa SIEDEPUNKT > 115 °C | 3 | F1 | II | 3+CMR | C | 2 | 2 |  | 35 | 95 |  | 2 | ja | T4 3) | II B4) | ja | PP, EX, A PP, EP, EX, TOX,A | 1 | 27; 29 |
| 1993 | ENTZÜNDBARER FLÜSSIGER STOFF, N.A.G MIT MEHR ALS 10% BENZEN 60 °C < SIEDEPUNKT ≤ 85 °C | 3 | F1 | III | 3+CMR | C | 2 | 2 | 3 | 50 | 95 |  | 2 | ja | T4 3) | II B4) | ja | PP, EX, A PP, EP, EX, TOX,A | 0 | 23; 27; 29 |
| 1993 | ENTZÜNDBARER FLÜSSIGER STOFF, N.A.G. MIT MEHR ALS 10% BENZEN 85 °C < SIEDEPUNKT ≤ 115 °C | 3 | F1 | III | 3+CMR | C | 2 | 2 |  | 50 | 95 |  | 2 | ja | T4 3) | II B4) | ja | PP, EX, A PP, EP, EX, TOX,A | 0 | 27; 29 |
| 1993 | ENTZÜNDBARER FLÜSSIGER STOFF, N.A.G. MIT MEHR ALS 10% BENZEN SIEDEPUNKT > 115 °C | 3 | F1 | III | 3+CMR | C | 2 | 2 |  | 35 | 95 |  | 2 | ja | T4 3) | II B4) | ja | PP, EX, A PP, EP, EX, TOX,A | 0 | 27; 29 |
| 1993 | ENTZÜNDBARER FLÜSSIGER STOFF, N.A.G. | 3 | F1 | I | 3+(N1, N2, N3, CMR, F oder S) | * | * | * | * | * | * |  | * | ja | T4 3) | II B4) | ja | PP, EX, A * | 1 | 14; 27; 29 *siehe Entscheidungs- diagramm |
| 1993 | ENTZÜNDBARER FLÜSSIGER STOFF, N.A.G. | 3 | F1 | II | 3+(N1, N2, N3, CMR, F oder S) | * | * | * | * | * | * |  | * | ja | T4 3) | II B4) | ja | PP, EX, A * | 1 | 14; 27; 29 *siehe Entscheidungs- diagramm |
| 1993 | ENTZÜNDBARER FLÜSSIGER STOFF, N.A.G. | 3 | F1 | III | 3+(N1, N2, N3, CMR, F oder S) | * | * | * | * | * | * |  | * | ja | T4 3) | II B4) | ja | PP, EX, A * | 0 | 14; 27 *siehe Entscheidungs- diagramm |
| 2022 | CRESYLSÄURE | 6.1 | TC1 | II | 6.1+8+3+S | C | 2 | 2 |  | 25 | 95 | 1,03 | 2 | nein | T1 | II A II A7) | ja | PP, EP, EX, TOX, A | 2 | 6: +16 ºC; 17 |
| 2046 | CYMENE | 3 | F1 | III | 3+N2+F | N | 3 | 3 |  |  | 97 | 0,88 | 3 | ja | T2 | II A II A7) | ja | PP, EX, A | 0 |  |
| 2047 | DICHLORPROPENE (2,3-DICHLORPROPEN-1) | 3 | F1 | II | 3+N2+CMR | C | 2 | 2 |  | 45 | 95 | 1,2 | 2 | ja | T1 | II A II A7) | ja | PP, EX, A PP, EP, EX, TOX,A | 1 |  |
| 2047 | DICHLORPROPENE (GEMISCH VON 2,3-DICHLORPROPEN-1 UND 1,3-DICHLORPROPEN) | 3 | F1 | II | 3+N2+CMR 3+N1+CMR | C | 2 | 2 |  | 45 | 95 | 1,23 | 2 | ja | T21) | II A II A7) | ja | PP, EX, A PP, EP, EX, TOX,A | 1 |  |
| 2047 | DICHLORPROPENE (GEMISCH VON 2,3-DICHLORPROPEN-1 UND 1,3-DICHLORPROPEN) | 3 | F1 | III | 3+N2+CMR 3+N1+CMR | C | 2 | 2 |  | 45 | 95 | 1,23 | 2 | ja | T21) | II A II A7) | ja | PP, EX, A PP, EP, EX, TOX,A | 0 |  |
| 2047 | DICHLORPROPENE (1,3-DICHLORPROPEN) | 3 | F1 | III | 3+N2+CMR 3+N1+CMR | C | 2 | 2 |  | 40 | 95 | 1,23 | 2 | ja | T21) | II A7) | ja | PP, EX, A PP, EP, EX, TOX,A | 0 |  |
| 2051 | 2-DIMETHYLAMINOETHANOL | 8 | CF1 | II | 8+3+N3 | N | 3 | 2 |  |  | 97 | 0,89 | 3 | ja | T3 | II A II A7) | ja | PP, EP, EX, A | 1 | 34 |
| 2057 | TRIPROPYLEN | 3 | F1 | II | 3 3+N2 | N | 2 | 2 |  | 10 | 97 | 0,744 | 3 | ja | T3 | II B4) | ja | PP, EX, A | 1 |  |
| 2057 | TRIPROPYLEN | 3 | F1 | III | 3 3+N2 | N | 3 | 2 |  |  | 97 | 0,73 | 3 | ja | T3 | II B4) | ja | PP, EX, A | 0 |  |
| 2205 | ADIPONITRIL | 6.1 | T1 | III | 6.1 | C | 2 | 2 |  | 25 | 95 | 0,96 | 2 | nein | T43) T4 | II B4) | ja | PP, EP, EX, TOX, A | 0 | 17 6: 6°C; 17 |
| 2218 | ACRYLSÄURE, STABILISIERT | 8 | CF1 | II | 8+3+inst.+N1 | C | 2 | 2 | 4 | 30 | 95 | 1,05 | 1 | ja | T2 | II A7) II B | ja | PP, EP, EX, A | 1 | 3; 4; 5; 17 |
| 2227 | n-BUTYLMETHACRYLAT, STABILISIERT | 3 | F1 | III | 3+inst. 3+inst.+N3+F | C | 2 | 2 |  | 25 | 95 | 0,9 | 1 | ja | T3 | II A | ja | PP, EX, A | 0 | 3; 5 |
| 2238 | CHLORTOLUENE (o-CHLORTOLUEN) | 3 | F1 | III | 3+S 3+N2+S | C | 2 | 2 |  | 30 | 95 | 1,08 | 2 | ja | T1 | II A7) | ja | PP, EX, A | 0 |  |
| 2238 | CHLORTOLUENE (p-CHLORTOLUEN) | 3 | F1 | III | 3+S 3+N2+S | C | 2 | 2 |  | 30 | 95 | 1,07 | 2 | ja | T1 | II A7) | ja | PP, EX, A | 0 | 6: +11 ºC; 17 |
| 2241 | CYCLOHEPTAN | 3 | F1 | II | 3+N2 | N | 2 | 3 |  | 10 | 97 | 0,81 | 3 | ja | T4 3) | II A II A7) | ja | PP, EX, A | 1 |  |
| 2259 | TRIETHYLENTETRAMIN | 8 | C7 | II | 8+N2 | N | 3 | 3 |  |  | 97 | 0,98 | 3 | ja | T2 | II B4) | ja | PP, EP, EX, A | 0 | 34 6: 16°C; 17; 34 |
| 2265 | N,N-DIMETHYLFORMAMID | 3 | F1 | III | 3+CMR | N | 2 | 3 | 3 | 10 | 97 | 0,95 | 3 | ja | T2 | II A | ja | PP, EX, A PP, EP, EX, TOX,A | 0 |  |
| 2266 | DIMETHYL-N-PROPYLAMIN | 3 | FC | II | 3+8 | C | 2 | 2 | 3 | 50 | 95 | 0,72 | 2 | ja | T4 | II A II A7) | ja | PP, EP, EX, A | 1 | 23 |
| 2288 | ISOHEXENE | 3 | F1 | II | 3+inst. 3+inst.+N3 | C | 2 | 2 | 3 | 50 | 95 | 0,735 | 2 | ja | T2 | II B4) | ja | PP, EX, A | 1 | 3; 23 |
| 2289 | ISOPHORONDIAMIN | 8 | C7 | III | 8+N2 | N | 3 | 3 |  |  | 97 | 0,92 | 3 | ja | T2 | II A II A7) | ja | PP, EP, EX, A | 0 | 17; 34 6: 14°C; 17; 34 |
| 2321 | TRICHLORBENZENE, FLÜSSIG (1,2,4-TRICHLORBENZEN) | 6.1 | T1 | III | 6.1+N1+S | C | 2 | 2 | 2 | 25 | 95 | 1,45 | 2 | nein | T1 | II A II A7) | ja | PP, EP, EX, TOX, A | 0 | 7; 17 |
| 2325 | 1,3,5-TRIMETHYLBENZEN | 3 | F1 | III | 3+N1 | C | 2 | 2 |  | 35 | 95 | 0,87 | 2 | ja | T1 | II A II A7) | ja | PP, EX, A | 0 |  |
| 2357 | CYCLOHEXYLAMIN | 8 | CF1 | II | 8+3+N3 | N | 3 | 2 |  |  | 97 | 0,86 | 3 | ja | T3 | II A8) II B4) | ja | PP, EP, EX, A | 1 | 34 |
| 2382 | DIMETHYLHYDRAZIN, SYMMETRISCH | 6.1 | TF1 | I | 6.1+3+CMR | C | 2 | 2 |  | 50 | 95 | 0,83 | 1 | ja nein | T4 3) | II C II C5) | ja | PP, EP, EX, TOX, A | 2 |  |
| 2383 | DIPROPYLAMIN | 3 | FC | II | 3+8 3+8+N2 | C | 2 | 2 |  | 35 | 95 | 0,74 | 2 | nein ja | T3 | II A | ja | PP, EP, EX, A | 1 |  |
| 2397 | 3-METHYLBUTAN-2-ON | 3 | F1 | II | 3 | N | 2 | 2 |  | 10 | 97 | 0,81 | 3 | ja | T1 | II A II A7) | ja | PP, EX, A | 1 |  |
| 2404 | PROPIONITRIL | 3 | FT1 | II | 3+6.1 | C | 2 | 2 |  | 45 | 95 | 0,78 | 2 | nein | T19) | II A II A7) | ja | PP, EP, EX, TOX, A | 2 |  |
| 2430 | ALKYLPHENOLE, FEST, N.A.G. (NONYLPHENOL-ISOMEREN-GEMISCH, GESCHMOLZEN) | 8 | C4 | II | 8+N1+F | C | 2 | 1 2 | 2 | 25 | 95 | 0,95 | 2 | ja | T2 | II A7) | ja | PP, EP, EX, A | 0 | 7; 17 |
| 2430 | ALKYLPHENOLE, FEST, N.A.G. (NONYLPHENOL-ISOMEREN-GEMISCH, GESCHMOLZEN) | 8 | C4 | II | 8+N1+F | C | 2 | 2 1 | 4 | 25 | 95 | 0,95 | 2 | ja |  |  | nein | PP, EP | 0 | 7; 17; 20: +125 ºC |
| 2477 | METHYLISOTHIOCYANAT | 6.1 | TF1 | I | 6.1+3+N1 | C | 2 | 2 | 2 | 35 | 95 | 1,0711) | 2 1 | nein | T4 3) | II B4) | ja | PP, EP, EX, TOX, A | 2 | 7; 17 |
| 2486 | ISOBUTYL ISOCYANAT | 6.1 | FT1 | II | 3+6.1 | C | 2 | 2 |  | 40 | 95 |  | 2 | nein | T4 3) | II B4) | ja | PP, EP, EX, TOX, A | 1 2 |  |
| 2491 | ETHANOLAMIN oder ETHANOLAMIN, LÖSUNG | 8 | C7 | III | 8+N3 | N | 3 | 2 |  |  | 97 | 1,02 | 3 | ja | T2 | II B4) | ja | PP, EP, EX, A | 0 | 17; 34 6: 14°C; 17; 34 |
| 2531 | METHACRYLSÄURE, STABILISIERT | 8 | C3 | II | 8+inst.+N3 | C | 2 | 2 | 4 | 25 | 95 | 1,02 | 1 | ja | T2 | II B4) | ja | PP, EP, EX, A | 0 | 3; 4; 5; 17 3; 4; 5; 7; 17 |
| 2564 | TRICHLORESSIGSÄURE, LÖSUNG | 8 | C3 | III | 8+N1 | C | 2 | 2 |  | 25 | 95 | 1,6211) | 2 | ja | T1 | II A7) | ja nein | PP, EP, EX, A PP, EP | 0 | 22 |
| 2574 | TRICRESYLPHOSPHAT mit mehr als 3% ortho-Isomer | 6.1 | T1 | II | 6.1+S 6.1+N1+S | C | 2 | 2 |  | 25 | 95 | 1,18 | 2 | nein |  |  | nein | PP, EP, TOX, A | 2 |  |
| 2618 | VINYLTOLUENE, STABILISIERT | 3 | F1 | III | 3+inst.+F 3+inst.+N2+F | C | 2 | 2 |  | 25 | 95 | 0,92 | 1 | ja | T1 | II B4) | ja | PP, EX, A | 0 | 3; 5 |
| 2672 | AMMONIAKLÖSUNG in Wasser mit relative Dichte zwischen 0,880 und 0,957 bei 15 °C, mehr als 10 % aber höchstens 35 % Ammoniak (höchstens 25% Ammoniak) | 8 | C5 | III | 8+N3 | N | 2 | 2 |  | 10 | 95 | 0,88 10) – 0,96 10) | 2 | ja |  |  | nein | PP, EP | 0 | 34 |
| 2709 | BUTYLBENZENE | 3 | F1 | III | 3+N1+F | C | 2 | 2 |  | 35 | 95 | 0,87 | 2 | ja | T2 | II A II A7) | ja | PP, EX, A | 0 |  |
| 2733 | AMINE, ENTZÜNDBAR, ÄTZEND, N.A.G. oder POLYAMINE, ENTZÜNDBAR, ÄTZEND, N.A.G. (2-AMINOBUTAN) | 3 | FC | II | 3+8 3+8+N1 | C | 2 | 2 | 3 | 50 | 95 | 0,72 | 2 | ja | T4 3) | II A II A7) | ja | PP, EP, EX, A | 1 | 23 |
| 2735 | AMINE, FLÜSSIG, ÄTZEND, N.A.G. oder POLYAMINE, FLÜSSIG, ÄTZEND, N.A.G. | 8 | C7 | I | 8+(N1, N2, N3, CMR, F oder S) | * | * | * | * | * | * |  | * | ja |  |  | nein | PP, EP * | 0 | 27; 34 *siehe Entscheidungs-diagramm |
| 2735 | AMINE, FLÜSSIG, ÄTZEND, N.A.G. oder POLYAMINE, FLÜSSIG, ÄTZEND, N.A.G. | 8 | C7 | II | 8+(N1, N2, N3, CMR, F oder S) | * | * | * | * | * | * |  | * | ja |  |  | nein | PP, EP * | 0 | 27; 34 *siehe Entscheidungs-diagramm |
| 2735 | AMINE, FLÜSSIG, ÄTZEND, N.A.G.oder POLYAMINE, FLÜSSIG, ÄTZEND, N.A.G. | 8 | C7 | III | 8+(N1, N2, N3, CMR, F oder S) | * | * | * | * | * | * |  | * | ja |  |  | nein | PP, EP * | 0 | 27; 34 *siehe Entscheidungs-diagramm |
| 2789 | EISESSIG oder ESSIGSÄURE, LÖSUNG mit mehr als 80 Masse-% Säure | 8 | CF1 | II | 8+3 | N | 2 | 3 | 2 | 10 | 95 | 1,05 bei 100% Säure | 3 | ja | T1 | II A II A7) | ja | PP, EP, EX, A | 1 | 7; 17; 34 |
| 2790 | ESSIGSÄURE, LÖSUNG, mit mindestens 50 Masse-% und höchstens 80 Masse-% Säure | 8 | C3 | II | 8 | N | 2 | 3 |  | 10 | 95 97 |  | 3 | ja |  |  | nein | PP, EP | 0 | 34 |
| 2790 | ESSIGSÄURE, LÖSUNG, mit mindestens 10 Masse-% und höchstens 50 Masse-% Säure | 8 | C3 | III | 8 | N | 2 | 3 |  | 10 | 95 97 |  | 3 | ja |  |  | nein | PP, EP | 0 | 34 |
| 2850 | PROPYLENTETRAMER oder TETRAPROPYLEN | 3 | F1 | III | 3+N1+F | C | 2 | 2 |  | 35 | 95 | 0,76 | 2 | ja | T3 | II B4) | nein ja | PP PP; EX, A | 0 |  |
| 2920 | ÄTZENDER FLÜSSIGER STOFF, ENTZÜNDBAR, N.A.G. (WÄSSERIGE LÖSUNG VON DIDECYLDIMETHYLAMMONIUMCHLORID UND 2-PROPANOL) | 8 | CF1 | II | 8+3+F | N | 3 | 3 |  |  | 95 97 | 0,95 | 3 | ja | T3 | II A | ja | PP, EP, EX, A | 1 | 34 |
| 2924 | ENTZÜNDBARER FLÜSSIGER STOFF, ÄTZEND, N.A.G. | 3 | FC | I | 3+8+(N1, N2, N3, CMR, F oder S) | C | 2 | 2 | * | * | 95 |  | 1 | ja | T4 3) | II B4) | ja | PP, EP, EX, A * | 1 | 27; 29 *siehe Entscheidungs- diagramm |
| 2924 | ENTZÜNDBARER FLÜSSIGER STOFF, ÄTZEND, N.A.G. | 3 | FC | II | 3+8+(N1, N2, N3, CMR, F oder S) | C | 2 | 2 | * | * | 95 |  | 2 | ja | T4 3) | II B4) | ja | PP, EP EX, A * | 1 | 27; 29 *siehe Entscheidungs- diagramm |
| 2924 | ENTZÜNDBARER FLÜSSIGER STOFF, ÄTZEND, N.A.G. | 3 | FC | III | 3+8+(N1, N2, N3, CMR, F oder S) | * | * | * | * | * | * |  | * | ja | T4 3) | II B4) | ja | PP, EP EX, A * | 0 | 27; 34 *siehe Entscheidungs-diagramm |
| 3082 | UMWELTGEFÄHRDENDER STOFF, FLÜSSIG, N.A.G. | 9 | M6 | III | 9+(N1, N2, CMR, F oder S) | * | * | * | * | * | * |  | * | ja |  |  | nein | PP * | 0 | 22; 27 *siehe Entscheidungs- diagramm |
| 3175 | FESTE STOFFE, DIE ENTZÜNDBARE FLÜSSIGE STOFFE mit einem Flammpunkt von höchstens 60°C ENTHALTEN, N.A.G. GESCHMOLZEN (DIALKYLDIMETHYLAMMO-NIUMCHLORID (C12 - C18) UND 2-PROPANOL) | 4.1 | F1 | II | 4.1 | N | 3 | 3 | 4 |  | 95 | 0,86 | 3 | ja | T2 | II A II A7) | ja | PP, EX, A | 1 | 7; 17 |
| 3256 | ERWÄRMTER FLÜSSIGER STOFF, ENTZÜNDBAR, N.A.G., mit einem Flammpunkt über 60 °C, bei oder über seinem Flammpunkt (Low QI Pitch) | 3 | F2 | III | 3+N2+CMR+S | N | 3 | 1 | 4 |  | 95 | 1,1-1,3 | 3 | ja | T2 | II B | ja | PP, EX, A PP, EP, EX, TOX,A | 0 | 7 |
| 3256 | ERWÄRMTER FLÜSSIGER STOFF, ENTZÜNDBAR, N.A.G., mit einem Flammpunkt über 60°C, bei oder über seinem Flammpunkt | 3 | F2 | III | 3+(N1, N2, N3, CMR, F oder S) | * | * | * | * | * | 95 |  | * | ja | T4 3) | II B4) | ja | PP, EX, A * | 0 | 7; 27 *siehe Entscheidungs-diagramm |
| 3257 | ERWÄRMTER FLÜSSIGER STOFF, N.A.G., bei oder über 100°C und, bei Stoffen mit einem Flammpunkt, unter ihrem Flammpunkt (einschliesslich geschmolzenes Metall, geschmolzenes Salz, usw.) | 9 | M9 | III | 9+(N1, N2, N3, CMR, F oder S) | * | * | * | * | * | 95 |  | * | ja |  |  | nein | PP * | 0 | 7; 20:+115 ºC; 22; 24; 25; 27 *siehe Entscheidungs-diagramm |
| 3257 | ERWÄRMTER FLÜSSIGER STOFF, N.A.G., bei oder über 100°C und, bei Stoffen mit einem Flammpunkt, unter ihrem Flammpunkt (einschliesslich geschmolzenes Metall, geschmolzenes Salz, usw.) | 9 | M9 | III | 9+(N1, N2, N3, CMR, F oder S) | * | * | * | * | * | 95 |  | * | ja |  |  | nein | PP * | 0 | 7; 20:+225 ºC; 22; 24; 27 *siehe Entscheidungs-diagramm |
| 3264 | ÄTZENDER SAURER ANORGANISCHER FLÜSSIGER STOFF, N.A.G. | 8 | C1 | I | 8+(N1, N2, N3, CMR, F oder S) | * | * | * | * | * | * |  | * | ja |  |  | nein | PP, EP * | 0 | 27; 34 *siehe Entscheidungs- diagramm |
| 3264 | ÄTZENDER SAURER ANORGANISCHER FLÜSSIGER STOFF, N.A.G. | 8 | C1 | II | 8+(N1, N2, N3, CMR, F oder S) | * | * | * | * | * | * |  | * | ja |  |  | nein | PP, EP * | 0 | 27; 34 *siehe Entscheidungs- diagramm |
| 3264 | ÄTZENDER SAURER ANORGANISCHER FLÜSSIGER STOFF, N.A.G. | 8 | C1 | III | 8+(N1, N2, N3, CMR, F oder S) | * | * | * | * | * | * |  | * | ja |  |  | nein | PP, EP * | 0 | 27; 34 *siehe Entscheidungs- diagramm |
| 3265 | ÄTZENDER SAURER ORGANISCHER FLÜSSIGER STOFF, N.A.G. | 8 | C3 | I | 8+(N1, N2, N3, CMR, F oder S) | * | * | * | * | * | * |  | * | ja |  |  | nein | PP, EP * | 0 | 27; 34 *siehe Entscheidungs- diagramm |
| 3265 | ÄTZENDER SAURER ORGANISCHER FLÜSSIGER STOFF, N.A.G. | 8 | C3 | II | 8+(N1, N2, N3, CMR, F oder S) | * | * | * | * | * | * |  | * | ja |  |  | nein | PP, EP * | 0 | 27; 34 *siehe Entscheidungs- diagramm |
| 3265 | ÄTZENDER SAURER ORGANISCHER FLÜSSIGER STOFF, N.A.G. | 8 | C3 | III | 8+(N1, N2, N3, CMR, F oder S) | * | * | * | * | * | * |  | * | ja |  |  | nein | PP, EP * | 0 | 27; 34 *siehe Entscheidungs- diagramm |
| 3266 | ÄTZENDER BASISCHER ANORGANISCHER FLÜSSIGER STOFF, N.A.G. | 8 | C5 | I | 8+(N1, N2, N3, CMR, F oder S) | * | * | * | * | * | * |  | * | ja |  |  | nein | PP, EP * | 0 | 27; 34 *siehe Entscheidungs- diagramm |
| 3266 | ÄTZENDER BASISCHER ANORGANISCHER FLÜSSIGER STOFF, N.A.G. | 8 | C5 | II | 8+(N1, N2, N3, CMR, F oder S) | * | * | * | * | * | * |  | * | ja |  |  | nein | PP, EP * | 0 | 27; 34 *siehe Entscheidungs- diagramm |
| 3266 | ÄTZENDER BASISCHER ANORGANISCHER FLÜSSIGER STOFF, N.A.G. | 8 | C5 | III | 8+(N1, N2, N3, CMR, F oder S) | * | * | * | * | * | * |  | * | ja |  |  | nein | PP, EP * | 0 | 27; 34 *siehe Entscheidungs- diagramm |
| 3267 | ÄTZENDER BASISCHER ORGANISCHER FLÜSSIGER STOFF, N.A.G. | 8 | C7 | I | 8+(N1, N2, N3, CMR, F oder S) | * | * | * | * | * | * |  | * | ja |  |  | nein | PP, EP * | 0 | 27; 34 *siehe Entscheidungs- diagramm |
| 3267 | ÄTZENDER BASISCHER ORGANISCHER FLÜSSIGER STOFF, N.A.G. | 8 | C7 | II | 8+(N1, N2, N3, CMR, F oder S) | * | * | * | * | * | * |  | * | ja |  |  | nein | PP, EP * | 0 | 27; 34 *siehe Entscheidungs- diagramm |
| 3267 | ÄTZENDER BASISCHER ORGANISCHER FLÜSSIGER STOFF, N.A.G. | 8 | C7 | III | 8+(N1, N2, N3, CMR, F oder S) | * | * | * | * | * | * |  | * | ja |  |  | nein | PP, EP * | 0 | 27; 34 *siehe Entscheidungs- diagramm |
| 3271 | ETHER, N.A.G. pD50 ≤ 110 kPa ETHER, N.A.G. | 3 | F1 | II | 3+(N1, N2, N3, CMR, F oder S) | * | * | * | * | * | * |  | * | ja | T4 3) | II B4) | ja | PP, EX, A * | 1 | 14, 27; 29 *siehe Entscheidungs-diagramm |
| 3271 | ETHER, N.A.G. | 3 | F1 | III | 3+(N1, N2, N3, CMR, F oder S) | * | * | * | * | * | * |  | * | ja | T4 3) | II B4) | ja | PP, EX, A * | 0 | 14, 27 *siehe Entscheidungs-diagramm |
| 3272 | ESTER, N.A.G. pD50 ≤ 110 kPa ESTER, N.A.G. | 3 | F1 | II | 3+(N1, N2, N3, CMR, F oder S) | * | * | * | * | * | * |  | * | ja | T2 | II B4) | ja | PP, EX, A * | 1 | 14, 27; 29 *siehe Entscheidungs-diagramm |
| 3272 | ESTER, N.A.G. | 3 | F1 | III | 3+(N1, N2, N3, CMR, F oder S) | * | * | * | * | * | * |  | * | ja | T4 3) | II B4) | ja | PP, EX, A * | 0 | 14, 27 *siehe Entscheidungs-diagramm |
| 3289 | GIFTIGER ANORGANISCHER FLÜSSIGER STOFF, ÄTZEND, N.A.G. SIEDEPUNKT > 115 °C | 6.1 | TC3 | I | 6.1+8+(N1, N2, N3, CMR, F oder S) | C | 2 | 2 | * | * | 95 |  | 2 1 | nein |  |  | nein | PP, EP, TOX, A | 2 | 27; 29 *siehe Entscheidungs- diagramm |
| 3295 | KOHLENWASSERSTOFFE, FLÜSSIG, N.A.G., ISOPREN UND PENTADIEN ENTHALTEND (pD 50 > 110 kPa), STABILISIERT | 3 | F1 | I | 3+inst. (N2, CMR) 3+inst.+N2+CMR | C | 2 | 2 | 3 | 50 | 95 | 0,678 | 1 | ja | T4 3) | II B4) | ja | PP, EX, A PP, EP, EX, TOX,A | 1 | 3,27,29 |
| 3295 | KOHLENWASSERSTOFFE, FLÜSSIG, N.A.G. (GEMISCH VON POLYZYKLISCHEN AROMATEN) | 3 | F1 | III | 3+CMR+F | N | 2 | 3 | 3 | 10 | 97 | 1,08 | 3 | ja | T1 | II A | ja | PP, EX, A PP, EP, EX, TOX,A | 0 | 14 |
| 3295 | KOHLENWASSERSTOFFE, FLÜSSIG, N.A.G. MIT MEHR ALS 10% BENZEN pD50 > 175 kPa | 3 | F1 | I | 3+CMR | C | 1 | 1 |  |  | 95 |  | 1 | ja | T4 3) | II B4) | ja | PP, EX, A PP, EP, EX, TOX,A | 1 | 27; 29 |
| 3295 | KOHLENWASSERSTOFFE, FLÜSSIG, N.A.G. MIT MEHR ALS 10% BENZEN 110 kPa < pD50 ≤ 175 kPa | 3 | F1 | I | 3+CMR | C | 1 | 1 |  |  | 95 |  | 1 | ja | T4 3) | II B4) | ja | PP, EX, A PP, EP, EX, TOX,A | 1 | 27; 29 |
| 3295 | KOHLENWASSERSTOFFE, FLÜSSIG, N.A.G. MIT MEHR ALS 10% BENZEN pD50 ≤ 110 kPa SIEDEPUNKT ≤ 60 °C | 3 | F1 | I | 3+CMR | C | 1 | 1 |  |  | 95 |  | 1 | ja | T4 3) | II B4) | ja | PP, EX, A PP, EP, EX, TOX,A | 1 | 27; 29 |
| 3295 | KOHLENWASSERSTOFFE, FLÜSSIG, N.A.G. MIT MEHR ALS 10% BENZEN pD50 ≤ 110 kPa SIEDEPUNKT ≤ 60 °C | 3 | F1 | I | 3+CMR | C | 2 | 2 | 3 | 50 | 95 |  | 2 | ja | T4 3) | II B4) | ja | PP, EX, A PP, EP, EX, TOX,A | 1 | 23; 27; 29 |
| 3295 | KOHLENWASSERSTOFFE, FLÜSSIG, N.A.G. MIT MEHR ALS 10% BENZEN 110 kPa < pD50 ≤ 175 kPa | 3 | F1 | II | 3+CMR | C | 1 | 1 |  |  | 95 |  | 1 | ja | T4 3) | II B4) | ja | PP, EX, A PP, EP, EX, TOX,A | 1 | 27; 29 |
| 3295 | KOHLENWASSERSTOFFE, FLÜSSIG, N.A.G. MIT MEHR ALS 10% BENZEN pD50 ≤ 110 kPa SIEDEPUNKT ≤ 60 °C | 3 | F1 | II | 3+CMR | C | 1 | 1 |  |  | 95 |  | 1 | ja | T4 3) | II B4) | ja | PP, EX, A PP, EP, EX, TOX,A | 1 | 27; 29 |
| 3295 | KOHLENWASSERSTOFFE, FLÜSSIG, N.A.G. MIT MEHR ALS 10% BENZEN pD50 ≤ 110 kPa SIEDEPUNKT ≤ 60 °C | 3 | F1 | II | 3+CMR | C | 2 | 2 | 3 | 50 | 95 |  | 2 | ja | T4 3) | II B4) | ja | PP, EX, A PP, EP, EX, TOX,A | 1 | 23: 27; 29: 38 |
| 3295 | KOHLENWASSERSTOFFE, FLÜSSIG, N.A.G. MIT MEHR ALS 10% BENZEN pD50 ≤ 110 kPa 60 °C < SIEDEPUNKT ≤ 85 °C | 3 | F1 | II | 3+CMR | C | 2 | 2 | 3 | 50 | 95 |  | 2 | ja | T4 3) | II B4) | ja | PP, EX, A PP, EP, EX, TOX,A | 1 | 23; 27; 29 |
| 3295 | KOHLENWASSERSTOFFE, FLÜSSIG, N.A.G. MIT MEHR ALS 10% BENZEN pD50 ≤ 110 kPa 85 °C < SIEDEPUNKT ≤ 115 °C | 3 | F1 | II | 3+CMR | C | 2 | 2 |  | 50 | 95 |  | 2 | ja | T4 3) | II B4) | ja | PP, EX, A PP, EP, EX, TOX,A | 1 | 27; 29 |
| 3295 | KOHLENWASSERSTOFFE, FLÜSSIG, N.A.G. MIT MEHR ALS 10% BENZEN pD50 ≤ 110 kPa SIEDEPUNKT > 115 °C | 3 | F1 | II | 3+CMR | C | 2 | 2 |  | 35 | 95 |  | 2 | ja | T4 3) | II B4) | ja | PP, EX, A PP, EP, EX, TOX,A | 1 | 27; 29 |
| 3295 | KOHLENWASSERSTOFFE, FLÜSSIG, N.A.G. MIT MEHR ALS 10% BENZEN pD50 ≤ 110 kPa 60 °C < SIEDEPUNKT ≤ 85 °C | 3 | F1 | III | 3+CMR | C | 2 | 2 | 3 | 50 | 95 |  | 2 | ja | T4 3) | II B4) | ja | PP, EX, A PP, EP, EX, TOX,A | 0 | 23; 27; 29 |
| 3295 | KOHLENWASSERSTOFFE, FLÜSSIG, N.A.G. MIT MEHR ALS 10% BENZEN pD50 ≤ 110 kPa 85 °C < SIEDEPUNKT ≤ 115 °C | 3 | F1 | III | 3+CMR | C | 2 | 2 |  | 50 | 95 |  | 2 | ja | T4 3) | II B4) | ja | PP, EX, A PP, EP, EX, TOX,A | 0 | 27; 29 |
| 3295 | KOHLENWASSERSTOFFE, FLÜSSIG, N.A.G. MIT MEHR ALS 10% BENZEN pD50 ≤ 110 kPa SIEDEPUNKT > 115 °C | 3 | F1 | III | 3+CMR | C | 2 | 2 |  | 35 | 95 |  | 2 | ja | T4 3) | II B4) | ja | PP, EX, A PP, EP, EX, TOX,A | 0 | 27; 29 |
| 3295 | KOHLENWASSERSTOFFE, FLÜSSIG, N.A.G. | 3 | F1 | I | 3+(N1, N2, N3, CMR, F oder S) | * | * | * | * | * | * |  | * | ja | T4 3) | II B4) | ja | PP, EX, A * | 1 | 14, 27; 29 *siehe Entscheidungs-diagramm |
| 3295 | KOHLENWASSERSTOFFE, FLÜSSIG, N.A.G. | 3 | F1 | II | 3+(N1, N2, N3, CMR, F oder S) | * | * | * | * | * | * |  | * | ja | T4 3) | II B4) | ja | PP, EX, A * | 1 | 14, 27; 29 *siehe Entscheidungs-diagramm |
| 3295 | KOHLENWASSERSTOFFE, FLÜSSIG, N.A.G. | 3 | F1 | III | 3+(N1, N2, N3, CMR, F oder S) | * | * | * | * | * | * |  | * | ja | T4 3) | II B4) | ja | PP, EX, A * | 0 | *siehe Entscheidungs-diagramm |
| 3446 | NITROTOLUENE, FEST, GESCHMOLZEN (p-NITROTOLUEN) | 6.1 | T2 | II | 6.1+S 6.1+N2+S | C | 2 | 2 | 2 | 25 | 95 | 1,16 | 2 | nein | T2 | II B4) | ja | PP, EP, EX, TOX, A | 2 | 7; 17 |
| 3451 | TOLUIDINE, FEST, GESCHMOLZEN (p-TOLUIDIN) | 6.1 | T2 | II | 6.1 6.1+N1 | C | 2 | 2 | 2 | 25 | 95 | 1,05 | 2 | nein | T1 | II A8) | ja | PP, EP, EX, TOX, A | 2 | 7; 17 |
| 3455 | CRESOLE, FEST, GESCHMOLZEN | 6.1 | TC2 | II | 6.1+8 6.1+8+N3 | C | 2 | 2 | 2 | 25 | 95 | 1,03 - 1,05 | 2 | nein | T1 | II A8) | ja | PP, EP, EX, TOX, A | 2 | 7; 17 |
| 9001 | STOFFE MIT EINEM FLAMMPUNKT ÜBER 60 °C, DIE IN EINEM GRENZBEREICH VON 15 K UNTERHALB DES FLAMMPUNKTS ERWÄRMT oder STOFFE MIT Fp > 60 °C, ERWÄRMT NÄHER 15 K UNTER DEM Fp, zur Beförderung aufgegeben oder befördert werden | 3 | F 3 |  | 3+(N1, N2, N3, CMR, F oder S) | * | * | * | * | * | * |  | * | ja | T4 3) | II B4) | ja | PP, EX, A * | 0 | 27 *siehe Entscheidungs-diagramm |
| 9002 | STOFFE MIT EINER ZÜNDTEMPERATUR ≤ 200°C und nicht anderweitig aufgeführt | 3 | F4 |  | 3+(N1, N2, N3, CMR, F oder S) | C | 1 | 1 | * | * | 95 |  | 1 | ja | T4 | II B4) | ja | PP, EX, A * | 0 | *siehe Entscheidungs-diagramm |
| 9003 | STOFFE MIT EINEM FLAMMPUNKT ÜBER 60°C UND HÖCHSTENS 100°C oder STOFFE MIT 60 °C < Fp ≤ 100 °C, die nicht anderen Klassen zuzuordnen sind | 9 |  |  | 9+(N1, N2, N3, CMR, F oder S) | * | * | * | * | * | * |  | * | ja |  |  | nein | PP * | 0 | 27 *siehe Entscheidungs-diagramm |
| 9005 | WASSERVERUNREINIGENDER STOFF, FEST, GESCHMOLZEN, N.A.G. | 9 |  |  | 9+( N3,CMR,F oder S) | * | * | * | * | * | 97 |  | * | ja |  |  | nein | PP * | 0 | *siehe Entscheidungs-diagramm |
| 9006 | WASSERVERUNREINIGENDER STOFF, FLÜSSIG, N.A.G. | 9 |  |  | 9+( N3, CMR, F oder S) | * | * | * | * | * | 97 |  | * | ja |  |  | nein | PP * | 0 | *siehe Entscheidungs-diagramm |

# Footnotes

Von der UN-ECE in Englisch, Französisch und Russisch unter dem Aktenzeichen TRANS/WP.15/AC.2/18/INF.03 verteilt.

Gemäß dem Arbeitsprogramm 2006-2010 des Binnenverkehrsausschusses (ECE/TRANS/166/Add.1, Punkt 02.7b).