| Организация Объединенных Наций |  | ECE/TRANS/WP.29/2011/43 |
| --- | --- | --- |
|  | Экономический и Социальный Совет | Distr.: General 21 December 2010 Russian Original: English and French |

Европейская экономическая комиссия

Комитет по внутреннему транспорту

Всемирный форум для согласования
правил в области транспортных средств

Сто пятьдесят третья сессия

Женева, 8−11 марта 2011 года

Пункт 14.1 предварительной повестки дня

Рассмотрение AC.3 проектов глобальных технических правил

и/или проектов поправок к введенным глобальным техническим

правилам и голосование по ним

Предложение по поправке 1 к глобальным техническим правилам № 6 (безопасное стекление)

Представлено Рабочей группой по общим предписаниям, касающимся безопасности*

Воспроизводимый ниже текст был принят Рабочей группой по общим предписаниям, касающимся безопасности (GRSG), на ее девяносто девятой сессии. В его основу положен документ ECE/TRANS/WP.29/GRSG/2010/31 с поправками, содержащимися в пункте 36 доклада. Этот текст передается Всемирному форуму для согласования правил в области транспортных средств (WP.29) и Административному комитету (АC.3) для рассмотрения (ECE/TRANS/WP.29/GRSG/78, пункт 36).

Пункты 4.1.2.1−4.1.2.3.3 изменить следующим образом:

"4.1.2.1	Идентификационные знаки для ветровых стекол.

4.1.2.1.1	"II" для многослойного безосколочного стекла.

4.1.2.1.2	"IV" для комбинации стекла и пластика.

4.1.2.2	Идентификационные знаки для стекол, не являющихся ветровыми.

4.1.2.2.1	Для равномерно упрочненного стекла символ не требуется.

4.1.2.2.2	"XI" для многослойного безосколочного стекла.

4.1.2.2.3	"VI" для стеклопакета.

4.1.2.2.4	"XII" для комбинации стекла и пластика.

4.1.2.3	Дополнительные идентификационные знаки.

4.1.2.3.1	На материале для остекления, покрытом пластиком, после знака, предписанного в пункте 4.1.2.1 или 4.1.2.2, должен быть проставлен знак "/P", например II/Р.

4.1.2.3.2	На материале для остекления, имеющем коэффициент пропускания света менее 70%, после знака, предписанного в пункте 4.1.2.2, должен быть проставлен знак "/V".

4.1.2.3.3	Если на материале для остекления должны быть проставлены оба знака − "/P" и "/V", − то знак, предписанный в пункте 4.1.2.3.1, должен проставляться перед знаком, предписанным в пункте 4.1.2.3.2".

# Footnotes

*	В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту на 2006−2010 годы (ECE/TRANS/166/Add.1, подпрограмма 02.4) Всемирный форум будет разрабатывать, согласовывать и обновлять правила в целях улучшения характеристик транспортных средств.  Настоящий документ представлен в соответствии с этим мандатом.