| Организация Объединенных Наций |  | ECE/TRANS/WP.29/2011/104 |
| --- | --- | --- |
|  | Экономический и Социальный Совет | Distr.: 29 July 2011 Russian Original: |

Европейская экономическая комиссия

Комитет по внутреннему транспорту

Всемирный форум для согласования правил
в области транспортных средств

Сто пятьдесят пятая сессия

Женева, 15−18 ноября 2011 года

Пункт 4.6.10 предварительной повестки дня

Соглашение 1958 года − Рассмотрение проектов
поправок к действующим правилам, 
представленных GRE

Предложение по поправкам серии 01 к Правилам № 113 (фары, испускающие симметричный луч ближнего света)

Представлено Рабочей группой по вопросам освещения и световой сигнализации*

Воспроизведенный ниже текст был принят Рабочей группой по вопросам освещения и световой сигнализации (GRE) на ее шестьдесят пятой сессии для изменения базовой установки фотометрических требований с 12,0 В на 13,2 В и обновления этих требований с учетом технического прогресса. В его 
основу положен документ ECE/TRANS/WP.29/GRE/2010/5 без поправок (ECE/TRANS/WP.29/GRE/65, пункт 32). Этот текст представлен на рассмотрение Всемирному форуму для согласования правил в области транспортных средств (WP.29) и Административному комитету (АС.1).

Содержание

Включить новый пункт 13 следующего содержания:

"Содержание

...

13.		Переходные положения….……………………………………………"

Перечень приложений изменить следующим образом:

"Приложения

...

3.	"Измерительная система сферических координат и расположение испытательных точек…………………………………….

..."

Пункт 4.1.3 изменить следующим образом:

"4.1.3		Каждому официально утвержденному типу присваивается номер официального утверждения, первые две цифры которого указывают ...".

Пункт 4.2.2.6 изменить следующим образом:

"4.2.2.6	На фарах, не относящихся к классу А... в пункте 6.3.4 ниже, помещаемого рядом с кругом, в котором проставлена буква "Е";".

Пункт 4.2.4 изменить следующим образом:

"4.2.4		Рядом с указанными выше дополнительными обозначениями могут проставляться две цифры номера официального утверждения, которые...".

Пункт 5.3.1 изменить следующим образом:

"5.3.1		Можно использовать два источника света с нитью накала ближнего света и несколько источников света с нитью накала дальнего света.

Может использоваться любая лампа накаливания, предусмотренная в Правилах № 37 при условии, что:

...

b)	для классов А и В ее общий контрольный световой поток при 13,2 В для ближнего света не превышает 900 лм;

с)	для классов С и D ее общий контрольный световой поток при 13,2 В для ближнего света не превышает 2 000 лм.

Конструкция устройства...".

Пункт 5.7.2 изменить следующим образом:

"5.7.2		на случай несрабатывания предусматривалась возможность автоматического обеспечения пучка ближнего света либо фотометрических условий, в которых значения освещенности не превышают 1 200 кд в зоне 1 и составляют не менее 2 400 кд при 0,86 D−V, например при помощи таких средств, как отключение, уменьшение силы света, наведение сверху вниз и/или замена функции;".

Пункт 6.1.2 изменить следующим образом:

"6.1.2		Сила света фары измеряется на расстоянии 25 м при помощи фотогальванического элемента, имеющего полезную площадь в пределах квадрата со стороной 65 мм. Точка HV является центром системы координат с вертикальной полярной осью. Линия h − это горизонтальная линия, проходящая через точку HV (см. приложение 3 к настоящим Правилам)".

Пункт 6.1.3.1 изменить следующим образом:

"6.1.3.1	Помимо модуля (модулей) СИД, фары проверяются с помощью бесцветной стандартной (эталонной) лампы накаливания, сконструированной для номинального напряжения в 12 В. В ходе проверки фары напряжение на выходах лампы накаливания должно регулироваться таким образом, чтобы можно было получить контрольный световой поток при 13,2 В, как указано в соответствующих спецификациях Правил № 37.

В целях защиты стандартной (эталонной) лампы накаливания в процессе фотометрического измерения допускается проведение измерений с использованием светового потока, отличающегося от контрольного светового потока при напряжении в 13,2 В. Если испытательная лаборатория решает проводить измерения таким образом, то в целях обеспечения соответствия фотометрическим предписаниям сила света корректируется путем умножения замеренного значения на индивидуальный коэффициент Flamp стандартной (эталонной) лампы накаливания, где:

Flamp = Φreference / Φtest;

Φreference − контрольный световой поток при напряжении в 13,2 В, как указано в соответствующей спецификации Правил № 37;

Φtest − фактическое значение величины светового потока, используемого для целей измерения".

Пункт 6.1.3.3 изменить следующим образом:

"6.1.3.3	В случае модуля (модулей) СИД измерения проводятся при напряжении 6,3 В или 13,2 В, соответственно, если в настоящих Правилах не указано иное. В случае же модуля (модулей) СИД с электронным механизмом управления источником света измерения проводятся согласно процедуре, указанной подателем заявки".

Пункт 6.1.4.1 изменить следующим образом:

"6.1.4.1	Фара считается...

...

... с Правилами № 99 используется серийный несменный источник света.

Напряжение на контактах пускорегулирующего устройства (пускорегулирующих устройств) равняется либо 13,2 В ± 0,1 В для 12-вольтных систем, либо иной указанной величине (см. приложение 11)".

Пункт 6.1.4.3 изменить следующим образом:

"6.1.4.3	Через четыре секунды после включения фары, которая была выключена в течение не менее 30 минут, освещенность в точке HV дальнего света должна составлять не менее 37 500 кд, а в точке 2 (0,86 D−V) ближнего света − 3 750 кд для фар, дающих дальний и ближний свет, или 3 750 кд в точке 2 (0,86 D−V) для фар только ближнего света. Электропитание должно быть достаточным для резкого увеличения импульса тока".

Пункт 6.2.1 изменить следующим образом:

"6.2.1		Для правильной регулировки луч ближнего света должен давать на экране достаточно четкую светотеневую границу, с тем чтобы с ее помощью можно было обеспечить оптимальную визуальную корректировку, как указано в пункте 6.2.2 ниже. Регулировка производится с использованием плоского вертикального экрана, расположенного на расстоянии 10 или 25 м перед фарой под прямым углом к оси H−V. Этот экран должен быть достаточно широким, чтобы можно было проверить и скорректировать светотеневую границу луча ближнего света на участке в пределах не менее 3° с каждой стороны линии V−V. Эта светотеневая граница должна быть в основном…".

Пункт 6.2.2.2 изменить следующим образом:

"6.2.2.2	по вертикали: горизонтальная часть светотеневой границы корректировалась по ее номинальному положению (0,57°) ниже линии Н−Н.

Однако, если … приложении 9".

Пункт 6.2.3 изменить следующим образом:

"6.2.3		Будучи направленной таким образом, фара должна, если ее официальное утверждение необходимо исключительно для ближнего свете10, соответствовать только предписаниям, изложенным в пунктах 6.2.5−6.2.6 ниже; если она … в пунктах 6.2.5, 6.2.6 и 6.3".

Пункт 6.2.4 изменить следующим образом:

"6.2.4		Если фара, направленная таким образом, не отвечает предписаниям, изложенным в пунктах 6.2.5, 6.2.6 и 6.3, то ее регулировка может быть изменена, за исключением фар, у которых нет механизма для корректировки горизонтального направления, при условии, что ось луча не смещена по горизонтали более чем на 0,5° вправо или влево и по вертикали более чем на 0,25° вверх или вниз. Для облегчения регулировки с помощью световой границы фара может быть частично затемнена, с тем чтобы была резче обозначена световая граница. Однако светотеневая граница не должна выходить за линию Н−Н".

Сноску 11 исключить.

Пункты 6.2.5−6.2.5.3 изменить следующим образом:

"6.2.5		Луч ближнего света должен соответствовать требованиям, обозначенным в применимой таблице ниже и на применимом рисунке из приложения 3.

Примечания:

Для фар класса Е напряжение на контактах пускорегулирующего устройства (пускорегулирующих устройств) равняется либо 13,2 В ± 0,1 В для 12-вольтных систем, либо иной указанной величине (см. приложение 11).

"D" означает ниже линии Н−Н.
	"U" означает выше линии Н−Н.
	"R" означает вправо от линии V−V.
	"L" означает влево от линии V−V.

6.2.5.1	Фары класса А (рис. В в приложении 3):

| Испытательная точка/ линия/зона | Угловые координаты в градусах* | Требуемая сила света в кд |
| --- | --- | --- |
| Любая точка в зоне 1 | 0°−15°U | 5°L−5°R | ≤ 320 кд |
| Любая точка на линии 25L−25R | 1,72°D | 5°L−5°R | ≥ 1,100 кд |
| Любая точка на линии 12,5L−12,5R | 3,43°D | 5°L−5°R | ≥ 550 кд |

*	Отклонение в 0,25( допускается независимо в каждой испытываемой на фотометрию точке, если не предписано иное.

6.2.5.2	Фары класса В (рис. С в приложении 3):

| Испытательная точка/ линия/зона | Угловые координаты в градусах* | Требуемая сила света в кд |
| --- | --- | --- |
| Любая точка в зоне 1 | 0°−15°U | 5°L−5°R | ≤ 700 кд |
| Любая точка на линии 50L−50R, за исключением 50V | 0,86°D | 2,5°L−2,5°R | ≥ 1,100 кд |
| Точка 50V | 0,86°D | 0 | ≥ 2,200 кд |
| Любая точка на линии 25L−25R | 1,72°D | 5°L−5°R | ≥ 2,200 кд |
| Любая точка в зоне 2 | 0,86°D−1,72°D | 5°L−5°R | ≥ 1,100 кд |

*	Отклонение в 0,25( допускается независимо в каждой испытываемой на фотометрию точке, если не предписано иное.

6.2.5.3	Фара класса С, D или Е (рис. D в приложении 3):

| Испытательная точка/ линия/ зона | Угловые координаты испытательной точки в градусах* | Требуемая сила света в кд |
| --- | --- | --- |
|  |  | Минимум | Максимум |
|  |  | Класс C | Класс D | Класс E | Класс C, D, E |
| 1 | 0,86°D | 3,5°R | 2 000 | 2 000 | 2 500 | 13 750 |
| 2 | 0,86°D | 0 | 2 450 | 4 900 | 4 900 | - |
| 3 | 0,86°D | 3,5°L | 2 000 | 2 000 | 2 500 | 13 750 |
| 4 | 0,50°U | 1,50°L и 1,50°R | -- | -- | -- | 900 |
| 5 | 2,00°D | 15°L и 15°R | 550 | 1 100 | 1 100 | -- |
| 6 | 4,00°D | 20°L и 20°R | 150 | 300 | 600 | - |
| 7 | 0 | 0 | -- | -- | -- | 1 700 |
| Линия 1 | 2,00°D | 9°L−9°R | 1 350 | 1 350 | 1 900 | - |
| 8** | 4,00°U | 8,0°L | ∑ 8 + 9 + 10 ≧ 150 кд** | 700 |
| 9** | 4,00°U | 0 |  | 700 |
| 10** | 4,00°U | 8,0°R |  | 700 |
| 11** | 2,00°U | 4,0°L | ∑ 11 + 12 + 13 ≧ 300 кд** | 900 |
| 12** | 2,00°U | 0 |  | 900 |
| 13** | 2,00°U | 4,0°R |  | 900 |
| 14** | 0 | 8,0°L и 8,0°R | 50 кд** | 50 кд** | 50 кд** | - |
| 15** | 0 | 4,0°L и 4,0°R | 100 кд** | 100 кд** | 100 кд** | 900 |
| Зона 1 | 1°U/8°L−4°U/8°L−4°U/8°R− 1°U/8°R−0/4°R−0/1°R−0,6°U/0− 0/1°L−0/4°L−1°U/8°L | -- | -- | -- | 900 |
| Зона 2 | >4U−<15U | 8°L−8°R | -- | -- | -- | 700 |

*	Отклонение в 0,25( допускается независимо в каждой испытываемой на фотометрию точке, если не предписано иное.

**	По просьбе подателя заявки в ходе измерения этих точек передняя фара, официально утвержденная на основании Правил № 50 или Правил № 7 (если это сгруппированная, комбинированная или совмещенная фара), должна быть включена".

Пункт 6.2.6 изменить следующим образом:

"6.2.6		Свет должен как можно более равномерно распределяться в зонах 1 и 2 для фар класса С, D или Е".

Пункты 6.2.7 и 6.2.7.1 исключить.

Пункт 6.2.8, изменить нумерацию на 6.2.7.

Пункт 6.3.1 изменить следующим образом:

"6.3.1		Если фара предназначена для обеспечения луча дальнего света и луча ближнего света, то измерения силы света луча дальнего света производятся при той же регулировке фары, как и в случае пункта 6.2 выше; если фара предназначена для обеспечения только луча дальнего света, то она должна быть отрегулирована таким образом, чтобы зона максимальной силы света (IM) концентрировалась вокруг точки пересечения линий H−H и V−V; такая фара должна отвечать только предписаниям пункта 6.3".

Пункты 6.3.3−6.3.3.2 изменить следующим образом:

"6.3.3		За исключением фар класса А, сила света, обеспечиваемая лучом дальнего света, должна соответствовать требованиям пункта 6.3.3.1 (первичный луч дальнего света) или пункта 6.3.3.2 (вторичный луч дальнего света).

Первичный луч дальнего света в соответствии с требованиями пункта 6.3.3.1 может быть официально утвержден в любом случае.

Вторичный луч дальнего света в соответствии с требованиями пункта 6.3.3.2 может быть официально утвержден только в том случае, когда луч дальнего света функционирует вместе с лучом ближнего света или первичным лучом дальнего света. Это должно быть четко указано в пункте 9.1 карточки сообщения, содержащейся в приложении 1.

6.3.3.1	Сила света первичного луча дальнего света должна соответствовать данным, приведенным в следующей таблице (рисунок E в приложении 3):

| Номер испытательной точки | Угловые координаты испытательных точек в градусах* | Требуемая сила света [кд] |
| --- | --- | --- |
|  |  | Класс B | Класс C | Класс D, E |
|  |  | МИН. | МАКС. | МИН. | МАКС. | МИН. | МАКС. |
| 1 | H−V | 16 000 | --- | 20 000 | --- | 30 000 | --- |
| 2 | H−2,5°R и 2,5°L | 9 000 | --- | 10 000 | --- | 20 000 | --- |
| 3 | H−5°R и 5°L | 2 500 | --- | 3 500 | --- | 5 000 | --- |
| 4 | H−9°R и 9°L | --- | --- | 2 000 | --- | 3 400 | --- |
| 5 | H−12°R и 12°L | --- | --- | 600 | --- | 1 000 | --- |
| 6 | 2°U−V | --- | --- | 1 000 | --- | 1 700 | --- |
|  | Минимальная сила света максимального значения (IM) | 20 000 | --- | 25 000 | --- | 40 000 | --- |
|  | Максимальная сила света максимального значения (IM) | --- | 215 000 | --- | 215 000 | --- | 215 000 |

*	Отклонение в 0,25( допускается независимо в каждой испытываемой на фотометрию точки, если не предписано иное.

6.3.3.2	Сила света вторичного луча дальнего света должна соответствовать значениям, приведенным в следующей таблице (рисунок F в приложении 3):

| Номер испытательной точки | Угловые координаты испытательных точек в градусах* | Требуемая сила света [кд] |
| --- | --- | --- |
|  |  | Класс B | Класс C | Класс D, E |
|  |  | МИН. | МАКС. | МИН. | МАКС. | МИН. | МАКС. |
| 1 | H−V | 16 000 | --- | 20 000 | --- | 30 000 | --- |
| 2 | H−2,5°R и 2,5°L | 9 000 | --- | 10 000 | --- | 20 000 | --- |
| 3 | H−5°R и 5°L | 2 500 | --- | 3 500 | --- | 5 000 | --- |
| 6 | 2°U−V | --- | --- | 1 000 | --- | 1 700 | --- |
|  | Минимальная сила света максимального значения (IM) | 20 000 | --- | 25 000 | --- | 40 000 | --- |
|  | Максимальная сила света максимального значения (IM) | --- | 215 000 | --- | 215 000 | --- | 215 000 |

*	Отклонение в 0,25( допускается независимо в каждой испытываемой на фотометрию точки, если не предписано иное.

6.3.4		Контрольный знак (I'M) максимальной силы света (IM), упомянутый в пунктах 4.2.2.6 и 6.3.3.1 или 6.3.3.2, рассчитывается с помощью соотношения

I′M = IM/4300.

Это значение округляется до 7,5 − 10 − 12,5 − 17,5 − 20 − 25 − 27,5 − 30 − 37,5 − 40 − 45 − 50".

Включить новый пункт 9.6 следующего содержания:

"9.6		Измерительные точки 8−15 из пункта 6.2.5.3 настоящих Правил не учитываются".

Включить новые пункты 13−13.5 следующего содержания:

"13.		Переходные положения

13.1		С даты вступления в силу поправок серии 01 к настоящим Правилам ни одна из Договаривающихся сторон, применяющих настоящие Правила, не должна отказывать в предоставлении официального утверждения на основании настоящих Правил с поправками сессии 01.

13.2		До истечения 60-месячного периода после даты вступления в силу поправок серии 01 к настоящим Правилам − в отношении изменений, внесенных на основании поправок к серии 01 и касающихся процедур фотометрического испытания с использованием системы сферических координат и указанием значений силы света, а также в порядке обеспечения техническим службам (испытательным лабораториям) возможности для обновления их испытательного оборудования ни одна из Договаривающихся сторон, применяющих настоящие Правила, не должна отказывать в предоставлении официального утверждения на основании настоящих Правил с внесенными в них поправками серии 01, если используется имеющееся испытательное оборудование с надлежащим преобразованием значений к удовлетворению органа, ответственного за официальное утверждение типа.

13.3		По истечении 60 месяцев с даты вступления в силу поправок серии 01 Договаривающиеся стороны, применяющие настоящие Правила, предоставляют официальные утверждения только в том случае, если фары соответствуют предписаниям настоящих Правил с внесенными в них поправками серии 01.

13.4		Существующие официальные утверждения фар, уже предоставленные на основании настоящих Правил до даты вступления в силу поправок серии 01, остаются в силе бессрочно.

13.5		Договаривающиеся стороны, применяющие настоящие Правила, не должны отказывать в распространениях официальных утверждений, предоставленных на основании настоящих Правил".

Приложение 1, включить новый пункт 9.1 следующего содержания:

"9.1		Первичный луч дальнего света: имеется/отсутствует2.

Вторичный луч дальнего света: имеется/отсутствует2.

Вторичный луч дальнего света должен функционировать только вместе с лучом ближнего света или первичным лучом дальнего света".

Приложение 2 изменить следующим образом:

"Примеры расположения знаков официального 
утверждения

| Рис. 1 | Рис. 2 |
| --- | --- |

| a ≥ 5 мм для фары класса А | a ≥ 8 мм для фар класса B, C, D и E |
| --- | --- |

Фара, на которой проставлен один из указанных выше знаков официального утверждения, официально утверждена в Нидерландах (E 4) на основании Правил № 113 под номером официального утверждения 243 и соответствует требованиям настоящих Правил с поправками серии 01. Буквы C-AS (рис. 1) указывают, что знак официального утверждения присвоен фаре ближнего света класса А, а буквы CR-BS (рис. 2) указывают, что этот знак присвоен фаре ближнего и дальнего света класса В.

Примечание:  Номер официального утверждения и дополнительные обозначения должны помещаться вблизи круга и располагаться либо над или под буквой "E", либо слева или справа от этой буквы. Цифры номера официального утверждения должны быть расположены с одной стороны по отношению к букве "E" и ориентированы в том же направлении.

Следует избегать использования римских цифр для номера официального утверждения, с тем чтобы их нельзя было перепутать с другими обозначениями.

| Рис. 3 | Рис. 4 |
| --- | --- |

Фара с указанным выше знаком официального утверждения представляет собой фару с рассеивателем из пластического материала, которая соответствует требованиям настоящих Правил и предназначена:

рис. 3: класс В только для луча ближнего света;

рис. 4: класс В для луча ближнего света и луча дальнего света.

| Рис. 5 | Рис. 6 |
| --- | --- |

Фара с указанным выше знаком официального утверждения представляет собой фару, которая соответствует требованиям настоящих Правил:

рис. 5: класс В для луча ближнего света и луча дальнего света;

рис. 6: класс В только для луча ближнего света.

Луч ближнего света не должен включаться одновременно с лучом дальнего света и/или с другой совмещенной фарой.

| Рис. 7 | Рис. 8 |
| --- | --- |

Фара с указанным выше знаком официального утверждения представляет собой фару с рассеивателем из пластического материала, которая соответствует требованиям настоящих Правил и предназначена:

рис. 7: класс С только для луча ближнего света;

рис. 8: класс С для луча ближнего света и луча дальнего света.

| Рис. 9 | Рис. 10 |
| --- | --- |

Фара с указанным выше знаком официального утверждения представляет собой фару, которая соответствует требованиям настоящих Правил:

рис. 9: класс D только для луча ближнего света;

рис. 10: класс D для луча ближнего света и луча дальнего света.

Луч ближнего света не должен включаться одновременно с лучом дальнего света и/или с другой совмещенной фарой.

| Рис. 11 | Рис. 12 |
| --- | --- |

Фара с указанным выше знаком официального утверждения представляет собой фару, которая соответствует требованиям настоящих Правил:

рис. 11: класс Е только для луча ближнего света;

рис. 12: класс Е для луча ближнего света и луча дальнего света.

Рис. 13
Упрощенная маркировка для сгруппированных, комбинированных или совмещенных фар 
(вертикальные и горизонтальные линии схематично отражают форму устройства световой сигнализации и не являются частью знака официального утверждения)

| Образец A |  |
| --- | --- |
| Образец B |  |
| Образец C |  |
| Образец D |  |

Примечание: Приведенные выше четыре образца соответствуют осветительному устройству с проставленным знаком официального утверждения и включают:

переднюю фару, официально утвержденную в соответствии с Правилами № 50 в их первоначальном варианте (00),

фару класса D с лучом ближнего света и лучом дальнего света максимальной силы в пределах 123 625−145 125 свечей (как это указано числом 30), официально утвержденную в соответствии с предписаниями настоящих Правил с поправками серии 01 и включающую рассеиватель из пластического материала,

переднюю противотуманную фару класса В, официально утвержденную в соответствии с поправками серии 03 к Правилам № 19 и включающую рассеиватель из пластического материала,

лампу переднего указателя поворота категории 11, официально утвержденную в соответствии с поправками серии 00 01 к Правилам № 50.

Рис. 14
Лампа, совмещенная с фарой

Приведенный выше пример соответствует маркировке рассеивателя из пластического материала, предназначенного для использования в передних фарах различного типа, а именно:

либо в фаре класса D с лучом ближнего и дальнего света максимальной силы в пределах 123 625−145 125 (как это указано числом 30), официально утвержденной в Германии (Е1) в соответствии с предписаниями настоящих Правил с поправками серии 01, которая совмещена с передним габаритным огнем, официально утвержденным в соответствии с Правилами № 50 в их первоначальном виде (00);

либо

в фаре класса С с лучом ближнего света и лучом дальнего света максимальной силы в пределах 48 375−64 500 свечей (как это указано числом 12,5), официально утвержденной в Германии (Е1) в соответствии с предписаниями настоящих Правил с поправками серии 01, которая совмещена с этим же указанным выше габаритным огнем;

…".

Приложение 3 изменить следующим образом

"Измерительная система сферических координат и расположение испытательных точек"

Рис. А
Измерительная система сферических координат

E25m= l(h,v)x cos γ/r2

Угловые координаты указываются в градусах на сфере, вертикальная полярная ось которой отвечает требованиям публикации МЭК № 70-1987 "Измерения, связанные с распределением абсолютной силы света", т.е. в соответствии с установкой гониометра, при которой горизонтальная ось ("подъема") фиксируется по поверхности грунта, а вторая − подвижная − ось ("поворота") перпендикулярна зафиксированной горизонтальной оси.

Рис. В
Луч ближнего света: испытательные точки и зоны для фары (фар) класса А:

| H−H: горизонтальная плоскость, |  |
| --- | --- |
|  | проходящая через центр фары. |
| V−V: вертикальная плоскость, |  |

Рис. С
Луч ближнего света: испытательные точки и зоны для фары (фар) класса В:

| H−H: горизонтальная зона, |  |
| --- | --- |
|  | проходящая через центр фары. |
| V−V: вертикальная зона, |  |

Рис. D
Луч ближнего света: положение испытательных точек и зон для фары (фар) классов С, D и Е:

Рис. Е
Первичный луч ближнего света: положение испытательных точек

Рис. F
Вторичный луч дальнего света: положение испытательных точек

"

Приложение 4,

Первый пункт изменить следующим образом:

"Испытания фар на стабильность фотометрических характеристик в условиях эксплуатации

Испытания фар классов В, С, D и Е в сборе

После измерения фотометрических величин в соответствии с предписаниями настоящих Правил в точке Imax для луча дальнего света и в точках …".

Пункт 1.1.2.2 изменить следующим образом:

"1.1.2.2	Фотометрическое испытание

Для обеспечения соответствия требованиям настоящих Правил фотометрические величины должны выверяться по следующим точкам:

Фара класса В:

Луч ближнего света: 50R − 50L − HV.

Луч дальнего света: точка Imax.

Фара классов C, D и E:

Луч ближнего света: 0,86D/3,5R − 0,86D/3,5L − 0,50U/1.5L и 1,5R − HV.

Луч дальнего света: точка Imax.

Допускается дополнительное регулирование фары в целях компенсации каких-либо механических деформаций основания фары, вызванных нагреванием (изменение светотеневой границы определяется положениями пункта 2 настоящего приложения).

Между фотометрическими характеристиками и величинами, измеренными до начала испытания, допускается отклонение в 10%, включающее погрешности при фотометрическом измерении".

Пункт 2 изменить следующим образом:

"2.		Проверка фары на устойчивость и отклонение от вертикали светотеневой границы под воздействием тепла

Это испытание проводится для того, чтобы проверить, сохраняется ли вертикальное смещение светотеневой границы под воздействием тепла в пределах указанной величины для включенной фары, дающей луч ближнего света.

Фара, проверенная в соответствии с предписаниями пункта 1, подвергается испытанию, указанному в пункте 2.1, без снятия с испытательного крепления и дополнительного регулирования относительно этого крепления".

Пункт 2.2.1 изменить следующим образом:

"2.2.1		Результат в миллирадианах (мрад) считается приемлемым для фары, обеспечивающей луч ближнего света, только в том случае, если абсолютное значение ∆rI = | r3 − r60 |, измеренное для этой фары, составляет не более 1,0 мрад (∆rI ≤ 1,0 мрад)".

Приложение 5,

Пункт 1.2.3.1 изменить следующим образом:

"1.2.3.1	Ни одно из измеренных значений не отличается в неблагоприятную сторону больше, чем на 20% от того значения, которое предписано в настоящих Правилах. Для значений в зоне 1 в случае фар классов В, С и D максимальное отклонение в неблагоприятную сторону может соответственно составлять:

225 кд, т.е. 20%,

380 кд, т.е. 30%".

Пункт 1.2.3.2 изменить следующим образом:

"1.2.3.2	и (для луча дальнего света) в случаях фотометрических величин в любой точке измерения, указанных в пункте 6.3.3.1 или 6.3.3.2 настоящих Правил, соблюдается допуск, равный +20% для максимальных и −20% для минимальных значений".

Включить новый пункт 1.2.5 следующего содержания:

"1.2.5		Если результаты описанных выше испытаний не соответствуют предъявляемым требованиям, то регулировка фары может быть изменена при условии, что ось луча не смещается по горизонтали более чем на 0,5° вправо или влево и более чем на 0,2° вверх или вниз".

Пункт 1.3.1 изменить следующим образом:

"1.3.1		Фары класса Е с проведением измерений при напряжении в 13,2 В ± 0,1 В или при другом указанном напряжении, которые оснащены:

а)	съемным стандартным газоразрядным источником света в соответствии с Правилами № 99 (в этом случае световой поток этого газоразрядного источника света может отличаться от исходного светового потока, указанного в Правилах № 99) − в этом случае производится соответствующая коррекция освещенности;

или

b)	газоразрядным источником света серийного производства и серийным пускорегулирующим устройством (в этом случае световой поток этого источника света может отличаться от номинального светового потока из-за допусков источников света и пускорегулирующего устройства, как это указано в Правилах № 99) − в этом случае измеренную освещенность можно соответственно скорректировать на 20% в благоприятную сторону;

или

с)	модулями СИД, находящимися в лампе;

соответствие фар серийного производства, выбираемых произвольно и оснащенных газоразрядной лампой и/или модулем (модулями) СИД, находящимся (находящимися) в фаре, с учетом фотометрических характеристик не оспаривается при условии, что;".

Пункт 1.3.2 изменить следующим образом:

"1.3.2		ни одно из измеренных значений не отклоняется в неблагоприятную сторону более чем на 20% от значения, предписанного в настоящих Правилах; для значений в зоне 1 максимальное отклонение в неблагоприятную сторону может соответственно составлять:

255 кд, т.е. 20%,

380 кд, т.е. 30%".

Пункт 1.3.3 изменить следующим образом:

"1.3.3		и (для луча дальнего света) в случае фотометрических величин в любой точке измерения, указанной в пункте 6.3.3.1 или 6.3.3.2 настоящих Правил, соблюдается допуск, равный + 20% для максимальных и − 20% для минимальных значений".

Пункт 2.4.2 изменить следующим образом:

"2.4.2		Для фар класса В: Imax, HV1, в случае луча дальнего света, и точке HV, 50R, 50L, в случае луча ближнего света".

Пункт 2.4.3 изменить следующим образом:

"2.4.3		Для фар классов C, D и Е: Imax, HV1, в случае дальнего света, и точке HV, 0,86D/3,5R, 0,86D/3,5L, в случае луча ближнего света".

Приложение 6,

Пункт 2.1.2.1, изменить следующим образом:

"2.1.2.1	Метод

...

... ближнего/дальнего света;

Imax, для луча дальнего света фары дальнего света или фары ближнего/дальнего света;".

Приложение 7,

Пункт 1.2.3.1 изменить следующим образом:

"1.2.3.1	ни одно из измеренных значений не отличается в неблагоприятную сторону более чем на 20% от того значения, которое предписано в настоящих Правилах; для значений в зоне 1 для фар классов B, C и D максимальное отклонение в неблагоприятную сторону может соответственно составлять:

255 кд, т.е. 20%,

380 кд, т.е. 30%".

Пункт 1.2.3.2 изменить следующим образом:

"1.2.3.2	и (для луча дальнего света) в случае фотометрических величин в любой точке измерения, указанной в 6.3.3.1 или 6.3.3.2 настоящих Правил, соблюдается допуск, равный + 20% для максимальных и − 20% для минимальных значений".

Включить новый пункт 1.2.5 следующего содержания:

"1.2.5		Если результаты описанных выше испытаний не соответствуют предъявляемым требованиям, то регулировка фары может быть изменена при условии, что ось светового луча не смещается по горизонтали более чем на 0,5° вправо или влево и более чем на 0,2° вверх или вниз".

Пункты 1.3.1−1.3.1.2 изменить следующим образом:

"1.3.1		Фары класса Е с измерением при напряжении 13,2 В ± 0,1 В либо при любом другом указанном значении, которые оснащены:

а)	съемным стандартным газоразрядным источником света в соответствии с Правилами № 99 (в этом случае световой поток этого газоразрядного источника света может отличаться от исходного светового потока, указанного в Правилах № 99) − в этом случае производится соответствующая коррекция освещенности;

или

b)	газоразрядным источником света серийного производства и серийным пускорегулирующим устройством (в этом случае световой поток этого источника света может отличаться от номинального светового потока из-за допусков источников света и пускорегулирующего устройства, как это указано в Правилах № 99) − в этом случае измеренную освещенность можно скорректировать на 20% в благоприятную сторону;

или

с)	модулями СИД, находящимися в лампе;

соответствие фар серийного производства, выбираемых произвольно и оснащенных газоразрядной лампой и/или модулем (модулями) СИД, находящимся (находящимися) в фаре, с учетом фотометрических характеристик не оспаривается при условии, что;".

Пункт 1.3.2 изменить следующим образом:

"1.3.2		ни одно из измеренных значений не отклоняется в неблагоприятную сторону более чем на 20% от значения, предписанного в настоящих Правилах; для значений в зоне 1 максимальное отклонение в неблагоприятную сторону может соответственно составлять:

255 кд, т.е. 20%,

380 кд, т.е. 30%".

Пункт 1.3.3 изменить следующим образом:

"1.3.3		и (для луча дальнего света) в случае фотометрических величин в любой точке измерения, указанной в пункте 6.3.3.1 или 6.3.3.2 настоящих Правил, соблюдается допуск, равный + 20% для максимальных и − 20% для минимальных значений".

Приложение 9, пункт 2.1, рис. 1, изменить следующим образом:

Приложение 12, пункт 4.3.1.5, изменить следующим образом:

"4.3.1.5	Значения силы света, измеренные через одну минуту и после достижения фотометрической стабильности, должны соответствовать требованиям в отношении минимальных и максимальных значений".

# Footnotes

*	В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту на 2010−2014 годы (ECE/TRANS/208/, пункт 106, и ECE/TRANS/2010/8, подпрограмма 02.4) Всемирный форум будет разрабатывать, согласовывать и обновлять правила в целях улучшения характеристик транспортных средств. Настоящий документ представлен в соответствии с этим мандатом.

# Text boxes

E4

01  243

CR-BS

E4

a

3

a

a

3

01  243

C-AS

a

3

a

23

E4

01  2493

CR-BS PL

E4

01  2493

C-BS PL

E4

01  2493

C/R-BS

E4

01  2493

C/-BS

E4

01  2493

WC-CS PL

E4

01  2493

WCR-CS PL

E4

01  2493

WC-DS PL

E4

01  2493

WCR-DS PL

E4

01  2493

WC-ES PL

E4

01  2493

WCR-DS PL

E1

17120

30

00 A

01 WCR-DS PL

04 B PL

01 11

E1

17120

30

00 A

01 WCR-DS PL

04 B PL

00 11

E1

17120

30

A
00

WCR-DS

PL

01

B

PL

04

11

00

E1

17120

30

00 A

01 WCR-DS PL

04 B PL

00 11

WCR-DS PL

01

WCR-CS PL

01

01

E1

17120

17122

30

12.5

Полярная ось

Система сферических координат

Фара

Ось фотометрического луча

Верх

Низ

Горизонт

Согласно стандартам МКО:
h: продольные плоскости вокруг полярной оси
v: поперечные плоскости, перпендикулярные
    полярной оси

Проекционный экран ЕЭК на расстоянии 25 м

Зона 1

Светотеневая граница при 0,57D

Светотеневая граница при 0,57D

Зона 2

Без соблюдения масштаба

Зона 1

Зона 1

Зона 2