|  | Nations Unies | ECE/TRANS/WP.29/2011/10 |
| --- | --- | --- |
|  | Conseil économique et social | Distr. générale 17 décembre 2010 Français Original: anglais |

Commission économique pour l’Europe

Comité des transports intérieurs

Forum mondial de l’harmonisation des Règlements
concernant les véhicules

Cent cinquante-troisième session

Genève, 8-11 mars  2011

Point 4.7.4 de l’ordre du jour provisoire

Accord de 1958 – Examen de projets d’amendements

à des règlements existants proposés par le GRE

Proposition de complément 37 à la série 03 d’amendements au Règlement no 37 (Lampes à incandescence des véhicules à moteur et de leurs remorques)

Communication du Groupe de travail de l’éclairage et de la signalisation lumineuse (GRE)*

Le texte reproduit ci-après a été adopté par le Groupe de travail de l’éclairage et de la signalisation lumineuse (GRE) à sa soixante-quatrième session. Il est fondé sur le document ECE/TRANS/WP.29/GRE/2010/51, non modifié, le document ECE/TRANS/ WP.29/GRE/2010/35, tel que modifié par les dispositions de l’annexe II du rapport, et le document informel no GRE-64-39, tel que reproduit à l’annexe II du rapport. Il est soumis au Forum mondial de l’harmonisation des Règlements concernant les véhicules (WP.29) et au Comité d’administration (AC.1) pour examen (ECE/TRANS/WP.29/GRE/64, par. 5).

Ajouter un nouveau paragraphe 3.1.10, libellé comme suit:

«3.1.10	Source lumineuse à incandescence (lampe à incandescence): source lumineuse dont l’élément émettant le rayonnement visible est constitué par un ou plusieurs filaments chauffés produisant un rayonnement thermique.».

Ajouter un nouveau paragraphe 3.2.3, libellé comme suit:

«3.2.3 	Le ou les filaments spécifiés sur la feuille de données de la catégorie pertinente à l’annexe 1 sont les seuls éléments de la lampe à incandescence qui produisent et émettent de la lumière lorsqu’ils sont mis sous tension.».

Paragraphe 3.4.1, modifier comme suit:

«3.4.1	Les lampes à incandescence sont préalablement vieillies pendant une heure environ à la tension d’essai. Pour les lampes à incandescence à deux filaments, chaque filament est vieilli séparément. Dans le cas des lampes à incandescence pour lesquelles plusieurs tensions d’essai sont spécifiées, le vieillissement doit se faire à la tension d’essai la plus élevée.».

Paragraphe 3.4.3, modifier comme suit:

«3.4.3	La position et les dimensions des filaments sont mesurées avec les lampes à incandescence alimentées à une tension de 90 % à 100 % de la tension d’essai. Dans le cas des lampes à incandescence pour lesquelles plusieurs tensions d’essai sont spécifiées, la mesure de la position et des dimensions des filaments doit se faire à la tension d’essai la plus élevée.».

Paragraphe 3.4.4, modifier comme suit:

«3.4.4	Sauf indication contraire, les mesures électriques et photométriques sont effectuées à la (aux) tension(s) d’essai.».

Paragraphes 8.3 et 8.4, modifier comme suit:

«8.3	Aucune lampe à incandescence des catégories ci-après ne doit être utilisée dans des feux présentés à l’homologation de type au-delà du délai suivant l’entrée en vigueur du complément pertinent à la série 03 d’amendements, comme indiqué pour chaque catégorie dans le tableau suivant:

| Catégorie | Complément | Période |
| --- | --- | --- |
| C21W | 28 | 12 mois |
| P19W | [37] | 60 mois |
| PC16W | [37] | 60 mois |
| PCR16W | [37] | 12 mois |
| PCY16W | [37] | 60 mois |
| PR19W | [37] | 12 mois |
| PR24W | [37] | 12 mois |
| PSR19W | [37] | 12 mois |
| PSR24W | [37] | 12 mois |
| PY19W | [37] | 60 mois |
| R2 | 28 | 12 mois |
| S1 | 28 | 12 mois |

8.4	Toutefois, les Parties contractantes appliquant le présent Règlement peuvent continuer de délivrer des homologations pour les feux équipés de lampes à incandescence des catégories ci-après, à condition que ces … durant la période suivant l’entrée en vigueur du complément pertinent à la série 03 d’amendements, comme indiqué ci-après:

| Catégorie | Complément | Période |
| --- | --- | --- |
| C21W | 28 | illimitée |
| P19W | [37] | illimitée |
| PC16W | [37] | illimitée |
| PCR16W | [37] | illimitée |
| PCY16W | [37] | illimitée |
| PR19W | [37] | illimitée |
| PR24W | [37] | illimitée |
| PSR19W | [37] | illimitée |
| PSR24W | [37] | illimitée |
| PY19W | [37] | illimitée |
| R2 | 28 | illimitée |
| S1 | 28 | illimitée |

».

Annexe 1,

Liste des catégories de lampes à incandescence et des numéros de feuille correspondants, modifier comme suit:

«....

Groupe 2

Seulement pour emploi dans les feux de signalisation, les feux d’angle, les feux de marche arrière et les feux des plaques d’immatriculation arrière:

|  | Catégorie |  | Feuille(s) numéro(s) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | C5W |  | C5W/1 |  |
|  | ... |  |  |  |
|  | P13W |  | P13W/1 à 3 |  |
|  | P21W |  | P21W/1 à 2 |  |
|  | ... |  |  |  |
|  | P27/7W |  | P27/7W/1 à 3 |  |
|  | PR21W |  | PR21W/1 | (P21W/2) |
|  | PR21/4W |  | PR21/4W/1 | (P21/5W/2 à 3) |
|  | PR21/5W |  | PR21/5W/1 | (P21/5W/2 à 3) |
|  | PR27/7W |  | PR27/7W/1 | (P27/7W/2 à 3) |
|  | PS19W |  | P19W/1 à 3 |  |
|  | PS24W |  | P24W/1 à 3 |  |
|  | PSY19W |  | P19W/1 à 3 |  |
|  | PSY24W |  | P24W/1 à 3 |  |
|  | PW13W |  | P13W/1 à 3 |  |
|  | ... |  |  |  |
|  | PWY24W |  | P24W/1 à 3 |  |
|  | PY21W |  | PY21W/1 | (P21W/2) |
|  | ... |  |  |  |
|  | WY21W |  | WY21W/1 à 2 |  |

Groupe 3

En cas de remplacement seulement (voir les dispositions transitoires des paragraphes 8.3 et 8.4):

|  | Catégorie |  | Feuille(s) numéro(s) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | C21W |  | C21W/1 à 2 |  |
|  | P19W |  | P19W/1 à 3 |  |
|  | PC16W |  | PC16W/1 à 3 |  |
|  | PCR16W |  | PC16W/1 à 3 |  |
|  | PCY16W |  | PC16W/1 à 3 |  |
|  | PR19W |  | P19W/1 à 3 |  |
|  | PR24W |  | P24W/1 à 3 |  |
|  | PSR19W |  | P19W/1 à 3 |  |
|  | PSR24W |  | P24W/1 à 3 |  |
|  | PY19W |  | P19W/1 à 3 |  |
|  | R2 |  | R2/1 à 3 |  |
|  | S1 |  | S1/S2/1 à 2 |  |

».

Feuille H9/3, tableau, modifier comme suit:

«

| …. |
| --- |
| CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES ET PHOTOMÉTRIQUES |
| Valeurs nominales | Volts | 12 | 12 |
|  | Watts | 65 | 65 |
| Tension d’essai | Volts | 13,2 | 12,2 | 13,2 | 12,2 |
| Valeurs normales | Watts | 73 max. | 65 max. | 73 max. | 65 max. |
|  | Flux lumineux | 2 100 ( 10 % | 1 650 ( 10 % |  |
| Flux lumineux de référence à environ | 12 V | 1 500 |
|  | 12,2 V | 1 650 |
|  | 13,2 V | 2 100 |

».

Annexe 5, paragraphe 1.3, modifier comme suit:

«1.3	Les essais sont effectués à la (aux) tension(s) d’essai  définie(s) sur la feuille de données de la lampe en question.».

Paragraphe 1.5, modifier comme suit:

«1.5	Avant l’essai, on stabilise la température de la lampe à incandescence en la faisant fonctionner à sa tension d’essai pendant dix minutes. Dans le cas des lampes à incandescence pour lesquelles plusieurs tensions d’essai sont spécifiées, on utilise aux fins de la stabilisation la tension d’essai pertinente.».

# Footnotes

*	Conformément au programme de travail du Comité des transports intérieurs pour la période 2006-2010 (ECE/TRANS/166/Add.1, activité 02.4), le Forum mondial a pour mission d’élaborer, d’harmoniser et de mettre à jour les Règlements en vue d’améliorer la performance des véhicules. Le présent document est soumis dans le cadre de ce mandat.