| Организация Объединенных Наций |  | ECE/TRANS/WP.29/2011/117 |
| --- | --- | --- |
|  | Экономический и Социальный Совет | Distr.: 29 July 2011 Russian Original: |

Европейская экономическая комиссия

Комитет по внутреннему транспорту

Всемирный форум для согласования правил
в области транспортных средств

Сто пятьдесят пятая сессия
Женева, 15−18 мая 2011 года
Пункт 4.8.3 предварительной повестки дня
Соглашение 1958 года – Рассмотрение проектов поправок
к действующим правилам, представленных GRSP

Предложение по дополнению 2 к поправкам серии 06 к Правилам № 16 (ремни безопасности)

Представлено Рабочей группой по пассивной безопасности*

Воспроизведенный ниже текст был принят Рабочей группой по пассивной безопасности (GRSP) на ее сорок девятой сессии. В его основу положен документ ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2011/7 с поправками, содержащимися в приложении III к докладу (ECE/TRANS/WP.29/GRSP/49, пункт 20). Этот текст представлен на рассмотрение Всемирному форуму для согласования правил в области транспортных средств (WP.29) и Административному комитету (AC.1).

I.	Предложение

Пункты 1.1 и 1.2 изменить следующим образом (включая сноску 1):

"1.1	к транспортным средствам категорий M, N, O, L2, L4, L5, L6, L7 и T1 в отношении установки ремней безопасности и удерживающих систем, предназначенных для раздельного использования (т.е. как индивидуальное оборудование) лицами с комплекцией взрослого человека, занимающими сиденья, обращенные вперед, назад и вбок;

1.2	к ремням безопасности и удерживающим системам, предназначенным для раздельного использования (т.е. в качестве индивидуального оборудования) лицами с комплекцией взрослого человека, занимающими сиденья, обращенные вперед, назад и вбок, а также для установки в транспортных средствах категорий M, N, O, L2, L4, L5, L6, L7 и T1;

______________

1	В соответствии с определениями, содержащимися в Сводной резолюции о конструкции транспортных средств (СР.3), документ ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.2, пункт 2."

Включить новый пункт 1.6 следующего содержания:

"1.6	По просьбе изготовителя они применяются также к ремням безопасности, предназначенным для установки на сидениях, обращенных вбок, в транспортных средствах категории М3 (класса II, III или В)1".

Пункт 2.14.5, сноска 3, изменить следующим образом:

"3	В соответствии с определениями, содержащимися в Сводной резолюции о конструкции транспортных средств (СР.3), ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.2, пункт 2".

Включить новые пункты 2.18.2−2.18.4 следующего содержания:

"2.18.2	"сиденье, обращенное вперед" означает сиденье, которое может использоваться во время движения транспортного средства и которое обращено в сторону передней части транспортного средства таким образом, что вертикальная плоскость симметрии этого сиденья образует угол менее +10° или −10° с вертикальной плоскостью симметрии транспортного средства;

2.18.3	"сиденье, обращенное назад" означает сиденье, которое может использоваться во время движения транспортного средства и которое обращено в сторону задней части транспортного средства таким образом, что вертикальная плоскость симметрии этого сиденья образует угол менее +10° или −10° с вертикальной плоскостью симметрии транспортного средства;

2.18.4	"сиденье, обращенное вбок" означает сиденье, которое может использоваться во время движения транспортного средства и которое обращено вбок транспортного средства таким образом, что вертикальная плоскость симметрии этого сиденья образует угол в 90° (±10°) с вертикальной плоскостью симметрии транспортного средства".

Пункт 8.11, сноска 9, изменить следующим образом:

"9	В соответствии с определениями, содержащимися в Сводной резолюции о конструкции транспортных средств (СР.3), документ ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.2, пункт 2".

Приложение 16, таблица, включить новую колонку "сиденья, обращенные вбок" следующего содержания:

| "Приложение 16 Минимальные требования к ремням безопасности и втягивающим устройствам |
| --- |
| Категория транспортного средства | Сиденья, обращенные вперед | Сиденья, обращенные назад | Сиденья, обращенные вбок |
|  | Боковые сиденья | Центральные сиденья |  |  |
|  | Передние | Прочие | Передние | Прочие |  |  |
| M1 | … | … | … | … | … | - |
| M2 < 3,5 т | … | … | … | … | … | - |
| M2 > 3,5 т | … | … | … | … | … | - |
| M3 | … | … | … | … | … | Br3,Br4m и Br4Nm |
| N1 | … | … | … | … | … | - |
|  | … | … | … | … | … | - |
| N2 | … | … | … | … | … | - |
| N3 | … | … | … | … | … | - |

…"

# Footnotes

*	В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту на 2010−2014 годы (ECE/TRANS/208, пункт 106, ECE/TRANS/2010/8, подпрограмма 02.4) Всемирный форум будет разрабатывать, согласовывать и обновлять правила в целях улучшения характеристик транспортных средств. Настоящий документ представлен в соответствии с этим мандатом.