|  | Nations Unies | ECE/TRANS/WP.29/2011/60/Corr.1 |
| --- | --- | --- |
|  | Conseil économique et social | Distr. générale 1 juin 2011 Français seulement |

Commission économique pour l’Europe

Comité des transports intérieurs

Forum mondial de l’harmonisation des Règlements
concernant les véhicules

154e session

Genève, 21–24 juin 2011

Point 4.8.3 de l’ordre du jour provisoire

Accord de 1958 – Considération des projets d’amendements
aux Règlements existants soumis par le GRRF

Proposition de complément 3 à la série 01 d'amendements au Règlement no 55 (Pièces mécaniques d'attelage)

Communication du Groupe de travail en matière de roulement et de freinage*

Rectificatif

Paragraphe 2.16, corriger comme suit:

«2.16	Par “dispositif d’attelage secondaire”, une chaîne, un câble ou tout autre élément monté sur une tête d’attelage de la classe B, telle qu’elle est définie au paragraphe 2.6.2, permettant, en cas de désaccouplement de l’attelage principal d’assurer que la remorque reste reliée au véhicule tracteur et d’assurer un certain guidage résiduel.».

Annexe 7, le nouveau paragraphe 1.2.3, corriger comme suit:

«1.2.3	La barres d'attelage, y compris la tête d'attelage, destinée à être utilisée sur une remorque avec essieu central de catégories O1 et O2, doit être conçue de manière à prévenir que la tête d'attelage ne s'enfonce pas dans le sol en cas de séparation de l'attelage principal.».

# Footnotes

*	Conformément au programme de travail pour 2010-2014 du Comité des transports intérieurs (ECE/TRANS/208, para. 106 and ECE/TRANS/2010/8, activité 02.4), le Forum mondial élabore, harmonise et actualise les Règlements, afin d’améliorer les caractéristiques fonctionnelles des véhicules. Le présent document est soumis en vertu de ce mandat.