| Организация Объединенных Наций |  | ECE/TRANS/WP.29/2011/93/Amend.1 |
| --- | --- | --- |
|  | Экономический и Социальный Совет | Distr.: 28 September 2011 Russian Original: |

Европейская экономическая комиссия

Комитет по внутреннему транспорту

Всемирный форум для согласования правил 
в области транспортных средств

Сто пятьдесят пятая сессия

Женева, 15−18 ноября 2011 года

Пункт 4.16.1 предварительной повестки дня

Соглашение 1958 года – Рассмотрение поправок
к проектам правил, представленных GRRF

Предложение по поправкам к проекту поправок серии 01 к проекту правил об опережающих системах экстренного торможения (ОСЭТ)*

Представлен Рабочей группой по вопросам торможения и ходовой части**

Воспроизведенный ниже текст был принят Рабочей группой по вопросам торможения и ходовой части (GRRF) на ее семьдесят первой сессии для внесения поправок в документ ECE/TRANS/WP.29/2011/93. В его основу положен документ GRRF-71-27-Rev.1, и он представлен на рассмотрение Всемирному форуму для согласования правил в области транспортных средств (WP.29) и Административному комитету (АС.1). Хотя GRRF и удалось урегулировать большую часть нерешенных вопросов, указанных в квадратных скобках в документе ECE/TRANS/WP.29/2011/93, WP.29 и AC.1 все же придется решить, желают ли они принять текст, заключенный в квадратные скобки в пунктах 5.1.1 и 12.2 настоящего документа.

Пункт 1 изменить следующим образом (текст сноски 1 остается без изменений):

"1.	Область применения и цель

Настоящие Правила применяются к официальному утверждению транспортных средств категорий М2, N2, M3 и N31 в отношении бортовых систем, предупреждающих наезд сзади в одной полосе движения либо смягчающих последствия такого наезда".

[Пункт 5.1.1 изменить следующим образом:

"5.1.1		Любое транспортное средство, оборудованное ОСЭТ, соответствующей определению, содержащемуся в пункте 2.1, должно отвечать требованиям об эффективности, изложенным в пунктах 5.1−5.6.2 настоящих Правил, и должно быть оснащено антиблокировочной тормозной функцией в соответствии с требованиями об эффективности, изложенными в приложении 13 к Правилам № 13".] [Настоящая поправка необходима только в том случае, если будет принята альтернативная формулировка пункта 5.1.1 из документа ECE/TRANS/WP.29/ 2011/92/Amend.1]

Пункт 12 изменить следующим образом:

"12.	Переходные положения

12.1		Начиная с официальной даты вступления в силу поправок серии 01 ни одна из Договаривающихся сторон, применяющих поправки серии 01 к настоящим Правилам, не должна отказывать в предоставлении официальных утверждений типа на основании поправок серии 01 к настоящим Правилам.

12.2		Начиная с даты вступления в силу поправок серии 01 к настоящим Правилам Договаривающиеся стороны, применяющие настоящие Правила, могут продолжать предоставлять официальные утверждения типа и распространения официальных утверждений типа в контексте поправок серии 00 к настоящим Правилам.

[В соответствии со статьей 12 Соглашения 1958 года поправки серии 00 могут использоваться в качестве альтернативы поправкам серии 01. Договаривающиеся стороны уведомляют Генерального секретаря о том, какой из альтернативных вариантов они применяют. Если Договаривающиеся стороны не уведомляют соответствующим образом Генерального секретаря, то считается, что Договаривающиеся стороны применяют поправки серии 01.]

12.3		Начиная с даты вступления в силу поправок серии 01 ни одна из Договаривающихся сторон, применяющих настоящие Правила, не отказывает в национальном или региональном официальном утверждении типа транспортного средства, которое официально утверждено по типу конструкции на основании поправок серии 01 к настоящим Правилам.

12.4		До 1 ноября 2016 года ни одна из Договаривающихся сторон, применяющих настоящие Правила, не отказывает в национальном или региональном официальном утверждении типа транспортного средства, которое официально утверждено по типу конструкции на основании поправок серии 00 к настоящим Правилам.

12.5		Начиная с 1 ноября 2016 года Договаривающиеся стороны, применяющие поправки серии 01 к настоящим Правилам, не обязаны принимать − для целей национального или регионального официального утверждения типа − транспортные средства, тип которых официально утвержден на основании поправок серии 00 к настоящим Правилам".

Приложение 3 изменить таблицу следующим образом:

"

| A | B | C | D | E | F | G | H |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Стационарная цель | Движущаяся цель |  |
|  | Время срабатывания для режимов предупреждения | Снижение скорости (см. пункт 6.4.4) | Время срабатывания для режимов предупреждения | Снижение скорости (см. пункт 6.5.3) | Заданная скорость (см. пункт 6.5.1.) |  |
|  | По крайней мере, 1 тактильный либо акустический (см. пункт 6.4.2.1) | По крайней мере, 2 (см. пункт 6.4.2.2) |  | По крайней мере, 1 тактильный либо акустический (см. пункт 6.5.2.1) | По крайней мере, 2 (см. пункт 6.5.2.2) |  |  |  |
| M31, N2>8 т и N3 | Не позднее 1,4 с до начала этапа экстренного торможения | Не позднее 0,8 с до начала этапа экстренного торможения | Не менее 20 км/ч | Не позднее 1,4 с до начала этапа экстренного торможения | Не позднее 0,8 с до начала этапа экстренного торможения | Без столкновения | 12 ± 2 км/ч | 1 |
| N2≦8 т 2 и M2 2 | Значения для прохождения/непрохождения испытания с учетом требований о предупреждении и введении в действие в разделах В2−Н2, применимых к транспортным средствам категории N2 ≦ 8 т и категории M2, будут определены GRRF и приняты WP.29 по меньшей мере за 36 месяцев до 1 ноября 2016 года. До принятия таких значений Договаривающиеся стороны должны воздерживаться от выдачи официальных утверждений по типу конструкции этих транспортных средств в соответствии с поправками серии 01 к Правилам, касающимся ОСЭТ. | 2 |

1  Транспортные средства категории М3 с гидравлической тормозной системой должны соответствовать требованиям, указанным на строке 2.

2  Транспортные средства с пневматическими тормозными системами должны соответствовать требованиям, указанным на строке 1".

# Footnotes

*	Настоящий документ был представлен с опозданием с учетом необходимости в отражении информации о прогрессе, достигнутом в данной работе за последнее время.

**	В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту на 2010−2014 годы (ECE/TRANS/208, пункт 106, и ECE/TRANS/2010/8, 
подпрограмма 02.4) Всемирный форум будет разрабатывать, согласовывать и обновлять правила в целях улучшения характеристик транспортных средств. Настоящий документ представлен в соответствии с этим мандатом.