Transmis par l’expert de la France

Document Informel N° GRSG-101-24

(101ème GRSG, 18-21 Octobre 2011)

Proposition de Rectificatif 1 de la Série 03 du Règlement 26 (PRESCRIPTIONS UNIFORMES RELATIVES A L'HOMOLOGATION DES VEHICULES EN CE QUI CONCERNE LEURS SAILLIES EXTERIEURES).

Proposition :

Rajouter un nouveau paragraphe 6.5.4. :

«  Les prescriptions du paragraphe 6.5.2. ci-dessus sont considérées comme respectées si le véhicule soumis à l’homologation est conforme aux prescriptions du paragraphe 5.1 du Règlement ECE XXX sur la protection des piétons. Les prescriptions du paragraphe 5 du Règlement 26 restent applicables».

Justification :

Le nouveau Règlement ECE XXX (ECE/TRANS/WP.29/2020/127) concernant la protection des piétons, qui doit être adopté lors du 155ème WP.29 (11/2011), est la retranscription du RTM n°9.

Ce nouveau Règlement ECE exige le respect d’exigences de performance applicables notamment aux pare-chocs (décélération, cisaillement et flexion maximum mesurés par impacteur). Ces exigences sont issues d’études biomécaniques expérimentales et d’études d’accidentologie montrant la pertinence de ces critères dans la genèse des blessures des membres inférieurs. Il y a lieu d’encourager le respect de ces exigences et à ce titre il est proposé de prévoir une exemption aux exigences simplement géométriques devenues obsolètes prévues sur le pare-chocs par l’ECE 26, pour les véhicules conformes aux exigences globales du nouveau Règlement ECE XXX relatif à la protection des piétons.

La même démarche de flexibilité avait été entreprise par le GRSP lors de l’application des chocs globaux R94 et R95, pour certaines exigences techniques particulières des règlements de composants associés, mieux prises en compte par les nouvelles dispositions de ces règlements globaux.