|  | 联 合 国 | ST/SG/AC.10/40/Add.2 |
| --- | --- | --- |
|  | 秘书处 | Distr.: General 15 February 2013 Chinese Original: English and French |

危险货物运输和全球化学品
统一分类和标签制度问题专家委员会

危险货物运输和全球化学品统一分类和标签制度问题专家委员会第六届会议报告

(2012年12月14日，日内瓦)

增编

附件二

对《关于危险货物运输的建议书：试验和标准手册》第五
修订版(ST/SG/AC.10/11/Rev.5)的修改

第1节

1.6.1  第五句句首，增加以下案文：“除非另外规定，”。

第一部分

第17节

17.5.1.2 (b) 改为：

“(b) 直径95毫米、长95毫米、含密度1,600千克/立方米±50千克/立方米50/50喷妥炸药或95/5旋风炸药/蜡的弹丸；”。

17.5.1.2 (c) 改为：

“(c) 无缝钢管，外径95.0±7.0毫米，壁厚9.75±2.75毫米，内径73.0±7.0毫米，长280毫米；”。

17.5.1.2 (e) 改为：

“(e) 聚甲基丙烯酸甲酯(有机玻璃)棒块，直径95毫米，长70毫米；”。

17.5.1.2 (f) 改为：

“(f) 软钢板，200毫米×200毫米×20毫米；”。

删去17.5.1.2 (g)，当前17.5.1.2 (h) 改为17.5.1.2(g)。

第18节

18.4.1.2.5  公式改为：“L = ln 2 × (Cp / t1/2)”。

18.4.1.2.6  改为：

“18.4.1.2.6	适合使用装有400毫升惰性物质、热损小于等于100毫瓦/千克.K的杜瓦瓶。”。

18.5.1.2.1  (b) 改为：

“(b) 直径95毫米、长95毫米、含密度1,600千克/立方米±50千克/立方米50/50喷妥炸药或95/5旋风炸药/蜡的弹丸；”。

18.5.1.2.1  (c) 改为：

“(c) 无缝钢管，外径95.0±7.0毫米，壁厚9.75±2.75毫米，内径73.0±7.0毫米，长280毫米；”。

18.5.1.2.1  (e) 改为：

“(e) 聚甲基丙烯酸甲酯(有机玻璃)棒块，直径95毫米，长70毫米。隔板长70毫米，对ANE界面造成的入射冲击压，根据使用的供体类型(见表18.5.1.1和图18.5.1.2)，大约在3.5至4千兆帕之间；”。

18.5.1.2.1  (f) 改为：

“(f) 软钢板，200毫米×200毫米×20毫米；”。

删去18.5.1.2.1 (g)，当前18.5.1.2.1 (h) 改为18.5.1.2.1 (g)。

表18.5.1.1修改如下：

“喷妥炸药50/50供体”栏下，55毫米隔板长度的“屏障压力”值“4.76”改为“4.91”。

“喷妥炸药50/50供体”栏下，60毫米隔板长度的“屏障压力”值“4.31”改为“4.51”。

第二部分

第20节

图20.1 (b) 改为：

20.3.3.3  第一句中，删去“和分解热”。新增第二句如下：“可用差示扫描量热法等合适的量热技术估计分解热。”。

第28节

28.3.5  公式改为：“L = ln 2 × (Cp / t1/2)”

第三部分

第三部分目录，注2句首，增加“除非另外规定，”。

第三部分目录，第34节末尾增加：

“34.4.3  试验O.3  氧化性固体重量试验(UN)”。

第32节

32.3.1.4至32.3.1.7删去。

第34节

34.3.1  第二句(中文不变――中译注)。

新增34.4.3分节如下：

“34.4.3  试验O.3氧化性固体重量试验

34.4.3.1	引言

本项试验方法用于测量完全混合情况下某种固体物质提高一种可燃物质燃烧速率或燃烧强度的潜在能力。在以1:1和4:1质量混合比将试验物质与干纤维素丝混合的条件下对试验物质进行评估。将这些混合物的燃烧速率与1:2质量混合比的过氧化钙和纤维素参考混合物的燃烧速率加以比较。使用与某种适当的数据记录系统连接的天平确定混合物在燃烧过程中的质量耗损，记录为时间的函数。如果燃烧速率(克/秒)大于等于包装类别III参考混合物的燃烧速率，再将其与包装类别I或II参考混合物的燃烧速率加以比较(见34.4.3.4表格)。

联合国《全球化学品统一分类标签制度》(《全球统一制度》)也在危险类别“氧化性固体”中提及这种分类试验。关于按氧化力的高低排列，《全球统一制度》使用三个类别，完全对应于危险货物运输制度内使用的三个包装类别。即，《全球统一制度》的第1、第2、第3类分别直接对应于包装类别I、包装类别II、包装类别III。

进行试验前，最好掌握关于试验物质潜在爆炸特性的初步资料，其甄别程序见附录6。本试验不适用于爆炸物质或易燃物质，也不适用于有机过氧化物。

34.4.3.2	材料

34.4.3.2.1  要求使用浓度75%±0.5%的工业纯细粉状过氧化钙作为参考氧化剂。氯化物或燃烧过程中产生水分的化合物等杂质浓度应很低，因为可能影响参考堆垛的燃烧情况。可使用符合下列规格的过氧化钙，无需进一步的预处理。

CaO2：	75%±0.5%

Ca(OH)2：	20%至25%

CaCO3：	0%至5%

氯化物：	最多500 ppm

粒径：	最少99% < 75微米，其中

最少50% < 20微米

34.4.3.2.2  可燃材料使用纤维长度50微米到250微米之间、中值直径25微米的干纤维素丝。纤维铺成一层，层厚不超过25毫米，在105℃条件下干燥处理到恒定重量(至少4小时)，保持在干燥器(装有干燥剂)内冷却备用。含水量按干重计应少于0.5%。必要时可为此延长干燥处理时间。试验用纤维素的体积密度应(足够高)使包装类别III试验混合物(30.0克±0.1克)能完全装入锥形漏斗。

34.4.3.2.3  应检查试验时所呈形态的试验物质是否含直径小于500微米的颗粒。如果此种粉末(按质量计)超过总量的10%，或该物质易碎，则试验前应将整个试验样本研磨成500微米的粉末，以顾及装卸和运输过程中发生粒径缩小。由于粒径可影响物质的氧化特性，粗粒氧化剂可划为包装类别III, 而颗粒较细的同一材料燃烧速率可能较快，可划入《全球统一制度》的不同类别，并划为同一材料的不同形态的运输包装类别。

34.4.3.3  设备

34.4.3.3.1  要求具备一台适当的天平，天平需有合适的测量范围、精度和数据传送功能，配置用于数据采集的界面(如：USB或RS232)。对所需数据(时间、质量)加以记录，最好达到至少每秒5个数据的记录频度。任何能记录天平测量结果的合适软件均可使用。建议检查软件的时频，时间监测或许宜用计时秒表。

34.4.3.3.2  要求采用某种点火源，即连接到电源的、能维持以下所定耗散功率的惰性金属线。电阻值取决于线材。建议使用镍/镉线或AluChrom线，规格如下：

- 长度	＝30厘米±1厘米；

- 直径	小于1毫米；

- 线材耗散功率	＝150瓦±7瓦。

线材形状如图34.4.3.2所示。加热线的电源连接必须足够灵活，以避免对天平的正常工作产生任何影响。

34.4.3.3.3  要求使用内径70毫米、窄端封固的60°漏斗状容器，使混合物在一块凉爽、不透水、低导热率的平板上成型为一个基底直径70毫米的截头圆锥堆垛。

34.4.3.3.4  需要一块绝热试验板，以防热传导所致能量损失。合适的试验板为150毫米×150毫米，厚度至少6毫米，0℃热传导率小于等于0.23 W*m-1*K-1。也可使用传导率相似的其他板材。为延长试验板的使用寿命，可覆以具有相同低的热传导特性的薄陶瓷层。

34.4.3.3.5  要求具备一个通风橱或其他合适的通风区，但气流速度应小于等于0.5米/秒。烟气抽取系统应能捕集所有毒性烟气。

34.4.3.3.6  为在天平上构造燃烧试验的支撑结构，要求使用一块坚固材料(钢或其他适当材料)构成的基板、一块阻燃材料(建议采用与试验板相同的材料)构成的定位板，以及若干导杆。

34.4.3.3.7  通风气流不得影响天平，以免改变试验结果。最好采用一块挡风板，以防整个试验设备受到通风或环境气流影响。

34.4.3.3.8  燃烧圆锥堆垛必须始终置于天平中央。还必须保护天平在试验中不接触热源和燃烧颗粒。为此，建议采用下列一般构造(括号内的字母指图34.4.3.1)：

- 使用两块板，确保始终处于天平上的同一位置并保护天平。基板(H)大于天平，用坚固材料制成。建议在板底附着某种缓冲材料以减少环境振动。2至4个金属导杆(G)附着于底板，如图34.4.3.1所示，以确保定位板(F)和试验板(C)在试验过程中始终处于天平上的同一位置。基板应足够坚硬，以使导杆始终保持在稳定位置(如4毫米钢板或16毫米聚酰胺板)。天平应始终处于基板上的相同中央位置；

- 定位板(F)用阻燃、低传导率材料制成，特性与试验板相同(见34.4.3.3.4)。定位板上用于固定导杆的钻孔直径应比导杆直径约大8毫米；

- 导杆须始终位于钻孔中央，防止定位板(F)与导杆接触，以免影响天平工作。应在定位板(F)上固定某种核对标记，使试验板(C)处于天平中央的正确位置；

- 电源与加热线之间的电气连接必须足够灵活，以免振动或位移干扰天平托盘的自由移动。为此，可使用软接线并在靠近试验板之处使用某种支撑物。支撑物与试验板之间的接线盘成圈形可增加灵活度；

- 挡风板(D)可装在底板上，或设置在整个试验设备周围。挡风板底部不得有空隙。挡风板本身围成封闭圈，并高出设备约10厘米，以防顶部气流影响。

34.4.3.4  程序

要求使用如下样本：

| 样本 | 成分 | 质量混合比 |
| --- | --- | --- |
| 1:1试验物质混合物 | 试验物质和纤维素 | 1:1 |
| 4:1试验物质混合物 | 试验物质和纤维素 | 4:1 |
| 包装类别I参考混合物 | 参考物质和纤维素 | 3:1 |
| 包装类别II参考混合物 | 参考物质和纤维素 | 1:1 |
| 包装类别III参考混合物 | 参考物质和纤维素 | 1:2 |

34.4.3.4.1  每种参考混合物制备30.0克±0.1克，两种试验物质混合物各制备30.0克±0.1克。每种混合物应使用机械混合至少1分钟，做到尽可能完全混合，但应避免过大应力。每份混合物应单独制备，尽快使用，不得取自某个批次。

34.4.3.4.2  应使用锥形漏斗状容器使混合物成型为一个基底直径70毫米的截头圆锥堆垛。填料后轻拍漏斗状容器使堆垛成型；用试验板盖住漏斗状容器――包括盖纸(如果有)――再将二者翻转。轻拍漏斗状容器后将其移开。堆垛此时应覆盖置于试验板上的环状点火线。试验应在常压下进行，环境温度20℃±5℃, 相对湿度低于60%，以减少纤维素在使用过程中吸收水分。

34.4.3.4.3  天平置于以上所述通风处，并归零。点火线接通电源，并在试验过程中保持通电；如混合物不引燃或不燃烧，则保持通电3分钟。数据收集应在电源接通前数秒开始，持续到反应结束，或持续到质量损失1分钟少于1克为止。如果加热线断开，应重新试验，以确保不因线断而影响试验结果。

34.4.3.5  试验标准和评估结果的方法

34.4.3.5.1  结果的评估依据：

- 将中值燃烧速率与参考混合物的此种速率进行比较；

- 试验物质与纤维素混合物是否引燃和燃烧。

34.4.3.5.2  圆锥堆垛的燃烧可分为三个时段：

- 起始时段：总质量损失从0%到20%；

- 主燃烧时段：总质量损失从20%到80%；

- 反应结束：从质量损失80%到反应结束。

在主燃烧时段，单位时间质量损失相当恒定。因此，可用线性回归(基于最小平方法)检验所收集的数据的质量。

34.4.3.5.3  燃烧速率(BR)取决于燃烧强度和混合物内含纤维素数量。因此，燃烧速率界定为圆锥堆垛所含纤维素总量与主燃烧时间t20-80之商。时间t20-80是总质量损失从20%到80%的时间。总质量损失为引燃前质量与主反应结束时质量之差，主反应结束界定为质量损失率1分钟少于1克的速率。

因此，燃烧速率BR20-80按以下等式计算：

式中：

BR20-80	=	20%到80%的燃烧速率，单位：克/秒

mcellulose	=	混合物所含纤维素的质量，单位：克

t20-80		=	总质量损失20%到80%的燃烧时间，单位：秒

须概划作为时间函数的质量损失图谱，以此检查每次燃烧试验的总体情况。该图也可用于决定的作出，并应当用于有疑问的情况。每次燃烧试验质量曲线的相关系数(R²)在质量损失20%到80%之间时应至少为0.95, 否则须重做燃烧试验。每组参考混合物和试验混合物应做5次有效试验。这5次试验之内的标准离差合计不得超过10%。

34.4.3.5.4  依据物质氧化特性确定运输包装类别的试验标准为：

包装类别I：	任何物质，其(按质量计)4:1或1:1样本－纤维素混合比试验的中值燃烧速率大于过氧化钙与纤维素(按质量计)3 ：1混合物的中值燃烧速率。

包装类别II：	任何物质，其(按质量计)4:1或1:1样本－纤维素混合比试验的中值燃烧速率大于等于过氧化钙与纤维素(按质量计)1:1混合物的中值燃烧速率，且未达包装类别I标准。

包装类别III：	任何物质，其(按质量计)4:1或1:1样本－纤维素混合比试验的中值燃烧速率大于等于过氧化钙与纤维素(按质量计)1:2混合物的中值燃烧速率，且未达包装类别I和II标准。

不属第5.1项：	任何物质，其(按质量计)4:1和1:1样本－纤维素混合比试验均未引燃和燃烧，或中值燃烧速率小于过氧化钙与纤维素(按质量计)1:2混合物的中值燃烧速率。

对于具有毒性或腐蚀性等其他危险的物质，适用《规章范本》第2.0.3节。

在《全球统一制度》的用语中，根据某固体物质氧化特性确定类别的试验标准与运输使用的试验标准相似：

第1类：	任何物质，其(按质量计)4:1或1:1样本－纤维素混合比试验的中值燃烧速率大于过氧化钙与纤维素(按质量计)3:1混合物的中值燃烧速率。

第2类：	任何物质，其(按质量计)4:1或1:1样本－纤维素混合比试验的中值燃烧速率大于等于过氧化钙与纤维素(按质量计)1:1混合物的中值燃烧速率，且未达第1类标准。

第3类：	任何物质，其(按质量计)4:1或1:1样本－纤维素混合比试验的中值燃烧速率大于等于过氧化钙与纤维素(按质量计)1:2混合物的中值燃烧速率，且未达第1类和第2类标准。

不属氧化性固体：	任何物质，其(按质量计)4:1和1:1样本－纤维素混合比试验均未引燃和燃烧，或中值燃烧速率小于过氧化钙与纤维素(按质量计)1:2混合物的中值燃烧速率。

34.4.3.5.5  如果怀疑结果为假阳性，在对结果进行判读时也应考虑在所涉物质与某惰性材料混合情况下和/或在惰性气体中所做试验的结果。

34.4.3.5.6  如果质量损失曲线形状表明试验无效，应检查影响天平托盘自由移动的混合程序或试验配置。

34.4.3.6  结果示例

注：本表所列结果应理解为示例，因为用某一特定氧化剂取得的结果取决于粒径等。示例试验结果不作分类依据(分别另见《全球统一制度》第2部分第2.14章2.14.4.2.1和《规章范本》第2.5章2.5.2.1.1)。

| 物质 | 粒径，中值(D50 [微米]) | 所属包装类别 |
| --- | --- | --- |
| 重铬酸铵 | 300 | III1 |
| 硝酸钙(四水合物) | 1050 | III1 |
| 硝酸钴(六水合物) | 1200 | 不属5.11 |
| 硝酸镍 | 1200 | 不属5.11 |
| 亚硝酸钾 | 200 | I2,a |
| 高氯酸钾 | 220 | II1 |
| 高氯酸钾 | 30 | II2 |
| 高锰酸钾 | 200 | I1,2,a |
| 氯酸钠 | 220 | I2,a |
| 亚硝酸钠 | 320 | II1,b |
| 硝酸钠 | 200 | II1,b |
| 硝酸锶(无水) | 250 | 不属5.11 |

a	现为包装类别II

b	现为包装类别III

1	Solvay

2	BAM

_____________________________________________________________________

(A)	圆锥堆垛

(B)	加热线

(C)	试验板

(D)	挡风板

(E)	带连接界面的天平

(F)	定位板

(G)	用于将定位板(F)和试验板(C)固定在天平上规定位置的导杆

(H)	基板

_____________________________________________________________________

图34.4.3.1：UN O.3试验配置图

(A)	圆锥堆垛(基底)

(B)	加热线

(C)	试验板

图34.4.3.2：试验板和点火线”。

第38节

38.3.4.6.2  标题中，“直径大于20毫米”改为“直径不小于18.0毫米”。

38.3.4.6.3  标题中，“直径大于20毫米”改为“直径不小于18.0毫米”。

在38.3.4.6.2和38.3.4.6.3标题之后增加新注如下：

“注：此处直径指设计参数(例如，18650电池的直径为18.0毫米)。”。

# Footnotes

可向国家联络点了解德国的试验细节(见附录4)。

可向国家联络点了解德国的试验细节中关于合适设计的技术资料和培训用视频材料(附录4)。

# Text boxes

自框9

框11

是否考虑将有机
过氧化物装入中型
散货箱或槽罐运输
或予以豁免？

11.1是

50千克
包装内的自加速
分解温度是否
＜60℃?

规定封闭
条件下加热
效应如何?

框12

12.1不低

框13
试验E

应考虑予以豁免

是否使用
沸点＜150℃的
稀释剂？

可考虑装入中型
散货箱或槽罐运输

11.2否

爆炸力如何?

接受用不大于
400千克/450升的包装运输

框15

14.2否

14.1是

框14
试验H

13.2无

12.2低

12.3无

13.1低

退出G

该物质
是否固体?

15.1是

退出F

退出E

16.2否

16.1是

框16

15.2否