| Организация Объединенных Наций |  | ECE/TRANS/WP.15/2012/13 |
| --- | --- | --- |
|  | Экономический и Социальный Совет | Distr.: 22 August 2012 Russian Original: |

Европейская экономическая комиссия

Комитет по внутреннему транспорту

Рабочая группа по перевозкам опасных грузов

Девяносто третья сессия

Женева, 5−9 ноября 2012 года

Пункт 6 b) предварительной повестки дня

Предложения о внесении поправок в приложения A и B к ДОПОГ:

различные предложения

Устройства для добавления присадок

Передано правительством Бельгии

Справочные документы

ECE/TRANS/WP.15/AC.1/2011/31 (ЕКПТ), неофициальный документ INF.22 весенней сессии 2012 года Совместного совещания (Бельгия) и неофициальный документ INF.9 девяносто второй сессии Рабочей группы

Введение

1.	C 2010 года Совместное совещание получило несколько предложений от ЕКПТ в связи с использованием устройств для добавления присадок на цистернах, и было создано две рабочих группы для выработки проектов соответствующих положений. Последняя рабочая группа заседала в Бонне 9 и 10 февраля 2012 года и подготовила неофициальный документ INF.22, который был представлен на весенней сессии Совместного совещания 2012 года.

2.	В итоге Рабочая группа по цистернам и пленарная сессия Совместного совещания внесли поправки в неофициальный документ INF.22 и, поскольку этот вопрос рассматривался как проблема, конкретно связанная с автомобильными цистернами, передали результаты работы в WP.15 для окончательного рассмотрения. Как председатель последней рабочей группы Бельгия представила эти результаты WP.15 на девяносто второй сессии в качестве неофициального документа INF.9. По просьбе Рабочей группы этот неофициальный документ представляется теперь в качестве официального документа для девяносто третьей сессии.

Выводы, проекты предложений и обоснование проблематики:

Предложение

3.	Изменить текст в конце пункта а) определения понятия "сервисное оборудование" в разделе 1.2.1 следующим образом:

"…устройства для теплоизоляции и добавления присадок, а также измерительные приборы;".

Обоснование

4.	Предложенная поправка гарантирует, что устройства для добавления присадок являются частью сервисного оборудования цистерн. Она в максимально возможной степени учитывает использование уже существующих регулирующих требований к сервисному оборудованию и гарантирует совместимость с этими существующими положениями. Этот принцип был ранее обсужден в Рабочей группе по цистернам и принят Боннской рабочей группой.

Предложение

5.	Добавить следующее новое переходное положение в раздел 1.6.3:

"1.6.3.x 	Встроенные цистерны (автоцистерны) и съемные цистерны, предназначенные для перевозки № ООН 1202, 1203, 1223, 3475 и авиационного топлива, классифицированного под № ООН 1268 или № ООН 1863, и оснащенные устройствами для добавления присадок, сконструированными и изготовленными до 1 июля 2015 года, но не соответствующими требованиям специального положения XYZ, применяемого с 1 января 2015 года, могут по-прежнему эксплуатироваться. Однако должны соблюдаться требования, касающиеся испытаний, нанесения маркировки, размещения знаков опасности и информационных табло и внесения записей в транспортную документацию".

Обоснование

6.	Предложенное переходное положение позволяет по-прежнему использовать находящиеся в эксплуатации устройства для добавления присадок до конца срока их годности. В качестве альтернативы Боннская рабочая группа предложила установить срок эксплуатации в 25 лет, который обычно рассматривается в качестве срока годности цистерны. Вместе с тем, рабочая группа придерживалась того мнения, что требования по испытаниям, маркировке и внесению записей в транспортную документацию должны применяться также к существующим системам.

Предложение

7.	Для № ООН 1202, 1203, 1223, 1268, 1863 и 3475 добавить "XYZ" в колонку 6 таблицы A в главе 3.2.

Обоснование

8.	Вышеуказанные номера ООН обсуждались Рабочей группой по цистернам Совместного совещания и упоминаются также в пунктах 1.8.3.13 и 5.3.2.1.3, дающих обзор всех номеров ООН, к которым относится наиболее часто транспортируемое жидкое топливо, в связи с положениями о консультанте по вопросам безопасности или маркировкой в виде табличек оранжевого цвета. В соответствии с результатами последних обсуждений в Рабочей группе по цистернам было предложено отнести это специальное положение к позициям ООН по топливу, а не к позициям ООН по присадкам.

Предложение

9.	Добавить в раздел 3.3.1 новое специальное положение XYZ следующего содержания:

"XYZ		Встроенные цистерны (автоцистерны) и съемные цистерны, 
используемые для перевозки веществ в соответствии с условиями этой позиции, могут быть оснащены устройствами для добавления присадок.

Устройства для добавления присадок:

-	являются элементами сервисного оборудования для подачи присадок под № ООН 1202, 1993, группа упаковки II или III, 3082 либо неопасных грузов во время слива цистерны;

-	состоят из таких элементов, как соединительные патрубки, клапаны, насосы и дозирующие устройства, которые стационарно соединены со сливными устройствами сервисного оборудования цистерны;

-	включают средства удержания, которые:

-	являются составной частью корпуса цистерны или

-	стационарно установлены на цистерне или автоцистерне 	с внешней стороны.

В качестве альтернативы устройства для добавления присадок могут быть оснащены соединителями для присоединения съемной тары. В этом случае сама съемная тара не считается частью устройства для добавления присадок.

В зависимости от конфигурации устройства для добавления присадок должны отвечать следующим требованиям:

a)	Требования к изготовлению средств удержания устройств для добавления присадок

i)	Если средства удержания являются составной частью корпуса цистерны, они должны отвечать соответствующим положениям главы 6.8.

ii)	Если средства удержания стационарно установлены на цистерне или автоцистерне с внешней стороны, они не подпадают под действие положений ДОПОГ, касающихся изготовления, при условии, если они отвечают следующим требованиям:

Они должны быть изготовлены из металлического материала и соответствовать следующим минимальным требованиям в отношении толщины стенки:

| Материал | Минимальна толщина стенки |
| --- | --- |
| Аустенитные нержавеющие стали | 2,5 мм |
| Ферритно-аустенитные стали | 3 мм |
| Прочие стали | 3 мм |
| Алюминиевые сплавы | 4 мм |
| Алюминий чистотой 99,80% | 6 мм |

Сварные швы должны выполняться в соответствии с пунктом 6.8.2.1.23. Испытательное давление средств удержания должно составлять не менее 0,3 бар.

iii)	Съемная тара не считается средством удержания, являющимся составной частью устройств для добавления присадок. Съемная тара, присоединяемая к устройству для добавления присадок, должна быть металлической тарой, отвечающей соответствующим требованиям главы 6.1, применимым для соответствующих присадок.

b)	Дополнительные требования, касающиеся использования емкостей и устройств для добавления присадок

i)	В случае a) i) выше никаких дополнительных требований не предъявляется.

ii)	В случае a) ii) выше общая вместимость средств удержания не должна превышать 400 литров на транспортное средство.

iii)	В случае a) iii) выше положения пункта 7.5.7.5 и раздела 8.3.3 не применяются. Съемная тара может присоединяться к устройству для добавления присадок только при сливе цистерны. При транспортировке затворы и соединители должны быть закрыты в соответствии с техническими требованиями конструкции.

с)	Требования к испытаниям устройств для добавления присадок

К устройствам для добавления присадок применяются положения подраздела 6.8.2.4. Однако в случае a) ii) выше в ходе первоначальных, промежуточных или периодических проверок цистерны средства удержания устройства для добавления присадок должны подвергаться испытанию на герметичность с применением испытательного давления не менее 0,3 бар.

d)	Положения, касающиеся, размещения маркировки, знаков опасности и информационных табло на средствах удержания устройств для добавления присадок

i)	В случае a) i) выше не требуется выполнения каких-либо положений по маркировке, знакам опасности или информационным табло, связанных с присадками.

ii)	В случае a) ii) выше средства удержания должны быть маркированы и снабжены знаками опасности в соответствии с разделами 5.2.1 и 5.2.2. Однако для содержимого цистерны и для присадок достаточно наличия маркировки на транспортном средстве, перевозящем цистерну, в соответствии с главой 5.3.

iii)	В случае a) iii) выше − неприменимо.

e)	Требования к транспортной документации

Общая информация в транспортном документе на опасные грузы, перевозимые в качестве присадок, может быть ограничена сведениями, требуемыми в соответствии с пунктом 5.4.1.1.1 a) − d) и k). В транспортном документе должна быть сделана также следующая запись: "специальное положение XYZ".

f)	Дополнительные требования, касающиеся допущения цистерны и транспортного средства

Устройства для добавления присадок должны быть включены в официальное утверждение типа цистерны в соответствии с подразделом 6.8.2.3.

ПРИМЕЧАНИЕ: В случае цистерн, которые оснащены устройствами для добавления присадок или которые предполагается оснастить ими, если устройство для добавления присадок не включено в первоначальное официальное утверждение типа цистерны, см. пункт 6.8.2.3.4.

В разделе 11 свидетельства о допущении к перевозке в режиме ДОПОГ, предусмотренном в главе 9.1, должна быть сделана запись об устройстве для добавления присадок".

Обоснование

10.	Введение: Рабочая группа по цистернам Совместного совещания предложила общее заявление о возможности установки устройств для добавления присадок на цистернах для жидкого топлива и о включении специального положения для этого жидкого топлива.

11.	Определение: Предложенное определение однозначно относит устройства для добавления присадок к оборудованию цистерн и ограничивает круг разрешенных присадок теми присадками, которые рассматривались в предыдущих предложениях, с дополнительным ограничением, запрещающим использование веществ группы упаковки I под № ООН 1993. Второй подпункт содержит неограничительный список с описанием обычных элементов устройства для добавления присадок. Последний подпункт посвящен средствам удержания, причем эти средства удержания считаются частью устройства для добавления присадок лишь в том случае, если они являются составной частью устройства или стационарно установлены на нем. В соответствии с замечаниями, высказанными Австрией, было повторено, что сама съемная тара не считается частью этого оборудования. Поскольку съемная тара требует специального приспособления для присоединения к устройству, оно должно быть частью испытанного прототипа. Транспортировка тары на автоцистерне вместе с грузом, содержащимся в цистерне, не запрещена. Комментарий Соединенного Королевства о том, что не следует разрешать «цистерн в цистерне», не был поддержан Рабочей группой по цистернам Совместного совещания, поскольку с точки зрения проверки ситуация не была сочтена отличной от той, когда большие части трубопровода устанавливаются внутри корпуса цистерны.

12.	Изготовление: Дается общая ссылка на главу 6.8 в отношении средств удержания, являющихся составной частью корпуса цистерны. Для стационарно установленных средств удержания были приняты предложения по толщине стенки, изложенные в документе ECE/TRANS/WP.15/AC.1/2011/31. Ссылка на пункт 6.8.2.1.23 была сохранена, хотя и была подвергнута сомнению в комментариях Соединенного Королевства. Из существующей формулировки пункта 6.8.2.1.23 вполне ясно, что применим только первый абзац, содержащий общий текст о качестве сварки. Испытательное давление в 0,3 бар, предложенное в документе ECE/TRANS/WP.15/AC.1/2011/31, было сохранено. Текст о дыхательном устройстве, пламегасителе, эффектах переполнения, опрокидывания и противодавления, заключенный в квадратные скобки, был предложен для отдельного рассмотрения в соответствии с комментариями Соединенного Королевства, однако он не был поддержан Рабочей группой по цистернам Совместного совещания. Последний подпункт о съемной таре был сформулирован, с тем чтобы еще раз указать, что сама тара не является частью оборудования, а требование в отношении металлической тары было заключено в квадратные скобки для отдельного рассмотрения. Наконец, были учтены комментарии Соединенного Королевства о разделении требований, касающихся изготовления и использования.

13.	Использование: В отношении использования было ясно, что поскольку речь идет о части оборудования цистерны, то применяются обычные нормы, касающиеся оборудования цистерн, а для стационарно установленных средств удержания и съемной тары были разработаны дополнительные положения. Комментарии Соединенного Королевства и предложенный текст были интегрированы в предложение о том, чтобы указать только общую максимальную вместимость в 400 литров и определить условия присоединения тары. Помимо этого, рабочая группа сочла, что присоединение тары во время поставки не согласуется с разделом 8.3.3, и урегулировала этот вопрос в рамках особого положения.

14.	Испытания: Из определения становится ясным, что применяются обычные процедуры испытания оборудования цистерн. Только в случае стационарно установленных средств удержания было включено отдельное положение, чтобы сформулировать требование об испытании на герметичность под давлением в 0,3 бар при проведении проверок соответствующей цистерны.

15.	Маркировка: В случае i) в подпункте а) дополнительная маркировка была сочтена ненужной. Для случая ii) был принят текст Соединенного Королевства. В случае iii) специальные требования к маркировке неприменимы, поскольку тара не считается частью устройства для добавления присадок и к ней всегда применяются общие положения по маркировке тары.

16.	Транспортная документация: В случае присадок достаточной была сочтена упрощенная ссылка в транспортном документе, поскольку было бы очень сложно указать, например, действительное количество присадок, имеющееся в процессе перевозки "доставка с продажей". Большинство членов рабочей группы предложили ссылку на специальные положения вместо слов "в устройстве для добавления присадок" или "в емкости для присадок".

17.	Допущение: Рабочая группа решила включить устройство для добавления присадок в свидетельство о допущении цистерны, поскольку оно является частью оборудования цистерны, и включить ссылку на него в раздел замечаний свидетельства о допущении транспортного средства.

Предложение

18.	Существующее примечание после заголовка главы 6.8 становится примечанием 1. Добавить новое примечание 2 следующего содержания:

"ПРИМЕЧАНИЕ 2: В отношении встроенных цистерн (автоцистерн) и съемных цистерн с устройствами для добавления присадок см. специальное положение XYZ".

Обоснование

19.	Для ясности и удобства пользования было предложено добавить ссылку на специальное положение в начале главы 6.8.

# Footnotes

Настоящий документ представлен в соответствии с пунктом 1 c) положения о круге ведения Рабочей группы, содержащегося в документе ECE/TRANS/WP.15/190/Add.1; в нем предусматривается, что Рабочая группа "разрабатывает и совершенствует Европейское соглашение о международной дорожной перевозке опасных грузов (ДОПОГ)".