| Организация Объединенных Наций |  | ECE/TRANS/WP.29/2012/71 |
| --- | --- | --- |
|  | Экономический и Социальный Совет | Distr.: 27 July 2012 Russian Original: |

Европейская экономическая комиссия

Комитет по внутреннему транспорту

Всемирный форум для согласования правил
в области транспортных средств

158-я сессия

Женева, 13−16 ноября 2012 года

Пункт 4.7.10 предварительной повестки дня

Соглашение 1958 года – Рассмотрение проектов поправок

к действующим правилам, представленных GRE

Предложение по дополнению 16 к Правилам № 38 (задние противотуманные фары)

Представлено Рабочей группой по вопросам освещения 
и световой сигнализации*

Воспроизведенный ниже текст был принят Рабочей группой по вопросам освещения и световой сигнализации (GRE) на ее шестьдесят седьмой сессии в целях включения в Правила положений об использовании источников света со светоизлучающими диодами (СИД) в соответствии с проектом правил (Правила № XXX: ECE/TRANS/WP.29/2010/44 и Corr.1). В его основу положен документ ECE/TRANS/WP.29/GRE/2011/10 без поправок (см. ECE/TRANS/WP.29/ GRE/67, пункт 25). Этот текст представлен на рассмотрение Всемирному форуму для согласования правил в области транспортных средств (WP.29) и Административному комитету (АС.1).

Пункт 1.3 изменить следующим образом:

"1.3		"Задние противотуманные огни различных типов" означают …

…

b)	характеристики оптической системы (уровни силы света, углы распределения света, категория источника света, модуль источника света и т.д.);

Изменение цвета источника света или цвета любого фильтра не означает изменения типа".

Включить новый пункт 1.4 следующего содержания:

"1.4		Приведенные в настоящих Правилах ссылки… подачи заявки на официальное утверждение типа.

Приведенные в настоящих Правилах ссылки на стандартный (эталонный) источник(и) и на Правила № ХХХ относятся к Правилам № ХХХ и сериям поправок к ним, действующим на момент подачи заявки на официальное утверждение типа".

Пункт 2.2.2 изменить следующим образом:

"2.2.2		краткое техническое описание… источниками света с указанием, в частности:

а)	категории… ; и/или

b)	категории или категорий предписанного (предписанных) источника (источников) света с СИД; эта категория источника света СИД должна соответствовать одной из категорий, предусмотренных в Правилах № 37 и в сериях поправок к ним, действующих на момент подачи заявки на официальное утверждение типа; и/или

c)	конкретного идентификационного кода модуля источника света;

d)	в случае задней противотуманной фары категории F2 − краткое описание регулятора силы света".

Пункт 3.2 изменить следующим образом:

"3.2		должна проставляться… указывающая:

а)	категорию или категории предписываемого (предписываемых) источника (источников) света; и/или

b)	конкретный идентификационный код модуля источника 
света".

Пункты 5.5−5.5.3 изменить следующим образом:

"5.5		В случае сменных источников света:

5.5.1		Может (могут) использоваться источник(и) света любой категории или категорий, официально утвержденной или утвержденных на основании Правил № 37 и/или Правил № ХХХ при условии, что в Правилах № 37 и в сериях поправок к ним, действующих на момент подачи заявки на официальное утверждение типа, или в Правилах № ХХХ и в сериях поправок к ним, действующих на момент подачи заявки на официальное утверждение типа, никаких ограничений на его (их) применение не предусматривается.

5.5.2		Конструкция устройства должна быть такой, чтобы источник света мог быть установлен только в правильном положении.

5.5.3		Патрон источника света должен соответствовать характеристикам, указанным в публикации МЭК 60061. К патрону применяются спецификации, относящиеся к используемой категории источника света".

Пункт 7.1.1 изменить следующим образом:

"7.1.1		в случае огня… эталонного источника света, относящегося к категории, требуемой для данного устройства, на которые подается следующее напряжение:

а)	в случае огня с лампой (лампами) накаливания − напряжение, которое необходимо для обеспечения контрольного светового потока, требующегося для лампы накаливания данной категории;

b)	в случае источников света с СИД − 6,75 В, 13,5 В или 28,0 В; обеспечиваемое значение светового потока корректируется. Поправочный коэффициент представляет собой соотношение между номинальным световым потоком и средним значением светового потока, регистрируемым при применяемом напряжении".

Приложение 3, пункт 5.2 изменить следующим образом:

"5.2		На съемном (съемных) источнике (источниках) света:

В случае оснащения источником (источниками) света, рассчитанным(и) на напряжение 6,75 В, 13,5 В или 28,0 В, полученные значения силы света корректируются. В случае ламп накаливания поправочный коэффициент представляет собой соотношение между контрольным световым потоком и средним значением светового потока, получаемого при применяемом напряжении (6,75 В, 13,5 В или 28,0 В). При оснащении источником (источниками) света с СИД речь идет о напряжении 6,75 В, 13,5 В или 28,0 В; полученное значение силы света корректируется. Поправочный коэффициент представляет собой соотношение между номинальным световым потоком и значением светового потока, получаемым при применяемом напряжении.

Фактические световые потоки каждого используемого источника света не должны отклоняться более чем на 5% от среднего значения.

В качестве альтернативы поочередно в каждом из отдельных положений…".

Приложение 4, пункт 1.2.2 изменить следующим образом:

"1.2.2		Если огонь оснащен… с использованием стандартного источника света".

Приложение 5, пункт 1.2.2 изменить следующим образом:

"1.2.2		Если огонь оснащен… с использованием стандартного источника света".

# Footnotes

*	В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту
на 2010−2014 годы (ECE/TRANS/208, пункт 106, ECE/TRANS/2010/8, подпрограмма 02.4) Всемирный форум будет разрабатывать, согласовывать и обновлять правила в целях улучшения характеристик транспортных средств. Настоящий документ представлен в соответствии с этим мандатом.