| Организация Объединенных Наций |  | ECE/TRANS/WP.29/2012/9 |
| --- | --- | --- |
|  | Экономический и Социальный Совет | Distr.: 22 December 2011 Russian Original: |

Европейская экономическая комиссия

Комитет по внутреннему транспорту

Всемирный форум для согласования 
правил в области транспортных средств

Сто пятьдесят шестая сессия

Женева, 13−16 марта 2012 года

Пункт 4.9.3 предварительной повестки дня

Соглашение 1958 года − рассмотрение проектов 
поправок к действующим правилам, 
представленных GRE

Предложение по дополнению 39 к поправкам серии 03 к правилам № 37 (лампы накаливания)

Представлено Рабочей группой по вопросам освещения и световой сигнализации*

Приведенный ниже текст был принят Рабочей группой по вопросам освещения и световой сигнализации (GRE) на ее шестьдесят шестой сессии с целью введения новой категории источников света Н17. В его основу положен документ ECE/TRANS/WP.29/GRE/2011/36 с поправками, внесенными на основании пункта 4 доклада (ECE/TRANS/WP.29/GRE/66, пункт 4). Он представляется на рассмотрение Всемирному форуму для согласования правил в области транспортных средств (WP.29) и Административному комитету (AC.1).

Приложение 1, перечень категорий ламп накаливания и номера их спецификаций исправить следующим образом:

"…

| Группа 1 |
| --- |
| Без общих ограничений: |
|  | Категория |  | Номер(а) спецификации (спецификаций) |  |
| ... |  |  |  |  |
|  | H16B |  | H16/1 − 4 |  |
|  | H17 |  | H17/1 − 6 |  |
|  | H21W | *2/ | H21W/1 − 2 |  |
| … |  |  |  |  |

…

Перечень спецификаций для ламп накаливания и порядок их следования в настоящем приложении:

|  | Номер(а) спецификации (спецификаций) |  |
| --- | --- | --- |
| ... |  |  |
|  | H16/1 − 4 |  |
|  | H17/1 − 6 |  |
|  | H6W/1 |  |
| ... |  |  |

…".

Приложение 1 включить спецификации Н17/1 − 6 между спецификацией Н16/4 и спецификацией Н6W/1 следующим образом:

"	КАТЕГОРИЯ H17	Спецификация H17/1

Чертежи служат только для иллюстрации основных размеров (в мм) лампы накаливания

Сноски см. спецификацию H17/6

КАТЕГОРИЯ H17	Спецификация H17/2

| Размеры в мм | Лампы накаливания серийного производства | Эталонная лампа накаливания |
| --- | --- | --- |
|  | 12 В | 12 В |
| e | 28,5 + 0,35 / − 0,15 | 28,5 + 0,20 / − 0,0 |
| p | 28,95 | 28,95 |
| α | макс. 40° | макс. 40° |
| Цоколь PU43t-4 в соответствии с публикацией МЭК 60061 (спецификация 7004-xxx) |
| ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ И ФОТОМЕТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
| Номинальные значения | Вольты | 126 | 126 |
|  | Ватты | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Испытательное напряжение | Вольты | 13,2 | 13,2 | 13,2 | 13,2 |
| Фактические значения | Ватты | 37 макс. | 37 макс. | 37 макс. | 37 макс. |
|  | Световой поток | 900 ( 10% | 600 ( 10% |  |  |
| Контрольный световой поток при значениях около | 12,0 В | 700 | 450 |
|  | 13,2 В | 900 | 600 |

Сноску 6 см. классификацию Н17/6.

КАТЕГОРИЯ H17	Спецификация H17/3

Положение экрана

КАТЕГОРИЯ H17	Спецификация H17/4

Положение нитей накала

КАТЕГОРИЯ H17	Спецификация H17/5

Таблица размеров (в мм), которые указываются на чертежах спецификаций H17/3 и Н17/4

| Обозначения* | Размеры** | Допуск |
| --- | --- | --- |
|  |  | Лампы накаливания серийного производства | Эталонная лампа накаливания |
| a/25,0 | 0,3 | (0,40 | (0,20 |
| a/26,0 | 0,3 | (0,35 | (0,20 |
| b1/29,5 | 0,0 | (0,30 | (0,25 |
| b1/33,0 | b1/29,5 mv | (0,30 | (0,15 |
| b2/29,5 | 0,0 | (0,30 | (0,25 |
| b2/33,0 | b2/29,5 mv | (0,30 | (0,15 |
| c/29,5 | 0,5 | (0,25 | (0,15 |
| c/31,0 | c/29,5 mv | (0,25 | (0,15 |
| d | мин. 0,1 | - | - |
| e11 | 28,5 | +0,35 / − 0,15 | +0,20 / −0,0 |
| f9, 10, 11 | 1,7 | (0,30 | (0,15 |
| g/25,0 | 0 | (0,50 | (0,30 |
| g/26,0 | 0 | (0,40 | (0,25 |
| h/29,5 | 0 | (0,40 | (0,25 |
| h/31,0 | h/29,5 mv | (0,30 | (0,15 |
| lR9, 12 | 4,0 | (0,40 | (0,20 |
| lC9, 10 | 4,2 | (0,40 | (0,20 |
| p/33,0 | Зависят от формы экрана | - | - |
| q/33,0 | (p+q)/2 | (0,60 | (0,30 |

*	"../25,0" означает размер, измеряемый на указанном после знака дроби расстоянии от плоскости отсчета.

**	"29,5 mv" означает показатель, измеренный на расстоянии 29,5 мм от плоскости отсчета.

Сноски см. спецификацию Н17/6.

КАТЕГОРИЯ H17	Спецификация H17/6

1	Плоскость отсчета представляет собой плоскость, образуемую точками нижней части всех трех выступов держателя цоколя.

2	Ось отсчета перпендикулярна плоскости отсчета и проходит через центр окружности диаметром "М".

3	Цвет света, излучаемого эталонными лампами накаливания и лампами серийного производства, должен быть белым.

4	Колба и держатели не должны выступать за пределы оболочки, как показано на рис. 2.

5	Светонепроницаемое покрытие должно доходить, по крайней мере, до цилиндрической части колбы. Кроме того, оно должно перекрывать внутреннюю экранирующую часть колбы, если на нее смотреть в направлении, перпендикулярном оси отсчета.

6	Значение, указанное в левой колонке, касается нити накала фары дальнего света. Значение, указанное в правой колонке, касается нити накала фары ближнего света.

7	Плоскость V-V представляет собой плоскость, перпендикулярную плоскости отсчета и проходящую через ось отсчета и через точку пересечения окружности диаметром "М" и оси контрольного выступа.

8	Плоскость Н-Н представляет собой плоскость, перпендикулярную плоскости отсчета и плоскости V-V и проходящую через ось отсчета.

9	Крайние витки нитей представляют собой первый и последний светящиеся витки, которые имеют вид правильной спирали, т.е. которые образуют правильный угол ее навивки.

10	Для нити ближнего света точками, между которыми должно производиться измерение, являются точки пересечения (вид в направлении 1) бокового края экранирующей части колбы с внешней частью крайних витков, определение которых приведено в сноске 9.

11 	"е" означает расстояние от плоскости отсчета до начальной точки нитей ближнего света, определение которой дано выше.

12	Для нити дальнего света точками, между которыми должно производиться измерение, являются точки пересечения (вид в направлении 1) плоскости, параллельной плоскости Н-Н и расположенной на расстоянии 0,3 мм ниже этой плоскости, с внешней частью крайних витков, определение которых приведено в сноске 9.

Дополнительные пояснения к спецификациям H17/3 и Н17/4

Указанные ниже размеры определяются в трех направлениях:

1	для размеров b1, а, c, d, e, f, 1R и 1С.

2	для размеров g, h, p и q.

3	для размера b2.

Размеры p и q определяются в плоскостях, параллельных плоскости отсчета, на расстоянии 33,0 мм от нее.

Размеры b1 и b2 определяются в плоскостях, параллельных плоскости отсчета, на расстоянии 29,5 мм и 33,0 мм от нее.

Размеры с и h определяются в плоскостях, параллельных плоскости отсчета, на расстоянии 29,5 мм и 31,0 мм от нее.

Размеры а и g определяются в плоскостях, параллельных плоскости отсчета, на расстоянии 25,0 мм и 26,0 мм от нее.

Примечание: Метод измерения см. добавление Е к публикации МЭК 60809."

# Footnotes

*	В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту на 2010−2014 годы (ECE/TRANS/208, пункт 106, ECE/TRANS/2010/8, подпрограмма 02.4) Всемирный форум будет разрабатывать, согласовывать и обновлять правила в целях улучшения характеристик транспортных средств. Настоящий документ представлен в соответствии с этим мандатом.

# Text boxes

Дальний свет

Направляющий выступ

38,2

5

3

Заземление

Рис. 2

Максимальные размеры лампы4

Рис. 1

Основной чертеж

M

Ось отсчета

Плоскость отсчета1

Ближний свет

p

e

Ось отсчета2

Ось колбы

8

7

33,0

29,5

Ось отсчета

Ось колбы

7

31,0

8

29,5

Ось нити накала фары ближнего света

Ось отсчета

Ось нити накала фары дальнего света