| Организация Объединенных Наций |  | ECE/TRANS/WP.29/2012/51 |
| --- | --- | --- |
|  | Экономический и Социальный Совет | Distr.: 12 April 2012 Russian Original: |

Европейская экономическая комиссия

Комитет по внутреннему транспорту

Всемирный форум для согласования правил 
в области транспортных средств

Сто пятьдесят седьмая сессия

Женева, 26−29 июня 2012 года

Пункт 4.9.5 предварительной повестки дня

Соглашение 1958 года − Рассмотрение проектов 
поправок к действующим правилам, представленных GRRF

Предложение по дополнению 9 к Правилам № 106 (шины для сельскохозяйственных тракторов)

Представлено Рабочей группой по вопросам торможения и ходовой части*

Приведенный ниже текст был принят Рабочей группой по вопросам торможения и ходовой части (GRRF) на ее семьдесят второй сессии в целях определения шин, предназначенных для специализированного применения в полевых условиях. В его основу положен документ ECE/TRANS/WP.29/GRRF/
2011/31 с поправками, содержащимися в докладе (ECE/TRANS/WP.29/GRRF/72, пункт 30). Этот текст передается Всемирному форуму для согласования правил в области транспортных средств (WP.29) и Административному комитету (АС.1) для рассмотрения.

Включить новые пункты 2.15.9 и 2.15.10 следующего содержания:

"2.15.9	буквы "CFO", проставляемые после обозначения номинального диаметра обода на шинах ведущих колес трактора "с повышенным прогибом" или "с очень высокой степенью прогиба", специально предназначенных для оборудования машин в целях использования в циклических полевых работах;

2.15.10	буквы "CHO", проставляемые после обозначения номинального диаметра обода на стандартных шинах ведущих колес трактора, специально предназначенных для оборудования машин в целях использования в циклических уборочных работах".

Включить новый пункт 3.1.13 следующего содержания:

"3.1.13	После номинального диаметра обода, если это применимо, могут быть нанесены надписи "CFO" или "CHO".

Приложение 3, часть А, второе примечание а) изменить следующим образом:

"а)		обозначение размера, включающее предшествующую ему надпись (если она имеется), номинальную ширину профиля, номинальное отношение высоты профиля к его ширине, обозначение типа конструкции (в соответствующих случаях) и номинальный диаметр обода, должно быть сгруппировано, как указано в примерах:

360/70 R 24, IF 360/70 R 24, VF 360/70 R 24, IF 800/65 R 32 CFO, 800/70 R 24 CHO".

Приложение 7, часть А, колонку (1) изменить следующим образом:

"

| Скорость (км/ч) | ..... | (1) |
| --- | --- | --- |
| 10 | ..... | + 58 |
| 15 | ..... | + 32 |
| 20 | ..... | + 26 |
| 25 | ..... | + 19 |
| 30 | ..... | + 12 |
| 35 | ..... | + 10 |
| 40 | ..... | + 6 |
| 45 | ..... | + 2 |
| 50 | ..... | [0] |
| 55 | ..... | - |
| 60 | ..... | - |
| 65 | ..... |  |
| 70 | ..... | - |

"

Приложение 7, часть А, примечание 1) изменить следующим образом:

"1)		Данные процентные значения применяют только в случае шин с номинальным диаметром обода (d) 381 мм и более, перечисленных в таблице 7 приложения 5, на которых проставлено обозначение категории скорости "B"."

Приложение 7, часть С, колонку (1) изменить следующим образом:

"

| Скорость (км/ч) | ..... | (1) |
| --- | --- | --- |
| 10 | ..... | + 58 |
| 15 | ..... | + 32 |
| 20 | ..... | + 26 |
| 25 | ..... | + 19 |
| 30 | ..... | + 12 |
| 35 | ..... | + 10 |
| 40 | ..... | + 6 |
| 45 | ..... | + 2 |
| 50 | ..... | [0] |
| 55 | ..... | - |
| 60 | ..... | - |
| 65 | ..... |  |
| 70 | ..... | - |

"

Приложение 7, часть С, примечание 1) изменить следующим образом:

"1)		Данные процентные значения применяют только в случае шин с номинальным диаметром обода (d) 381 мм и более, перечисленных в таблице 7 приложения 5, на которых проставлено обозначение категории скорости "B"."

Приложение 7, часть С, включить ссылку на новую сноску (*) в заголовках колонок А6, А8 следующего содержания:

"А6 (*), А8 (*)"

Приложение 7, часть С, включить новую сноску (*):

"(*)		Для шин с номинальным диаметром обода, имеющим код 24 и выше, кроме кодов 24.5, 26.5 и 30.5, применяется часть А приложения 7".

# Footnotes

*	В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту 
на 2010−2014 годы (ECE/TRANS/208, пункт 106, и ECE/TRANS/2010/8, 
подпрограмма 02.4) Всемирный форум будет разрабатывать, согласовывать и обновлять правила в целях улучшения характеристик транспортных средств. Настоящий документ представлен в соответствии с этим мандатом.