| Организация Объединенных Наций |  | ECE/TRANS/WP.15/2013/7 |
| --- | --- | --- |
|  | Экономический и Социальный Совет | Distr.: 16 July 2013 Russian Original: |

Европейская экономическая комиссия

Комитет по внутреннему транспорту

Рабочая группа по перевозкам опасных грузов

Девяносто пятая сессия 
Женева, 4−8 ноября 2013 года
Пункт 6 а) предварительной повестки дня
Предложения о внесении поправок
в приложения А и В к ДОПОГ:

конструкция и допущение к перевозке
транспортных средств

Глава 9.2: требования к электрическим соединениям

Передано Международной ассоциацией изготовителей автомобильных кузовов и прицепов (МАИАКП)

Резюме

Существо предложения: Цель настоящего документа состоит в том, чтобы допустить в пункте 9.2.2.6.3 разрешить использование электрического соединения для оборудования с высоким потреблением тока, например для подъемников заднего борта и вилочных электрических погрузчиков.

Предлагаемое решение: Изменить положения пункта 9.2.2.6.3, касающиеся электрических соединений.

Введение

1.	В настоящее время в пункте 9.2.2.6.3 ДОПОГ предписываются три типа соединений: одно (ISO 12098) − для освещения транспортных средств в целом для систем низкого напряжения, одно (ISO 7638) − для антиблокировочных или электронных тормозных систем и еще одно (EN 15207) − для оборудования, постоянно находящегося под напряжением.

2.	Однако другие виды применения требуют дополнительных соединений для систем электронного контроля погрузки, чтобы обеспечить соединение дополнительного комплекта батарей на прицепе с генератором автотранспортного средства для использования, например, с подъемниками заднего борта и вилочными электрическими погрузчиками.

3.	Нижеследующее предложение призвано дополнить стандарты, указанные в настоящее время в пункте 9.2.2.6.3.

Предложение

4.	Изменить пункт 9.2.2.6.3 следующим образом:

"9.2.2.6.3	Электрические соединения

Электрические соединения между автотранспортными средствами и прицепами должны иметь степень защиты IP54 в соответствии со стандартом IEC 60529 и должны быть устроены так, чтобы исключалась возможность случайного рассоединения. Соединения должны соответствовать стандартам ISO 25891:20083, ISO 125098:20043, ISO 7638:20033 и EN 15207:2006 в зависимости от конкретного случая.".

Обоснование

5.	Стандарт ISO 25891 был разработан Техническим комитетом ISO/TC 22 "Дорожные транспортные средства" (Подкомитет SC3 "Электрическое и электронное оборудование". Предусмотренное в нем электрическое соединение предназначено для использования в составах автотранспортное средство/прицеп для соединения дополнительного комплекта батарей на прицепе с генератором автотранспортного средства, использующего электронную систему контроля погрузки. Дополнительные комплекты батарей на прицепах используются, как правило, с подъемниками заднего борта, вилочными электрическими погрузчиками и другим техническим оборудованием с высоким потреблением тока. Электронная система контроля рассчитана на номинальное напряжение питания 12 В и 24 В и ограничение тока 50 А.

6.	Соединение, описываемое в этом стандарте, обеспечивает такой же уровень безопасности, как и соединение, предусмотренное стандартом ISO 12098.

Безопасность

7.	Никаких проблем не возникнет.

Осуществимость и обеспечение применения

8.	Предлагаемое изменение облегчит применение ДОПОГ.

# Footnotes

Настоящий документ представлен в соответствии с пунктом 1 с) положения о круге ведения Рабочей группы, содержащегося в документе ECE/TRANS/WP.15/190/Add.1; в нем предусматривается, что Рабочая группа "разрабатывает и совершенствует Европейское соглашение о международной дорожной перевозке опасных грузов (ДОПОГ)".