| Организация Объединенных Наций |  | ECE/TRANS/WP.15/AC.1/2013/36 |
| --- | --- | --- |
|  | Экономический и Социальный Совет | Distr.: 3 July 2013 Russian Original: |

Европейская экономическая комиссия

Комитет по внутреннему транспорту

Рабочая группа по перевозкам опасных грузов

Совместное совещание Комиссии экспертов МПОГ 
и Рабочей группы по перевозкам опасных грузов

Женева, 17−27 сентября 2013 года

Пункт 2 предварительной повестки дня

Цистерны

Вакуумные цистерны для отходов

Передано правительством Франции,

Резюме

Существо предложения: Настоящее предложение направлено на уточнение предписаний, касающихся защиты вакуумных цистерн для отходов от риска пожара или взрыва во время опорожнения или наполнения снизу.

Предлагаемое решение: Изменить пункт 6.10.3.8 b).

Справочные документы: ECE/TRANS/WP.15/AC.1/2013/12 и ECE/TRANS/WP.15/AC.1/130/Add.1, пункт 6.

Введение

1.	На своей сессии в марте 2013 года Совместное совещание приняло следующие поправки, предложенные Рабочей группой по цистернам на основе предложения Германии ECE/TRANS/WP.15/AC.1/2013/12 в отношении вакуумных цистерн для отходов:

"6.10.3.8	На цистернах устанавливается следующее дополнительное сервисное оборудование:

...

b)	на входном и выходном патрубках вакуумного насоса/эксгаустера, который может являться источником возгорания и который устанавливается на цистерне, используемой для перевозки легковоспламеняющихся отходов, устанавливается устройство для предотвращения непосредственного переноса пламени в цистерну, или же цистерна должна быть устойчивой к давлению взрыва, т.е. способной выдержать взрыв в результате переноса пламени в цистерну без утечки содержимого цистерны, однако деформация цистерны допускается;".

2.	Предложение Германии было направлено на включение в пункт 6.10.3.8 b) МПОГ/ДОПОГ альтернативы обязательной установке пламеуловителей на входном и выходном патрубках вакуумных насосов/эксгаустеров (компрессоров), которые могут вызывать образование искр на резервуарах, в которых могут перевозиться легковоспламеняющиеся отходы. Предложенное альтернативное решение состояло в том, чтобы сконструировать цистерну, способную выдерживать без утечки внутренний взрыв.

3.	Это альтернативное предложение позволяет обеспечить безопасность самой цистерны; в то же время во время операций опорожнения и наполнения снизу, когда работает насос или компрессор, сливной трубопровод цистерны соединен со стационарной емкостью посредством гибкого шланга. В этом случае при отсутствии пламеуловителя защита от риска взрыва обеспечивается только для цистерны и не распространяется на сливной шланг и стационарную емкость.

4.	Такая ситуация представляется нам весьма опасной, особенно для пользователей. Если искры, образующиеся при работе насоса или компрессора, приведут к взрыву, то такой взрыв может иметь следующие последствия:

Взрыв шланга с разбрызгиванием продукта; попадание на кожу может вызвать у пользователей серьезные ожоги.

Возможное распространение взрыва на стационарный резервуар, если конструкция этого резервуара не рассчитана на то, чтобы выдерживать внутренний взрыв.

5.	Поскольку отсутствие пламегасителей на входном и выходном патрубках вакуумного насоса/эксгаустера цистерн, в которых перевозятся легковоспламеняющиеся вещества, создает серьезный риск пожара или взрыва, особенно во время операций опорожнения или наполнения снизу, мы считаем, что изменения в эти предписания МПОГ/ДОПОГ вносить не следует.

Предложение

6.	Изменить пункт 6.10.3.8 следующим образом:

"6.10.3.8	На цистернах устанавливается следующее дополнительное сервисное оборудование:

...

b)	на входном и выходном патрубках вакуумного насоса/эксгаустера, который может являться источником возгорания и который устанавливается на цистерне, используемой для перевозки легковоспламеняющихся отходов, устанавливается устройство для предотвращения непосредственного переноса пламени в цистерну;".

# Footnotes

В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту на 2010−2014 годы (ECE/TRANS/208, пункт 106; ECE/TRANS/2010/8, подпрограмма 02.7 c)).

Распространено Межправительственной организацией по международным железнодорожным перевозкам (ОТИФ) в качестве документа OTIF/RID/RC/2013/36.