| Организация Объединенных Наций |  | ECE/TRANS/WP.29/2013/44 |
| --- | --- | --- |
|  | Экономический и Социальный Совет | Distr.: 5 April 2013 Russian Original: |

Европейская экономическая комиссия

Комитет по внутреннему транспорту

Всемирный форум для согласования правил
в области транспортных средств

160-я сессия

Женева, 25−28 июня 2013 года

Пункт 4.6.2 предварительной повестки дня

Соглашение 1958 года − Рассмотрение проектов поправок к правилам,
представленных GRSP

Предложение по дополнению 2 к поправкам серии 02 к Правилам № 29 (кабины грузовых транспортных средств)

Представлено Рабочей группой по пассивной безопасности*

Воспроизведенный ниже текст был принят Рабочей группой по пассивной безопасности (GRSP) на ее пятьдесят второй сессии. В его основу положен документ ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2012/24 без поправок (ECE/TRANS/WP.29/
GRSP/52, пункт 30). Этот текст представляется на рассмотрение Всемирному форуму для согласования правил в области транспортных средств (WP.29) и Административному комитету (АС.1).

Пункт 5.3.1 изменить следующим образом:

"5.3.1		После проведения каждого из испытаний, упомянутых в пункте 5.2 выше, … для проверки остаточного пространства. В качестве альтернативы испытуемому манекену, определенному в добавлении 2 к приложению 3, может использоваться мужской манекен 
50-го процентиля "Hybrid" II или III (с измерительными приборами или без них), описание которого приведено в Правилах № 94".

Приложение 3, добавление 2

Рисунок изменить следующим образом:

"

"

Таблицу изменить следующим образом:

"

Размеры:			… 									   см

… 									   …

(1	Поперечное вращение ног		   20º

(2	Направленное вверх вращение ног	   45º

"

# Footnotes

*	В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту на 2010−2014 годы (ECE/TRANS/208, пункт 106, и ECE/TRANS/2010/8, подпрограмма 02.4) Всемирный форум будет разрабатывать, согласовывать и обновлять правила в целях улучшения характеристик транспортных средств. Настоящий документ представлен в соответствии с этим мандатом.