| Организация Объединенных Наций |  | ECE/TRANS/WP.29/GRE/2013/46 |
| --- | --- | --- |
|  | Экономический и Социальный Совет | Distr.: 7 August 2013 Russian Original: |

Европейская экономическая комиссия

Комитет по внутреннему транспорту

Всемирный форум для согласования правил
в области транспортных средств

Рабочая группа по вопросам освещения
и световой сигнализации

Семидесятая сессия

Женева, 21−23 октября 2013 года

Пункт 14 d) предварительной повестки дня

Прочие вопросы: прочие вопросы

Предложение по дополнению 16 к поправкам серии 02 к Правилам № 3

Представлено экспертом от Международной группы экспертов по вопросам освещения и световой сигнализации автотранспортных средств (БРГ)*

Представленный ниже текст был подготовлен экспертом от БРГ для исключения требований о форме светоотражающих приспособлений. Изменения к существующему тексту Правил выделены жирным шрифтом в случае новых положений или зачеркиванием в случае исключенных элементов.

I.	Предложение

Приложение 5, пункт 1 изменить следующим образом:

"1.		Форма и размеры светоотражающих приспособлений класса IА или IB

1.1		Форма освещающих поверхностей должна быть простой и не должна допускать путаницы с треугольником на обычных расстояниях наблюдения с буквой, цифрой или треугольником.

1.2		Независимо от положений предыдущего пункта допускается форма, напоминающая буквы и цифры простой конфигурации O, I, U и 8."

Приложение 5, пункт 3.1 изменить следующим образом:

"3.1		Форма светоиспускающих поверхностей должна быть простой и не должна допускать путаницы с треугольником на обычных расстояниях наблюдения с буквой, цифрой или треугольником. Вместе с тем допускается форма, напоминающая буквы и цифры простой конфигурации O, I, U и 8."

II. 	Обоснование

1. 	Рабочая группа БРГ по фотометрии рассмотрела возможность внесения поправок в правила, касающиеся световой сигнализации, для решения проблем, связанных с усложнением форм видимой поверхности современных приспособлений. С учетом прагматических соображений в контексте разрешающей способность глаза был сделан вывод о том, что не следует вводить никаких ограничений, касающихся формы, в интересах обеспечения безопасности дорожного движения. Кроме того, был сделан вывод о том, что эту логику следует распространить также на светоотражающие приспособления, за исключением треугольников.

2. 	В настоящем предложении ограничения, касающиеся формы светоотражающих приспособлений категорий IА, IB и IVA, сохраняются в силе в случае треугольников, а все остальные ограничения исключаются.

# Footnotes

*	В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту на 2010−2014 годы (ECE/TRANS/208, пункт 106, и ECE/TRANS/2010/8, подпрограмма 02.4) Всемирный форум будет разрабатывать, согласовывать и обновлять правила в целях улучшения характеристик транспортных средств. Настоящий документ представлен в соответствии с этим мандатом.