ZENTRALKOMMISSION FÜR DIE RHEINSCHIFFFAHRT	CCNR-ZKR/ADN/27

17. April 2014

Allgemeine Verteilung

Or. ENGLISCH und FRANZÖSISCH

VERWALTUNGSAUSSCHUSS DES EUROPÄISCHEN 	ÜBEREINKOMMENS ÜBER DIE INTERNATIONALE 	BEFÖRDERUNG VON GEFÄHRLICHEN GÜTERN AUF BINNENWASSERSTRASSEN (ADN)

Übereinkommens über die internationale Beförderung von gefährlichen Gütern auf Binnenwasserstrassen (ADN)

Änderungsentwürfe zu der dem ADN beigefügten Verordnung

In seiner zwölften Sitzung (31. Januar 2014) forderte der ADN-Verwaltungsausschuss das Sekretariat auf, eine konsolidierte Liste aller Änderungen zu erstellen, die er im Hinblick auf ein Inkrafttreten am 1. Januar 2015 angenommenen hat, damit diese zum Gegenstand eines offiziellen Vorschlags nach dem in Artikel 20 geregelten Verfahren gemacht werden können. Die Notifizierung sollte spätestens am 1. Juli 2014 erfolgen und den geplanten Inkrafttretungszeitpunkt (1. Januar 2015) beinhalten (siehe ECE/ADN/26, Absatz 14).

Das vorliegende Dokument* enthält die gewünschte konsolidierte Liste der vom Sicherheitsausschuss in dessen einundzwanzigster, zweiundzwanzigster, dreiundzwanzigster und vierundzwanzigster Sitzung beschlossenen Änderungen (siehe ECE/TRANS/WP.15/AC.2/44, Anlage II, ECE/TRANS/WP.15/AC.2/46, Anlage I, ECE/TRANS/WP.15/AC.2/48/Add.1 und ECE/TRANS/WP.15/AC.2/50, Anlage I).

Inhaltsverzeichnis

Kapitel 1.7	Der Titel erhält folgenden Wortlaut: „Allgemeine Vorschriften für radioaktive Stoffe“.

Hinzufügen: „2.1.5	Klassifizierung von Altverpackungen, leer, ungereinigt“.

Kapitel 1.1

1.1.3.1 c)	Im ersten Satz nach „je Verpackung“ einfügen: „, einschließlich Großpackmittel (IBC) und Großverpackungen,“.

1.1.3.1		In der Bem. „siehe Unterabschnitt 1.7.1.4“ ändern in: „siehe auch Unterabschnitt 1.7.1.4“.

1.1.3.2 c)	Am Ende folgende Bem. hinzufügen:

„Bem. 	Diese Freistellung gilt nicht für Leuchtmittel. Für Leuchtmittel siehe Unterabschnitt 1.1.3.10.“

1.1.3.2 h)	erhält folgenden Wortlaut:

„h)	(gestrichen)“.

1.1.3.3		Erhält folgenden Wortlaut:

“1.1.3.3	Freistellungen in Zusammenhang mit gefährlichen Gütern, für den Antrieb der Schiffe oder der beförderten Fahrzeuge oder Wagen, zum Betrieb ihrer besonderen Ausrüstung, für die Wartung oder der Aufrechterhaltung der Sicherheit

Die Bestimmungen des ADN gelten nicht für gefährliche Güter, die

- für den Antrieb der Schiffe oder der beförderten Fahrzeuge oder Wagen,

- für den Betrieb oder die Wartung ihrer fest eingebauten besonderen Ausrüstung,

- für den Betrieb oder die Wartung ihrer mobilen besonderen Ausrüstung, die während der Beförderung verwendet wird oder für den Gebrauch während der Beförderung bestimmt ist, oder

- für die Aufrechterhaltung der Sicherheit

verwendet werden,

und an Bord in den für diese Verwendung vorgesehenen Verpackungen, Behältern oder Tanks mitgeführt werden.”

1.1.3.4		In der Bem. „siehe Unterabschnitt 1.7.1.4“ ändern in: „siehe auch Unterabschnitt 1.7.1.4“.

Einen neuen Unterabschnitt 1.1.3.10 mit folgendem Wortlaut hinzufügen:

„1.1.3.10	Freistellungen in Zusammenhang mit der Beförderung von Leuchtmitteln, die gefährliche Güter enthalten

Folgende Leuchtmittel unterliegen nicht den Vorschriften des ADN, vorausgesetzt, sie enthalten keine radioaktiven Stoffe und sie enthalten kein Quecksilber in größeren als den in der Sondervorschrift 366 des Kapitels 3.3 festgelegten Mengen:

a)	Leuchtmittel, die direkt von Privatpersonen und Haushalten gesammelt werden, wenn sie zu einer Sammelstelle oder Recyclingeinrichtung befördert werden;

Bem.	Dies schließt auch Leuchtmittel ein, die von Privatpersonen zu einer ersten Sammelstelle gebracht und anschließend zu einer anderen Sammelstelle, einer Zwischenverarbeitungsstelle oder Recyclingeinrichtung befördert werden.

b)	Leuchtmittel, die jeweils höchstens 1 g gefährliche Güter enthalten und so verpackt sind, dass in einem Versandstück höchstens 30 g gefährliche Güter enthalten sind, vorausgesetzt:

(i)	die Leuchtmittel sind nach einem zertifizierten Qualitätsmanagementsystem hergestellt;

Bem.	Die Norm ISO 9001:2008 darf für diesen Zweck verwendet werden.

und

(ii)	jedes Leuchtmittel ist zum Schutz entweder einzeln in Innenverpackungen verpackt, durch Unterteilungen abgetrennt oder mit Polstermaterial umgeben und in widerstandsfähige Außenverpackungen verpackt, die den allgemeinen Vorschriften des Unterabschnitts 4.1.1.1 des ADR entsprechen und in der Lage sind, eine Fallprüfung aus 1,2 m Höhe zu bestehen;

c)	gebrauchte, beschädigte oder defekte Leuchtmittel, die jeweils höchstens 1 g gefährliche Güter enthalten, mit höchstens 30 g gefährliche Güter je Versandstück, wenn sie von einer Sammelstelle oder Recyclingeinrichtung befördert werden. Die Leuchtmittel müssen in Außenverpackungen verpackt sein, die ausreichend widerstandsfähig sind, um unter normalen Beförderungsbedingungen das Austreten von Füllgut zu verhindern, die den allgemeinen Vorschriften des Unterabschnitts 4.1.1.1 des ADR entsprechen und die in der Lage sind, eine Fallprüfung aus mindestens 1,2 m Höhe zu bestehen;

d)	Leuchtmittel, die nur Gase der Gruppen A und O (gemäß Unterabschnitt 2.2.2.1) enthalten, vorausgesetzt, diese sind so verpackt, dass die durch ein Zubruchgehen des Leuchtmittels verursachte Splitterwirkung auf das Innere des Versandstücks begrenzt bleibt.

Bem.	Leuchtmittel, die radioaktive Stoffe enthalten, werden in Absatz 2.2.7.2.2.2 b) behandelt.“

1.1.4.2.1	Im ersten Satz „und Tankcontainer“ ändern in: „, Tankcontainer und MEGC“. Im ersten Satz des Absatzes c) „und die Tankcontainer“ ändern in: „, die Tankcontainer und die MEGC“. Im dritten Satz des Absatzes c) „und Tankcontainer“ ändern in: „, Tankcontainer und MEGC“.

1.1.5	Am Ende folgenden Satz hinzufügen:

„Die Anforderungen der Norm, die nicht in Widerspruch zum ADN stehen, müssen wie festgelegt angewendet werden, einschließlich Anforderungen einer anderen Norm oder von Teilen einer Norm, auf die in dieser Norm normativ verwiesen wird.“

Kapitel 1.2

1.2.1	Überall dort, wo dies in den Begriffsbestimmungen erscheint, „für die Beförderung von Stoffen der Klasse 7“ ändern in: „für die Beförderung radioaktiver Stoffe“.

1.2.1	Folgende Begriffsbestimmungen wie folgt ändern:

Die Begriffsbestimmung von „Anschlussmöglichkeit einer Probeentnahmeeinrichtung” ist durch die folgende Begriffsbestimmung zu ersetzen:

„Anschluss für eine Probeentnahmeeinrichtung:

Ein Anschluss für eine geschlossene oder teilweise geschlossene Probeentnahmeeinrichtung. Der Anschluss muss mit einer Absperreinrichtung versehen sein, welche dem im Ladetank auftretenden Innenüberdruck widerstehen kann. Der Anschluss muss einem von der zuständigen Behörde für den vorgesehenen Zweck zugelassenen Typ entsprechen.“

Am Ende der Begriffsbestimmung für „Atemschutzgerät (Filtergerät; umluftabhängig)“ „EN 371:1992 oder EN 372:1992“ ändern in: „EN 14387:2004 + A1:2008“.

Am Ende der Begriffsbestimmung für „Atemschutzgerät (umluftunabhängig)“ „EN 137:1993“ ändern in: „EN 137:2006“.

In der Begriffsbestimmung für „Ausschließliche Verwendung“ nach „der Beförderung“ einfügen: „und die Beförderung selbst“ und am Ende hinzufügen: „, sofern dies im ADN vorgeschrieben ist“.

In der Begriffsbestimmung für „Bauart“ im ersten Satz nach „Die Beschreibung“ einfügen: „eines gemäß Absatz 2.2.7.2.3.5 f) freigestellten spaltbaren Stoffes,“.

In der Begriffsbestimmung für „Kleincontainer“ unter der Begriffsbestimmung für „Container“ streichen: „entweder Außenabmessungen (Länge, Breite oder Höhe) von weniger als 1,5 m oder“.

In der Begriffsbestimmung für „Dauerbrand“ „EN 12874:1999“ ändern in: „EN ISO 16852:2010“.

In der Begriffsbestimmung für „Deflagration“ „EN 1127-1:1997“ ändern in: „EN 13237:2011“.

In der Begriffsbestimmung für „Detonation“ „EN 1127-1:1997“ ändern in: „EN 13237:2011“.

In der Begriffsbestimmung für „Dosisleistung“ vor dem Punkt einfügen: „oder Mikrosievert pro Stunde“.

Die Begriffsbestimmung für „Drucktank“ streichen.

In der Begriffsbestimmung für „Explosion“ „EN 1127-1:1997“ ändern in: „EN 13237:2011“.

In der Begriffsbestimmung für „Explosionsfähige Atmosphäre“ „EN 1127-1:1997“ ändern in: „EN 13237:2011“.

Die Begriffsbestimmung für Explosionsgruppe erhält folgenden Wortlaut:

„Explosionsgruppe: Einteilung der brennbaren Gase und Dämpfe nach ihrer Zünddurchschlagfähigkeit durch Spalte (Normspaltweite, bestimmt nach festgelegten Bedingungen) und/oder nach dem Mindestzündstromverhältnis sowie der zum Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen zugelassenen Betriebsmitteln (siehe EN IEC 60079-0:2012).“

In der Begriffsbestimmung für „Flammendurchschlagsicherung“ „EN 12874:1999“ ändern in: „EN ISO 16852:2010“.

In der Begriffsbestimmung für „Fluchtgerät, geeignetes“ „EN 400:1993, EN 401:1993, EN 402:1993, EN 403:1993 oder EN 1146:1997“ ändern in: „EN 13794:2002, EN 402:2003, EN 403:2004 oder EN 1146:2005“.

Die Begriffsbestimmungen für „Gasabfuhrleitung“, „Gaspendelleitung“, „Gasrückfuhrleitung“, und „Gassammelleitung“ durch folgende neue Begriffsbestimmungen ersetzen:

„Gasabfuhrleitung (an Bord): Eine Leitung der Bordanlage, die einen oder mehrere Ladetanks während des Ladens oder Löschens mit der Gasrückfuhrleitung verbindet und mit Sicherheitsventilen zum Schutz des oder der Ladetanks gegen unzulässigen inneren Über- oder Unterdruck versehen ist.

Gasrückfuhrleitung (an Land): Eine Leitung der Landanlage, die mit der Gasabfuhrleitung des Schiffes während des Ladens oder Löschens verbunden wird und die so ausgeführt ist, dass das Schiff gegen Detonation und Flammendurchschlag von Land aus geschützt ist.“

Die Begriffsbestimmung von „Gefäß, klein, mit Gas (Gaspatrone)“ erhält folgenden Wortlaut:

„Gefäß, klein, mit Gas (Gaspatrone): Ein nicht nachfüllbares Gefäß, das im Falle von Gefäßen aus Metall einen mit Wasser ausgeliterten Fassungsraum von höchstens 1000 ml und im Falle von Gefäßen aus Kunststoff oder Glas von höchstens 500 ml hat und das ein Gas oder Gasgemisch unter Druck enthält. Es kann mit einem Ventil ausgerüstet sein“.

In der Begriffsbestimmung für „Genehmigung/Zulassung, unilaterale Zulassung“ „6.4.22.6“ ändern in: „6.4.22.8“.

In der Begriffsbestimmung für „GHS“ „mit Dokument ST/SG/AC.10/30/Rev.4 veröffentlichte vierte überarbeitete Ausgabe“ ändern in: „mit Dokument ST/SG/AC.10/30/Rev.5 veröffentlichte fünfte überarbeitete Ausgabe“.

In der Begriffsbestimmung für „Handbuch Prüfungen und Kriterien“ erhält der Wortlaut in Klammern am Ende folgenden Wortlaut: „(ST/SG/AC.10/11/Rev.5 in der durch die Dokumente ST/SG/AC.10/11/Rev.5/Amend.1 und ST/SG/AC.10/11/Rev.5/Amend.2 geänderten Fassung)“.

Die Begriffsbestimmung für Hochgeschwindigkeitsventil erhält folgenden Wortlaut:

„Hochgeschwindigkeitsventil: Druckentlastungsventil, das Nenn-Strömungsgeschwindigkeiten oberhalb der Flammenausbreitungsgeschwindigkeit des explosionsfähigen Gemisches aufweist und dadurch den Flammendurchschlag verhindert. Eine solche Einrichtung muss nach der Norm EN ISO 16852:2010 geprüft sein.“

Die Begriffsbestimmung für "Kombinationsverpackung (Kunststoff)" erhält folgenden Wortlaut:

„Kombinationsverpackung: Aus einer Außenverpackung und einem Innengefäß bestehende Verpackung, die so gebaut ist, dass das Innengefäß und die Außenverpackung eine integrale Verpackung bilden. Ist sie einmal zusammengebaut, so bildet sie eine untrennbare Einheit, die als solche gefüllt, gelagert, befördert und entleert wird.

Bem.	Der Begriff „Innengefäß“ einer Kombinationsverpackung darf nicht mit dem Begriff „Innenverpackung“ einer zusammengesetzten Verpackung verwechselt werden. So ist zum Beispiel der Innenteil einer 6HA1-Kombinationsverpackung (Kunststoff) ein solches Innengefäß, da er normalerweise nicht dazu bestimmt ist, eine Behältnisfunktion ohne seine Außenverpackung auszuüben, daher ist er keine Innenverpackung.

Wenn nach dem Begriff „Kombinationsverpackung“ in Klammern ein Werkstoff angegeben ist, bezieht sich dieser auf das Innengefäß.“.

Die Begriffsbestimmung für „Kombinationsverpackung (Glas, Porzellan oder Steinzeug)“ und die dazugehörige Bem. streichen.

Die Begriffsbestimmung für „Laderaum (Zustand)“ ist zu ersetzen durch die folgenden Begriffsbestimmungen:

“Laderaum (entladen): Laderaum, der nach dem Entladen noch Reste der Trockenladung enthalten kann.

Laderaum (leer): Laderaum, der nach dem Entladen keine Reste der Trockenladung enthält (besenrein).”

Die erste Begriffsbestimmung für „Ladetank“ durch folgenden Text ersetzen:

„Ladetank (wenn Explosionsschutz gefordert wird, vergleichbar Zone 0): Ein mit dem Schiff fest verbundener Tank, der für die Beförderung gefährlicher Güter bestimmt ist.“.

„Ladetanktyp:

a)	Unabhängiger Ladetank:  Ein Ladetank, der fest eingebaut, vom Schiffskörper jedoch unabhängig ist;

b)	Integrierter Ladetank: Ein Ladetank, der Bestandteil des Schiffskörpers ist und durch die Außenhaut oder von der Außenhaut getrennte Wände begrenzt wird;

c)	Ladetank nicht Außenhaut: Ein integrierter Ladetank, dessen Boden und Seitenwände weder die Außenhaut des Schiffes noch einen unabhängigen Ladetank bilden.“.

„Ladetankzustand:

a)	Drucktank: Ein vom Schiffskörper unabhängiger Ladetank, der nach einschlägigen anerkannten Standards gebaut und für einen Betriebsdruck > 400 kPa ausgelegt ist;

b)	Ladetank geschlossen: Ein Ladetank, der über eine Vorrichtung zur Verhinderung eines unzulässigen Über- oder Unterdrucks mit der Umgebungsatmosphäre verbunden ist;

c)	Ladetank offen mit Flammendurchschlagsicherung: Ein Ladetank, der über eine mit Flammendurchschlagsicherung versehene Vorrichtung mit der Umgebungsatmosphäre verbunden ist;

d)	Ladetank offen: Ein Ladetank, der  eine offene Verbindung zur Umgebungsatmosphäre besitzt.

Die Begriffsbestimmung für „Ladetank (Zustand)“ wird durch folgende Begriffsbestimmungen ersetzt:

“Ladetank (entladen): Ladetank, der nach dem Entladen noch Restladung enthalten kann.

Ladetank (leer): Ladetank, der nach dem Entladen keine Restladung mehr enthält, aber eventuell nicht gasfrei ist.

Ladetank (gasfrei): Ladetank, der nach dem Entladen keine Restladung und keine messbare Konzentration gefährlicher Gase enthält.”

Die Begriffsbestimmung für Ladetank, unabhängiger streichen.

Die Begriffsbestimmung von „nominaler Fassungsraum (Nenninhalt) des Gefäßes“ streichen.

Die Änderungen der Begriffsbestimmungen für „Probeentnahmeeinrichtung, geschlossen:” und „Probeentnahmeeinrichtung, teilweise geschlossen” betreffen nicht die deutsche Fassung. :

Die Begriffsbestimmung für Probeentnahmeöffnung erhält folgenden Wortlaut:

„Probeentnahmeöffnung:

Eine Öffnung mit einem Durchmesser von höchstens 0.30 m. Wenn die Schiffsstoffliste nach 1.16.1.2.5 Stoffe enthält, für die nach Tabelle C Spalte (17) Explosionsschutz erforderlich ist, muss sie mit einer dauerbrandsicheren Flammensperre versehen und so beschaffen sein, dass die Öffnungsdauer möglichst kurz sein kann und die Flammensperre nicht ohne äußere Einwirkung offen bleiben kann. Die Flammensperre muss einem von der zuständigen Behörde für den vorgesehenen Zweck zugelassenen Typ entsprechen.“.

Die Änderung der Begriffsbestimmung der „Schiffstypen“, Bildunterschriften: betrifft nicht die deutsche Fassung.

Am Ende der Begriffsbestimmung für „Schüttgut-Container“ folgende Bem. hinzufügen:

„Bem. 	Diese Begriffsbestimmung gilt nur für Schüttgut-Container, die den Vorschriften des Kapitels 6.11 des ADR entsprechen.“

In der Begriffsbestimmung für „Schutzanzug“ „EN 340:1993“ ändern in: „EN 340:2003“.

In der Begriffsbestimmung für „Schutzhandschuhe“ „EN 374-1:1994, EN 3742:1994 oder EN 374-3:1994“ ändern in: „EN 374-1:2003, EN 374-2:2003 oder EN 374-3:2003 + AC:2006“.

In der Begriffsbestimmung für „Schutzschuhe (oder Schutzstiefel)“ „EN 346:1997“ ändern in: „EN ISO 20346:2004“.

In der Begriffsbestimmung für „Strahlwassergeschützte elektrische Einrichtung“ „Publikation 529“ ändern in: „Publikation 60529“.

In der Begriffsbestimmung für die Temperaturklasse „IEC-Publikation 79 und EN 50 014:1994“ ändern in: „EN 13237:2011“.

In der Begriffsbestimmung für „UN-Modellvorschriften“ „siebzehnten“ ändern in: „achtzehnten“ und „(ST/SG/AC.10/1/Rev.17)“ ändern in: „(ST/SG/AC.10/1/Rev.18)“.

In der Begriffsbestimmung für „Verpackung“ „Kombinationsverpackung (Kunststoff), Kombinationsverpackung (Glas, Porzellan, Steinzeug)“ ändern in: „Kombinationsverpackung“.

Die Änderung zur Begriffsbestimmung für „Verschluss“ in der französischen Fassung hat keine Auswirkungen auf den deutschen Text.

Die Bem. zur Begriffsbestimmung für „Zusammengesetzte Verpackung“ erhält folgenden Wortlaut:

„Bem.	Der Begriff „Innenverpackung“ einer zusammengesetzten Verpackung darf nicht mit dem Begriff „Innengefäß“ einer Kombinationsverpackung verwechselt werden.“.

Die Begriffsbestimmung für Zündschutzarten erhält folgenden Wortlaut:

„Zündschutzarten: (siehe IEC 60079-0:2011)
EEx (d): druckfeste Kapselung (IEC 60079-1:2007);

EEx (e): erhöhte Sicherheit  (IEC 60079-7:2006);

EEx (ia) und EEx (ib): Eigensicherheit (IEC 60079-11:2011);

EEx (m): Vergusskapselung (IEC 60079-18:2009);

EEx (p): Überdruckkapselung (IEC 60079-2:2007);

EEx (q): Sandkapselung (IEC 60079-5:2007).“

In der Begriffsbestimmung für „Zündtemperatur“ „EN 1127-1:1997, Nr. 331“ ändern in: „EN 13237:2011“.

1.2.1	Folgende neue Begriffsbestimmungen in alphabetischer Reihenfolge einfügen:

„Beiboot:

Ein an Bord mitgeführtes Boot zum Transport-, Rettungs-, Berge- und Arbeitseinsatz.“

„Bergungsgroßverpackung: Sonderverpackung, die

a)	für eine mechanische Handhabung ausgelegt ist und

b)	eine Nettomasse von mehr als 400 kg oder einen Fassungsraum von mehr als 450 Liter, aber ein Höchstvolumen von 3 m3 hat,

und in die beschädigte, defekte oder undichte Versandstücke mit gefährlichen Gütern oder gefährliche Güter, die verschüttet wurden oder ausgetreten sind, eingesetzt werden, um diese zu Zwecken der Wiedergewinnung oder der Entsorgung zu befördern.“

„Boil-Off:

Gase, die über der Oberfläche einer erhitzten Ladung durch Verdampfung entstehen. Er wird durch Wärmezufuhr oder Druckabfall verursacht.“

„Evakuierungsboot:

Ein bemanntes und besonders ausgerüstetes Boot zur Rettung von Menschen oder zu ihrer rechtzeitigen Evakuierung unter Berücksichtigung der spezifischen Sicherheitszeit eines Zufluchtsorts oder einer Schutzzone.“

„Evakuierungsmittel:

Jedes Mittel, das von Menschen verwendet werden kann, um sich aus einer Gefahr in Sicherheit zu bringen.

Als Gefahren sind zu berücksichtigen:

- bei Stoffen der Klasse 3, Verpackungsgruppe III, UN-Nummer 1202, zweite und dritte Eintragung, und bei Stoffen der Klassen 4.1, 8 und 9 auf Tankschiffen: Leckage am Landanschluss der Lade- und Löschleitung;

- bei anderen Stoffen der Klasse 3 und der Klasse 2 und bei entzündbaren Stoffen der Klasse 8 auf Tankschiffen: Feuer im Bereich des Landanschlusses der Lade- und Löschleitung an Deck und brennende Flüssigkeit auf dem Wasser;

- bei Stoffen der Klasse 5.1 auf Tankschiffen: oxidierende Stoffe können in Kombination mit entzündbaren Flüssigkeiten Explosionen hervorrufen;

- bei Stoffen der Klasse 6.1 auf Tankschiffen: giftige Gase am Landanschluss der Lade- und Löschleitung und in Windrichtung;

- bei gefährlichen Gütern auf Trockengüterschiffen: Gefahren, die von den Gütern in den Laderäumen ausgehen.“

„Fluchtboot:

Ein besonders ausgerüstetes, direkt zugängliches Boot, welches so gebaut ist, dass es sämtlichen nachvollziehbaren Risiken in Bezug auf die Ladung standhält und zur Evakuierung der Menschen in Gefahr geeignet ist.“

„Fluchtweg:

Ein sicherer Weg aus der Gefahr in Richtung Sicherheit oder zu einem anderen Evakuierungsmittel.“

„Flüssigerdgas (LNG):

Erdgas (überwiegend Methan, CH4), das zur einfachen Lagerung oder Beförderung verflüssigt wurde.“

„GESAMP:

Joint Group of Experts on the Scientific Aspects of Marine Environmental Protection. IMO-Veröffentlichung: „The Revised GESAMP Hazard Evaluation Procedure for Chemical Substances Carried by Ships“, GESAMP Reports and Studies No. 64, IMO, London, 2002. Bei der Anwendung des GESAMP-Modells in dieser Verordnung ist für die relative Dichte, den Dampfdruck und die Wasserlöslichkeit die Referenztemperatur 20 °C. Für die Zuordnung zu schwimmenden Stoffen (Floater) und zu absinkenden Stoffen (Sinker) ist bei der relativen Dichte ein Grenzwert von 1,000 (resultierend aus der Dichte von Wasser in Binnengewässern von 1 000 kg/m3) zu Grunde zu legen.“

„Haltezeit:

Der Zeitraum zwischen der Herstellung des erstmaligen Füllzustandes bis zu dem Zeitpunkt, in dem der Druck durch Wärmezufuhr auf den niedrigsten Ansprechdruck der Sicherheitsventile gestiegen ist.“

„Managementsystem für die Beförderung radioaktiver Stoffe:

Eine Reihe zusammenhängender oder sich gegenseitig beeinflussender Elemente (System) für die Festlegung von Strategien und Zielen und die Ermöglichung der Erreichung der Ziele in einer wirksamen und nachhaltigen Weise.“

„Neutronenstrahlungsdetektor:

Eine Einrichtung zum Feststellen von Neutronenstrahlung. In einer derartigen Einrichtung kann ein Gas in einem dicht verschlossenen Elektronenröhrenwandler, der Neutronenstrahlung in ein messbares elektrisches Signal umwandelt, enthalten sein.“

„Schutzzone:

Eine ausgewiesene, erkennbare Zone außerhalb des Bereichs der Ladung, die für alle Personen an Bord gut zugänglich ist. Die Schutzzone bietet durch eine Wassersprühanlage mindestens 60 Minuten Schutz vor den nachvollziehbaren Risiken in Bezug auf die Ladung. Die Schutzzone kann während eines Zwischenfalls evakuiert werden. Eine Schutzzone ist unzulässig, wenn die Gefahr von einer Explosion ausgeht.“

„Strahlungsdetektionssystem:

Ein Gerät, das als Bestandteile Strahlungsdetektoren enthält.“

„Wasserfilm:

Eine Wasserschicht zum Schutz vor Sprödbruch.“

„Wassersprühanlage:

Eine Vorrichtung an Bord, die alle im entladenen Zustand frei liegenden vertikalen Außenflächen des Schiffsrumpfes des Vor- oder Achterschiffs, alle vertikalen Flächen von Aufbauten und Deckshäusern sowie die Decksflächen über Aufbauten und Deckshäusern, Maschinenräumen und Räumen, in denen brennbare Stoff gelagert werden, durch gleichmäßige Verteilung von Wasser über die Flächen schützt. Die Leistung der Wassersprühanlage für die zu schützende Fläche ist mit mindestens 10 Litern pro Quadratmeter und Minute auszulegen. Die Wassersprühanlage muss von ihrer Konstruktion her für einen ganzjährigen Betrieb ausgelegt sein. Sie muss vom Steuerstand und von der Schutzzone aus in Betrieb gesetzt werden können.“.

„Zufluchtsort:

Ein ausgewiesenes, erkennbares und leicht zugängliches (festes oder schwimmendes) Modul, das geeignet ist, alle Personen an Bord vor den nachvollziehbaren Risiken in Bezug auf die Ladung für mindestens 60 Minuten zu schützen, innerhalb derer mit den Hilfs- und Rettungsdiensten kommuniziert werden kann. Ein Zufluchtsort kann in das Steuerhaus oder die Wohnungen integriert werden. Ein Zufluchtsort kann während eines Zwischenfalls evakuiert werden. Ein Zufluchtsort an Bord ist unzulässig, wenn die Gefahr von einer Explosion ausgeht. Ein Zufluchtsort an Bord und ein schwimmender Zufluchtsort außerhalb des Schiffes sind von einer anerkannten Klassifikationsgesellschaft zertifiziert. Ein Zufluchtsort an Land ist nach lokalem Recht gestaltet.“

Kapitel 1.4

1.4.2.2.1 d) wie folgt ändern:

„hat sicherzustellen, dass ein zweites Evakuierungsmittel verfügbar ist, damit das Schiff in Notfällen verlassen werden kann, sofern die landseitige Einrichtung nicht mit dem vorgeschriebenen zweiten Evakuierungsmittel ausgerüstet ist.“.

1.4.2.2.1 d)	Folgende Bemerkung einfügen:

„Bem. Vor einem Umschlag hat der Beförderer in Absprache mit dem Betreiber der landseitigen Einrichtung die Verfügbarkeit der Evakuierungsmittel zu klären.“.

1.4.2.3.1 d)	Erhält folgenden Wortlaut:

„d)  (gestrichen)“.

1.4.3.1.1 f) wie folgt ändern:

„hat sicherzustellen, dass die landseitige Einrichtung mit einem oder zwei Evakuierungsmitteln ausgerüstet ist, damit das Schiff in Notfällen verlassen werden kann.“

1.4.3.3 q) wie folgt ändern:

„hat sicherzustellen, dass die landseitige Einrichtung mit einem oder zwei Evakuierungsmitteln ausgerüstet ist, damit das Schiff in Notfällen verlassen werden kann.“

1.4.3.3 r) „Gasrückführ- bzw. Gaspendelleitung“ ersetzen durch „Gasrückfuhrleitung“.

1.4.3.3 „v) (bleibt offen)“ ersetzen durch:

„(v)	hat, wenn die Sondervorschrift 803 Anwendung findet, sicherzustellen und zu dokumentieren, dass die maximal zulässige Temperatur beim Verladen nicht überschritten wird, und dem Schiffsführer Instruktionen zu erteilen.“

1.4.3.3 x)	wie folgt ändern:

„hat sicherzustellen, dass die landseitige Einrichtung mit einem oder zwei Evakuierungsmitteln ausgerüstet ist, damit das Schiff in Notfällen verlassen werden kann.“

Folgeänderungen:

1.4.3.7.1	Vor dem Titel „Zusätzliche Pflichten betreffend das Entladen von Ladetanks“ folgenden neuen Buchstaben g) einfügen:

„g) hat sicherzustellen, dass die landseitige Einrichtung mit einem oder zwei Evakuierungsmitteln ausgerüstet ist, damit das Schiff in Notfällen verlassen werden kann.“

Der aktuelle Buchstabe g) wird h).

1.4.3.7.1	Die Buchstaben h) und n) sowie den Titel „Zusätzliche Pflichten betreffend das Entladen von Schiffen  mit gefährlichen Gütern in loser Schüttung“ streichen“.

1.4.3.7.1 i) „Gasrückführ- oder Gaspendelleitung“ ersetzen durch „Gasrückfuhrleitung“.

Kapitel 1.6

1.6.1.1		„2013“ ändern in: „2015“ und „2012“ ändern in: „2014“.

1.6.1.10	erhält folgenden Wortlaut:

„1.6.1.10	(gestrichen)“.

1.6.1.15	Am Ende einen neuen Unterabsatz mit folgendem Wortlaut hinzufügen:

„Zwischen dem 1. Januar 2011 und dem 31. Dezember 2016 gebaute, wiederaufgearbeitete oder reparierte Großpackmittel (IBC), die gemäß den bis zum 31. Dezember 2014 geltenden Vorschriften des Absatzes 6.5.2.2.2 des ADR mit der höchstzulässigen Stapellast gekennzeichnet sind, dürfen weiterverwendet werden.“

1.6.1.16	erhält folgenden Wortlaut:

„1.6.1.16	(gestrichen)“.

Die dazu gehörige Fußnote streichen.

1.6.1.19	erhält folgenden Wortlaut:

„1.6.1.19	(gestrichen)“.

1.6.1.24	erhält folgenden Wortlaut:

„1.6.1.24	(gestrichen)“.

1.6.1.25	Die Änderung in der französischen Fassung betrifft nicht die deutsche Fassung.

1.6.1.26	Am Ende einen neuen Unterabsatz mit folgendem Wortlaut hinzufügen:

„Zwischen dem 1. Januar 2011 und dem 31. Dezember 2016 gebaute, wiederaufgearbeitete oder reparierte Großverpackungen, die gemäß den bis zum 31. Dezember 2014 geltenden Vorschriften des Unterabschnitts 6.6.3.3 des ADR mit der höchstzulässigen Stapellast gekennzeichnet sind, dürfen weiterverwendet werden.“

1.6.1		Folgende neue Übergangsvorschriften hinzufügen:

„1.6.1.28	In Abweichung von den Vorschriften des Unterabschnitts 1.6.1.1 dürfen Akkreditierungen gemäß Norm EN ISO/IEC 17020:2004 für Zwecke der Unterabschnitte 1.8.6.8 und 6.2.2.11, des Absatzes 6.2.3.6.1 sowie der Sondervorschriften TA 4 und TT 9 des Abschnitts 6.8.4 des ADR und Zertifizierungen für Zwecke der Unterabschnitte 1.15.3.8 und 1.16.4.1 des ADN nach dem 28. Februar 2015 nicht mehr anerkannt werden.

1.6.1.29	Sofern im ADN nichts anderes vorgesehen ist, dürfen Lithiumzellen und -batterien, die nach einem Typ hergestellt wurden, der den Vorschriften des Unterabschnitts 38.3 des Handbuchs Prüfungen und Kriterien, dritte überarbeite Ausgabe, Änderung 1 oder einer zum Zeitpunkt der Typprüfung anwendbaren nachfolgenden überarbeiteten Ausgabe und Änderung entspricht, weiter befördert werden.

Lithiumzellen und -batterien, die vor dem 1. Juli 2003 hergestellt wurden und den Vorschriften der dritten überarbeiteten Ausgabe des Handbuchs Prüfungen und Kriterien entsprechen, dürfen weiter befördert werden, wenn alle übrigen anwendbaren Vorschriften erfüllt sind.“

„1.6.1.30	Gefahrzettel, Großzettel und Kennzeichen, die den bis zum 31. Dezember 2014 geltenden Vorschriften der Abschnitte 3.4.7 und 3.4.8, des Unterabschnitts 3.5.4.2, der Absätze 5.2.1.8.3, 5.2.2.2.1.1 und 5.3.1.7.1, der Abschnitte 5.3.3 und 5.3.6 und der Absätze 5.5.2.3.2 und 5.5.3.6.2 entsprechen, dürfen bis zum 31. Dezember 2016 weiterverwendet werden.“

„1.6.1.31	Umverpackungen, die gemäß den bis zum 31. Dezember 2014 geltenden Vorschriften des ADN mit dem Ausdruck „UMVERPACKUNG“ gekennzeichnet sind, jedoch nicht den ab 1. Januar 2015 geltenden Vorschriften des Unterabschnitts 5.1.2.1 a) hinsichtlich der Größe der Buchstaben entsprechen, dürfen bis zum 31. Dezember 2015 weiterverwendet werden.“

„1.6.1.32	Bergungsverpackungen und Bergungsdruckgefäße, die gemäß den bis zum 31. Dezember 2014 geltenden Vorschriften des ADN mit dem Ausdruck „BERGUNG“ gekennzeichnet sind, jedoch nicht den ab 1. Januar 2015 geltenden Vorschriften des Unterabschnitts 5.2.1.3 hinsichtlich der Größe der Buchstaben entsprechen, dürfen bis zum 31. Dezember 2015 weiterverwendet werden.“

„1.6.1.33	Vor dem 1. Januar 2014 hergestellte elektrische Doppelschicht-Kondensatoren der UN-Nummer 3499 müssen nicht mit der gemäß Absatz e) der Sondervorschrift 361 in Kapitel 3.3 vorgeschriebenen Energiespeicherkapazität in Wattstunden (Wh) gekennzeichnet sein.“

„1.6.1.34	Vor dem 1. Januar 2016 hergestellte asymmetrische Kondensatoren der UN-Nummer 3508, müssen nicht mit der gemäß Absatz c) der Sondervorschrift 372 in Kapitel 3.3 vorgeschriebenen Energiespeicherkapazität in Wattstunden (Wh) gekennzeichnet sein.“

1.6.7.1.2 	erhält folgenden Wortlaut:

„1.6.7.1.2	In diesem Abschnitt bedeutet

a)	der Begriff „in Betrieb befindliches Schiff“:

-	ein Schiff nach Artikel 8 Absatz 2 des ADN;

-	ein Schiff, für das bereits ein Zulassungszeugnis nach 8.6.1.1 bis 8.6.1.4 ausgestellt worden ist.

In beiden Fällen sind Schiffe ausgenommen, die nach dem 31. Dezember 2014 mehr als zwölf Monate kein gültiges Zulassungszeugnis hatten;

b)	der Begriff „N.E.U.“:

die Vorschrift gilt nicht für in Betrieb befindliche Schiffe, es sei denn, die betroffenen Teile werden ersetzt oder umgebaut, d.h. die Vorschrift gilt nur für Neubauten (ab dem angegebenen Datum), bei Ersatz und bei Umbau nach dem angegebenen Datum; maßgeblich für die Einstufung als Neubau ist das Datum der Vorführung zur Erstuntersuchung zur Erlangung eines Zulassungszeugnisses; werden bestehende Teile durch Austauschteile in gleicher Technik und Machart ersetzt, bedeutet dies keinen Ersatz „E“ im Sinne dieser Übergangsvorschriften.

Als „Umbau“ wird auch eine Änderung von einem bestehenden Schiffstyp, Ladetanktyp oder Ladetankzustand in einen höheren Typ oder Zustand angesehen.

Wird in den allgemeinen Übergangsvorschriften in Unterabschnitt 1.6.7.2 für N.E.U. kein Datum angegeben, gilt N.E.U. ab 26. Mai 2000. Wird in den zusätzlichen Übergangsvorschriften in Unterabschnitt 1.6.7.3 für N.E.U. kein Datum angegeben, gilt N.E.U. ab 26. Mai 2000.

c)	der Begriff „Erneuerung Zulassungszeugnis nach dem …“:

die Vorschrift muss bei der nächsten auf dieses Datum folgenden Erneuerung des Zulassungszeugnisses erfüllt sein. Läuft das Zulassungszeugnis im ersten Jahr nach dem Zeitpunkt der Anwendung dieser Verordnung ab, braucht, unabhängig vom Ablaufdatum, die Vorschrift erst nach Ablauf dieses ersten Jahres erfüllt zu sein.

d)	Die in Kapitel 1.6.7 angeführten an Bord von in Betrieb befindlichen Schiffen einzuhaltenden Vorschriften gelten nur, wenn N.E.U. nicht anwendbar ist.“

Die Änderung in 1.6.7.1.2 b) betrifft nicht die deutsche Fassung.

1.6.7.2.1.1 und

1.6.7.2.2.2	In den Tabellen der allgemeinen Übergangsvorschriften jeweils eine neue Zeile einfügen:

| 1.16.1.4 und 1.16.2.5 | Anlage zum Zulassungszeugnis und zum vorläufigen Zulassungszeugnis | Erneuerung des Zulassungszeugnisses nach dem 31. Dezember 2014 |
| --- | --- | --- |

Nach Absatz 1.6.7.2.1.2 folgenden neuen Absatz einfügen:

„1.6.7.2.1.3	Abweichend von Unterabschnitt 7.1.4.1 dürfen die Stoffe UN 1690, UN 1812 und UN 2505 bis zum 31. Dezember 2018 in Einhüllenschiffen befördert werden.“.

1.6.7.2.2.2	Eintragung zu 1.2.1, Flammendurchschlagsicherung in Spalte (2) „Prüfung nach europäischer Norm EN 12874:1999“ ändern in: „Prüfung nach der Norm EN ISO 16852:2010“.

1.6.7.2.2.2	Eintragung zu 1.2.1, Hochgeschwindigkeitsventil in Spalte (2) „Prüfung nach europäischer Norm EN 12874:1999“ ändern in: “Prüfung nach der Norm EN ISO 16852:2010“.

Spalte (3) erhält folgenden Wortlaut:

„N.E.U. ab 1. Januar 2015, Erneuerung des Zulassungszeugnisses nach dem 31. Dezember 2034.

Bis dahin müssen an Bord von in Betrieb befindlichen Schiffen folgende Vorschriften eingehalten werden:

Die Hochgeschwindigkeitsventile müssen auf Schiffen, die ab dem 1. Januar 2001 neugebaut oder umgebaut wurden, oder wenn sie ab dem 1. Januar 2001 ersetzt wurden, nach der Norm EN 12874: 1999 geprüft sein. In den  anderen Fällen müssen sie von einem von der zuständigen Behörde für den vorgesehenen Zweck zugelassenen Typ sein.“.

1.6.7.2.2.2	Die Eintragung zu 7.2.3.20 Verwendung von Kofferdämmen zu Ballastzwecken wird gestrichen.

Die Eintragungen zu 7.2.3.20.1 werden wie folgt geändert:

| 1.6.7.2.2.2 Tabelle der allgemeinen Übergangsvorschriften: Tankschiffe |
| --- |
| Absatz | Inhalt | Frist und Nebenbestimmungen |
| 7.2.3.20.1 | Ballastwasser Verbot Kofferdämme mit Wasser zu füllen | N.E.U., Erneuerung des Zulassungszeugnisses nach dem 31. Dezember 2038 An Bord von in Betrieb befindlichen Schiffen müssen bis dahin folgende Vorschriften eingehalten werden: Beim Löschen dürfen die Kofferdämme zum Trimmen des Schiffes und zur möglichst restfreien Lenzung mit Wasser gefüllt werden. Während der Fahrt, dürfen die Kofferdämme nur dann mit Ballastwasser gefüllt werden, wenn die Ladetanks leer sind. |
| 7.2.3.20.1 | Bedingung Leckstabilitätsnachweis in Verbindung mit Ballastwasser | N.E.U., Erneuerung des Zulassungszeugnisses nach dem 31. Dezember 2044 für Schiffe des Typs G und des Typs N |
| 7.2.3.20.1 | Einrichtung von Niveau-Anzeigegeräten für Ballasttanks/-zellen | N.E.U. ab 1. Januar 2013 Erneuerung des Zulassungszeugnisses nach dem 31. Dezember 2012 für Tankschiffe des Typs C und G und Doppelhüllen-Tankschiffe des Typs N“ |

1.6.7.2.2.2, In den Eintragungen zu 9.3.2.0.1 c) und 9.3.3.0.1 c) „Gassammelleitungen“ durch „Gasabfuhrleitungen“ ersetzen.

1.6.7.2.2.2, die Eintragung für 9.3.2.14.2 „Stabilität intakt“ streichen.

1.6.7.2.2.2	Folgende neue Eintragung einfügen:

| Absatz | Inhalt | Frist und Nebenbestimmungen |
| --- | --- | --- |
| 9.3.2.20.1 9.3.3.20.1 | Zugang zu Kofferdämmen oder Kofferdammabteilungen | N.E.U. ab 1.Januar 2015, Erneuerung des Zulassungszeugnisses nach dem 31. Dezember 2034 |

1.6.7.2.2.2	Folgende neue Eintragung einfügen:

| 9.3.1.21.3 9.3.2.21.3 9.3.3.21.3 | Die höchstzulässigen Füllhöhen des Ladetanks an jedem Anzeigegerät kennzeichnen | N.E.U. ab 1. Januar 2015 Erneuerung des Zulassungszeugnisses nach dem 31. Dezember 2018 |
| --- | --- | --- |

1.6.7.2.2.2, In den Eintragungen zu 9.3.2.25.2 i) und 9.3.3.25.2 h) „Gassammelleitungen“ durch „Gasabfuhrleitungen“ ersetzen.

1.6.7.2.2.3.3 „Gassammelleitungen“ durch „Gasabfuhrleitungen“ ersetzen.

1.6.7.2.2.4		Streichen und ersetzen durch „(gestrichen)“.

1.6.7.4.2, Überschrift von Spalte (7) in den Tabellen:	betrifft nicht die deutsche Fassung.

1.6.7.4.2	In Tabelle 3 bei der zweiten Eintragung der UN-Nummer 1202 in Spalte (2) „EN 590:2004“ ändern in: „EN 590:2009 + A1:2010“.

1.6.8	Folgende neue Übergangsvorschrift am Ende hinzufügen:

„Bis zum 31. Dezember 2018 muss nicht der hauptverantwortliche Schiffsführer (nach Unterabschnitt 7.2.3.15) sondern kann jedes Mitglied der Besatzung Sachkundiger für die Beförderung von Gasen (nach Unterabschnitt 8.2.1.5) sein, wenn ein Tankschiff des Typs G ausschließlich UN 1972 befördert In diesem Fall muss der hauptverantwortliche Schiffsführer den Aufbaukurs „Gas“ absolviert haben und zusätzlich nach Absatz 1.3.2.2 über die Beförderung von LNG unterwiesen sein.“.

Kapitel 1.7

Kapitel 1.7	Der Titel erhält folgenden Wortlaut: „Allgemeine Vorschriften für radioaktive Stoffe“.

1.7.1	In der Bem. 1 vor „Safety Standard Series“ einfügen: „IAEA“.

1.7.1.1		Der zweite und dritte Satz erhalten folgenden Wortlaut: „Diese Standards basieren auf den IAEA Regulations for the Safe Transport of Radioactive Material, Ausgabe 2012, IAEA Safety Standards Series No. SSR-6, IAEA, Wien (2012). Das erläuternde Material ist in „Advisory Material for the IAEA Regulations for the Safe Transport of Radioactive Material (2012 edition)”, IAEA Safety Standards Series No. SSG-26, IAEA, Wien (2014) enthalten.“

1.7.1.2		Im zweiten Satz des letzten Unterabsatzes „das Aufstellen von Anforderungen an“ ändern in: „das Aufstellen von Bedingungen für“.

1.7.1.4		Der Einleitungssatz erhält folgenden Wortlaut: „Die Vorschriften des ADN gelten nicht für:“.

In den Absätzen a), b) und c) „radioaktiver Stoffe“ ändern in:

„radioaktive Stoffe“.

1.7.1.4		Einen neuen Absatz d) mit folgendem Wortlaut einfügen:

„d)	radioaktive Stoffe, die sich im Organismus oder auf dem Körper einer Person befinden, die nach einer zufälligen oder unfreiwilligen Aufnahme radioaktiver Stoffe oder nach einer Kontamination zur medizinischen Behandlung befördert wird;“.

Die bisherigen Absätze d) bis f) werden zu e) bis g).

Im neuen Absatz e) (bisheriger Absatz d)) „radioaktiver Stoffe“ ändern in:

„radioaktive Stoffe“.

1.7.1.4		Der neue Absatz f) (bisheriger Absatz e)) erhält folgenden Wortlaut:

„f)	natürliche Stoffe und Erze, die in der Natur vorkommende Radionuklide enthalten (und die bearbeitet worden sein können), vorausgesetzt, die Aktivitätskonzentration dieser Stoffe überschreitet nicht das Zehnfache der in der Tabelle in Absatz 2.2.7.2.2.1 angegebenen oder gemäß den Absätzen 2.2.7.2.2.2 a) und 2.2.7.2.2.3 bis 2.2.7.2.2.6 berechneten Werte. Bei natürlichen Stoffen und Erzen, die in der Natur vorkommende Radionuklide enthalten, die sich nicht im säkularen Gleichgewicht befinden, muss die Berechnung der Aktivitätskonzentration gemäß Absatz 2.2.7.2.2.4 erfolgen;“.

Im neuen Absatz g) (bisheriger Absatz f)) „nicht radioaktiver fester Gegenstände“ ändern in:

„nicht radioaktive feste Gegenstände“.

1.7.1.5.1	erhält folgenden Wortlaut:

„1.7.1.5.1	Freigestellte Versandstücke, die gemäß Absatz 2.2.7.2.4.1 radioaktive Stoffe in begrenzten Mengen, Instrumente, Fabrikate oder leere Verpackungen enthalten können, unterliegen nur den folgenden Vorschriften der Teile 5 bis 7:

a)	den anwendbaren Vorschriften des Unterabschnitts 5.1.2.1, des Unterabschnitts 5.1.3.2, des Absatzes 5.1.5.2.2, des Absatzes 5.1.5.2.3, der Unterabschnitte 5.1.5.4 und 5.2.1.9 und der Absätze 7.1.4.14.7.3.1, 7.1.4.14.7.5.1 bis 7.1.4.14.7.5.4 und 7.1.4.14.7.7und

b)	den in Abschnitt 6.4.4 des ADR aufgeführten Vorschriften für freigestellte Versandstücke,

es sei denn, die radioaktiven Stoffe besitzen andere Gefahreneigenschaften und müssen gemäß Sondervorschrift 290 oder 369 des Kapitels 3.3 einer anderen Klasse als der Klasse 7 zugeordnet werden, wobei die in den Absätzen a) und b) aufgeführten Vorschriften nur sofern zutreffend und zusätzlich zu den für die Hauptklasse geltenden Vorschriften gelten.“

1.7.1.5.2	Folgenden neuen zweiten Satz einfügen:

„Wenn das freigestellte Versandstück spaltbare Stoffe enthält, muss eines der in Absatz 2.2.7.2.3.5 vorgesehenen Ausschließungskriterien für spaltbare Stoffe anwendbar und die Vorschriften des Absatzes 7.1.4.14.7.4.3. erfüllt sein.“

1.7.2.2	Betrifft nicht die deutsche Fassung.

1.7.2.4	Am Ende des Einleitungssatzes hinzufügen: „entweder“.

Am Ende von Absatz a) „;“ ändern in: „, oder“.

1.7.3		erhält folgenden Wortlaut:

„1.7.3		Managementsystem

1.7.3.1	Für alle Tätigkeiten in dem durch Unterabschnitt 1.7.1.3 festgelegten Anwendungsbereich des ADN muss ein Managementsystem, das auf internationalen, nationalen oder anderen Standards basiert und durch die zuständige Behörde akzeptiert ist, erstellt und umgesetzt werden, um die Einhaltung der zutreffenden Vorschriften des ADN zu gewährleisten. Die Bescheinigung, dass die Spezifikation der Bauart in vollem Umfang umgesetzt worden ist, muss der zuständigen Behörde zur Verfügung stehen. Der Hersteller, Absender oder Verwender muss auf Anfrage.

a)	Einrichtungen für die Inspektion während der Herstellung und Verwendung zur Verfügung stellen und

b)	der zuständigen Behörde die Einhaltung der Vorschriften des ADN nachweisen.

Soweit eine Genehmigung/Zulassung der zuständigen Behörde erforderlich ist, muss diese Genehmigung/Zulassung die Angemessenheit des Managementsystems berücksichtigen und davon abhängig sein.“

1.7.4.2		„mit den Vorschriften der Klasse 7“ ändern in: „mit den Vorschriften für radioaktive Stoffe“ (zweimal).

1.7.6	Betrifft nicht die deutsche Fassung.

1.7.6.1	Die erste Änderung betrifft nicht die deutsche Fassung.

In Absatz a) erhält der Einleitungssatz folgenden Wortlaut:

„müssen der Absender, der Empfänger, der Beförderer und jede gegebenenfalls in die Beförderung eingebundene Stelle, der oder die davon betroffen sein könnte, über die Nichteinhaltung informiert werden“.

In Absatz b) (iv) am Ende „, und“ ändern in: „;“.

Die übrigen Änderungen betreffen nicht die deutsche Fassung.

Kapitel 1.8

1.8.1.2.1 ändern in:

„Für die in Artikel 4 Absatz 3 ADN vorgesehenen Kontrollen verwenden die Vertragsparteien die vom Verwaltungsausschuss angefertigten Kontrolllisten*. Eine Ausfertigung dieser Liste wird dem Schiffsführer ausgehändigt. Die zuständigen Behörden anderer Vertragsparteien können beschließen, weitere Kontrollen zu vereinfachen oder soweit als möglich zu vermeiden, wenn ihnen ein Exemplar der Kontrollliste vorgelegt wird. Dieser Absatz berührt nicht das Recht der Vertragsparteien, spezifische oder detailliertere Kontrollen durchzuführen.“

* Anmerkung des Sekretariats: Die Muster der Kontrolllisten können auf der Webseite der UNECE konsultiert werden (http://www.unece.org/trans/danger/danger.html).“.

1.8.5.3	 Streichen: „der Klasse 7“.

Kapitel 1.10

1.10.4		„mit Ausnahme der Klasse 7“ ändern in „außer für radioaktive Stoffe“.

Kapitel 1.15

1.15.3.8 		Erhält folgenden Wortlaut:

„1.15.3.8 Die Klassifikationsgesellschaft hat ein wirksames System für die interne Qualitätssicherung entwickelt und umgesetzt, das sich auf geeignete Teile international anerkannter Qualitätssicherungsnormen stützt und mit den Normen EN ISO/IEC 17020:2012 (ausgenommen Absatz 8.1.3) (Inspektionsstellen) und ISO 9001 oder EN ISO 9001:2008 + AC:2009 in Einklang steht, und hält dieses aufrecht. Dieses System ist von unabhängigen Überprüfern zertifiziert, die durch die Verwaltung des Staates anerkannt sind, in dem sie ihren Sitz haben.“

Kapitel 1.16

Folgenden neuen Unterabschnitt 1.16.1.4 einfügen:

„1.16.1.4	Anlage zum Zulassungszeugnis

1.16.1.4.1	Das Zulassungszeugnis und das vorläufige Zulassungszeugnis gemäß 1.16.1.3.1 a) müssen durch eine Anlage zum Zulassungszeugnis nach dem Muster des Unterabschnitts 8.6.1.5 ergänzt werden.

1.16.1.4.2	In die Anlage zum Zulassungszeugnis ist das Datum einzutragen, ab dem Übergangsvorschriften gemäß 1.6.7 angewendet werden können. Dieses Datum ist

a)	bei Schiffen gemäß Artikel 8 Abs. 2 des ADN, für die nachgewiesen werden kann, dass sie bereits vor dem 26. Mai 2000 im Hoheitsgebiet einer Vertragspartei zur Beförderung von gefährlichen Gütern zugelassen waren, der 26.05.2000;

b)	bei Schiffen gemäß Artikel 8 Abs. 2 des ADN, für die nicht nachgewiesen werden kann, dass sie bereits vor dem 26. Mai 2000 im Hoheitsgebiet einer Vertragspartei zur Beförderung von gefährlichen Gütern zugelassen waren, das nachgewiesene Datum der ersten Überprüfung zur Erteilung einer Zulassung zur Beförderung von gefährlichen Gütern im Hoheitsgebiet einer Vertragspartei oder, wenn dieses Datum nicht bekannt ist, das Datum der Ausstellung der ersten nachgewiesenen Zulassung zur Beförderung von gefährlichen Gütern im Hoheitsgebiet einer Vertragspartei;

c)	bei allen anderen Schiffen das nachgewiesene Datum der ersten Überprüfung zur Erteilung eines Zulassungszeugnisses gemäß ADN oder, wenn dieses Datum nicht bekannt ist, das Datum der Ausstellung des ersten Zulassungszeugnisses gemäß ADN;

d)	abweichend von Buchstabe a bis c das Datum einer neuerlichen Erstüberprüfung gemäß 1.16.8, wenn das Schiff nach dem 31. Dezember 2014 mehr als zwölf Monate kein gültiges Zulassungszeugnis hatte.

1.16.1.4.3	Alle ab dem Datum gemäß 1.16.1.4.2 gültigen Zulassungen für die Beförderung gefährlicher Güter im Hoheitsgebiet einer Vertragspartei und alle Zulassungszeugnisse und vorläufigen Zulassungszeugnisse gemäß 1.16.1.3.1 a) ADN sind in die Anlage zum Zulassungszeugnis einzutragen.

Die Eintragung von Zulassungszeugnissen, die vor der Ausstellung der Anlage zum Zulassungszeugnis ausgestellt worden sind, erfolgt durch die zuständige Behörde, die diese Anlage ausstellt.“

1.16.2		Folgende neue Unterabschnitte 1.16.2.5 und 1.16.2.6 einfügen:

„1.16.2.5	Die Anlage zum Zulassungszeugnis wird von der zuständigen Behörde einer Vertragspartei ausgestellt. Die Vertragsparteien leisten sich gegenseitig Amtshilfe bei der Ausstellung. Sie erkennen diese Anlage zum Zulassungszeugnis an. Jedes weitere erteilte Zulassungszeugnis oder vorläufige Zulassungszeugnis gemäß 1.16.1.3.1 a) ist in die Anlage zum Zulassungszeugnis einzutragen. Wird die Anlage zum Zulassungszeugnis (z.B. im Fall von Unleserlichkeit oder Verlust) ersetzt, sind alle bereits vorhandenen Eintragungen zu übernehmen.

1.16.2.6	Die Anlage zum Zulassungszeugnis ist einzuziehen und eine neue Anlage zum Zulassungszeugnis auszustellen, wenn gemäß 1.16.8 eine neuerliche Erstüberprüfung durchgeführt wird, weil die Gültigkeit des letzten Zulassungszeugnisses nach dem 31. Dezember 2014 mehr als zwölf Monate abgelaufen ist. Stichtag ist der Tag des Eintreffens des Antrags bei der zuständigen Behörde. In diesem Fall sind nur Zulassungszeugnisse einzutragen, die nach der neuerlichen Erstüberprüfung ausgestellt worden sind.“

1.16.4.1	„EN ISO/IEC 17020:2004“ ändern in: „EN ISO/IEC 17020:2012 (ausgenommen Absatz 8.1.3)“.

Folgenden neuen Unterabschnitt 1.16.6.4 einfügen:

„1.16.6.4	Bei einem Übergang der Zuständigkeit auf eine andere zuständige Behörde nach 1.16.6.3 hat die Behörde, an die das letzte Zulassungszeugnis zurückgegeben worden ist, die Anlage zum Zulassungszeugnis gemäß 1.16.1.4 auf Anfrage der für die Ausstellung des neuen Zulassungszeugnisses zuständigen Behörde zu übermitteln.“

1.16.8 		„sechs“ ändern in „zwölf“.

1.16.10.3	„sechs“ ändern in „zwölf“.

Kapitel 2.1

2.1.1.3		Am Ende folgenden Unterabsatz hinzufügen:

„Gegenstände sind keinen Verpackungsgruppen zugeordnet. Für Zwecke der Verpackung sind eventuelle Prüfanforderungen an die Verpackung in der anwendbaren Verpackungsanweisung festgelegt.“

2.1.3.5.3 a)	„für welche die Sondervorschrift 290 des Kapitels 3.3 gilt“ ändern in: „für welche mit Ausnahme von UN 3507 URANHEXAFLUORID, RADIOAKTIVE STOFFE, FREIGESTELLTES VERSANDSTÜCK die Sondervorschrift 290 des Kapitels 3.3 gilt“.

2.1	Einen neuen Abschnitt 2.1.5 mit folgendem Wortlaut aufnehmen:

„2.1.5	Klassifizierung von Altverpackungen, leer, ungereinigt

Leere ungereinigte Verpackungen, Großverpackungen oder Großpackmittel (IBC) oder Teile davon, die zur Entsorgung, zum Recycling oder zur Wiederverwendung ihrer Werkstoffe, nicht aber zur Rekonditionierung, Reparatur, regelmäßigen Wartung, Wiederaufarbeitung oder Wiederverwendung befördert werden, dürfen der UN-Nummer 3509 zugeordnet werden, wenn sie den Vorschriften dieser Eintragung entsprechen.“

Kapitel 2.2

2.2.1.1.7.5	Die Bem. 2 erhält folgenden Wortlaut:

„2.	Der in dieser Tabelle verwendete Ausdruck „Blitzknallsatz“ bezieht sich auf pyrotechnische Stoffe in Pulverform oder als pyrotechnische Einheiten, wie sie in Feuerwerkskörpern vorhanden sind, die für die Erzeugung eines akustischen Effekts oder als Zerlegerladung oder Treibladung verwendet werden, es sei denn, mit der HSL-Blitzknallsatz-Prüfung in Anhang 7 des Handbuchs Prüfungen und Kriterien wird nachgewiesen, dass die Zeit für den Druckanstieg mehr als 6 ms für 0,5 g eines pyrotechnischen Stoffes beträgt.“

2.2.1.4	Die Eintragung „AIRBAG-GASGENERATOREN oder AIRBAG-MODULE oder GURTSTRAFFER: UN-Nummer 0503“ streichen.

Folgende neue Eintragung einfügen:

„SICHERHEITSEINRICHTUNGEN, PYROTECHNISCH: UN-Nummer 0503

Gegenstände, die pyrotechnische Stoffe oder gefährliche Güter anderer Klassen enthalten und zur Erhöhung der Sicherheit von Personen in Fahrzeugen, Schiffen oder Flugzeugen verwendet werden. Beispiele sind: Airbag-Gasgeneratoren, Airbag-Module, Gurtstraffer und pyromechanische Einrichtungen. Bei diesen pyromechanischen Einrichtungen handelt es sich um montierte Bauteile für Aufgaben wie beispielsweise Trennung, Verschluss oder Rückhalt von Insassen.“

2.2.2.1.2	Eine neue Ziffer 9 mit folgendem Wortlaut einfügen:

„9.	Adsorbiertes Gas: Ein Gas, das im für die Beförderung verpackten Zustand an einem festen porösen Werkstoff adsorbiert ist, was zu einem Gefäßinnendruck bei 20 °C von weniger als 101,3 kPa und bei 50 °C von weniger als 300 kPa führt.“

2.2.2.3		Am Ende folgenden neuen Kasten einfügen:

„

| Adsorbierte Gase |
| --- |
| Klassifizierungscode | UN- Benennung des Stoffes oder Gegenstandes Nummer |
| 9 A | 3511 ADSORBIERTES GAS, N.A.G. |
| 9 O | 3513 ADSORBIERTES GAS, OXIDIEREND, N.A.G. |
| 9 F | 3510 ADSORBIERTES GAS, ENTZÜNDBAR, N.A.G. |
| 9 T | 3512 ADSORBIERTES GAS, GIFTIG, N.A.G. |
| 9 TF | 3514 ADSORBIERTES GAS, GIFTIG, ENTZÜNDBAR, N.A.G. |
| 9 TC | 3516 ADSORBIERTES GAS, GIFTIG, ÄTZEND, N.A.G. |
| 9 TO | 3515 ADSORBIERTES GAS, GIFTIG, OXIDIEREND, N.A.G. |
| 9 TFC | 3517 ADSORBIERTES GAS, GIFTIG, ENTZÜNDBAR, ÄTZEND, N.A.G. |
| 9 TOC | 3518 ADSORBIERTES GAS, GIFTIG, OXIDIEREND, ÄTZEND, N.A.G. |

„

2.2.3.1.1	Der Text der Bem. 3 erhält folgenden Wortlaut:

„3.	Entzündbare flüssige Stoffe, die nach den Absätzen 2.2.61.1.4 bis 2.2.61.1.9 beim Einatmen sehr giftig sind, und giftige Stoffe mit einem Flammpunkt von 23 °C oder darüber sind Stoffe der Klasse 6.1 (siehe Unterabschnitt 2.2.61.1). Flüssige Stoffe, die beim Einatmen sehr giftig sind, sind in ihrer offiziellen Benennung für die Beförderung in Kapitel 3.2 Tabelle A Spalte (2) als „beim Einatmen giftig“ bezeichnet oder in Spalte (6) durch die Sondervorschrift 354 gekennzeichnet.“

2.2.3.1.5	erhält folgenden Wortlaut:

„2.2.3.1.5	Viskose flüssige Stoffe, die

–	einen Flammpunkt von mindestens 23 °C und höchstens 60 °C haben,

–	nicht giftig, ätzend oder umweltgefährdend sind,

–	höchstens 20 % Nitrocellulose enthalten, vorausgesetzt, die Nitrocellulose enthält höchstens 12,6 % Stickstoff in der Trockenmasse, und

–	in Gefäßen mit einem Fassungsraum von höchstens 450 Litern verpackt sind,

unterliegen nicht den Vorschriften des ADN, wenn

a)	bei der Lösungsmittel-Trennprüfung (siehe Handbuch Prüfungen und Kriterien Teil III Abschnitt 32.5.1) die Höhe der sich abtrennenden Schicht des Lösungsmittels weniger als 3 % der Gesamthöhe beträgt und

b)	die Auslaufzeit bei der Viskositätsprüfung (siehe Handbuch Prüfungen und Kriterien Teil III Abschnitt 32.4.3) mit einer Auslaufdüse von 6 mm

(i)	mindestens 60 Sekunden beträgt oder

(ii)	mindestens 40 Sekunden beträgt, wenn der viskose flüssige Stoff höchstens 60 % Stoffe der Klasse 3 enthält.“

2.2.43.1.3	Im zweiten Satz „Glühbirnen“ ändern in: „Leuchtmittel“.

2.2.51.1.6 und 2.2.51.1.7	erhalten folgenden Wortlaut:

„Entzündend (oxidierend) wirkende feste Stoffe

Zuordnung

2.2.51.1.6	Wenn in Kapitel 3.2 Tabelle A nicht namentlich genannte entzündend (oxidierend) wirkende feste Stoffe auf Grund der Prüfverfahren gemäß Handbuch Prüfungen und Kriterien Teil III Unterabschnitt 34.4.1 (Prüfung O.1) oder alternativ Unterabschnitt 34.4.3 (Prüfung O.3) einer der in Unterabschnitt 2.2.51.3 aufgeführten Eintragungen zugeordnet werden, gelten folgende Kriterien:

a)	bei der Prüfung O.1 ist ein fester Stoff der Klasse 5.1 zuzuordnen, wenn er sich in einem Gemisch mit Cellulose von 4:1 oder 1:1 (Masseverhältnis) entzündet oder brennt oder eine gleiche oder kürzere durchschnittliche Brenndauer aufweist als ein Gemisch von Kaliumbromat/Cellulose von 3:7 (Masseverhältnis), oder

b)	bei der Prüfung O.3 ist ein fester Stoff der Klasse 5.1 zuzuordnen, wenn er in einem Gemisch mit Cellulose von 4:1 oder 1:1 (Masseverhältnis) eine gleiche oder größere durchschnittliche Abbrandgeschwindigkeit aufweist als ein Gemisch von Calciumperoxid/Cellulose von 1:2 (Masseverhältnis).

Zuordnung zu Verpackungsgruppen

2.2.51.1.7	Die den verschiedenen Eintragungen des Kapitels 3.2 Tabelle A zugeordneten entzündend (oxidierend) wirkenden festen Stoffe sind auf Grund der Prüfverfahren des Handbuchs Prüfungen und Kriterien Teil III Unterabschnitt 34.4.1 (Prüfung O.1) oder Unterabschnitt 34.4.3 (Prüfung O.3) in Übereinstimmung mit den folgenden Kriterien der Verpackungsgruppe I, II oder III zuzuordnen:

a)	Prüfung O.1:

(i)	Verpackungsgruppe I: Stoffe, die in einem Gemisch mit Cellulose von 4:1 oder 1:1 (Masseverhältnis) eine geringere durchschnittliche Brenndauer als die durchschnittliche Brenndauer eines Gemisches Kaliumbromat/Cellulose von 3:2 (Masseverhältnis) aufweisen;

(ii)	Verpackungsgruppe II: Stoffe, die in einem Gemisch mit Cellulose von 4:1 oder 1:1 (Masseverhältnis) eine gleiche oder geringere durchschnittliche Brenndauer als die durchschnittliche Brenndauer eines Gemisches Kaliumbromat/Cellulose von 2:3 (Masseverhältnis) aufweisen und die Zuordnungskriterien der Verpackungsgruppe I nicht erfüllt werden;

(iii)	Verpackungsgruppe III: Stoffe, die in einem Gemisch mit Cellulose von 4:1 oder 1:1 (Masseverhältnis) eine gleiche oder geringere durchschnittliche Brenndauer als die durchschnittliche Brenndauer eines Gemisches Kaliumbromat/Cellulose von 3:7 (Masseverhältnis) aufweisen und die Zuordnungskriterien der Verpackungsgruppen I und II nicht erfüllt werden.

b)	Prüfung O.3:

(i)	Verpackungsgruppe I: Stoffe, die in einem Gemisch mit Cellulose von 4:1 oder 1:1 (Masseverhältnis) eine größere durchschnittliche Abbrandgeschwindigkeit aufweisen als ein Gemisch von Calciumperoxid/Cellulose von 3:1 (Masseverhältnis);

(ii)	Verpackungsgruppe II: Stoffe, die in einem Gemisch mit Cellulose von 4:1 oder 1:1 (Masseverhältnis) eine gleiche oder größere durchschnittliche Abbrandgeschwindigkeit aufweisen als ein Gemisch von Calciumperoxid/Cellulose von 1:1 (Masseverhältnis) und die Kriterien der Verpackungsgruppe I nicht erfüllt werden;

(iii)	Verpackungsgruppe III: Stoffe, die in einem Gemisch mit Cellulose von 4:1 oder 1:1 (Masseverhältnis) eine gleiche oder größere durchschnittliche Abbrandgeschwindigkeit aufweisen als ein Gemisch von Calciumperoxid/Cellulose von 1:2 (Masseverhältnis) und die Kriterien der Verpackungsgruppen I und II nicht erfüllt werden.“

2.2.61.3	Die Fußnote j) erhält folgenden Wortlaut:

„j)	Sehr giftige und giftige entzündbare flüssige Stoffe mit einem Flammpunkt unter 23 °C, ausgenommen Stoffe, die nach den Absätzen 2.2.61.1.4 bis 2.2.61.1.9 beim Einatmen sehr giftig sind, sind Stoffe der Klasse 3. Flüssige Stoffe, die beim Einatmen sehr giftig sind, sind in ihrer offiziellen Benennung für die Beförderung in Kapitel 3.2 Tabelle A Spalte (2) als „beim Einatmen giftig“ bezeichnet oder in Spalte (6) durch die Sondervorschrift 354 gekennzeichnet.“

2.2.62.1.5.5	erhält folgenden Wortlaut:

„2.2.62.1.5.5	Getrocknetes Blut, das durch Aufbringen eines Bluttropfens auf ein saugfähiges Material gewonnen wird, unterliegt nicht den Vorschriften des ADN.“

2.2.62.1.5	Folgende neue Absätze 2.2.62.1.5.6 und 2.2.62.1.5.7 einfügen:

„2.2.62.1.5.6	 Vorsorgeuntersuchungsproben (Screening-Proben) für im Stuhl enthaltenes Blut unterliegen nicht den Vorschriften des ADN.

2.2.62.1.5.7	Blut oder Blutbestandteile, die für Zwecke der Transfusion oder der Zubereitung von Blutprodukten für die Verwendung bei der Transfusion oder der Transplantation gesammelt wurden, und alle Gewebe oder Organe, die zur Transplantation bestimmt sind, sowie Proben, die zu diesen Zwecken entnommen wurden, unterliegen nicht den Vorschriften des ADN.“

Die bisherigen Absätze 2.2.62.1.5.6 und 2.2.62.1.5.7 werden zu 2.2.62.1.5.8 und 2.2.62.1.5.9.

2.2.7	Betrifft nicht die deutsche Fassung.

2.2.7.1.3	In der Begriffsbestimmung für „Oberflächenkontaminierter Gegenstand (SCO)“ „Oberflächen“ ändern in: „Oberfläche“.

In der Begriffsbestimmung für „Spaltbare Stoffe“ folgende Änderungen vornehmen:

–	Die erste Änderung betrifft nicht die deutsche Fassung.

–	Am Ende von Absatz a) „und“ ändern in: „;“.

–	Am Ende von Absatz b) „.“ ändern in: „;“.

–	Folgenden Text hinzufügen:

„c)	Stoffe mit spaltbaren Nukliden mit einer Gesamtmasse von weniger als 0,25 g;

d)	alle Kombinationen von a), b) und/oder c).

Diese Ausnahmen gelten nur, wenn im Versandstück oder in der unverpackt beförderten Sendung kein anderer Stoff mit spaltbaren Nukliden enthalten ist.“

2.2.7.2.1.1	Der Satz vor der Tabelle erhält folgenden Wortlaut:

„Radioaktive Stoffe sind nach den Vorschriften der Absätze 2.2.7.2.4 und 2.2.7.2.5 unter Berücksichtigung der in Absatz 2.2.7.2.3 bestimmten Stoffeigenschaften einer der in der Tabelle 2.2.7.2.1.1 festgelegten UN-Nummern zuzuordnen.“

In der Tabelle 2.2.7.2.1.1 folgenden Tabellenkopf einfügen:

„

| UN-Nummer | offizielle Benennung für die Beförderung und Beschreibung a) |
| --- | --- |

„

In der Tabelle 2.2.7.2.1.1 unter „Freigestellte Versandstücke“ folgende neue Eintragung hinzufügen:

„UN 3507	URANHEXAFLUORID, RADIOAKTIVE STOFFE, FREIGESTELLTES VERSANDSTÜCK mit weniger als 0,1 kg je Versandstück, nicht spaltbar oder spaltbar, freigestellt b),c)“.

In der Tabelle 2.2.7.2.1.1 bei den UN-Nummern 2912, 3321, 3322, 2913, 2915, 3332, 2916, 2917, 3323, 2919 und 2978 nach dem Ausdruck „spaltbar, freigestellt“ einen Verweis auf die neue Fußnote b) aufnehmen.

In der Tabelle 2.2.7.2.1.1 unter „Uranhexafluorid“ am Ende folgende Eintragung hinzufügen:

„UN 3507	URANHEXAFLUORID, RADIOAKTIVE STOFFE, FREIGESTELLTES VERSANDSTÜCK mit weniger als 0,1 kg je Versandstück, nicht spaltbar oder spaltbar, freigestellt b),c)“.

Die Änderung zu den UN-Nummern 2909, 2910 und 2911 betreffen nicht die deutsche Fassung.

Nach der Tabelle 2.2.7.2.1.1 folgende Fußnoten hinzufügen:

„a)	Die offizielle Benennung für die Beförderung ist in der Spalte „offizielle Benennung für die Beförderung und Beschreibung“ enthalten und beschränkt sich auf die Teile, die in Großbuchstaben angegeben sind. In den Fällen der UN-Nummern 2909, 2911, 2913 und 3326, in denen alternative offizielle Benennungen für die Beförderung durch den Ausdruck „oder“ getrennt werden, darf nur die zutreffende offizielle Benennung für die Beförderung verwendet werden.

b)	Der Ausdruck „spaltbar, freigestellt“ bezieht sich nur auf Stoffe, die gemäß Absatz 2.2.7.2.3.5 freigestellt sind.

c)	Für UN-Nummer 3507 siehe auch Kapitel 3.3 Sondervorschrift 369.“

2.2.7.2.2	Die Überschrift erhält folgenden Wortlaut:

„2.2.7.2.2	Bestimmung grundlegender Radionuklidwerte“.

2.2.7.2.2.1	In Absatz b) „Aktivitätskonzentration“ ändern in: „Aktivitätskonzentrationsgrenzwert“.

In der Tabelle 2.2.7.2.2.1 in der Spaltenüberschrift der Spalte (4) „Aktivitätskonzentration“ ändern in: „Aktivitätskonzentrationsgrenzwert“.

In der Fußnote a) nach der Tabelle „der Tochternuklide“ ändern in: „ihrer Zerfallsprodukte“.

In der Fußnote b) nach der Tabelle „im ständigen Gleichgewicht“ ändern in: „im säkularen Gleichgewicht“.

2.2.7.2.2.2	Der Text vor der Tabelle erhält folgenden Wortlaut:

„Für einzelne Radionuklide

a)	die nicht in Tabelle 2.2.7.2.2.1 aufgeführt sind, ist für die Bestimmung der in Absatz 2.2.7.2.2.1 genannten grundlegenden Radionuklidwerte eine multilaterale Genehmigung erforderlich. Für diese Radionuklide müssen die Aktivitätskonzentrationsgrenzwerte für freigestellte Stoffe und die Aktivitätsgrenzwerte für freigestellte Sendungen gemäß den in den „International Basic Safety Standards for Protection against Ionizing Radiation and for Safety of Radiation Sources“ (Internationale grundlegende Sicherheitsnormen für den Schutz vor ionisierender Strahlung und für die Sicherheit von Strahlungsquellen), Safety Series No. 115, IAEA, Wien (1996) aufgestellten Grundsätzen berechnet werden. Es ist zulässig, einen A2-Wert zu verwenden, der gemäß der Empfehlung der Internationalen Strahlenschutzkommission (International Commission on Radiological Protection – ICRP) unter Verwendung eines Dosiskoeffizienten für den entsprechenden Lungenabsorptionstyp berechnet wird, sofern die chemischen Formen jedes Radionuklids sowohl unter normalen Beförderungsbedingungen als auch unter Unfall-Beförderungsbedingungen berücksichtigt werden. Alternativ dürfen ohne Genehmigung der zuständigen Behörde die Radionuklidwerte der Tabelle 2.2.7.2.2.2 verwendet werden;

b)	in Instrumenten oder Fabrikaten, in denen die radioaktiven Stoffe eingeschlossen oder als Bauteil des Instruments oder eines anderen Fabrikats enthalten sind und die den Vorschriften des Absatzes 2.2.7.2.4.1.3 c) entsprechen, sind zu dem in der Tabelle 2.2.7.2.2.1 angegebenen Aktivitätsgrenzwert für eine freigestellte Sendung alternative grundlegende Radionuklidwerte zugelassen, für die eine multilaterale Genehmigung erforderlich ist. Solche alternativen Aktivitätsgrenzwerte für eine freigestellte Sendung müssen gemäß den in den „International Basic Safety Standards for Protection against Ionizing Radiation and for Safety of Radiation Sources“ (Internationale grundlegende Sicherheitsnormen für den Schutz vor ionisierender Strahlung und für die Sicherheit von Strahlungsquellen), Safety Series No. 115, IAEA, Wien (1996) aufgestellten Grundsätzen berechnet werden.“

In der Tabelle 2.2.7.2.2.2 in der Spaltenüberschrift der Spalte (4) „Aktivitätskonzentration“ ändern in: „Aktivitätskonzentrationsgrenzwert“.

2.2.7.2.2.4	Die Änderung zum Einleitungssatz betrifft nicht die deutsche Fassung.

In der Erläuterung zu „X(i)“ und „Xm“ „die Aktivitätskonzentration“ ändern in: „der Aktivitätskonzentrationswert“.

2.2.7.2.3.1.2	Am Ende von Absatz a) (i) streichen: „und deren Verarbeitung für die Nutzung dieser Radionuklide vorgesehen ist“

2.2.7.2.3.1.2	Der Absatz a) (iii) erhält folgenden Wortlaut:

„(iii)	radioaktive Stoffe, für die der A2-Wert unbegrenzt ist. Spaltbare Stoffe dürfen nur eingeschlossen werden, wenn sie nach Absatz 2.2.7.2.3.5 freigestellt sind;“.

2.2.7.2.3.1.2	Der Absatz a) (iv) erhält folgenden Wortlaut:

„(iv)	andere radioaktive Stoffe, in denen die Aktivität über den gesamten Stoff verteilt ist und die geschätzte mittlere spezifische Aktivität das Dreißigfache der Werte der in den Absätzen 2.2.7.2.2.1 bis 2.2.7.2.2.6 festgelegten Aktivitätskonzentration nicht überschreitet.

Spaltbare Stoffe dürfen nur eingeschlossen werden, wenn sie nach Absatz 2.2.7.2.3.5 freigestellt sind;“

2.2.7.2.3.1.2	In Absatz b) (i) „oder“ ändern in: „;“.

2.2.7.2.3.1.2	Der Absatz b) (ii) erhält am Anfang folgenden Wortlaut: „andere Stoffe, in denen die Aktivität über den gesamten Stoff verteilt ist …“.

2.2.7.2.3.1.2	Die Änderung zum Einleitungssatz des Absatzes c) betrifft nicht die deutsche Fassung

2.2.7.2.3.1.2	Der Absatz c) (i) erhält folgenden Wortlaut:

„(i)	die radioaktiven Stoffe über einen gesamten festen Stoff oder eine gesamte Ansammlung fester Gegenstände verteilt sind oder in einem festen kompakten Bindemittel (wie Beton, Bitumen, Keramik) im Wesentlichen gleichmäßig verteilt sind;“.

2.2.7.2.3.3.5	Die Änderung zu d) betrifft nicht die deutsche Fassung.

2.2.7.2.3.3.6	Die Änderung zum Einleitungssatz betrifft nicht die deutsche Fassung.

Der Absatz a) erhält folgenden Wortlaut:

„a)	den in den Absätzen 2.2.7.2.3.3.5 a) und b) vorgeschriebenen Prüfungen, vorausgesetzt, die Prüfmuster werden alternativ der Stoßempfindlichkeitsprüfung gemäß Norm ISO 2919:2012 „Strahlenschutz – Umschlossene radioaktive Stoffe – Allgemeine Anforderungen und Klassifikation“ unterzogen:

(i)	Stoßempfindlichkeitsprüfung der Klasse 4, sofern die Masse der radioaktiven Stoffe in besonderer Form kleiner als 200 g ist;

(ii)	Stoßempfindlichkeitsprüfung der Klasse 5, sofern die Masse der radioaktiven Stoffe in besonderer Form mindestens 200 g, aber kleiner als 500 g ist;“.

2.2.7.2.3.3.6	In Absatz b) "ISO 2919:1999" ändern in: „ISO 2919:2012“.

2.2.7.2.3.3.8	In Absatz b) „die für die zuständige Behörde annehmbar sind“ ändern in: „sofern sie für die zuständige Behörde annehmbar sind“.

2.2.7.2.3.5	Der erste Absatz erhält folgenden Wortlaut:

„Spaltbare Stoffe und Versandstücke, die spaltbare Stoffe enthalten, müssen der jeweiligen Eintragung gemäß Tabelle 2.2.7.2.1.1 als „SPALTBAR“ klassifiziert werden, es sei denn, sie sind durch eine der Vorschriften der nachfolgenden Absätze a) bis f) ausgenommen und werden nach den Vorschriften des Absatzes 7.1.4.14.7.4.3 befördert. Alle Vorschriften gelten nur für Stoffe in Versandstücken, welche die Vorschriften des Unterabschnitts 6.4.7.2 des ADR erfüllen, es sei denn, unverpackte Stoffe sind in der Vorschrift ausdrücklich zugelassen.“

2.2.7.2.3.5	Die Absätze a) und d) streichen.

Die Absätze b) und c) werden zu a) und b).

Der Absatz a) (bisheriger Absatz b) erhält am Ende des ersten Satzes folgenden Wortlaut:

„, die spaltbaren Nuklide sind im Wesentlichen homogen über den gesamten Stoff verteilt.“

Folgende neue Absätze c) bis f) hinzufügen:

„c)	Uran mit einer maximalen Uran-Anreicherung von 5 Masse-% Uran-235, vorausgesetzt:

(i)	in jedem Versandstück sind höchstens 3,5 g Uran-235 enthalten;

(ii)	der Gesamtinhalt an Plutonium und Uran-233 je Versandstück überschreitet nicht 1 % der Masse an Uran-235 im Versandstück;

(iii)	die Beförderung des Versandstücks unterliegt dem in Absatz 7.1.4.14.7.4.3 c)vorgesehenen Sendungsgrenzwert.

d)	Spaltbare Nuklide mit einer Gesamtmasse von höchstens 2,0 g je Versandstück, vorausgesetzt, das Versandstück wird unter dem in Absatz 7.1.4.14.7.4.3 d) vorgesehenen Sendungsgrenzwert befördert.

e)	Spaltbare Nuklide mit einer Gesamtmasse von höchstens 45 g entweder verpackt oder unverpackt unter den in Absatz 7.1.4.14.7.4.3 e) vorgesehenen Grenzwerten.

f)	Ein spaltbarer Stoff, der den Vorschriften des Absatzes 7.1.4.14.7.4.3 b)und der Absätze 2.2.7.2.3.6 und 5.1.5.2.1 entspricht.“

Tabelle 2.2.7.2.3.5 streichen.

2.2.7.2.3	Folgenden neuen Absatz 2.2.7.2.3.6 einfügen:

„2.2.7.2.3.6	Ein spaltbarer Stoff, der gemäß Absatz 2.2.7.2.3.5 f) von der Klassifizierung als „SPALTBAR“ ausgenommen ist, muss unter den folgenden Bedingungen unterkritisch sein, ohne dass eine Überwachung der Ansammlung notwendig ist:

a)	den Bedingungen des Unterabschnitts 6.4.11.1 a) des ADR;

b)	den Bedingungen, die mit den in den Unterabschnitten 6.4.11.12 b) und 6.4.11.13 b) des ADR für Versandstücke festgelegten Bewertungsvorschriften im Einklang sind.“

2.2.7.2.4.1.1	erhält folgenden Wortlaut:

„2.2.7.2.4.1.1	 Ein Versandstück darf als freigestelltes Versandstück klassifiziert werden, wenn es eine der folgenden Bedingungen erfüllt:

a)	es handelt sich um ein leeres Versandstück, das radioaktive Stoffe enthalten hat;

b)	es enthält Instrumente oder Fabrikate, welche die in den Spalten (2) und (3) der Tabelle 2.2.7.2.4.1.2 festgelegten Aktivitätsgrenzwerte nicht überschreiten;

c)	es enthält Fabrikate, die aus natürlichem Uran, abgereichertem Uran oder natürlichem Thorium hergestellt sind;

d)	es enthält radioaktive Stoffe, welche die in der Spalte (4) der Tabelle 2.2.7.2.4.1.2 festgelegten Aktivitätsgrenzwerte nicht überschreiten, oder

e)	es enthält weniger als 0,1 kg Uranhexafluorid, das die in Spalte (4) der Tabelle 2.2.7.2.4.1.2 festgelegten Aktivitätsgrenzwerte nicht überschreitet.“

2.2.7.2.4.1.3	Am Ende des Einleitungssatzes „nur dann zugeordnet werden, wenn:“ ändern in: „zugeordnet werden, vorausgesetzt:“.

Die erste Änderung zu Absatz a) betrifft nicht die deutsche Fassung.

Am Ende von Absatz a) „und“ ändern in: „;“.

Der Einleitungssatz des Absatzes b) erhält folgenden Wortlaut:

„jedes Instrument oder Fabrikat auf seiner Außenfläche mit der Kennzeichnung „RADIOACTIVE“ versehen ist, mit Ausnahme von:“.

Die Änderung zu b) (i) betrifft nicht die deutsche Fassung

Absatz b) (ii) erhält folgenden Wortlaut:

„(ii)	Konsumgütern, die entweder eine vorschriftsmäßige Genehmigung/Zulassung gemäß Absatz 1.7.1.4 e) erhalten haben oder einzeln nicht die Aktivitätsgrenzwerte für eine freigestellte Sendung in Spalte (5) der Tabelle 2.2.7.2.2.1 überschreiten, vorausgesetzt, solche Produkte werden in einem Versandstück befördert, das auf seiner Innenfläche so mit der Kennzeichnung „RADIOACTIVE“ versehen ist, dass beim Öffnen des Versandstücks vor dem Vorhandensein radioaktiver Stoffe gewarnt wird, und“.

Unter Absatz b) folgenden neuen Unterabsatz (iii) einfügen:

„(iii)	anderen Instrumenten oder Fabrikaten, die für die Kennzeichnung „RADIOACTIVE“ zu klein sind, vorausgesetzt, sie werden in einem Versandstück befördert, das auf seiner Innenfläche so mit der Kennzeichnung „RADIOACTIVE“ versehen ist, dass beim Öffnen des Versandstücks vor dem Vorhandensein radioaktiver Stoffe gewarnt wird;“.

2.2.7.2.4.1.4	Der Absatz b) erhält folgenden Wortlaut:

„b)	das Versandstück ist mit der Kennzeichnung „RADIOACTIVE“ versehen, und zwar

(i)	entweder so auf einer Innenfläche, dass beim Öffnen des Versandstücks vor dem Vorhandensein radioaktiver Stoffe gewarnt wird,

(ii)	oder auf der Außenseite des Versandstücks, sofern die Kennzeichnung einer Innenfläche unmöglich ist.“

2.2.7.2.4.1	Einen neuen Absatz 2.2.7.2.4.1.5 mit folgendem Wortlaut einfügen:

„2.2.7.2.4.1.5	Uranhexafluorid, das die in Spalte (4) der Tabelle 2.2.7.2.4.1.2 festgelegten Aktivitätsgrenzwerte nicht überschreitet, darf der Eintragung UN 3507 URANHEXAFLUORID, RADIOAKTIVE STOFFE, FREIGESTELLTES VERSANDSTÜCK mit weniger als 0,1 kg je Versandstück, nicht spaltbar oder spaltbar, freigestellt zugeordnet werden, vorausgesetzt:

a)	die Masse an Uranhexafluorid im Versandstück ist kleiner als 0,1 kg;

b)	die Vorschriften der Absätze 2.2.7.2.4.5.1 und 2.2.7.2.4.1.4 a) und b) werden erfüllt.“

Der bisherige Absatz 2.2.7.2.4.1.5 wird zu 2.2.7.2.4.1.7.

2.2.7.2.4.1.6	Am Ende „nur dann zugeordnet werden, wenn die äußere Oberfläche des Urans oder des Thoriums eine inaktive Ummantelung aus Metall oder einem anderen festen Werkstoff besitzt“ ändern in:

„zugeordnet werden, vorausgesetzt, die äußere Oberfläche des Urans oder des Thoriums besitzt eine inaktive Ummantelung aus Metall oder einem anderen festen Werkstoff“.

Die zweite Änderung betrifft nicht die deutsche Fassung.

2.2.7.2.4.1.7	(bisheriger Absatz 2.2.7.2.4.1.5) erhält folgenden Wortlaut:

„2.2.7.2.4.1.7 	Eine leere Verpackung, in der vorher radioaktive Stoffe enthalten waren, darf der UN-Nummer 2908 RADIOAKTIVE STOFFE, FREIGESTELLTES VERSANDSTÜCK – LEERE VERPACKUNG zugeordnet werden, vorausgesetzt:

a)	die Verpackung ist in einem gut erhaltenen Zustand und sicher verschlossen;

b)	die Außenfläche des Urans oder des Thoriums in der Verpackungskonstruktion besitzt eine inaktive Ummantelung aus Metall oder einem anderen festen Werkstoff;

c)	die innere nicht festhaftende Kontamination, gemittelt über 300 cm2, überschreitet nicht:

(i)	400 Bq/cm2 für Beta- und Gammastrahler sowie Alphastrahler geringer Toxizität und

(ii)	40 Bq/cm2 für alle anderen Alphastrahler und

d)	alle Gefahrzettel, die in Übereinstimmung mit Absatz 5.2.2.1.11.1 gegebenenfalls auf der Verpackung angebracht waren, sind nicht mehr sichtbar.“

2.2.7.2.4.4	Der Satz vor Absatz a) erhält folgenden Wortlaut:

„Typ A-Versandstücke dürfen höchstens eine der beiden folgenden Aktivitäten enthalten:“

Am Ende von Absatz a) streichen: „oder“.

Am Ende der Erläuterung zu „C(j)“ „, und“ ändern in: „;“.

2.2.7.2.4.5	erhält folgenden Wortlaut:

„2.2.7.2.4.5	Klassifizierung von Uranhexafluorid

2.2.7.2.4.5.1	Uranhexafluorid darf nur einer der folgenden UN-Nummern zugeordnet werden:

a)	UN 2977 RADIOAKTIVE STOFFE, URANHEXAFLUORID, SPALTBAR;

b)	UN 2978 RADIOAKTIVE STOFFE, URANHEXAFLUORID, nicht spaltbar oder spaltbar, freigestellt, oder

c)	UN 3507 URANHEXAFLUORID, RADIOAKTIVE STOFFE, FREIGESTELLTES VERSANDSTÜCK mit weniger als 0,1 kg je Versandstück, nicht spaltbar oder spaltbar, freigestellt.

2.2.7.2.4.5.2	Der Inhalt eines Versandstücks mit Uranhexafluorid muss folgenden Vorschriften entsprechen:

a)	für die UN-Nummern 2977 und 2978 darf die Masse an Uranhexafluorid nicht von der für das Versandstückmuster zugelassenen Masse abweichen, für die UN-Nummer 3507 muss die Masse an Uranhexafluorid geringer sein als 0,1 kg;

b)	die Masse an Uranhexafluorid darf nicht größer als ein Wert sein, der bei der höchsten Temperatur des Versandstücks, die für die Betriebsanlagen festgelegt ist, in denen das Versandstück verwendet werden soll, zu einem Leerraum von weniger als 5 % führen würde, und

c)	das Uranhexafluorid muss in fester Form vorliegen, und der Innendruck darf bei der Übergabe zur Beförderung nicht oberhalb des Luftdrucks liegen.“

2.2.7.2.4.6.1	Betrifft nich die deutsche Fassung.

2.2.7.2.4.6.2, 2.2.7.2.4.6.3 und 2.2.7.2.4.6.4	durch folgenden neuen Absatz ersetzen:

„2.2.7.2.4.6.2	 Der Inhalt eines Typ B(U)-, Typ B(M)- oder Typ C-Versandstücks muss den Festlegungen im Zulassungszeugnis entsprechen.“

2.2.9.1.10.4	„(gestrichen)“ ändern in: „(bleibt offen)“.

Folgenden Absatz hinzufügen:

„2.2.9.1.10.5		Für die Beförderung in Tankschiffen gelten als schwimmende Stoffe (Floater) Stoffe, Lösungen und Gemische, wenn sie folgende Kriterien erfüllen:*

Wasserlöslichkeit	< 0,1%

Dampfdruck		< 0,3 kPa

relative Dichte	≤1,000.

Für die Beförderung in Tankschiffen gelten als absinkende Stoffe (Sinker) Stoffe, Lösungen und Gemische, wenn sie folgende Kriterien erfüllen:*

Wasserlöslichkeit	< 0,1%

relative Dichte	≥ 1,000.

*Die für die Anwendung des GESAMP-Modells zu verwendenden Werte der relativen Dichte, des Dampfdrucks und der Wasserlöslichkeit sind die Werte bei 20 °C.“

2.2.9.2		Im ersten Spiegelstrich nach „230“ einfügen: „, 310“

2.2.9.3		Die Eintragungen unter dem Klassifizierungscode M1 erhalten folgenden Wortlaut:

„2212	ASBEST, AMPHIBOL (Amosit, Tremolit, Aktinolith, Anthophyllit, Krokydolith)

2590	ASBEST, CHRYSOTIL“.

2.2.9.3		Unter „M 5“ die drei Eintragungen für UN 3268 durch folgende Eintragung ersetzen:

„3268 SICHERHEITSEINRICHTUNGEN, elektrische Auslösung“.

2.2.9.3		Unter dem Klassifizierungscode M11 erhält die Benennung für UN 3499 folgenden Wortlaut:

„3499		KONDENSATOR, ELEKTRISCHE DOPPELSCHICHT (mit einer Energiespeicherkapazität von mehr als 0,3 Wh)“.

2.2.9.3		Unter dem Klassifizierungscode M11 nach der Eintragung für UN 3499 folgende Eintragungen hinzufügen:

„3508		KONDENSATOR, ASYMMETRISCH (mit einer Energiespeicherkapazität von mehr als 0,3 Wh)

3509		ALTVERPACKUNGEN, LEER, UNGEREINIGT“.

Kapitel 3.2

3.2.1	Unter „Erläuterungen zur Tabelle A“ am Ende des zweiten Spiegelstriches des zweiten Unterabsatzes folgenden Satz hinzufügen:

„Ein in dieser Tabelle verwendeter mit den Buchstaben „SV“ beginnender alphanumerischer Code bezeichnet eine Sondervorschrift des Kapitels 3.3.“

3.2.1 	Tabelle A

| UN-Nr. | Spalte | Änderung |
| --- | --- | --- |
| 0222 | (2) | Erhält folgenden Wortlaut: „AMMONIUMNITRAT“. |
|  | (6) | Einfügen: „370“. |
| 0503 | (2) | Erhält folgenden Wortlaut: „SICHERHEITSEINRICHTUNGEN, PYROTECHNISCH“. |
| 1008 | (6) | Einfügen: „373“. |
| 1082 | (2) | Am Ende hinzufügen: „(GAS ALS KÄLTEMITTEL R 1113)“. |
| 1202 (zweite Eintragung) | (2) | „EN 590:2004“ ändern in: „EN 590:2009 + A1:2010“. |
| 1210 (alle Eintragungen) | (6) | Einfügen: „367“. |
| 1263 (alle Eintragungen) | (6) | Einfügen: „367“. |
| 1361 (VG III) | (6) | Einfügen: „803“. |
| 1700 | (4) | Die Verpackungsgruppe streichen. |
| 1942 | (2) | Erhält folgenden Wortlaut: „AMMONIUMNITRAT mit höchstens 0,2 % brennbaren Stoffen, einschließlich jedes als Kohlenstoff berechneten organischen Stoffes, unter Ausschluss jedes anderen zugesetzten Stoffes.“. |
| 1972 | (8) | Einfügen: „T“. |
| 2016 | (4) | Die Verpackungsgruppe streichen. |
| 2017 | (4) | Die Verpackungsgruppe streichen. |
| 2025 (VG I, II und III) | (6) | Nach „43“ einfügen: „66“. Am Ende streichen: „585“. |
| 2187 | (6) | Streichen: „593“. |
| 2212 | (2) | Erhält folgenden Wortlaut: „ASBEST, AMPHIBOL (Amosit, Tremolit, Aktinolith, Anthophyllit, Krokydolith)”. |
|  | (6) | Hinzufügen: „274“. |
| 2291 | (8) | Einfügen: „B“. |
|  | (9) | Einfügen: „A“. |
| 2590 | (2) | Erhält folgenden Wortlaut: „ASBEST, CHRYSOTIL“. |
| 2909 | (2) | Betrifft nicht die deutsche Fassung. |
| 2910 | (2) | Betrifft nicht die deutsche Fassung. |
|  | (6) | „325“ ändern in: „368“. |
| 2911 | (2) | Betrifft nicht die deutsche Fassung. |
| 2977 | (6) | Streichen: „172“. |
|  | (9) | Einfügen: „EP“. |
| 2978 | (6) | Streichen: „172“. |
|  | (8) | Streichen: „B“. |
|  | (9) | Einfügen: „EP“. |
| 3066 (alle Eintragungen) | (6) | Einfügen: „367“. |
| 3077 | (6) | Nach „335“ einfügen: „375“. |
| 3082 | (6) | Nach „335“ einfügen: „375“. |
| 3090 | (4) | Die Verpackungsgruppe streichen. |
|  | (6) | Nach „310“ einfügen: „376 377“. Streichen: „661“. |
| 3091 | (4) | Die Verpackungsgruppe streichen. |
|  | (6) | Nach „310“ einfügen: „376 377“. Streichen: „661“. |
| 3164 | (6) | Nach „283“ einfügen: „371“. |
| 3256 | (6) | Streichen: „580“. |
| 3257 | (6) | Streichen: „580“. |
| 3258 | (6) | Streichen: „580“. |
| 3268 | (2) | Erhält folgenden Wortlaut: „SICHERHEITSEINRICHTUNGEN, elektrische Auslösung“. |
|  | (4) | Die Verpackungsgruppe streichen. |
| 3292 | (4) | Die Verpackungsgruppe streichen. |
| 3316 (VG II und III) | (7a) | „0“ ändern in: „siehe SV 251“. |
| 3316 (VG II und III) | (7b) | „E0" ändern in: „siehe SV 340“. |
| 3356 | (4) | Die Verpackungsgruppe streichen. |
| 3469 (alle Eintragungen) | (6) | Einfügen: „367“. |
| 3470 | (6) | Einfügen: „367“. |
| 3480 | (4) | Die Verpackungsgruppe streichen. |
|  | (6) | Nach „310“ einfügen: „376 377“. Streichen: „661“. |
| 3481 | (4) | Die Verpackungsgruppe streichen. |
|  | (6) | Nach „310“ einfügen: „376 377“. Streichen: „661“. |
| 3499 | (2) | Die Benennung erhält folgenden Wortlaut: „KONDENSATOR, ELEKTRISCHE DOPPELSCHICHT (mit einer Energiespeicherkapazität von mehr als 0,3 Wh)“. |
| 3506 | (4) | Die Verpackungsgruppe streichen. |

Bei den UN-Nrn. 1001, 1002, 1006, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1018, 1020, 1021, 1022, 1027, 1028, 1029, 1030, 1032, 1033, 1035, 1036, 1037, 1039, 1041, 1046, 1049, 1055, 1056, 1058, 1060, 1061, 1063, 1065, 1066, 1070, 1072, 1075, 1077, 1078, 1080, 1081, 1083, 1085, 1086, 1087, 1858, 1860, 1912, 1952, 1954, 1956, 1957, 1958, 1959, 1962, 1964, 1965, 1968, 1969, 1971, 1973, 1974, 1976, 1978, 1982, 1983, 1984, 2034, 2035, 2036, 2044, 2193, 2200, 2203, 2419, 2422, 2424, 2451, 2452, 2453, 2454,  2517, 2599, 2601, 2602, 3070, 3153, 3154, 3156, 3157, 3159, 3161, 3163, 3220, 3252, 3296, 3297, 3298, 3299, 3337, 3338, 3339, 3340, 3354, 3374	hinzufügen: „662“ in Spalte (6).

Bei den UN-Nrn. 1051 VG I, 1089 VG I, 1228 VG II, 1259 VG I, 1261 VG II, 1278 VG II, 1308 VG I, 1331 VG III, 1361 VG II und VG III, 1363 VG III, 1364 VG III, 1365 VG III, 1373 VG III, 1376 VG III, 1378 VG II, 1379 VG III, 1386 VG III, 1545 VG II, 1560 VG I, 1569 VG II, 1583 alle VG, 1603 VG II, 1613 VG I, 1614 VG I, 1649 VG I, 1672 VG I, 1693 VG I et VG II, 1694 VG I, 1697 VG II, 1698 VG I, 1699 VG I, 1701 VG II, 1722 VG I, 1732 VG II, 1792 VG II, 1796 VG II, 1802 VG II, 1806 VG II, 1808 VG II, 1826 VG II, 1832 VG II, 1837 VG II, 1868 VG II, 1889 VG I, 1906 VG II, 1932 VG III, 1939 VG II, 2002 VG III, 2006 VG III, 2030 VG II, 2073, 2212, 2217 VG III, 2254 VG III, 2295 VG I, 2363 VG I, 2381 VG II, 2404 VG II, 2438 VG I, 2442 VG II, 2443 VG II, 2558 VG I, 2626 VG II, 2691 VG II, 2740 VG I, 2743 VG II, 2749 VG I, 2798 VG II, 2799 VG II, 2826 VG II, 2835 VG II, 2881 VG II, 2956 VG III, 3048 VG I, 3122 VG I, 3123 VG I, 3129 VG II, 3130 VG II, 3208 VG II, 3242 VG II, 3251 VG III, 3294 VG I, 3315 VG I, 3336 VG I, 3416 VG II, 3448 VG I et VG II, 3450 VG I, 3483 VG I et 3498 VG II, den Code in Spalte (7b) ändern in: „E0“,

Folgende neue Eintragungen hinzufügen:

| Stoffnummer/ UN-Nummer | Benennung und Beschreibung | Klasse | Klassifizierungs- code | Verpackungs- gruppe | Gefahrzettel | Sondervorschriften | begrenzte Mengen | Beförderung zugelassen | Ausrüstung erforderlich | Lüftung | Maßnahmen während des Ladens / Löschens / Beförderns | Anzahl der Kegel/Lichter | Bemerkungen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4 | 3.5.1.2 | 3.2.1 | 8.1.5 | 7.1.6 | 7.1.6 | 7.1.5 | 3.2.1 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 3507 | URANHEXAFLUORID, RADIOAKTIVE STOFFE, FREIGESTELLTES VERSANDSTÜCK mit weniger als 0,1 kg je Versandstück, nicht spaltbar oder spaltbar, freigestellt | 8 |  | I | 8 | 317 369 | 0 | E0 |  | PP,EP |  |  |  | 0 |
| 3508 | KONDENSATOR, ASYMMETRISCH (mit einer Energiespeicherkapazität von mehr als 0,3 Wh) | 9 | M11 |  | 9 | 372 | 0 | E0 |  | PP |  |  |  | 0 |
| 3509 | ALTVERPACKUNGEN, LEER, UNGEREINIGT | 9 | M11 |  | 9 | 663 | 0 | E0 |  | PP |  |  |  | 0 |
| 3510 | ADSORBIERTES GAS, ENTZÜNDBAR, N.A.G. | 2 | 9F |  | 2.1 | 274 | 0 | E0 |  | PP,EX,A | VE01 |  |  | 1 |
| 3511 | ADSORBIERTES GAS, N.A.G. | 2 | 9A |  | 2.2 | 274 | 0 | E0 |  | PP |  |  |  | 0 |
| 3512 | ADSORBIERTES GAS, GIFTIG, N.A.G. | 2 | 9T |  | 2.3 | 274 | 0 | E0 |  | PP,EP,TOX,A | VE02 |  |  | 2 |
| 3513 | ADSORBIERTES GAS, oxidierend, N.A.G. | 2 | 9O |  | 2.2+5.1 | 274 | 0 | E0 |  | PP |  |  |  | 0 |
| 3514 | ADSORBIERTES GAS, GIFTIG, ENTZÜNDBAR, N.A.G. | 2 | 9TF |  | 2.3+2.1 | 274 | 0 | E0 |  | PP,EP,EX,TOX,A | VE01, VE02 |  |  | 2 |
| 3515 | ADSORBIERTES GAS, GIFTIG, oxidierend, N.A.G. | 2 | 9TO |  | 2.3+5.1 | 274 | 0 | E0 |  | PP,EP,TOX,A | VE02 |  |  | 2 |
| 3516 | ADSORBIERTES GAS, GIFTIG, ÄTZEND, N.A.G. | 2 | 9TC |  | 2.3+8 | 274 | 0 | E0 |  | PP,EP,TOX,A | VE02 |  |  | 2 |
| 3517 | ADSORBIERTES GAS, GIFTIG, ENTZÜNDBAR, ÄTZEND, N.A.G. | 2 | 9TFC |  | 2.3+2.1+8 | 274 | 0 | E0 |  | PP,EP,EX,TOX,A | VE01, VE02 |  |  | 2 |
| 3518 | ADSORBIERTES GAS, GIFTIG, OXIDIEREND, ÄTZEND, N.A.G. | 2 | 9TOC |  | 2.3+5.1+8 | 274 | 0 | E0 |  | PP,EP,TOX,A | VE02 |  |  | 2 |
| 3519 | BORTRIFLUORID, ADSORBIERT | 2 | 9TC |  | 2.3+8 |  | 0 | E0 |  | PP,EP,TOX,A | VE02 |  |  | 2 |
| 3520 | CHLOR, ADSORBIERT | 2 | 9TOC |  | 2.3+5.1+8 |  | 0 | E0 |  | PP,EP,TOX,A | VE02 |  |  | 2 |
| 3521 | SILICIUMTETRAFLUORID, ADSORBIERT | 2 | 9TC |  | 2.3+8 |  | 0 | E0 |  | PP,EP,TOX,A | VE02 |  |  | 2 |
| 3522 | ARSENWASSERSTOFF (ARSIN), ADSORBIERT | 2 | 9TF |  | 2.3+2.1 |  | 0 | E0 |  | PP,EP,EX,TOX,A | VE01, VE02 |  |  | 2 |
| 3523 | GERMANIUMWASSERSTOFF (GERMAN), ADSORBIERT | 2 | 9TF |  | 2.3+2.1 |  | 0 | E0 |  | PP,EP,EX,TOX,A | VE01, VE02 |  |  | 2 |
| 3524 | PHOSPHORPENTAFLUORID, ADSORBIERT | 2 | 9TC |  | 2.3+8 |  | 0 | E0 |  | PP,EP,TOX,A | VE02 |  |  | 2 |
| 3525 | PHOSPHORWASSERSTOFF (PHOSPHIN), ADSORBIERT | 2 | 9TF |  | 2.3+2.1 |  | 0 | E0 |  | PP,EP,EX,TOX,A | VE01, VE02 |  |  | 2 |
| 3526 | SELENWASSERSTOFF, ADSORBIERT | 2 | 9TF |  | 2.3+2.1 |  | 0 | E0 |  | PP,EP,EX,TOX,A | VE01, VE02 |  |  | 2 |

3.2.2	Tabelle B

3.2.2	Die Tabelle B erhält folgenden Wortlaut:

| Benennung und Beschreibung | Stoffnummer/UN-Nummer |
| --- | --- |
| Abfälle, die entzündbare flüssige Stoffe mit einem Flammpunkt von höchstens 60 °C enthalten: siehe | 3175 |
| ABFALLNITRIERSÄUREMISCHUNG mit höchstens 50 % Salpetersäure | 1826 |
| ABFALLNITRIERSÄUREMISCHUNG mit mehr als 50 % Salpetersäure | 1826 |
| ABFALLSCHWEFELSÄURE | 1906 |
| ACETAL | 1088 |
| ACETALDEHYD | 1089 |
| ACETALDEHYDAMMONIAK | 1841 |
| ACETALDEHYDOXIM | 2332 |
| Acetoin: siehe | 2621 |
| ACETON | 1090 |
| ACETONCYANHYDRIN, STABILISIERT | 1541 |
| ACETONITRIL | 1648 |
| ACETONÖLE | 1091 |
| Acetylaceton: siehe | 2310 |
| ACETYLBROMID | 1716 |
| ACETYLCHLORID | 1717 |
| ACETYLEN, GELÖST | 1001 |
| ACETYLEN, LÖSUNGSMITTELFREI | 3374 |
| Acetylentetrabromid: siehe | 2504 |
| Acetylentetrachlorid: siehe | 1702 |
| ACETYLIODID | 1898 |
| ACETYLMETHYLCARBINOL | 2621 |
| ACRIDIN | 2713 |
| ACROLEIN, DIMER, STABILISIERT | 2607 |
| ACROLEIN, STABILISIERT | 1092 |
| ACRYLAMID, FEST | 2074 |
| ACRYLAMID, LÖSUNG | 3426 |
| ACRYLNITRIL, STABILISIERT | 1093 |
| ACRYLSÄURE, STABILISIERT | 2218 |
| ADIPONITRIL | 2205 |
| ADSORBIERTES GAS, N.A.G. | 3511 |
| ADSORBIERTES GAS, ENTZÜNDBAR, N.A.G. | 3510 |
| ADSORBIERTES GAS, GIFTIG, N.A.G. | 3512 |
| ADSORBIERTES GAS, GIFTIG, ÄTZEND, N.A.G. | 3516 |
| ADSORBIERTES GAS, GIFTIG, ENTZÜNDBAR, N.A.G. | 3514 |
| ADSORBIERTES GAS, GIFTIG, ENTZÜNDBAR, ÄTZEND, N.A.G. | 3517 |
| ADSORBIERTES GAS, GIFTIG, OXIDIEREND, N.A.G. | 3515 |
| ADSORBIERTES GAS, GIFTIG, OXIDIEREND, ÄTZEND, N.A.G. | 3518 |
| ADSORBIERTES GAS, OXIDIEREND, N.A.G. | 3513 |
| Airbag-Gasgeneratoren: siehe | 0503 |
| Airbag-Gasgeneratoren: siehe | 3268 |
| Airbag-Module: siehe | 0503 |
| Airbag-Module: siehe | 3268 |
| AKKUMULATOREN, NASS, AUSLAUFSICHER, elektrische Sammler | 2800 |
| AKKUMULATOREN, NASS, GEFÜLLT MIT ALKALIEN, elektrische Sammler | 2795 |
| AKKUMULATOREN, NASS, GEFÜLLT MIT SÄURE, elektrische Sammler | 2794 |
| AKKUMULATOREN, TROCKEN, KALIUMHYDROXID, FEST, ENTHALTEND, elektrische Sammler | 3028 |
| Aktinolith: siehe | 2212 |
| ALDEHYDE, N.A.G. | 1989 |
| ALDEHYDE, ENTZÜNDBAR, GIFTIG, N.A.G. | 1988 |
| ALDOL | 2839 |
| ALKALIMETALLALKOHOLATE, SELBSTERHITZUNGSFÄHIG, ÄTZEND, N.A.G. | 3206 |
| ALKALIMETALLAMALGAM, FEST | 3401 |
| ALKALIMETALLAMALGAM, FLÜSSIG | 1389 |
| ALKALIMETALLAMIDE | 1390 |
| ALKALIMETALLDISPERSION | 1391 |
| ALKALIMETALLDISPERSION, ENTZÜNDBAR | 3482 |
| ALKALIMETALLLEGIERUNG, FLÜSSIG, N.A.G. | 1421 |
| ALKALOIDE, FEST, N.A.G. | 1544 |
| ALKALOIDE, FLÜSSIG, N.A.G. | 3140 |
| ALKALOIDSALZE, FEST, N.A.G. | 1544 |
| ALKALOIDSALZE, FLÜSSIG, N.A.G. | 3140 |
| ALKOHOLATE, LÖSUNG in Alkohol, N.A.G. | 3274 |
| ALKOHOLE, N.A.G. | 1987 |
| ALKOHOLE, ENTZÜNDBAR, GIFTIG, N.A.G. | 1986 |
| ALKOHOLISCHE GETRÄNKE | 3065 |
| ALKYLPHENOLE, FEST, N.A.G. (einschließlich C2-C12-Homologe) | 2430 |
| ALKYLPHENOLE, FLÜSSIG, N.A.G. (einschließlich C2-C12-Homologe) | 3145 |
| ALKYLSCHWEFELSÄUREN | 2571 |
| ALKYLSULFONSÄUREN, FEST, mit höchstens 5 % freier Schwefelsäure | 2585 |
| ALKYLSULFONSÄUREN, FEST, mit mehr als 5 % freier Schwefelsäure | 2583 |
| ALKYLSULFONSÄUREN, FLÜSSIG, mit höchstens 5 % freier Schwefelsäure | 2586 |
| ALKYLSULFONSÄUREN, FLÜSSIG, mit mehr als 5 % freier Schwefelsäure | 2584 |
| ALLYLACETAT | 2333 |
| ALLYLALKOHOL | 1098 |
| ALLYLAMIN | 2334 |
| ALLYLBROMID | 1099 |
| ALLYLCHLORFORMIAT | 1722 |
| ALLYLCHLORID | 1100 |
| ALLYLETHYLETHER | 2335 |
| ALLYLFORMIAT | 2336 |
| ALLYLGLYCIDYLETHER | 2219 |
| ALLYLIODID | 1723 |
| ALLYLISOTHIOCYANAT, STABILISIERT | 1545 |
| ALLYLTRICHLORSILAN, STABILISIERT | 1724 |
| ALTVERPACKUNGEN, LEER, UNGEREINIGT | 3509 |
| ALUMINIUMBORHYDRID | 2870 |
| ALUMINIUMBORHYDRID IN GERÄTEN | 2870 |
| ALUMINIUMBROMID, LÖSUNG | 2580 |
| ALUMINIUMBROMID, WASSERFREI | 1725 |
| ALUMINIUMCARBID | 1394 |
| ALUMINIUMCHLORID, LÖSUNG | 2581 |
| ALUMINIUMCHLORID, WASSERFREI | 1726 |
| Aluminiumeisensilicium-Pulver: siehe | 1395 |
| ALUMINIUMFERROSILICIUM-PULVER | 1395 |
| ALUMINIUMHYDRID | 2463 |
| ALUMINIUMNITRAT | 1438 |
| ALUMINIUMPHOSPHID | 1397 |
| ALUMINIUMPHOSPHID-PESTIZID | 3048 |
| ALUMINIUM-PULVER, NICHT ÜBERZOGEN | 1396 |
| ALUMINIUM-PULVER, ÜBERZOGEN | 1309 |
| ALUMINIUMRESINAT | 2715 |
| ALUMINIUMSILICIUM-PULVER, NICHT ÜBERZOGEN | 1398 |
| AMEISENSÄURE mit mehr als 85 Masse-% Säure | 1779 |
| AMEISENSÄURE mit mindestens 5 Masse-%, aber höchstens 85 Masse-% Säure | 3412 |
| Ameisensäuremethylester: siehe | 1243 |
| AMINE, ENTZÜNDBAR, ÄTZEND, N.A.G. | 2733 |
| AMINE, FEST, ÄTZEND, N.A.G. | 3259 |
| AMINE, FLÜSSIG, ÄTZEND, N.A.G. | 2735 |
| AMINE, FLÜSSIG, ÄTZEND, ENTZÜNDBAR, N.A.G. | 2734 |
| 2-AMINO-4-CHLORPHENOL | 2673 |
| 2-AMINO-5-DIETHYLAMINOPENTAN | 2946 |
| 2-AMINO-4,6-DINITROPHENOL, ANGEFEUCHTET mit mindestens 20 Masse-% Wasser | 3317 |
| 2-(2-AMINOETHOXY)-ETHANOL | 3055 |
| N-AMINOETHYLPIPERAZIN | 2815 |
| AMINOPHENOLE (o-, m-, p-) | 2512 |
| AMINOPYRIDINE (o-, m-, p-) | 2671 |
| Aminosulfonsäure: siehe | 2967 |
| AMMONIAK, TIEFGEKÜHLT | 9000 |
| AMMONIAK, WASSERFREI | 1005 |
| AMMONIAKLÖSUNG in Wasser, Dichte kleiner als 0,880 kg/l bei 15 °C, mit mehr als 35 %, aber höchstens 50 % Ammoniak | 2073 |
| AMMONIAKLÖSUNG in Wasser, Dichte kleiner als 0,880 kg/l bei 15 °C, mit mehr als 50 % Ammoniak | 3318 |
| AMMONIAKLÖSUNG in Wasser, relative Dichte zwischen 0,880 und 0,957 bei 15 °C, mit mehr als 10 %, aber höchstens 35 % Ammoniak | 2672 |
| AMMONIUMARSENAT | 1546 |
| Ammoniumbifluorid: siehe | 1727 |
| Ammoniumbifluorid, Lösung: siehe | 2817 |
| AMMONIUMDICHROMAT | 1439 |
| AMMONIUMDINITRO-o-CRESOLAT, FEST | 1843 |
| AMMONIUMDINITRO-o-CRESOLAT, LÖSUNG | 3424 |
| Ammoniumdisulfat: siehe | 2506 |
| AMMONIUMFLUORID | 2505 |
| AMMONIUMFLUOROSILICAT | 2854 |
| AMMONIUMHYDROGENDIFLUORID, FEST | 1727 |
| AMMONIUMHYDROGENDIFLUORID, LÖSUNG | 2817 |
| AMMONIUMHYDROGENSULFAT | 2506 |
| AMMONIUMMETAVANADAT | 2859 |
| AMMONIUMNITRAT, FLÜSSIG, heiße konzentrierte Lösung mit einer Konzentration von mehr als 80 %, aber höchstens 93 % | 2426 |
| AMMONIUMNITRAT | 0222 |
| AMMONIUMNITRAT mit höchstens 0,2 % brennbaren Stoffen, einschließlich jedes als Kohlenstoff berechneten organischen Stoffes, unter Ausschluss jedes anderen zugesetzten Stoffess | 1942 |
| AMMONIUMNITRAT-EMULSION, Zwischenprodukt für die Herstellung von Sprengstoffen | 3375 |
| AMMONIUMNITRAT-GEL, Zwischenprodukt für die Herstellung von Sprengstoffen | 3375 |
| AMMONIUMNITRATHALTIGE DÜNGEMITTEL | 2067 |
| Ammoniumnitrathaltige Düngemittel, einheitliche Gemische des Stickstoff/Phosphat-, des Stickstoff/Kali- oder des Stickstoff/Phosphat/Kalityps mit höchstens 70 % Ammoniumnitrat und höchstens 0,4 % Gesamtmenge brennbarer/organischer Stoffe, ausgedrückt als Kohlenstoff-Äquivalent, oder höchstens 45 % Ammoniumnitrat ohne Beschränkung ihres Gehalts an brennbaren Stoffen | 2071 |
| AMMONIUMNITRAT-SUSPENSION, Zwischenprodukt für die Herstellung von Sprengstoffen | 3375 |
| AMMONIUMPERCHLORAT | 0402 |
| AMMONIUMPERCHLORAT | 1442 |
| AMMONIUMPERSULFAT | 1444 |
| AMMONIUMPIKRAT, ANGEFEUCHTET mit mindestens 10 Masse-% Wasser | 1310 |
| AMMONIUMPIKRAT, trocken oder angefeuchtet mit weniger als 10 Masse-% Wasser | 0004 |
| AMMONIUMPOLYSULFID, LÖSUNG | 2818 |
| AMMONIUMPOLYVANADAT | 2861 |
| AMMONIUMSULFID, LÖSUNG | 2683 |
| Amosit: siehe | 2212 |
| AMYLACETATE | 1104 |
| n-Amylamin: siehe | 1106 |
| sec-Amylamin: siehe | 1106 |
| tert-Amylamin: siehe | 1106 |
| AMYLAMINE | 1106 |
| AMYLBUTYRATE | 2620 |
| AMYLCHLORIDE | 1107 |
| n-AMYLEN | 1108 |
| AMYLFORMIATE | 1109 |
| AMYLMERCAPTAN | 1111 |
| n-AMYLMETHYLKETON | 1110 |
| AMYLNITRAT | 1112 |
| AMYLNITRITE | 1113 |
| AMYLPHOSPHAT | 2819 |
| AMYLTRICHLORSILAN | 1728 |
| ANILIN | 1547 |
| ANILINHYDROCHLORID | 1548 |
| ANISIDINE | 2431 |
| ANISOL | 2222 |
| ANISOYLCHLORID | 1729 |
| ANORGANISCHE ANTIMONVERBINDUNG, FEST, N.A.G. | 1549 |
| ANORGANISCHE ANTIMONVERBINDUNG, FLÜSSIG, N.A.G. | 3141 |
| ANSTECKUNGSGEFÄHRLICHER STOFF, GEFÄHRLICH FÜR MENSCHEN | 2814 |
| ANSTECKUNGSGEFÄHRLICHER STOFF, nur GEFÄHRLICH FÜR TIERE | 2900 |
| Anthophyllit: siehe | 2212 |
| ANTIKLOPFMISCHUNG FÜR MOTORKRAFTSTOFF | 1649 |
| ANTIKLOPFMISCHUNG FÜR MOTORKRAFTSTOFF, ENTZÜNDBAR | 3483 |
| ANTIMONLAKTAT | 1550 |
| ANTIMONPENTACHLORID, FLÜSSIG | 1730 |
| ANTIMONPENTACHLORID, LÖSUNG | 1731 |
| ANTIMONPENTAFLUORID | 1732 |
| ANTIMON-PULVER | 2871 |
| ANTIMONTRICHLORID | 1733 |
| ANTIMONWASSERSTOFF | 2676 |
| ANTIMONYLKALIUMTARTRAT | 1551 |
| ANZÜNDER | 0121 |
| ANZÜNDER | 0314 |
| ANZÜNDER | 0315 |
| ANZÜNDER | 0325 |
| ANZÜNDER | 0454 |
| ANZÜNDER, ANZÜNDSCHNUR | 0131 |
| ANZÜNDHÜTCHEN | 0044 |
| ANZÜNDHÜTCHEN | 0377 |
| ANZÜNDHÜTCHEN | 0378 |
| ANZÜNDLITZE | 0066 |
| ANZÜNDSCHNUR | 0105 |
| ANZÜNDSCHNUR, rohrförmig, mit Metallmantel | 0103 |
| ARGON, TIEFGEKÜHLT, FLÜSSIG | 1951 |
| ARGON, VERDICHTET | 1006 |
| ARSEN | 1558 |
| Arsenate, n.a.g.: siehe | 1556 |
| Arsenate, n.a.g.: siehe | 1557 |
| ARSENBROMID | 1555 |
| ARSENHALTIGES PESTIZID, FEST, GIFTIG | 2759 |
| ARSENHALTIGES PESTIZID, FLÜSSIG, ENTZÜNDBAR, GIFTIG, Flammpunkt unter 23 °C | 2760 |
| ARSENHALTIGES PESTIZID, FLÜSSIG, GIFTIG | 2994 |
| ARSENHALTIGES PESTIZID, FLÜSSIG, GIFTIG, ENTZÜNDBAR, mit einem Flammpunkt von 23 °C oder darüber | 2993 |
| Arsenite, n.a.g.: siehe | 1556 |
| Arsenite, n.a.g.: siehe | 1557 |
| ARSENPENTOXID | 1559 |
| ARSENSÄURE, FEST | 1554 |
| ARSENSÄURE, FLÜSSIG | 1553 |
| ARSEN-STAUB | 1562 |
| Arsensulfide, n.a.g.: siehe | 1556 |
| Arsensulfide, n.a.g.: siehe | 1557 |
| ARSENTRICHLORID | 1560 |
| ARSENTRIOXID | 1561 |
| ARSENVERBINDUNG, FEST, N.A.G., anorganisch | 1557 |
| ARSENVERBINDUNG, FLÜSSIG, N.A.G., anorganisch | 1556 |
| ARSENWASSERSTOFF | 2188 |
| ARSENWASSERSTOFF, ADSORBIERT | 3522 |
| ARSIN | 2188 |
| ARSIN, ADSORBIERT | 3522 |
| ARYLSULFONSÄUREN, FEST, mit höchstens 5 % freier Schwefelsäure | 2585 |
| ARYLSULFONSÄUREN, FEST, mit mehr als 5 % freier Schwefelsäure | 2583 |
| ARYLSULFONSÄUREN, FLÜSSIG, mit höchstens 5 % freier Schwefelsäure | 2586 |
| ARYLSULFONSÄUREN, FLÜSSIG, mit mehr als 5 % freier Schwefelsäure | 2584 |
| ASBEST, AMPHIBOL | 2212 |
| ASBEST, CHRYSOTIL | 2590 |
| ÄTZENDER ALKALISCHER FLÜSSIGER STOFF, N.A.G. | 1719 |
| ÄTZENDER BASISCHER ANORGANISCHER FESTER STOFF, N.A.G. | 3262 |
| ÄTZENDER BASISCHER ANORGANISCHER FLÜSSIGER STOFF, N.A.G. | 3266 |
| ÄTZENDER BASISCHER ORGANISCHER FESTER STOFF, N.A.G. | 3263 |
| ÄTZENDER BASISCHER ORGANISCHER FLÜSSIGER STOFF, N.A.G. | 3267 |
| ÄTZENDER FESTER STOFF, N.A.G. | 1759 |
| ÄTZENDER FESTER STOFF, ENTZÜNDBAR, N.A.G. | 2921 |
| ÄTZENDER FESTER STOFF, ENTZÜNDEND (OXIDIEREND) WIRKEND, N.A.G. | 3084 |
| ÄTZENDER FESTER STOFF, GIFTIG, N.A.G. | 2923 |
| ÄTZENDER FESTER STOFF, MIT WASSER REAGIEREND, N.A.G. | 3096 |
| ÄTZENDER FESTER STOFF, SELBSTERHITZUNGSFÄHIG, N.A.G. | 3095 |
| ÄTZENDER FLÜSSIGER STOFF, N.A.G. | 1760 |
| ÄTZENDER FLÜSSIGER STOFF, ENTZÜNDBAR, N.A.G. | 2920 |
| ÄTZENDER FLÜSSIGER STOFF, ENTZÜNDEND (OXIDIEREND) WIRKEND, N.A.G. | 3093 |
| ÄTZENDER FLÜSSIGER STOFF, GIFTIG, N.A.G. | 2922 |
| ÄTZENDER FLÜSSIGER STOFF, MIT WASSER REAGIEREND, N.A.G. | 3094 |
| ÄTZENDER FLÜSSIGER STOFF, SELBSTERHITZUNGSFÄHIG, N.A.G. | 3301 |
| ÄTZENDER SAURER ANORGANISCHER FESTER STOFF, N.A.G. | 3260 |
| ÄTZENDER SAURER ANORGANISCHER FLÜSSIGER STOFF, N.A.G. | 3264 |
| ÄTZENDER SAURER ORGANISCHER FESTER STOFF, N.A.G. | 3261 |
| ÄTZENDER SAURER ORGANISCHER FLÜSSIGER STOFF, N.A.G. | 3265 |
| Ätzkali: siehe | 1813 |
| Ätznatron: siehe | 1823 |
| Auskleidung für Fässer: siehe | 1139 |
| AUSLÖSEVORRICHTUNGEN MIT EXPLOSIVSTOFF | 0173 |
| AZODICARBONAMID | 3242 |
| BARIUM | 1400 |
| BARIUMAZID, ANGEFEUCHTET mit mindestens 50 Masse-% Wasser | 1571 |
| BARIUMAZID, trocken oder angefeuchtet mit weniger als 50 Masse-% Wasser | 0224 |
| BARIUMBROMAT | 2719 |
| BARIUMCHLORAT, FEST | 1445 |
| BARIUMCHLORAT, LÖSUNG | 3405 |
| BARIUMCYANID | 1565 |
| BARIUMHYPOCHLORIT mit mehr als 22 % aktivem Chlor | 2741 |
| BARIUMLEGIERUNGEN, PYROPHOR | 1854 |
| BARIUMNITRAT | 1446 |
| BARIUMOXID | 1884 |
| BARIUMPERCHLORAT, FEST | 1447 |
| BARIUMPERCHLORAT, LÖSUNG | 3406 |
| BARIUMPERMANGANAT | 1448 |
| BARIUMPEROXID | 1449 |
| BARIUMVERBINDUNG, N.A.G. | 1564 |
| Batteriebetriebenes Fahrzeug | 3171 |
| Batteriebetriebenes Gerät | 3171 |
| BATTERIEFLÜSSIGKEIT, ALKALISCH | 2797 |
| BATTERIEFLÜSSIGKEIT, SAUER | 2796 |
| BATTERIEN, NASS, AUSLAUFSICHER, elektrische Sammler | 2800 |
| BATTERIEN, NASS, GEFÜLLT MIT ALKALIEN, elektrische Sammler | 2795 |
| BATTERIEN, NASS, GEFÜLLT MIT SÄURE, elektrische Sammler | 2794 |
| Batterien, Nickelmetallhydrid | 3496 |
| BATTERIEN, TROCKEN, KALIUMHYDROXID, FEST, ENTHALTEND, elektrische Sammler | 3028 |
| BAUMWOLLABFÄLLE, ÖLHALTIG | 1364 |
| BAUMWOLLE, NASS | 1365 |
| BEGASTE GÜTERBEFÖRDERUNGSEINHEIT (CTU) | 3359 |
| BEIM EINATMEN GIFTIGER FLÜSSIGER STOFF, ÄTZEND, N.A.G., mit einem LC50-Wert von höchstens 200 ml/m3 und einer gesättigten Dampfkonzentration von mindestens 500 LC50 | 3389 |
| BEIM EINATMEN GIFTIGER FLÜSSIGER STOFF, ÄTZEND, N.A.G., mit einem LC50-Wert von höchstens 1000 ml/m3 und einer gesättigten Dampfkonzentration von mindestens 10 LC50 | 3390 |
| BEIM EINATMEN GIFTIGER FLÜSSIGER STOFF, ÄTZEND, ENTZÜNDBAR, N.A.G., mit einem LC50-Wert von höchstens 200 ml/m3 und einer gesättigten Dampfkonzentration von mindestens 500 LC50 | 3492 |
| BEIM EINATMEN GIFTIGER FLÜSSIGER STOFF, ÄTZEND, ENTZÜNDBAR, N.A.G., mit einem LC50-Wert von höchstens 1000 ml/m3 und einer gesättigten Dampfkonzentration von mindestens 10 LC50 | 3493 |
| BEIM EINATMEN GIFTIGER FLÜSSIGER STOFF, ENTZÜNDBAR, N.A.G., mit einem LC50-Wert von höchstens 200 ml/m3 und einer gesättigten Dampfkonzentration von mindestens 500 LC50 | 3383 |
| BEIM EINATMEN GIFTIGER FLÜSSIGER STOFF, ENTZÜNDBAR, N.A.G., mit einem LC50-Wert von höchstens 1000 ml/m3 und einer gesättigten Dampfkonzentration von mindestens 10 LC50 | 3384 |
| BEIM EINATMEN GIFTIGER FLÜSSIGER STOFF, ENTZÜNDBAR, ÄTZEND, N.A.G., mit einem LC50-Wert von höchstens 200 ml/m3 und einer gesättigten Dampfkonzentration von mindestens 500 LC50 | 3488 |
| BEIM EINATMEN GIFTIGER FLÜSSIGER STOFF, ENTZÜNDBAR, ÄTZEND, N.A.G., mit einem LC50-Wert von höchstens 1000 ml/m3 und einer gesättigten Dampfkonzentration von mindestens 10 LC50 | 3489 |
| BEIM EINATMEN GIFTIGER FLÜSSIGER STOFF, ENTZÜNDEND (OXIDIEREND) WIRKEND, N.A.G., mit einem LC50-Wert von höchstens 200 ml/m3 und einer gesättigten Dampfkonzentration von mindestens 500 LC50 | 3387 |
| BEIM EINATMEN GIFTIGER FLÜSSIGER STOFF, ENTZÜNDEND (OXIDIEREND) WIRKEND, N.A.G., mit einem LC50-Wert von höchstens 1000 ml/m3 und einer gesättigten Dampfkonzentration von mindestens 10 LC50 | 3388 |
| BEIM EINATMEN GIFTIGER FLÜSSIGER STOFF, MIT WASSER REAGIEREND, N.A.G., mit einem LC50-Wert von höchstens 200 ml/m3 und einer gesättigten Dampfkonzentration von mindestens 500 LC50 | 3385 |
| BEIM EINATMEN GIFTIGER FLÜSSIGER STOFF, MIT WASSER REAGIEREND, N.A.G., mit einem LC50-Wert von höchstens 1000 ml/m3 und einer gesättigten Dampfkonzentration von mindestens 10 LC50 | 3386 |
| BEIM EINATMEN GIFTIGER FLÜSSIGER STOFF, MIT WASSER REAGIEREND, ENTZÜNDBAR, N.A.G., mit einem LC50-Wert von höchstens 200 ml/m3 und einer gesättigten Dampfkonzentration von mindestens 500 LC50 | 3490 |
| BEIM EINATMEN GIFTIGER FLÜSSIGER STOFF, MIT WASSER REAGIEREND, ENTZÜNDBAR, N.A.G., mit einem LC50-Wert von höchstens 1000 ml/m3 und einer gesättigten Dampfkonzentration von mindestens 10 LC50 | 3491 |
| BEIM EINATMEN GIFTIGER FLÜSSIGER STOFF, N.A.G., mit einem LC50-Wert von höchstens 200 ml/m3 und einer gesättigten Dampfkonzentration von mindestens 500 LC50 | 3381 |
| BEIM EINATMEN GIFTIGER FLÜSSIGER STOFF, N.A.G., mit einem LC50-Wert von höchstens 1000 ml/m3 und einer gesättigten Dampfkonzentration von mindestens 10 LC50 | 3382 |
| Beize: siehe | 1263 |
| Beize: siehe | 3066 |
| Beize: siehe | 3469 |
| Beize: siehe | 3470 |
| BENZALDEHYD | 1990 |
| BENZEN | 1114 |
| BENZENSULFONYLCHLORID | 2225 |
| BENZIDIN | 1885 |
| BENZIN | 1203 |
| BENZOCHINON | 2587 |
| BENZONITRIL | 2224 |
| BENZOTRICHLORID | 2226 |
| BENZOTRIFLUORID | 2338 |
| BENZOYLCHLORID | 1736 |
| BENZYLBROMID | 1737 |
| BENZYLCHLORFORMIAT | 1739 |
| BENZYLCHLORID | 1738 |
| Benzylcyanid: siehe | 2470 |
| BENZYLDIMETHYLAMIN | 2619 |
| BENZYLIDENCHLORID | 1886 |
| BENZYLIODID | 2653 |
| BERYLLIUM-PULVER | 1567 |
| BERYLLIUMNITRAT | 2464 |
| BERYLLIUMVERBINDUNG, N.A.G. | 1566 |
| BESTANDTEILE, ZÜNDKETTE, N.A.G. | 0382 |
| BESTANDTEILE, ZÜNDKETTE, N.A.G. | 0383 |
| BESTANDTEILE, ZÜNDKETTE, N.A.G. | 0384 |
| BESTANDTEILE, ZÜNDKETTE, N.A.G. | 0461 |
| Bhusa | 1327 |
| BICYCLO-[2,2,1]-HEPTA-2,5-DIEN, STABILISIERT | 2251 |
| BIOLOGISCHER STOFF, KATEGORIE B | 3373 |
| BIOMEDIZINISCHER ABFALL, N.A.G. | 3291 |
| BIPYRIDILIUM-PESTIZID, FEST, GIFTIG | 2781 |
| BIPYRIDILIUM-PESTIZID, FLÜSSIG, ENTZÜNDBAR, GIFTIG, Flammpunkt unter 23 °C | 2782 |
| BIPYRIDILIUM-PESTIZID, FLÜSSIG, GIFTIG | 3016 |
| BIPYRIDILIUM-PESTIZID, FLÜSSIG, GIFTIG, ENTZÜNDBAR, mit einem Flammpunkt von 23 °C oder darüber | 3015 |
| Bisulfate, wässerige Lösung: siehe | 2837 |
| BLEIACETAT | 1616 |
| BLEIARSENATE | 1617 |
| BLEIARSENITE | 1618 |
| BLEIAZID, ANGEFEUCHTET mit mindestens 20 Masse-% Wasser oder einer Alkohol/Wasser-Mischung | 0129 |
| BLEICYANID | 1620 |
| BLEIDIOXID | 1872 |
| BLEINITRAT | 1469 |
| BLEIPERCHLORAT, FEST | 1470 |
| BLEIPERCHLORAT, LÖSUNG | 3408 |
| BLEIPHOSPHIT, ZWEIBASIG | 2989 |
| BLEISTYPHNAT, ANGEFEUCHTET mit mindestens 20 Masse-% Wasser oder einer Alkohol/Wasser-Mischung | 0130 |
| BLEISULFAT mit mehr als 3 % freier Säure | 1794 |
| BLEITRINITRORESORCINAT, ANGEFEUCHTET mit mindestens 20 Masse-% Wasser oder einer Alkohol/Wasser-Mischung | 0130 |
| BLEIVERBINDUNG, LÖSLICH, N.A.G. | 2291 |
| BLITZLICHTPULVER | 0094 |
| BLITZLICHTPULVER | 0305 |
| BOMBEN, BLITZLICHT | 0037 |
| BOMBEN, BLITZLICHT | 0038 |
| BOMBEN, BLITZLICHT | 0039 |
| BOMBEN, BLITZLICHT | 0299 |
| BOMBEN, DIE ENTZÜNDBARE FLÜSSIGKEIT ENTHALTEN, mit Sprengladung | 0399 |
| BOMBEN, DIE ENTZÜNDBARE FLÜSSIGKEIT ENTHALTEN, mit Sprengladung | 0400 |
| BOMBEN, mit Sprengladung | 0033 |
| BOMBEN, mit Sprengladung | 0034 |
| BOMBEN, mit Sprengladung | 0035 |
| BOMBEN, mit Sprengladung | 0291 |
| BORAT UND CHLORAT, MISCHUNG | 1458 |
| BORNEOL | 1312 |
| BORTRIBROMID | 2692 |
| BORTRICHLORID | 1741 |
| BORTRIFLUORID | 1008 |
| BORTRIFLUORID, ADSORBIERT | 3519 |
| BORTRIFLUORIDDIETHYLETHERAT | 2604 |
| BORTRIFLUORID-DIHYDRAT | 2851 |
| BORTRIFLUORIDDIMETHYLETHERAT | 2965 |
| BORTRIFLUORID-ESSIGSÄURE-KOMPLEX, FEST | 3419 |
| BORTRIFLUORID-ESSIGSÄURE-KOMPLEX, FLÜSSIG | 1742 |
| Bortrifluorid-Ether-Komplex: siehe | 2604 |
| BORTRIFLUORID-PROPIONSÄURE-KOMPLEX, FEST | 3420 |
| BORTRIFLUORID-PROPIONSÄURE-KOMPLEX, FLÜSSIG | 1743 |
| BRENNSTOFFZELLEN-KARTUSCHEN, ätzende Stoffe enthaltend | 3477 |
| BRENNSTOFFZELLEN-KARTUSCHEN, entzündbare flüssige Stoffe enthaltend | 3473 |
| BRENNSTOFFZELLEN-KARTUSCHEN IN AUSRÜSTUNGEN, ätzende Stoffe enthaltend | 3477 |
| BRENNSTOFFZELLEN-KARTUSCHEN IN AUSRÜSTUNGEN, entzündbare flüssige Stoffe enthaltend | 3473 |
| BRENNSTOFFZELLEN-KARTUSCHEN IN AUSRÜSTUNGEN, mit Wasser reagierende Stoffe enthaltend | 3476 |
| BRENNSTOFFZELLEN-KARTUSCHEN IN AUSRÜSTUNGEN, verflüssigtes entzündbares Gas enthaltend | 3478 |
| BRENNSTOFFZELLEN-KARTUSCHEN IN AUSRÜSTUNGEN, Wasserstoff in Metallhydrid enthaltend | 3479 |
| BRENNSTOFFZELLEN-KARTUSCHEN, MIT AUSRÜSTUNGEN VERPACKT, ätzende Stoffe enthaltend | 3477 |
| BRENNSTOFFZELLEN-KARTUSCHEN, MIT AUSRÜSTUNGEN VERPACKT, entzündbare flüssige Stoffe enthaltend | 3473 |
| BRENNSTOFFZELLEN-KARTUSCHEN, MIT AUSRÜSTUNGEN VERPACKT, mit Wasser reagierende Stoffe enthaltend | 3476 |
| BRENNSTOFFZELLEN-KARTUSCHEN, MIT AUSRÜSTUNGEN VERPACKT, verflüssigtes entzündbares Gas enthaltend | 3478 |
| BRENNSTOFFZELLEN-KARTUSCHEN, MIT AUSRÜSTUNGEN VERPACKT, Wasserstoff in Metallhydrid enthaltend | 3479 |
| BRENNSTOFFZELLEN-KARTUSCHEN, mit Wasser reagierende Stoffe enthaltend | 3476 |
| BRENNSTOFFZELLEN-KARTUSCHEN, verflüssigtes entzündbares Gas enthaltend | 3478 |
| BRENNSTOFFZELLEN-KARTUSCHEN, Wasserstoff in Metallhydrid enthaltend | 3479 |
| BROM | 1744 |
| BROM, LÖSUNG | 1744 |
| BROMACETON | 1569 |
| omega-Bromacetophenon: siehe | 2645 |
| BROMACETYLBROMID | 2513 |
| BROMATE, ANORGANISCHE, N.A.G. | 1450 |
| BROMATE, ANORGANISCHE, WÄSSERIGE LÖSUNG, N.A.G. | 3213 |
| BROMBENZEN | 2514 |
| BROMBENZYLCYANIDE, FEST | 3449 |
| BROMBENZYLCYANIDE, FLÜSSIG | 1694 |
| 1-BROMBUTAN | 1126 |
| 2-BROMBUTAN | 2339 |
| BROMCHLORDIFLUORMETHAN | 1974 |
| BROMCHLORID | 2901 |
| BROMCHLORMETHAN | 1887 |
| 1-BROM-3-CHLORPROPAN | 2688 |
| BROMESSIGSÄURE, FEST | 3425 |
| BROMESSIGSÄURE, LÖSUNG | 1938 |
| 2-BROMETHYLETHYLETHER | 2340 |
| 1-BROM-3-METHYLBUTAN | 2341 |
| BROMMETHYLPROPANE | 2342 |
| 2-BROM-2-NITROPROPAN-1,3-DIOL | 3241 |
| BROMOFORM | 2515 |
| BROMPENTAFLUORID | 1745 |
| 2-BROMPENTAN | 2343 |
| BROMPROPANE | 2344 |
| 3-BROMPROPIN | 2345 |
| BROMTRIFLUORETHYLEN | 2419 |
| BROMTRIFLUORID | 1746 |
| BROMTRIFLUORMETHAN | 1009 |
| BROMWASSERSTOFF, WASSERFREI | 1048 |
| BROMWASSERSTOFFSÄURE | 1788 |
| BRUCIN | 1570 |
| BUTADIENE, STABILISIERT (Buta-1,2-dien) | 1010 |
| BUTADIENE, STABILISIERT (Buta-1,3-dien) | 1010 |
| BUTADIENE UND KOHLENWASSERSTOFF, GEMISCH, STABILISIERT, das bei 70 °C einen Dampfdruck von nicht mehr als 1,1 MPa (11 bar) hat und dessen Dichte bei 50 °C den Wert von 0,525 kg/l nicht unterschreitet | 1010 |
| BUTAN | 1011 |
| BUTANDION | 2346 |
| BUTANOLE | 1120 |
| BUT-1-EN | 1012 |
| cis-BUT-2-EN | 1012 |
| trans-BUT-2-EN | 1012 |
| BUTENE, GEMISCH | 1012 |
| But-2-in: siehe | 1144 |
| BUTIN-1,4-DIOL | 2716 |
| BUTTERSÄURE | 2820 |
| BUTTERSÄUREANHYDRID | 2739 |
| BUTYLACETATE | 1123 |
| BUTYLACRYLATE, STABILISIERT | 2348 |
| n-BUTYLAMIN | 1125 |
| N-BUTYLANILIN | 2738 |
| BUTYLBENZENE | 2709 |
| n-Butylbromid: siehe | 1126 |
| n-BUTYLCHLORFORMIAT | 2743 |
| Butylchloride: siehe | 1127 |
| tert-BUTYLCYCLOHEXYLCHLORFORMIAT | 2747 |
| 1,2-BUTYLENOXID, STABILISIERT | 3022 |
| n-BUTYLFORMIAT | 1128 |
| tert-BUTYLHYPOCHLORIT | 3255 |
| N,n-BUTYLIMIDAZOL | 2690 |
| n-BUTYLISOCYANAT | 2485 |
| tert-BUTYLISOCYANAT | 2484 |
| BUTYLMERCAPTAN | 2347 |
| n-BUTYLMETHACRYLAT, STABILISIERT | 2227 |
| BUTYLMETHYLETHER | 2350 |
| BUTYLNITRITE | 2351 |
| BUTYLPHOSPHAT | 1718 |
| BUTYLPROPIONATE | 1914 |
| BUTYLTOLUENE | 2667 |
| BUTYLTRICHLORSILAN | 1747 |
| 5-tert-BUTYL-2,4,6-TRINITRO-m-XYLEN | 2956 |
| BUTYLVINYLETHER, STABILISIERT | 2352 |
| BUTYRALDEHYD | 1129 |
| BUTYRALDOXIM | 2840 |
| BUTYRONITRIL | 2411 |
| BUTYRYLCHLORID | 2353 |
| CADMIUMVERBINDUNG | 2570 |
| CAESIUM | 1407 |
| CAESIUMHYDROXID | 2682 |
| CAESIUMHYDROXIDLÖSUNG | 2681 |
| CAESIUMNITRAT | 1451 |
| CALCIUM | 1401 |
| CALCIUM, PYROPHOR | 1855 |
| CALCIUMARSENAT | 1573 |
| CALCIUMARSENAT UND CALCIUMARSENIT, MISCHUNG, FEST | 1574 |
| CALCIUMCARBID | 1402 |
| CALCIUMCHLORAT | 1452 |
| CALCIUMCHLORAT, WÄSSERIGE LÖSUNG | 2429 |
| CALCIUMCHLORIT | 1453 |
| CALCIUMCYANAMID mit mehr als 0,1 Masse-% Calciumcarbid | 1403 |
| CALCIUMCYANID | 1575 |
| CALCIUMDITHIONIT | 1923 |
| CALCIUMHYDRID | 1404 |
| CALCIUMHYDROSULFIT | 1923 |
| CALCIUMHYPOCHLORIT, HYDRATISIERT, ÄTZEND mit mindestens 5,5 %, aber höchstens 16 % Wasser | 3487 |
| CALCIUMHYPOCHLORIT, HYDRATISIERT mit mindestens 5,5 %, aber höchstens 16 % Wasser | 2880 |
| CALCIUMHYPOCHLORIT, HYDRATISIERTE MISCHUNG, ÄTZEND mit mindestens 5,5 %, aber höchstens 16 % Wasser | 3487 |
| CALCIUMHYPOCHLORIT, HYDRATISIERTE MISCHUNG mit mindestens 5,5 %, aber höchstens 16 % Wasser | 2880 |
| CALCIUMHYPOCHLORIT, MISCHUNG, TROCKEN, ÄTZEND mit mehr als 10 %, aber höchstens 39 % aktivem Chlor | 3486 |
| CALCIUMHYPOCHLORIT, MISCHUNG, TROCKEN, ÄTZEND mit mehr als 39 % aktivem Chlor (8,8 % aktivem Sauerstoff) | 3485 |
| CALCIUMHYPOCHLORIT, MISCHUNG, TROCKEN mit mehr als 10 %, aber höchstens 39 % aktivem Chlor | 2208 |
| CALCIUMHYPOCHLORIT, MISCHUNG, TROCKEN, mit mehr als 39 % aktivem Chlor (8,8 % aktivem Sauerstoff) | 1748 |
| CALCIUMHYPOCHLORIT, TROCKEN | 1748 |
| CALCIUMHYPOCHLORIT, TROCKEN, ÄTZEND | 3485 |
| CALCIUMLEGIERUNGEN, PYROPHOR | 1855 |
| CALCIUMMANGANSILICIUM | 2844 |
| CALCIUMNITRAT | 1454 |
| Calciumoxid | 1910 |
| CALCIUMPERCHLORAT | 1455 |
| CALCIUMPERMANGANAT | 1456 |
| CALCIUMPEROXID | 1457 |
| CALCIUMPHOSPHID | 1360 |
| CALCIUMRESINAT | 1313 |
| CALCIUMRESINAT, GESCHMOLZEN und erstarrt | 1314 |
| CALCIUMSILICID | 1405 |
| CAMPHER, synthetisch | 2717 |
| CAPRONSÄURE | 2829 |
| CARBAMAT-PESTIZID, FEST, GIFTIG | 2757 |
| CARBAMAT-PESTIZID, FLÜSSIG, ENTZÜNDBAR, GIFTIG, Flammpunkt unter 23 °C | 2758 |
| CARBAMAT-PESTIZID, FLÜSSIG, GIFTIG | 2992 |
| CARBAMAT-PESTIZID, FLÜSSIG, GIFTIG, ENTZÜNDBAR, mit einem Flammpunkt von 23 °C oder darüber | 2991 |
| CARBONYLFLUORID | 2417 |
| CARBONYLSULFID | 2204 |
| CER, Platten, Barren, Stangen | 1333 |
| CER, Späne oder Grieß | 3078 |
| CHEMIE-TESTSATZ | 3316 |
| CHEMIKALIE UNTER DRUCK, N.A.G. | 3500 |
| CHEMIKALIE UNTER DRUCK, ÄTZEND, N.A.G. | 3503 |
| CHEMIKALIE UNTER DRUCK, ENTZÜNDBAR, N.A.G. | 3501 |
| CHEMIKALIE UNTER DRUCK, ENTZÜNDBAR, ÄTZEND, N.A.G. | 3505 |
| CHEMIKALIE UNTER DRUCK, ENTZÜNDBAR, GIFTIG, N.A.G. | 3504 |
| CHEMIKALIE UNTER DRUCK, GIFTIG, N.A.G. | 3502 |
| CHEMISCHE PROBE, GIFTIG | 3315 |
| CHINOLIN | 2656 |
| CHLOR | 1017 |
| CHLOR, ADSORBIERT | 3520 |
| Chloracetaldehyd: siehe | 2232 |
| CHLORACETON, STABILISIERT | 1695 |
| CHLORACETONITRIL | 2668 |
| CHLORACETOPHENON, FEST | 1697 |
| CHLORACETOPHENON, FLÜSSIG | 3416 |
| CHLORACETYLCHLORID | 1752 |
| CHLORAL, WASSERFREI, STABILISIERT | 2075 |
| CHLORANILINE, FEST | 2018 |
| CHLORANILINE, FLÜSSIG | 2019 |
| CHLORANISIDINE | 2233 |
| CHLORAT UND MAGNESIUMCHLORID, MISCHUNG, FEST | 1459 |
| CHLORAT UND MAGNESIUMCHLORID, MISCHUNG, LÖSUNG | 3407 |
| CHLORATE, ANORGANISCHE, N.A.G. | 1461 |
| CHLORATE, ANORGANISCHE, WÄSSERIGE LÖSUNG, N.A.G. | 3210 |
| CHLORBENZEN | 1134 |
| CHLORBENZOTRIFLUORIDE | 2234 |
| Chlorbenzotriflurid (o-, m-, p-): siehe | 2234 |
| CHLORBENZYLCHLORIDE, FEST | 3427 |
| CHLORBENZYLCHLORIDE, FLÜSSIG | 2235 |
| CHLORBUTANE | 1127 |
| CHLORCRESOLE, FEST | 3437 |
| CHLORCRESOLE, LÖSUNG | 2669 |
| CHLORCYAN, STABILISIERT | 1589 |
| 1-CHLOR-1,1-DIFLUORETHAN | 2517 |
| CHLORDIFLUORMETHAN | 1018 |
| CHLORDIFLUORMETHAN UND CHLORPENTAFLUORETHAN, GEMISCH mit einem konstanten Siedepunkt, mit ca. 49 % Chlordifluormethan | 1973 |
| CHLORDINITROBENZENE, FEST | 3441 |
| CHLORDINITROBENZENE, FLÜSSIG | 1577 |
| CHLORESSIGSÄURE, FEST | 1751 |
| CHLORESSIGSÄURE, GESCHMOLZEN | 3250 |
| CHLORESSIGSÄURE, LÖSUNG | 1750 |
| 2-CHLORETHANAL | 2232 |
| 2-Chlorethanol: siehe | 1135 |
| CHLORFORMIATE, GIFTIG, ÄTZEND, N.A.G. | 3277 |
| CHLORFORMIATE, GIFTIG, ÄTZEND, ENTZÜNDBAR, N.A.G. | 2742 |
| CHLORITE, ANORGANISCHE, N.A.G. | 1462 |
| CHLORITLÖSUNG | 1908 |
| CHLORMETHYLCHLORFORMIAT | 2745 |
| CHLORMETHYLETHYLETHER | 2354 |
| 3-CHLOR-4-METHYLPHENYLISOCYANAT, FEST | 3428 |
| 3-CHLOR-4-METHYLPHENYLISOCYANAT, FLÜSSIG | 2236 |
| CHLORNITROANILINE | 2237 |
| CHLORNITROBENZENE, FEST | 1578 |
| CHLORNITROBENZENE, FLÜSSIG | 3409 |
| CHLORNITROTOLUENE, FEST | 3457 |
| CHLORNITROTOLUENE, FLÜSSIG | 2433 |
| CHLOROFORM | 1888 |
| CHLOROPREN, STABILISIERT | 1991 |
| CHLORPENTAFLUORETHAN | 1020 |
| CHLORPENTAFLUORID | 2548 |
| CHLORPHENOLATE, FEST | 2905 |
| CHLORPHENOLATE, FLÜSSIG | 2904 |
| CHLORPHENOLE, FEST | 2020 |
| CHLORPHENOLE, FLÜSSIG | 2021 |
| CHLORPHENYLTRICHLORSILAN | 1753 |
| CHLORPIKRIN | 1580 |
| CHLORPIKRIN, MISCHUNG, N.A.G. | 1583 |
| CHLORPIKRIN UND METHYLBROMID, GEMISCH mit mehr als 2 % Chlorpikrin | 1581 |
| CHLORPIKRIN UND METHYLCHLORID, GEMISCH | 1582 |
| 1-CHLORPROPAN | 1278 |
| 2-CHLORPROPAN | 2356 |
| 1-CHLORPROPAN-2-OL | 2611 |
| 3-CHLORPROPAN-1-OL | 2849 |
| 2-CHLORPROPEN | 2456 |
| alpha-CHLORPROPIONSÄURE | 2511 |
| 2-CHLORPYRIDIN | 2822 |
| CHLORSÄURE, WÄSSERIGE LÖSUNG mit höchstens 10 % Säure | 2626 |
| CHLORSILANE, ÄTZEND, N.A.G. | 2987 |
| CHLORSILANE, ÄTZEND, ENTZÜNDBAR, N.A.G. | 2986 |
| CHLORSILANE, ENTZÜNDBAR, ÄTZEND, N.A.G. | 2985 |
| CHLORSILANE, GIFTIG, ÄTZEND, N.A.G. | 3361 |
| CHLORSILANE, GIFTIG, ÄTZEND, ENTZÜNDBAR, N.A.G. | 3362 |
| CHLORSILANE, MIT WASSER REAGIEREND, ENTZÜNDBAR, ÄTZEND, N.A.G. | 2988 |
| CHLORSULFONSÄURE mit oder ohne Schwefeltrioxid | 1754 |
| 1-CHLOR-1,2,2,2-TETRAFLUORETHAN | 1021 |
| Chlortoluen (o-, m, p-): siehe | 2238 |
| CHLORTOLUENE | 2238 |
| CHLORTOLUIDINE, FEST | 2239 |
| CHLORTOLUIDINE, FLÜSSIG | 3429 |
| 4-CHLOR-o-TOLUIDIN-HYDROCHLORID, FEST | 1579 |
| 4-CHLOR-o-TOLUIDIN-HYDROCHLORID, LÖSUNG | 3410 |
| 1-CHLOR-2,2,2-TRIFLUORETHAN | 1983 |
| CHLORTRIFLUORETHYLEN, STABILISIERT | 1082 |
| CHLORTRIFLUORID | 1749 |
| CHLORTRIFLUORMETHAN | 1022 |
| CHLORTRIFLUORMETHAN UND TRIFLUORMETHAN, AZEOTROPES GEMISCH mit ca. 60 % Chlortrifluormethan | 2599 |
| CHLORWASSERSTOFF, TIEFGEKÜHLT, FLÜSSIG | 2186 |
| CHLORWASSERSTOFF, WASSERFREI | 1050 |
| CHLORWASSERSTOFFSÄURE | 1789 |
| CHROMFLUORID, FEST | 1756 |
| CHROMFLUORID, LÖSUNG | 1757 |
| CHROMNITRAT | 2720 |
| CHROMOXYCHLORID | 1758 |
| CHROMSÄURE, LÖSUNG | 1755 |
| CHROMSCHWEFELSÄURE | 2240 |
| Chromtrifluorid, fest: siehe | 1756 |
| Chromtrifluorid, flüssig: siehe | 1757 |
| CHROMTRIOXID, WASSERFREI | 1463 |
| Chromylchlorid: siehe | 1758 |
| Chrysotil: siehe | 2590 |
| COBALTNAPHTHENAT-PULVER | 2001 |
| COBALTRESINAT, GEFÄLLT | 1318 |
| CRESOLE, FEST | 3455 |
| CRESOLE, FLÜSSIG | 2076 |
| CRESYLSÄURE | 2022 |
| CROTONALDEHYD | 1143 |
| CROTONALDEHYD, STABILISIERT | 1143 |
| CROTONSÄURE, FEST | 2823 |
| CROTONSÄURE, FLÜSSIG | 3472 |
| CROTONYLEN | 1144 |
| CUMARIN-PESTIZID, FEST, GIFTIG | 3027 |
| CUMARIN-PESTIZID, FLÜSSIG, ENTZÜNDBAR, GIFTIG, Flammpunkt unter 23 °C | 3024 |
| CUMARIN-PESTIZID, FLÜSSIG, GIFTIG | 3026 |
| CUMARIN-PESTIZID, FLÜSSIG, GIFTIG, ENTZÜNDBAR, mit einem Flammpunkt von 23 °C oder darüber | 3025 |
| Cutback-Bitumen bei oder über 100 °C und unter seinem Flammpunkt: siehe | 3257 |
| Cutback-Bitumen mit einem Flammpunkt über 60 °C, bei oder über seinem Flammpunkt: siehe | 3256 |
| Cutback-Bitumen mit einem Flammpunkt von höchstens 60 °C: siehe | 1999 |
| CYANBROMID | 1889 |
| CYANID, LÖSUNG, N.A.G. | 1935 |
| CYANIDE, ANORGANISCH, FEST, N.A.G. | 1588 |
| CYANURCHLORID | 2670 |
| CYANWASSERSTOFF, LÖSUNG IN ALKOHOL, mit höchstens 45 % Cyanwasserstoff | 3294 |
| CYANWASSERSTOFF, STABILISIERT, mit weniger als 3 % Wasser | 1051 |
| CYANWASSERSTOFF, STABILISIERT, mit weniger als 3 % Wasser und aufgesaugt durch ein inertes poröses Material | 1614 |
| CYANWASSERSTOFF, WÄSSERIGE LÖSUNG mit höchstens 20 % Cyanwasserstoff | 1613 |
| CYANWASSERSTOFFSÄURE, WÄSSERIGE LÖSUNG mit höchstens 20 % Cyanwasserstoff | 1613 |
| CYCLOBUTAN | 2601 |
| CYCLOBUTYLCHLORFORMIAT | 2744 |
| 1,5,9-CYCLODODECATRIEN | 2518 |
| CYCLOHEPTAN | 2241 |
| CYCLOHEPTATRIEN | 2603 |
| CYCLOHEPTEN | 2242 |
| CYCLOHEXAN | 1145 |
| CYCLOHEXANON | 1915 |
| CYCLOHEXEN | 2256 |
| CYCLOHEXENYLTRICHLORSILAN | 1762 |
| CYCLOHEXYLACETAT | 2243 |
| CYCLOHEXYLAMIN | 2357 |
| CYCLOHEXYLISOCYANAT | 2488 |
| CYCLOHEXYLMERCAPTAN | 3054 |
| CYCLOHEXYLTRICHLORSILAN | 1763 |
| CYCLONIT, ANGEFEUCHTET mit mindestens 15 Masse-% Wasser | 0072 |
| CYCLONIT, DESENSIBILISIERT | 0483 |
| CYCLONIT IN MISCHUNG MIT CYCLOTETRAMETHYLENTETRANITRAMIN, ANGEFEUCHTET mit mindestens 15 Masse-% Wasser | 0391 |
| CYCLONIT IN MISCHUNG MIT CYCLOTETRAMETHYLENTETRANITRAMIN, DESENSIBILISIERT mit mindestens 10 Masse-% Phlegmatisierungsmittel | 0391 |
| CYCLONIT IN MISCHUNG MIT HMX, ANGEFEUCHTET mit mindestens 15 Masse-% Wasser | 0391 |
| CYCLONIT IN MISCHUNG MIT HMX, DESENSIBILISIERT mit mindestens 10 Masse-% Phlegmatisierungsmittel | 0391 |
| CYCLONIT IN MISCHUNG MIT OKTOGEN, ANGEFEUCHTET mit mindestens 15 Masse-% Wasser | 0391 |
| CYCLONIT IN MISCHUNG MIT OKTOGEN, DESENSIBILISIERT mit mindestens 10 Masse-% Phlegmatisierungsmittel | 0391 |
| CYCLOOCTADIENE | 2520 |
| CYCLOOCTADIENPHOSPHINE | 2940 |
| CYCLOOCTATETRAEN | 2358 |
| CYCLOPENTAN | 1146 |
| CYCLOPENTANOL | 2244 |
| CYCLOPENTANON | 2245 |
| CYCLOPENTEN | 2246 |
| CYCLOPROPAN | 1027 |
| CYCLOTETRAMETHYLENTETRANITRAMIN, ANGEFEUCHTET mit mindestens 15 Masse-% Wasser | 0226 |
| CYCLOTETRAMETHYLENTETRANITRAMIN, DESENSIBILISIERT | 0484 |
| CYCLOTRIMETHYLENTRINITRAMIN, ANGEFEUCHTET mit mindestens 15 Masse-% Wasser | 0072 |
| CYCLOTRIMETHYLENTRINITRAMIN, DESENSIBILISIERT | 0483 |
| CYCLOTRIMETHYLENTRINITRAMIN IN MISCHUNG MIT CYCLOTETRAMETHYLENTETRANITRAMIN, ANGEFEUCHTET mit mindestens 15 Masse-% Wasser | 0391 |
| CYCLOTRIMETHYLENTRINITRAMIN IN MISCHUNG MIT CYCLOTETRAMETHYLENTETRANITRAMIN, DESENSIBILISIERT mit mindestens 10 Masse-% Phlegmatisierungsmittel | 0391 |
| CYCLOTRIMETHYLENTRINITRAMIN IN MISCHUNG MIT HMX, ANGEFEUCHTET mit mindestens 15 Masse-% Wasser | 0391 |
| CYCLOTRIMETHYLENTRINITRAMIN IN MISCHUNG MIT HMX, DESENSIBILISIERT mit mindestens 10 Masse-% Phlegmatisierungsmittel | 0391 |
| CYCLOTRIMETHYLENTRINITRAMIN IN MISCHUNG MIT OKTOGEN, ANGEFEUCHTET mit mindestens 15 Masse-% Wasser | 0391 |
| CYCLOTRIMETHYLENTRINITRAMIN IN MISCHUNG MIT OKTOGEN, DESENSIBILISIERT mit mindestens 10 Masse-% Phlegmatisierungsmittel | 0391 |
| Cymen (o-, m- p-): siehe | 2046 |
| CYMENE | 2046 |
| DECABORAN | 1868 |
| DECAHYDRONAPHTHALEN | 1147 |
| Decalin: siehe | 1147 |
| n-DECAN | 2247 |
| DEFLAGRIERENDE METALLSALZE AROMATISCHER NITROVERBINDUNGEN, N.A.G. | 0132 |
| DESENSIBILISIERTER EXPLOSIVER FESTER STOFF, N.A.G. | 3380 |
| DESENSIBILISIERTER EXPLOSIVER FLÜSSIGER STOFF, N.A.G. | 3379 |
| DESINFEKTIONSMITTEL, FEST, GIFTIG, N.A.G. | 1601 |
| DESINFEKTIONSMITTEL, FLÜSSIG, ÄTZEND, N.A.G. | 1903 |
| DESINFEKTIONSMITTEL, FLÜSSIG, GIFTIG, N.A.G. | 3142 |
| DETONATOREN FÜR MUNITION | 0073 |
| DETONATOREN FÜR MUNITION | 0364 |
| DETONATOREN FÜR MUNITION | 0365 |
| DETONATOREN FÜR MUNITION | 0366 |
| DEUTERIUM, VERDICHTET | 1957 |
| DIACETONALKOHOL, chemisch rein | 1148 |
| DIACETONALKOHOL, technisch | 1148 |
| Diacetyl: siehe | 2346 |
| BIOLOGISCHER STOFF, KATEGORIE B |  |
| DIALLYLAMIN | 2359 |
| DIALLYLETHER | 2360 |
| 4,4'-DIAMINODIPHENYLMETHAN | 2651 |
| DI-n-AMYLAMIN | 2841 |
| DIAZODINITROPHENOL, ANGEFEUCHTET mit mindestens 40 Masse-% Wasser oder einer Alkohol/Wasser-Mischung | 0074 |
| DIBENZYLDICHLORSILAN | 2434 |
| DIBORAN | 1911 |
| 1,2-DIBROMBUTAN-3-ON | 2648 |
| DIBROMCHLORPROPANE | 2872 |
| DIBROMDIFLUORMETHAN | 1941 |
| 1,2-Dibromethan: siehe | 1605 |
| DIBROMMETHAN | 2664 |
| DI-n-BUTYLAMIN | 2248 |
| DIBUTYLAMINOETHANOL | 2873 |
| DIBUTYLETHER | 1149 |
| 1,3-DICHLORACETON | 2649 |
| DICHLORACETYLCHLORID | 1765 |
| DICHLORANILINE, FEST | 3442 |
| DICHLORANILINE, FLÜSSIG | 1590 |
| o-DICHLORBENZEN | 1591 |
| 2,2'-DICHLORDIETHYLETHER | 1916 |
| DICHLORDIFLUORMETHAN | 1028 |
| DICHLORDIFLUORMETHAN UND 1,1-DIFLUORETHAN, AZEOTROPES GEMISCH mit ca. 74 % Dichlordifluormethan | 2602 |
| DICHLORDIMETHYLETHER, SYMMETRISCH | 2249 |
| DICHLORESSIGSÄURE | 1764 |
| 1,1-DICHLORETHAN | 2362 |
| 1,2-Dichlorethan: siehe | 1184 |
| 1,2-DICHLORETHYLEN | 1150 |
| 1,1-Dichlorethylen, stabilisiert: siehe | 1303 |
| alpha-Dichlorhydrin: siehe | 2750 |
| DICHLORISOCYANURSÄURE, TROCKEN | 2465 |
| DICHLORISOCYANURSÄURESALZE | 2465 |
| DICHLORISOPROPYLETHER | 2490 |
| DICHLORMETHAN | 1593 |
| DICHLORMONOFLUORMETHAN | 1029 |
| 1,1-DICHLOR-1-NITROETHAN | 2650 |
| DICHLORPENTANE | 1152 |
| DICHLORPHENYLISOCYANATE | 2250 |
| DICHLORPHENYLTRICHLORSILAN | 1766 |
| 1,2-DICHLORPROPAN | 1279 |
| 1,3-DICHLORPROPAN-2-OL | 2750 |
| DICHLORPROPENE | 2047 |
| DICHLORSILAN | 2189 |
| 1,2-DICHLOR-1,1,2,2-TETRAFLUORETHAN | 1958 |
| DICYAN | 1026 |
| DICYCLOHEXYLAMIN | 2565 |
| DICYCLOHEXYLAMMONIUMNITRIT | 2687 |
| DICYCLOPENTADIEN | 2048 |
| 1,2-DI-(DIMETHYLAMINO)-ETHAN | 2372 |
| DIDYMIUMNITRAT | 1465 |
| DIESELKRAFTSTOFF | 1202 |
| 1,1-Diethoxyethan: siehe | 1088 |
| 1,2-Diethoxyethan: siehe | 1153 |
| DIETHOXYMETHAN | 2373 |
| 3,3-DIETHOXYPROPEN | 2374 |
| DIETHYLAMIN | 1154 |
| 2-DIETHYLAMINOETHANOL | 2686 |
| 3-DIETHYLAMINO-PROPYLAMIN | 2684 |
| N,N-DIETHYLANILIN | 2432 |
| Diethylbenzen (o-, m-, p-): siehe | 2049 |
| DIETHYLBENZEN | 2049 |
| DIETHYLCARBONAT | 2366 |
| DIETHYLDICHLORSILAN | 1767 |
| Diethylendiamin: siehe | 2579 |
| DIETHYLENGLYCOLDINITRAT, DESENSIBILISIERT mit mindestens 25 Masse-% nicht flüchtigem, wasserunlöslichem Phlegmatisierungsmittel | 0075 |
| DIETHYLENTRIAMIN | 2079 |
| DIETHYLETHER | 1155 |
| N,N-DIETHYLETHYLENDIAMIN | 2685 |
| DIETHYLKETON | 1156 |
| DIETHYLSULFAT | 1594 |
| DIETHYLSULFID | 2375 |
| DIETHYLTHIOPHOSPHORYLCHLORID | 2751 |
| Difluordibrommethan: siehe | 1941 |
| 1,1-DIFLUORETHAN | 1030 |
| 1,1-DIFLUORETHYLEN | 1959 |
| DIFLUORMETHAN | 3252 |
| Difluormethan, Pentafluorethan und 1,1,1,2-Tetrafluorethan, zeotropes Gemisch mit ca. 10 % Difluormethan und 70 % Pentafluorethan: siehe | 3339 |
| Difluormethan, Pentafluorethan und 1,1,1,2-Tetrafluorethan, zeotropes Gemisch mit ca. 20 % Difluormethan und 40 % Pentafluorethan: siehe | 3338 |
| Difluormethan, Pentafluorethan und 1,1,1,2-Tetrafluorethan, zeotropes Gemisch mit ca. 23 % Difluormethan und 25 % Pentafluorethan: siehe | 3340 |
| DIFLUORPHOSPHORSÄURE, WASSERFREI | 1768 |
| 2,3-DIHYDROPYRAN | 2376 |
| DIISOBUTYLAMIN | 2361 |
| DIISOBUTYLEN, ISOMERE VERBINDUNGEN | 2050 |
| DIISOBUTYLKETON | 1157 |
| DIISOOCTYLPHOSPHAT | 1902 |
| DIISOPROPYLAMIN | 1158 |
| DIISOPROPYLETHER | 1159 |
| DIKETEN, STABILISIERT | 2521 |
| 1,1-DIMETHOXYETHAN | 2377 |
| 1,2-DIMETHOXYETHAN | 2252 |
| Dimethoxymethan: siehe | 1234 |
| DIMETHYLAMIN, WASSERFREI | 1032 |
| DIMETHYLAMIN, WÄSSERIGE LÖSUNG | 1160 |
| 2-DIMETHYLAMINOACETONITRIL | 2378 |
| 2-DIMETHYLAMINOETHANOL | 2051 |
| 2-DIMETHYLAMINOETHYLACRYLAT | 3302 |
| 2-DIMETHYLAMINOETHYLMETHACRYLAT | 2522 |
| N,N-DIMETHYLANILIN | 2253 |
| 2,3-DIMETHYLBUTAN | 2457 |
| 1,3-DIMETHYLBUTYLAMIN | 2379 |
| N,N-DIMETHYLCARBAMOYLCHLORID | 2262 |
| DIMETHYLCARBONAT | 1161 |
| DIMETHYLCYCLOHEXANE | 2263 |
| N,N-DIMETHYLCYCLOHEXYLAMIN | 2264 |
| DIMETHYLDICHLORSILAN | 1162 |
| DIMETHYLDIETHOXYSILAN | 2380 |
| DIMETHYLDIOXANE | 2707 |
| DIMETHYLDISULFID | 2381 |
| DIMETHYLETHER | 1033 |
| N,N-DIMETHYLFORMAMID | 2265 |
| DIMETHYLHYDRAZIN, ASYMMETRISCH | 1163 |
| DIMETHYLHYDRAZIN, SYMMETRISCH | 2382 |
| 2,2-DIMETHYLPROPAN | 2044 |
| DIMETHYL-N-PROPYLAMIN | 2266 |
| N,N-Dimethylpropylamin: siehe | 2266 |
| DIMETHYLSULFAT | 1595 |
| DIMETHYLSULFID | 1164 |
| DIMETHYLTHIOPHOSPHORYLCHLORID | 2267 |
| DINATRIUMTRIOXOSILICAT | 3253 |
| DINGU | 0489 |
| DINITROANILINE | 1596 |
| DINITROBENZENE, FEST | 3443 |
| DINITROBENZENE, FLÜSSIG | 1597 |
| DINITRO-o-CRESOL | 1598 |
| DINITROGLYCOLURIL | 0489 |
| DINITROPHENOL, ANGEFEUCHTET mit mindestens 15 Masse-% Wasser | 1320 |
| DINITROPHENOL, LÖSUNG | 1599 |
| DINITROPHENOL, trocken oder angefeuchtet mit weniger als 15 Masse-% Wasser | 0076 |
| DINITROPHENOLATE, ANGEFEUCHTET mit mindestens 15 Masse-% Wasser | 1321 |
| DINITROPHENOLATE der Alkalimetalle, trocken oder angefeuchtet mit weniger als 15 Masse-% Wasser | 0077 |
| DINITRORESORCINOL, ANGEFEUCHTET mit mindestens 15 Masse-% Wasser | 1322 |
| DINITRORESORCINOL, trocken oder angefeuchtet mit weniger als 15 Masse-% Wasser | 0078 |
| DINITROSOBENZEN | 0406 |
| DINITROTOLUENE, FEST | 3454 |
| DINITROTOLUENE, FLÜSSIG | 2038 |
| DINITROTOLUENE, GESCHMOLZEN | 1600 |
| DIOXAN | 1165 |
| DIOXOLAN | 1166 |
| DIPENTEN | 2052 |
| DIPHENYLAMINOCHLORARSIN | 1698 |
| DIPHENYLBROMMETHAN | 1770 |
| DIPHENYLCHLORARSIN, FEST | 3450 |
| DIPHENYLCHLORARSIN, FLÜSSIG | 1699 |
| DIPHENYLDICHLORSILAN | 1769 |
| DIPHENYLMETHAN-4,4'-DIISOCYANAT | 9004 |
| DIPIKRYLAMIN | 0079 |
| DIPIKRYLSULFID, ANGEFEUCHTET mit mindestens 10 Masse-% Wasser | 2852 |
| DIPIKRYLSULFID, trocken oder angefeuchtet mit weniger als 10 Masse-% Wasser | 0401 |
| DIPROPYLAMIN | 2383 |
| Dipropylendiamin: siehe | 2269 |
| DI-n-PROPYLETHER | 2384 |
| DIPROPYLKETON | 2710 |
| DISTICKSTOFFMONOXID | 1070 |
| DISTICKSTOFFMONOXID, TIEFGEKÜHLT, FLÜSSIG | 2201 |
| DISTICKSTOFFTETROXID | 1067 |
| DISTICKSTOFFTRIOXID | 2421 |
| DIVINYLETHER, STABILISIERT | 1167 |
| DODECYLTRICHLORSILAN | 1771 |
| DRUCKFARBE, entzündbar | 1210 |
| DRUCKFARBZUBEHÖRSTOFFE (einschließlich Druckfarbverdünnung und -lösemittel), entzündbar | 1210 |
| DRUCKGASPACKUNGEN | 1950 |
| DRUCKLUFT | 1002 |
| DÜNGEMITTEL, LÖSUNG, mit freiem Ammoniak | 1043 |
| DÜSENKRAFTSTOFF | 1863 |
| EISEN(II)ARSENAT | 1608 |
| EISEN(III)ARSENAT | 1606 |
| EISEN(III)ARSENIT | 1607 |
| EISENCER | 1323 |
| Eisen(III)chlorid, wasserfrei: siehe | 1773 |
| EISEN(III)CHLORID, LÖSUNG | 2582 |
| EISENCHLORID, WASSERFREI | 1773 |
| EISEN(III)NITRAT | 1466 |
| EISENOXID, GEBRAUCHT, aus der Kokereigasreinigung | 1376 |
| EISENPENTACARBONYL | 1994 |
| EISEN-SCHWAMM, GEBRAUCHT, aus der Kokereigasreinigung | 1376 |
| EISESSIG | 2789 |
| Emaille: siehe | 1263 |
| Emaille: siehe | 3066 |
| Emaille: siehe | 3469 |
| Emaille: siehe | 3470 |
| ENTZÜNDBARE METALLHYDRIDE, N.A.G. | 3182 |
| ENTZÜNDBARE METALLSALZE ORGANISCHER VERBINDUNGEN, N.A.G. | 3181 |
| ENTZÜNDBARER ANORGANISCHER FESTER STOFF, N.A.G. | 3178 |
| ENTZÜNDBARER ANORGANISCHER FESTER STOFF, ÄTZEND, N.A.G. | 3180 |
| ENTZÜNDBARER ANORGANISCHER FESTER STOFF, GIFTIG, N.A.G. | 3179 |
| ENTZÜNDBARER FESTER STOFF, ENTZÜNDEND (OXIDIEREND) WIRKEND, N.A.G. | 3097 |
| ENTZÜNDBARER FLÜSSIGER STOFF, N.A.G. | 1993 |
| ENTZÜNDBARER FLÜSSIGER STOFF, ÄTZEND, N.A.G. | 2924 |
| ENTZÜNDBARER FLÜSSIGER STOFF, GIFTIG, N.A.G. | 1992 |
| ENTZÜNDBARER FLÜSSIGER STOFF, GIFTIG, ÄTZEND, N.A.G. | 3286 |
| ENTZÜNDBARER ORGANISCHER FESTER STOFF, N.A.G. | 1325 |
| ENTZÜNDBARER ORGANISCHER FESTER STOFF, ÄTZEND, N.A.G. | 2925 |
| ENTZÜNDBARER ORGANISCHER FESTER STOFF, GIFTIG, N.A.G. | 2926 |
| ENTZÜNDBARER ORGANISCHER FESTER STOFF IN GESCHMOLZENEM ZUSTAND, N.A.G. | 3176 |
| ENTZÜNDBARES METALLPULVER, N.A.G. | 3089 |
| ENTZÜNDEND (OXIDIEREND) WIRKENDER FESTER STOFF, N.A.G. | 1479 |
| ENTZÜNDEND (OXIDIEREND) WIRKENDER FESTER STOFF, ÄTZEND, N.A.G. | 3085 |
| ENTZÜNDEND (OXIDIEREND) WIRKENDER FESTER STOFF, ENTZÜNDBAR, N.A.G. | 3137 |
| ENTZÜNDEND (OXIDIEREND) WIRKENDER FESTER STOFF, GIFTIG, N.A.G. | 3087 |
| ENTZÜNDEND (OXIDIEREND) WIRKENDER FESTER STOFF, MIT WASSER REAGIEREND, N.A.G. | 3121 |
| ENTZÜNDEND (OXIDIEREND) WIRKENDER FESTER STOFF, SELBSTERHITZUNGSFÄHIG, N.A.G. | 3100 |
| ENTZÜNDEND (OXIDIEREND) WIRKENDER FLÜSSIGER STOFF, N.A.G. | 3139 |
| ENTZÜNDEND (OXIDIEREND) WIRKENDER FLÜSSIGER STOFF, ÄTZEND, N.A.G. | 3098 |
| ENTZÜNDEND (OXIDIEREND) WIRKENDER FLÜSSIGER STOFF, GIFTIG, N.A.G. | 3099 |
| EPIBROMHYDRIN | 2558 |
| EPICHLORHYDRIN | 2023 |
| 1,2-EPOXY-3-ETHOXYPROPAN | 2752 |
| ERDALKALIMETALLALKOHOLATE, N.A.G. | 3205 |
| ERDALKALIMETALLAMALGAM, FEST | 3402 |
| ERDALKALIMETALLAMALGAM, FLÜSSIG | 1392 |
| ERDALKALIMETALLDISPERSION | 1391 |
| ERDALKALIMETALLDISPERSION, ENTZÜNDBAR | 3482 |
| ERDALKALIMETALLLEGIERUNG, N.A.G. | 1393 |
| ERDGAS, TIEFGEKÜHLT, FLÜSSIG, mit hohem Methangehalt | 1972 |
| ERDGAS, VERDICHTET, mit hohem Methangehalt | 1971 |
| ERDÖLDESTILLATE, N.A.G. | 1268 |
| ERDÖLPRODUKTE, N.A.G. | 1268 |
| ERSTE-HILFE-AUSRÜSTUNG | 3316 |
| ERWÄRMTER FESTER STOFF, N.A.G., bei oder über 240 °C | 3258 |
| ERWÄRMTER FLÜSSIGER STOFF, N.A.G., bei oder über 100 °C und, bei Stoffen mit einem Flammpunkt, unter seinem Flammpunkt (einschließlich geschmolzenes Metall, geschmolzenes Salz usw.) | 3257 |
| ERWÄRMTER FLÜSSIGER STOFF, ENTZÜNDBAR, N.A.G., mit einem Flammpunkt über 60 °C, bei oder über seinem Flammpunkt | 3256 |
| ESSIGSÄURE, LÖSUNG mit mehr als 10 Masse-%, aber höchstens 80 Masse-% Säure | 2790 |
| ESSIGSÄURE, LÖSUNG mit mehr als 80 Masse-% Säure | 2789 |
| ESSIGSÄUREANHYDRID | 1715 |
| ESTER, N.A.G. | 3272 |
| ETHAN | 1035 |
| ETHAN, TIEFGEKÜHLT, FLÜSSIG | 1961 |
| Ethanal: siehe | 1089 |
| ETHANOL | 1170 |
| ETHANOL, LÖSUNG | 1170 |
| ETHANOL UND BENZIN, GEMISCH mit mehr als 10 % Ethanol | 3475 |
| ETHANOL UND OTTOKRAFTSTOFF, GEMISCH mit mehr als 10 % Ethanol | 3475 |
| ETHANOLAMIN | 2491 |
| ETHANOLAMIN, LÖSUNG | 2491 |
| ETHER, N.A.G. | 3271 |
| Ethoxyethanol: siehe | 1171 |
| Ethoxyethylacetate: siehe | 1172 |
| ETHYLACETAT | 1173 |
| ETHYLACETYLEN, STABILISIERT | 2452 |
| ETHYLACRYLAT, STABILISIERT | 1917 |
| ETHYLALKOHOL | 1170 |
| ETHYLALKOHOL, LÖSUNG | 1170 |
| ETHYLAMIN | 1036 |
| ETHYLAMIN, WÄSSERIGE LÖSUNG mit mindestens 50 Masse-% und höchstens 70 Masse-% Ethylamin | 2270 |
| ETHYLAMYLKETON | 2271 |
| 2-ETHYLANILIN | 2273 |
| N-ETHYLANILIN | 2272 |
| ETHYLBENZEN | 1175 |
| N-ETHYL-N-BENZYLANILIN | 2274 |
| N-ETHYL-N-BENZYLTOLUIDINE, FEST | 3460 |
| N-ETHYL-N-BENZYLTOLUIDINE, FLÜSSIG | 2753 |
| ETHYLBROMACETAT | 1603 |
| ETHYLBROMID | 1891 |
| 2-ETHYLBUTANOL | 2275 |
| 2-ETHYLBUTYLACETAT | 1177 |
| ETHYLBUTYLETHER | 1179 |
| 2-ETHYLBUTYRALDEHYD | 1178 |
| ETHYLBUTYRAT | 1180 |
| Ethylcarbonat: siehe | 2366 |
| ETHYLCHLORACETAT | 1181 |
| ETHYLCHLORFORMIAT | 1182 |
| ETHYLCHLORID | 1037 |
| ETHYL-2-CHLORPROPIONAT | 2935 |
| ETHYLCHLORTHIOFORMIAT | 2826 |
| ETHYLCROTONAT | 1862 |
| ETHYLDICHLORARSIN | 1892 |
| ETHYLDICHLORSILAN | 1183 |
| ETHYLEN | 1962 |
| ETHYLEN, ACETYLEN UND PROPYLEN, GEMISCH, TIEFGEKÜHLT, FLÜSSIG, mit mindestens 71,5 % Ethylen, höchstens 22,5 % Acetylen und höchstens 6 % Propylen | 3138 |
| ETHYLEN, TIEFGEKÜHLT, FLÜSSIG | 1038 |
| ETHYLENCHLORHYDRIN | 1135 |
| ETHYLENDIAMIN | 1604 |
| ETHYLENDIBROMID | 1605 |
| ETHYLENDICHLORID | 1184 |
| ETHYLENGLYCOLDIETHYLETHER | 1153 |
| ETHYLENGLYCOLMONOETHYLETHER | 1171 |
| ETHYLENGLYCOLMONOETHYLETHERACETAT | 1172 |
| ETHYLENGLYCOLMONOMETHYLETHER | 1188 |
| ETHYLENGLYCOLMONOMETHYLETHERACETAT | 1189 |
| ETHYLENIMIN, STABILISIERT | 1185 |
| ETHYLENOXID | 1040 |
| ETHYLENOXID MIT STICKSTOFF bis zu einem Gesamtdruck von 1 MPa (10 bar) bei 50 °C | 1040 |
| ETHYLENOXID UND CHLORTETRAFLUORETHAN, GEMISCH mit höchstens 8,8 % Ethylenoxid | 3297 |
| ETHYLENOXID UND DICHLORDIFLUORMETHAN, GEMISCH mit höchstens 12,5 % Ethylenoxid | 3070 |
| ETHYLENOXID UND KOHLENDIOXID, GEMISCH mit höchstens 9 % Ethylenoxid | 1952 |
| ETHYLENOXID UND KOHLENDIOXID, GEMISCH mit mehr als 87 % Ethylenoxid | 3300 |
| ETHYLENOXID UND KOHLENDIOXID, GEMISCH mit mehr als 9 %, aber höchstens 87 % Ethylenoxid | 1041 |
| ETHYLENOXID UND PENTAFLUORETHAN, GEMISCH mit höchstens 7,9 % Ethylenoxid | 3298 |
| ETHYLENOXID UND PROPYLENOXID, MISCHUNG mit höchstens 30 % Ethylenoxid | 2983 |
| ETHYLENOXID UND TETRAFLUORETHAN, GEMISCH mit höchstens 5,6 % Ethylenoxid | 3299 |
| ETHYLETHER | 1155 |
| ETHYLFLUORID | 2453 |
| ETHYLFORMIAT | 1190 |
| 2-Ethylhexaldehyd: siehe | 1191 |
| 3-Ethylhexaldehyd: siehe | 1191 |
| Ethylhexaldehyde: siehe | 1191 |
| 2-ETHYLHEXYLAMIN | 2276 |
| 2-ETHYLHEXYLCHLORFORMIAT | 2748 |
| ETHYLISOBUTYRAT | 2385 |
| ETHYLISOCYANAT | 2481 |
| ETHYLLACTAT | 1192 |
| ETHYLMERCAPTAN | 2363 |
| ETHYLMETHACRYLAT, STABILISIERT | 2277 |
| ETHYLMETHYLETHER | 1039 |
| ETHYLMETHYLKETON | 1193 |
| ETHYLNITRIT, LÖSUNG | 1194 |
| ETHYLORTHOFORMIAT | 2524 |
| ETHYLOXALAT | 2525 |
| ETHYLPHENYLDICHLORSILAN | 2435 |
| 1-ETHYLPIPERIDIN | 2386 |
| ETHYLPROPIONAT | 1195 |
| ETHYLPROPYLETHER | 2615 |
| N-ETHYLTOLUIDINE | 2754 |
| ETHYLTRICHLORSILAN | 1196 |
| EXPLOSIVE STOFFE, N.A.G. | 0357 |
| EXPLOSIVE STOFFE, N.A.G. | 0358 |
| EXPLOSIVE STOFFE, N.A.G. | 0359 |
| EXPLOSIVE STOFFE, N.A.G. | 0473 |
| EXPLOSIVE STOFFE, N.A.G. | 0474 |
| EXPLOSIVE STOFFE, N.A.G. | 0475 |
| EXPLOSIVE STOFFE, N.A.G. | 0476 |
| EXPLOSIVE STOFFE, N.A.G. | 0477 |
| EXPLOSIVE STOFFE, N.A.G. | 0478 |
| EXPLOSIVE STOFFE, N.A.G. | 0479 |
| EXPLOSIVE STOFFE, N.A.G. | 0480 |
| EXPLOSIVE STOFFE, N.A.G. | 0481 |
| EXPLOSIVE STOFFE, N.A.G. | 0485 |
| EXPLOSIVE STOFFE, SEHR UNEMPFINDLICH, N.A.G. | 0482 |
| EXPLOSIVSTOFF, MUSTER, außer Initialsprengstoff | 0190 |
| EXTRAKTE, AROMATISCH, FLÜSSIG | 1169 |
| EXTRAKTE, GESCHMACKSTOFFE, FLÜSSIG | 1197 |
| FALLLOTE, MIT EXPLOSIVSTOFF | 0204 |
| FALLLOTE, MIT EXPLOSIVSTOFF | 0296 |
| FALLLOTE, MIT EXPLOSIVSTOFF | 0374 |
| FALLLOTE, MIT EXPLOSIVSTOFF | 0375 |
| FARBE (einschließlich Farbe, Lack, Emaille, Beize, Schellack, Firnis, Politur, flüssiger Füllstoff und flüssige Lackgrundlage) | 1263 |
| FARBE (einschließlich Farbe, Lack, Emaille, Beize, Schellack, Firnis, Politur, flüssiger Füllstoff und flüssige Lackgrundlage) | 3066 |
| FARBE, ÄTZEND, ENTZÜNDBAR (einschließlich Farbe, Lack, Emaille, Beize, Schellack, Firnis, Politur, flüssiger Füllstoff und flüssige Lackgrundlage) | 3470 |
| FARBE, ENTZÜNDBAR, ÄTZEND (einschließlich Farbe, Lack, Emaille, Beize, Schellack, Firnis, Politur, flüssiger Füllstoff und flüssige Lackgrundlage) | 3469 |
| Farblösemittel: siehe | 1263 |
| Farblösemittel: siehe | 3066 |
| Farblösemittel: siehe | 3469 |
| Farblösemittel: siehe | 3470 |
| FARBSTOFF, FEST, ÄTZEND, N.A.G. | 3147 |
| FARBSTOFF, FEST, GIFTIG, N.A.G. | 3143 |
| FARBSTOFF, FLÜSSIG, ÄTZEND, N.A.G. | 2801 |
| FARBSTOFF, FLÜSSIG, GIFTIG, N.A.G. | 1602 |
| FARBSTOFFZWISCHENPRODUKT, FEST, ÄTZEND, N.A.G. | 3147 |
| FARBSTOFFZWISCHENPRODUKT, FEST, GIFTIG, N.A.G. | 3143 |
| FARBSTOFFZWISCHENPRODUKT, FLÜSSIG, ÄTZEND, N.A.G. | 2801 |
| FARBSTOFFZWISCHENPRODUKT, FLÜSSIG, GIFTIG, N.A.G. | 1602 |
| Farbverdünnung: siehe | 1263 |
| Farbverdünnung: siehe | 3066 |
| Farbverdünnung: siehe | 3469 |
| Farbverdünnung: siehe | 3470 |
| FARBZUBEHÖRSTOFFE (einschließlich Farbverdünnung und -lösemittel) | 1263 |
| FARBZUBEHÖRSTOFFE (einschließlich Farbverdünnung und -lösemittel) | 3066 |
| FARBZUBEHÖRSTOFFE, ÄTZEND, ENTZÜNDBAR (einschließlich Farbverdünnung und -lösemittel) | 3470 |
| FARBZUBEHÖRSTOFFE, ENTZÜNDBAR, ÄTZEND (einschließlich Farbverdünnung und -lösemittel) | 3469 |
| FASERN, IMPRÄGNIERT MIT SCHWACH NITRIERTER CELLULOSE, N.A.G. | 1353 |
| Fasern, pflanzlichen Ursprungs, trocken | 3360 |
| Fasern, pflanzlichen Ursprungs, gebrannt, nass oder feucht | 1372 |
| FASERN, TIERISCHEN oder PFLANZLICHEN oder SYNTHETISCHEN URSPRUNGS, N.A.G., imprägniert mit Öl | 1373 |
| Fasern, tierischen Ursprungs, gebrannt, nass oder feucht | 1372 |
| FERROSILICIUM mit mindestens 30 Masse-%, aber weniger als 90 Masse-% Silicium | 1408 |
| FESTE STOFFE, DIE ENTZÜNDBARE FLÜSSIGE STOFFE mit einem Flammpunkt von höchstens 60 °C ENTHALTEN, N.A.G. | 3175 |
| FESTE STOFFE MIT ÄTZENDEM FLÜSSIGEM STOFF, N.A.G. | 3244 |
| FESTE STOFFE MIT GIFTIGEM FLÜSSIGEM STOFF, N.A.G. | 3243 |
| Fester Stoff, den für die Luftfahrt geltenden Vorschriften unterliegend, n.a.g. | 3335 |
| FEUERANZÜNDER, FEST, mit entzündbarem flüssigem Stoff getränkt | 2623 |
| FEUERLÖSCHER-LADUNGEN, ätzender flüssiger Stoff | 1774 |
| FEUERLÖSCHER mit verdichtetem oder verflüssigtem Gas | 1044 |
| FEUERWERKSKÖRPER | 0333 |
| FEUERWERKSKÖRPER | 0334 |
| FEUERWERKSKÖRPER | 0335 |
| FEUERWERKSKÖRPER | 0336 |
| FEUERWERKSKÖRPER | 0337 |
| FEUERZEUGE mit entzündbarem Gas | 1057 |
| FILME AUF NITROCELLULOSEBASIS, gelatiniert | 1324 |
| Firnis: siehe | 1263 |
| Firnis: siehe | 3066 |
| Firnis: siehe | 3469 |
| Firnis: siehe | 3470 |
| FISCHABFALL, NICHT STABILISIERT | 1374 |
| Fischabfälle, stabilisiert | 2216 |
| FISCHMEHL, NICHT STABILISIERT | 1374 |
| Fischmehl, stabilisiert | 2216 |
| Flugzeugnotrutschen: siehe | 2990 |
| Flugzeugüberlebensausrüstungen: siehe | 2990 |
| FLUOR, VERDICHTET | 1045 |
| FLUORANILINE | 2941 |
| FLUORBENZEN | 2387 |
| FLUORBORSÄURE | 1775 |
| FLUORESSIGSÄURE | 2642 |
| FLUORKIESELSÄURE | 1778 |
| FLUOROSILICATE, N.A.G. | 2856 |
| FLUORPHOSPHORSÄURE, WASSERFREI | 1776 |
| FLUORSULFONSÄURE | 1777 |
| FLUORTOLUENE | 2388 |
| FLUORWASSERSTOFF, WASSERFREI | 1052 |
| FLUORWASSERSTOFFSÄURE | 1790 |
| FLUORWASSERSTOFFSÄURE UND SCHWEFELSÄURE, MISCHUNG | 1786 |
| flüssige Lackgrundlage: siehe | 1263 |
| flüssige Lackgrundlage: siehe | 3066 |
| flüssige Lackgrundlage: siehe | 3469 |
| flüssige Lackgrundlage: siehe | 3470 |
| flüssiger Füllstoff: siehe | 1263 |
| flüssiger Füllstoff: siehe | 3066 |
| flüssiger Füllstoff: siehe | 3469 |
| flüssiger Füllstoff: siehe | 3470 |
| Flüssiger Stoff, den für die Luftfahrt geltenden Vorschriften unterliegend, n.a.g. | 3334 |
| FORMALDEHYDLÖSUNG, ENTZÜNDBAR | 1198 |
| FORMALDEHYDLÖSUNG mit mindestens 25 % Formaldehyd | 2209 |
| FÜLLSPRENGKÖRPER | 0060 |
| FUMARYLCHLORID | 1780 |
| FURALDEHYDE | 1199 |
| FURAN | 2389 |
| Furfural: siehe | 1199 |
| FURFURYLALKOHOL | 2874 |
| FURFURYLAMIN | 2526 |
| FUSELÖL | 1201 |
| GALLIUM | 2803 |
| GAS ALS KÄLTEMITTEL, N.A.G. | 1078 |
| GAS ALS KÄLTEMITTEL R 1113 | 1082 |
| GAS ALS KÄLTEMITTEL R 1132a | 1959 |
| GAS ALS KÄLTEMITTEL R 114 | 1958 |
| GAS ALS KÄLTEMITTEL R 115 | 1020 |
| GAS ALS KÄLTEMITTEL R 116 | 2193 |
| GAS ALS KÄLTEMITTEL R 12 | 1028 |
| GAS ALS KÄLTEMITTEL R 1216 | 1858 |
| GAS ALS KÄLTEMITTEL R 124 | 1021 |
| GAS ALS KÄLTEMITTEL R 125 | 3220 |
| GAS ALS KÄLTEMITTEL R 12B1 | 1974 |
| GAS ALS KÄLTEMITTEL R 13 | 1022 |
| GAS ALS KÄLTEMITTEL R 1318 | 2422 |
| GAS ALS KÄLTEMITTEL R 133a | 1983 |
| GAS ALS KÄLTEMITTEL R 134a | 3159 |
| GAS ALS KÄLTEMITTEL R 13B1 | 1009 |
| GAS ALS KÄLTEMITTEL R 14 | 1982 |
| GAS ALS KÄLTEMITTEL R 142b | 2517 |
| GAS ALS KÄLTEMITTEL R 143a | 2035 |
| GAS ALS KÄLTEMITTEL R 152a | 1030 |
| GAS ALS KÄLTEMITTEL R 161 | 2453 |
| GAS ALS KÄLTEMITTEL R 21 | 1029 |
| GAS ALS KÄLTEMITTEL R 218 | 2424 |
| GAS ALS KÄLTEMITTEL R 22 | 1018 |
| GAS ALS KÄLTEMITTEL R 227 | 3296 |
| GAS ALS KÄLTEMITTEL R 23 | 1984 |
| GAS ALS KÄLTEMITTEL R 32 | 3252 |
| GAS ALS KÄLTEMITTEL R 40 | 1063 |
| GAS ALS KÄLTEMITTEL R 404A | 3337 |
| GAS ALS KÄLTEMITTEL R 407A | 3338 |
| GAS ALS KÄLTEMITTEL R 407B | 3339 |
| GAS ALS KÄLTEMITTEL R 407C | 3340 |
| GAS ALS KÄLTEMITTEL R 41 | 2454 |
| GAS ALS KÄLTEMITTEL R 500 | 2602 |
| GAS ALS KÄLTEMITTEL R 502 | 1973 |
| GAS ALS KÄLTEMITTEL R 503 | 2599 |
| GAS ALS KÄLTEMITTEL RC 318 | 1976 |
| GAS, TIEFGEKÜHLT, FLÜSSIG, N.A.G. | 3158 |
| GAS, TIEFGEKÜHLT, FLÜSSIG, ENTZÜNDBAR, N.A.G. | 3312 |
| GAS, TIEFGEKÜHLT, FLÜSSIG, OXIDIEREND, N.A.G. | 3311 |
| GASÖL | 1202 |
| GASPATRONEN, ohne Entnahmeeinrichtung, nicht nachfüllbar | 2037 |
| GASPROBE, NICHT UNTER DRUCK STEHEND, ENTZÜNDBAR, N.A.G., nicht tiefgekühlt flüssig | 3167 |
| GASPROBE, NICHT UNTER DRUCK STEHEND, GIFTIG, ENTZÜNDBAR, N.A.G., nicht tiefgekühlt flüssig | 3168 |
| GASPROBE, NICHT UNTER DRUCK STEHEND, GIFTIG, N.A.G., nicht tiefgekühlt flüssig | 3169 |
| Gefährliche Güter in Geräten | 3363 |
| Gefährliche Güter in Maschinen | 3363 |
| GEFÄSSE, KLEIN, MIT GAS, ohne Entnahmeeinrichtung, nicht nachfüllbar | 2037 |
| GEFECHTSKÖPFE, RAKETE, mit Sprengladung | 0286 |
| GEFECHTSKÖPFE, RAKETE, mit Sprengladung | 0287 |
| GEFECHTSKÖPFE, RAKETE, mit Sprengladung | 0369 |
| GEFECHTSKÖPFE, RAKETE, mit Zerleger oder Ausstoßladung | 0370 |
| GEFECHTSKÖPFE, RAKETE, mit Zerleger oder Ausstoßladung | 0371 |
| GEFECHTSKÖPFE, TORPEDO, mit Sprengladung | 0221 |
| GEGENSTÄNDE, EEI | 0486 |
| GEGENSTÄNDE MIT EXPLOSIVSTOFF, N.A.G. | 0349 |
| GEGENSTÄNDE MIT EXPLOSIVSTOFF, N.A.G. | 0350 |
| GEGENSTÄNDE MIT EXPLOSIVSTOFF, N.A.G. | 0351 |
| GEGENSTÄNDE MIT EXPLOSIVSTOFF, N.A.G. | 0352 |
| GEGENSTÄNDE MIT EXPLOSIVSTOFF, N.A.G. | 0353 |
| GEGENSTÄNDE MIT EXPLOSIVSTOFF, N.A.G. | 0354 |
| GEGENSTÄNDE MIT EXPLOSIVSTOFF, N.A.G. | 0355 |
| GEGENSTÄNDE MIT EXPLOSIVSTOFF, N.A.G. | 0356 |
| GEGENSTÄNDE MIT EXPLOSIVSTOFF, N.A.G. | 0462 |
| GEGENSTÄNDE MIT EXPLOSIVSTOFF, N.A.G. | 0463 |
| GEGENSTÄNDE MIT EXPLOSIVSTOFF, N.A.G. | 0464 |
| GEGENSTÄNDE MIT EXPLOSIVSTOFF, N.A.G. | 0465 |
| GEGENSTÄNDE MIT EXPLOSIVSTOFF, N.A.G. | 0466 |
| GEGENSTÄNDE MIT EXPLOSIVSTOFF, N.A.G. | 0467 |
| GEGENSTÄNDE MIT EXPLOSIVSTOFF, N.A.G. | 0468 |
| GEGENSTÄNDE MIT EXPLOSIVSTOFF, N.A.G. | 0469 |
| GEGENSTÄNDE MIT EXPLOSIVSTOFF, N.A.G. | 0470 |
| GEGENSTÄNDE MIT EXPLOSIVSTOFF, N.A.G. | 0471 |
| GEGENSTÄNDE MIT EXPLOSIVSTOFF, N.A.G. | 0472 |
| GEGENSTÄNDE MIT EXPLOSIVSTOFF, EXTREM UNEMPFINDLICH | 0486 |
| GEGENSTÄNDE, PYROPHOR | 0380 |
| GEGENSTÄNDE UNTER HYDRAULISCHEM DRUCK (mit nicht entzündbarem Gas) | 3164 |
| GEGENSTÄNDE UNTER PNEUMATISCHEM DRUCK (mit nicht entzündbarem Gas) | 3164 |
| Gemisch A: siehe | 1965 |
| Gemisch A 0: siehe | 1965 |
| Gemisch A 01: siehe | 1965 |
| Gemisch A 02: siehe | 1965 |
| Gemisch A 1: siehe | 1965 |
| Gemisch B: siehe | 1965 |
| Gemisch B 1: siehe | 1965 |
| Gemisch B 2: siehe | 1965 |
| Gemisch C: siehe | 1965 |
| Gemisch F 1: siehe | 1078 |
| Gemisch F 2: siehe | 1078 |
| Gemisch F 3: siehe | 1078 |
| Gemisch P 1: siehe | 1060 |
| Gemisch P 2: siehe | 1060 |
| Gemisch von Methylacetylen und Propadien mit Kohlenwasserstoffen: siehe | 1060 |
| Gemische aus festen Stoffen, die entzündbare flüssige Stoffe mit einem Flammpunkt von höchstens 60 °C enthalten: siehe | 3175 |
| GEMISCHE AUS SALPETERSÄURE UND SALZSÄURE | 1798 |
| GENETISCH VERÄNDERTE MIKROORGANISMEN | 3245 |
| GENETISCH VERÄNDERTE ORGANISMEN | 3245 |
| GERÄTE, KLEIN, MIT KOHLENWASSERSTOFFGAS, mit Entnahmeeinrichtung | 3150 |
| GERMAN | 2192 |
| GERMAN, ADSORBIERT | 3523 |
| GERMANIUMWASSERSTOFF | 2192 |
| GERMANIUMWASSERSTOFF, ADSORBIERT | 3523 |
| GESCHOSSE, inert, mit Leuchtspurmitteln | 0345 |
| GESCHOSSE, inert, mit Leuchtspurmitteln | 0424 |
| GESCHOSSE, inert, mit Leuchtspurmitteln | 0425 |
| GESCHOSSE, mit Sprengladung | 0167 |
| GESCHOSSE, mit Sprengladung | 0168 |
| GESCHOSSE, mit Sprengladung | 0169 |
| GESCHOSSE, mit Sprengladung | 0324 |
| GESCHOSSE, mit Sprengladung | 0344 |
| GESCHOSSE, mit Zerleger oder Ausstoßladung | 0346 |
| GESCHOSSE, mit Zerleger oder Ausstoßladung | 0347 |
| GESCHOSSE, mit Zerleger oder Ausstoßladung | 0426 |
| GESCHOSSE, mit Zerleger oder Ausstoßladung | 0427 |
| GESCHOSSE, mit Zerleger oder Ausstoßladung | 0434 |
| GESCHOSSE, mit Zerleger oder Ausstoßladung | 0435 |
| GEWEBE, IMPRÄGNIERT MIT SCHWACH NITRIERTER CELLULOSE, N.A.G. | 1353 |
| GEWEBE, TIERISCHEN oder PFLANZLICHEN oder SYNTHETISCHEN URSPRUNGS, N.A.G., imprägniert mit Öl | 1373 |
| GIFTIGER ANORGANISCHER FESTER STOFF, N.A.G. | 3288 |
| GIFTIGER ANORGANISCHER FESTER STOFF, ÄTZEND, N.A.G. | 3290 |
| GIFTIGER ANORGANISCHER FLÜSSIGER STOFF, N.A.G. | 3287 |
| GIFTIGER ANORGANISCHER FLÜSSIGER STOFF, ÄTZEND, N.A.G. | 3289 |
| GIFTIGER FESTER STOFF, ENTZÜNDEND (OXIDIEREND) WIRKEND, N.A.G. | 3086 |
| GIFTIGER FESTER STOFF, MIT WASSER REAGIEREND, N.A.G. | 3125 |
| GIFTIGER FESTER STOFF, SELBSTERHITZUNGSFÄHIG, N.A.G. | 3124 |
| GIFTIGER FLÜSSIGER STOFF, ENTZÜNDEND (OXIDIEREND) WIRKEND, N.A.G. | 3122 |
| GIFTIGER FLÜSSIGER STOFF, MIT WASSER REAGIEREND, N.A.G. | 3123 |
| GIFTIGER ORGANISCHER FESTER STOFF, N.A.G. | 2811 |
| GIFTIGER ORGANISCHER FESTER STOFF, ÄTZEND, N.A.G. | 2928 |
| GIFTIGER ORGANISCHER FESTER STOFF, ENTZÜNDBAR, N.A.G. | 2930 |
| GIFTIGER ORGANISCHER FLÜSSIGER STOFF, N.A.G. | 2810 |
| GIFTIGER ORGANISCHER FLÜSSIGER STOFF, ÄTZEND, N.A.G. | 2927 |
| GIFTIGER ORGANISCHER FLÜSSIGER STOFF, ENTZÜNDBAR, N.A.G. | 2929 |
| GLYCEROL-alpha-MONOCHLORHYDRIN | 2689 |
| GLYCIDALDEHYD | 2622 |
| GRANATEN, Hand oder Gewehr, mit Sprengladung | 0284 |
| GRANATEN, Hand oder Gewehr, mit Sprengladung | 0285 |
| GRANATEN, Hand oder Gewehr, mit Sprengladung | 0292 |
| GRANATEN, Hand oder Gewehr, mit Sprengladung | 0293 |
| GRANATEN, ÜBUNG, Hand oder Gewehr | 0110 |
| GRANATEN, ÜBUNG, Hand oder Gewehr | 0318 |
| GRANATEN, ÜBUNG, Hand oder Gewehr | 0372 |
| GRANATEN, ÜBUNG, Hand oder Gewehr | 0452 |
| GUANIDINNITRAT | 1467 |
| GUANYLNITROSAMINOGUANYLIDENHYDRAZIN, ANGEFEUCHTET mit mindestens 30 Masse-% Wasser | 0113 |
| GUANYLNITROSAMINOGUANYLTETRAZEN, ANGEFEUCHTET mit mindestens 30 Masse-% Wasser oder einer Alkohol/Wasser-Mischung | 0114 |
| Gummi-Abfälle, gemahlen: siehe | 1345 |
| GUMMILÖSUNG | 1287 |
| Gummi-Reste, pulverförmig oder granuliert: siehe | 1345 |
| Gurtstraffer: siehe | 0503 |
| Gurtstraffer: siehe | 3268 |
| HAFNIUM-PULVER, ANGEFEUCHTET mit mindestens 25 % Wasser | 1326 |
| HAFNIUM-PULVER, TROCKEN | 2545 |
| HARNSTOFFNITRAT, ANGEFEUCHTET mit mindestens 10 Masse-% Wasser | 3370 |
| HARNSTOFFNITRAT, ANGEFEUCHTET mit mindestens 20 Masse-% Wasser | 1357 |
| HARNSTOFFNITRAT, trocken oder angefeuchtet mit weniger als 20 Masse-% Wasser | 0220 |
| HARNSTOFFWASSERSTOFFPEROXID | 1511 |
| HARZLÖSUNG, entzündbar | 1866 |
| HARZÖL | 1286 |
| HEIZÖL, LEICHT | 1202 |
| HELIUM, TIEFGEKÜHLT, FLÜSSIG | 1963 |
| HELIUM, VERDICHTET | 1046 |
| HEPTAFLUORPROPAN | 3296 |
| n-HEPTALDEHYD | 3056 |
| HEPTANE | 1206 |
| n-HEPTEN | 2278 |
| Heu | 1327 |
| HEXACHLORACETON | 2661 |
| HEXACHLORBENZEN | 2729 |
| HEXACHLORBUTADIEN | 2279 |
| HEXACHLORCYCLOPENTADIEN | 2646 |
| HEXACHLOROPHEN | 2875 |
| HEXACHLORPLATINSÄURE, FEST | 2507 |
| HEXADECYLTRICHLORSILAN | 1781 |
| HEXADIENE | 2458 |
| HEXAETHYLTETRAPHOSPHAT | 1611 |
| HEXAETHYLTETRAPHOSPHAT UND VERDICHTETES GAS, GEMISCH | 1612 |
| HEXAFLUORACETON | 2420 |
| HEXAFLUORACETONHYDRAT, FEST | 3436 |
| HEXAFLUORACETONHYDRAT, FLÜSSIG | 2552 |
| HEXAFLUORETHAN | 2193 |
| HEXAFLUORPHOSPHORSÄURE | 1782 |
| HEXAFLUORPROPYLEN | 1858 |
| HEXALDEHYD | 1207 |
| HEXAMETHYLENDIAMIN, FEST | 2280 |
| HEXAMETHYLENDIAMIN, LÖSUNG | 1783 |
| HEXAMETHYLENDIISOCYANAT | 2281 |
| HEXAMETHYLENIMIN | 2493 |
| HEXAMETHYLENTETRAMIN | 1328 |
| HEXANE | 1208 |
| HEXANITRODIPHENYLAMIN | 0079 |
| HEXANITROSTILBEN | 0392 |
| HEXANOLE | 2282 |
| HEX-1-EN | 2370 |
| HEXOGEN, ANGEFEUCHTET mit mindestens 15 Masse-% Wasser | 0072 |
| HEXOGEN, DESENSIBILISIERT | 0483 |
| HEXOGEN IN MISCHUNG MIT CYCLOTETRAMETHYLENTETRANITRAMIN, ANGEFEUCHTET mit mindestens 15 Masse-% Wasser | 0391 |
| HEXOGEN IN MISCHUNG MIT CYCLOTETRAMETHYLENTETRANITRAMIN, DESENSIBILISIERT mit mindestens 10 Masse-% Phlegmatisierungsmittel | 0391 |
| HEXOGEN IN MISCHUNG MIT HMX, ANGEFEUCHTET mit mindestens 15 Masse-% Wasser | 0391 |
| HEXOGEN IN MISCHUNG MIT HMX, DESENSIBILISIERT mit mindestens 10 Masse-% Phlegmatisierungsmittel | 0391 |
| HEXOGEN IN MISCHUNG MIT OKTOGEN, ANGEFEUCHTET mit mindestens 15 Masse-% Wasser | 0391 |
| HEXOGEN IN MISCHUNG MIT OKTOGEN, DESENSIBILISIERT mit mindestens 10 Masse-% Phlegmatisierungsmittel | 0391 |
| HEXOLIT, trocken oder angefeuchtet mit weniger als 15 Masse-% Wasser | 0118 |
| HEXOTOL, trocken oder angefeuchtet mit weniger als 15 Masse-% Wasser | 0118 |
| HEXOTONAL | 0393 |
| HEXYL | 0079 |
| HEXYLTRICHLORSILAN | 1784 |
| HMX, ANGEFEUCHTET mit mindestens 15 Masse-% Wasser | 0226 |
| HMX, DESENSIBILISIERT | 0484 |
| HOHLLADUNGEN, ohne Zündmittel | 0059 |
| HOHLLADUNGEN, ohne Zündmittel | 0439 |
| HOHLLADUNGEN, ohne Zündmittel | 0440 |
| HOHLLADUNGEN, ohne Zündmittel | 0441 |
| HOLZSCHUTZMITTEL, FLÜSSIG | 1306 |
| HYDRAZIN, WASSERFREI | 2029 |
| HYDRAZIN, WÄSSERIGE LÖSUNG, ENTZÜNDBAR mit mehr als 37 Masse-% Hydrazin | 3484 |
| HYDRAZIN, WÄSSERIGE LÖSUNG mit höchstens 37 Masse-% Hydrazin | 3293 |
| HYDRAZIN, WÄSSERIGE LÖSUNG mit mehr als 37 Masse-% Hydrazin | 2030 |
| HYDROGENDIFLUORIDE, FEST, N.A.G. | 1740 |
| HYDROGENDIFLUORIDE, LÖSUNG, N.A.G. | 3471 |
| HYDROGENSULFATE, WÄSSERIGE LÖSUNG | 2837 |
| HYDROGENSULFITE, WÄSSERIGE LÖSUNG, N.A.G. | 2693 |
| 1-HYDROXYBENZOTRIAZOL-MONOHYDRAT | 3474 |
| 1-HYDROXYBENZOTRIAZOL, WASSERFREI, trocken oder angefeuchtet mit weniger als 20 Masse-% Wasser | 0508 |
| 3-Hydroxybutyraldeyd: siehe | 2839 |
| HYDROXYLAMINSULFAT | 2865 |
| HYPOCHLORITE, ANORGANISCHE, N.A.G. | 3212 |
| HYPOCHLORITLÖSUNG | 1791 |
| 3,3'-IMINOBISPROPYLAMIN | 2269 |
| INSEKTENBEKÄMPFUNGSMITTEL, GASFÖRMIG, N.A.G. | 1968 |
| INSEKTENBEKÄMPFUNGSMITTEL, GASFÖRMIG, ENTZÜNDBAR, N.A.G. | 3354 |
| INSEKTENBEKÄMPFUNGSMITTEL, GASFÖRMIG, GIFTIG, N.A.G. | 1967 |
| INSEKTENBEKÄMPFUNGSMITTEL, GASFÖRMIG, GIFTIG, ENTZÜNDBAR, N.A.G. | 3355 |
| IOD | 3495 |
| 2-IODBUTAN | 2390 |
| IODMETHYLPROPANE | 2391 |
| IODMONOCHLORID, FEST | 1792 |
| IODMONOCHLORID, FLÜSSIG | 3498 |
| IODPENTAFLUORID | 2495 |
| IODPROPANE | 2392 |
| IODWASSERSTOFF, WASSERFREI | 2197 |
| IODWASSERSTOFFSÄURE | 1787 |
| Isoamyl-1-en: siehe | 2561 |
| ISOBUTAN | 1969 |
| ISOBUTANOL | 1212 |
| ISOBUTEN | 1055 |
| ISOBUTTERSÄURE | 2529 |
| ISOBUTYLACETAT | 1213 |
| ISOBUTYLACRYLAT, STABILISIERT | 2527 |
| ISOBUTYLALDEHYD | 2045 |
| ISOBUTYLALKOHOL | 1212 |
| ISOBUTYLAMIN | 1214 |
| ISOBUTYLFORMIAT | 2393 |
| ISOBUTYLISOBUTYRAT | 2528 |
| ISOBUTYLISOCYANAT | 2486 |
| ISOBUTYLMETHACRYLAT, STABILISIERT | 2283 |
| ISOBUTYLPROPIONAT | 2394 |
| ISOBUTYRALDEHYD | 2045 |
| ISOBUTYRONITRIL | 2284 |
| ISOBUTYRYLCHLORID | 2395 |
| ISOCYANAT, LÖSUNG, ENTZÜNDBAR, GIFTIG, N.A.G. | 2478 |
| ISOCYANAT, LÖSUNG, GIFTIG, N.A.G. | 2206 |
| ISOCYANAT, LÖSUNG, GIFTIG, ENTZÜNDBAR, N.A.G. | 3080 |
| ISOCYANATE, ENTZÜNDBAR, GIFTIG, N.A.G. | 2478 |
| ISOCYANATE, GIFTIG, N.A.G. | 2206 |
| ISOCYANATE, GIFTIG, ENTZÜNDBAR, N.A.G. | 3080 |
| ISOCYANATOBENZOTRIFLUORIDE | 2285 |
| 3-Isocyantomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexylisocyanat: siehe | 2290 |
| Isododecan: siehe | 2286 |
| ISOHEPTENE | 2287 |
| ISOHEXENE | 2288 |
| ISOOCTENE | 1216 |
| Isopentan: siehe | 1265 |
| ISOPENTENE | 2371 |
| ISOPHORONDIAMIN | 2289 |
| ISOPHORONDIISOCYANAT | 2290 |
| ISOPREN, STABILISIERT | 1218 |
| ISOPROPANOL | 1219 |
| ISOPROPENYLACETAT | 2403 |
| ISOPROPENYLBENZEN | 2303 |
| ISOPROPYLACETAT | 1220 |
| ISOPROPYLALKOHOL | 1219 |
| ISOPROPYLAMIN | 1221 |
| ISOPROPYLBENZEN | 1918 |
| ISOPROPYLBUTYRAT | 2405 |
| ISOPROPYLCHLORACETAT | 2947 |
| ISOPROPYLCHLORFORMIAT | 2407 |
| Isopropylchlorid: siehe | 2356 |
| ISOPROPYL-2-CHLORPROPIONAT | 2934 |
| Isopropylenethylen: siehe | 2561 |
| ISOPROPYLISOBUTYRAT | 2406 |
| ISOPROPYLISOCYANAT | 2483 |
| ISOPROPYLNITRAT | 1222 |
| ISOPROPYLPHOSPHAT | 1793 |
| ISOPROPYLPROPIONAT | 2409 |
| ISOSORBIDDINITRAT, MISCHUNG mit mindestens 60 % Lactose, Mannose, Stärke oder Calciumhydrogenphosphat oder mit anderen Phlegmatisierungsmitteln, die mindestens ebenso wirksame inertisierende Eigenschaften haben | 2907 |
| ISOSORBID-5-MONONITRAT | 3251 |
| KAKODYLSÄURE | 1572 |
| Kalilauge: siehe | 1814 |
| KALIUM | 2257 |
| KALIUMARSENAT | 1677 |
| KALIUMARSENIT | 1678 |
| Kaliumbifluorid, fest: siehe | 1811 |
| Kaliumbifluorid, Lösung: siehe | 3421 |
| Kaliumbisulfat: siehe | 2509 |
| KALIUMBORHYDRID | 1870 |
| KALIUMBROMAT | 1484 |
| KALIUMCHLORAT | 1485 |
| KALIUMCHLORAT, WÄSSERIGE LÖSUNG | 2427 |
| KALIUMCYANID, FEST | 1680 |
| KALIUMCYANID, LÖSUNG | 3413 |
| KALIUMDITHIONIT | 1929 |
| KALIUMFLUORACETAT | 2628 |
| KALIUMFLUORID, FEST | 1812 |
| KALIUMFLUORID, LÖSUNG | 3422 |
| KALIUMFLUOROSILICAT | 2655 |
| KALIUMHYDROGENDIFLUORID, FEST | 1811 |
| KALIUMHYDROGENDIFLUORID, LÖSUNG | 3421 |
| KALIUMHYDROGENSULFAT | 2509 |
| KALIUMHYDROSULFIT | 1929 |
| KALIUMHYDROXID, FEST | 1813 |
| KALIUMHYDROXIDLÖSUNG | 1814 |
| KALIUMKUPFER(I)CYANID | 1679 |
| KALIUMMETALLLEGIERUNGEN, FEST | 3403 |
| KALIUMMETALLLEGIERUNGEN, FLÜSSIG | 1420 |
| KALIUMMETAVANADAT | 2864 |
| KALIUMMONOXID | 2033 |
| KALIUM-NATRIUM-LEGIERUNGEN, FEST | 3404 |
| KALIUM-NATRIUM-LEGIERUNGEN, FLÜSSIG | 1422 |
| KALIUMNITRAT | 1486 |
| KALIUMNITRAT UND NATRIUMNITRIT, MISCHUNG | 1487 |
| KALIUMNITRIT | 1488 |
| Kaliumoxid: siehe | 2033 |
| KALIUMPERCHLORAT | 1489 |
| KALIUMPERMANGANAT | 1490 |
| KALIUMPEROXID | 1491 |
| KALIUMPERSULFAT | 1492 |
| KALIUMPHOSPHID | 2012 |
| KALIUMQUECKSILBER(II)CYANID | 1626 |
| KALIUMQUECKSILBER(II)IODID | 1643 |
| KALIUMSULFID, HYDRATISIERT mit mindestens 30 % Kristallwasser | 1847 |
| KALIUMSULFID mit weniger als 30 % Kristallwasser | 1382 |
| KALIUMSULFID, WASSERFREI | 1382 |
| KALIUMSUPEROXID | 2466 |
| KÄLTEMASCHINEN mit entzündbarem, nicht giftigem verflüssigtem Gas | 3358 |
| KÄLTEMASCHINEN mit nicht entzündbaren, nicht giftigen Gasen oder Ammoniaklösungen (UN 2672) | 2857 |
| KAMPFERÖL | 1130 |
| KARTUSCHEN, ERDÖLBOHRLOCH | 0277 |
| KARTUSCHEN, ERDÖLBOHRLOCH | 0278 |
| KARTUSCHEN FÜR TECHNISCHE ZWECKE | 0275 |
| KARTUSCHEN FÜR TECHNISCHE ZWECKE | 0276 |
| KARTUSCHEN FÜR TECHNISCHE ZWECKE | 0323 |
| KARTUSCHEN FÜR TECHNISCHE ZWECKE | 0381 |
| KAUTSCHUK-ABFÄLLE, gemahlen | 1345 |
| KAUTSCHUK-RESTE, pulverförmig oder granuliert | 1345 |
| KEROSIN | 1223 |
| KETONE, FLÜSSIG, N.A.G. | 1224 |
| KIEFERNÖL | 1272 |
| KLEBSTOFFE, mit entzündbarem flüssigem Stoff | 1133 |
| KLINISCHER ABFALL, UNSPEZIFIZIERT, N.A.G. | 3291 |
| KNALLKAPSELN, EISENBAHN | 0192 |
| KNALLKAPSELN, EISENBAHN | 0193 |
| KNALLKAPSELN, EISENBAHN | 0492 |
| KNALLKAPSELN, EISENBAHN | 0493 |
| KOHLE, AKTIVIERT | 1362 |
| KOHLE, tierischen oder pflanzlichen Ursprungs | 1361 |
| KOHLENDIOXID | 1013 |
| Kohlendioxid, fest | 1845 |
| KOHLENDIOXID, TIEFGEKÜHLT, FLÜSSIG | 2187 |
| KOHLENMONOXID, VERDICHTET | 1016 |
| KOHLENSTOFFDISULFID | 1131 |
| KOHLENWASSERSTOFFE, FLÜSSIG, N.A.G. | 3295 |
| KOHLENWASSERSTOFFGAS, GEMISCH, VERDICHTET, N.A.G. | 1964 |
| KOHLENWASSERSTOFFGAS, GEMISCH, VERFLÜSSIGT, N.A.G. | 1965 |
| KOHLENWASSERSTOFFGAS-NACHFÜLLPATRONEN FÜR KLEINE GERÄTE, mit Entnahmeeinrichtung | 3150 |
| Kohlepapier: siehe | 1379 |
| KONDENSATOR, ASYMMETRISCH (mit einer Energiespeicherkapazität von mehr als 0,3 Wh) | 3508 |
| KONDENSATOR, ELEKTRISCHE DOPPELSCHICHT (mit einer Energiespeicherkapazität von mehr als 0,3 Wh) | 3499 |
| KOPRA | 1363 |
| KRAFTSTOFFTANK FÜR HYDRAULISCHES AGGREGAT FÜR FLUGZEUGE (mit einer Mischung von wasserfreiem Hydrazin und Methylhydrazin) (Kraftstoff M86) | 3165 |
| KRILLMEHL | 3497 |
| Krokydolith: siehe | 2212 |
| KRYPTON, TIEFGEKÜHLT, FLÜSSIG | 1970 |
| KRYPTON, VERDICHTET | 1056 |
| KUNSTSTOFFE AUF NITROCELLULOSEBASIS, SELBSTERHITZUNGSFÄHIG, N.A.G. | 2006 |
| KUNSTSTOFFPRESSMISCHUNG, in Teig-, Platten- oder Strangpressform, entzündbare Dämpfe abgebend | 3314 |
| KUPFERACETOARSENIT | 1585 |
| KUPFERARSENIT | 1586 |
| KUPFERCHLORAT | 2721 |
| KUPFERCHLORID | 2802 |
| KUPFERCYANID | 1587 |
| KUPFERETHYLENDIAMIN, LÖSUNG | 1761 |
| KUPFERHALTIGES PESTIZID, FEST, GIFTIG | 2775 |
| KUPFERHALTIGES PESTIZID, FLÜSSIG, ENTZÜNDBAR, GIFTIG, Flammpunkt unter 23 °C | 2776 |
| KUPFERHALTIGES PESTIZID, FLÜSSIG, GIFTIG | 3010 |
| KUPFERHALTIGES PESTIZID, FLÜSSIG, GIFTIG, ENTZÜNDBAR, mit einem Flammpunkt von 23 °C oder darüber | 3009 |
| Lack: siehe | 1263 |
| Lack: siehe | 3066 |
| Lack: siehe | 3469 |
| Lack: siehe | 3470 |
| Lackgrundlage, flüssig: siehe | 3066 |
| Lappen, ölhaltig | 1856 |
| LEERE GROSSVERPACKUNG |  |
| LEERE VERPACKUNG |  |
| LEERER AUFSETZTANK |  |
| LEERER FESTVERBUNDENER TANK |  |
| LEERER GROSSCONTAINER |  |
| LEERER IBC |  |
| LEERER KLEINCONTAINER |  |
| LEERER MEGC |  |
| LEERER ORTSBEWEGLICHER TANK |  |
| LEERER TANKCONTAINER |  |
| LEERES BATTERIE-FAHRZEUG |  |
| LEERES FAHRZEUG |  |
| LEERES GEFÄSS |  |
| LEERES GROSSPACKMITTEL (IBC) |  |
| LEERES TANKFAHRZEUG |  |
| LEUCHTKÖRPER, BODEN | 0092 |
| LEUCHTKÖRPER, BODEN | 0418 |
| LEUCHTKÖRPER, BODEN | 0419 |
| LEUCHTKÖRPER, LUFTFAHRZEUG | 0093 |
| LEUCHTKÖRPER, LUFTFAHRZEUG | 0403 |
| LEUCHTKÖRPER, LUFTFAHRZEUG | 0404 |
| LEUCHTKÖRPER, LUFTFAHRZEUG | 0420 |
| LEUCHTKÖRPER, LUFTFAHRZEUG | 0421 |
| LEUCHTSPURKÖRPER FÜR MUNITION | 0212 |
| LEUCHTSPURKÖRPER FÜR MUNITION | 0306 |
| Limonen: siehe | 2052 |
| LITHIUM | 1415 |
| LITHIUMALUMINIUMHYDRID | 1410 |
| LITHIUMALUMINIUMHYDRID IN ETHER | 1411 |
| LITHIUMBORHYDRID | 1413 |
| Lithiumeisensilicium: siehe | 2830 |
| LITHIUMFERROSILICID | 2830 |
| LITHIUMHYDRID | 1414 |
| LITHIUMHYDRID, GESCHMOLZEN UND ERSTARRT | 2805 |
| LITHIUMHYDROXID | 2680 |
| LITHIUMHYDROXIDLÖSUNG | 2679 |
| LITHIUMHYPOCHLORIT, MISCHUNG | 1471 |
| LITHIUMHYPOCHLORIT, TROCKEN | 1471 |
| LITHIUM-IONEN-BATTERIEN (einschließlich Lithium-Ionen-Polymer-Batterien) | 3480 |
| LITHIUM-IONEN-BATTERIEN IN AUSRÜSTUNGEN (einschließlich Lithium-Ionen-Polymer-Batterien) | 3481 |
| LITHIUM-IONEN-BATTERIEN, MIT AUSRÜSTUNGEN VERPACKT (einschließlich Lithium-Ionen-Polymer-Batterien) | 3481 |
| LITHIUM-METALL-BATTERIEN (einschließlich Batterien aus Lithiumlegierung) | 3090 |
| LITHIUM-METALL-BATTERIEN IN AUSRÜSTUNGEN (einschließlich Batterien aus Lithiumlegierung) | 3091 |
| LITHIUM-METALL-BATTERIEN, MIT AUSRÜSTUNGEN VERPACKT (einschließlich Batterien aus Lithiumlegierung) | 3091 |
| LITHIUMNITRAT | 2722 |
| LITHIUMNITRID | 2806 |
| LITHIUMPEROXID | 1472 |
| LITHIUMSILICIUM | 1417 |
| LOCKERUNGSSPRENGGERÄTE MIT EXPLOSIVSTOFF, für Erdölbohrungen, ohne Zündmittel | 0099 |
| LONDON PURPLE | 1621 |
| LUFT, TIEFGEKÜHLT, FLÜSSIG | 1003 |
| LUFT, VERDICHTET | 1002 |
| MAGNESIUM, in Pellets, Spänen, Bändern | 1869 |
| MAGNESIUMALUMINIUMPHOSPHID | 1419 |
| MAGNESIUMARSENAT | 1622 |
| MAGNESIUMBROMAT | 1473 |
| MAGNESIUMCHLORAT | 2723 |
| MAGNESIUMDIAMID | 2004 |
| MAGNESIUMFLUOROSILICAT | 2853 |
| MAGNESIUM-GRANULATE, ÜBERZOGEN, mit einer Teilchengröße von mindestens 149 µm | 2950 |
| MAGNESIUMHYDRID | 2010 |
| MAGNESIUMLEGIERUNGEN mit mehr als 50 % Magnesium, in Pellets, Spänen, Bändern | 1869 |
| MAGNESIUMLEGIERUNGSPULVER | 1418 |
| MAGNESIUMNITRAT | 1474 |
| MAGNESIUMPERCHLORAT | 1475 |
| MAGNESIUMPEROXID | 1476 |
| MAGNESIUMPHOSPHID | 2011 |
| MAGNESIUM-PULVER | 1418 |
| MAGNESIUMSILICID | 2624 |
| Magnetisierte Stoffe | 2807 |
| MALEINSÄUREANHYDRID | 2215 |
| MALEINSÄUREANHYDRID, GESCHMOLZEN | 2215 |
| MALONITRIL | 2647 |
| MANEB | 2210 |
| MANEB, STABILISIERT gegen Selbsterhitzung | 2968 |
| MANEBZUBEREITUNGEN mit mindestens 60 Masse-% Maneb | 2210 |
| MANEBZUBEREITUNGEN, STABILISIERT gegen Selbsterhitzung | 2968 |
| Manganethylen-1,2-bisdithiocarbamat, stabilisiert gegen Selbsterhitzung: siehe | 2968 |
| Manganethylen-1,2-bisdithiocarbamet: siehe | 2210 |
| MANGANNITRAT | 2724 |
| MANGANRESINAT | 1330 |
| MANNITOLHEXANITRAT, ANGEFEUCHTET mit mindestens 40 Masse-% Wasser oder einer Alkohol/Wasser-Mischung | 0133 |
| MEDIKAMENT, FEST, GIFTIG, N.A.G. | 3249 |
| MEDIKAMENT, FLÜSSIG, ENTZÜNDBAR, GIFTIG, N.A.G. | 3248 |
| MEDIKAMENT, FLÜSSIG, GIFTIG, N.A.G. | 1851 |
| MEDIZINISCHER ABFALL, N.A.G. | 3291 |
| MEMBRANFILTER AUS NITROCELLULOSE | 3270 |
| MERCAPTANE, FLÜSSIG, ENTZÜNDBAR, N.A.G. | 3336 |
| MERCAPTANE, FLÜSSIG, ENTZÜNDBAR, GIFTIG, N.A.G. | 1228 |
| MERCAPTANE, FLÜSSIG, GIFTIG, ENTZÜNDBAR, N.A.G. | 3071 |
| MERCAPTANE, MISCHUNG, FLÜSSIG, ENTZÜNDBAR, N.A.G. | 3336 |
| MERCAPTANE, MISCHUNG, FLÜSSIG, ENTZÜNDBAR, GIFTIG, N.A.G. | 1228 |
| MERCAPTANE, MISCHUNG, FLÜSSIG, GIFTIG, ENTZÜNDBAR, N.A.G. | 3071 |
| Mercaptoethanol: siehe | 2966 |
| 5-MERCAPTOTETRAZOL-1-ESSIGSÄURE | 0448 |
| Mesitylen: siehe | 2325 |
| MESITYLOXID | 1229 |
| METALDEHYD | 1332 |
| METALLCARBONYLE, FEST, N.A.G. | 3466 |
| METALLCARBONYLE, FLÜSSIG, N.A.G. | 3281 |
| METALLHYDRIDE, MIT WASSER REAGIEREND, N.A.G. | 1409 |
| METALLISCHER STOFF, MIT WASSER REAGIEREND, N.A.G. | 3208 |
| METALLISCHER STOFF, MIT WASSER REAGIEREND, SELBSTERHITZUNGSFÄHIG, N.A.G. | 3209 |
| METALLISCHES EISEN als BOHRSPÄNE, FRÄSSPÄNE, DREHSPÄNE, ABFÄLLE in selbsterhitzungsfähiger Form | 2793 |
| METALLKATALYSATOR, ANGEFEUCHTET mit einem sichtbaren Überschuss an Flüssigkeit | 1378 |
| METALLKATALYSATOR, TROCKEN | 2881 |
| METALLORGANISCHE VERBINDUNG, FEST, GIFTIG, N.A.G. | 3467 |
| METALLORGANISCHE VERBINDUNG, FLÜSSIG, GIFTIG, N.A.G. | 3282 |
| METHACRYLALDEHYD, STABILISIERT | 2396 |
| METHACRYLNITRIL, STABILISIERT | 3079 |
| METHACRYLSÄURE, STABILISIERT | 2531 |
| METHAN, TIEFGEKÜHLT, FLÜSSIG | 1972 |
| METHAN, VERDICHTET | 1971 |
| METHANOL | 1230 |
| METHANSULFONYLCHLORID | 3246 |
| 2-Methoxyethanol: siehe | 1188 |
| METHOXYMETHYLISOCYANAT | 2605 |
| 4-METHOXY-4-METHYLPENTAN-2-ON | 2293 |
| 1-METHOXY-2-PROPANOL | 3092 |
| METHYLACETAT | 1231 |
| METHYLACETYLEN UND PROPADIEN, GEMISCH, STABILISIERT | 1060 |
| METHYLACRYLAT, STABILISIERT | 1919 |
| METHYLAL | 1234 |
| METHYLALLYLALKOHOL | 2614 |
| METHYLALLYLCHLORID | 2554 |
| METHYLAMIN, WASSERFREI | 1061 |
| METHYLAMIN, WÄSSERIGE LÖSUNG | 1235 |
| METHYLAMYLACETAT | 1233 |
| Methylamylalkohol: siehe | 2053 |
| N-METHYLANILIN | 2294 |
| alpha-METHYLBENZYLALKOHOL, FEST | 3438 |
| alpha-METHYLBENZYLALKOHOL, FLÜSSIG | 2937 |
| METHYLBROMACETAT | 2643 |
| METHYLBROMID mit höchstens 2 % Chlorpikrin | 1062 |
| METHYLBROMID UND ETHYLENDIBROMID, MISCHUNG, FLÜSSIG | 1647 |
| 2-METHYLBUTAN | 3371 |
| 3-METHYLBUTAN-2-ON | 2397 |
| 2-METHYLBUT-1-EN | 2459 |
| 2-METHYLBUT-2-EN | 2460 |
| 3-METHYLBUT-1-EN | 2561 |
| N-METHYLBUTYLAMIN | 2945 |
| METHYL-tert-BUTYLETHER | 2398 |
| METHYLBUTYRAT | 1237 |
| METHYLCHLORACETAT | 2295 |
| METHYLCHLORFORMIAT | 1238 |
| METHYLCHLORID | 1063 |
| METHYLCHLORID UND DICHLORMETHAN, GEMISCH | 1912 |
| METHYLCHLORMETHYLETHER | 1239 |
| METHYL-2-CHLORPROPIONAT | 2933 |
| METHYLCHLORSILAN | 2534 |
| Methylcyanid: siehe | 1648 |
| METHYLCYCLOHEXAN | 2296 |
| METHYLCYCLOHEXANOLE, entzündbar | 2617 |
| METHYLCYCLOHEXANON | 2297 |
| METHYLCYCLOPENTAN | 2298 |
| METHYLDICHLORACETAT | 2299 |
| METHYLDICHLORSILAN | 1242 |
| Methylenchlorid: siehe | 1593 |
| METHYLETHYLKETON | 1193 |
| 2-METHYL-5-ETHYLPYRIDIN | 2300 |
| METHYLFLUORID | 2454 |
| METHYLFORMIAT | 1243 |
| 2-METHYLFURAN | 2301 |
| 2-METHYL-2-HEPTANTHIOL | 3023 |
| 5-METHYLHEXAN-2-ON | 2302 |
| METHYLHYDRAZIN | 1244 |
| METHYLIODID | 2644 |
| METHYLISOBUTYLCARBINOL | 2053 |
| METHYLISOBUTYLKETON | 1245 |
| METHYLISOCYANAT | 2480 |
| METHYLISOPROPENYLKETON, STABILISIERT | 1246 |
| Methylisopropylbenzene: siehe | 2046 |
| METHYLISOTHIOCYANAT | 2477 |
| METHYLISOVALERAT | 2400 |
| METHYLMAGNESIUMBROMID IN ETHYLETHER | 1928 |
| METHYLMERCAPTAN | 1064 |
| 3-Methylmercaptopropionaldehyd: siehe | 2785 |
| METHYLMETHACRYLAT, MONOMER, STABILISIERT | 1247 |
| 4-METHYLMORPHOLIN | 2535 |
| N-METHYLMORPHOLIN | 2535 |
| METHYLNITRIT | 2455 |
| METHYLORTHOSILICAT | 2606 |
| METHYLPENTADIENE | 2461 |
| 2-METHYLPENTAN-2-OL | 2560 |
| 3-Methylpent-2-en-4-in-1-ol: siehe | 2705 |
| METHYLPHENYLDICHLORSILAN | 2437 |
| 1-METHYLPIPERIDIN | 2399 |
| Methylpiridine: siehe | 2313 |
| METHYLPROPIONAT | 1248 |
| METHYLPROPYLETHER | 2612 |
| METHYLPROPYLKETON | 1249 |
| METHYLTETRAHYDROFURAN | 2536 |
| METHYLTRICHLORACETAT | 2533 |
| METHYLTRICHLORSILAN | 1250 |
| alpha-METHYLVALERALDEHYD | 2367 |
| METHYLVINYLKETON, STABILISIERT | 1251 |
| MINEN, mit Sprengladung | 0136 |
| MINEN, mit Sprengladung | 0137 |
| MINEN, mit Sprengladung | 0138 |
| MINEN, mit Sprengladung | 0294 |
| MIT WASSER REAGIERENDER FESTER STOFF, N.A.G. | 2813 |
| MIT WASSER REAGIERENDER FESTER STOFF, ÄTZEND, N.A.G. | 3131 |
| MIT WASSER REAGIERENDER FESTER STOFF, ENTZÜNDBAR, N.A.G. | 3132 |
| MIT WASSER REAGIERENDER FESTER STOFF, ENTZÜNDEND (OXIDIEREND) WIRKEND, N.A.G. | 3133 |
| MIT WASSER REAGIERENDER FESTER STOFF, GIFTIG, N.A.G. | 3134 |
| MIT WASSER REAGIERENDER FESTER STOFF, SELBSTERHITZUNGSFÄHIG, N.A.G. | 3135 |
| MIT WASSER REAGIERENDER FLÜSSIGER STOFF, N.A.G. | 3148 |
| MIT WASSER REAGIERENDER FLÜSSIGER STOFF, ÄTZEND, N.A.G. | 3129 |
| MIT WASSER REAGIERENDER FLÜSSIGER STOFF, GIFTIG, N.A.G. | 3130 |
| MIT WASSER REAGIERENDER METALLORGANISCHER FESTER STOFF | 3395 |
| MIT WASSER REAGIERENDER METALLORGANISCHER FESTER STOFF, ENTZÜNDBAR | 3396 |
| MIT WASSER REAGIERENDER METALLORGANISCHER FESTER STOFF, SELBSTERHITZUNGSFÄHIG | 3397 |
| MIT WASSER REAGIERENDER METALLORGANISCHER FLÜSSIGER STOFF | 3398 |
| MIT WASSER REAGIERENDER METALLORGANISCHER FLÜSSIGER STOFF, ENTZÜNDBAR | 3399 |
| MOLYBDÄNPENTACHLORID | 2508 |
| MONONITROTOLUIDINE | 2660 |
| MORPHOLIN | 2054 |
| MUNITION, AUGENREIZSTOFF, mit Zerleger, Ausstoß- oder Treibladung | 0018 |
| MUNITION, AUGENREIZSTOFF, mit Zerleger, Ausstoß- oder Treibladung | 0019 |
| MUNITION, AUGENREIZSTOFF, mit Zerleger, Ausstoß- oder Treibladung | 0301 |
| MUNITION, BRAND, mit flüssigem oder geliertem Brandstoff, mit Zerleger, Ausstoß- oder Treibladung | 0247 |
| MUNITION, BRAND, mit oder ohne Zerleger, Ausstoß- oder Treibladung | 0009 |
| MUNITION, BRAND, mit oder ohne Zerleger, Ausstoß- oder Treibladung | 0010 |
| MUNITION, BRAND, mit oder ohne Zerleger, Ausstoß- oder Treibladung | 0300 |
| MUNITION, BRAND, WEISSER PHOSPHOR, mit Zerleger, Ausstoß- oder Treibladung | 0243 |
| MUNITION, BRAND, WEISSER PHOSPHOR, mit Zerleger, Ausstoß- oder Treibladung | 0244 |
| MUNITION, GIFTIG, mit Zerleger, Ausstoß- oder Treibladung | 0020 |
| MUNITION, GIFTIG, mit Zerleger, Ausstoß- oder Treibladung | 0021 |
| MUNITION, GIFTIG, NICHT EXPLOSIV, ohne Zerleger oder Ausstoßladung, nicht scharf | 2016 |
| MUNITION, LEUCHT, mit oder ohne Zerleger, Ausstoß- oder Treibladung | 0171 |
| MUNITION, LEUCHT, mit oder ohne Zerleger, Ausstoß- oder Treibladung | 0254 |
| MUNITION, LEUCHT, mit oder ohne Zerleger, Ausstoß- oder Treibladung | 0297 |
| MUNITION, NEBEL, mit oder ohne Zerleger, Ausstoß- oder Treibladung | 0015 |
| MUNITION, NEBEL, mit oder ohne Zerleger, Ausstoß- oder Treibladung | 0016 |
| MUNITION, NEBEL, mit oder ohne Zerleger, Ausstoß- oder Treibladung | 0303 |
| MUNITION, NEBEL, WEISSER PHOSPHOR, mit Zerleger, Ausstoß- oder Treibladung | 0245 |
| MUNITION, NEBEL, WEISSER PHOSPHOR, mit Zerleger, Ausstoß- oder Treibladung | 0246 |
| MUNITION, PRÜF | 0363 |
| MUNITION, TRÄNENERZEUGEND, NICHT EXPLOSIV, ohne Zerleger oder Ausstoßladung, nicht scharf | 2017 |
| MUNITION, ÜBUNG | 0362 |
| MUNITION, ÜBUNG | 0488 |
| NACHFÜLLPATRONEN FÜR FEUERZEUGE mit entzündbarem Gas | 1057 |
| NAPHTHALEN, GESCHMOLZEN | 2304 |
| NAPHTHALEN, RAFFINIERT | 1334 |
| NAPHTHALEN, ROH | 1334 |
| alpha-NAPHTHYLAMIN | 2077 |
| beta-NAPHTHYLAMIN, FEST | 1650 |
| beta-NAPHTHYLAMIN, LÖSUNG | 3411 |
| NAPHTHYLHARNSTOFF | 1652 |
| NAPHTHYLTHIOHARNSTOFF | 1651 |
| NATRIUM | 1428 |
| Natriumaluminat, fest | 2812 |
| NATRIUMALUMINATLÖSUNG | 1819 |
| NATRIUMALUMINIUMHYDRID | 2835 |
| NATRIUMAMMONIUMVANADAT | 2863 |
| NATRIUMARSANILAT | 2473 |
| NATRIUMARSENAT | 1685 |
| NATRIUMARSENIT, FEST | 2027 |
| NATRIUMARSENIT, WÄSSERIGE LÖSUNG | 1686 |
| NATRIUMAZID | 1687 |
| NATRIUMBATTERIEN | 3292 |
| Natriumbifluorid: siehe | 2439 |
| NATRIUMBORHYDRID | 1426 |
| NATRIUMBORHYDRID UND NATRIUMHYDROXID, LÖSUNG mit höchstens 12 Masse-% Natriumborhydrid und höchstens 40 Masse-% Natriumhydroxid | 3320 |
| NATRIUMBROMAT | 1494 |
| NATRIUMCARBONAT-PEROXYHYDRAT | 3378 |
| NATRIUMCHLORACETAT | 2659 |
| NATRIUMCHLORAT | 1495 |
| NATRIUMCHLORAT, WÄSSERIGE LÖSUNG | 2428 |
| NATRIUMCHLORIT | 1496 |
| NATRIUMCYANID, FEST | 1689 |
| NATRIUMCYANID, LÖSUNG | 3414 |
| NATRIUMDINITROORTHOCRESOLAT, ANGEFEUCHTET mit mindestens 10 Masse-% Wasser | 3369 |
| NATRIUMDINITROORTHOCRESOLAT, ANGEFEUCHTET mit mindestens 15 Masse-% Wasser | 1348 |
| NATRIUMDINITROORTHOCRESOLAT, trocken oder angefeuchtet mit weniger als 15 Masse-% Wasser | 0234 |
| NATRIUMDITHIONIT | 1384 |
| NATRIUMFLUORACETAT | 2629 |
| NATRIUMFLUORID, FEST | 1690 |
| NATRIUMFLUORID, LÖSUNG | 3415 |
| NATRIUMFLUOROSILICAT | 2674 |
| NATRIUMHYDRID | 1427 |
| NATRIUMHYDROGENDIFLUORID | 2439 |
| NATRIUMHYDROGENSULFID, HYDRATISIERT mit mindestens 25 % Kristallwasser | 2949 |
| NATRIUMHYDROGENSULFID mit weniger als 25 % Kristallwasser | 2318 |
| NATRIUMHYDROSULFIT | 1384 |
| NATRIUMHYDROXID, FEST | 1823 |
| NATRIUMHYDROXIDLÖSUNG | 1824 |
| NATRIUMKAKODYLAT | 1688 |
| NATRIUMKUPFER(I)CYANID, FEST | 2316 |
| NATRIUMKUPFER(I)CYANID, LÖSUNG | 2317 |
| Natriummetasilicat: siehe | 3253 |
| NATRIUMMETHYLAT | 1431 |
| NATRIUMMETHYLAT, LÖSUNG in Alkohol | 1289 |
| NATRIUMMONOXID | 1825 |
| NATRIUMNITRAT | 1498 |
| NATRIUMNITRAT UND KALIUMNITRAT, MISCHUNG | 1499 |
| NATRIUMNITRIT | 1500 |
| Natriumoxid: siehe | 1825 |
| NATRIUMPENTACHLORPHENOLAT | 2567 |
| NATRIUMPERBORAT-MONOHYDRAT | 3377 |
| NATRIUMPERCHLORAT | 1502 |
| NATRIUMPERMANGANAT | 1503 |
| NATRIUMPEROXID | 1504 |
| NATRIUMPEROXOBORAT, WASSERFREI | 3247 |
| NATRIUMPERSULFAT | 1505 |
| NATRIUMPHOSPHID | 1432 |
| NATRIUMPIKRAMAT, ANGEFEUCHTET mit mindestens 20 Masse-% Wasser | 1349 |
| NATRIUMPIKRAMAT, trocken oder angefeuchtet mit weniger als 20 Masse-% Wasser | 0235 |
| NATRIUMSULFID, HYDRATISIERT mit mindestens 30 % Kristallwasser | 1849 |
| NATRIUMSULFID mit weniger als 30 % Kristallwasser | 1385 |
| NATRIUMSULFID, WASSERFREI | 1385 |
| NATRIUMSUPEROXID | 2547 |
| NATRIUMZELLEN | 3292 |
| NATRONKALK mit mehr als 4 % Natriumhydroxid | 1907 |
| Natronlauge: siehe | 1824 |
| NEBENPRODUKTE DER ALUMINIUMHERSTELLUNG | 3170 |
| NEBENPRODUKTE DER ALUMINIUMUMSCHMELZUNG | 3170 |
| NEON, TIEFGEKÜHLT, FLÜSSIG | 1913 |
| NEON, VERDICHTET | 1065 |
| NICKELCYANID | 1653 |
| NICKELNITRAT | 2725 |
| NICKELNITRIT | 2726 |
| NICKELTETRACARBONYL | 1259 |
| NICOTIN | 1654 |
| NICOTINHYDROCHLORID, FEST | 3444 |
| NICOTINHYDROCHLORID, FLÜSSIG | 1656 |
| NICOTINHYDROCHLORID, LÖSUNG | 1656 |
| NICOTINSALICYLAT, fest | 1657 |
| NICOTINSULFAT, FEST | 3445 |
| NICOTINSULFAT, LÖSUNG | 1658 |
| NICOTINTARTRAT | 1659 |
| NICOTINVERBINDUNG, FEST, N.A.G. | 1655 |
| NICOTINVERBINDUNG, FLÜSSIG, N.A.G. | 3144 |
| NICOTINZUBEREITUNG, FEST, N.A.G. | 1655 |
| NICOTINZUBEREITUNG, FLÜSSIG, N.A.G. | 3144 |
| NITRATE, ANORGANISCHE, N.A.G. | 1477 |
| NITRATE, ANORGANISCHE, WÄSSERIGE LÖSUNG, N.A.G. | 3218 |
| NITRIERSÄUREMISCHUNG mit höchstens 50 % Salpetersäure | 1796 |
| NITRIERSÄUREMISCHUNG mit mehr als 50 % Salpetersäure | 1796 |
| NITRILE, ENTZÜNDBAR, GIFTIG, N.A.G. | 3273 |
| NITRILE, FEST, GIFTIG, N.A.G. | 3439 |
| NITRILE, FLÜSSIG, GIFTIG, N.A.G. | 3276 |
| NITRILE, GIFTIG, ENTZÜNDBAR, N.A.G. | 3275 |
| NITRITE, ANORGANISCHE, N.A.G. | 2627 |
| NITRITE, ANORGANISCHE, WÄSSERIGE LÖSUNG, N.A.G. | 3219 |
| NITROANILINE (o-, m-, p-) | 1661 |
| NITROANISOLE, FEST | 3458 |
| NITROANISOLE, FLÜSSIG | 2730 |
| NITROBENZEN | 1662 |
| NITROBENZENSULFONSÄURE | 2305 |
| 5-NITROBENZOTRIAZOL | 0385 |
| NITROBENZOTRIFLUORIDE, FEST | 3431 |
| NITROBENZOTRIFLUORIDE, FLÜSSIG | 2306 |
| NITROBROMBENZENE, FEST | 3459 |
| NITROBROMBENZENE, FLÜSSIG | 2732 |
| NITROCELLULOSE, ANGEFEUCHTET mit mindestens 25 Masse-% Alkohol | 0342 |
| NITROCELLULOSE, LÖSUNG, ENTZÜNDBAR, mit höchstens 12,6 % Stickstoff in der Trockenmasse und höchstens 55 % Nitrocellulose | 2059 |
| NITROCELLULOSE, MISCHUNG mit höchstens 12,6 % Stickstoff in der Trockenmasse, MIT oder OHNE PLASTIFIZIERUNGSMITTEL, MIT oder OHNE PIGMENT | 2557 |
| NITROCELLULOSE MIT mindestens 25 Masse-% ALKOHOL und höchstens 12,6 % Stickstoff in der Trockenmasse | 2556 |
| NITROCELLULOSE MIT mindestens 25 Masse-% WASSER | 2555 |
| NITROCELLULOSE, nicht behandelt oder plastifiziert mit weniger als 18 Masse-% Plastifizierungsmittel | 0341 |
| NITROCELLULOSE, PLASTIFIZIERT mit mindestens 18 Masse-% Plastifizierungsmittel | 0343 |
| NITROCELLULOSE, trocken oder angefeuchtet mit weniger als 25 Masse-% Wasser (oder Alkohol) | 0340 |
| 3-NITRO-4-CHLORBENZOTRIFLUORID | 2307 |
| NITROCRESOLE, FEST | 2446 |
| NITROCRESOLE, FLÜSSIG | 3434 |
| NITROETHAN | 2842 |
| NITROGLYCERIN, DESENSIBILISIERT mit mindestens 40 Masse-% nicht flüchtigem, wasserunlöslichem Phlegmatisierungsmittel | 0143 |
| NITROGLYCERIN, GEMISCH, DESENSIBILISIERT, FEST, N.A.G., mit mehr als 2 Masse-%, aber höchstens 10 Masse-% Nitroglycerin | 3319 |
| NITROGLYCERIN, GEMISCH, DESENSIBILISIERT, FLÜSSIG, ENTZÜNDBAR, N.A.G., mit höchstens 30 Masse-% Nitroglycerin | 3343 |
| NITROGLYCERIN, GEMISCH, DESENSIBILISIERT, FLÜSSIG, N.A.G., mit höchstens 30 Masse-% Nitroglycerin | 3357 |
| NITROGLYCERIN, LÖSUNG IN ALKOHOL mit höchstens 1 % Nitroglycerin | 1204 |
| NITROGLYCERIN, LÖSUNG IN ALKOHOL mit mehr als 1 %, aber höchstens 5 % Nitroglycerin | 3064 |
| NITROGLYCERIN, LÖSUNG IN ALKOHOL mit mehr als 1 %, aber nicht mehr als 10 % Nitroglycerin | 0144 |
| NITROGUANIDIN, ANGEFEUCHTET mit mindestens 20 Masse-% Wasser | 1336 |
| NITROGUANIDIN, trocken oder angefeuchtet mit weniger als 20 Masse-% Wasser | 0282 |
| NITROHARNSTOFF | 0147 |
| NITROMETHAN | 1261 |
| NITROMANNITOL, ANGEFEUCHTET mit mindestens 40 Masse-% Wasser oder einer Alkohol/Wasser-Mischung | 0133 |
| NITRONAPHTHALEN | 2538 |
| NITROPHENOLE (o-, m-, p-) | 1663 |
| 4-NITROPHENYLHYDRAZIN, mit mindestens 30 Masse-% Wasser | 3376 |
| NITROPROPANE | 2608 |
| p-NITROSODIMETHYLANILIN | 1369 |
| NITROSTÄRKE, ANGEFEUCHTET mit mindestens 20 Masse-% Wasser | 1337 |
| NITROSTÄRKE, trocken oder angefeuchtet mit weniger als 20 Masse-% Wasser | 0146 |
| NITROSYLCHLORID | 1069 |
| NITROSYLSCHWEFELSÄURE, FEST | 3456 |
| NITROSYLSCHWEFELSÄURE, FLÜSSIG | 2308 |
| Nitrotoluen (o-, m-): siehe | 1664 |
| p-Nitrotoluen: siehe | 3446 |
| NITROTOLUENE, FEST | 3446 |
| NITROTOLUENE, FLÜSSIG | 1664 |
| NITROXYLENE, FEST | 3447 |
| NITROXYLENE, FLÜSSIG | 1665 |
| NONANE | 1920 |
| NONYLTRICHLORSILAN | 1799 |
| NORBORNAN-2,5-DIEN, STABILISIERT | 2251 |
| OCTADECYLTRICHLORSILAN | 1800 |
| OCTADIENE | 2309 |
| OCTAFLUORBUT-2-EN | 2422 |
| OCTAFLUORCYCLOBUTAN | 1976 |
| OCTAFLUORPROPAN | 2424 |
| OCTANE | 1262 |
| OCTOL, trocken oder angefeuchtet mit weniger als 15 Masse-% Wasser | 0266 |
| OCTONAL | 0496 |
| OCTYLALDEHYDE | 1191 |
| OCTYLTRICHLORSILAN | 1801 |
| OKTOGEN, ANGEFEUCHTET mit mindestens 15 Masse-% Wasser | 0226 |
| OKTOGEN, DESENSIBILISIERT | 0484 |
| OKTOLIT, trocken oder angefeuchtet mit weniger als 15 Masse-% Wasser | 0266 |
| Oleum: siehe | 1831 |
| ÖLGAS, VERDICHTET | 1071 |
| ÖLSAATKUCHEN mit höchstens 1,5 Masse-% Öl und höchstens 11 Masse-% Feuchtigkeit | 2217 |
| ÖLSAATKUCHEN mit mehr als 1,5 Masse-% Öl und höchstens 11 Masse-% Feuchtigkeit | 1386 |
| ONTA | 0490 |
| ORGANISCHE ARSENVERBINDUNG, FEST, N.A.G. | 3465 |
| ORGANISCHE ARSENVERBINDUNG, FLÜSSIG, N.A.G. | 3280 |
| ORGANISCHE PEROXIDE (Verzeichnis) |  |
| ORGANISCHE PHOSPHORVERBINDUNG, GIFTIG, ENTZÜNDBAR, N.A.G. | 3279 |
| ORGANISCHE PHOSPHORVERBINDUNG, FEST, GIFTIG, N.A.G. | 3464 |
| ORGANISCHE PHOSPHORVERBINDUNG, FLÜSSIG, GIFTIG, N.A.G. | 3278 |
| ORGANISCHE ZINNVERBINDUNG, FEST, N.A.G. | 3146 |
| ORGANISCHE ZINNVERBINDUNG, FLÜSSIG, N.A.G. | 2788 |
| ORGANISCHES PEROXID TYP B, FEST | 3102 |
| ORGANISCHES PEROXID TYP B, FEST, TEMPERATURKONTROLLIERT | 3112 |
| ORGANISCHES PEROXID TYP B, FLÜSSIG | 3101 |
| ORGANISCHES PEROXID TYP B, FLÜSSIG, TEMPERATURKONTROLLIERT | 3111 |
| ORGANISCHES PEROXID TYP C, FEST | 3104 |
| ORGANISCHES PEROXID TYP C, FEST, TEMPERATURKONTROLLIERT | 3114 |
| ORGANISCHES PEROXID TYP C, FLÜSSIG | 3103 |
| ORGANISCHES PEROXID TYP C, FLÜSSIG, TEMPERATURKONTROLLIERT | 3113 |
| ORGANISCHES PEROXID TYP D, FEST | 3106 |
| ORGANISCHES PEROXID TYP D, FEST, TEMPERATURKONTROLLIERT | 3116 |
| ORGANISCHES PEROXID TYP D, FLÜSSIG | 3105 |
| ORGANISCHES PEROXID TYP D, FLÜSSIG, TEMPERATURKONTROLLIERT | 3115 |
| ORGANISCHES PEROXID TYP E, FEST | 3108 |
| ORGANISCHES PEROXID TYP E, FEST, TEMPERATURKONTROLLIERT | 3118 |
| ORGANISCHES PEROXID TYP E, FLÜSSIG | 3107 |
| ORGANISCHES PEROXID TYP E, FLÜSSIG, TEMPERATURKONTROLLIERT | 3117 |
| ORGANISCHES PEROXID TYP F, FEST | 3110 |
| ORGANISCHES PEROXID TYP F, FEST, TEMPERATURKONTROLLIERT | 3120 |
| ORGANISCHES PEROXID TYP F, FLÜSSIG | 3109 |
| ORGANISCHES PEROXID TYP F, FLÜSSIG, TEMPERATURKONTROLLIERT | 3119 |
| ORGANOCHLOR-PESTIZID, FEST, GIFTIG | 2761 |
| ORGANOCHLOR-PESTIZID, FLÜSSIG, ENTZÜNDBAR, GIFTIG, Flammpunkt unter 23 °C | 2762 |
| ORGANOCHLOR-PESTIZID, FLÜSSIG, GIFTIG | 2996 |
| ORGANOCHLOR-PESTIZID, FLÜSSIG, GIFTIG, ENTZÜNDBAR, mit einem Flammpunkt von 23 °C oder darüber | 2995 |
| ORGANOPHOSPHOR-PESTIZID, FEST, GIFTIG | 2783 |
| ORGANOPHOSPHOR-PESTIZID, FLÜSSIG, ENTZÜNDBAR, GIFTIG, Flammpunkt unter 23 °C | 2784 |
| ORGANOPHOSPHOR-PESTIZID, FLÜSSIG, GIFTIG | 3018 |
| ORGANOPHOSPHOR-PESTIZID, FLÜSSIG, GIFTIG, ENTZÜNDBAR, mit einem Flammpunkt von 23 °C oder darüber | 3017 |
| ORGANOZINN-PESTIZID, FEST, GIFTIG | 2786 |
| ORGANOZINN-PESTIZID, FLÜSSIG, ENTZÜNDBAR, GIFTIG, Flammpunkt unter 23 °C | 2787 |
| ORGANOZINN-PESTIZID, FLÜSSIG, GIFTIG | 3020 |
| ORGANOZINN-PESTIZID, FLÜSSIG, GIFTIG, ENTZÜNDBAR, mit einem Flammpunkt von 23 °C oder darüber | 3019 |
| OSMIUMTETROXID | 2471 |
| OTTOKRAFTSTOFF | 1203 |
| OXYNITROTRIAZOL | 0490 |
| PAPIER, MIT UNGESÄTTIGTEN ÖLEN BEHANDELT, unvollständig getrocknet | 1379 |
| PARAFORMALDEHYD | 2213 |
| PARALDEHYD | 1264 |
| PARFÜMERIEERZEUGNISSE, mit entzündbaren Lösungsmitteln | 1266 |
| PATRONEN, BLITZLICHT | 0049 |
| PATRONEN, BLITZLICHT | 0050 |
| PATRONEN FÜR HANDFEUERWAFFEN | 0012 |
| PATRONEN FÜR HANDFEUERWAFFEN | 0339 |
| PATRONEN FÜR HANDFEUERWAFFEN | 0417 |
| PATRONEN FÜR HANDFEUERWAFFEN, MANÖVER | 0014 |
| PATRONEN FÜR HANDFEUERWAFFEN, MANÖVER | 0327 |
| PATRONEN FÜR HANDFEUERWAFFEN, MANÖVER | 0338 |
| PATRONEN FÜR WAFFEN, MANÖVER | 0014 |
| PATRONEN FÜR WAFFEN, MANÖVER | 0326 |
| PATRONEN FÜR WAFFEN, MANÖVER | 0327 |
| PATRONEN FÜR WAFFEN, MANÖVER | 0338 |
| PATRONEN FÜR WAFFEN, MANÖVER | 0413 |
| PATRONEN FÜR WAFFEN, MIT INERTEM GESCHOSS | 0012 |
| PATRONEN FÜR WAFFEN, MIT INERTEM GESCHOSS | 0328 |
| PATRONEN FÜR WAFFEN, MIT INERTEM GESCHOSS | 0339 |
| PATRONEN FÜR WAFFEN, MIT INERTEM GESCHOSS | 0417 |
| PATRONEN FÜR WAFFEN, mit Sprengladung | 0005 |
| PATRONEN FÜR WAFFEN, mit Sprengladung | 0006 |
| PATRONEN FÜR WAFFEN, mit Sprengladung | 0007 |
| PATRONEN FÜR WAFFEN, mit Sprengladung | 0321 |
| PATRONEN FÜR WAFFEN, mit Sprengladung | 0348 |
| PATRONEN FÜR WAFFEN, mit Sprengladung | 0412 |
| PATRONEN FÜR WERKZEUGE, OHNE GESCHOSS | 0014 |
| PATRONEN, SIGNAL | 0054 |
| PATRONEN, SIGNAL | 0312 |
| PATRONEN, SIGNAL | 0405 |
| PENTABORAN | 1380 |
| PENTACHLORETHAN | 1669 |
| PENTACHLORPHENOL | 3155 |
| PENTAERYTHRITOLTETRANITRAT, ANGEFEUCHTET mit mindestens 25 Masse-% Wasser | 0150 |
| PENTAERYTHRITOLTETRANITRAT, DESENSIBILISIERT mit mindestens 15 Masse-% Phlegmatisierungsmittel | 0150 |
| PENTAERYTHRITOLTETRANITRAT, GEMISCH, DESENSIBILISIERT, FEST, N.A.G., mit mehr als 10 Masse-%, aber höchstens 20 Masse-% PETN | 3344 |
| PENTAERYTHRITOLTETRANITRAT, mit nicht weniger als 7 Masse-% Wachs | 0411 |
| PENTAERYTHRITTETRANITRAT, ANGEFEUCHTET mit mindestens 25 Masse-% Wasser | 0150 |
| PENTAERYTHRITTETRANITRAT, DESENSIBILISIERT mit mindestens 15 Masse-% Phlegmatisierungsmittel | 0150 |
| PENTAERYTHRITTETRANITRAT, GEMISCH, DESENSIBILISIERT, FEST, N.A.G., mit mehr als 10 Masse-%, aber höchstens 20 Masse-% PETN | 3344 |
| PENTAERYTHRITTETRANITRAT, mit nicht weniger als 7 Masse-% Wachs | 0411 |
| PENTAFLUORETHAN | 3220 |
| Pentafluorethan, 1,1,1-Trifluorethan und 1,1,1,2-Tetrafluorethan, zeotropes Gemisch mit ca. 44 % Pentafluorethan und 52 % 1,1,1-Trifluorethan: siehe | 3337 |
| PENTAMETHYLHEPTAN | 2286 |
| n-Pentan: siehe | 1265 |
| PENTAN-2,4-DION | 2310 |
| PENTANE, flüssig | 1265 |
| PENTANOLE | 1105 |
| PENT-1-EN | 1108 |
| 1-PENTOL | 2705 |
| PENTOLIT, trocken oder angefeuchtet mit weniger als 15 Masse-% Wasser | 0151 |
| PERCHLORATE, ANORGANISCHE, N.A.G. | 1481 |
| PERCHLORATE, ANORGANISCHE, WÄSSERIGE LÖSUNG, N.A.G. | 3211 |
| Perchlorethylen: siehe | 1897 |
| PERCHLORMETHYLMERCAPTAN | 1670 |
| PERCHLORSÄURE mit höchstens 50 Masse-% Säure | 1802 |
| PERCHLORSÄURE mit mehr als 50 Masse-%, aber höchstens 72 Masse-% Säure | 1873 |
| PERCHLORYLFLUORID | 3083 |
| PERFLUOR(ETHYL-VINYL-ETHER) | 3154 |
| PERFLUOR(METHYL-VINYL-ETHER) | 3153 |
| PERFORATIONSHOHLLADUNGSTRÄGER, GELADEN, für Erdölbohrlöcher, ohne Zündmittel | 0124 |
| PERFORATIONSHOHLLADUNGSTRÄGER, GELADEN, für Erdölbohrlöcher, ohne Zündmittel | 0494 |
| PERMANGANATE, ANORGANISCHE, N.A.G. | 1482 |
| PERMANGANATE, ANORGANISCHE, WÄSSERIGE LÖSUNG, N.A.G. | 3214 |
| PEROXIDE, ANORGANISCHE, N.A.G. | 1483 |
| PERSULFATE, ANORGANISCHE, N.A.G. | 3215 |
| PERSULFATE, ANORGANISCHE, WÄSSERIGE LÖSUNG, N.A.G. | 3216 |
| PESTIZID, FEST, GIFTIG, N.A.G. | 2588 |
| PESTIZID, FLÜSSIG, ENTZÜNDBAR, GIFTIG, N.A.G., Flammpunkt unter 23 °C | 3021 |
| PESTIZID, FLÜSSIG, GIFTIG, N.A.G. | 2902 |
| PESTIZID, FLÜSSIG, GIFTIG, ENTZÜNDBAR, N.A.G., mit einem Flammpunkt von 23 °C oder darüber | 2903 |
| PETN, ANGEFEUCHTET mit mindestens 25 Masse-% Wasser | 0150 |
| PETN, DESENSIBILISIERT mit mindestens 15 Masse-% Phlegmatisierungsmittel | 0150 |
| PETN, GEMISCH, DESENSIBILISIERT, FEST, N.A.G., mit mehr als 10 Masse-%, aber höchstens 20 Masse-% PETN | 3344 |
| PETN, mit nicht weniger als 7 Masse-% Wachs | 0411 |
| PETROLEUMGASE, VERFLÜSSIGT | 1075 |
| Phenacethylchlorid: siehe | 1697 |
| PHENACYLBROMID | 2645 |
| PHENETIDINE | 2311 |
| PHENOL, FEST | 1671 |
| PHENOL, GESCHMOLZEN | 2312 |
| PHENOL, LÖSUNG | 2821 |
| PHENOLATE, FEST | 2905 |
| PHENOLATE, FLÜSSIG | 2904 |
| PHENOLSULFONSÄURE, FLÜSSIG | 1803 |
| PHENOXYESSIGSÄUREDERIVAT-PESTIZID, FEST, GIFTIG | 3345 |
| PHENOXYESSIGSÄUREDERIVAT-PESTIZID, FLÜSSIG, ENTZÜNDBAR, GIFTIG, Flammpunkt unter 23 °C | 3346 |
| PHENOXYESSIGSÄUREDERIVAT-PESTIZID, FLÜSSIG, GIFTIG | 3348 |
| PHENOXYESSIGSÄUREDERIVAT-PESTIZID, FLÜSSIG, GIFTIG, ENTZÜNDBAR, mit einem Flammpunkt von 23 °C oder darüber | 3347 |
| PHENYLACETONITRIL, FLÜSSIG | 2470 |
| PHENYLACETYLCHLORID | 2577 |
| PHENYLCARBYLAMINCHLORID | 1672 |
| PHENYLCHLORFORMIAT | 2746 |
| Phenylchlorid: siehe | 1134 |
| PHENYLENDIAMINE (o-, m-, p-) | 1673 |
| PHENYLHYDRAZIN | 2572 |
| PHENYLISOCYANAT | 2487 |
| PHENYLMERCAPTAN | 2337 |
| Phenylmethylether: siehe | 2222 |
| PHENYLPHOSPHORDICHLORID | 2798 |
| PHENYLPHOSPHORTHIODICHLORID | 2799 |
| PHENYLQUECKSILBER(II)ACETAT | 1674 |
| PHENYLQUECKSILBER(II)HYDROXID | 1894 |
| PHENYLQUECKSILBER(II)NITRAT | 1895 |
| PHENYLQUECKSILBERVERBINDUNG, N.A.G. | 2026 |
| PHENYLTRICHLORSILAN | 1804 |
| PHOSGEN | 1076 |
| 9-PHOSPHABICYCLONONANE | 2940 |
| PHOSPHIN | 2199 |
| PHOSPHIN, ADSORBIERT | 3525 |
| PHOSPHOR, AMORPH | 1338 |
| Phosphor, gelb, geschmolzen: siehe | 2447 |
| PHOSPHOR, GELB, TROCKEN oder UNTER WASSER oder IN LÖSUNG | 1381 |
| Phosphor, rot: siehe | 1338 |
| PHOSPHOR, WEISS, GESCHMOLZEN | 2447 |
| PHOSPHOR, WEISS, TROCKEN oder UNTER WASSER oder IN LÖSUNG | 1381 |
| PHOSPHORHEPTASULFID (chemische Formel P4S7), frei von gelbem oder weißem Phosphor | 1339 |
| PHOSPHORIGE SÄURE | 2834 |
| PHOSPHOROXYBROMID | 1939 |
| PHOSPHOROXYBROMID, GESCHMOLZEN | 2576 |
| PHOSPHOROXYCHLORID | 1810 |
| PHOSPHORPENTABROMID | 2691 |
| PHOSPHORPENTACHLORID | 1806 |
| PHOSPHORPENTAFLUORID | 2198 |
| PHOSPHORPENTAFLUORID, ADSORBIERT | 3524 |
| PHOSPHORPENTASULFID (chemische Formel P2S5), frei von gelbem oder weißem Phosphor | 1340 |
| PHOSPHORPENTOXID | 1807 |
| PHOSPHORSÄURE, FEST | 3453 |
| PHOSPHORSÄURE, LÖSUNG | 1805 |
| Phosphorsäureanhydrid: siehe | 1807 |
| PHOSPHORSESQUISULFID (chemische Formel P4S3), frei von gelbem oder weißem Phosphor | 1341 |
| PHOSPHORTRIBROMID | 1808 |
| PHOSPHORTRICHLORID | 1809 |
| PHOSPHORTRIOXID | 2578 |
| PHOSPHORTRISULFID (chemische Formel P4S6), frei von gelbem oder weißem Phosphor | 1343 |
| PHOSPHORWASSERSTOFF | 2199 |
| PHOSPHORWASSERSTOFF, ADSORBIERT | 3525 |
| PHTHALSÄUREANHYDRID mit mehr als 0,05 % Maleinsäureanhydrid | 2214 |
| PICOLINE | 2313 |
| PICRIT, ANGEFEUCHTET mit mindestens 20 Masse-% Wasser | 1336 |
| PICRIT, trocken oder angefeuchtet mit weniger als 20 Masse-% Wasser | 0282 |
| PIKRAMID | 0153 |
| PIKRINSÄURE, ANGEFEUCHTET mit mindestens 10 Masse-% Wasser | 3364 |
| PIKRINSÄURE, ANGEFEUCHTET mit mindestens 30 Masse-% Wasser | 1344 |
| PIKRINSÄURE, trocken oder angefeuchtet mit weniger als 30 Masse-% Wasser | 0154 |
| PIKRYLCHLORID | 0155 |
| PIKRYLCHLORID, ANGEFEUCHTET mit mindestens 10 Masse-% Wasser | 3365 |
| alpha-PINEN | 2368 |
| PIPERAZIN | 2579 |
| PIPERIDIN | 2401 |
| Pivaloylchlorid: siehe | 2438 |
| Politur: siehe | 1263 |
| Politur: siehe | 3066 |
| Politur: siehe | 3469 |
| Politur: siehe | 3470 |
| POLYAMINE, ENTZÜNDBAR, ÄTZEND, N.A.G. | 2733 |
| POLYAMINE, FEST, ÄTZEND, N.A.G. | 3259 |
| POLYAMINE, FLÜSSIG, ÄTZEND, N.A.G. | 2735 |
| POLYAMINE, FLÜSSIG, ÄTZEND, ENTZÜNDBAR, N.A.G. | 2734 |
| POLYCHLORIERTE BIPHENYLE, FEST | 3432 |
| POLYCHLORIERTE BIPHENYLE, FLÜSSIG | 2315 |
| POLYESTERHARZ-MEHRKOMPONENTENSYSTEME | 3269 |
| POLYHALOGENIERTE BIPHENYLE, FEST | 3152 |
| POLYHALOGENIERTE BIPHENYLE, FLÜSSIG | 3151 |
| POLYHALOGENIERTE TERPHENYLE, FEST | 3152 |
| POLYHALOGENIERTE TERPHENYLE, FLÜSSIG | 3151 |
| Präparate, die entzündbare flüssige Stoffe mit einem Flammpunkt von höchstens 60 °C enthalten: siehe | 3175 |
| PROPADIEN, STABILISIERT | 2200 |
| PROPAN | 1978 |
| n-PROPANOL | 1274 |
| PROPANTHIOLE | 2402 |
| PROPEN | 1077 |
| PROPIONALDEHYD | 1275 |
| PROPIONITRIL | 2404 |
| PROPIONSÄURE mit mindestens 10 Masse-% und weniger als 90 Masse-% Säure | 1848 |
| PROPIONSÄURE mit mindestens 90 Masse-% Säure | 3463 |
| PROPIONSÄUREANHYDRID | 2496 |
| PROPIONYLCHLORID | 1815 |
| n-PROPYLACETAT | 1276 |
| n-PROPYLALKOHOL | 1274 |
| PROPYLAMIN | 1277 |
| n-PROPYLBENZEN | 2364 |
| n-PROPYLCHLORFORMIAT | 2740 |
| Propylchlorid: siehe | 1278 |
| 1,2-PROPYLENDIAMIN | 2258 |
| Propylendichlorid: siehe | 1279 |
| PROPYLENIMIN, STABILISIERT | 1921 |
| PROPYLENOXID | 1280 |
| Propylentetramer: siehe | 2850 |
| Propylentrimer: siehe | 2057 |
| PROPYLFORMIATE | 1281 |
| n-PROPYLISOCYANAT | 2482 |
| Propylmercaptane: siehe | 2402 |
| n-PROPYLNITRAT | 1865 |
| PROPYLTRICHLORSILAN | 1816 |
| PULVERROHMASSE, ANGEFEUCHTET mit mindestens 25 Masse-% Wasser | 0159 |
| PULVERROHMASSE, ANGEFEUCHTET mit nicht weniger als 17 Masse-% Alkohol | 0433 |
| PYRETHROID-PESTIZID, FEST, GIFTIG | 3349 |
| PYRETHROID-PESTIZID, FLÜSSIG, ENTZÜNDBAR, GIFTIG, Flammpunkt unter 23 °C | 3350 |
| PYRETHROID-PESTIZID, FLÜSSIG, GIFTIG | 3352 |
| PYRETHROID-PESTIZID, FLÜSSIG, GIFTIG, ENTZÜNDBAR, mit einem Flammpunkt von 23 °C oder darüber | 3351 |
| PYRIDIN | 1282 |
| PYROPHORE LEGIERUNG, N.A.G. | 1383 |
| PYROPHORER ANORGANISCHER FESTER STOFF, N.A.G. | 3200 |
| PYROPHORER ANORGANISCHER FLÜSSIGER STOFF, N.A.G. | 3194 |
| PYROPHORER METALLORGANISCHER FESTER STOFF | 3391 |
| PYROPHORER METALLORGANISCHER FESTER STOFF, MIT WASSER REAGIEREND | 3393 |
| PYROPHORER METALLORGANISCHER FLÜSSIGER STOFF | 3392 |
| PYROPHORER METALLORGANISCHER FLÜSSIGER STOFF, MIT WASSER REAGIEREND | 3394 |
| PYROPHORER ORGANISCHER FESTER STOFF, N.A.G. | 2846 |
| PYROPHORER ORGANISCHER FLÜSSIGER STOFF, N.A.G. | 2845 |
| PYROPHORES METALL, N.A.G. | 1383 |
| PYROSULFURYLCHLORID | 1817 |
| PYROTECHNISCHE GEGENSTÄNDE für technische Zwecke | 0428 |
| PYROTECHNISCHE GEGENSTÄNDE für technische Zwecke | 0429 |
| PYROTECHNISCHE GEGENSTÄNDE für technische Zwecke | 0430 |
| PYROTECHNISCHE GEGENSTÄNDE für technische Zwecke | 0431 |
| PYROTECHNISCHE GEGENSTÄNDE für technische Zwecke | 0432 |
| PYRROLIDIN | 1922 |
| QUECKSILBER | 2809 |
| QUECKSILBERACETAT | 1629 |
| QUECKSILBER(II)AMMONIUMCHLORID | 1630 |
| QUECKSILBER(II)ARSENAT | 1623 |
| QUECKSILBER(II)BENZOAT | 1631 |
| QUECKSILBERBROMIDE | 1634 |
| Quecksilber(I)chlorid: siehe | 2025 |
| QUECKSILBER(II)CHLORID | 1624 |
| QUECKSILBERCYANID | 1636 |
| QUECKSILBERFULMINAT, ANGEFEUCHTET mit mindestens 20 Masse-% Wasser oder einer Alkohol/Wasser-Mischung | 0135 |
| QUECKSILBERGLUCONAT | 1637 |
| QUECKSILBERHALTIGES PESTIZID, FEST, GIFTIG | 2777 |
| QUECKSILBERHALTIGES PESTIZID, FLÜSSIG, ENTZÜNDBAR, GIFTIG, Flammpunkt unter 23 °C | 2778 |
| QUECKSILBERHALTIGES PESTIZID, FLÜSSIG, GIFTIG | 3012 |
| QUECKSILBERHALTIGES PESTIZID, FLÜSSIG, GIFTIG, ENTZÜNDBAR, mit einem Flammpunkt von 23 °C oder darüber | 3011 |
| QUECKSILBER IN HERGESTELLTEN GEGENSTÄNDEN | 3506 |
| QUECKSILBERIODID | 1638 |
| QUECKSILBER(I)NITRAT | 1627 |
| QUECKSILBER(II)NITRAT | 1625 |
| QUECKSILBERNUCLEAT | 1639 |
| QUECKSILBEROLEAT | 1640 |
| QUECKSILBEROXID | 1641 |
| QUECKSILBEROXYCYANID, DESENSIBILISIERT | 1642 |
| QUECKSILBERSALICYLAT | 1644 |
| QUECKSILBERSULFAT | 1645 |
| QUECKSILBERTHIOCYANAT | 1646 |
| QUECKSILBERVERBINDUNG, FEST, N.A.G. | 2025 |
| QUECKSILBERVERBINDUNG, FLÜSSIG, N.A.G. | 2024 |
| RADIOAKTIVE STOFFE, FREIGESTELLTES VERSANDSTÜCK - BEGRENZTE STOFFMENGE | 2910 |
| RADIOAKTIVE STOFFE, FREIGESTELLTES VERSANDSTÜCK - FABRIKATE | 2911 |
| RADIOAKTIVE STOFFE, FREIGESTELLTES VERSANDSTÜCK - FABRIKATE AUS NATÜRLICHEM URAN oder AUS ABGEREICHERTEM URAN oder AUS NATÜRLICHEM THORIUM | 2909 |
| RADIOAKTIVE STOFFE, FREIGESTELLTES VERSANDSTÜCK - INSTRUMENTE | 2911 |
| RADIOAKTIVE STOFFE, FREIGESTELLTES VERSANDSTÜCK - LEERE VERPACKUNG | 2908 |
| RADIOAKTIVE STOFFE MIT GERINGER SPEZIFISCHER AKTIVITÄT (LSA-I), nicht spaltbar oder spaltbar, freigestellt | 2912 |
| RADIOAKTIVE STOFFE MIT GERINGER SPEZIFISCHER AKTIVITÄT (LSA-II), nicht spaltbar oder spaltbar, freigestellt | 3321 |
| RADIOAKTIVE STOFFE MIT GERINGER SPEZIFISCHER AKTIVITÄT (LSA-II), SPALTBAR | 3324 |
| RADIOAKTIVE STOFFE MIT GERINGER SPEZIFISCHER AKTIVITÄT (LSA-III), nicht spaltbar oder spaltbar, freigestellt | 3322 |
| RADIOAKTIVE STOFFE MIT GERINGER SPEZIFISCHER AKTIVITÄT (LSA-III), SPALTBAR | 3325 |
| RADIOAKTIVE STOFFE, OBERFLÄCHENKONTAMINIERTE GEGENSTÄNDE (SCO-I oder SCO-II), nicht spaltbar oder spaltbar, freigestellt | 2913 |
| RADIOAKTIVE STOFFE, OBERFLÄCHENKONTAMINIERTE GEGENSTÄNDE (SCO-I oder SCO-II), SPALTBAR | 3326 |
| RADIOAKTIVE STOFFE, TYP A-VERSANDSTÜCK, IN BESONDERER FORM, nicht spaltbar oder spaltbar, freigestellt | 3332 |
| RADIOAKTIVE STOFFE, TYP A-VERSANDSTÜCK, IN BESONDERER FORM, SPALTBAR | 3333 |
| RADIOAKTIVE STOFFE, TYP A-VERSANDSTÜCK, nicht in besonderer Form, nicht spaltbar oder spaltbar, freigestellt | 2915 |
| RADIOAKTIVE STOFFE, TYP A-VERSANDSTÜCK, SPALTBAR, nicht in besonderer Form | 3327 |
| RADIOAKTIVE STOFFE, TYP B(M)-VERSANDSTÜCK, nicht spaltbar oder spaltbar, freigestellt | 2917 |
| RADIOAKTIVE STOFFE, TYP B(M)-VERSANDSTÜCK, SPALTBAR | 3329 |
| RADIOAKTIVE STOFFE, TYP B(U)-VERSANDSTÜCK, nicht spaltbar oder spaltbar, freigestellt | 2916 |
| RADIOAKTIVE STOFFE, TYP B(U)-VERSANDSTÜCK, SPALTBAR | 3328 |
| RADIOAKTIVE STOFFE, TYP C-VERSANDSTÜCK, nicht spaltbar oder spaltbar, freigestellt | 3323 |
| RADIOAKTIVE STOFFE, TYP C-VERSANDSTÜCK, SPALTBAR | 3330 |
| RADIOAKTIVE STOFFE, UNTER SONDERVEREINBARUNG BEFÖRDERT, nicht spaltbar oder spaltbar, freigestellt | 2919 |
| RADIOAKTIVE STOFFE, UNTER SONDERVEREINBARUNG BEFÖRDERT, SPALTBAR | 3331 |
| RADIOAKTIVE STOFFE, URANHEXAFLUORID, nicht spaltbar oder spaltbar, freigestellt | 2978 |
| RADIOAKTIVE STOFFE, URANHEXAFLUORID, SPALTBAR | 2977 |
| RAKETEN, FLÜSSIGTREIBSTOFF, mit Sprengladung | 0397 |
| RAKETEN, FLÜSSIGTREIBSTOFF, mit Sprengladung | 0398 |
| RAKETEN, LEINENWURF | 0238 |
| RAKETEN, LEINENWURF | 0240 |
| RAKETEN, LEINENWURF | 0453 |
| RAKETEN, mit Ausstoßladung | 0436 |
| RAKETEN, mit Ausstoßladung | 0437 |
| RAKETEN, mit Ausstoßladung | 0438 |
| RAKETEN, mit inertem Kopf | 0183 |
| RAKETEN, mit inertem Kopf | 0502 |
| RAKETEN, mit Sprengladung | 0180 |
| RAKETEN, mit Sprengladung | 0181 |
| RAKETEN, mit Sprengladung | 0182 |
| RAKETEN, mit Sprengladung | 0295 |
| RAKETENMOTOREN | 0186 |
| RAKETENMOTOREN | 0280 |
| RAKETENMOTOREN | 0281 |
| RAKETENMOTOREN, FLÜSSIGTREIBSTOFF | 0395 |
| RAKETENMOTOREN, FLÜSSIGTREIBSTOFF | 0396 |
| RAKETENTRIEBWERKE MIT HYPERGOLEN, mit oder ohne Ausstoßladung | 0250 |
| RAKETENTRIEBWERKE, MIT HYPERGOLEN, mit oder ohne Ausstoßladung | 0322 |
| RAUCHBOMBEN, NEBELBOMBEN, NICHT EXPLOSIV, ätzenden flüssigen Stoff enthaltend, ohne Zünder | 2028 |
| RDX, ANGEFEUCHTET mit mindestens 15 Masse-% Wasser | 0072 |
| RDX, DESENSIBILISIERT | 0483 |
| RDX IN MISCHUNG MIT CYCLOTETRAMETHYLENTETRANITRAMIN, ANGEFEUCHTET mit mindestens 15 Masse-% Wasser | 0391 |
| RDX IN MISCHUNG MIT CYCLOTETRAMETHYLENTETRANITRAMIN, DESENSIBILISIERT mit mindestens 10 Masse-% Phlegmatisierungsmittel | 0391 |
| RDX IN MISCHUNG MIT HMX, ANGEFEUCHTET mit mindestens 15 Masse-% Wasser | 0391 |
| RDX IN MISCHUNG MIT HMX, DESENSIBILISIERT mit mindestens 10 Masse-% Phlegmatisierungsmittel | 0391 |
| RDX IN MISCHUNG MIT OKTOGEN, ANGEFEUCHTET mit mindestens 15 Masse-% Wasser | 0391 |
| RDX IN MISCHUNG MIT OKTOGEN, DESENSIBILISIERT mit mindestens 10 Masse-% Phlegmatisierungsmittel | 0391 |
| RESORCINOL | 2876 |
| RETTUNGSMITTEL, NICHT SELBSTAUFBLASEND, gefährliche Güter als Ausrüstung enthaltend | 3072 |
| RETTUNGSMITTEL, SELBSTAUFBLASEND | 2990 |
| RIZINUSFLOCKEN | 2969 |
| RIZINUSMEHL | 2969 |
| RIZINUSSAAT | 2969 |
| RIZINUSSAATKUCHEN | 2969 |
| ROHERDÖL | 1267 |
| roter Phosphor: siehe | 1338 |
| RUBIDIUM | 1423 |
| RUBIDIUMHYDROXID | 2678 |
| RUBIDIUMHYDROXIDLÖSUNG | 2677 |
| Rubidiumnitrat: siehe | 1477 |
| RUSS, tierischen oder pflanzlichen Ursprungs | 1361 |
| SALPETERSÄURE, andere als rotrauchende | 2031 |
| SALPETERSÄURE, ROTRAUCHEND | 2032 |
| Salzsäure: siehe | 1789 |
| SAUERSTOFF, TIEFGEKÜHLT, FLÜSSIG | 1073 |
| SAUERSTOFF, VERDICHTET | 1072 |
| SAUERSTOFFDIFLUORID, VERDICHTET | 2190 |
| SAUERSTOFFGENERATOR, CHEMISCH | 3356 |
| SCHÄUMBARE POLYMER-KÜGELCHEN, entzündbare Dämpfe abgebend | 2211 |
| Schellack: siehe | 1263 |
| Schellack: siehe | 3066 |
| Schellack: siehe | 3469 |
| Schellack: siehe | 3470 |
| SCHIEFERÖL | 1288 |
| SCHNEIDLADUNG, BIEGSAM, GESTRECKT | 0237 |
| SCHNEIDLADUNG, BIEGSAM, GESTRECKT | 0288 |
| SCHNEIDVORRICHTUNGEN, KABEL, MIT EXPLOSIVSTOFF | 0070 |
| SCHUTZANSTRICHLÖSUNG (einschließlich zu Industrie- oder anderen Zwecken verwendete Oberflächenbehandlungen oder Beschichtungen, wie Zwischenbeschichtung für Fahrzeugkarosserien, Auskleidung für Fässer) | 1139 |
| SCHWARZPULVER, gekörnt oder in Mehlform | 0027 |
| SCHWARZPULVER, GEPRESST oder als PELLETS | 0028 |
| SCHWEFEL | 1350 |
| SCHWEFEL, GESCHMOLZEN | 2448 |
| Schwefelblume: siehe | 1350 |
| SCHWEFELCHLORIDE | 1828 |
| SCHWEFELDIOXID | 1079 |
| SCHWEFELHEXAFLUORID | 1080 |
| SCHWEFELIGE SÄURE | 1833 |
| Schwefelkohlenstoff: siehe | 1131 |
| SCHWEFELREICHES ROHERDÖL, ENTZÜNDBAR, GIFTIG | 3494 |
| SCHWEFELSÄURE, GEBRAUCHT | 1832 |
| SCHWEFELSÄURE mit höchstens 51 % Säure | 2796 |
| SCHWEFELSÄURE mit mehr als 51 % Säure | 1830 |
| SCHWEFELSÄURE, RAUCHEND | 1831 |
| Schwefelsäureanhydrid, stabilisiert: siehe | 1829 |
| SCHWEFELTETRAFLUORID | 2418 |
| SCHWEFELTRIOXID, STABILISIERT | 1829 |
| SCHWEFELWASSERSTOFF | 1053 |
| Seenotrettungsgeräte: siehe | 2990 |
| SELBSTERHITZUNGSFÄHIGE ORGANISCHE PIGMENTE | 3313 |
| SELBSTERHITZUNGSFÄHIGER ANORGANISCHER FESTER STOFF, N.A.G. | 3190 |
| SELBSTERHITZUNGSFÄHIGER ANORGANISCHER FESTER STOFF, ÄTZEND, N.A.G. | 3192 |
| SELBSTERHITZUNGSFÄHIGER ANORGANISCHER FESTER STOFF, GIFTIG, N.A.G. | 3191 |
| SELBSTERHITZUNGSFÄHIGER ANORGANISCHER FLÜSSIGER STOFF, N.A.G. | 3186 |
| SELBSTERHITZUNGSFÄHIGER ANORGANISCHER FLÜSSIGER STOFF, ÄTZEND, N.A.G. | 3188 |
| SELBSTERHITZUNGSFÄHIGER ANORGANISCHER FLÜSSIGER STOFF, GIFTIG, N.A.G. | 3187 |
| SELBSTERHITZUNGSFÄHIGER FESTER STOFF, ENTZÜNDEND (OXIDIEREND) WIRKEND, N.A.G. | 3127 |
| SELBSTERHITZUNGSFÄHIGER METALLORGANISCHER FESTER STOFF | 3400 |
| SELBSTERHITZUNGSFÄHIGER ORGANISCHER FESTER STOFF, N.A.G. | 3088 |
| SELBSTERHITZUNGSFÄHIGER ORGANISCHER FESTER STOFF, ÄTZEND, N.A.G. | 3126 |
| SELBSTERHITZUNGSFÄHIGER ORGANISCHER FESTER STOFF, GIFTIG, N.A.G. | 3128 |
| SELBSTERHITZUNGSFÄHIGER ORGANISCHER FLÜSSIGER STOFF, N.A.G. | 3183 |
| SELBSTERHITZUNGSFÄHIGER ORGANISCHER FLÜSSIGER STOFF, ÄTZEND, N.A.G. | 3185 |
| SELBSTERHITZUNGSFÄHIGER ORGANISCHER FLÜSSIGER STOFF, GIFTIG, N.A.G. | 3184 |
| SELBSTERHITZUNGSFÄHIGES METALLPULVER, N.A.G. | 3189 |
| SELBSTZERSETZLICHE STOFFE (Verzeichnis) |  |
| SELBSTZERSETZLICHER STOFF TYP B, FEST | 3222 |
| SELBSTZERSETZLICHER STOFF TYP B, FEST, TEMPERATURKONTROLLIERT | 3232 |
| SELBSTZERSETZLICHER STOFF TYP B, FLÜSSIG | 3221 |
| SELBSTZERSETZLICHER STOFF TYP B, FLÜSSIG, TEMPERATURKONTROLLIERT | 3231 |
| SELBSTZERSETZLICHER STOFF TYP C, FEST | 3224 |
| SELBSTZERSETZLICHER STOFF TYP C, FEST, TEMPERATURKONTROLLIERT | 3234 |
| SELBSTZERSETZLICHER STOFF TYP C, FLÜSSIG | 3223 |
| SELBSTZERSETZLICHER STOFF TYP C, FLÜSSIG, TEMPERATURKONTROLLIERT | 3233 |
| SELBSTZERSETZLICHER STOFF TYP D, FEST | 3226 |
| SELBSTZERSETZLICHER STOFF TYP D, FEST, TEMPERATURKONTROLLIERT | 3236 |
| SELBSTZERSETZLICHER STOFF TYP D, FLÜSSIG | 3225 |
| SELBSTZERSETZLICHER STOFF TYP D, FLÜSSIG, TEMPERATURKONTROLLIERT | 3235 |
| SELBSTZERSETZLICHER STOFF TYP E, FEST | 3228 |
| SELBSTZERSETZLICHER STOFF TYP E, FEST, TEMPERATURKONTROLLIERT | 3238 |
| SELBSTZERSETZLICHER STOFF TYP E, FLÜSSIG | 3227 |
| SELBSTZERSETZLICHER STOFF TYP E, FLÜSSIG, TEMPERATURKONTROLLIERT | 3237 |
| SELBSTZERSETZLICHER STOFF TYP F, FEST | 3230 |
| SELBSTZERSETZLICHER STOFF TYP F, FEST, TEMPERATURKONTROLLIERT | 3240 |
| SELBSTZERSETZLICHER STOFF TYP F, FLÜSSIG | 3229 |
| SELBSTZERSETZLICHER STOFF TYP F, FLÜSSIG, TEMPERATURKONTROLLIERT | 3239 |
| SELENATE | 2630 |
| SELENDISULFID | 2657 |
| SELENHEXAFLUORID | 2194 |
| SELENITE | 2630 |
| SELENOXYCHLORID | 2879 |
| Selenoxydichlorid: siehe | 2879 |
| SELENSÄURE | 1905 |
| SELENVERBINDUNG, FEST, N.A.G. | 3283 |
| SELENVERBINDUNG, FLÜSSIG, N.A.G. | 3440 |
| SELENWASSERSTOFF, ADSORBIERT | 3526 |
| SELENWASSERSTOFF, WASSERFREI | 2202 |
| SICHERHEITSEINRICHTUNGEN, elektrische Auslösung | 3268 |
| SICHERHEITSEINRICHTUNGEN, PYROTECHNISCH | 0503 |
| SICHERHEITSZÜNDHÖLZER (Heftchen, Briefchen oder Schachteln) | 1944 |
| SICHERHEITSZÜNDSCHNUR | 0105 |
| SIGNALKÖRPER, HAND | 0191 |
| SIGNALKÖRPER, HAND | 0373 |
| SIGNALKÖRPER, RAUCH | 0196 |
| SIGNALKÖRPER, RAUCH | 0197 |
| SIGNALKÖRPER, RAUCH | 0313 |
| SIGNALKÖRPER, RAUCH | 0487 |
| SIGNALKÖRPER, RAUCH | 0507 |
| SIGNALKÖRPER, SEENOT | 0194 |
| SIGNALKÖRPER, SEENOT | 0195 |
| SIGNALKÖRPER, SEENOT | 0505 |
| SIGNALKÖRPER, SEENOT | 0506 |
| SILAN | 2203 |
| SILBERARSENIT | 1683 |
| SILBERCYANID | 1684 |
| SILBERNITRAT | 1493 |
| SILBERPIKRAT, ANGEFEUCHTET mit mindestens 30 Masse-% Wasser | 1347 |
| Siliciumchloroform: siehe | 1295 |
| SILICIUM-PULVER, AMORPH | 1346 |
| SILICIUMTETRACHLORID | 1818 |
| SILICIUMTETRAFLUORID | 1859 |
| SILICIUMTETRAFLUORID, ADSORBIERT | 3521 |
| SILICIUMWASSERSTOFF | 2203 |
| SPRENGKAPSELN, ELEKTRISCH | 0030 |
| SPRENGKAPSELN, ELEKTRISCH | 0255 |
| SPRENGKAPSELN, ELEKTRISCH | 0456 |
| SPRENGKAPSELN, NICHT ELEKTRISCH | 0029 |
| SPRENGKAPSELN, NICHT ELEKTRISCH | 0267 |
| SPRENGKAPSELN, NICHT ELEKTRISCH | 0455 |
| SPRENGKÖRPER | 0048 |
| SPRENGLADUNGEN, GEWERBLICHE, ohne Zündmittel | 0442 |
| SPRENGLADUNGEN, GEWERBLICHE, ohne Zündmittel | 0443 |
| SPRENGLADUNGEN, GEWERBLICHE, ohne Zündmittel | 0444 |
| SPRENGLADUNGEN, GEWERBLICHE, ohne Zündmittel | 0445 |
| SPRENGLADUNGEN, KUNSTSTOFFGEBUNDEN | 0457 |
| SPRENGLADUNGEN, KUNSTSTOFFGEBUNDEN | 0458 |
| SPRENGLADUNGEN, KUNSTSTOFFGEBUNDEN | 0459 |
| SPRENGLADUNGEN, KUNSTSTOFFGEBUNDEN | 0460 |
| SPRENGNIETE | 0174 |
| SPRENGSCHNUR, biegsam | 0065 |
| SPRENGSCHNUR, biegsam | 0289 |
| SPRENGSCHNUR MIT GERINGER WIRKUNG, mit Metallmantel | 0104 |
| SPRENGSCHNUR, mit Metallmantel | 0102 |
| SPRENGSCHNUR, mit Metallmantel | 0290 |
| SPRENGSTOFF, TYP A | 0081 |
| SPRENGSTOFF, TYP B | 0082 |
| SPRENGSTOFF, TYP B | 0331 |
| SPRENGSTOFF, TYP C | 0083 |
| SPRENGSTOFF, TYP D | 0084 |
| SPRENGSTOFF, TYP E | 0241 |
| SPRENGSTOFF, TYP E | 0332 |
| STADTGAS, VERDICHTET | 1023 |
| STEINKOHLENTEERDESTILLATE, ENTZÜNDBAR | 1136 |
| STIBIN | 2676 |
| STICKSTOFF, TIEFGEKÜHLT, FLÜSSIG | 1977 |
| STICKSTOFF, VERDICHTET | 1066 |
| STICKSTOFFDIOXID | 1067 |
| STICKSTOFFMONOXID UND DISTICKSTOFFTETROXID, GEMISCH | 1975 |
| STICKSTOFFMONOXID UND STICKSTOFFDIOXID, GEMISCH | 1975 |
| STICKSTOFFMONOXID, VERDICHTET | 1660 |
| STICKSTOFFOXID, VERDICHTET | 1660 |
| STICKSTOFFTRIFLUORID | 2451 |
| STOFF ZUR HERSTELLUNG VON TRÄNENGASEN, FEST, N.A.G. | 3448 |
| STOFF ZUR HERSTELLUNG VON TRÄNENGASEN, FLÜSSIG, N.A.G. | 1693 |
| STOFFE, EVI, N.A.G. | 0482 |
| STOFFE MIT EINEM FLAMMPUNKT ÜBER 60 °C, DIE IN EINEM BEREICH VON 15 K UNTERHALB DES FLAMMPUNKTS ERWÄRMT zur Beförderung aufgegeben oder befördert werden | 9001 |
| STOFFE MIT EINEM FLAMMPUNKT ÜBER 60 °C UND HÖCHSTENS 100 °C, die nicht anderen Klassen zuzuordnen sind | 9003 |
| STOFFE MIT EINER ZÜNDTEMPERATUR ≤ 200°C, N.A.G. | 9002 |
| STOPPINEN, NICHT SPRENGKRÄFTIG | 0101 |
| Straßenöl bei oder über 100 °C und unter seinem Flammpunkt: siehe | 3257 |
| Straßenöl mit einem Flammpunkt über 60 °C, bei oder über seinem Flammpunkt: siehe | 3256 |
| Straßenöl mit einem Flammpunkt von höchstens 60 °C: siehe | 1999 |
| Stroh | 1327 |
| STRONTIUMARSENIT | 1691 |
| STRONTIUMCHLORAT | 1506 |
| STRONTIUMNITRAT | 1507 |
| STRONTIUMPERCHLORAT | 1508 |
| STRONTIUMPEROXID | 1509 |
| STRONTIUMPHOSPHID | 2013 |
| STRYCHNIN | 1692 |
| STRYCHNINSALZE | 1692 |
| STURMZÜNDHÖLZER | 2254 |
| STYPHNINSÄURE, ANGEFEUCHTET mit mindestens 20 Masse-% Wasser oder einer Alkohol/Wasser-Mischung | 0394 |
| STYPHNINSÄURE, trocken oder angefeuchtet mit weniger als 20 Masse-% Wasser oder einer Alkohol/Wasser-Mischung | 0219 |
| STYREN, MONOMER, STABILISIERT | 2055 |
| SUBSTITUIERTES NITROPHENOL-PESTIZID, FEST, GIFTIG | 2779 |
| SUBSTITUIERTES NITROPHENOL-PESTIZID, FLÜSSIG, ENTZÜNDBAR, GIFTIG, Flammpunkt unter 23 °C | 2780 |
| SUBSTITUIERTES NITROPHENOL-PESTIZID, FLÜSSIG, GIFTIG | 3014 |
| SUBSTITUIERTES NITROPHENOL-PESTIZID, FLÜSSIG, GIFTIG, ENTZÜNDBAR, mit einem Flammpunkt von 23 °C oder darüber | 3013 |
| SULFAMINSÄURE | 2967 |
| SULFURYLCHLORID | 1834 |
| SULFURYLFLUORID | 2191 |
| Teere, flüssig, einschließlich Straßenöle und Cutback-Bitumen (Verschnittbitumen), bei oder über 100 °C und unter seinem Flammpunkt: siehe | 3257 |
| Teere, flüssig, einschließlich Straßenöle und Cutback-Bitumen (Verschnittbitumen), mit einem Flammpunkt über 60 °C, bei oder über seinem Flammpunkt: siehe | 3256 |
| TEERE, FLÜSSIG, einschließlich Straßenöle und Cutback-Bitumen (Verschnittbitumen) mit einem Flammpunkt von höchstens 60 °C | 1999 |
| TELLURHEXAFLUORID | 2195 |
| TELLURVERBINDUNG, N.A.G. | 3284 |
| TERPENKOHLENWASSERSTOFFE, N.A.G. | 2319 |
| TERPENTIN | 1299 |
| TERPENTINÖLERSATZ | 1300 |
| TERPINOLEN | 2541 |
| TETRABROMETHAN | 2504 |
| TETRABROMKOHLENSTOFF | 2516 |
| TETRACEN, ANGEFEUCHTET mit mindestens 30 Masse-% Wasser oder einer Alkohol/Wasser-Mischung | 0114 |
| 1,1,2,2-TETRACHLORETHAN | 1702 |
| TETRACHLORETHYLEN | 1897 |
| TETRACHLORKOHLENSTOFF | 1846 |
| Tetraethylblei: siehe | 1649 |
| TETRAETHYLDITHIOPYROPHOSPHAT | 1704 |
| TETRAETHYLENPENTAMIN | 2320 |
| TETRAETHYLSILICAT | 1292 |
| 1,1,1,2-TETRAFLUORETHAN | 3159 |
| TETRAFLUORETHYLEN, STABILISIERT | 1081 |
| TETRAFLUORMETHAN | 1982 |
| 1,2,3,6-TETRAHYDROBENZALDEHYD | 2498 |
| TETRAHYDROFURAN | 2056 |
| TETRAHYDROFURFURYLAMIN | 2943 |
| TETRAHYDROPHTHALSÄUREANHYDRIDE mit mehr als 0,05 % Maleinsäureanhydrid | 2698 |
| 1,2,3,6-TETRAHYDROPYRIDIN | 2410 |
| TETRAHYDROTHIOPHEN | 2412 |
| Tetramethoxysilan: siehe | 2606 |
| TETRAMETHYLAMMONIUMHYDROXID, FEST | 3423 |
| TETRAMETHYLAMMONIUMHYDROXID, LÖSUNG | 1835 |
| Tetramethylblei: siehe | 1649 |
| TETRAMETHYLSILAN | 2749 |
| Tetramethylsulfid: siehe | 2412 |
| TETRANITROANILIN | 0207 |
| TETRANITROMETHAN | 1510 |
| TETRAPROPYLEN | 2850 |
| TETRAPROPYLORTHOTITANAT | 2413 |
| 1H-TETRAZOL | 0504 |
| TETRAZOL-1-ESSIGSÄURE | 0407 |
| TETRYL | 0208 |
| Textilabfälle, nass | 1857 |
| THALLIUMCHLORAT | 2573 |
| THALLIUMNITRAT | 2727 |
| THALLIUMVERBINDUNG, N.A.G. | 1707 |
| 4-THIAPENTANAL | 2785 |
| THIOCARBAMAT-PESTIZID, FEST, GIFTIG | 2771 |
| THIOCARBAMAT-PESTIZID, FLÜSSIG, ENTZÜNDBAR, GIFTIG, Flammpunkt unter 23 °C | 2772 |
| THIOCARBAMAT-PESTIZID, FLÜSSIG, GIFTIG | 3006 |
| THIOCARBAMAT-PESTIZID, FLÜSSIG, GIFTIG, ENTZÜNDBAR, mit einem Flammpunkt von 23 °C oder darüber | 3005 |
| THIOESSIGSÄURE | 2436 |
| THIOGLYCOL | 2966 |
| THIOGLYCOLSÄURE | 1940 |
| THIOHARNSTOFFDIOXID | 3341 |
| THIOMILCHSÄURE | 2936 |
| THIONYLCHLORID | 1836 |
| THIOPHEN | 2414 |
| Thiophenol: siehe | 2327 |
| THIOPHOSGEN | 2474 |
| THIOPHOSPHORYLCHLORID | 1837 |
| TINKTUREN, MEDIZINISCHE | 1293 |
| TITANDISULFID | 3174 |
| TITANHYDRID | 1871 |
| TITAN-PULVER, ANGEFEUCHTET mit mindestens 25 % Wasser | 1352 |
| TITAN-PULVER, TROCKEN | 2546 |
| TITAN-SCHWAMMGRANULATE | 2878 |
| TITAN-SCHWAMMPULVER | 2878 |
| TITANTETRACHLORID | 1838 |
| TITANTRICHLORID, GEMISCH | 2869 |
| TITANTRICHLORID, PYROPHOR | 2441 |
| TITANTRICHLORIDMISCHUNGEN, PYROPHOR | 2441 |
| TNT, ANGEFEUCHTET mit mindestens 10 Masse-% Wasser | 3366 |
| TNT, ANGEFEUCHTET mit mindestens 30 Masse-% Wasser | 1356 |
| TNT IN MISCHUNG MIT HEXANITROSTILBEN | 0388 |
| TNT IN MISCHUNG MIT TRINITROBENZEN | 0388 |
| TNT IN MISCHUNG MIT TRINITROBENZEN UND HEXANITROSTILBEN | 0389 |
| TNT, trocken oder angefeuchtet mit weniger als 30 Masse-% Wasser | 0209 |
| TOLUEN | 1294 |
| TOLUENDIISOCYANAT | 2078 |
| TOLUIDINE, FEST | 3451 |
| TOLUIDINE, FLÜSSIG | 1708 |
| 2,4-TOLUYLENDIAMIN, FEST | 1709 |
| 2,4-TOLUYLENDIAMIN, LÖSUNG | 3418 |
| TORPEDOS, MIT FLÜSSIGTREIBSTOFF, mit inertem Kopf | 0450 |
| TORPEDOS, MIT FLÜSSIGTREIBSTOFF, mit oder ohne Sprengladung | 0449 |
| TORPEDOS, mit Sprengladung | 0329 |
| TORPEDOS, mit Sprengladung | 0330 |
| TORPEDOS, mit Sprengladung | 0451 |
| TOXINE, GEWONNEN AUS LEBENDEN ORGANISMEN, FEST, N.A.G. | 3462 |
| TOXINE, GEWONNEN AUS LEBENDEN ORGANISMEN, FLÜSSIG, N.A.G. | 3172 |
| TRÄNENGAS-KERZEN | 1700 |
| TREIBLADUNGEN FÜR GESCHÜTZE | 0242 |
| TREIBLADUNGEN FÜR GESCHÜTZE | 0279 |
| TREIBLADUNGEN FÜR GESCHÜTZE | 0414 |
| TREIBLADUNGSANZÜNDER | 0319 |
| TREIBLADUNGSANZÜNDER | 0320 |
| TREIBLADUNGSANZÜNDER | 0376 |
| TREIBLADUNGSHÜLSEN, LEER, MIT TREIBLADUNGSANZÜNDER | 0055 |
| TREIBLADUNGSHÜLSEN, LEER, MIT TREIBLADUNGSANZÜNDER | 0379 |
| TREIBLADUNGSHÜLSEN, VERBRENNLICH, LEER, OHNE TREIBLADUNGSANZÜNDER | 0446 |
| TREIBLADUNGSHÜLSEN, VERBRENNLICH, LEER, OHNE TREIBLADUNGSANZÜNDER | 0447 |
| TREIBLADUNGSPULVER | 0160 |
| TREIBLADUNGSPULVER | 0161 |
| TREIBLADUNGSPULVER | 0509 |
| TREIBSÄTZE | 0271 |
| TREIBSÄTZE | 0272 |
| TREIBSÄTZE | 0415 |
| TREIBSÄTZE | 0491 |
| TREIBSTOFF, FEST | 0498 |
| TREIBSTOFF, FEST | 0499 |
| TREIBSTOFF, FEST | 0501 |
| TREIBSTOFF, FLÜSSIG | 0495 |
| TREIBSTOFF, FLÜSSIG | 0497 |
| Tremolit: siehe | 2212 |
| TRIALLYLAMIN | 2610 |
| TRIALLYLBORAT | 2609 |
| TRIAZIN-PESTIZID, FEST, GIFTIG | 2763 |
| TRIAZIN-PESTIZID, FLÜSSIG, ENTZÜNDBAR, GIFTIG, Flammpunkt unter 23 °C | 2764 |
| TRIAZIN-PESTIZID, FLÜSSIG, GIFTIG | 2998 |
| TRIAZIN-PESTIZID, FLÜSSIG, GIFTIG, ENTZÜNDBAR, mit einem Flammpunkt von 23 °C oder darüber | 2997 |
| TRIBUTYLAMIN | 2542 |
| TRIBUTYLPHOSPHAN | 3254 |
| TRICHLORACETYLCHLORID | 2442 |
| TRICHLORBENZENE, FLÜSSIG | 2321 |
| TRICHLORBUTEN | 2322 |
| TRICHLORESSIGSÄURE | 1839 |
| TRICHLORESSIGSÄURE, LÖSUNG | 2564 |
| 1,1,1-TRICHLORETHAN | 2831 |
| TRICHLORETHYLEN | 1710 |
| TRICHLORISOCYANURSÄURE, TROCKEN | 2468 |
| Trichlormethylbenzen: siehe | 2226 |
| TRICHLORSILAN | 1295 |
| TRICRESYLPHOSPHAT mit mehr als 3 % ortho-Isomer | 2574 |
| TRIETHYLAMIN | 1296 |
| TRIETHYLBORAT | 1176 |
| TRIETHYLENTETRAMIN | 2259 |
| TRIETHYLPHOSPHIT | 2323 |
| TRIFLUORACETYLCHLORID | 3057 |
| TRIFLUORESSIGSÄURE | 2699 |
| 1,1,1-TRIFLUORETHAN | 2035 |
| TRIFLUORMETHAN | 1984 |
| TRIFLUORMETHAN, TIEFGEKÜHLT, FLÜSSIG | 3136 |
| 2-TRIFLUORMETHYLANILIN | 2942 |
| 3-TRIFLUORMETHYLANILIN | 2948 |
| TRIISOBUTYLEN | 2324 |
| TRIISOPROPYLBORAT | 2616 |
| TRIMETHYLACETYLCHLORID | 2438 |
| TRIMETHYLAMIN, WASSERFREI | 1083 |
| TRIMETHYLAMIN, WÄSSERIGE LÖSUNG mit höchstens 50 Masse-% Trimethylamin | 1297 |
| 1,3,5-TRIMETHYLBENZEN | 2325 |
| TRIMETHYLBORAT | 2416 |
| TRIMETHYLCHLORSILAN | 1298 |
| TRIMETHYLCYCLOHEXYLAMIN | 2326 |
| TRIMETHYLHEXAMETHYLENDIAMINE | 2327 |
| TRIMETHYLHEXAMETHYLENDIISOCYANAT (und isomere Gemische) | 2328 |
| TRIMETHYLPHOSPHIT | 2329 |
| TRINITROANILIN | 0153 |
| TRINITROANISOL | 0213 |
| TRINITROBENZEN, ANGEFEUCHTET mit mindestens 10 Masse-% Wasser | 3367 |
| TRINITROBENZEN, ANGEFEUCHTET mit mindestens 30 Masse-% Wasser | 1354 |
| TRINITROBENZEN, trocken oder angefeuchtet mit weniger als 30 Masse-% Wasser | 0214 |
| TRINITROBENZENSULFONSÄURE | 0386 |
| TRINITROBENZOESÄURE, ANGEFEUCHTET mit mindestens 10 Masse-% Wasser | 3368 |
| TRINITROBENZOESÄURE, ANGEFEUCHTET mit mindestens 30 Masse-% Wasser | 1355 |
| TRINITROBENZOESÄURE, trocken oder angefeuchtet mit weniger als 30 Masse-% Wasser | 0215 |
| TRINITROCHLORBENZEN | 0155 |
| TRINITROCHLORBENZEN, ANGEFEUCHTET mit mindestens 10 Masse-% Wasser | 3365 |
| TRINITROFLUORENON | 0387 |
| TRINITRO-m-CRESOL | 0216 |
| TRINITRONAPHTHALEN | 0217 |
| TRINITROPHENETOL | 0218 |
| TRINITROPHENOL, ANGEFEUCHTET mit mindestens 10 Masse-% Wasser | 3364 |
| TRINITROPHENOL, ANGEFEUCHTET mit mindestens 30 Masse-% Wasser | 1344 |
| TRINITROPHENOL, trocken oder angefeuchtet mit weniger als 30 Masse-% Wasser | 0154 |
| TRINITROPHENYLMETHYLNITRAMIN | 0208 |
| TRINITRORESORCINOL, ANGEFEUCHTET mit mindestens 20 Masse-% Wasser oder einer Alkohol/Wasser-Mischung | 0394 |
| TRINITRORESORCINOL, trocken oder angefeuchtet mit weniger als 20 Masse-% Wasser oder einer Alkohol/Wasser-Mischung | 0219 |
| TRINITROTOLUEN, ANGEFEUCHTET mit mindestens 10 Masse-% Wasser | 3366 |
| TRINITROTOLUEN, ANGEFEUCHTET mit mindestens 30 Masse-% Wasser | 1356 |
| TRINITROTOLUEN IN MISCHUNG MIT HEXANITROSTILBEN | 0388 |
| TRINITROTOLUEN IN MISCHUNG MIT TRINITROBENZEN | 0388 |
| TRINITROTOLUEN IN MISCHUNG MIT TRINITROBENZEN UND HEXANITROSTILBEN | 0389 |
| TRINITROTOLUEN, trocken oder angefeuchtet mit weniger als 30 Masse-% Wasser | 0209 |
| TRIPROPYLAMIN | 2260 |
| TRIPROPYLEN | 2057 |
| TRIS-(1-AZIRIDINYL)-PHOSPHINOXID, LÖSUNG | 2501 |
| TRITONAL | 0390 |
| Trockeneis | 1845 |
| UMWELTGEFÄHRDENDER STOFF, FEST, N.A.G. | 3077 |
| UMWELTGEFÄHRDENDER STOFF, FEST, GESCHMOLZEN, N.A.G. | 9005 |
| UMWELTGEFÄHRDENDER STOFF, FLÜSSIG, N.A.G. | 3082 |
| UMWELTGEFÄHRDENDER STOFF, FLÜSSIG, N.A.G. | 9006 |
| UNDECAN | 2330 |
| UNTER DIE VORSCHRIFTEN FALLENDER MEDIZINISCHER ABFALL, N.A.G. | 3291 |
| URANHEXAFLUORID, RADIOAKTIVE STOFFE, FREIGESTELLTES VERSANDSTÜCK mit weniger als 0,1 kg je Versandstück, nicht spaltbar oder spaltbar, freigestellt | 3507 |
| VALERALDEHYD | 2058 |
| Valeriansäurechlorid: siehe | 2502 |
| VALERYLCHLORID | 2502 |
| VANADIUMOXYTRICHLORID | 2443 |
| VANADIUMPENTOXID, nicht geschmolzen | 2862 |
| VANADIUMTETRACHLORID | 2444 |
| VANADIUMTRICHLORID | 2475 |
| VANADIUMVERBINDUNG, N.A.G. | 3285 |
| VANADYLSULFAT | 2931 |
| Verbrennungsmotor mit Antrieb durch entzündbares Gas oder Verbrennungsmotor mit Antrieb durch entzündbare Flüssigkeit oder Fahrzeug mit Antrieb durch entzündbares Gas oder Fahrzeug mit Antrieb durch entzündbare Flüssigkeit oder Brennstoffzellen-Motor mit Antrieb durch entzündbares Gas oder Brennstoffzellen-Motor mit Antrieb durch entzündbare Flüssigkeit oder Brennstoffzellen-Fahrzeug mit Antrieb durch entzündbares Gas oder Brennstoffzellen-Fahrzeug mit Antrieb durch entzündbare Flüssigkeit | 3166 |
| VERDICHTETES GAS, N.A.G. | 1956 |
| VERDICHTETES GAS, ENTZÜNDBAR, N.A.G. | 1954 |
| VERDICHTETES GAS, GIFTIG, N.A.G. | 1955 |
| VERDICHTETES GAS, GIFTIG, ÄTZEND, N.A.G. | 3304 |
| VERDICHTETES GAS, GIFTIG, ENTZÜNDBAR, N.A.G. | 1953 |
| VERDICHTETES GAS, GIFTIG, ENTZÜNDBAR, ÄTZEND, N.A.G. | 3305 |
| VERDICHTETES GAS, GIFTIG, OXIDIEREND, N.A.G. | 3303 |
| VERDICHTETES GAS, GIFTIG, OXIDIEREND, ÄTZEND, N.A.G. | 3306 |
| VERDICHTETES GAS, OXIDIEREND, N.A.G. | 3156 |
| VERFLÜSSIGTE GASE, nicht entzündbar, überlagert mit Stickstoff, Kohlendioxid oder Luft | 1058 |
| VERFLÜSSIGTES GAS, N.A.G. | 3163 |
| VERFLÜSSIGTES GAS, ENTZÜNDBAR, N.A.G. | 3161 |
| VERFLÜSSIGTES GAS, GIFTIG, N.A.G. | 3162 |
| VERFLÜSSIGTES GAS, GIFTIG, ÄTZEND, N.A.G. | 3308 |
| VERFLÜSSIGTES GAS, GIFTIG, ENTZÜNDBAR, N.A.G. | 3160 |
| VERFLÜSSIGTES GAS, GIFTIG, ENTZÜNDBAR, ÄTZEND, N.A.G. | 3309 |
| VERFLÜSSIGTES GAS, GIFTIG, OXIDIEREND, N.A.G. | 3307 |
| VERFLÜSSIGTES GAS, GIFTIG, OXIDIEREND, ÄTZEND, N.A.G. | 3310 |
| VERFLÜSSIGTES GAS, OXIDIEREND, N.A.G. | 3157 |
| Verschnittbitumen bei oder über 100 °C und unter seinem Flammpunkt: siehe | 3257 |
| Verschnittbitumen mit einem Flammpunkt über 60 °C, bei oder über seinem Flammpunkt: siehe | 3256 |
| Verschnittbitumen mit einem Flammpunkt von höchstens 60 °C: siehe | 1999 |
| VINYLACETAT, STABILISIERT | 1301 |
| Vinylbenzen, monomer, stabilisiert: siehe | 2055 |
| VINYLBROMID, STABILISIERT | 1085 |
| VINYLBUTYRAT, STABILISIERT | 2838 |
| VINYLCHLORACETAT | 2589 |
| VINYLCHLORID, STABILISIERT | 1086 |
| VINYLETHYLETHER, STABILISIERT | 1302 |
| VINYLFLUORID, STABILISIERT | 1860 |
| VINYLIDENCHLORID, STABILISIERT | 1303 |
| VINYLISOBUTYLETHER, STABILISIERT | 1304 |
| VINYLMETHYLETHER, STABILISIERT | 1087 |
| VINYLPYRIDINE, STABILISIERT | 3073 |
| VINYLTOLUENE, STABILISIERT | 2618 |
| VINYLTRICHLORSILAN | 1305 |
| VORRICHTUNGEN, DURCH WASSER AKTIVIERBAR, mit Zerleger, Ausstoß- oder Treibladung | 0248 |
| VORRICHTUNGEN, DURCH WASSER AKTIVIERBAR, mit Zerleger, Ausstoß- oder Treibladung | 0249 |
| WACHSZÜNDHÖLZER | 1945 |
| WASSERBOMBEN | 0056 |
| WASSERSTOFF IN EINEM METALLHYDRID-SPEICHERSYSTEM | 3468 |
| WASSERSTOFF IN EINEM METALLHYDRID-SPEICHERSYSTEM IN AUSRÜSTUNGEN | 3468 |
| WASSERSTOFF IN EINEM METALLHYDRID-SPEICHERSYSTEM, MIT AUSRÜSTUNGEN VERPACKT | 3468 |
| WASSERSTOFF, TIEFGEKÜHLT, FLÜSSIG | 1966 |
| WASSERSTOFF UND METHAN, GEMISCH, VERDICHTET | 2034 |
| WASSERSTOFF, VERDICHTET | 1049 |
| WASSERSTOFFPEROXID UND PERESSIGSÄURE, MISCHUNG, STABILISIERT mit Säure(n), Wasser und höchstens 5 % Peressigsäure | 3149 |
| WASSERSTOFFPEROXID, WÄSSERIGE LÖSUNG mit mindestens 20 %, aber höchstens 60 % Wasserstoffperoxid (Stabilisierung nach Bedarf) | 2014 |
| WASSERSTOFFPEROXID, WÄSSERIGE LÖSUNG mit mindestens 8 %, aber weniger als 20 % Wasserstoffperoxid (Stabilisierung nach Bedarf) | 2984 |
| WASSERSTOFFPEROXID, WÄSSERIGE LÖSUNG, STABILISIERT, mit mehr als 60 %, aber höchstens 70 % Wasserstoffperoxid | 2015 |
| WASSERSTOFFPEROXID, WÄSSERIGE LÖSUNG, STABILISIERT, mit mehr als 70 % Wasserstoffperoxid | 2015 |
| White Spirit: siehe | 1300 |
| WOLFRAMHEXAFLUORID | 2196 |
| Wollabfälle, nass | 1387 |
| XANTHATE | 3342 |
| XENON | 2036 |
| XENON, TIEFGEKÜHLT, FLÜSSIG | 2591 |
| XYLENE | 1307 |
| XYLENMOSCHUS | 2956 |
| XYLENOLE, FEST | 2261 |
| XYLENOLE, FLÜSSIG | 3430 |
| XYLIDINE, FEST | 3452 |
| XYLIDINE, FLÜSSIG | 1711 |
| XYLYLBROMID, FEST | 3417 |
| XYLYLBROMID, FLÜSSIG | 1701 |
| ZELLULOID, ABFALL | 2002 |
| ZELLULOID in Blöcken, Stangen, Platten, Rohren, usw. (ausgenommen Abfälle) | 2000 |
| ZERLEGER, mit Explosivstoff | 0043 |
| ZINKAMMONIUMNITRIT | 1512 |
| ZINKARSENAT | 1712 |
| ZINKARSENAT UND ZINKARSENIT, MISCHUNG | 1712 |
| ZINKARSENIT | 1712 |
| ZINK-ASCHEN | 1435 |
| ZINKBROMAT | 2469 |
| ZINKCHLORAT | 1513 |
| ZINKCHLORID, LÖSUNG | 1840 |
| ZINKCHLORID, WASSERFREI | 2331 |
| ZINKCYANID | 1713 |
| ZINKDITHIONIT | 1931 |
| ZINKFLUOROSILICAT | 2855 |
| ZINKNITRAT | 1514 |
| ZINKPERMANGANAT | 1515 |
| ZINKPEROXID | 1516 |
| ZINKPHOSPHID | 1714 |
| ZINK-PULVER | 1436 |
| ZINKRESINAT | 2714 |
| ZINK-STAUB | 1436 |
| ZINNPHOSPHIDE | 1433 |
| ZINNTETRACHLORID-PENTAHYDRAT | 2440 |
| ZINNTETRACHLORID, WASSERFREI | 1827 |
| ZIRKONIUM, SUSPENDIERT IN EINEM ENTZÜNDBAREN FLÜSSIGEN STOFF | 1308 |
| ZIRKONIUM, TROCKEN, Bleche, Streifen oder gerollter Draht (dünner als 18 µm) | 2009 |
| ZIRKONIUM, TROCKEN, gerollter Draht, Bleche, Streifen (dünner als 254 µm, aber nicht dünner als 18 µm) | 2858 |
| ZIRKONIUM-ABFALL | 1932 |
| ZIRKONIUMHYDRID | 1437 |
| ZIRKONIUMNITRAT | 2728 |
| ZIRKONIUMPIKRAMAT, ANGEFEUCHTET mit mindestens 20 Masse-% Wasser | 1517 |
| ZIRKONIUMPIKRAMAT, trocken oder angefeuchtet mit weniger als 20 Masse-% Wasser | 0236 |
| ZIRKONIUM-PULVER, ANGEFEUCHTET mit mindestens 25 % Wasser | 1358 |
| ZIRKONIUM-PULVER, TROCKEN | 2008 |
| ZIRKONIUMTETRACHLORID | 2503 |
| Zubereitungen, die entzündbare flüssige Stoffe mit einem Flammpunkt von höchstens 60 °C enthalten: siehe | 3175 |
| ZÜNDEINRICHTUNGEN für Sprengungen, NICHT ELEKTRISCH | 0360 |
| ZÜNDEINRICHTUNGEN für Sprengungen, NICHT ELEKTRISCH | 0361 |
| ZÜNDEINRICHTUNGEN für Sprengungen, NICHT ELEKTRISCH | 0500 |
| ZÜNDER, NICHT SPRENGKRÄFTIG | 0316 |
| ZÜNDER, NICHT SPRENGKRÄFTIG | 0317 |
| ZÜNDER, NICHT SPRENGKRÄFTIG | 0368 |
| ZÜNDER, SPRENGKRÄFTIG | 0106 |
| ZÜNDER, SPRENGKRÄFTIG | 0107 |
| ZÜNDER, SPRENGKRÄFTIG | 0257 |
| ZÜNDER, SPRENGKRÄFTIG | 0367 |
| ZÜNDER, SPRENGKRÄFTIG, mit Sicherungsvorrichtungen | 0408 |
| ZÜNDER, SPRENGKRÄFTIG, mit Sicherungsvorrichtungen | 0409 |
| ZÜNDER, SPRENGKRÄFTIG, mit Sicherungsvorrichtungen | 0410 |
| ZÜNDHÖLZER, ÜBERALL ZÜNDBAR | 1331 |
| ZÜNDVERSTÄRKER, MIT DETONATOR | 0225 |
| ZÜNDVERSTÄRKER, MIT DETONATOR | 0268 |
| ZÜNDVERSTÄRKER, ohne Detonator | 0042 |
| ZÜNDVERSTÄRKER, ohne Detonator | 0283 |
| Zwischenbeschichtung für Fahrzeugkarosserien: siehe | 1139 |

3.2.3	Tabelle C

3.2.3.1, Erläuterungen zu Tabelle C, Spalte (7):	Betrifft nicht die deutsche Fassung.

3.2.3.1, Erläuterungen zu Tabelle C, Spalte (13): 	Betrifft nicht die deutsche Fassung.

3.2.3.1, Erläuternde Bemerkungen, Spalte (20),

zusätzliche Anforderung/Bemerkung 5 „Gassammelleitung“ durch „Gasabfuhrleitung“ ersetzen (zweimal).

zusätzliche Anforderung/Bemerkung 6 „Gassammelleitungen“ durch „Gasabfuhrleitungen“ ersetzen (dreimal).

zusätzliche Anforderung/Bemerkung 7 „Gassammelleitungen“ durch „Gasabfuhrleitungen“ ersetzen (dreimal).

zusätzliche Anforderung/Bemerkung  14. „Folgende Stoffe dürfen nicht unter diesen Bedingungen befördert werden:“ durch „Folgende Stoffe dürfen nicht in einem N-Schiff befördert werden:“ ersetzen

zusätzliche Anforderung/Bemerkung 40 den bestehenden Text ersetzen durch: „(gestrichen)“.

Folgende neue Anforderungen/Bemerkungen einfügen:

„41.	n-Butylbenzen ist der Eintragung UN 2709 BUTYLBENZENE (n- Butylbenzen) zuzuordnen.

42. Tiefgekühlt verflüssigte Gase sind so zu verladen, dass gewährleistet ist, dass in den Ladetanks, Rohrleitungen und Zubehörteilen keine ungünstigen Temperaturgradienten entstehen. Bei der (in Absatz 7.2.4.16.17 beschriebenen) Berechnung der Haltezeit muss sichergestellt sein, dass der Füllungsgrad 98 % nicht überschreitet, um zu verhindern, dass sich die Sicherheitsventile im flüssig gefüllten Zustand des Tanks öffnen. Wenn in 9.3.1.24.1 b) oder c) genannte Systeme für den Transport von tiefgekühlten verflüssigten Gasen verwendet werden, ist eine Kühlanlage nicht erforderlich“.

3.2.3.2, Tabelle C, Überschrift von Spalte (7):	Betrifft nicht die deutsche Fassung.

3.2.3.2		Tabelle C

UN-Nummer 1206, Spalte (2) „(n-HEPTAN)“ streichen.

UN-Nummer 1208, Spalte (2) „(n-HEPTAN)“ streichen und in Spalte (9) „3“ streichen.

UN-Nummer 1262, Spalte (2) „(n-OCTAN)“ streichen.

UN-Nummer 2709, Spalte (20) „41“ hinzufügen.

Für die UN Nummern 1005, 1011 (2 mal), 1012, 1030, 1033, 1038, 1055, 1063, 1077, 1083, 1912, 1965 (9 mal), 1969 (2 mal), 1978 und 9000 einfügen: „2“ in Spalte (20).

Bei UN 1038 Spalte (20) einfügen: „42“.

Bei UN 3082 SCHWERES HEIZÖL in Spalte (20) „40“ streichen.

Folgende neue Eintragungen einfügen:

| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UN-Nummer oder Stoffnummer | Benennung und Beschreibung | Klasse | Klassifizierungscode | Verpackungsgruppe | Gefahren | Tankschiffstyp | Ladetankzustand | Ladetanktyp | Ladetankausrüstung | Öffnungsdruck des H.-J.-Ventils in kPa | max. zul. Tankfüllungsgrad in % | relative Dichte bei 20 ºC | Art der Probeentnahmeeinrichtung | Pumpenraum unter Deck erlaubt | Temperaturklasse | Explosionsgruppe | Explosionsschutz erforderlich | Ausrüstung erforderlich | Anzahl der Kegel/Lichter | zusätzliche Anforderungen oder Bemerkungen |
| 1265 | PENTANE, flüssig | 3 | F1 | I | 3+N2 | * | * | * | * | * | * | * | * | Ja | * | II A | ja | PP, EX, A | 1 | 14 ; * siehe 3.2.3.3 |
| 1265 | PENTANE, flüssig | 3 | F1 | II | 3+N2 | * | * | * | * | * | * | * | * | Ja | * | II A | ja | PP, EX, A | 1 | 14 ; * siehe 3.2.3.3 |
| 1208 | HEXANE | 3 | F1 | II | 3+N2 | N | 2 | 3 | 3 | 10 | 97 | 0.65 – 0.70 | 3 | Ja | T3 | II A | ja | PP, EX, A | 1 |  |
| 1972 | METHAN, TIEFGEKÜHLT, FLÜSSIG oder ERDGAS, TIEFGEKÜHLT, FLÜSSIG, mit hohem Methangehalt | 2 | 3F |  | 2.1 | G | 1 | 1 | 1 |  | 95 |  | 1 | nein | T1 | IIA | ja | PP,EX,A | I | 2;31;42 |
| 2709 | BUTYLBENZENE (n-Butylbenzen) | 3 | F1 | III | 3+N1+F | N | 3 | 3 |  |  | 97 | 0.87 | 2 | Ja | T2 | II A | ja | PP, EX, A | 0 | 41 |

Die bestehenden Zeilen in Tabelle C für die UN-Nummern 1764, 2430 (2 Mal) und 2850 durch folgende Eintragungen ersetzen:

| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UN-Nummer oder Stoffnummer | Benennung und Beschreibung | Klasse | Klassifizierungscode | Verpackungsgruppe | Gefahren | Tankschiffstyp | Ladetankzustand | Ladetanktyp | Ladetankausrüstung | Öffnungsdruck des H.-J.-Ventils in kPa | max. zul. Tankfüllungsgrad in % | relative Dichte bei 20 ºC | Art der Probeentnahmeeinrichtung | Pumpenraum unter Deck erlaubt | Temperaturklasse | Explosionsgruppe | Explosionsschutz erforderlich | Ausrüstung erforderlich | Anzahl der Kegel/Lichter | zusätzliche Anforderungen oder Bemerkungen |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 1764 | DICHLORESSIGSÄURE | 8 | C3 | II | 8+N1 | N | 3 | 3 |  |  | 97 | 1.56 | 2 | Ja | T1 | II A | ja | PP, EP, EX, A | 0 | 17 |
| 2430 | ALKYLPHENOLE, FEST, N.A.G. (NONYLPHENOL- ISOMEREN-GEMISCH, GESCHMOLZEN) | 8 | C4 | II | 8+N1+F | N | 3 | 1 | 2 |  | 95 | 0.95 | 2 | Ja | T2 | II A7) | ja | PP, EP, EX, A | 0 | 7; 17 |
| 2430 | ALKYLPHENOLE, FEST, N.A.G. (NONYLPHENOL- ISOMEREN-GEMISCH, GESCHMOLZEN) | 8 | C4 | II | 8+N1+F | N | 3 | 2 | 4 |  | 95 | 0.95 | 2 | Ja |  |  | nein | PP, EP | 0 | 7; 17; 20: +125 °C |
| 2850 | PROPYLENTETRAMER oder TETRAPROPYLEN | 3 | F1 | III | 3+N1+F | N | 4 | 3 |  |  | 97 | 0.76 | 2 | ja |  |  | nein | PP | 0 |  |

3.2.3.2, Tabelle C	In den Fußnoten zur Stoffliste 1, 2 und 3 „IEC 79-4“ ändern in „einem genormten Bestimmungsverfahren“.

3.2.3.2, Tabelle C	In den Fußnoten zur Stoffliste 4, 5 und 7 „IEC 79-1A“ ändern in „einem genormten Bestimmungsverfahren“.

3.2.3.2, Tabelle C	Fußnoten zur Stoffliste. Die Fußnote 8) erhält folgenden Wortlaut:

„8) Es wurde keine Normspaltweite (NSW) nach einem genormten Bestimmungsverfahren gemessen, deshalb erfolgt eine Einstufung in die in IEC 60079-20-1 angegebene Explosionsgruppe.“.

3.2.3.3		Entscheidungsdiagramm, 3. und 5. Kasten

Jeweils „(Kriterien nach GESAMP),a)“ durch „(Kriterien nach 2.2.9.1.10.5)“ ersetzen.

Fußnote a) streichen.

3.2.3.3, Spalte (16), zweiter Satz erhält folgenden Wortlaut: „Die Ermittlung der Normspaltweite erfolgt nach IEC 60079-20-1.“

3.2.3.3, Bemerkung 2 für Spalte (20)	Erhält folgenden Wortlaut:

„Bemerkung 2	Die Bemerkung 2 ist in Spalte (20) einzutragen bei stabilisierten Stoffen, die mit Sauerstoff reagieren können sowie bei Gasen mit der Gefahr 2.1, die in Spalte (5) angegeben ist.“.

3.2.3.3, Spalte (20), Bemerkung 40		Ändern in: „(nicht mehr anwendbar)“.

3.2.3.3	Die neuen Bemerkungen 41 und 42 mit folgendem Wortlaut, einfügen:

„Bemerkung 41	Bemerkung 41 ist in Spalte (20) einzutragen bei UN 2709 BUTYLBENZENE (n- Butylbenzen).

Bemerkung 42	Bemerkung 42 ist in Spalte (20) einzutragen bei UN 1038 ETHYLEN, TIEFGEKÜHLT, FLÜSSIG und bei UN 1972 METHAN, TIEFGEHÜHLT, FLÜSSIG oder  ERDGAS, TIEFGEKÜHLT, FLÜSSIG, mit hohem Methangehalt.“.

3.2.4.2, 3.1	Erhält folgenden Wortlaut:

„Zündtemperatur nach IEC 60079-20-1:2010, EN 14522:2005, DIN 51 794:2003 in °C; gegebenenfalls Angabe der Temperaturklasse nach IEC 60079-20-1:2010.“.

3.2.4.2, Punkt 3.2	erhält folgenden Wortlaut:

„Flammpunkt

Bei Flammpunkten bis 175 °C

Prüfmethoden mit geschlossenem Tiegel – Ungleichgewichtsverfahren:

Methode nach Abel: EN ISO 13736: 2008

Methode nach Abel-Pensky: DIN 51755–1:1974 oder NF M T60-103:1968

Methode nach Pensky-Martens: EN ISO 2719: 2012

Luchaire-Gerät: französische Norm NF T60-103:1968

Methode nach Tag: ASTM D56-05(2010)

Prüfmethoden mit geschlossenem Tiegel – Gleichgewichtsverfahren

Schnelles Gleichgewichtsverfahren: EN ISO 3679:2004; ASTM D3278-96(2011)

Gleichgewichtsverfahren mit geschlossenem Tiegel: EN ISO 1523:2002+AC1:2006; ASTM D3941-90(2007)

Bei Flammpunkten über 175 °C

Zusätzlich zu den oben aufgeführten Methoden ist folgende Prüfmethode mit offenem Tiegel anwendbar:

Methode nach Cleveland: EN ISO 2592:2002; ASTM D92-12.”

3.2.4.2 	in Absatz 3.3 des Antragsvordrucks „EN 1839:2004“ ändern in: „EN 1839:2012“.

3.2.4.2, Punkt 3.4	„IEC 60079-1:2003“ ändern in: „IEC 60079-20-1:2010.“

3.2.4.3		Zuordnungskriterien für die Stoffe, A, 10

„(Kriterien nach GESAMP6))“ durch „(Kriterien nach 2.2.9.1.10.5)“ ersetzen.

Fußnote 6) streichen.

3.2.4.3, Spalte (16), zweiter Satz erhält folgenden Wortlaut: „Die Ermittlung der Normspaltweite erfolgt nach IEC 60079-20-1.“

3.2.4.3, Bemerkung 2 für Spalte (20)	Erhält folgenden Wortlaut:

„Bemerkung 2	Die Bemerkung 2 ist in Spalte (20) einzutragen bei stabilisierten Stoffen, die mit Sauerstoff reagieren können sowie bei Gasen mit der Gefahr 2.1, die in Spalte (5) angegeben ist.“.

3.2.4.3, Spalte (20), Bemerkung 40 	Ändern in: „(nich mehr anwendbar)“.

3.2.4.3 L	Die neuen Bemerkungen 41 und 42 mit folgendem Wortlaut, einfügen:

„Bemerkung 41	Bemerkung 41 ist in Spalte (20) einzutragen bei UN 2709 BUTYLBENZENE (n- Butylbenzen).

Bemerkung 42	Bemerkung 42 ist in Spalte (20) einzutragen bei UN 1038 ETHYLEN, TIEFGEKÜHLT, FLÜSSIG und bei UN 1972 METHAN, TIEFGEHÜHLT, FLÜSSIG oder  ERDGAS, TIEFGEKÜHLT, FLÜSSIG, mit hohem Methangehalt.“.

Kapitel 3.3

SV 122	Am Ende vor „angegeben“ einfügen:

„, in Unterabschnitt 4.1.4.2 Verpackungsanweisung IBC 520 und in Absatz 4.2.5.2.6 des ADR Anweisung für ortsbewegliche Tanks T 23“.

SV 135	erhält folgenden Wortlaut:

„135	Natriumdihydratsalz von Dichlorisocyanursäure entspricht nicht den Kriterien für eine Aufnahme in die Klasse 5.1 und unterliegt nicht den Vorschriften des ADN, es sei denn, es entspricht den Kriterien für die Aufnahme in eine andere Klasse.“

SV 172	erhält folgenden Wortlaut:

„172		Wenn ein radioaktiver Stoff eine oder mehrere Nebengefahren hat:

a)	muss der Stoff gegebenenfalls unter Anwendung der in Teil 2 vorgesehenen und der Art der überwiegenden Nebengefahr entsprechenden Kriterien für die Verpackungsgruppe der Verpackungsgruppe I, II oder III zugeordnet werden;

b)	müssen die Versandstücke mit den Gefahrzetteln bezettelt werden, die den einzelnen, von den Stoffen ausgehenden Nebengefahren entsprechen; entsprechende Großzettel (Placards) müssen in Übereinstimmung mit den anwendbaren Vorschriften des Abschnitts 5.3.1 an Fahrzeugen, Wagen oder Containern angebracht werden;

c)	muss für Zwecke der Dokumentation und der Kennzeichnung des Versandstücks die offizielle Benennung für die Beförderung mit dem Namen der Bestandteile, die am überwiegendsten für diese Nebengefahr(en) verantwortlich sind, in Klammern ergänzt werden;

d)	müssen im Beförderungspapier die jeder Nebengefahr entsprechende(n) Nummer(n) der Gefahrzettelmuster nach der Nummer der Klasse „7“ in Klammern und, sofern eine Verpackungsgruppe zugeordnet ist, die Verpackungsgruppe gemäß Absatz 5.4.1.1.1 d) angegeben werden.

Für das Verpacken siehe auch Absatz 4.1.9.1.5. des ADR.“

SV 225	Am Ende hinzufügen:

„Feuerlöscher müssen nach den im Herstellungsland angewendeten Vorschriften hergestellt, geprüft, zugelassen und bezettelt sein.

Bem.	„Im Herstellungsland angewendete Vorschriften“ bedeuten im Herstellungsland oder im Verwendungsland anwendbare Vorschriften.

Feuerlöscher unter dieser Eintragung umfassen:

a)	tragbare Feuerlöscher für manuelle Handhabung und manuellen Betrieb;

b)	Feuerlöscher für den Einbau in Flugzeugen;

c)	auf Rädern montierte Feuerlöscher für manuelle Handhabung;

d)	Feuerlöschausrüstungen oder -geräte, die auf Rädern oder auf Plattformen oder Einheiten mit Rädern montiert sind und die ähnlich wie (kleine) Anhänger befördert werden, und

e)	Feuerlöscher, die aus einem nicht rollbaren Druckfass und einer Ausrüstung zusammengesetzt sind und deren Handhabung beispielsweise beim Be- oder Entladen mit einer Hubgabel oder einem Kran erfolgt.

Bem.	Druckgefäße, die Gase für die Verwendung in oben genannten Feuerlöschern oder in stationären Feuerlöschanlagen enthalten, müssen, wenn sie getrennt befördert werden, den Vorschriften des Kapitels 6.2 des ADR und allen für das jeweilige Gas anwendbaren Vorschriften entsprechen.“

SV 235	erhält folgenden Wortlaut:

„235	Diese Eintragung gilt für Gegenstände, die explosive Stoffe der Klasse 1 enthalten und die auch gefährliche Güter anderer Klassen enthalten können. Diese Gegenstände werden zur Erhöhung der Sicherheit in Fahrzeugen, Schiffen oder Flugzeugen, z.B. als Airbag-Gasgeneratoren, Airbag-Module, Gurtstraffer und pyromechanische Einrichtungen verwendet.“

SV 251	Einen neuen dritten Unterabsatz mit folgendem Wortlaut einfügen:

„Wenn der Testsatz oder die Ausrüstung nur gefährliche Güter enthält, denen keine Verpackungsgruppe zugeordnet ist, muss im Beförderungspapier keine Verpackungsgruppe angegeben werden.“

SV 280	erhält folgenden Wortlaut:

„280	Diese Eintragung gilt für Sicherheitseinrichtungen für Fahrzeuge, Schiffe oder Flugzeuge, z.B. Airbag-Gasgeneratoren, Airbag-Module, Gurtstraffer und pyromechanische Einrichtungen, die gefährliche Güter der Klasse 1 oder anderer Klassen enthalten, sofern diese als Bauteile befördert werden und sofern diese Gegenstände im versandfertigen Zustand in Übereinstimmung mit der Prüfreihe 6 c) des Handbuchs Prüfungen und Kriterien Teil I geprüft worden sind, ohne dass eine Explosion der Einrichtung, eine Zertrümmerung des Einrichtungsgehäuses oder des Druckgefäßes und weder eine Splitterwirkung noch eine thermische Reaktion festgestellt wurde, die Maßnahmen zur Feuerbekämpfung oder andere Notfallmaßnahmen in unmittelbarer Umgebung wesentlich behindern könnten. Diese Eintragung gilt nicht für die in der Sondervorschrift 296 beschriebenen Rettungsmittel (UN-Nummern 2990 und 3072).“

SV 289	erhält folgenden Wortlaut:

„289	Sicherheitseinrichtungen, elektrische Auslösung, und Sicherheitseinrichtungen, pyrotechnisch, die in Fahrzeugen, Wagen, Schiffen oder Flugzeugen oder einbaufertigen Teilen, wie Lenksäulen, Türfüllungen, Sitze usw., montiert sind, unterliegen nicht den Vorschriften des ADN.“

SV 306	erhält folgenden Wortlaut:

„306	Diese Eintragung darf nur für Stoffe verwendet werden, die bei den Prüfungen gemäß Prüfreihe 2 (siehe Handbuch Prüfungen und Kriterien Teil I) zu unempfindlich für eine Zuordnung zur Klasse 1 sind.“

SV 309	Der letzte Satz erhält folgenden Wortlaut:

„Diese Stoffe müssen die Prüfungen 8 a), b) und c) der Prüfreihe 8 des Handbuchs Prüfungen und Kriterien Teil I Abschnitt 18 bestehen und von der zuständigen Behörde zugelassen sein.“

SV 363	Betrifft nicht die deutsche Fassung.

„367–499	(bleibt offen)“ wird zu:

„378–499	(bleibt offen)“.

SV 580	erhält folgenden Wortlaut:

„580		(gestrichen)“.

SV 582	erhält folgenden Wortlaut:

„582	Diese Eintragung umfasst unter anderem Gemische von Gasen, die mit dem Buchstaben „R …“ bezeichnet sind und folgende Eigenschaften aufweisen:

| Gemisch | höchster Dampfdruck bei 70 °C (MPa) | minimale Dichte bei 50 °C (kg/l) | zulässige technische Benennung für Zwecke des Unterabschnitts 5.4.1.1 |
| --- | --- | --- | --- |
| F1 | 1,3 | 1,30 | „Gemisch F1“ |
| F2 | 1,9 | 1,21 | „Gemisch F2“ |
| F3 | 3,0 | 1,09 | „Gemisch F3“ |

Bem.	1.	Trichlorfluormethan (Kältemittel R 11), 1,1,2-Trichlor-1,2,2-trifluorethan (Kältemittel R 113), 1,1,1-Trichlor-2,2,2-trifluorethan (Kältemittel R 113a), 1-Chlor-1,2,2-trifluorethan (Kältemittel R 133) und 1-Chlor-1,1,2-trifluorethan (Kältemittel R 133b) sind keine Stoffe der Klasse 2. Sie können jedoch Bestandteil der Gemische F 1 bis F 3 sein.

2.	Die Referenzdichten entsprechen denen von Dichlorfluormethan (1,30 kg/l), Dichlordifluormethan (1,21 kg/l) und Chlordifluormethan (1,09 kg/l).“

SV 583	erhält folgenden Wortlaut:

„583	Diese Eintragung umfasst unter anderem Gemische von Gasen, die folgende Eigenschaften aufweisen:

| Gemisch | höchster Dampfdruck bei 70 °C (MPa) | minimale Dichte bei 50 °C (kg/l) | erlaubte technische Benennunga für Zwecke des Unterabschnitts 5.4.1.1 |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 1.1 | 0.525 | „Gemisch A“ oder „Butan“ |
| A01 | 1.6 | 0.516 | „Gemisch A 01“ oder „Butan“ |
| A02 | 1.6 | 0.505 | „Gemisch A 02“ oder „Butan“ |
| A0 | 1.6 | 0.495 | „Gemisch A 0“ oder „Butan“ |
| A1 | 2.1 | 0.485 | „Gemisch A 1“ |
| B1 | 2.6 | 0.474 | „Gemisch B 1“ |
| B2 | 2.6 | 0.463 | „Gemisch B 2“ |
| B | 2.6 | 0.450 | „Gemisch B“ |
| C | 3.1 | 0.440 | „Gemisch C“ oder „Propan“ |

a	Bei Beförderungen in Tanks dürfen die Handelsnamen „Butan“ und „Propan“ nur als Zusatz verwendet werden.“

SV 585	erhält folgenden Wortlaut:

„585		(gestrichen)“.

SV 594	"nach den Vorschriften des Herstellerlandes hergestellt und befüllt" ändern in:

„nach den im Herstellungsland angewendeten Vorschriften hergestellt und befüllt“.

Am Ende folgende Bem. hinzufügen:

„Bem.	„Im Herstellungsland angewendete Vorschriften“ bedeuten im Herstellungsland oder im Verwendungsland anwendbare Vorschriften.“

SV 636	Der Absatz b) erhält folgenden Wortlaut:

„b)	Bis zur Zwischenverarbeitungsstelle unterliegen Lithiumzellen und -batterien mit einer Bruttomasse von jeweils höchstens 500 g oder Lithium-Ionen-Zellen mit einer Nennenergie in Wattstunden von höchstens 20 Wh, Lithium-Ionen-Batterien mit einer Nennenergie in Wattstunden von höchstens 100 Wh, Lithium-Metall-Zellen mit einer Menge von höchstens 1 g Lithium und Lithium-Metall-Batterien mit einer Gesamtmenge von höchstens 2 g Lithium, die lose oder in Ausrüstungen enthalten zur Entsorgung oder zum Recycling gesammelt und zur Beförderung aufgegeben werden, auch zusammen mit anderen gebrauchten Zellen oder Batterien, die kein Lithium enthalten, nicht den übrigen Vorschriften des ADN, einschließlich der Sondervorschrift 376 und des Absatzes 2.2.9.1.7, wenn folgende Bedingungen erfüllt werden:

(i)	es gelten die Vorschriften der Verpackungsanweisung P 909 des Unterabschnitts 4.1.4.1 des ADR mit Ausnahme der zusätzlichen Vorschriften 1 und 2;

(ii)	es besteht ein Qualitätssicherungssystem, um sicherzustellen, dass die Gesamtmenge Lithiumzellen oder -batterien je Beförderungseinheit 333 kg nicht überschreitet;

Bem.	Die Gesamtmenge Lithiumzellen und -batterien im Gemisch darf anhand einer im Qualitätssicherheitssystem enthaltenen statistischen Methode abgeschätzt werden. Eine Kopie der Qualitätssicherheitsaufzeichnungen muss der zuständigen Behörde auf Anforderung zur Verfügung gestellt werden.

(iii)	Versandstücke sind mit der Kennzeichnung versehen:

„LITHIUMBATTERIEN ZUR ENTSORGUNG“ bzw. „LITHIUMBATTERIEN ZUM RECYCLING“.“

SV 660	In Absatz g) (v) „der nominale Fassungsraum“ ändern in:

„der mit Wasser ausgeliterte Fassungsraum“.

SV 661	erhält folgenden Wortlaut:

„661		(gestrichen)“.

Folgende neue Sondervorschriften einfügen:

„66	Quecksilbersulfid (Zinnober) unterliegt nicht den Vorschriften des ADN.“

„367	Für Zwecke der Dokumentation gilt Folgendes:

Die offizielle Benennung für die Beförderung „Farbzubehörstoffe“ darf für Sendungen von Versandstücken verwendet werden, die „Farbe“ und „Farbzubehörstoffe“ in ein und demselben Versandstück enthalten.

Die offizielle Benennung für die Beförderung „Farbzubehörstoffe, ätzend, entzündbar“ darf für Sendungen von Versandstücken verwendet werden, die „Farbe, ätzend, entzündbar“ und „Farbzubehörstoffe, ätzend, entzündbar“ in ein und demselben Versandstück enthalten.

Die offizielle Benennung für die Beförderung „Farbzubehörstoffe, entzündbar, ätzend“ darf für Sendungen von Versandstücken verwendet werden, die „Farbe, entzündbar, ätzend“ und „Farbzubehörstoffe, entzündbar, ätzend“ in ein und demselben Versandstück enthalten.

Die offizielle Benennung für die Beförderung „Druckfarbzubehörstoffe“ darf für Sendungen von Versandstücken verwendet werden, die „Druckfarbe“ und „Druckfarbzubehörstoffe“ in ein und demselben Versandstück enthalten.

„368	Im Fall von nicht spaltbarem oder spaltbarem freigestelltem Uranhexafluorid muss der Stoff der UN-Nummer 3507 oder 2978 zugeordnet werden.“

„369	Gemäß Absatz 2.1.3.5.3 a) ist dieser radioaktive Stoff in einem freigestellten Versandstück, der ätzende Eigenschaften besitzt, der Klasse 8 mit der Nebengefahr der Radioaktivität zugeordnet.

Uranhexafluorid darf dieser Eintragung nur zugeordnet werden, wenn die Vorschriften der Absätze 2.2.7.2.4.1.2, 2.2.7.2.4.1.5, 2.2.7.2.4.5.2 und für spaltbare freigestellte Stoffe des Absatzes 2.2.7.2.3.6 erfüllt sind.

Zusätzlich zu den für die Beförderung von Stoffen der Klasse 8 anwendbaren Vorschriften, gelten die Vorschriften des Unterabschnitts 5.1.3.2, der Absätze 5.1.5.2.2 und 5.1.5.4.1 b), 7.1.4.14.7.3.1, 7.1.4.14.7.5.1 bis 7.1.4.14.7.5.4 und 7.1.4.14.7.7.

Das Anbringen eines Gefahrzettels der Klasse 7 ist nicht erforderlich.“

„370		Diese Eintragung gilt für:

–	Ammoniumnitrat mit mehr als 0,2 % brennbaren Stoffen, einschließlich jedes als Kohlenstoff berechneten organischen Stoffes, unter Ausschluss jedes anderen zugesetzten Stoffes und

–	Ammoniumnitrat mit nicht mehr als 0,2 % brennbaren Stoffen, einschließlich jedes als Kohlenstoff berechneten organischen Stoffes, unter Ausschluss jedes anderen zugesetzten Stoffes, das bei den Prüfungen gemäß Prüfreihe 2 (siehe Handbuch Prüfungen und Kriterien Teil I) nicht zu empfindlich für eine Zuordnung zur Klasse 1 ist. Siehe auch UN-Nummer 1942.“

„371	(1)	Diese Eintragung gilt auch für Gegenstände, die ein kleines Druckgefäß mit einer Auslöseeinrichtung enthalten. Diese Gegenstände müssen folgenden Vorschriften entsprechen:

a)	Der mit Wasser ausgeliterte Fassungsraum des Druckgefäßes darf 0,5 Liter und der Betriebsdruck bei 15 °C 25 bar nicht übersteigen.

b)	Der Mindestberstdruck des Druckgefäßes muss mindestens dem vierfachen Gasdruck bei 15 °C entsprechen.

c)	Jeder Gegenstand muss so hergestellt sein, dass unter normalen Handhabungs-, Verpackungs-, Beförderungs- und Verwendungsbedingungen ein unbeabsichtigtes Abfeuern oder Auslösen vermieden wird. Dies kann durch eine zusätzliche mit dem Auslöser verbundene Verschlusseinrichtung erfüllt werden.

d)	Jeder Gegenstand muss so hergestellt sein, dass ein gefährliches Wegschleudern des Druckgefäßes oder Teile des Druckgefäßes verhindert wird.

e)	Jedes Druckgefäß muss aus einem Werkstoff hergestellt sein, der bei Bruch nicht splittert.

f)	Die Bauart des Gegenstands muss einer Brandprüfung unterzogen werden. Für diese Prüfung müssen die Vorschriften des Unterabschnitts 16.6.1.2 mit Ausnahme des Absatzes g) und die Vorschriften der Absätze 16.6.1.3.1 bis 16.6.1.3.6, 16.6.1.3.7 b) und 16.6.1.3.8 des Handbuchs Prüfungen und Kriterien angewendet werden. Es muss nachgewiesen werden, dass der Druck im Gegenstand mittels einer Schmelzsicherung oder einer anderen Druckentlastungseinrichtung abgebaut wird, so dass das Druckgefäß nicht splittern kann und der Gegenstand oder Splitter des Gegenstandes nicht mehr als 10 Meter hochschießen können.

g)	Die Bauart des Gegenstandes muss der folgenden Prüfung unterzogen werden. Für die Auslösung eines Gegenstands in der Mitte der Verpackung muss ein Aktivierungsmechanismus verwendet werden. Außerhalb des Versandstücks darf es zu keinen gefährlichen Auswirkungen kommen, wie Bersten des Versandstücks oder Austreten von Metallteilen oder des Gefäßes selbst aus der Verpackung.

(2)	Der Hersteller muss eine technische Dokumentation über die Bauart, die Herstellung sowie die Prüfungen und deren Ergebnisse anfertigen. Der Hersteller muss Verfahren anwenden, um sicherzustellen, dass in Serie hergestellte Gegenstände von guter Qualität sind, der Bauart entsprechen und in der Lage sind, die Vorschriften des Absatzes (1) zu erfüllen. Der Hersteller muss diese Informationen der zuständigen Behörde auf Verlangen zur Verfügung stellen.“

„372	Diese Eintragung gilt für asymmetrische Kondensatoren mit einer Energiespeicherkapazität von mehr als 0,3 Wh. Kondensatoren mit einer Energiespeicherkapazität von höchstens 0,3 Wh unterliegen nicht den Vorschriften des ADN.

Unter Energiespeicherkapazität versteht man die in einem Kondensator gespeicherte Energie, die anhand folgender Formel berechnet wird:

unter Verwendung der Nennkapazität (CN), der Nennspannung (UR) und der Nennspannungsuntergrenze (UL).

Alle asymmetrischen Kondensatoren, für die diese Eintragung anwendbar ist, müssen den folgenden Vorschriften entsprechen:

a)	Kondensatoren oder Module müssen gegen Kurzschluss geschützt sein;

b)	Kondensatoren müssen so ausgelegt und gebaut sein, dass sie den Druck, der sich bei der Verwendung aufbauen kann, über ein Ventil oder über eine Sollbruchstelle im Kondensatorgehäuse sicher abbauen. Die bei der Entlüftung eventuell freiwerdende Flüssigkeit muss durch die Verpackung oder die Ausrüstung, in die der Kondensator eingebaut ist, zurückgehalten werden;

c)	Kondensatoren müssen mit der Energiespeicherkapazität in Wh gekennzeichnet sein und

d)	Kondensatoren, die einen den Klassifizierungskriterien einer Gefahrgutklasse entsprechenden Elektrolyt enthalten, müssen so ausgelegt sein, dass sie einem Druckunterschied von 95 kPa standhalten.

Kondensatoren, die einen Elektrolyt enthalten, der den Klassifizierungskriterien keiner Gefahrgutklasse entspricht, einschließlich in einem Modul konfigurierte oder in Ausrüstungen eingebaute Kondensatoren, unterliegen nicht den übrigen Vorschriften des ADN.

Kondensatoren, die einen den Klassifizierungskriterien einer Gefahrgutklasse entsprechenden Elektrolyt enthalten und eine Energiespeicherkapazität von höchstens 20 Wh haben, einschließlich in einem Modul konfigurierte Kondensatoren, unterliegen nicht den übrigen Vorschriften des ADN, wenn die Kondensatoren in der Lage sind, in unverpacktem Zustand einer Fallprüfung aus 1,2 Metern Höhe auf eine unnachgiebige Oberfläche ohne Verlust von Inhalt standzuhalten.

Kondensatoren, die einen den Klassifizierungskriterien einer Gefahrgutklasse entsprechenden Elektrolyt enthalten, nicht in Ausrüstungen eingebaut sind und eine Energiespeicherkapazität von mehr als 20 Wh haben, unterliegen den Vorschriften des ADN.

Kondensatoren, die in Ausrüstungen eingebaut sind und einen den Klassifizierungskriterien einer Gefahrgutklasse entsprechenden Elektrolyt enthalten, unterliegen nicht den übrigen Vorschriften des ADN, vorausgesetzt, die Ausrüstung ist in einer widerstandsfähigen Außenverpackung verpackt, die aus einem geeigneten Werkstoff hergestellt ist und hinsichtlich ihrer beabsichtigten Verwendung eine geeignete Festigkeit und Auslegung aufweist; die Außenverpackung muss außerdem so gebaut sein, dass ein unbeabsichtigter Betrieb der Kondensatoren während der Beförderung verhindert wird. Große widerstandsfähige Ausrüstungen mit Kondensatoren dürfen unverpackt oder auf Paletten zur Beförderung aufgegeben werden, wenn die Kondensatoren durch die Ausrüstung, in der sie enthalten sind, in gleichwertiger Weise geschützt werden.

Bem.	Ungeachtet der Bestimmungen dieser Sondervorschrift müssen asymmetrische Nickel-Kohlenstoff-Kondensatoren, die alkalische Elektrolyte der Klasse 8 enthalten, unter UN 2795 BATTERIEN (AKKUMULATOREN), NASS, GEFÜLLT MIT ALKALIEN, elektrische Sammler, befördert werden.“

„373	Neutronenstrahlungsdetektoren, die druckloses Bortrifluorid-Gas enthalten, dürfen unter dieser Eintragung befördert werden, vorausgesetzt, die folgenden Vorschriften werden erfüllt.

a)	Jeder Strahlendetektor muss folgende Vorschriften erfüllen:

(i)	der Absolutdruck bei 20 °C in jedem Detektor darf nicht größer sein als 105 kPa;

(ii)	die Gasmenge je Detektor darf nicht größer sein als 13 g;

(iii)	jeder Detektor muss gemäß einem registrierten Qualitätssicherungsprogramm hergestellt werden;

Bem.	Die Norm ISO 9001:2008 darf für diesen Zweck verwendet werden.

(iv)	jeder Neutronenstrahlungsdetektor muss aus einer geschweißten Metallkonstruktion mit hartgelötetem Metall an keramischen Durchführungsbauteilen bestehen. Diese Detektoren müssen einen durch eine Bauartqualifizierungsprüfung nachgewiesenen Mindestberstdruck von 1800 kPa haben und

(v)	jeder Detektor muss vor dem Befüllen auf einen Dichtheitsstandard von 
1  10-10 cm3/s geprüft werden.

b)	Strahlendetektoren, die in Einzelteilen befördert werden, müssen wie folgt befördert werden:

(i)	die Detektoren müssen in einer dicht verschlossenen Zwischenauskleidung aus Kunststoff mit saugfähigem Material verpackt sein, das ausreichend ist, um den gesamten Gasinhalt zu absorbieren;

(ii)	sie müssen in widerstandsfähigen Außenverpackungen verpackt sein. Das fertige Versandstück muss in der Lage sein, einer Fallprüfung aus 1,8 m Höhe ohne Verlust von Gasinhalt aus den Detektoren standzuhalten;

(iii)	die Gesamtmenge an Gas aller Detektoren je Außenverpackung darf nicht größer sein als 52 g.

c)	Fertig gestellte Neutronenstrahlungsdetektionssysteme, die den Vorschriften des Absatzes a) entsprechende Detektoren enthalten, müssen wie folgt befördert werden:

(i)	die Detektoren müssen in einem widerstandsfähigen dicht verschlossenen Außengehäuse enthalten sein;

(ii)	das Gehäuse muss saugfähiges Material enthalten, das ausreichend ist, um den gesamten Gasinhalt zu absorbieren;

(iii)	die fertig gestellten Systeme müssen in widerstandsfähigen Außenverpackungen verpackt sein, die in der Lage sind, einer Fallprüfung aus 1,8 m Höhe ohne Verlust von Inhalt standzuhalten, es sei denn, das Außengehäuse des Systems bietet einen gleichwertigen Schutz.

Die Verpackungsanweisung P 200 des Unterabschnitts 4.1.4.1 des ADR ist nicht anwendbar.

Das Beförderungspapier muss folgende Angabe enthalten:

„BEFÖRDERUNG GEMÄSS SONDERVORSCHRIFT 373“.

Neutronenstrahlungsdetektoren, die höchstens 1 g Bortrifluorid enthalten, einschließlich solche mit gelöteter Glasverbindung, unterliegen nicht dem ADN, vorausgesetzt, sie entsprechen den Vorschriften des Absatzes a) und sind in Übereinstimmung mit Absatz b) verpackt. Strahlungsdetektionssysteme, die solche Detektoren enthalten, unterliegen nicht dem ADN, vorausgesetzt, sie sind in Übereinstimmung mit Absatz c) verpackt.“

„374	(bleibt offen)“

„375	Diese Stoffe unterliegen, wenn sie in Einzelverpackungen oder zusammengesetzten Verpackungen mit einer Nettomenge von höchstens 5 l flüssiger Stoffe oder einer Nettomasse von höchstens 5 kg fester Stoffe je Einzel- oder Innenverpackung befördert werden, nicht den übrigen Vorschriften des ADN, vorausgesetzt, die Verpackungen entsprechen den allgemeinen Vorschriften der Unterabschnitte 4.1.1.1, 4.1.1.2 und 4.1.1.4 bis 4.1.1.8 des ADR.“

„376	Lithium-Ionen-Zellen oder -Batterien und Lithium-Metall-Zellen oder -Batterien, bei denen festgestellt wurde, dass sie so beschädigt oder defekt sind, dass sie nicht mehr dem nach den anwendbaren Vorschriften des Handbuchs Prüfungen und Kriterien geprüften Typ entsprechen, müssen den Vorschriften dieser Sondervorschrift entsprechen.

Für Zwecke dieser Sondervorschrift können dazu unter anderem gehören:

–	Zellen oder Batterien, die aus Sicherheitsgründen als defekt identifiziert worden sind;

–	ausgelaufene oder entgaste Zellen oder Batterien;

–	Zellen oder Batterien, die vor der Beförderung nicht diagnostiziert werden können, oder

–	Zellen oder Batterien, die eine äußerliche oder mechanische Beschädigung erlitten haben.

Bem.	Bei der Beurteilung, ob eine Batterie beschädigt oder defekt ist, muss der Batterietyp und die vorherige Verwendung und Fehlnutzung der Batterie berücksichtigt werden.

Sofern in dieser Sondervorschrift nichts anderes festgelegt ist, müssen Zellen und Batterien nach den für die UN-Nummern 3090, 3091, 3480 und 3481 geltenden Vorschriften mit Ausnahme der Sondervorschrift 230 befördert werden.

Versandstücke müssen mit der Aufschrift „BESCHÄDIGTE/DEFEKTE LITHIUM-IONEN-BATTERIEN“ bzw. „BESCHÄDIGTE/DEFEKTE LITHIUM-METALL-BATTERIEN“ gekennzeichnet sein.

Zellen und Batterien müssen in Übereinstimmung mit der Verpackungsanweisung P 908 des Unterabschnitts 4.1.4.1 bzw. LP 904 des Unterabschnitts 4.1.4.3 des ADR verpackt sein.

Zellen und Batterien, die unter normalen Beförderungsbedingungen zu einer schnellen Zerlegung, gefährlichen Reaktion, Flammenbildung, gefährlichen Wärmeentwicklung oder einem gefährlichen Ausstoß giftiger, ätzender oder entzündbarer Gase oder Dämpfe neigen, dürfen nur unter den von der zuständigen Behörde festgelegten Bedingungen befördert werden.“

„377	Lithium-Ionen- und Lithium-Metall-Zellen und -Batterien und Ausrüstungen mit solchen Zellen und Batterien, die zur Entsorgung oder zum Recycling befördert werden und die mit oder ohne andere Batterien verpackt sind, die keine Lithiumbatterien sind, dürfen gemäß Verpackungsanweisung P 909 des Unterabschnitts 4.1.4.1 des ADR verpackt sein.

Diese Zellen und Batterien unterliegen nicht den Vorschriften des Absatzes 2.2.9.1.7 a) bis e).

Die Versandstücke müssen mit der Aufschrift „LITHIUMBATTERIEN ZUR ENTSORGUNG“ oder „LITHIUMBATTERIEN ZUM RECYCLING“ gekennzeichnet sein.

Batterien, bei denen eine Beschädigung oder ein Defekt festgestellt wurde, müssen in Übereinstimmung mit Sondervorschrift 376 befördert und in Übereinstimmung mit der Verpackungsanweisung P 908 des Unterabschnitts 4.1.4.1 bzw. LP 904 des Unterabschnitts 4.1.4.3 des ADR verpackt sein.“

„662	Flaschen, die den Vorschriften des Kapitels 6.2 des ADR nicht entsprechen und die ausschließlich an Bord von Schiffen oder Flugzeugen verwendet werden, dürfen für Zwecke der Befüllung oder Prüfung und der nachfolgenden Rücksendung befördert werden, vorausgesetzt, die Flaschen wurden in Übereinstimmung mit einer von der zuständigen Behörde des Zulassungslandes anerkannten Norm ausgelegt und gebaut und alle übrigen zutreffenden Vorschriften des ADN  werden erfüllt, einschließlich:

a)	die Flaschen müssen mit einem Ventilschutz gemäß Unterabschnitt 4.1.6.8 des ADR befördert werden;

b)	die Flaschen müssen in Übereinstimmung mit den Abschnitten 5.2.1 und 5.2.2 gekennzeichnet und bezettelt sein und

c)	alle zutreffenden Vorschriften für die Befüllung der Verpackungsanweisung P 200 des Unterabschnitts 4.1.4.1 des ADR müssen erfüllt sein.

Das Beförderungspapier muss folgenden Vermerk enthalten: „Beförderung nach Sondervorschrift 662“.

„663	Diese Eintragung darf nur für Verpackungen, Großverpackungen oder Großpackmittel (IBC) oder Teile davon verwendet werden, die gefährliche Güter enthalten haben und die zur Entsorgung, zum Recycling oder zur Wiederverwendung ihrer Werkstoffe, nicht aber zur Rekonditionierung, Reparatur, regelmäßigen Wartung, Wiederaufarbeitung oder Wiederverwendung befördert werden und die so weit entleert wurden, dass bei der Übergabe zur Beförderung nur Rückstände gefährlicher Güter vorhanden sind, die an den Verpackungsteilen anhaften.

Anwendungsbereich:

Die in den leeren, ungereinigten Altverpackungen enthaltenen Rückstände dürfen nur gefährlicher Güter der Klasse 3, 4.1, 5.1, 6.1, 8 oder 9 sein. Darüber hinaus dürfen diese Rückstände keine der folgenden Stoffe sein:

–	Stoffe, die der Verpackungsgruppe I zugeordnet sind oder denen in Kapitel 3.2 Tabelle A Spalte (7a) „0“ zugeordnet ist, oder

–	Stoffe, die als desensibilisierte explosive Stoffe der Klasse 3 oder 4.1 klassifiziert sind, oder

–	Stoffe, die als selbstzersetzliche Stoffe der Klasse 4.1 klassifiziert sind, oder

–	Asbest (UN 2212 und UN 2590), polychlorierte Biphenyle (UN 2315 und UN 3432) und polyhalogenierte Biphenyle oder polyhalogenierte Terphenyle (UN 3151 und UN 3152).

Allgemeine Vorschriften:

Leere, ungereinigte Altverpackungen mit Rückständen der Haupt- oder Nebengefahr der Klasse 5.1 dürfen nicht mit anderen leeren, ungereinigten Altverpackungen zusammengepackt oder mit anderen leeren, ungereinigten Altverpackungen zusammen in denselben Container, denselben Wagen, dasselbe Fahrzeug oder denselben Schüttgut-Container verladen werden.

Am Verladeort müssen dokumentierte Sortierverfahren angewendet werden, um die Einhaltung der für diese Eintragung geltenden Vorschriften sicherzustellen.

Bem.	Die übrigen Vorschriften des ADN finden Anwendung.“

Eine neue Sondervorschrift mit folgendem Wortlaut hinzufügen:

“803	Steinkohle, Koks und Anthrazitkohle, die in loser Schüttung befördert werden, unterliegen nicht den Bestimmungen des ADN, wenn

a)	die Temperatur der Ladung vor, während oder unmittelbar nach der Beladung des Laderaums 60 °C nicht überschreitet;

b)	die vorgesehene Beförderungsdauer nicht mehr als 20 Tage beträgt;

c)	im Falle, dass die tatsächliche Beförderungsdauer mehr als 20 Tage beträgt, ab dem 21. Tag eine Temperaturüberwachung sichergestellt ist; und

d)	der Schiffsführer bei der Beladung in nachweisbarer Form Instruktionen erhält, wie im Falle einer wesentlichen Erwärmung der Ladung zu verfahren ist.”

Kapitel 3.4

3.4.7 
und 3.4.8	erhalten folgenden Wortlaut:

„3.4.7		Kennzeichen für Versandstücke, die begrenzte Mengen enthalten

3.4.7.1		Ausgenommen für die Luftbeförderung müssen Versandstücke mit gefährlichen Gütern in begrenzten Mengen mit dem in Abbildung 3.4.7.1 dargestellten Kennzeichen versehen sein:

Abbildung 3.4.7.1

Kennzeichen für Versandstücke,

die begrenzte Mengen enthalten

Das Kennzeichen muss leicht erkennbar und lesbar sein und der Witterung ohne nennenswerte Beeinträchtigung seiner Wirkung standhalten können.

Das Kennzeichen muss die Form eines auf die Spitze gestellten Quadrats (Raute) haben. Die oberen und unteren Teilbereiche und die Randlinie müssen schwarz sein. Der mittlere Bereich muss weiß oder ein ausreichend kontrastierender Hintergrund sein. Die Mindestabmessungen müssen 100 mm  100 mm und die Mindestbreite der Begrenzungslinie der Raute 2 mm betragen. Wenn Abmessungen nicht näher spezifiziert sind, müssen die Proportionen aller Merkmale den abgebildeten in etwa entsprechen.

3.4.7.2		Wenn es die Größe des Versandstücks erfordert, dürfen die in der Abbildung 3.4.7.1 angegebenen äußeren Mindestabmessungen auf nicht weniger als 50 mm  50 mm reduziert werden, sofern das Kennzeichen deutlich sichtbar bleibt. Die Mindestbreite der Begrenzungslinie der Raute darf auf ein Minimum von 1 mm reduziert werden.

3.4.8		Kennzeichen für Versandstücke, die begrenzte Mengen enthalten, gemäß Teil 3 Kapitel 4 der Technischen Anweisungen der ICAO

3.4.8.1		Versandstücke mit gefährlichen Gütern, die in Übereinstimmung mit den Vorschriften des Teils 3 Kapitel 4 der Technischen Anweisungen der ICAO verpackt sind, dürfen zur Bestätigung der Übereinstimmung mit diesen Vorschriften mit dem in Abbildung 3.4.8.1 dargestellten Kennzeichen versehen sein:

Abbildung 3.4.8.1

Kennzeichen für Versandstücke, die begrenzte Mengen enthalten,

gemäß Teil 3 Kapitel 4 der Technischen Anweisungen der ICAO

Das Kennzeichen muss leicht erkennbar und lesbar sein und der Witterung ohne nennenswerte Beeinträchtigung ihrer Wirkung standhalten können.

Das Kennzeichen muss die Form eines auf die Spitze gestellten Quadrats (Raute) haben. Die oberen und unteren Teilbereiche und die Randlinie müssen schwarz sein. Der mittlere Bereich muss weiß oder ein ausreichend kontrastierender Hintergrund sein. Die Mindestabmessungen müssen 100 mm  100 mm und die Mindestbreite der Begrenzungslinie der Raute 2 mm betragen. Das Symbol „Y“ muss in der Mitte des Kennzeichens angebracht und deutlich erkennbar sein. Wenn Abmessungen nicht näher spezifiziert sind, müssen die Proportionen aller Merkmale den abgebildeten in etwa entsprechen.

3.4.8.2		Wenn es die Größe des Versandstücks erfordert, dürfen die in der Abbildung 3.4.8.1 angegebenen äußeren Mindestabmessungen auf nicht weniger als 50 mm  50 mm reduziert werden, sofern das Kennzeichen deutlich sichtbar bleibt. Die Mindestbreite der Begrenzungslinie der Raute darf auf ein Minimum von 1 mm reduziert werden. Die Proportionen des Symbols „Y“ müssen der Darstellung in Abbildung 3.4.8.1 in etwa entsprechen.“

3.4.9		erhält folgenden Wortlaut:

„3.4.9		Versandstücke mit gefährlichen Gütern, die mit dem in Abschnitt 3.4.8 abgebildeten Kennzeichen mit oder ohne die zusätzlichen Gefahrzettel und Kennzeichen für den Luftverkehr versehen sind, gelten als den jeweils zutreffenden Vorschriften des Abschnitts 3.4.1 und den Vorschriften der Abschnitte 3.4.2 bis 3.4.4 entsprechend und müssen nicht mit dem in Abschnitt 3.4.7 abgebildeten Kennzeichen versehen sein.“

3.4.10		erhält folgenden Wortlaut:

„3.4.10	Versandstücke mit gefährlichen Gütern in begrenzten Mengen, die mit dem in Abschnitt 3.4.7 abgebildeten Kennzeichen versehen sind und die den Vorschriften der Technischen Anweisungen der ICAO, einschließlich aller in den Teilen 5 und 6 festgelegten notwendigen Kennzeichen und Gefahrzettel, gelten als den jeweils zutreffenden Vorschriften des Abschnitts 3.4.1 und den Vorschriften der Abschnitte 3.4.2 bis 3.4.4 entsprechend.“

Kapitel 3.5

3.5.4.2		erhält folgenden Wortlaut:

„3.5.4.2	Kennzeichen für freigestellte Mengen

Abbildung 3.5.4.2

Kennzeichen für freigestellte Mengen

*	An dieser Stelle ist die Nummer des ersten oder einzigen in Kapitel 3.2 Tabelle A Spalte (5) angegebenen Gefahrzettels anzugeben.

**	Sofern nicht bereits an anderer Stelle auf dem Versandstück angegeben, ist an dieser Stelle der Name des Absenders oder des Empfängers anzugeben.

Das Kennzeichen muss die Form eines Quadrates haben. Die Schraffierung und das Symbol müssen in derselben Farbe, schwarz oder rot, sein und auf einem weißen oder ausreichend kontrastierenden Grund erscheinen. Die Mindestabmessungen müssen 100 mm  100 mm betragen. Wenn Abmessungen nicht näher spezifiziert sind, müssen die Proportionen aller Merkmale den abgebildeten in etwa entsprechen.“.

Kapitel 5.1

5.1.2.1		In Absatz a) am Anfang des letzten Unterabsatzes (vor „Die Kennzeichnung mit dem Ausdruck „UMVERPACKUNG“ …“) folgenden Satz einfügen:

„Die Buchstabenhöhe des Ausdrucks „UMVERPACKUNG“ muss mindestens 12 mm sein.“

5.1.2.1		Der Absatz b) erhält folgenden Wortlaut:

„b)	Die in Unterabschnitt 5.2.1.9 abgebildeten Ausrichtungspfeile sind auf zwei gegenüberliegenden Seiten von Umverpackungen anzubringen, die Versandstücke enthalten, die gemäß Absatz 5.2.1.9.1 zu kennzeichnen sind, es sei denn, die Kennzeichnung bleibt sichtbar.“

5.1.3.2	„Verpackungen, einschließlich Großpackmittel (IBC), und Tanks“ ändern in:

„Container, Tanks, Großpackmittel (IBC) sowie andere Verpackungen und Umverpackungen“.

5.1.5.1.1	Betrifft nicht die deutsche Fassung

5.1.5.1.2	Einen neuen Absatz d) mit folgendem Wortlaut hinzufügen:

„d)	Strahlenschutzprogramme für Sendungen mit Spezialschiffen gemäß Absatz 7.1.4.14.7.3.7.“

5.1.5.1.4 c)	Nach „Beförderungsgenehmigung“ einfügen:

„(siehe Absatz 6.4.23.2 des ADR)“.

5.1.5.2.1	In Absatz a) folgenden neuen Unterabsatz (iii) einfügen:

„(iii)	gemäß Absatz 2.2.7.2.3.5 f) freigestellten spaltbaren Stoffen;“.

Die bisherigen Unterabsätze (iii) bis (vi) werden zu (iv) bis (vii).

In Absatz a) (v) (bisheriger Absatz a) (iv)) streichen: „allen“.

In Absatz a) (v) (bisheriger Absatz a) (iv)) „Unterabschnitt 6.4.11.2“ ändern in:

„Absatz 2.2.7.2.3.5 dieser Verordnung, Unterabschnitt 6.4.11.2 oder 6.4.11.3“

5.1.5.2.1	Am Ende von Absatz c) „.“ ändern in: „;“.

5.1.5.2.1	Folgende neuen Absätze d) und e) einfügen:

„d)	die Bestimmung der in Absatz 2.2.7.2.2.1 genannten grundlegenden Radionuklidwerte für einzelne Radionuklide, die in der Tabelle 2.2.7.2.2.1 nicht aufgeführt sind (siehe Absatz 2.2.7.2.2.2 a));

e)	alternative Aktivitätsgrenzwerte für eine freigestellte Sendung von Instrumenten oder Fabrikaten (siehe Absatz 2.2.7.2.2.2 b)).“

5.1.5.2.1	Die Änderung zum zweiten Unterabsatz nach den Absätzen a) bis e) betrifft nicht die deutsche Fassung.

5.1.5.2.3	erhält am Anfang folgenden Wortlaut:

„Für Versandstückmuster, für die die Ausstellung eines Zulassungszeugnisses durch die zuständige Behörde nicht erforderlich ist, muss der Absender …“.

5.1.5.3.4	Am Anfang des ersten Satzes „Versandstücke und Umverpackungen“ ändern in: „Versandstücke, Umverpackungen und Container“.

5.1.5.3.4	In Absatz a) „für ein Versandstück oder eine Umverpackung“ ändern in: „für ein Versandstück, eine Umverpackung oder einen Container“.

In Absatz a) „das Versandstück oder die Umverpackung“ ändern in: „das Versandstück, die Umverpackung oder der Container“.

5.1.5.3.4	Absatz e) erhält folgenden Wortlaut:

„e)	Mit Ausnahme von Beförderungen nach den Vorschriften des Absatzes 5.1.5.3.5 sind Umverpackungen oder Container, die auf Grund einer Sondervereinbarung zu befördernde Versandstücke enthalten, der Kategorie III-GELB zuzuordnen.“

Tabelle 5.1.5.3.4:  In der Überschrift der Tabelle 5.1.5.3.4 „der Versandstücke und Umverpackungen“ ändern in: „der Versandstücke, Umverpackungen und Container“.

Die Fußnote b) unter der Tabelle erhält folgenden Wortlaut:

„b)	Ist mit Ausnahme von Containern (siehe Absatz 7.1.4.14.7.3.3 Tabelle D) außerdem unter ausschließlicher Verwendung zu befördern.“

5.1.5.3.5	Betrifft nicht die deutsche Fassung

5.1.5.4		Die Überschrift erhält folgenden Wortlaut:

„5.1.5.4	Besondere Vorschriften für freigestellte Versandstücke radioaktiver Stoffe der Klasse 7“.

5.1.5.4.1	Nach „freigestellte Versandstücke“ einfügen: „radioaktiver Stoffe der Klasse 7“.

5.1.5.4.2	erhält folgenden Wortlaut:

„5.1.5.4.2	Die Dokumentationsvorschriften des Kapitels 5.4 gelten nicht für freigestellte Versandstücke radioaktiver Stoffe der Klasse 7, mit der Ausnahme, dass

a)	die UN-Nummer, der die Buchstaben „UN“ vorangestellt sind, sowie der Name und die Adresse des Absenders und des Empfängers und, sofern zutreffend, das Identifizierungskennzeichen für jedes Zulassungs-/Genehmigungszeugnis der zuständigen Behörde (siehe Absatz 5.4.1.2.5.1 g)) auf einem Beförderungspapier, wie ein Konnossement, Luftfrachtbrief oder CIM- oder CMR-Frachtbrief, angegeben werden müssen;

b)	sofern zutreffend, die Vorschriften des Absatzes 5.4.1.2.5.1 g), 5.4.1.2.5.3 und 5.4.1.2.5.4 anwendbar sind;

c)	die Vorschriften der Abschnitte 5.4.2 und 5.4.4 anwendbar sind.“

5.1.5.4		Einen neuen Absatz 5.1.5.4.3 mit folgendem Wortlaut einfügen:

„5.1.5.4.3	Die Vorschriften der Absätze 5.2.1.7.8 und 5.2.2.1.11.5 sind, sofern zutreffend, anwendbar.“

5.1.5.5		In der letzten Spalte der Tabelle in der Zeile „Radioaktive Stoffe in besonderer Form …“ „1.6.6.3“ ändern in: „1.6.6.4“.

Kapitel 5.2

5.2.1.3		Am Ende folgenden Satz hinzufügen:

„Die Buchstabenhöhe der Kennzeichnung „BERGUNG“ muss mindestens 12 mm sein.“

5.2.1.7		streichen: „der Klasse 7“.

5.2.1.7.1	Am Ende folgenden Satz hinzufügen:

„Jede Umverpackung ist auf der Außenseite der Umverpackung deutlich lesbar und dauerhaft mit einer Identifikation des Absenders und/oder des Empfängers zu kennzeichnen, es sei denn, diese Kennzeichnungen aller Versandstücke innerhalb der Umverpackung sind deutlich sichtbar.“

5.2.1.7.5	Der Einleitungssatz erhält folgenden Wortlaut:

„Jedes Versandstück, das einer Bauart entspricht, die nach einem oder mehreren der Absätze und Abschnitte 5.1.5.2.1 des ADN, 6.4.22.1 bis 6.4.22.4, 6.4.23.4 bis 6.4.23.7 und 6.4.24.2 des ADR zugelassen sind, ist auf der Außenseite des Versandstücks deutlich lesbar und dauerhaft mit folgenden Angaben zu kennzeichnen:“.

5.2.1.7.5	Der Absatz c) erhält folgenden Wortlaut:

„c)	„TYP B(U)“, „TYP B(M)“ oder „TYP C“ bei einem Typ B(U)-, Typ B(M)- oder Typ C-Versandstückmuster.“

5.2.1.7.5	Absatz d) streichen.

5.2.1.7.7	„Absatz 4.1.9.2.3“ ändern in: „Absatz 4.1.9.2.4“.

5.2.1.7.8	Betrifft nicht die deutsche Fassung.

5.2.1.8.3	erhält folgenden Wortlaut:

„5.2.1.8.3	Das Kennzeichen für umweltgefährdende Stoffe muss der Abbildung 5.2.1.8.3 entsprechen.

Abbildung 5.2.1.8.3

Kennzeichen für umweltgefährdende Stoffe

Das Kennzeichen muss die Form eines auf die Spitze gestellten Quadrats (Raute) haben. Das Symbol (Fisch und Baum) muss schwarz sein und auf einem weißen oder ausreichend kontrastierenden Grund erscheinen. Die Mindestabmessungen müssen 100 mm  100 mm und die Mindestbreite der Begrenzungslinie der Raute 2 mm betragen. Wenn es die Größe des Versandstücks erfordert, dürfen die Abmessungen/Linienbreite reduziert werden, sofern das Kennzeichen deutlich sichtbar bleibt. Wenn Abmessungen nicht näher spezifiziert sind, müssen die Proportionen aller Merkmale den abgebildeten in etwa entsprechen.

Bem.	Die Bezettelungsvorschriften des Abschnitts 5.2.2 gelten zusätzlich zu den möglicherweise anwendbaren Vorschriften für das Anbringen des Kennzeichens für umweltgefährdende Stoffe an Versandstücken.“

5.2.1.9.1	Die Abbildungen und den nachfolgenden Text wie folgt ersetzen:

| „Abbildung 5.2.1.9.1.1 |  | Abbildung 5.2.1.9.1.2 |
| --- | --- | --- |
|  | oder |  |
| Zwei schwarze oder rote Pfeile auf weißem oder ausreichend kontrastierendem Grund. Der rechteckige Rahmen ist optional. Die Proportionen aller charakteristischen Merkmale müssen den abgebildeten in etwa entsprechen.“ |

5.2.2.1.11.1	Die ersten beiden Sätze erhalten folgenden Wortlaut:

„Abgesehen von den Fällen, in denen gemäß Absatz 5.3.1.1.3 vergrößerte Gefahrzettel verwendet werden, müssen alle Versandstücke, Umverpackungen und Container, die radioaktive Stoffe enthalten, der Kategorie dieser Stoffe entsprechend mit den Gefahrzetteln nach den anwendbaren Mustern 7A, 7B und 7C versehen sein. Die Gefahrzettel sind außen an zwei gegenüberliegenden Seiten des Versandstücks oder der Umverpackung oder an allen vier Seiten eines Containers oder Tanks anzubringen.“

Im vierten Satz folgende Änderungen vornehmen:

–	„des Unterabschnitts 6.4.11.2 des ADR“ ändern in: „des Absatzes 2.2.7.2.3.5“.

–	Die zweite Änderung betrifft nicht die deutsche Fassung.

–	Der Satzteil nach dem Strichpunkt erhält folgenden Wortlaut: „soweit erforderlich, sind diese Zettel direkt neben den Zetteln nach dem anwendbaren Muster 7A, 7B oder 7C anzubringen.“

5.2.2.1.11.2	Im Einleitungssatz „nach den Mustern 7A, 7B und 7C“ ändern in: „nach dem anwendbaren Muster 7A, 7B oder 7C“.

5.2.2.1.11.2	In Absatz b) erhält der letzte Satz folgenden Wortlaut: „Bei spaltbaren Stoffen kann die Gesamtmasse der spaltbaren Nuklide in Einheiten von Gramm (g) oder in Vielfachen davon anstelle der Aktivität angegeben werden.“

5.2.2.1.11.3	erhält folgenden Wortlaut:

„5.2.2.1.11.3	Jeder Gefahrzettel nach Muster 7E muss mit der Kritikalitätssicherheitskennzahl (CSI) ergänzt werden, wie sie in dem von der zuständigen Behörde erteilten Genehmigungszeugnis angegeben ist, das in den Ländern anwendbar ist, in oder durch die die Sendung befördert wird, oder wie sie in Unterabschnitt 6.4.11.2 oder 6.4.11.3 des ADR festgelegt ist.“

5.2.2.1.11.4	erhält folgenden Wortlaut:

„5.2.2.1.11.4	Bei Umverpackungen und Containern muss auf dem Gefahrzettel nach Muster 7E die Summe der Kritikalitätssicherheitskennzahlen (CSI) aller darin enthaltener Versandstücke angegeben sein.“

5.2.2.1.11.5	Betrifft nicht die deutsche Fassung.

5.2.2.2.1	In der Bem. „vor einem Hintergrund mit kontrastierender Farbe“ ändern in: „auf einem farblich kontrastierenden Hintergrund“.

5.2.2.2.1.1	erhält folgenden Wortlaut:

„5.2.2.2.1.1	Die Gefahrzettel müssen wie in Abbildung 5.2.2.2.1.1 dargestellt gestaltet sein.

Abbildung 5.2.2.2.1.1

Gefahrzettel für die Klasse/Unterklasse

*	In der unteren Ecke muss die Nummer der Klasse, für die Klassen 4.1, 4.2 und 4.3 die Ziffer „4“ oder für die Klassen 6.1 und 6.2 die Ziffer „6“ angegeben werden.

**	In der unteren Hälfte müssen (sofern vorgeschrieben) oder dürfen (sofern nicht verbindlich vorgeschrieben) zusätzlicher Text bzw. zusätzliche Nummern/Buchstaben angegeben werden.

***	In der oberen Hälfte muss das Symbol der Klasse oder für die Unterklassen 1.4, 1.5 und 1.6 die Nummer der Unterklasse und bei Gefahrzetteln nach Muster 7E der Ausdruck „FISSILE“ angegeben sein.

5.2.2.2.1.1.1	Die Gefahrzettel müssen auf einem farblich kontrastierenden Hintergrund angebracht werden oder müssen entweder eine gestrichelte oder eine durchgehende äußere Begrenzungslinie aufweisen.

5.2.2.2.1.1.2	Die Gefahrzettel müssen die Form eines auf die Spitze gestellten Quadrats (Raute) haben. Die Mindestabmessungen müssen 100 mm  100 mm und die Mindestbreite der Linie innerhalb des Rands der Raute 2 mm betragen. Die Linie innerhalb des Rands muss parallel zum Rand des Gefahrzettels verlaufen, wobei der Abstand zwischen dieser Linie und dem Rand 5 mm betragen muss. In der oberen Hälfte muss die Linie innerhalb des Rands dieselbe Farbe wie das Symbol, in der unteren Hälfte dieselbe Farbe wie die Nummer der Klasse oder Unterklasse in der unteren Ecke haben. Wenn Abmessungen nicht näher spezifiziert sind, müssen die Proportionen aller charakteristischen Merkmale den abgebildeten in etwa entsprechen.

5.2.2.2.1.1.3	Wenn es die Größe des Versandstücks erfordert, dürfen die Abmessungen reduziert werden, sofern die Symbole und die übrigen Elemente des Gefahrzettels deutlich sichtbar bleiben. Die Linie innerhalb des Rands muss in einem Abstand von 5 mm zum Rand des Gefahrzettels verbleiben. Die Mindestbreite der Linie innerhalb des Rands muss weiterhin 2 mm betragen. Die Abmessungen für Flaschen müssen den Vorschriften des Absatzes 5.2.2.2.1.2 entsprechen.“

5.2.2.2.1.2	Am Endes des ersten Unterabsatzes „(Flaschenhals)“ ändern in: „(Flaschenschulter)“.

Kapitel 5.3

5.3.1.1.1	Im zweiten Satz „vor einem Hintergrund mit kontrastierender Farbe“ ändern in: „auf einem farblich kontrastierenden Hintergrund“.

5.3.1.1.3	Im letzten Satz nach „ein dem vorgeschriebenen Gefahrzettel“ einfügen: „nach Muster 7A, 7B oder 7C“.

Am Ende hinzufügen: „In diesem Fall dürfen die Abmessungen nicht geringer sein als 250 mm 250 mm.“

5.3.1.7.1	erhält folgenden Wortlaut:

„5.3.1.7.1	Mit Ausnahme des in Absatz 5.3.1.7.2 beschriebenen Großzettels (Placards) für die Klasse 7 und des in Unterabschnitt 5.3.6.2 beschriebenen Kennzeichens für umweltgefährdende Stoffe muss ein Großzettel (Placard) wie in Abbildung 5.3.1.7.1 dargestellt gestaltet sein

Abbildung 5.3.1.7.1

Großzettel (Placard) (ausgenommen für Klasse 7)

Der Großzettel muss die Form eines auf die Spitze gestellten Quadrats (Raute) haben. Die Mindestabmessungen müssen 250 mm  250 mm (bis zum Rand des Großzettels (Placards) betragen. Die Linie innerhalb des Rands muss parallel zum Rand des Großzettels (Placards) verlaufen, wobei der Abstand zwischen dieser Linie und dem Rand 12,5 mm betragen muss. Die Farbe des Symbols und der Linie innerhalb des Rands muss derjenigen des Gefahrzettels für die Klasse oder Unterklasse des jeweiligen gefährlichen Guts entsprechen. Die Position und die Größe des Symbols/der Ziffer der Klasse oder Unterklasse muss proportional zu dem Symbol/der Ziffer sein, das/die in Unterabschnitt 5.2.2.2 für die entsprechende Klasse oder Unterklasse des jeweiligen gefährlichen Guts vorgeschrieben ist. Auf dem Großzettel (Placard) muss die Nummer der Klasse oder Unterklasse (und für Güter der Klasse 1 der Buchstabe der Verträglichkeitsgruppe) des jeweiligen gefährlichen Guts in derselben Art angezeigt werden, wie es in Unterabschnitt 5.2.2.2 für den entsprechenden Gefahrzettel vorgeschrieben ist, jedoch mit einer Zeichenhöhe von mindestens 25 mm. Wenn Abmessungen nicht näher spezifiziert sind, müssen die Proportionen aller charakteristischen Merkmale den abgebildeten in etwa entsprechen.

5.3.2.1.1	Der letzte Satz wird zu einem neuen zweiten Unterabsatz. Am Ende dieses zweiten Unterabsatzes folgenden Satz hinzufügen:

„Wenn Tanks gemäß Absatz 5.3.2.1.3 gekennzeichnet sind, muss diese Tafel dem gefährlichsten im Tank beförderten Stoff entsprechen.“

5.3.2.2.1	Der zweite Unterabsatz erhält folgenden Wortlaut:

„Wenn wegen der Größe und des Baus des Fahrzeugs die verfügbare Fläche für das Anbringen dieser orangefarbenen Tafeln nicht ausreicht, dürfen deren Abmessungen auf mindestens 300 mm für die Grundlinie, 120 mm für die Höhe und 10 mm für den schwarzen Rand verringert werden. In diesem Fall dürfen für die beiden in Absatz 5.3.2.1.1 vorgegebenen orangefarbenen Tafeln unterschiedliche Abmessungen innerhalb der festgelegten Bandbreite verwendet werden.

Wenn orangefarbene Tafeln mit verringerten Abmessungen verwendet werden, ist bei verpackten radioaktiven Stoffen, die unter ausschließlicher Verwendung befördert werden, nur die UN-Nummer erforderlich und die Größe der in Absatz 5.3.2.2.2 genannten Ziffern darf auf eine Zeichenhöhe von 65 mm und auf eine Strichbreite von 10 mm verringert werden.“

5.3.3	erhält folgenden Wortlaut:

„5.3.3	Kennzeichen für erwärmte Stoffe

Tankfahrzeuge, Kesselwagen, Tankcontainer, ortsbewegliche Tanks, Spezialfahrzeuge, Spezialwagen oder Spezialcontainer oder besonders ausgerüstete Fahrzeuge, Wagen oder Großcontainer,  , die einen Stoff enthalten, der im flüssigen Zustand bei oder über 100 °C oder im festen Zustand bei oder über 240 °C befördert oder zur Beförderung aufgegeben wird, müssen im Falle der Wagen an beiden Längsseiten, im Falle der Fahrzeuge an beiden Längsseiten und hinten und im Falle der Großcontainer, Container, Tankcontainer und ortsbeweglichen Tanks an allen vier Seiten mit dem in Abbildung 5.3.3 dargestellten Kennzeichen versehen sein.

Abbildung 5.3.3

Kennzeichen für Beförderung bei erhöhter Temperatur

Das Kennzeichen muss die Form eines gleichseitigen Dreiecks haben. Die Farbe des Kennzeichens muss rot sein. Die Mindestabmessung der Seiten muss 250 mm betragen. Wenn Abmessungen nicht näher spezifiziert sind, müssen die Proportionen aller Merkmale den abgebildeten in etwa entsprechen.“

5.3.6	Der bestehende Text nach der Überschrift wird zu 5.3.6.1, wobei der Satz „Für das Kennzeichen sind die Vorschriften des Abschnitts 5.3.1 für Großzettel (Placards) entsprechend anzuwenden.“ gestrichen wird.

Einen neuen Unterabschnitt 5.3.6.2 mit folgendem Wortlaut hinzufügen:

„5.3.6.2	Das Kennzeichen für umweltgefährdende Stoffe für Großcontainer, Container, MEGC, Tankcontainer, ortsbewegliche Tanks, Fahrzeuge und Wagen muss den Vorschriften des Absatzes 5.2.1.8.3 und der Abbildung 5.2.1.8.3 entsprechen, mit der Ausnahme, dass die Mindestabmessungen 250 mm  250 mm betragen müssen. Für das Kennzeichen sind die übrigen Vorschriften des Abschnitts 5.3.1 für Großzettel (Placards) entsprechend anzuwenden.“

Kapitel 5.4

5.4.1.1.1 d)	In der Bem. „Sondervorschrift 172 b)“ ändern in: „Sondervorschrift 172 d)“.

5.4.1.1.3	Der dritte Unterabsatz erhält folgenden Wortlaut:

„Bei Anwendung der Vorschrift für Abfälle des Absatzes 2.1.3.5.5 ist die in Absatz 5.4.1.1.1 a) bis d) und k) vorgeschriebene Beschreibung der gefährlichen Güter wie folgt zu ergänzen:“

Das nachfolgende Beispiel bleibt unverändert.

5.4.1.1.17	Nach „(x)“ einen Verweis auf eine Fußnote 4) aufnehmen. Die Fußnote erhält folgenden Wortlaut: „4)	(x) muss durch „1“ bzw. „2“ ersetzt werden.“

Die Fußnoten entsprechend umnumerieren.

5.4.1.1.19	Der bestehende Absatz 5.4.1.1.19 wird zu 5.4.1.1.20 und einen neuen Absatz 5.4.1.1.19 mit folgendem Wortlaut hinzufügen:

„5.4.1.1.19	Sondervorschriften für die Beförderung von UN 3509 Altverpackungen, leer, ungereinigt

Bei leeren, ungereinigten Altverpackungen muss die in Absatz 5.4.1.1.1 b) festgelegte offizielle Benennung für die Beförderung durch den Ausdruck „(MIT RÜCKSTÄNDEN VON […])“, gefolgt von der (den) den Rückständen entsprechenden Klasse(n) und Nebengefahr(en) in numerischer Reihenfolge, ergänzt werden. Darüber hinaus findet der Absatz 5.4.1.1.1 f) keine Anwendung.

Zum Beispiel sollten leere, ungereinigte Altverpackungen, die Güter der Klasse 4.1 enthalten haben und mit leeren, ungereinigten Altverpackungen, die Güter der Klasse 3 mit der Nebengefahr der Klasse 6.1 enthalten haben, zusammengepackt sind, wie folgt im Beförderungspapier angegeben werden:

„UN 3509 ALTVERPACKUNGEN, LEER, UNGEREINIGT (MIT RÜCKSTÄNDEN VON 3, 4.1, 6.1), 9“.“

5.4.1.2.5.1	In Absatz b) „siehe Kapitel 3.3 Sondervorschrift 172, letzter Satz“ ändern in: „siehe Absatz c) der Sondervorschrift 172 in Kapitel 3.3“.

5.4.1.2.5.1	Der Absatz f) erhält folgenden Wortlaut:

„f)	für spaltbare Stoffe,

(i)	die unter einer der Freistellungen der Absätze a) bis f) des Absatzes 2.2.7.2.3.5 befördert werden, der Verweis auf diesen Absatz;

(ii)	die unter den Absätzen c) bis e) des Absatzes 2.2.7.2.3.5 befördert werden, die Gesamtmasse der spaltbaren Nuklide;

(iii)	die in einem Versandstück enthalten sind, für das einer der Absätze a) bis c) des Unterabschnitts 6.4.11.2 oder der Unterabschnitt 6.4.11.3 des ADR angewendet wird, der Verweis auf diesen Absatz oder Unterabschnitt;

(iv)	soweit anwendbar, die Kritikalitätssicherheitskennzahl;“

5.4.1.2.5.1	In Absatz g) vor „Sondervereinbarung“ einfügen: „gemäß Absatz 2.2.7.2.3.5 f) freigestellte spaltbare Stoffe,“.

5.4.1.2.5.3	Betrifft nicht die deutsche Fassung.

5.4.2	In der Fußnote 9) (bisherige Fußnoten 8) erhält der Absatz 8 des Unterabschnitts 5.4.2.1 des IMDG-Codes folgenden Wortlaut:

„.8	bei Verwendung von Stoffen, die eine Erstickungsgefahr darstellen, zu Kühl- oder Konditionierungszwecken (wie Trockeneis (UN 1845), Stickstoff, tiefgekühlt, flüssig (UN 1977) oder Argon, tiefgekühlt, flüssig (UN 1951)) ist der Container oder das Fahrzeug außen gemäß Unterabschnitt 5.5.3.6 (des IMDG-Codes) gekennzeichnet; und“.

Kapitel 5.5

5.5.2.3.2	erhält folgenden Wortlaut:

„5.5.2.3.2	Das Warnkennzeichen für Begasung muss der Abbildung 5.5.2.3.2 entsprechen.

Abbildung 5.5.2.3.2

*	entsprechende Angabe einfügen

Warnkennzeichen für Begasung

Das Kennzeichen muss rechteckig sein. Die Mindestabmessungen müssen 400 mm in der Breite und 300 mm in der Höhe und die Mindestbreite der Außenlinie 2 mm betragen. Das Kennzeichen muss schwarz auf weißem Grund sein, die Buchstabenhöhe muss mindestens 25 mm betragen. Wenn Abmessungen nicht näher spezifiziert sind, müssen die Proportionen aller Merkmale den abgebildeten in etwa entsprechen.“

5.5.3.1		Folgende neue Absätze 5.5.3.1.4 und 5.5.3.1.5 hinzufügen:

„5.5.3.1.4	Fahrzeuge, Wagen und Container, die zu Kühl- oder Konditionierungszwecken verwendete Stoffe enthalten, schließen sowohl Fahrzeuge, Wagen und Container, die zu Kühl- oder Konditionierungszwecken verwendete Stoffe innerhalb von Versandstücken enthalten, als auch Fahrzeuge, Wagen und Container, die zu Kühl- oder Konditionierungszwecken verwendete unverpackte Stoffe enthalten, ein.“

5.5.3.1.5	Die Unterabschnitte 5.5.3.6 und 5.5.3.7 finden nur dann Anwendung, wenn eine tatsächliche Erstickungsgefahr im Fahrzeug, Wagen oder Container besteht. Den betroffenen Beteiligten obliegt es, dieses Risiko unter Berücksichtigung der von den für die Kühlung oder Konditionierung verwendeten Stoffen ausgehenden Gefahren, der Menge der zu befördernden Stoffe, der Dauer der Beförderung und der zu verwendenden Umschließungsarten zu beurteilen. In der Regel ist davon auszugehen, dass von Versandstücken, die Trockeneis (UN 1845) als Kühlmittel enthalten, kein diesbezügliches Risiko ausgeht.“

5.5.3.2.1, 5.5.3.2.2, 5.5.3.5, 5.5.3.6, 5.5.3.6.1, 5.5.3.7.1: Betrifft nicht die deutsche Fassung.

5.5.3.2.2	erhält folgenden Wortlaut:

„5.5.3.2.2	Wenn gefährliche Güter in Fahrzeuge, Wagen oder Container, die zu Kühl- oder Konditionierungszwecken verwendete Stoffe enthalten, verladen werden, gelten neben den Vorschriften dieses Abschnitts alle für diese gefährlichen Güter anwendbaren Vorschriften des ADN.“

5.5.3.2.4	erhält folgenden Wortlaut:

„5.5.3.2.4	Die mit der Handhabung oder Beförderung von Fahrzeugen, Wagen und Containern, die zu Kühl- oder Konditionierungszwecken verwendete Stoffe enthalten, befassten Personen müssen entsprechend ihren Pflichten unterwiesen sein.“

5.5.3.3.3	erhält folgenden Wortlaut:

„5.5.3.3.3	Versandstücke, die ein Kühl- oder Konditionierungsmittel enthalten, müssen in gut belüfteten Fahrzeugen, Wagen und Containern befördert werden. Diese Vorschrift findet keine Anwendung, wenn solche Versandstücke in Beförderungsmitteln mit Wärmedämmung, in Beförderungsmitteln mit Kältespeicher oder in Beförderungsmitteln mit Kältemaschine befördert werden, wie sie im Übereinkommen über internationale Beförderungen leicht verderblicher Lebensmittel und über die besonderen Beförderungsmittel, die für diese Beförderungen zu verwenden sind (ATP), geregelt sind.“

5.5.3.6.1	„zur Kühlung oder Konditionierung“ ändern in: „zu Kühl- oder Konditionierungszwecken“.

5.5.3.6.2	erhält folgenden Wortlaut:

„5.5.3.6.2	Das Warnkennzeichen muss der Abbildung 5.5.3.6.2 entsprechen.

Abbildung 5.5.3.6.2

Warnkennzeichen für Kühlung/Konditionierung

für Fahrzeuge, Wagen und Container

*	Die in Kapitel 3.2 Tabelle A Spalte (2) angegebene Benennung des Kühl-/Konditionierungsmittels einfügen. Die Angabe muss in Großbuchstaben mit einer Zeichenhöhe von 25 mm in einer Zeile erfolgen. Wenn die Länge der offiziellen Benennung für die Beförderung zu groß für den zur Verfügung stehenden Platz ist, darf die Angabe auf die größtmögliche passende Größe reduziert werden. Zum Beispiel: „KOHLENDIOXID, FEST“.

**	„ALS KÜHLMITTEL“ bzw. „ALS KONDITIONIERUNGSMITTEL“, einfügen. Die Angabe muss in Großbuchstaben mit einer Zeichenhöhe von 25 mm in einer Zeile erfolgen.“

Das Kennzeichen muss rechteckig sein. Die Mindestabmessungen müssen 150 mm in der Breite und 250 mm betragen. Der Ausdruck „WARNUNG“ muss in roten oder weißen Buchstaben mit einer Buchstabenhöhe von mindestens 25 mm erscheinen. Wenn Abmessungen nicht näher spezifiziert sind, müssen die Proportionen aller Merkmale den abgebildeten in etwa entsprechen.

Die Worte „WARNUNG“ und „ALS KÜHLMITTEL“ bzw. „ALS KONDITIONIERUNGSMITTEL“ sind in einer amtlichen Sprache des Ursprungslandes abzufassen und, wenn diese Sprache nicht Deutsch, Englisch oder Französisch ist, außerdem in Deutsch, Englisch oder Französisch, sofern nicht Vereinbarungen zwischen den von der Beförderung berührten Staaten etwas anderes vorschreiben.“

5.5.3.7.1	„die gekühlt oder konditioniert“ ändern in: “die zur Kühlung oder Konditionierung Kühlmittel oder Konditionierungsmittel enthalten oder enthalten haben“.

Kapitel 7.1

7.1.4.1.1, Klasse 6.1 	In der Tabelle in Unterabschnitt 7.1.4.1 für Klasse 6.1 nach „alle Güter der Verpackungsgruppe II: insgesamt 300 000 kg“ folgende Zeile hinzufügen:

„alle in loser Schüttung beförderte Güter			0 kg.“.

7.1.4.7.1	Erhält folgenden Wortlaut:

„7.1.4.7.1	Gefährliche Güter dürfen nur an den von der zuständigen Behörde bezeichneten oder für diesen Zweck zugelassenen Stellen geladen oder gelöscht werden. An diesen Stellen müssen Evakuierungsmittel nach Maßgabe des Unterabschnitts 7.1.4.77 zur Verfügung stehen. Andernfalls ist der Umschlag nur mit Zustimmung der zuständigen Behörde gestattet.“.

Einen neuen Absatz 7.1.4.14.7.4.3 mit folgendem Wortlaut einfügen:

„7.1.4.14.7.4.3	Spaltbare Stoffe, die eine der Vorschriften der Absätze a) bis f) des Absatzes 2.2.7.2.3.5 erfüllen, müssen folgenden Anforderungen entsprechen:

a)	je Sendung ist nur eine der Vorschriften der Absätze a) bis f) des Absatzes 2.2.7.2.3.5 zugelassen;

b)	je Sendung ist nur ein gemäß Absatz 2.2.7.2.3.5 f) zugeordneter, zugelassener spaltbarer Stoff in Versandstücken zugelassen, es sei denn im Zulassungszeugnis sind mehrere Stoffe zugelassen;

c)	gemäß Absatz 2.2.7.2.3.5 c) zugeordnete spaltbare Stoffe in Versandstücken müssen in einer Sendung mit höchstens 45 g spaltbaren Nukliden befördert werden;

d)	gemäß Absatz 2.2.7.2.3.5 d) zugeordnete spaltbare Stoffe in Versandstücken müssen in einer Sendung mit höchstens 15 g spaltbaren Nukliden befördert werden;

e)	gemäß Absatz 2.2.7.2.3.5 e) zugeordnete unverpackte oder verpackte spaltbare Stoffe müssen in einem Schiff unter ausschließlicher Verwendung mit höchstens 45 g spaltbaren Nukliden befördert werden.“

Der Absatz 7.1.4.14.7.5.4 erhält am Ende folgenden Wortlaut:

„… und dürfen nicht wieder verwendet werden, es sei denn, folgende Vorschriften sind erfüllt:

a)	die nicht festhaftende Kontamination überschreitet nicht die in Absatz 4.1.9.1.2 des ADR festgelegten Grenzwerte;

- die aus der festhaftenden Kontamination resultierende Dosisleistung an der Oberfläche ist nicht größer als 5 μSv/h.“

7.1.4.77-7.1.4.99	Erhält folgenden Wortlaut und Tabelle:

„7.1.4.77	Mögliche Evakuierungsmittel im Notfall

|  | Trockenmassengut (Schiff und Leichter) | Container (Schiff und Leichter) und verpacktes Gut |
| --- | --- | --- |
|  | Klasse | Klasse |
|  | 4.1, 4.2, 4.3 | 5.1, 6.1, 7, 8, 9 | Alle Klassen |
| 1 | Zwei Fluchtwege innerhalb oder außerhalb des geschützten Bereichs in entgegen gesetzten Richtungen | • | • | • |
| 2 | Ein Fluchtweg außerhalb des geschützten Bereichs und ein Zufluchtsort außerhalb des Schiffs, einschließlich des zu ihm führenden Fluchtwegs am entgegen gesetzten Ende | • | • | • |
| 3 | Ein Fluchtweg außerhalb des geschützten Bereichs und ein Zufluchtsort auf dem Schiff am entgegen gesetzten Ende | • | • | • |
| 4 | Ein Fluchtweg außerhalb des geschützten Bereichs und ein Beiboot am entgegen gesetzten Ende | • | • | • |
| 5 | Ein Fluchtweg außerhalb des geschützten Bereichs und ein Fluchtboot am entgegen gesetzten Ende | • | • | • |
| 6 | Ein Fluchtweg innerhalb des geschützten Bereichs und ein Fluchtweg außerhalb des geschützten Bereichs am entgegen gesetzten Ende | • | • | • |
| 7 | Ein Fluchtweg innerhalb des geschützten Bereichs und ein Zufluchtsort außerhalb des Schiffs in entgegen gesetzter Richtung | • | • | • |
| 8 | Ein Fluchtweg innerhalb des geschützten Bereichs und ein Zufluchtsort auf dem Schiff in entgegen gesetzter Richtung | • | • | • |
| 9 | Ein Fluchtweg innerhalb des geschützten Bereichs und ein Beiboot am entgegen gesetzten Ende | • | • | • |
| 10 | Ein Fluchtweg innerhalb des geschützten Bereichs und ein Fluchtboot am entgegen gesetzten Ende | • | • | • |
| 11 | Ein Fluchtweg innerhalb oder außerhalb des geschützten Bereichs und zwei Zufluchtsorte auf dem Schiff an den entgegen gesetzten Enden | • | • | • |
| 12 | Ein Fluchtweg innerhalb oder außerhalb des geschützten Bereichs und zwei Schutzzonen auf dem Schiff an den entgegen gesetzten Enden | • | • | • |
| 13 | Ein Fluchtweg außerhalb des geschützten Bereichs | • | • | • |
| 14 | Ein Fluchtweg innerhalb des geschützten Bereichs | • | • | • |
| 15 | Ein oder mehrere Zufluchtsorte außerhalb des Schiffs, einschließlich des zu ihm führenden Fluchtwegs | • | • | • |
| 16 | Ein oder mehrere Zufluchtsorte auf dem Schiff |  | • | • |
| 17 | Ein oder mehrere Fluchtboote | • | • | • |
| 18 | Ein Flucht- und ein Evakuierungsboot | • | • | • |
| 19 | Ein oder mehrere Evakuierungsboote |  | • | • |

• = mögliche Option.

Die zuständigen Behörden können aufgrund der örtlichen Verhältnisse zusätzliche Anforderungen bezüglich der Verfügbarkeit von Evakuierungsmitteln nach lokalem Recht vorschreiben.

7.1.4.78-

7.1.4.99	(bleibt offen)“.

7.1.6.14, HA03, letzter Absatz	Streichen: „örtlich“.

Kapitel 7.2

7.2.4.1.3	Erhält folgenden Wortlaut:

„An Bord von Bunkerbooten oder anderen Schiffen, die Schiffsbetriebsstoffe abgeben, dürfen Versandstücke mit gefährlichen Gütern oder Versandstücke mit nicht gefährlichen Gütern von einer Bruttomasse bis 5 000 kg im Bereich der Ladung befördert werden, soweit es im Zulassungszeugnis vermerkt ist. Die Versandstücke müssen in sicherer Weise aufgestellt sein und vor Wärme, Sonnenbestrahlung und Witterungseinflüssen geschützt werden.“.

7.2.4.10.1	erhält folgenden Wortlaut:

„Mit dem Laden und Löschen darf erst dann begonnen werden, wenn eine Prüfliste nach Abschnitt 8.6.3 ADN für das betreffende Umschlaggut ausgefüllt worden ist und die Fragen 1 bis 19 der Prüfliste zur Bestätigung mit „X“ angekreuzt sind. Nicht zutreffende Fragen sind zu streichen. Die Liste muss nach dem Anschluss der für den Umschlag vorgesehenen Leitungen und vor Umschlagsbeginn in zweifacher Ausfertigung ausgefüllt und vom Schiffsführer oder von einer von ihm beauftragten Person sowie von der an der Landanlage für den Umschlag verantwortlichen Person unterschrieben werden. Können nicht alle zutreffenden Fragen mit „JA“ beantwortet werden, ist der Umschlag nur mit Zustimmung der zuständigen Behörde gestattet.

Die zuständige Behörde kann für einzelne Umschlagstellen bis längstens 31. Dezember 2016 genehmigen, dass abweichend von Unterabschnitt 8.6.3 eine Prüfliste mit der Frage 4 in der bis zum 31. Dezember 2014 geltenden Fassung verwendet wird.“.

7.2.4.16.8	zweiter Absatz „Gassammelleitungen“ durch „Gasabfuhrleitungen“ ersetzen.

7.2.4.16.9	erhält folgenden Wortlaut:

„a)	Beim Laden oder Löschen von Stoffen, für die in Kapitel 3.2 Tabelle C Spalte (6) und 7 ein Typ N offen mit Flammendurchschlagsicherung gefordert wird, dürfen bei einem geschlossenen Tankschiff die Ladetanks mittels der in Absatz 9.3.2.22.4 a) oder 9.3.3.22.4 a) genannten Einrichtung zum gefahrlosen Entspannen der Ladetanks geöffnet werden.

b)	Beim Laden oder Löschen von Stoffen, für die in Kapitel 3.2 Tabelle C Spalte (6) und 7 ein Typ N offen gefordert wird, dürfen bei einem geschlossenen Tankschiff die Ladetanks mittels der in Absatz 9.3.2.22.4 a) oder 9.3.3.22.4 a) genannten Einrichtung zum gefahrlosen Entspannen der Ladetanks oder über eine andere geeignete Öffnung der Gassammelleitung geöffnet werden. Diese Öffnung muss so gebaut sein, dass  jede Ansammlung von Wasser und dessen Eindringen in die Ladetanks verhindert wird.“

7.2.4.16.11	 „der Anschlussmöglichkeit“  ändern in:  „des Anschlusses”.

7.2.4.16.12	„Gassammelleitung oder“ streichen.

Nach 7.2.4.16.15 folgenden Text einfügen:

„7.2.4.16.16	Maßnahmen vor dem Laden tiefgekühlt verflüssigter Gase

Soweit die Temperatur nicht gemäß Absatz 9.3.1.24.1 Buchstabe a oder Absatz 9.3.1.24.1 Buchstabe c überprüft wird, die die Nutzung des maximalen Boil-Off in jedem Betriebszustand sicherstellen, muss die Haltezeit vor dem Laden vom Schiffsführer oder in dessen Namen berechnet und während des Ladens vom Schiffsführer oder in dessen Namen bestätigt sowie an Bord dokumentiert werden.

7.2.4.16.17	Berechnung der Haltezeit

An Bord muss eine Tabelle aufbewahrt werden, die das Verhältnis zwischen Haltezeit und Füllständen angibt und die untenstehenden Parameter enthält. Die Tabelle muss von der Klassifikationsgesellschaft, die das Schiff zertifiziert hat, genehmigt sein.

Die Haltezeit der Ladung muss anhand der folgenden Parameter bestimmt werden:

- Wärmeübergangswert gemäß Absatz 9.3.1.27.9;

- Ansprechdruck der Sicherheitsventile;

- Ursprüngliche Füllbedingungen (Temperatur der Ladung während des Ladens und Füllungsgrad);

- Umgebungstemperatur gemäß Absatz 9.3.1.24.2.

- Bei der Nutzung der Boil-Off-Gase kann der garantierte Mindestverbrauch an Boil-Off-Gasen (d. h. die Menge an Boil-Off-Gasen, die in jedem Betriebszustand genutzt wird) berücksichtigt werden.

Angemessene Sicherheitsspanne

Zur Sicherstellung einer angemessenen Sicherheitsspanne beträgt die Haltezeit mindestens das Dreifache der voraussichtlichen Dauer der Fahrt, wobei Folgendes gilt:

- Zur Gewährleistung der Sicherheit bei kurzen Fahrten von (erwartungsgemäß) nicht mehr als 5 Tagen beträgt die Mindesthaltezeit für Schiffe mit tiefgekühlt verflüssigten Gasen an Bord 15 Tage.

- Bei langen Fahrten von (erwartungsgemäß) mehr als 10 Tagen beträgt die Mindesthaltezeit 30 Tage und verlängert sich für jeden Tag, den die Fahrten länger als zehn Tage dauern, um weitere zwei Tage.

Sobald klar wird, dass die Ladung nicht innerhalb der Haltezeit gelöscht werden kann, muss der Schiffsführer die nächstgelegenen Einsatz- und Sicherheitskräfte gemäß Unterabschnitt 1.4.1.2 verständigen.“

7.2.4.25.5	„Gasrückführ oder Gaspendelleitung“ ändern in: „Gasabfuhrleitung“.

7.2.4.29-7.2.4.39	Erhält folgenden Wortlaut:

„7.2.4.29	Beförderung tiefgekühlt verflüssigter Gase

Während des Ladens oder Löschens muss unter das genutzte Sammelrohr die in Absatz 9.3.1.21.11 genannte Auffangwanne gestellt werden und über dem genutzten Sammelrohr ein Wasserfilm gemäß Absatz 9.3.1.21.11 aktiviert werden.

7.2.4.30-

7.2.4.39	(bleibt offen)“.

7.2.4.77-7.2.4.99	Erhält folgenden Wortlaut und Tabelle:

“7.2.4.77	Mögliche Evakuierungsmittel im Notfall

|  | Tankschiff/Tankleichter |
| --- | --- |
|  | Klasse |
|  | 2,3 Verpackungs-gruppe I, II und Rest von III | 3 Verpackungsgruppe III (UN-Nr. 1202 zwei Eintragungen: zweite und dritte), 4.1 | 5.1, 6.1 | 8 | 9 |
| 1 | Zwei Fluchtwege innerhalb oder außerhalb des Bereichs der Ladung in entgegen gesetzter Richtung vom genutzten Landanschluss der Lade- und Löschleitung | • | • | • | • | • |
| 2 | Ein Fluchtweg außerhalb des Bereichs der Ladung und ein Zufluchtsort außerhalb des Schiffs, einschließlich des zu ihm führenden Fluchtwegs vom entgegen gesetzten Ende | • | • | • | • | • |
| 3 | Ein Fluchtweg außerhalb des Bereichs der Ladung und ein Zufluchtsort am entgegen gesetzten Ende | • | • | •** | • | • |
| 4 | Ein Fluchtweg außerhalb des Bereichs der Ladung und ein Beiboot am entgegen gesetzten Ende |  | • |  | • | • |
| 5 | Ein Fluchtweg außerhalb des Bereichs der Ladung und ein Fluchtboot am entgegen gesetzten Ende | • | • | • | • | • |
| 6 | Ein Fluchtweg innerhalb des Bereichs der Ladung und ein Fluchtweg außerhalb des Bereichs der Ladung am entgegen gesetzten Ende | • | • | • | • | • |
| 7 | Ein Fluchtweg innerhalb des Bereichs der Ladung und ein Zufluchtsort außerhalb des Schiffs in entgegen gesetzter Richtung | • | • | • | • | • |
| 8 | Ein Fluchtweg außerhalb des Bereichs der Ladung und ein Zufluchtsort in entgegen gesetzter Richtung | • | • | •** | • | • |
| 9 | Ein Fluchtweg innerhalb des Bereichs der Ladung und ein Beiboot am entgegen gesetzten Ende |  | • |  | • | • |
| 10 | Ein Fluchtweg innerhalb des Bereichs der Ladung und ein Fluchtboot am entgegen gesetzten Ende | • | • | • | • | • |
| 11 | Ein Fluchtweg innerhalb oder außerhalb des Bereichs der Ladung und zwei Zufluchtsorte auf dem Schiff an den entgegen gesetzten Enden | • | • | •** | • | • |
| 12 | Ein Fluchtweg innerhalb oder außerhalb des Bereichs der Ladung und zwei Schutzzonen auf dem Schiff an den entgegen gesetzten Enden | • | • | •** | • | • |
| 13 | Ein Fluchtweg außerhalb des Bereichs der Ladung |  | • |  | *• | • |
| 14 | Ein Fluchtweg innerhalb des Bereichs der Ladung |  | • |  | *• | • |
| 15 | Ein oder mehrere Zufluchtsorte außerhalb des Schiffs, einschließlich der zu ihnen führenden Fluchtwege | • | • | • | *• | • |

• = mögliche Option

* = Bei TFC, CF oder CFT unzulässig.

** = Nicht zulässig, wenn die Gefahr besteht, dass oxidierende Stoffe in Verbindung mit brennbaren Flüssigkeiten eine Explosion hervorrufen könnten.

Die zuständigen Behörden können aufgrund der örtlichen Verhältnisse zusätzliche Anforderungen bezüglich der Verfügbarkeit von Evakuierungsmitteln nach lokalem Recht vorschreiben“

7.2.4.78-

7.2.4.99	(bleibt offen)“.

Kapitel 8.1

8.1.2.1

Buchstabe a) erhält folgenden Wortlaut: „a)	das in Abschnitt 8.1.8 vorgeschriebene Zulassungszeugnis des Schiffes  und die Anlage gemäß 1.16.1.4;“

Buchstabe f) erhält folgenden Wortlaut:

“f)	die in Unterabschnitt 8.1.6.1 vorgeschriebene Bescheinigung der Prüfung der Feuerlöschschläuche;“.

Buchstabe j)	Ersetzen durch: „j) (gestrichen)“.

8.1.2.3 Buchstabe o) wie folgt ändern:

„o) die in Absatz 9.3.1.27.10, 9.3.2.27.10 oder 9.3.3.27.10 vorgeschriebene Bescheinigung über die Kühlanlage;“

8.1.2.3	 Am Ende hinzufügen:

„q) bei der Beförderung tiefgekühlt verflüssigter Gase und fehlender Kontrolle der Ladungstemperatur gemäß Absatz 9.3.1.24.1 a) oder 9.3.1.24.1 c) die Berechnung der Haltezeit (7.2.4.16.16, 7.2.4.16.17). Der Wärmeübergangswert muss dokumentiert und an Bord mitgeführt werden.“

8.1.2.7		Die ersten beiden Absätze erhalten folgenden Wortlaut:

„8.1.2.7 	Für Trockengüter- oder Tankschubleichter, die gefährliche Güter befördern, ist das Mitführen des Zulassungszeugnisses nicht erforderlich, sofern die Tafel nach CEVNI durch eine zweite Metall- oder Kunststofftafel mit einer fotooptischen Kopie des gesamten Zulassungszeugnisses ergänzt wird. Eine fotooptische Kopie der Anlage gemäß Absatz 1.16.1.4 ist nicht erforderlich.

Das Zulassungszeugnis und die Anlage gemäß Absatz 1.16.1.4 sind in diesem Fall beim Eigner des Schubleichters aufzubewahren.“

      - Der letzte Satz erhält folgenden Wortlaut:

„Eine Bescheinigung über die Prüfung der Feuerlöschschläuche muss sich an Bord befinden.“.

8.1.6.3		Durch folgenden Wortlaut ersetzen:

“8.1.6.3	Die besondere Ausrüstung gemäß Unterabschnitt 8.1.5.1 und die Gasspüranlagen müssen entsprechend den Angaben der jeweiligen Hersteller durch hierfür von dem betreffenden Hersteller oder von der zuständigen Behörde zu diesem Zweck zugelassene Personen geprüft werden. Eine Bescheinigung über die Prüfung muss sich an Bord befinden.“

Kapitel 8.2

8.2.2.3.3: 	Betrifft nicht die deutsche Fassung.

In 8.2.2.3.3.1 den Punkt „Praxis“ wie folgt ergänzen:

„- Umgang mit tiefgekühlt verflüssigten Gasen“.

8.2.2.3.3.2, Praxis, zweiter Anstrich „Gassammelsysteme“ durch „Gasabfuhrsysteme“ ersetzen.

8.2.2.3.4:	Betrifft nicht die deutsche Fassung.

8.2.2.7.1.3 und 8.2.2.7.2.3	Der Verweis auf die Fußnote nach „Fragenkatalog” ist zu streichen. Am Ende des ersten Satzes „und eine Richtlinie für die Verwendung des Fragenkatalogs 1)” einfügen.

8.2.2.7.1.3 und 8.2.2.7.2.3	In der bestehenden Fußnote „die zusätzlichen Anweisungen“ durch „und die Richtlinie“ ersetzen.

8.2.2.7.1.4 und 8.2.2.7.2.4	„dem Fragenkatalog“ durch „der Richtlinie für die Verwendung des Fragenkatalogs“ ersetzen.

8.2.2.7.3.3	„(ohne die Bestimmungen der Richtlinie zur Verwendung des Fragenkatalogs über Prüfungsbehörden und -stellen)“ nach „und 8.2.2.7.1.3“ einfügen.

Kapitel 8.6

8.6.1.3 Punkt 5: 	Betrifft nicht die deutsche Fassung.

8.6.1.3 und 8.6.1.4 Punkt 8 der Muster „Gassammel-/“ streichen und „Gassammelleitung“ durch „Gasabfuhrleitung“ ersetzen.

8.6.1.3 und 8.6.1.4 in der Tabelle auf Seite 3 der Muster in der drittletzten Zeile „Gassammel-/“ streichen und in der zweitletzten Zeile „Gassammelleitung“ durch „Gasabfuhrleitung“ ersetzen.

8.6.1.4 Punkt 5: 	Betrifft nicht die deutsche Fassung.

8.6.1.5			Folgende Anlage zum Zulassungszeugnis und zum vorläufigen Zulassungszeugnis hinzufügen:

8.6.1.5	Anlage zum Zulassungszeugnis und zum vorläufigen Zulassungszeugnis gemäß 1.16.1.3.1 a)

| Anlage zum Zulassungszeugnis 1. Amtliche Schiffsnummer: ................................................................................. 2. Art des Schiffes: …………………………………………………………………… 3. Übergangsbestimmungen anwendbar ab ………………………………………… | Siegel und Unterschrift |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Gültig bis |  |  |  |
|  | Ausgestellt am |  |  |  |
|  | Zuständige Behörde |  |  |  |
|  | ADN-Zulassungszeugnis Nr. |  |  |  |

| Siegel und Unterschrift |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gültig bis |  |  |  |  |  |
| Ausgestellt am |  |  |  |  |  |
| Zuständige Behörde |  |  |  |  |  |
| ADN-Zulassungszeugnis Nr. |  |  |  |  |  |

8.6.3, Prüfliste ADN

Die Frage 4 wird wie folgt gefasst: „Sind geeignete Mittel gemäß 7.1.4.77 und 7.2.4.77 vorhanden, um das Schiff auch in Notfällen zu betreten oder zu verlassen?“.

Frage 7 „Gassammelleitung“ durch „Gasabfuhrleitung“ ersetzen.

Frage 12.1 „Gassammelleitung“ durch „Gasabfuhrleitung“ ersetzen und „Gasrückführleitung“ durch „Gasrückfuhrleitung“ ersetzen.

Frage 12.2: am Ende vor dem Fragezeichen einfügen: „(Druck an der Übergabestelle in __kPa)“;

Frage 12.3 „Gasrückführ- oder Gaspendelleitung“ durch „Gasrückfuhrleitung“ ersetzen.

Frage 14 fünfter Anstrich erhält folgenden Wortlaut:

„-Sind die Flüssiggasanlagen für Haushaltszwecke am Hauptsperrorgan abgeschaltet?“.

Frage 15.1 und 15.2: jeweils am Ende vor dem Fragezeichen einfügen: „(Vereinbarter Druck __kPa)“;

Frage 17: erster Spiegelstrich „(nur beim Laden des Schiffes)“ streichen und „□ beim Laden  □ beim Löschen“ einfügen;

Prüfliste wie folgt ergänzen:

|  | Schiff | 3 Lade-/Löschstelle |
| --- | --- | --- |
| 19. Bei der Beförderung tiefgekühlt verflüssigter Gase: Wurde die Haltezeit berechnet und ist sie an Bord bekannt und verfügbar?“ | O**) | O**) |

Die folgende Fußnote unter der Tabelle einfügen:

„**) Nur bei Beladung auszufüllen“

Die Erklärung zu Frage 4 wird wie folgt geändert:

„(z. B. ein ausgebrachtes Beiboot)“ durch „wenn es gemäß 7.1.4.77 und 7.2.4.77 erforderlich ist“ ersetzen.

Erklärung: einfügen „Frage 17: Um eine Rückströmung von der Landseite zu vermeiden, ist das Aktivieren der Überlaufsicherung auf dem Schiff in manchen Fällen beim Löschen erforderlich. Beim Laden ist dies verpflichtend, beim Löschen optional. Falls beim Löschen nicht erforderlich, Frage streichen.“.

Kapitel 9.1

9.1.0.40.1, zweiter Spiegelstrich 	ersetze „im Bereich der Ladung“ durch „im geschützten Bereich“ (zweimal).

9.1.0.95.1 a), Querausdehnung

Nach „0,59 m“ „bordseitig von der Schiffsseite im rechten Winkel zur Mittellängsachse auf dem Niveau des maximalen Tiefgangs“ einfügen.

Kapitel 9.2

9.2.0.95.1 a), Querausdehnung

Nach „0,59 m“ „bordseitig von der Schiffsseite im rechten Winkel zur Mittellängsachse auf dem Niveau des maximalen Tiefgangs“ einfügen.

Kapitel 9.3

        - Der dritte Absatz erhält folgenden Wortlaut:

„Die Klassifikationsgesellschaft muss ein Zeugnis erteilen, mit dem sie bestätigt, dass das Schiff den Vorschriften dieses Abschnitts und den für den Verwendungszweck des Schiffes zusätzlich geltenden Vorschriften und Regelungen der Klassifikationsgesellschaft entspricht (Klassifikationszeugnis).“.

9.3.1.11.2 a) erster Spiegelstrich, zweiter Absatz wie folgt ändern:

„Gekühlte Ladetanks und Ladetanks zur Beförderung tiefgekühlt verflüssigter Gase dürfen nur in einem Aufstellungsraum aufgestellt sein, der durch Wallgänge und Doppelboden gebildet wird. Die Lagerung muss den Vorschriften einer anerkannten Klassifikationsgesellschaft entsprechen, oder“

9.3.1.11.2	Folgende neue Bestimmungen am Ende hinzufügen:

„e) Ladetanks, die zur Aufnahme von Produkten bei einer Temperatur von unter -10 °C bestimmt sind, müssen ausreichend isoliert sein, damit gewährleistet ist, dass die Temperatur des Schiffskörpers nicht unter die minimal zulässige Werkstoff-/Auslegungstemperatur fällt. Das Isolationsmaterial muss widerstandsfähig gegen Feuer und Flammenausbreitung sein.“

9.3.1.11	Folgenden neuen Absatz hinzufügen:

„9.3.1.11.9	Wenn das Schiff über isolierte Ladetanks verfügt, dürfen die Tankräume nur trockene Luft enthalten, um die Isolation der Ladetanks vor Feuchtigkeit zu schützen.“

9.3.1.15.1 a), die Eintragung zur Querausdehnung erhält folgenden Wortlaut:

„0,79 m bordseitig von der Schiffsseite im rechten Winkel zur Mittellängsachse auf dem Niveau des maximalen Tiefgangs,“.

9.3.1.21.1 (g)	Durch folgenden Wortlaut ersetzen:

„(g) einem Anschluss für eine geschlossene Probeentnahmeeinrichtung.“

9.3.1.21.3 Satz 2 erhält folgenden Wortlaut:

„Bei jedem Anzeigegerät müssen die nach der Schiffsstoffliste höchstzulässigen Füllhöhen von 91 %, 95 % und 97 % kenntlich gemacht werden.“.

9.3.1.21.5 a) und b), 9.3.2.21.5 a) und b) und 9.3.3.21.5 a) und d)

„EN 60309-2:1992“ ändern in: „EN 60309-2:1999 + A1:2007 + A2:2012“.

9.3.1.21	Folgenden Text am Ende hinzufügen:

„9.3.1.21.11	Auf Schiffen, die für die Beförderung tiefgekühlt verflüssigter Gase zugelassen sind, müssen im Bereich der Ladung folgende Schutzmaßnahmen getroffen werden:

•	Unter den Landanschlüssen der Lade- und Löschleitungen, durch welche geladen und gelöscht wird, müssen Auffangwannen angebracht werden. Diese müssen aus Werkstoffen bestehen, die der Temperatur der Ladung standhalten können und gegen Deck isoliert sein. Die Auffangwannen müssen über eine ausreichende Kapazität verfügen und mit einem Über-Bord-Abfluss versehen sein.

•	Eine Berieselungsanlage muss folgende Bereiche absichern:

1.	freiliegende Ladetankdome und freiliegende Ladetankteile;

2.	an Deck befindliche freiliegende Lagerbehälter für brennbare oder giftige Produkte;

3.	Teile des Decks im Bereich der Ladung, wo eine Leckage entstehen kann.

Die Kapazität der Berieselungsanlage muss mindestens so ausgelegt sein, dass bei gleichzeitiger Benutzung aller Düsen pro Stunde 300 Liter pro m2 Decksfläche im Ladungsbereich erreicht werden. Die Anlage muss vom Steuerstand und von Deck aus in Betrieb gesetzt werden können;

•	Um das genutzte Sammelrohr muss zum Schutz des Decks und der Bordwand ein Wasserfilm gebildet werden, um beim An- und Abkoppeln des Ladearms oder Schlauchs Schutz vor Sprödbruch zu bieten. Der Wasserfilm muss eine ausreichende Kapazität aufweisen. Die Anlage muss vom Steuerstand und von Deck aus in Betrieb gesetzt werden können.

9.3.1.21.12

Schiffe, die tiefgekühlt verflüssigte Gase befördern, müssen an Bord ein schriftliches Verfahren zum Vorkühlen der Ladetanks und der Leitungen haben, um eine Beschädigung der Ladetanks während des Ladens und der Lade- und Löschleitungen während des Ladens und Löschens zu verhindern. Dieses Verfahren muss vor der Inbetriebnahme des Schiffes und nach langfristigen Wartungsarbeiten durchgeführt werden.“

9.3.1.24.1 Buchstabe c) erhält folgenden Wortlaut:

„c) Nur für UN-Nr. 1972: ein System, das den Druck in den Ladetanks regelt, wobei die Boil-Off-Gase als Brennstoff an Bord genutzt werden. Solange LNG nicht als Brennstoff zugelassen ist, kann die Nutzung des Boil-Off gemäß Unterabschnitt 1.5.3.2 zu Versuchszwecken erlaubt werden.“

Aus der derzeitigen Bestimmung c) wird d) „andere von einer anerkannten Klassifikationsgesellschaft zugelassenen Systeme zur Regelung des Ladungsdrucks und der Ladungstemperatur.“

9.3.1.25.2 d) „Gassammelleitungen“ durch „Gasabfuhrleitungen“ ersetzen.

9.3.1.25.2 f) „Gassammelleitung“ durch „Gasabfuhrleitung“ ersetzen.

9.3.1.25.2 g) „Gassammelleitungen“ durch „Gasabfuhrleitungen“ ersetzen.

9.3.1.25.2 wie folgt ergänzen:

„Für die Beförderung tiefgekühlt verflüssigter Gase

h)	Die Ladeleitungen und Ladetanks müssen mittels S-Stücken, Rohrschleifen oder Rohrbögen vor Beanspruchungen durch thermische Bewegung und Bewegungen der Tank- und Rumpfkonstruktion geschützt werden.

i)	Soweit erforderlich, müssen die Lade- und Löschleitungen zur angrenzenden Rumpfkonstruktion hin thermisch isoliert werden, um zu verhindern, dass die Temperatur des Schiffskörpers unter die Auslegungstemperatur des Rumpfwerkstoffs fällt.

j)	Alle Ladeleitungen, die in einem mit Flüssigkeit (Rückstand) gefüllten Zustand isoliert sein können, müssen mit Sicherheitsventilen versehen sein. Die Sicherheitsventile müssen in die Ladetanks ableiten und gegen versehentliches Schließen geschützt sein.“

9.3.1.27.9 durch folgenden Wortlaut ersetzen:

„Der zur Berechnung der Haltezeit (Absätze 7.2.4.16.16 und 7.2.4.16.17) verwendete Wärmeübergangswert ist durch Berechnung zu ermitteln. Nach Fertigstellung des Schiffes muss die Richtigkeit der Berechnung mittels eines Wärmebilanztests überprüft werden. Die Berechnung und der Test müssen unter der Aufsicht der anerkannten Klassifikationsgesellschaft, die das Schiff klassifiziert hat, durchgeführt werden.

Der Wärmeübergangswert muss dokumentiert und an Bord mitgeführt werden. Der Wärmeübergangswert muss bei jeder Erneuerung des Zulassungszeugnisses überprüft werden.“

9.3.1.27.10	Betrifft nicht die deutsche Fassung.

9.3.1.52.3 b) (iv) 2. Erhält folgenden Wortlaut:

„2. Eine Gasspüranlage mit folgenden Messstellen muss vorhanden sein:

- in den Ansaugöffnungen der Lüftungssysteme;

- wenn die Ladung in der Gasphase schwerer als Luft ist, direkt unterhalb der Oberkante des Türsülls von Eingängen zu Wohnungen und Betriebsräumen, andernfalls muss die Gasspüranlage mit Sensoren nah an der Decke angebracht werden.“

Die Absätze 9.3.1.52.3 b), 9.3.2.52.3 b) und 9.3.3.52.3 b) um eine neue (v) wie folgt ergänzen:

„v)	Inland AIS-Geräte (Automatic Identification System) in den Wohnungen und im Steuerhaus, unter der Voraussetzung, dass sich kein Teil von Antennen für elektronische Geräte über dem Bereich der Ladung und kein Teil von UKW-Antennen für AIS-Geräte innerhalb eines Abstandes von 2 m vom Bereich der Ladung befindet.“.

9.3.2.0.1 c)	„Gassammel- oder Gasabfuhrleitungen“ durch „Gasabfuhrleitungen“ ersetzen.

9.3.2.11.2 a) Am Ende folgenden Text hinzufügen:

„Die Aufschwimmsicherung der gekühlten Ladetanks muss den Vorschriften einer anerkannten Klassifikationsgesellschaft entsprechen.“

9.3.2.15.1 a), Die Eintragung zur Querausdehnung erhält folgenden Wortlaut:

„0,79 m bordseitig von der Schiffsseite im rechten Winkel zur Mittellängsachse auf dem Niveau des maximalen Tiefgangs,“.

9.3.2.20.1 	Erhält folgenden Wortlaut:

„Kofferdämme oder Kofferdammabteilungen, die neben einem gemäß Absatz 9.3.2.11.6 eingerichteten Betriebsraum verbleiben, müssen durch eine Zugangsluke zugänglich sein.“.

9.3.2.20.4 und 9.3.3.20.4 	Erhalten folgenden Wortlaut:

„Wenn die Schiffsstoffliste nach 1.16.1.2.5 Stoffe enthält, für die nach Kapitel 3.2 Tabelle C Spalte (17) Explosionsschutz erforderlich ist, müssen die Lüftungsöffnungen der Kofferdämme mit einer deflagrationssicheren Flammendurchschlagsicherung versehen sein.“.

9.3.2.21.1 (g)		Durch folgenden Wortlaut ersetzen:

„(g) einem Anschluss für eine geschlossene oder teilweise geschlossene Probeentnahmeeinrichtung und einer Probeentnahmeöffnung entsprechend der Anforderung in Kapitel 3.2 Tabelle C Spalte (13).”

9.3.2.21.3 und 9.3.3.21.3 jeweils Satz 2 erhält folgenden Wortlaut:

„Bei jedem Anzeigegerät müssen die nach der Schiffsstoffliste höchstzulässigen Füllhöhen von 95% und 97% kenntlich gemacht werden.“.

9.3.2.21.5 c)	„EN 12827:1996“ ändern in: „EN 12827:1999“.

9.3.2.21 und 9.3.3.21 	Einen neuen Absatz mit folgendem Wortlaut hinzufügen:

„9.3.x.21.10	Bei der Beförderung von Stoffen in gekühlter Form wird der Öffnungsdruck der Sicherheitseinrichtung von der Ausführung des Ladetanks bestimmt. Bei der Beförderung von Stoffen, welche gekühlt befördert werden müssen, muss der Öffnungsdruck der Sicherheitseinrichtung mindestens 25 kPa (0,25 bar) über dem höchstberechneten Druck nach Unterabschnitt 9.3.2.27 liegen.“

9.3.2.22.4 a) und 9.3.3.22.4 a) „Gassammelleitung“ durch „Gasabfuhrleitung“ ersetzen.

9.3.2.22.4 a) dritter Anstrich und 9.3.3.22.4 a) Typ N geschlossen dritter Anstrich erhalten folgenden Wortlaut:

„-	einer Vorrichtung zum gefahrlosen Entspannen der Ladetanks. Wenn die Schiffsstoffliste nach 1.16.1.2.5 Stoffe enthält, für die nach Tabelle C Spalte (17) des Kapitels 3.2, Explosionsschutz erforderlich ist, muss sie mit einer dauerbrandsicheren Flammensperre und einer Armatur, aus deren Stellung klar erkennbar sein muss, ob sie offen oder geschlossen ist, versehen sein.“.

9.3.2.22.5 a) „Gassammelleitung“ durch „Gasabfuhrleitung“ ersetzen.

9.3.2.22.5 a) iii)	Betrifft nicht die deutsche Fassung.

9.3.2.22.5 a), Punkt v) 	Streichen und ersetzen durch „(gestrichen)“.

9.3.2.22.5 a) letzter Absatz „Gassammelleitung“ durch „Gasabfuhrleitung“ ersetzen.

9.3.2.22.5 b) (2x) und 9.3.2.22.5 d) (2x) „Gassammelleitung“ durch „Gasabfuhrleitung“ ersetzen.

9.3.2.22.5 c)	Betrifft nicht die deutsche Fassung.

9.3.2.24 und 9.3.3.24 wie folgt ändern:

„9.3.x.24	Druck- und Temperaturregelung der Ladung

9.3.x.24.1	Wenn das gesamte Ladungssystem nicht für den vollen Dampfdruck bei den oberen Auslegungsgrenzwerten für die Umgebungstemperatur ausgelegt ist, muss der Ladetankdruck unterhalb des höchstzulässigen Öffnungsdrucks der Sicherheitsventile durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen gehalten werden:

a)	ein System, das den Druck in den Ladetanks mittels mechanischer Kühlung regelt;

b)	ein System, welches bei einer Erwärmung oder Druckerhöhung der Ladung die Sicherheit gewährleistet. Die Isolierung und der Auslegungsdruck des Ladetanks müssen zusammen eine angemessene Sicherheit im Hinblick auf Betriebsdauer und Betriebstemperatur gewährleisten. Das System muss in jedem Einzelfall von einer anerkannten Klassifikationsgesellschaft zugelassen sein und für einen Zeitraum der dreifachen Betriebsdauer die Sicherheit gewährleisten;

c)	andere von einer anerkannten Klassifikationsgesellschaft zugelassene Systeme.

9.3.x.24.2	Die nach Absatz 9.3.x.24.1 erforderlichen Systeme sind entsprechend den Anforderungen der anerkannten Klassifikationsgesellschaft auszuführen, einzubauen und zu prüfen. Die Bauwerkstoffe müssen für die zu befördernden Stoffe geeignet sein. Für den Normalbetrieb sind als obere Auslegungsgrenzwerte der Umgebungstemperatur folgende Werte anzusetzen:

Lufttemperatur	:	30 °C,

Wassertemperatur	:	20 °C.

9.3.x.24.3	Das Ladungsbehältersystem muss dem vollen Dampfdruck der Ladung bei den oberen Auslegungsgrenzwerten der Umgebungstemperaturen standhalten können ohne Berücksichtigung eines Systems, das mit verdampfendem Gas arbeitet. Dies wird in Kapitel 3.2 Tabelle C Spalte (20) mit Bemerkung 37 angegeben.“

9.3.2.25.2 f), 9.3.3.25.2 f): „Gassammelleitung“ durch „Gasabfuhrleitung“ ersetzen.

9.3.2.25.2 i) und 9.3.3.25.2. h): „Gassammelleitungen“ durch „Gasabfuhrleitungen“ ersetzen.

9.3.2.25.9 und 9.3.3.25.9 „Gasrückführ- oder Gaspendelleitung“ durch „Gasrückfuhrleitung“ ersetzen.

9.3.2.26.4 und 9.3.3.26.4 „Gassammelsystem“ durch „Gasabfuhrsystem“ ersetzen.

9.3.2.27 und 9.3.3.27 wie folgt ändern:

„9.3.x.27	Kühlanlage

9.3.x.27.1	Eine Kühlanlage nach Absatz 9.3.x.24.1 a) muss aus einer oder mehreren Einheiten bestehen, die die Ladung auf dem erforderlichen Druck bzw. der erforderlichen Temperatur bei den oberen Auslegungsgrenzwerten der Umgebungstemperatur halten können. Wenn keine Alternativmaßnahmen zur Druck- und Temperaturregelung der Ladung entsprechend den Anforderungen einer anerkannten Klassifikationsgesellschaft vorgesehen sind, müssen eine oder mehrere Reserveeinheiten vorgesehen werden, die mindestens die gleiche Kälteleistung wie die größte Einzeleinheit haben. Eine Reserveeinheit muss aus einem Kompressor einschließlich Antriebsmotor, Regelsystem und allen notwendigen Ausrüstungen bestehen, um einen von den normalen Einheiten unabhängigen Betrieb zu ermöglichen. Ein Reservewärmeaustauscher muss dann vorgesehen werden, wenn der für den Normalbetrieb vorgesehene Wärmetauscher nicht für eine Mehrleistung von mindestens 25 % der größten erforderlichen Kälteleistung ausgelegt ist. Getrennte Rohrleitungssysteme sind nicht erforderlich.

Ladetanks, Rohrleitungen und Zubehör müssen so isoliert sein, dass beim Ausfall der ganzen Kühlanlage die gesamte Ladung mindestens 52 Stunden lang in einem Zustand verbleibt, bei dem die Sicherheitsventile nicht öffnen.

9.3.x.27.2	Sicherheitseinrichtungen und Verbindungsleitungen zur Kühlanlage müssen oberhalb der flüssigen Phase der Ladung bei höchstzulässiger Füllung an die Ladetanks angeschlossen sein. Sie müssen auch im Bereich der Gasphase liegen, wenn das Schiff 12° krängt.

9.3.x.27.3	Werden mehrere gekühlte Ladungen, die chemisch gefährlich miteinander reagieren können, gleichzeitig befördert, ist bei der Auslegung der Kühlanlagen darauf zu achten, dass sich die Ladungen nicht vermischen können. Für die Beförderung solcher Ladungen sind für jede Ladungsart getrennte, aber vollständige Kühlanlagen jeweils mit Reserveeinheit gemäß Absatz 9.3.x.27.1 vorzusehen. Wenn jedoch die Kühlung durch ein indirektes oder kombiniertes System erfolgt und eine Leckage im Wärmeaustausch unter allen möglichen Betriebsbedingungen nicht eine Vermischung der Ladungen verursachen kann, brauchen keine getrennten Kühlanlagen angeordnet zu werden.

9.3.x.27.4	Sind mehrere gekühlte Ladungen unter den Beförderungsbedingungen nicht miteinander löslich, so dass ihre Dampfdrücke sich beim Vermischen addieren, ist bei der Auslegung der Kühlanlagen darauf zu achten, dass sich die Ladungen nicht vermischen können.

9.3.x.27.5	Wenn für Kühlanlagen Kühlwasser erforderlich ist, ist eine ausreichende Kühlwasserversorgung mittels Pumpe oder Pumpen vorzusehen, die nur für diesen Zweck verwendet werden dürfen. Diese Pumpe bzw. Pumpen müssen mindestens zwei Wassersaugleitungen haben, von denen eine zum Steuerbord-, die andere zum Backbordseekasten führt. Es ist eine Reservepumpe von ausreichender Leistung vorzusehen. Diese Pumpe kann dann eine für andere Zwecke verwendete Pumpe sein, wenn ihre Benutzung im Kühlbetrieb nicht einem anderen wichtigen Betrieb zuwiderläuft.

9.3.x.27.6	Die Kühlanlage kann einem der folgenden Systeme entsprechen:

a)	Direktes System, wobei verdampfte Ladung verdichtet, verflüssigt und anschließend den Ladetanks wieder zugeführt wird. Für einige bestimmte Stoffe in Kapitel 3.2 Tabelle C darf dieses System nicht benutzt werden. Dies wird in Kapitel 3.2 Tabelle C Spalte (20) mit Bemerkung 35 angegeben.

b)	Indirektes System, wobei Ladung oder verdampfte Ladung durch ein Kältemittel gekühlt oder verflüssigt wird, ohne verdichtet zu werden.

c)	Kombiniertes System, wobei verdampfte Ladung verdichtet und in einem Ladungs-/Kältemittelwärmetauscher verflüssigt und anschließend den Ladetanks wieder zugeführt wird. Für einige bestimmte Stoffe in Kapitel 3.2 Tabelle C darf dieses System nicht benutzt werden. Dies wird in Kapitel 3.2 Tabelle C Spalte (20) mit Bemerkung 36 angegeben.

9.3.x.27.7	Alle primären und sekundären Kältemittel müssen miteinander und mit der Ladung, mit der sie in Berührung kommen können, verträglich sein. Der Wärmeaustausch kann entweder getrennt vom Ladetank oder durch Kühlrohre, die im oder am Ladetank befestigt sind, erfolgen.

9.3.x.27.8	Wenn die Kühlanlage in einem besonderen Betriebsraum aufgestellt wird, muss dieser Betriebsraum die Anforderungen nach Absatz 9.3.x.17.6 erfüllen.

9.3.x.27.9	Für alle Ladungseinrichtungen muss der für die Berechnung der Haltezeit (7.2.4.16.16 und 7.2.4.16.17) benutzte Wärmeübergangswert durch Berechnung ermittelt sein. Wenn das Schiff fertiggebaut ist, muss die Berechnung durch einen Kühlversuch (Wärmegleichgewichtsversuch)  überprüft werden.

Dieser Versuch ist nach den Richtlinien der anerkannten Klassifikationsgesellschaft auszuführen,  die das Schiff klassifiziert hat.

9.3.x.27.10	Dem Antrag auf Erteilung oder Verlängerung des Zulassungszeugnisses ist eine Bescheinigung einer anerkannten Klassifikationsgesellschaft beizufügen, aus der hervorgeht, dass die Anforderungen der Absätze 9.3.x.24.1 bis 9.3.x.24.3, 9.3.x.27.1 und 9.3.x.27.4 erfüllt sind.“

9.3.3.0.1 c)	„Gassammel- oder Gasabfuhrleitungen“ durch „Gasabfuhrleitungen“ ersetzen.

9.3.3.11.2 a) am Ende folgenden neuen Text hinzufügen:

„Die Aufschwimmsicherung der gekühlten Ladetanks muss den Vorschriften einer anerkannten Klassifikationsgesellschaft entsprechen.“

9.3.3.15.1 a), Die Eintragung zur Querausdehnung erhält folgenden Wortlaut:

„0,59 m, oder, falls zutreffend, der zulässige Abstand gemäß Abschnitt 9.3.4 abzüglich 0,01 m;“ durch „0,59 m bordseitig von der Schiffsseite im rechten Winkel zur Mittellängsachse auf dem Niveau des maximalen Tiefgangs,“ ersetzen.

9.3.3.20.1 	Erhält folgenden Wortlaut:

„Kofferdämme oder Kofferdammabteilungen, die neben einem gemäß Absatz 9.3.3.11.6 eingerichteten Betriebsraum verbleiben, müssen durch eine Zugangsluke zugänglich sein.“.

9.3.3.21.1 g)		Durch folgenden Wortlaut ersetzen:

„g) einem Anschluss für eine geschlossene oder teilweise geschlossene Probeentnahmeeinrichtung und einer Probeentnahmeöffnung entsprechend der Anforderung in Kapitel 3.2 Tabelle C Spalte (13).”

9.3.3.21.9, dritter Absatz: 	Betrifft nicht die deutsche Fassung.

9.3.3.22.5 a)	„Gassammelleitung“ durch „Gasabfuhrleitung“ ersetzen.

9.3.3.22.5 a) iii) 	Betrifft nicht die deutsche Fassung.

9.3.3.22.5 a) letzter Absatz, 9.3.3.22.5 b) (2x) und 9.3.3.22.5 d) (2x) „Gassammelleitung“ durch „Gasabfuhrleitung“ ersetzen.

9.3.3.22.5 c)	Betrifft nicht die deutsche Fassung.

9.3.4.1.1, erster Satz

„Der höchstzulässige Inhalt“ durch „Der höchstzulässige Inhalt und die höchstzulässige Länge“ ersetzen.

***

# Footnotes

Von der UN-ECE in Englisch, Französisch und Russisch unter dem Aktenzeichen ECE/ADN/27 verteilt.

*	Aus technischen Gründen ist die Papierfassung dieses Dokuments in Schwarz-Weiß gedruckt. Die Seiten 111, 119 und 123 enthalten Farben und sollten daher in der elektronischen Fassung konsultiert werden.

Diese Anmerkung des Sekretariats ist in die konsolidierte Fassung des ADN 2015 einzufügen, sie ist jedoch nicht Bestandteil des juristisch authentischen Textes der Verordnung.